| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.032.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

25 Απριλίου, 2023

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 5940340 ημερ. 20/03/2023) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5078 (γνωστοποίηση 690) και ημερομηνία 24/03/2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Ανδρέας Αλεξάνδρου)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.032.Ε/Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4 |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5078 | Γν.: 690 | Ημερ.: 24/03/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 20/03/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10/04/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 10/10/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €33.700,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια οχήματος: €31.500,00 Συντήρηση οχήματος: €2.200,00 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Έντυπο 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. φακ.: Τ/Κ 4/2002/Ι ημερ. 13/03/2023 από Κλάδο Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4.

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού), η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αυτή με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε διορθωτικό έγγραφο.

1.14	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A. LOUTSIOS AND SONS LTD ECONOMIC OPERATOR 1 Α. Τρικωμίτης Λτδ ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία (1) προσφορά όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. LOUTSIOS AND SONS LTD | 1 | €33.700,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η προσφορά που υποβλήθηκε ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1 Στον Πίνακα Αρ.1 και Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου οχήματος σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.3 Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον Προσφέροντα με επιστολή (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων), να υποβάλει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή, όπως φαίνεται στην διευκρινιστική επιστολή με ημερομηνία 19 Απριλίου, 2023. Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν στις 20 Απριλίου, 2023. Αντίγραφα των επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.4 Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και αξιολογείται περεταίρω.

5.1.5	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος.

5.1.6	Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε και είναι έγκυρη, είναι ακριβώς η ίδια με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

5.2	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων: | A. LOUTSIOS AND SONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | ISUZU MOTORS LTD |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | BTF / S87C / D-MAX |
| Προέλευση: | Ταϊλάνδη |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχήματος | €31.465,00 | Ένα (1) | €31.465,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια | €2.235,00 | Ένα (1) | €2.235,00 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ένα (1) | €33.700,00 |

- Η Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €85,00 ανά ώρα.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4 στον μοναδικό προσφέροντα που υπέβαλε προσφορά (A. LOUTSIOS AND SONS LTD) που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | A. LOUTSIOS AND SONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | ISUZU MOTORS LTD |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | BTF / S87C / D-MAX |
| Προέλευση: | Ταϊλάνδη |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχήματος (χωρίς Φ.Π.Α.): | €31.465,00 | Ένα (1) | €31.465,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.235,00 | Ένα (1) | €2.235,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (προμήθεια + συντήρηση) | €33.700,00 | Ένα (1) | €33.700,00 |

- Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης: €85,00 ανά ώρα.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  | Κριτήριο | Α. LOUTSIOS AND SONS LTD Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |
| 1 | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) και Έντυπο 2 | Ναι |
| 2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 6.1 (Μέρος Α) | Ναι |
| 3 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι |
| 5 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |
| 5.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 6.1.5 (Μέρος Α) | ΔΕ |
| 5.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 8 | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.Β) |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Παράγραφος 8.3.Β.1.β (Μέρος Α) | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.Β.1.γ | Ναι |
| 4.3 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.Β.1.δ | ΔΕ |
| 5 | Συντήρηση |  |
| 5.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 5.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι |
| Γ | Οικονομικός Μέρος (παρ. 8.3.Γ) |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι |
|  | Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4.1 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού | Έντυπο 4.3 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης Εξοπλισμού | Έντυπο 4.4 | Ναι |
|  | Τιμές Για Εργασίες Διορθωτικής Συντήρησης Του Εξοπλισμού (Που Δεν Εμπίπτουν Στις Πρόνοιες Της Εγγύησης) | Έντυπο 4.5 | Ναι |
|  | Υλικά / Ανταλλακτικά Που Δεν Περιλαμβάνονται Στις Εργασίες Συντήρησης Του Εξοπλισμού | Έντυπο 4.6 | Ναι |
|  | Υπολογισμός Λειτουργικού Κόστους | Έντυπο 4.7 | Ναι |
|  | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3.2 | Ναι |

ΔΕ: Δεν Εφαρμόζεται

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1 - Πίνακας Τιμών

Προσφέρων: Α. LOUTSIOS AND SONS LTD

| Α/Α | Περιγραφή | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποσό προμήθειας οχήματος | €31.465,00 | Ένα (1) | €31.465,00 |
| 2 | Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια | €2.235,00 | Ένα (1) | €2.235,00 |
| 3 | Ποσό Εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης | €85,00 | ------ | ------ |
| 4 | Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | €33.700,00 | Ένα (1) | €33.700,00 |

Πίνακας Αρ. 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσφέρων: A. LOUTDIOS AND SONS LTD

| Α/Α | Περιγραφή | 1Ο Έτος | 2Ο Έτος | 3Ο Έτος | 4Ο Έτος | 5Ο Έτος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προληπτική συντήρηση οχήματος Κατασκευή οχήματος: ISUZU Μοντέλο: BTF / S87C / D-MAX | €335,00 | €450,00 | €335,00 | €500,00 | €615,00 |
| 2 | Σύνολο Ποσού Προληπτικής Συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | €2.235,00 |

Πίνακας Αρ. 3 - Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Α. LOUTSIOS AND SONS LTD Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | Αυτές οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για την προμήθεια διπλοκάμπινου οχήματος με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4). | Ναι |
| 1.2 | Το ζητούμενο όχημα πρέπει να είναι σκληρής οροφής και να έχει τέσσερις (4) πόρτες (για τον οδηγό και τους επιβάτες) και μία (1) πίσω πόρτα για το χώρο εμπορευμάτων. | Ναι |
| 1.3 | Το όχημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι |
| 1.4 | Το όχημα πρέπει να είναι δεξιοτίμονο και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο επιτυχών προσφέροντας θα πρέπει να παραδώσει το όχημα εγγεγραμμένο, στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στο όνομα του αγοραστή. | Ναι |
| 1.5 | Ο επιτυχών προσφέροντας θα πρέπει να παραδώσει το όχημα με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι |
| 1.6 | Διπλοκάμπινο όχημα κατάλληλο για την μεταφορά πέντε (5) επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με μη καλυμμένο χώρο φορτίου, κατάλληλο για τη μεταφορά εμπορευμάτων. | Ναι |
| 1.7 | Να είναι καινούργιο, προϊόν πρόσφατης παραγωγής και να ανήκει στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής του. | Ναι |
| 1.8 | Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει το όχημα κατά την παράδοση του. | Ναι |
| 2 | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ |  |
| 2.1 | Κατασκευαστής | ISUZU MOTORS LTD |
| 2.2 | Μοντέλο | D-MAX |
| 3 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 3.1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |
| 3.1.1 | Τύπος κινητήρα (engine type): Υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας εσωτερικής καύσης (Diesel) ή τετράχρονος βενζινοκινητήρας εσωτερικής καύσης (Petrol). | Ναι Πετρελαιοκινητήρας |
| 3.1.2 | Κυβισμός κινητήρα (displacement): Όχι λιγότερο από 1850cc. | Ναι 1898cc |
| 3.1.3 | Μέγιστη ισχύς κινητήρα (maximum power): Όχι λιγότερη από 110 KW. | Ναι 120KW |
| 3.1.4 | Μέγιστη ροπή (maximum torque): Όχι λιγότερη από 350 Νm. | Ναι 360Nm |
| 3.1.5 | Εκπομπές καυσαερίων (exhaust emissions): Ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να τηρεί το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d ή νεότερο. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου με βάση την οδηγία 2007/46/ΕΚ. | Ναι Euro 6D |
| 3.2 | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |  |
| 3.2.1 | Μέγιστη ταχύτητα (maximum speed): Όχι λιγότερο από 160 km/h. | Ναι 180km/h |
| 3.3 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |
| 3.3.1 | Μεταξόνιο (wheelbase): 3200mm ± 200mm. | Ναι 3125mm |
| 3.3.2 | Επιτρεπόμενο / ωφέλιμο φορτίο (payload): Όχι λιγότερο από 950kg | Ναι 1075kg |
| 3.3.3 | Χαμηλότερο σημείο οχήματος από το έδαφος (ground clearance): Όχι λιγότερο από 200mm. | Ναι 240mm |
| 3.3.4 | Χώρος φορτίου/ κάσια (cargo length): Το μήκος του χώρου φορτίου να μην είναι λιγότερο από 1450mm. | Ναι 1495mm |
| 3.4 | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |
| 3.4.1 | Κιβώτιο ταχυτήτων (Transmission): Συμβατικό χειροκίνητο (manual) κιβώτιο έξι (6) ταχυτήτων συν οπίσθια ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5 (πέντε) εμπρόσθιων ταχυτήτων, συν όπισθεν ή αυτόματο κιβώτιο με δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας (tiptronic) τουλάχιστον 5 (πέντε) εμπρόσθιων ταχυτήτων, συν όπισθεν. | Ναι 6 speed + Reverse |
| 3.4.2 | Σύστημα κίνησης στους τέσσερις τροχούς (4WD system): Να έχει βοηθητικό κιβώτιο ψηλών/χαμηλών (high/low) ταχυτήτων και η εμπλοκή/απεμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. | Ναι Ψηλές / Χαμηλές από την καμπίνα |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |
| 4.1 | Αερόσακοι (Airbags): Τουλάχιστον 6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, 2 πλευρικοί, 2 κουρτίνες). | Ναι 8 αερόσακοι |
| 4.2 | Σύστημα πέδησης (φρένων) (Brake system): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα αντικλειδώματος τροχών (A.B.S.). | Ναι ABS with EBD |
| 4.3 | Σύστημα Παραμονής στη Λωρίδα (Lane Assist): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης στη λωρίδα οδήγησης. | Ναι |
| 4.4 | Σύστημα Αυτόνομου Φρεναρίσματος (Active Brake Assist): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα υποβοήθησης αυτόνομου φρεναρίσματος. | Ναι |
| 4.5 | Ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας (Traction control): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας ESP (Electronic Stability Program) ή ισοδύναμο. | Ναι ESC |
| 4.6 | Ζώνες Ασφαλείας (Seat belts): Αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα. | Ναι |
| 4.7 | Προσκέφαλα (Headrests): Το όχημα πρέπει να διαθέτει προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα. | Ναι |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ |  |
| 5.1 | Σύστημα διεύθυνσης (Steering system): Υδραυλικό ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | Ναι Ηλεκτρικά |
| 5.2 | Αυτόματο Πιλότος (Cruise control): Να διαθέτει εργοστασιακό σύστημα ρύθμισης/σταθεροποίησης ταχύτητας. | Ναι |
| 5.3 | Σύστημα κλειδώματος (Central locking system): Να διαθέτει εργοστασιακό κεντρικό σύστημα κλειδώματος για όλες τις πόρτες με χειριστήριο. | Ναι |
| 5.4 | Ηλεκτρικά πλευρικά παράθυρα (Electric windows): Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω ανοιγόμενα προς τα κάτω. | Ναι |
| 5.5 | Σύστημα στάθμευσης (Parking system). Να διαθέτει εργοστασιακά εγκατεστημένα: α) σύστημα υποβοήθησης για παρκάρισμα με αισθητήρες στο μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος (Front and rear parking sensors) και β) έγχρωμη κάμερα για την κίνηση κατά την όπισθεν (rear view camera). | α) Ναι β) Ναι |
| 5.6 | Ηλεκτρικά καθρεφτάκια (Electric mirrors): Να διαθέτει εργοστασιακά ηλεκτρικά αναδιπλούμενα καθρεφτάκια. | Ναι |
| 5.7 | Χρώμα (Paint): Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει τα χρώματα από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή του οχήματος. | Ναι Άσπρο / Ασημί / Γκρί |
| 5.8 | Κάθισμα οδηγού (Driver seat): Το κάθισμα του οδηγού να ρυθμίζεται καθύψος. | Ναι |
| 6 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |
| 6.1 | Εργοστασιακά τοποθετημένο, σύστημα, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών των επιβατών σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του κλιματιζόμενου χώρου και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι |
| 6.2 | Το σύστημα κλιματισμού να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. | Ναι |
| 7 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ |  |
| 7.1 | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρις αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tuveless), κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου οδήγηση. | Ναι |
| 7.2 | Τα ελαστικά να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου CE χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι |
| 7.3 | Όλοι οι τροχοί να είναι από ζάντα αλουμινίου 17’’ τουλάχιστον. | Ναι 18’’ |
| 7.4 | Εφεδρικό τροχό του ίδιου τύπου, μεγέθους και μάρκας/μοντέλου με τα υπόλοιπα ελαστικά. Η ζάντα για τον εφεδρικό τροχό δύναται να είναι είτε από άλλο κράμα μετάλλου. | Ναι Εφεδρικός τροχός από άλλο κράμα μετάλλου |
| 8 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |  |
| 8.1 | Εργοστασιακό στερεοφωνικό ηχοσύστημα με FM ραδιόφωνο, με συνδεσιμότητα Bluetooth. | Ναι |
| 8.2 | Θερμαινόμενο πισινό γυαλί. | Ναι |
| 8.3 | Εξωτερική προστατευτική μεταλλική σχάρα, για το πίσω γυαλί της καμπίνας του οχήματος. | Ναι |
| 8.4 | Εργοστασιακός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος (όχι τύπου σωλήνας). | Ναι |
| 8.5 | Εργοστασιακός μπροστινός προφυλακτήρας στο χρώμα του αυτοκινήτου. | Ναι |
| 8.6 | Χώρο φορτίου από διπλή λαμαρίνα. | Ναι |
| 8.7 | Το δάπεδο και οι πλευρές του χώρου φορτίου, να καλύπτονται με προστατευτικό πλαστικό (bed-liner), πάνω από το οποίο θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον συνδεδεμένοι με το όχημα, ανθεκτικοί γάντζοι / δακτυλίδια πρόσδεσης υλικών εξοπλισμού. | Ναι |
| 8.8 | Εργοστασιακούς τοποθετημένους λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς (μπροστά και πίσω). | Ναι |
| 8.9 | Τραβηκτήρας στο πίσω μέρος του οχήματος. Διάμετρος μπίλιας 50mm συνδυασμένο με ρευματοδότη 7 πόλων, 12V και να είναι εφοδιασμένος με όλες τις σχετικές ηλεκτρικές συνδέσεις και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η βάση της μπίλιας να είναι εργοστασιακή. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του οχήματος πιστοποιήσει ότι δεν υπάρχει εργοστασιακή, ο επιτυχών προσφέροντος θα εγκαταστήσει δική του, της έγκρισης του αγοραστή. | Ναι |
| 8.10 | Πλαϊνά εργοστασιακά πατίδια. | Ναι |
| 8.11 | Τέσσερα (4) πλαστικά χαλάκια / πατάκια PVC, μπροστά και πίσω. | Ναι |
| 8.12 | Δυο (2) ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι |
| 8.13 | Εργοστασιακά φώτα ομίχλης μπροστά. | Ναι |
| 8.14 | Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h), οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα (Km) και στροφόμετρο με ένδειξη στροφές μηχανής ανά λεπτό (rpm). | Ναι |
| 8.15 | Ένα επαναφορτιζόμενο, εφοδιασμένο με πιεσόμετρο πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 1kg, κατάλληλα στερεωμένο σε σημείο εύκολης πρόσβασης. Ο πυροσβεστήρας να τοποθετηθεί σε σημείο της έγκρισης του αγοραστή. | Ναι |
| 8.16 | Ένα κιβώτιο Α΄ Βοηθειών με τα υλικά του (Αυτοκόλλητους επιδέσμους και ταινίες, γάζες, ψαλίδι, παραμάνες, γάντια κλπ). | Ναι |
| 8.17 | Ένα σετ εργαλείων αλλαγής τροχών (να περιλαμβάνει κρίκο, κλειδί τροχών κλπ.) | Ναι |
| 8.18 | Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών του οχήματος (εκκίνηση, πορτών κτλ.) με τηλεχειριστήριο. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με ανεξίτηλη ετικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος. | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | A. LOUTSIOS AND SONS LTD Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς και ελαστικών. | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ή 100.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο*. | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ όποιο έρθει πρώτο |
| Μπογιά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. | Πέντε (5) χρόνια |
| Σκουριά | Οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. | Οκτώ (8) χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.032.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

12 Απριλίου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.032.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12 Απριλίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε.

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. LOUTSIOS AND SONS LTD | 1 | €33.700,00 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

- Η προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογείται περαιτέρω.

- Κατά την εξέταση του τεχνικού μέρους της προσφοράς, η Επιτροπή εντόπισε ότι ο προσφέρων δεν υπέβαλε το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον Προσφέροντα με επιστολή (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων), να υποβάλει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή, όπως φαίνεται στην διευκρινιστική επιστολή με ημερομηνία 19 Απριλίου, 2023 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.032.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

25 Απριλίου, 2023

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.032.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

ενός (1) διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 25 Απριλίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν με επιστολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) στις 19 Απριλίου, 2023 και υποβλήθηκαν από τον Προσφέροντα στις 20 Απριλίου, 2023, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και γίνεται αποδεκτή.

- Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε και είναι έγκυρη, είναι ακριβώς η ίδια με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον μοναδικό προσφέροντα που υπέβαλε προσφορά σε λογική τιμή, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | A. LOUTSIOS AND SONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | ISUZU MOTORS LTD |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | BTF / S87C / D-MAX |
| Προέλευση: | Ταϊλάνδη |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχήματος (χωρίς Φ.Π.Α.): | €31.465,00 | Ένα (1) | €31.465,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.235,00 | Ένα (1) | €2.235,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (προμήθεια + συντήρηση) | €33.700,00 | Ένα (1) | €33.700,00 |

- Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης: €85,00 ανά ώρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος και του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |