| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.038.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

28 Σεπτεμβρίου, 2022

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) επιβατικών οχημάτων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 5459784 ημερ. 07/09/2022) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5051 (γνωστοποίηση 2402) και ημερομηνία 16/09/2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Ανδρέας Αλεξάνδρου)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.038.Ε/Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο (2) επιβατικών οχημάτων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5051 | Γν.: 2402 | Ημερ.: 16/09/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 07/09/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 23/09/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 23/03/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €40.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, δύο (2) επιβατικών οχημάτων |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Έντυπο 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. φακ.: Τ.Φ.5.16.003/3 ημερ. 04/08/2022 από Τμήμα Φυλακών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Ένα (1) |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση δύο (2) επιβατικών οχημάτων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει κόστους (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) διορθωτικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd

REMITONIA CO. LTD

ΓΕΒΟ ΛΤΔ

ΓΕΩ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΛΤΔ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία (1) προσφορά όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 1 | €35.796,08 |

Οι λόγοι που δεν υπέβαλαν προσφορά, όπως μας ανέφεραν μερικοί από τους προμηθευτές είναι:

- Unicars Ltd (Volkswagen, Skoda, Seat): Δεν υπόβαλαν προσφορά γιατί, δεν υπήρχαν διαθέσιμα οχήματα για παράδοση στον χρόνο που ζητήθηκε.

- Geo. Pavlides Automotive Ltd (Opel, Peugeot, Citroen, Mazda): Λόγω φόρτου εργασίας, δεν πρόλαβε να ετοιμάσει την προσφορά.

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η προσφορά που υποβλήθηκε ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1 Στον Πίνακα Αρ.1 και Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου οχήματος σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.3 Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον Προσφέροντα να υποβάλει τα στοιχεία που φαίνονται στην επιστολή ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου, 2022 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3. Ο Προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και η προσφορά ικανοποιεί του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

5.1.4	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος στο Επισυναπτόμενο 3.2 – Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης. Στον υπολογισμό του 3ου Έτους για το Service C, έχει γίνει λάθος στον πολλαπλασιασμό ποσότητας ωρών επί το κόστος εργατοώρας (1,6 Χ €61). Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σε όλα τα Έντυπα της προσφοράς (Έντυπο 11, 11.1, 11.4 και Επισυναπτόμενο 3.2) και ως εκ τούτου η διορθωμένη τιμή της προσφοράς είναι €35.844,88.

5.1.5	Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε και είναι έγκυρη, είναι κατά 10,39% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€35.844,88 έναντι €40.000,00 της εκτίμησης κόστους.

5.2	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | RENAULT |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | RJA / BE2 / CLIO |
| Προέλευση: | Γαλλία |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων | €16.600,00 | Δύο (2) | €33.200,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια | €1.322,44 | Δύο (2) | €2.644,88 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Δύο (2) | €35.844,88 |

- Η Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €61,00 ανά ώρα.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση των δύο (2) επιβατικών οχημάτων στον μοναδικό προσφέροντα που υπέβαλε προσφορά (Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd) που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | RENAULT |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | RJA / BE2 / CLIO |
| Προέλευση: | Γαλλία |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.600,00 | Δύο (2) | €33.200,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.322,44 | Δύο (2) | €2.644,88 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (προμήθεια + συντήρηση) | €17.922,44 | Δύο (2) | €35.844,88 |

- Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης: €61,00 ανά ώρα.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  | Κριτήριο | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |
| 1 | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι |
| 3 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 3 | ΔΕ |
| 4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 (Μέρος Α), Έντυπο 4 (€1.000.000,00) | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4.1, 6.4.2, Έντυπο 5 | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 7 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 – Μέρος Α |  |
| 7.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | ΔΕ |
| 7.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | ΔΕ |
| 7.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ |
| 7.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Παράγραφος 8.3.2.2.β (Μέρος Α) | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2.2.γ | ΔΕ |
| 4.3 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2.2.δ | ΔΕ |
| 4.4 | Δέσμευση για Συνεργεία και Τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι |
| 5 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | ΔΕ |
| 6 | Συντήρηση |  |  |
| 6.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 6.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι |
| 6.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3.2 | Ναι |
| Γ | Οικονομικός Μέρος (παρ. 8.3.3) |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 και 11.1 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού | Έντυπο 11.3 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης Εξοπλισμού | Έντυπο 11.4 | Ναι |
|  | Τιμές Για Εργασίες Διορθωτικής Συντήρησης Του Εξοπλισμού (Που Δεν Εμπίπτουν Στις Πρόνοιες Της Εγγύησης) | Έντυπο 11.5 | Ναι |
|  | Υλικά / Ανταλλακτικά Που Δεν Περιλαμβάνονται Στις Εργασίες Συντήρησης Του Εξοπλισμού | Έντυπο 11.6 | Ναι |
|  | Υπολογισμός Λειτουργικού Κόστους | Έντυπο 11.7 | Ναι |

ΔΕ: Δεν Εφαρμόζεται

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1 - Πίνακας Τιμών

Προσφέρων: Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd

| Περιγραφή | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων | €16.600,00 | Δύο (2) | €33.200,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια | €1.322,44 | Δύο (2) | €2.644,88 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | €17.922,44 | Δύο (2) | €35.844,88 |

Πίνακας Αρ. 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσφέρων: Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd

| Περιγραφή οχήματος | 1Ο Έτος | 2Ο Έτος | 3Ο Έτος | 4Ο Έτος | 5Ο Έτος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή: RENAULT Μοντέλο: RJA / BE2 / CLIO | €161,94 | €187,92 | €295,56 | €327,54 | €349,48 |
| Σύνολο Ποσού Προληπτικής Συντήρησης για ένα (1) όχημα (χωρίς Φ.Π.Α.) | €1.322,44 |
| Σύνολο Ποσού Προληπτικής Συντήρησης για δύο (2) οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) | €2.644,88 |

Πίνακας Αρ. 3 - Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι επιβατικά, τύπου σαλούν σεντάν (sedan) ή hatchback ή crossover, κατάλληλα για μεταφορά πέντε (5) επιβατών συμπεριλαμβνομένου του οδηγού. Να διαθέτουν τέσσερις (4) πόρτες και μία (1) ανεξάρτητη με το χώρο επιβατών πίσω πόρτα για αποσκευές. | Ναι Hatchback |
| 1.2 | Τα οχήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι |
| 1.3 | Τα οχήματα πρέπει να είναι δεξιοτίμονα και να συνάδουν με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο επιτυχών προσφέροντας θα πρέπει να παραδώσει τα οχήματα εγγεγραμμένα, στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στο όνομα του αγοραστή. | Ναι |
| 1.4 | Ο επιτυχών προσφέροντας θα πρέπει να παραδώσει τα οχήματα με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι |
| 1.5 | Να είναι καινούργια, προϊόν πρόσφατης παραγωγής, να αποτελούν το νεότερο μοντέλο της κατασκευάστριας εταιρείας, αχρησιμοποίητα και να ανήκουν στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής τους. | Ναι |
| 1.6 | Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του. | Ναι |
| 2 | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ |  |
| 2.1 | Κατασκευαστής | RENAULT |
| 2.2 | Μοντέλο | CLIO |
| 3 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 3.1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |
| 3.1.1 | Τύπος κινητήρα (engine type): Πετρελαιοκινητήρας ή βενζινοκινητήρας ή υβριδικό σύστημα κινητήρα. | Ναι Βενζινοκινητήρας |
| 3.1.2 | Κυβισμός κινητήρα: Να μην υπερβαίνει τα 1600cc. | Ναι 999cc |
| 3.1.3 | Μέγιστη ισχύς κινητήρα (maximum power): Τουλάχιστον 65 KW. | Ναι 67 KW |
| 3.1.4 | Μέγιστη ροπή (maximum torque): Τουλάχιστον 140 Νm. | Ναι 140 Nm |
| 3.1.5 | Εκπομπές καυσαερίων (exhaust emissions): Ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να τηρεί το πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 6d. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου με βάση την οδηγία 2007/46/ΕΚ. | Ναι Euro 6D |
| 3.2 | ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |  |
| 3.2.1 | Μέγιστη ταχύτητα (maximum speed): Όχι λιγότερο από 170 km/h. | Ναι 175 km/h |
| 3.3 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |
| 3.3.1 | Μεταξόνιο (wheelbase): Τουλάχιστον 2500mm. | Ναι 2583 mm |
| 3.4 | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |
| 3.4.1 | Κιβώτιο ταχυτήτων (Transmission): Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον έξι (6) εμπρόσθιων ταχυτήτων, συν όπισθεν ή/και αυτόματο κιβώτιο με δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας (tiptronic) τουλάχιστον έξι (6) εμπρόσθιων ταχυτήτων, συν όπισθεν. | Ναι Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 εμπρόσθιων ταχυτήτων συν όπισθεν |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |
| 4.1 | Αερόσακοι (Airbags): Τουλάχιστον 6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, 2 πλευρικοί, 2 κουρτίνες) για κάλυψη των επιβατών εμπρός και πίσω. | Ναι 6 αερόσακοι, (οδηγού, συνοδηγού, 2 πλευρικοί, 2 κουρτίνες) |
| 4.2 | Σύστημα πέδησης (φρένων) (Brake system): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο σύστημα αντικλειδώματος τροχών (A.B.S.). | Ναι |
| 4.3 | Ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας (Traction control): Το όχημα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα σταθερότητας ESP (Electronic Stability Program) ή ισοδύναμο. | Ναι |
| 4.4 | Ζώνες Ασφαλείας (Seat belts): Αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα. | Ναι |
| 4.5 | Προσκέφαλα (Headrests): Το όχημα πρέπει να διαθέτει προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα. | Ναι |
| 5 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ |  |
| 5.1 | Σύστημα διεύθυνσης (Steering system): Υδραυλικό ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με σύστημα servotronic ή ισοδύναμο. | Ναι Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με σύστημα servotronic |
| 5.2 | Σύστημα κλειδώματος (Central locking system): Να διαθέτει εργοστασιακό κεντρικό σύστημα κλειδώματος για όλες τις πόρτες με χειριστήριο και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος. | Ναι |
| 5.3 | Ηλεκτρικά πλευρικά παράθυρα (Electric windows): Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω ανοιγόμενα προς τα κάτω. | Ναι |
| 5.4 | Σύστημα στάθμευσης (Parking system): Να διαθέτει εργοστασιακά (από τον κατασκευαστή του οχήματος) τοποθετημένο σύστημα υποβοήθησης οπτικό/ακουστικό, για παρκάρισμα με αισθητήρες (Parking Sensors) τουλάχιστον πίσω. | Ναι |
| 5.5 | Ηλεκτρικά καθρεφτάκια (Electric mirrors): Να διαθέτει εργοστασιακά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια. | Ναι |
| 5.6 | Χρώμα (Paint): Το χρώμα του οχήματος θα πρέπει να είναι ένα από τα πιο κάτω: άσπρο, μαύρο, σκούρο μπλε, ασημί, γκρίζο ή απόχρωση των πιο πάνω. | Ναι Ασημί, γκρίζο, άσπρο |
| 6 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |
| 6.1 | Εργοστασιακά τοποθετημένο, σύστημα, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών των επιβατών σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του κλιματιζόμενου χώρου και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι |
| 6.2 | Το σύστημα κλιματισμού να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. | Ναι |
| 7 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ |  |
| 7.1 | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | Ναι |
| 7.2 | Τα ελαστικά να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου CE χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι |
| 7.3 | Ένας εφεδρικός τροχός, με ελαστικό και μεταφορέα (rim) του ιδίου τύπου και διαστάσεων όπως και των άλλων τροχών του οχήματος, ή είτε τύπου space saver ή άλλου είδος εργοστασιακού εξοπλισμού για την επιδιόρθωση ελαστικού. | Ναι |
| 8 | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΞΕΣΟΥΑΡ) |  |
| 8.1 | Ράδιο: Εργοστασιακά τοποθετημένο στερεοφωνικό σύστημα με ραδιόφωνο FM, με συνδεσιμότητα USB και Bluetooth για καλή ηχητική απόδοση, ειδικά στο χώρο επιβατών. | Ναι |
| 8.2 | Θερμαινόμενο πισινό γυαλί. | Ναι |
| 8.3 | Τέσσερα (4) εργοστασιακά χαλάκια μπροστά και πίσω. | Ναι |
| 8.4 | Δυο (2) καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι |
| 8.5 | Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h), οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα (Km) και στροφόμετρο με ένδειξη στροφές μηχανής ανά λεπτό (rpm). | Ναι |
| 8.6 | Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους περίπου 2kg, με ένδειξη πίεσης, τοποθετημένο/στερεωμένο σε σημείο που θα εγκριθεί από τον αγοραστή. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι |
| 8.7 | Ένα κιβώτιο Α΄ Βοηθειών με τα υλικά του (Αυτοκόλλητους επιδέσμους και ταινίες, γάζες, ψαλίδι, παραμάνες, γάντια κλπ). | Ναι |
| 8.8 | Εργαλεία (σε περίπτωση που προσφέρεται εφεδρικός τροχός ή τυπου space saver): Σειρά εργαλείων που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (κρίκο / γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | Ναι |
| 8.9 | Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών του οχήματος (εκκίνηση, πορτών κτλ.) με τηλεχειριστήριο. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με ανεξίτηλη ετικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος. | Ναι |
| 8.10 | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | Ναι |
| 8.11 | Φορτιστής υβριδικού οχήματος Plug-In (εάν εφαρμόζεται) για σύνδεση με οικιακή παροχή 240V. | Δεν εφαρμόζεται |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης (Περίοδος Εγγύησης) | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd Αρ.1 |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ή 100.000km, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000km |
| Μπογιά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | Πέντε (5) χρόνια |
| Σκουριά | Επτά (7) τουλάχιστον χρόνια | Επτά (7) χρόνια |
| Μπαταρία ψηλής τάσης (εάν εφαρμόζεται): Η μπαταρίαιόντων λιθίου θα πρέπει να φέρει εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% εντός των πρώτων 8 ετών χρήσης της ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Οκτώ (8) χρόνια ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Δεν εφαρμόζεται |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.038.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

23 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.038.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

δύο (2) επιβατικών οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 23 Σεπτεμβρίου, 2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε.

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 1 | €35.796,08 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον Προσφέροντα με επιστολή (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων), να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύστασης της εταιρείας και το Επισυναπτόμενο 3.1 – Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης, όπως φαίνεται στην διευκρινιστική επιστολή με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου, 2022 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.038.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

28 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.038.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

δύο (2) επιβατικών οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 28 Σεπτεμβρίου, 2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Προσφέροντα αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση της Οικονομικής προσφοράς. Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος στο Επισυναπτόμενο 3.2 – Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης. Στον υπολογισμό του 3ου Έτους για το Service C, έχει γίνει λάθος στον πολλαπλασιασμό ποσότητας ωρών επί το κόστος εργατοώρας (1,6 Χ €61). Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σε όλα τα Έντυπα της προσφοράς (Έντυπο 11, 11.1, 11.4 και Επισυναπτόμενο 3.2) και ως εκ τούτου η διορθωμένη τιμή της προσφοράς είναι €35.844,88.

- Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 10,39% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€35.844,88 έναντι €40.000,00 της εκτίμησης κόστους) και θεωρείται λογική.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον μοναδικό προσφέροντα που υπέβαλε προσφορά σε λογική τιμή και ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | RENAULT |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | RJA / BE2 / CLIO |
| Προέλευση: | Γαλλία |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.600,00 | Δύο (2) | €33.200,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.322,44 | Δύο (2) | €2.644,88 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (προμήθεια + συντήρηση) | €17.922,44 | Δύο (2) | €35.844,88 |

- Η Εργατοώρα για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €61,00 ανά ώρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος και του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |