Aρ. Φακ.: 04.02.006.02.02

Οι Περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2005 και οι Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003

Ασφάλεια συσκευών τεχνητού μαυρίσματος για λόγους αισθητικής

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς και την εφαρμογή των Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμών του 2003, στις πρόνοιες των οποίων εμπίπτει το πιο πάνω προϊόν, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 7 των Περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2005, γνωστοποιεί ότι το πρότυπο ΕΝ 60335-2-27:1997 ¨Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 2-27: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές έκθεσης του δέρματος σε υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία¨, δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV radiation), λόγω της ανυπαρξίας τιμών μέγιστης ενεργού ακτινοβόλησης της ακτινοβολίας UV-A και/ή UV-B και UV-C και ότι, μέχρι την αναθεώρηση του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποποίησης (CENELEC), η μέγιστη σταθμισμένη ερυθηματογόνος ακτινοβόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 11SED/h (0,3 W/m2).

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Α. Χαραλάμπους

Αν. Διευθυντής

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2008