## ΕΝΤΥΠΟ 1

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): 	Ράφια και τοποθέτηση τους

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Προμήθεια ραφιών για κάλυψη του χώρου που φαίνεται στα σχέδια που επισυνάπτονται στα παρόντα έγγραφα, σε ύψος που θα φτάνει μέχρι εκεί που επιτρέπει το ύψος της αποθήκης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοποθέτηση και κατάλληλη/ασφαλής στερέωση των ραφιών στο χώρο της αποθήκης, με τρόπο που να δημιουργείται διάδρομος, πλάτους περίπου 125 εκατοστών, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση προσώπων και του μηχανήματος ανύψωσης και η μεταφορά αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής – Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |

2. Ζητούμενο προϊόν (2): 	Ανυψωτικό μηχάνημα τύπου «Order Picker» για τη διαχείριση (π.χ. τοποθέτηση) των φακέλων στα ράφια

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Τύπου Order Picker | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής – Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Τύπου Order Picker (όχι περονοφόρο) εξέδρα για τη μεταφορά (πάνω/κάτω) χειριστή καθώς και τουλάχιστον 4 κουτιών (δες διαστάσεις στα συνημμένα σχέδια). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλο για κίνηση σε εγκατάσταση ραφιών με διάδρομο πλάτους 125 εκ. και όχι μεγαλύτερων διαστάσεων από 1500 Χ 800 mm (μήκος Χ πλάτος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλο για τον άνετο χειρισμό κουτιών μέχρι ύψος 4,5 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κίνηση δια χειρός, με το κουμπί χειρισμού για κίνηση πάνω/κάτω να βρίσκεται σε σημείο που να τυγχάνει χειρισμού από το πρόσωπο που βρίσκεται στην εξέδρα φόρτωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανυψωτική δύναμη: 200-300 κιλά με τον χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα ανύψωσης (περίπου) 9 – 15 M/MIN και ταχύτητα καθόδου 5 – 10 Μ/ΜΙΝ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με μοτοράκι (lifting motor) δυνατότητας τουλάχιστον 1.5KW/12V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανύψωση ηλεκτροϋδραυλική με mπαταρία τύπου βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle), 135AH/12v | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένος αυτόματος φορτιστής που να διακόπτει την φόρτιση με το γέμισμα της μπαταρίας. Ο φορτιστής να εργάζεται σε μονοφασικό ρεύμα 220v. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να σταθεροποιείται στον τόπο εργασίας με φρένα σε τουλάχιστον 2 τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με ασφάλεια έναντι δυσλειτουργίας του υδραυλικού συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με προστατευτικά στην εξέδρα για αποφυγή πτώσης του χειριστή και των υλικών που βρίσκονται σε αυτήν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με «ce-marking» για όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες που εφαρμόζονται για το προϊόν | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  - Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.

  - Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

  - Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.