| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.18.022.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

15 Μαΐου, 2018

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός Υγραεριοκίνητου περονοφόρου για το Τελωνείο Λεμεσού

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3159561 ημερ. 5/4/2018) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4820 (γνωστοποίηση  770) και ημερομηνία 13 Μαΐου, 2018 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 18.022.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου περονοφόρου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4820 | Γν.: 770 | Ημερ.: 13/4/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 5/4/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 11/5/2018 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 11/9/2018 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €19.800 (χωρίς Φ.Π.Α.) €18.000 προμήθεια και €1.800 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.002.003 ημερ. 21/3/18 Τελωνείου Λεμεσού |
| 1.11.1 | Αρ. Συμπληρωματικών/ Διευκρινιστικών Εγγράφων: | Ένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου περονοφόρου για το Τελωνείο Λεμεσού.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν ένα διορθωτικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- A.M.A. CHARALAMBOUS LTD

- SAS HIGH TECHNOLOGY LTD

- Uniplant Ltd

- Y. SKEMBEDJIS SONS LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μια (1) μόνο προσφορά, από τον οικονομικό φορέα Y. Skembedjis & Sons Ltd με συνολικό ποσό προσφοράς €17.345,00 + ΦΠΑ.

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα 15 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Η προσφορά ικανοποιεί τα πιο πάνω κριτήρια και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 12,39%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου περονοφόρου οχήματος σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Έχει αποσταλεί μια διευκρινιστική επιστολή στον μοναδικό προσφέροντα Y. Skembedjis & Sons Ltd, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD/ CPYD25 – XW21F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Τιμή για περονοφόρο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.715,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.630,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.345 |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): | €3.295,55 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, διαπίστωσε ότι αν και στα φυλλάδια του κατασκευαστή αναφερόταν ότι το προσφερόμενο μοντέλο περονοφόρου φέρει σήμανση CE και ικανοποιεί τις σχετικές οδηγίες, η Δήλωση Συμμόρφωσης CE που υποβλήθηκε ήταν για διαφορετικά, πιο μεγάλα μοντέλα. Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή Πιστοποιητικό από Πιστοποιούντα Oργανισμό, ότι το περονοφόρο ικανοποιεί τις σχετικές οδηγίες. Ο Προσφέρων υπέβαλε αυθημερόν πιστοποιητικό από Πιστοποιούντα Οργανισμό (European Certifying Organization E.C.O. S.p.A) στο οποίο περιλαμβάνεται και το μοντέλο που προσφέρεται. Αντίγραφα της επιστολής που του αποστάλθηκε και του πιστοποιητικού που υποβλήθηκε, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και η τιμή είναι λογική.

Ως εκ τούτου η Προσφορά  είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου περονοφόρου για το Τμήμα Τελωνείων στη Λεμεσό στον προσφέροντα αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε τιμή η οποία θεωρείται λογιική, όπως φαίνεται πιο κάτω. Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε να περιλάβει στην ανάθεση, μια επιπλέον φιάλη υγραερίου και ένα σετ περόνων μήκους 1800mm (για την ανύψωση αυτοκινήτων), για τα οποία ζητήθηκαν τιμές στο Έντυπο 10.4 και τα οποία θα αγοράζονταν αν το κόστος του περονοφόρου δεν υπερέβαινε τις διαθέσιμες πιστώσεις που είναι ίσες με την εκτίμηση του Τμήματος για την προμήθεια.

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD/ CPYD25 – XW21F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Τιμή για περονοφόρο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.715,00 |
| Τιμή για μια επιπρόσθετη φιάλη υγραερίου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28,00 |
| Τιμή για ένα σετ περόνων μήκους 1800mm (χωρίς Φ.Π.Α.): | €520,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.630,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.893,00 |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): | €3.399,67 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |  |
| Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός |  |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 15 των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 4.4 (Μέρος Α) Παράρτημα 4Α | Ναι |
| 2. | Έντυπο Προσφοράς | Παράρτημα 3 | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Παράρτημα 4 | Ναι |
| 4. | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Παράρτημα 5 | Ναι |
| 5. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (σημ. 1) | Παράγραφος 4.2.1(α) του Παραρτήματος 2 και Παράρτημα 6 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6.1 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων (σημ. 1) | Παράγραφος 4.3.1(α) και Παράρτημα 7.1 | Ναι |
| 6.2 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων(σημ. 1) | Παράγραφος 4.3.1(γ) και Παράρτημα 7.2 | Ναι |
| 6.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα εξασφάλισης ποιότητας (σημείωση 1) | Παράγραφος 4.3.3 του Παραρτήματος 2 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 7. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Παράρτημα 10 | Ναι |
| 7.1 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Παράρτημα 10.1 | Ναι |
| 7.2 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Παράρτημα 10.2 | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Παράρτημα 10.3 | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Παράρτημα 10.4 | Ναι |
| 7.5 | Το συνολικό ποσό για τη συντήρηση ≥ 10% του ποσού για την προμήθεια | Παράρτημα 10.4 | Ναι 10,37% |
| 8. | Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενων Κατασκευαστών | Παράρτημα 11 | Ναι |
| 9. | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος Δ |  |
| 10. | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (σημ. 1) | Παράγραφος 6.2.2(ii) | Ναι |
| 11. | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
| 12. | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα | Παράγραφος 6.2.2(xiv) (Μέρος Α) |  |
| 12.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Παράρτημα 13 | Ναι |
| 12.2 | Δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις κατασκευαστών |  | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 13. | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε. | Παράγραφος 6.2.2(xv) (Μέρος Α) |  |
| 13.1 | Δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν |  | Ναι |
| 14. | Στοιχεία τεκμηρίωσης για το Προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. |  | Ναι |
| 15. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 (xi) – Μέρος Α |  |
| 15.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράρτημα 12 | ΔΕ |
| 15.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Παράρτημα 4 | ΔΕ |
| 16 | Μέρος Ε – Πρόγραμμα προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 17 | Μέρος Ε – Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι |
| 18 | Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 7 | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 18.022.ΕΠ.ΗΜΥ - Υγραεριοκίνητο περονοφόρο |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς |  |
|  | Προσφέρων | 1 |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Υ. Skembedjis & Sons Ltd |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 15,715.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €18.000) |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 290.00 | € 280.19 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 170.00 | € 158.70 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 170.00 | € 153.33 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 830.00 | € 723.30 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 170.00 | € 143.14 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 1,630.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €1.800) |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1,458.65 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €19.800) | € 17,345.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 3,295.55 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 17,173.65 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- |
| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD/ CPYD25 – XW21F (XF series) |
| Χώρα προέλευσης: | Κίνα |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | To περονοφόρο ανυψωτικό όχημα θα χρησιμοποιείται για την ανύψωση γενικού φορτίου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μέσα σε κοντέϊνερς. Πρέπει να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και να είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι |
| 1.2 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτό, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι |
| 1.3 | Να παραδοθεί έτοιμο για χρήση με πλήρη φιάλη υγραερίου/ καυσίμου. | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 2.1 | Πραγματική ανυψωτική δύναμη (ικανότητα φορτίου) μετά την τοποθέτηση των προσαρτημάτων: 2,3 τόνοι σε απόσταση 50 εκατοστών του κέντρου φορτίου από τον ιστό. | Ναι 2,4 τόνοι (2,5t - 100kg integral sideshifter) |
| 2.2 | Ύψος ανύψωσης περονών: 3,0 μέτρα ή περισσότερο | Ναι, 3,0 m |
| 2.3 | Συνολικό ύψος περονοφόρου (με τον ιστό συμπτυγμένο): 2,18 μέτρα ή λιγότερο ώστε να μπορεί να μπαίνει σε εμπορευματοκιβώτια (containers). | Ναι, 2,01m ιστός 2,135m καμπίνα |
| 2.4 | Ιστός: Ολική ελεύθερη ανύψωση (Full Free Lift) Να κλίνει μπροστά / πίσω υδραυλικά. Με ενσωματωμένο σύστημα υδραυλικής πλαγιοδρόμησης περόνων (integrated side shift). Υποστηρικτής φορτίου. | Ναι, Duplex FFL Ναι Ναι, integrated side shift Ναι |
| 2.5 | Πλαίσιο: Η κατασκευή να είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένη για στερεότητα, με σύστημα έλξης (τραβηκτήρα). | Ναι |
| 2.6 | Θάλαμος χειριστή: |  |
| 2.6.1 | Ανοικτός θάλαμος χειριστή, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση φορτίων (FOPS), με τρόπον ώστε τα στηρίγματα να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. | Ναι, PVC κάλυμμα |
| 2.6.2 | Να υπάρχει ένα ή περισσότερα καθρεφτάκια για θέαση πίσω. | Ναι |
| 2.7 | Κινητήρας: |  |
| 2.7.1 | Με υγραέριο (LPG), υδρόψυκτος με κατάλληλη ιπποδύναμη όπως προσφέρεται από τον κατασκευαστή, και ηλεκτρικό εκκινητή. | Ναι, GCT Nissan, 31,5 kW 4 cyl EU stage II |
| 2.8 | Φιάλη υγραερίου/ καυσίμου: Η χωρητικότητα/βάρος της να είναι 15Kg. | Ναι |
| 2.9 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Πρέπει να είναι υδροστατικού τύπου ή τύπου «power-shift» ή πλήρως αυτόματου τύπου. Πρέπει να επιτρέπει αργή βαθμιαία κίνηση του περονοφόρου κατά την εκκίνηση (inching capability). | Ναι |
| 2.10 | Σύστημα οδήγησης: Βαρετού τύπου υδραυλικό σύστημα. | Ναι |
| 2.11 | Σύστημα πέδησης: Αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πέδησης (φρένων) και πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο). | Ναι, Drum brakes |
| 2.12 | Περόνες: | Ναι |
| 2.12.1 | Οι περόνες πρέπει να είναι λεπτυσμένες μπροστά και κατασκευασμένες από ψηλής ποιότητας σφυρήλατο κράμα σιδήρου, επεξεργασμένες για σκλήρυνση. | Ναι |
| 2.12.2 | Μήκος περόνων: 1000 -1200mm | Ναι, 1150mm |
| 2.14 | Ηλεκτρικό Σύστημα: |  |
| 2.14.1 | Το ηλεκτρικό σύστημα του περονοφόρου πρέπει να είναι κατάλληλο για νυκτερινή χρήση και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: | Ναι |
| 2.14.1.1 | Μπαταρία: τύπου χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση. | Ναι |
| 2.14.1.2 | Φωτισμός: Φώτα μπροστά και πίσω Δείκτες πορείας Φώτα φρένων Ηχητικό σήμα για όπισθεν κίνηση Κόρνα | Ναι & rear working lights Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.15 | Όργανα |  |
| 2.15.1 | Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα όργανα / μετρητές / δείκτες: Φωτισμού πίνακα Θερμοκρασίας κινητήρα (νερού) Στάθμης καυσίμου Φόρτισης μπαταρίας Ωρόμετρο Προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες | Ναι, LCD display Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.15.2 | Όλα τα ηλεκτρικά κουμπιά, διακόπτες και όργανα πρέπει να είναι αδιάβροχα, κατάλληλα για χρήση με καμπίνα ανοικτού τύπου. | Ναι |
| 2.16 | Χειριστήρια Τα χειριστήρια να τοποθετηθούν εργονομικά ώστε να είναι προσιτά στον οδηγό. Η ανύψωση των περόνων να μπορεί να γίνεται και όταν το όχημα κινείται. Όλα τα χειριστήρια οδήγησης και χειρισμού πρέπει να είναι εμφανώς και ανεξίτηλα χαραγμένα με κατάλληλα σύμβολα. | Ναι |
| 2.16 | Τροχοί: |  |
| 2.16.1 | Να διαθέτει τέσσερις τροχούς είτε με ελαστικά με αέρα (pneumatic) είτε με συμπαγή ελαστικά χωρίς αέρα (superelastic), σε σχήμα ελαστικού βαρετού βιομηχανικού τύπου. | Ναι 7.00 -12-12PR 600-9-10PR |
| 2.17 | Εργαλεία: |  |
| 2.17.1 | Εργαλεία για αλλαγή τροχών | Ναι |
| 2.18 | Εξοπλισμός ασφάλειας και εξαρτήματα: |  |
| 2.18.1 | Ένας πυροσβεστήρας 2 kg, ξηρού τύπου, κατάλληλα στερεωμένος στην καμπίνα του χειριστή. | Ναι |
| 2.18.2 | Σύστημα ασφαλείας που να επιτρέπει ξεκίνημα του κινητήρα μόνο όταν ο μοχλός κίνησης βρίσκεται στο ουδέτερο σημείο. | Ναι |
| 2.18.3 | Το ασφαλές φορτίο εργασίας σε διάφορες αποστάσεις κέντρου φορτίου από ιστό καθώς και το μέγιστο βάρος στην άκρη των περονών πρέπει να φαίνεται ευκρινώς σε πινακίδα που να διαβάζεται εύκολα από τον χειριστή όταν βρίσκεται καθισμένος στη θέση του. | Ναι |
| 2.18.5 | Περιορισμοί και προειδοποιήσεις για το μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλα σημειωμένα στο όχημα, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι |
| 2.19 | Χρώμα: Το περονοφόρο πρέπει να παραδοθεί μπογιατισμένο με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. Το χρώμα θα επιλεγεί από τα διαθέσιμα πρότυπα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.18.022 Αρ. τηλ.: 22800529 | 15 Μαΐου, 2018 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 18.022.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου περονοφόρου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 15/5/18 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |
| β. | Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από τον προσφέροντα Y. Skembedjis & Sons Ltd για τη συνολική τιμή των €17345,00 + ΦΠΑ.

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας  που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της έκθεσης αξιολόγησης. Ο προσφέρων έχει υποβάλει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται ως αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, διαπίστωσε ότι αν και στα φυλλάδια του κατασκευαστή αναφέρεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο περονοφόρου φέρει σήμανση CE και ικανοποιεί τις σχετικές οδηγίες, η Δήλωση Συμμόρφωσης CE που υποβλήθηκε είναι για διαφορετικά, πιο μεγάλα μοντέλα. Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης CE ή Πιστοποιητικό από Πιστοποιούντα Οργανισμό, για το μοντέλο περονοφόρου για το οποίο υποβλήθηκε προσφορά. Ο Προσφέρων υπέβαλε αυθημερόν πιστοποιητικό από Πιστοποιούντα Οργανισμό (European Certifying Organization E.C.O. S.p.A) στο οποίο περιλαμβάνεται και το μοντέλο που προσφέρεται. Αντίγραφο της επιστολής που του αποστάλθηκε και το πιστοποιητικό που υποβλήθηκε επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο προσφέρων ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 12,39% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος και είναι λογική.

- Το Τμήμα Τελωνείων, είχε ζητήσει, σε περίπτωση που οι πιστώσεις το επέτρεπαν, να αγοραστεί με το περονοφόρο ένα επιπρόσθετο σετ περόνων μήκους 1800mm, που χρησιμοποιείται για την ανύψωση οχημάτων. Επίσης συστήνεται να αγοραστεί μία επιπρόσθετη φιάλη υγραερίου (είναι διαφορετική από τις συνήθεις που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση), ώστε να αντικαθίσταται μέχρι να επαναγεμισθεί η άλλη. Οι τιμές για τα δύο αυτά είδη δόθηκαν στο Παράρτημα 10.4 και είναι €520,00 για το σετ περόνων και €28,00 για τη φιάλη υγραερίου και είναι λογικές. Η Επιτροπή αποφάσισε να περιλάβει στην ανάθεση ένα σετ περόνων και μια φιάλη υγραερίου όπως φαίνεται στο πίνακα πιο κάτω.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Y. Skembedjis & Sons Ltd, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός υγραεριοκίνητου περονοφόρου, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD/ CPYD25 – XW21F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Τιμή για περονοφόρο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.715,00 |
| Τιμή για μια επιπρόσθετη φιάλη υγραερίου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28,00 |
| Τιμή για ένα σετ περόνων μήκους 1800mm(χωρίς Φ.Π.Α.): | €520,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.630,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.893,00 |
| Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): | €3.399,67 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές του περονοφόρου που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Χρυσόστομος Στυλιανού

………………………. Χριστάκης Καλλονάς