| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

7 Ιουλίου, 2017

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με αντρεπόμενη κιβωτάμαξα για το Τμήμα Δασών

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 1868813 ημερ. 15/5/2017) στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2017/S 090-178537 ημερ. 11/5/17) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4773 (γνωστοποίηση 1003) και ημερομηνία 19 Μαΐου, 2017 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4773 | Γν.: 1003 | Ημερ.: 19/5/2017 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 15/5/2017 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 30/6/2017 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 30/12/2017 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €226.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) €220.000 προμήθεια και €6.000 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 & 13.23.002.021.013 ημερ. 29/1/17 Υπουργείου Οικονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών Εγγράφων: | Ένα |
| 1.12 | Αριθμός διευκρινιστικών εγγράφων | Δύο |

1.13	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα για το Τμήμα Δασών.

1.14	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.15	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα συμπληρωματικό/διευκρινιστικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.16	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.17	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Panaos ltd

Μιχάλης Αντωνίου

Μan Sales AND SERVICES ( CYPRUS) LTD

Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ

NORICUM TRADE AND INVESTMENTS

ZENDIA MACHINERY LTD

CTC AUTOMOTIVE

KYKON LTD

SL METAL CREATIONS LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KYKON LTD | 1 | €222.700,00 | €221.915,76 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 2 | €218.978,00 | €218.330,55 |
|  | Panaos Ltd | 3 | €216.503,50 | €215.841,43 |
|  | Panaos Ltd | 4 | €212.880,00 | €212.232,55 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στη παράγραφο 4.2.1 (γ) του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Οι προσφέροντες με αρ. 2 και 4 υπέβαλαν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο προσφέρων αρ. 1 δεν υπέβαλε τον πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού (Έντυπο 5 [3.1]) όπως ζητήθηκε στο άρθρο 8.3.1.1 (5β) του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, ούτε βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Έντυπο 7) για τον Άλλο Φορέα που θα κατασκευάσει την υπερκατασκευή των φορτηγών. Ο προσφέρων αρ. 3, δεν υπέβαλε τον πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού (Έντυπο 5 [3.1]) του Άλλου Φορέα C.I.C. Ltd.

Η Επιτροπή ζήτησε από τους δύο προσφέροντες και αυτοί υπέβαλαν συμπληρωμένα τα πιο  πάνω έντυπα και στοιχεία τα οποία έγιναν αποδεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι επιστολές που τους αποστάληκαν καθώς και οι απαντητικές επιστολές τους επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης.

Με βάση τα πιο πάνω όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 3,64%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5,80%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Έχουν αποσταλεί δύο διευκρινιστικές επιστολές, μια στην εταιρεία «Πανάος Λτδ» και μια στην «ΚΥΚΩΝ ΛΤΔ». Αντίγραφα των επιστολών καθώς και των απαντητικών επιστολών τους επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.1	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO/ Trakker AT 340T50 |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Panaos Ltd |
| Τιμή για οχήματα+υπερκατασκευές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €207.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.880,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.232,55 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €212.880,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €212.232,55 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και την απάντηση του προσφέροντα στη διευκρινιστική επιστολή που του αποστάληκε, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

5.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Daimler AG Mercedes Benz/ AROCS/3548/K |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή: | Panaos Ltd |
| Τιμή για οχήματα+υπερκατασκευές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €210.800,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.703,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.041,43 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €216.503,50 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €215.841,43 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και την απάντηση του προσφέροντα στη διευκρινιστική επιστολή που του αποστάληκε, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO / Trakker AT 340T50 |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ/SHKK/T/1 |
| Τιμή για οχήματα+υπερκατασκευές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €213.098,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.880,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.232,55 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €218.978,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €218.330,55 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | ΚΥΚΟΝ LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | RENAULT/ K 480.32 8x4 MEDIUM E6 |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Υπερκατασκευή: | SL METAL WORKS LTD |
| Τιμή για οχήματα+υπερκατασκευές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €215.600,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.100,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.315,76 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €222.700,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €221.915,76 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και την απάντηση του προσφέροντα στη διευκρινιστική επιστολή που του αποστάληκε, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα στον προσφέροντα αρ. 4 (Πανάος Λτδ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO/ Trakker AT 340T50 |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Panaos Ltd |
| Τιμή για οχήματα+υπερκατασκευές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €207.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.880,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €212.880,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Μιχάλης Αργυρού | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής

|  | Προσφορά Αρ. 1 | Προσφορά Αρ. 2 | Προσφορά Αρ. 3 | Προσφορά Αρ. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων | KYKON LTD | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd | Panaos Ltd |
| Έντυπο τεχνικής προσφοράς (Έντυπο 1) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς (Έντυπο 2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης άλλου φορέα (Έντυπο 3) | Ναι | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας Προσφέροντος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α (Έντυπο 4) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Τεκμηρίωση τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων προσφέροντος, (Πίνακας Α Στοιχεία εργοδοτουμένων) (Έντυπο 5-3) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το εδάφιο (5.ε) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α (Έντυπο 6) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Έντυπο 7) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων Άλλου Φορέα (Έντυπο 7) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (για νομικά πρόσωπα) Παρ. 8.3.1.1.2 (α) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (για κοινοπραξία) Παρ. 8.3.1.1.2 (β) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Συμφωνητικό Συνεργασίας (για κοινοπραξία) Παρ. 8.3.1.1.2 (β) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Δήλωση άλλων φορέων (Έντυπο 18) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εξουσιοδότηση για εξασφάλιση πληροφοριών/ στοιχείων (Έντυπο 20) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δήλωσης ποσοστού συμμετοχής σε κοινοπραξία (παρ. 8.3.1.1 (2) ii) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Συντονιστής κοινοπραξίας (παρ. 8.3.1.1 (2) iii) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Εκπρόσωπος κοινοπραξίας (παρ. 8.3.1.1 (2) iv) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |

ΔΕ: Δεν εφαρμόζεται

Πίνακας Ελέγχου υποβολής και πληρότητας Προσφορών

|  | Προσφορά Αρ. 1 | Προσφορά Αρ. 2 | Προσφορά Αρ. 3 | Προσφορά Αρ. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων | KYKON LTD | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd | Panaos Ltd |
| Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Έντυπο 8) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενοι Κατασκευαστές (Έντυπο 9) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Πίνακας Παρουσίασης Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το εδάφιο (7) της παραγράφου 8.3.2 (7) του Μέρους Α (Έντυπο 10). | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους αν υπάρχουν και μέρος αντικειμένου που θα υλοποιήσουν (παρ. 8.3.2.6) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οικονομική προσφορά (Έντυπο 11) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση Ποσού Προμήθειας (Έντυπο 11.1) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης Εξοπλισμού (Έντυπο 11.2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού (Έντυπο 11.3) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού (Έντυπο 11.4) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Εργασίες συντήρησης) |  |  |  |  |
| Πρόγραμμα προληπτικής Συντήρησης (Επισυναπτόμενο 2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης (Επισυναπτόμενο 7) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  |  | 17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ - Φορτηγό 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | KYKON LTD | Σπυρος Χουτρης και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd | Panaos Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 215.600,00 | € 213.098,00 | € 210.800,00 | € 207.000,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €220.000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 980,00 | € 942,31 | € 720,00 | € 692,31 | € 547,26 | € 526,21 | € 720,00 | € 692,31 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1.920,00 | € 1.775,15 | € 960,00 | € 887,57 | € 837,68 | € 774,48 | € 960,00 | € 887,57 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1.180,00 | € 1.049,02 | € 2.520,00 | € 2.240,27 | € 2.121,12 | € 1.885,67 | € 2.520,00 | € 2.240,27 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 2.040,00 | € 1.743,80 | € 960,00 | € 820,61 | € 1.488,40 | € 1.272,29 | € 960,00 | € 820,61 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 980,00 | € 805,49 | € 720,00 | € 591,79 | € 709,04 | € 582,78 | € 720,00 | € 591,79 |
| 2.6 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 7.100,00 | € 5.880,00 | € 5.703,50 | € 5.880,00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €6.000) |  |  |  |  |
| 2.7 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές με συντελεστή αναγωγής 4% (Παρούσα Αξία) | € 6.315,76 | € 5.232,55 | € 5.041,43 | € 5.232,55 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €226.000) | € 222.700,00 | € 218.978,00 | € 216.503,50 | € 212.880,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 42.313,00 | € 41.605,82 | € 41.135,67 | € 40.447,20 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 221.915,76 | € 218.330,55 | € 215.841,43 | € 212.232,55 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | ΚΥΚΟΝ LTD | Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd | Panaos Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | Renault Trucks K480.32 8X4 Medium E6/ SL Metal Creations Ltd | IVECO Trakker AT 340T50/Σπύρος Χούτρης & Υιοί Λτδ | Mercedes Benz Arocs 3548 K 8X4X4 BG 13 / Παναος Λτδ | IVECO Trakker AT 340T50 /Παναος Λτδ |
| Χώρα προέλευσης: | Γαλλία/Κύπρος | Ισπανία /Κύπρος | Γερμανία/Κύπρος | Ισπανία /Κύπρος |
| Αρ. Παρα. | Προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητείται |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | ΓΕΝΙΚΑ Το όχημα θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά γενικού φορτίου και γαιοπροωθητών σε ασφαλτοστρωμένους και μη- ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Να είναι κατάλληλο για χρήση στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Το όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο του τύπου 8Χ4 και να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Μικτό βάρος (G.V.W): 35 000 kg | Technical:35 000 kg (Legal 32000Kg) | Technical:35 000 kg (Legal 32000Kg) | Technical:35 000 kg (Legal 32000Kg) | Technical:35 000 kg (Legal 32000Kg) |
| 2.1.2 | Ωφέλιμο φορτίο: 16.000 kg ή μεγαλύτερο | 16.417Kg 19.417 kg (w/o superstucture) Weight unloaded: 15.583Kg | 17.275Kg 20.275kg (w/o superstructure) Weight unloaded: 14.725Kg | ≈17.477kg 20.477kg (w/o superstucture) Weight unloaded: 14.523Kg | ≈17.641kg 20.641 kg (w/o superstucture) Weight unloaded: 14.359Kg |
| 2.1.3 | Να διαθέτει ταχογράφο σύμφωνα με την νομοθεσία. | Ναι Dual Digital tachograph | Ναι Digital tachograph | Ναι Digital tachograph | Ναι Digital tachograph |
| 2.2 | Κινητήρας |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Βαρετού τύπου, πετρελαιοκίνητος κινητήρας (Euro VI) με μέγιστη ισχύ 10kW ανά μετρικό τόνο μικτού βάρους ή περισσότερη και με βαρετού τύπου ηλεκτρικό εκκινητήρα. | Ναι DTI 13, 6 cyl, 12,8 L Turbo 10,08 kW/ton (353kW) | Ναι, Cursor 13, 6cyl. 12,9 L TC+intercooler 10,51 kW/ton (368kW) | Ναι, OM471, 6 cyl 12,8 L, 10,00 kW/ton (350kW) | Ναι, Cursor 13, 6cyl. 12,9 L TC+intercooler 10,51 kW/ton (368kW) |
| 2.3 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Να έχει χωρητικότητα 280L ή μεγαλύτερη και καπάκι που να κλειδώνει. Επίσης να υπάρχει νεροπαγίδα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. | Ναι, 315L Prefilter, fuel separator Ad blue 32L | Ναι, 300L Steel filter, prefilter, fuel separator Ad blue 50L | Ναι,290L Prefilter, fuel separator Ad blue 25L | Ναι, 300L Steel filter, prefilter, fuel separator Ad blue 50L |
| 2.4 | Σύστημα ανάρτησης: Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα για αυτή τη χρήση. Να υπάρχουν βαρετού τύπου αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers) τουλάχιστο στους μπροστινούς άξονες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.5 | Σύστημα πέδησης: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρονικό σύστημα φρένων διπλού κυκλώματος, με σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ΑΒS). | Ναι, EBS, ABS, ASR Disc (F/R) | Ναι , EBS, ABS, ASR Disc/Drums (F/R) | Ναι, EBS, ABS, ASR Disc (F/R) | Ναι, EBS, ABS, ASR Disc/Drums (F/R) |
| 2.5.2 | Να υπάρχει ξηραντήρας αέρα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.5.3 | Να υπάρχει πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο) που να ενεργεί σε δύο άξονες. Ο τρόπος χειρισμού του να είναι ανεξάρτητος από το χειρισμό της κύριας πέδησης. | Ναι, EBP | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.5.4 | Το όχημα να διαθέτει μηχανόφρενο (engine brake) ή πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) ή επιβραδυντή (retarder) ή άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, Optibrake (συνδυασμός exhaust brake & engine brake) | Ναι, engine brake | Ναι, exhaust brake | Ναι, engine brake |
| 2.6 | Μετάδοση Κίνησης (κιβώτιο ταχυτήτων και κιβώτιο διανομής κίνησης) |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Το σύστημα ταχυτήτων να είναι αυτόματο (με μετατροπέα ροπής) ή ημιαυτόματο (με συμπλέκτη) με αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του οχήματος. Η εκκίνηση καθώς και οι εναλλαγή των ταχυτήτων να γίνονται αυτόματα χωρίς τη χρήση πατιδιού. | Ναι Optidriver AT2612F Επιλογή αυτόματο ή μη από το τιμόνι | Ναι, Automated ZF 12AS2330 | Ναι Automated overdrive gearbox | Ναι, Automated ZF 12AS2330 |
| 2.6.2 | Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με σύστημα αποφυγής οπισθολίσθησης (αποτροπής στιγμιαίας κίνησης του οχήματος προς τα πίσω [Hill, roll back holder]) όταν απενεργοποιηθούν τα φρένα και το χειρόφρενο και το όχημα θα κινηθεί προς τα μπρός σε ανωφέρεια. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται από κουμπί στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι Hill Start Aid | Ναι Hill holder | Ναι Roll back holder | Ναι Hill holder |
| 2.6.3 | Οι πίσω άξονες να φέρουν γέφυρες μείωσης των στροφών κοντά στην πλήμνη (κεντρικό σημείο) των τροχών (hub reduction axles/ planetary). Τα χαρακτηριστικά του κάθε άξονα, να δηλωθούν. | Ναι F: 8000Kg +8000Kg R:9500Kg+9500Kg Double reduction | Ναι F: 8000Kg +8000Kg R:10500Kg+10500Kg Rear Tandem Medio Hub Reduction | Ναι F: 7500Kg +7500Kg R:13000Kg+13000Kg Rear axle, crown wheel 300, planetary 13,4t | Ναι F: 8000Kg +8000Kg R:10500Kg+10500Kg Rear Tandem Medio Hub Reduction |
| 2.6.4 | Διαφορικά (Differential locks) Το κεντρικό διαφορικό καθώς και τα διαφορικά των αξόνων να μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν από κατάλληλους διακόπτες/μοχλούς στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι Double reduction | Ναι Cross axle differential lock | Ναι Rear axle | Ναι Cross axle differential lock |
| 2.7 | Τροχοί και ελαστικά |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Βαρετού τύπου ακτινωτά ελαστικά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic) κατάλληλα και για εκτός δρόμου χρήση. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να είναι μικρότερη των 6 μηνών. | Ναι 315/80R22.5 | Ναι 315/80R22.5 | Ναι 315/80R22.5 | Ναι 315/80R22.5 |
| 2.7.3 | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.8 | Καμπίνα οδηγού: Η καμπίνα να είναι: |  |  |  |  |
| 2.8.1 | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο και να διαθέτει μόνιμο χώρο ύπνου (σταθερή κουκέτα ) για ένα άτομο. | Ναι, 2,01X0,67m | Ναι, 2,1x0,63 | Ναι, 2 X0,75m | Ναι, 2,1x0,63 |
| 2.8.2 | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού και εξωτερικό προστατευτικό ήλιου (external sun visor) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ανάρτηση αέρος, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | κάθισμα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς καθρέφτες για θέαση πίσω | Ναι, 5 | Ναι, 4 | Ναι, 4 | Ναι, 4 |
|  | σύστημα κλιματισμού εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, με αυτόματα ελεγχόμενη θερμοκρασία (Α/C system). | Ναι, electronic A/C | Ναι, manual A/C | Ναι | Ναι, manual A/C |
|  | ραδιόφωνο με CD ή USB, ΑΜ/FM | Ναι, USB, Bluetooth | Ναι, Bluetooth radio | Ναι, radio with USB | Ναι, Bluetooth radio |
|  | ρευματοδότης (τύπου αναπτήρα) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | παροχή ηλεκτρισμού 12V, 15A (για την τοποθέτηση ασυρμάτου από το Τμήμα Δασών) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | χαλάκια πατώματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ωρόμετρο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ένδειξη πίεσης αέρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνία ή μετρητή για τη φόρτιση του συσσωρευτή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | διακόπτη για εκκίνηση και άλλες βασικές λειτουργίες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.9 | Φώτα και ηλεκτρικός εξοπλισμός |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.9.2 | Πάνω από την καμπίνα να εγκατασταθεί περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί. | Ναι, 2 orange rotating beacons | Ναι, roof rotating lights (beacons) | Ναι, rotating beacon, yellow | Ναι, roof rotating lights (beacons) |
| 2.9.3 | Να υπάρχει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για κίνηση προς τα πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.10 | Τραβηκτήρες Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος να τοποθετηθούν τραβηκτήρες ή γάντζοι για τη ρυμούλκηση του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Μέσα στην καμπίνα του οδηγού και σε κατάλληλη θέση να τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας 3 κιλών, ξηρού τύπου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2 | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης, εργαλεία αλλαγής τροχών και γρύλος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.3 | Συσκευή με πιεσόμετρο και ελαστικό σωλήνα κατάλληλου μήκους για γέμισμα των ελαστικών με αέρα, που να εφαρμόζει στο υφιστάμενο σύστημα παροχής αέρα του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4 | Να υπάρχουν 4 εμποδιστήρες (τριγωνικοί τάκκοι), τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας και καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το περιεχόμενο του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.6 | Φανό με καλώδιο μήκους 10 μέτρων, με ρευματολήπτη από τον αναπτήρα του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | ΚΑΣΙΑ (ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ) ΚΑΙ ΚΡΙΚΚΟΣ |  |  |  |  |
| 4.1 | Κατασκευή και γενική περιγραφή |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Κάσια από χάλυβα, ορθογώνιου σχήματος με κρίκο για ανατροπή προς τα πίσω,με ανοιγόμενες τις πλευρικές και την πίσω πόρτα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.1.2 | Ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής θα έχει την ευθύνη να κάνει αλλαγές που πιθανόν να χρειαστούν για να εφαρμοστεί σωστά η υπερκατασκευή στο όχημα περιλαμβανομένης της αντλίας. Αλλαγές στο ηλεκτρικό, υδραυλικό ή άλλα συστήματα του οχήματος να αποφεύγονται όσο είναι δυνατό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Διαστάσεις |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Εσωτερικό μήκος: 7 m | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2.2 | Εσωτερικό πλάτος: όχι λιγότερο από 2,45 m | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2.3 | Εσωτερικό καθαρό ύψος: 0,5 m | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3 4.3.1 | Ενίσχυση πλαισίου Το πλαίσιο να ενισχυθεί κατάλληλα με βοηθητικό / ενισχυτικό πλαίσιο (ψευδοπλαίσιο- subframe με ύψος κύριων δοκών 200mm). Κατά το σχεδιασμό της ενίσχυσης του πλαισίου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες εφαρμογής (μονταρίσματος) του κατασκευαστή γερανών. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3.2 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.4 | Πάτωμα |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Να αποτελείται από πλαίσιο με περιμετρική δοκό σχήματος «Π» ύψους τουλάχιστο 100mm και στα ενδιάμεσα εγκάρσιες δοκούς του ιδίου ύψους σχήματος «Ι» ή «Π» με μεταξύ τους απόσταση 200mm. Από πάνω, χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 6mm με συγκολλημένα ολόκληρα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. Οι εγκάρσιες δοκοί να κολληθούν σε δύο βαρετού τύπου δοκούς ύψους όχι λιγότερο από 200 mm. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.4.2 | Η εφαρμογή της υπερκατασκευής στο πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το ύψος του πατώματος της κάσιας από το έδαφος να είναι το ελάχιστο δυνατό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

| 4.5 | Πλευρικές πόρτες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Η κάσια να έχει τέσσερεις ανοιγόμενες πόρτες σε κάθε πλευρά. Η μπροστινή να φτάνει μέχρι το πίσω μέρος του δεύτερου τροχού του οχήματος. Να έχουν ύψος 500 mm και να είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινο πλαίσιο από πασαμάνα (100Χ50Χ3mm) στην περίμετρο και δύο κάθετα στο ενδιάμεσο και χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3mm. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.5.2 | Οι ενδιάμεσες βάσεις στήριξης (στύλοι) να είναι ενισχυμένες και να αφαιρούνται. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.5.3 | Όταν οι πλευρικές πόρτες κλείνουν η εξωτερική επιφάνεια του κατώτερου τμήματός τους να εφαρμόζει με την επιφάνεια του πατώματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.5.4 | Οι πλευρικές πόρτες να ασφαλίζουν στην κλειστή θέση με βίδες και όχι με κλιπ. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.6 | Μπροστινή πλευρά |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Το ύψος της μπροστινής πλευράς να είναι 50cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 5mm. Εξωτερικά να ενισχυθεί με πυκνά τοποθετημένες δοκούς ώστε να αντέχει χτυπήματα από βαριούς σωλήνες κατά τη φόρτωση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.6.2 | Πάνω από τη μπροστινή πλευρά να τοποθετηθεί μια βαριά σχάρα ύψους μέχρι περίπου το ύψος της καμπίνας. Η σχάρα να γίνει με χαλύβδινες λάμες 4mm Χ 40mm ή ανάλογης ανθεκτικότητας σωλήνες ή ράβδους, ώστε να σχηματίζει τετράγωνα με πλευρές 120 mm και να πλαισιωθεί με δοκούς. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.7 | Πίσω πόρτα |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Η πίσω πόρτα να είναι παρόμοιας κατασκευής με τις πλευρικές πόρτες. Να στερεωθεί αρθρωτά σε αμφότερες τις πάνω και κάτω αρθρώσεις, ώστε να επιτρέπει περιστροφή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Επίσης να έχει την δυνατότητα να ανοίγει προς το πλευρό (270⁰) και να στερεώνεται στην πλευρική πόρτα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.7.2 | Στις αρθρώσεις να χρησιμοποιούνται πείροι που θα αφαιρούνται για να ανοίγει η πόρτα. Η πίσω πόρτα, όταν ανοίγει να συγκρατείται από δυνατές αλυσίδες καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μη κάνουν θόρυβο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.7.3 | Υδραυλικός μηχανισμός στερέωσης της κάσιας στο πλαίσιο Για την αποφυγή μετακίνησης της κάσιας δεξιά και αριστερά κατά την κίνηση του οχήματος σε πλαγιές όταν είναι φορτωμένη, να υπάρχει υδραυλικός μηχανισμός που να στερεώνει την κάσια στο ενισχυτικό πλαίσιο (πείρος που να διαπερνά τη βάση της κάσιας και το ενισχυτικό πλαίσιο). Ο μηχνισμός να ενεργοποιείται από κουμπί στην καμπίνα του οδηγού και να υπάρχει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης της ανύψωσης του κρίκου όταν ο μηχανισμός στερέωσης βρίσκεται στη θέση ασφάλισης της κάσιας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.7.4 | Σκέπαστρο κάσιας Με το όχημα να παραδοθεί σκέπαστρο από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό με σημεία πρόσδεσης και σχοινί, που να καλύπτει όλο το μήκος και πλάτος της κάσιας. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάγεται σε κατάλληλη θέση στην μπροστινή πλευρά της κάσιας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8 | Βοηθητικές κατασκευές |  |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα: |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Κιβώτιο εργαλείων κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1.5 ή 2.0 mm και μπογιατισμένο με εποξική μπογιά. Να στερεωθεί πάνω στο πλαίσιο σε βολικό σημείο κάτω από το πάτωμα και να έχει περίπου τις πιο κάτω διαστάσεις. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πλάτος: περίπου 400mm Ύψος: περίπου 300mm Βάθος: περίπου 600mm |  |  |  |  |
|  | Η πόρτα του να ανοίγει από πάνω προς τα κάτω και να έχει κλειδαριά. |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Γάντζοι να κολληθούν στις πλευρικές και την πίσω πόρτα για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. Επίσης στο μπροστινό και το πίσω μέρος του πατώματος της κάσιας να τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνιές, τέσσερις βαρετού τύπου γάντζοι βυθιζόμενου τύπου για πρόσδεση των προωθητών γης και άλλων βαρέων μηχανημάτων που θα μεταφέρει το φορτηγό. Οι γάντζοι να στερεωθούν στο πλαίσιο της κάσιας σε κατάλληλο δυνατό σημείο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.3 | Σκάλες Σε κατάλληλο χώρο στη δεξιά και αριστερή πλευρά της κάσιας, να τοποθετηθούν σκάλες με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, για εύκολη πρόσβαση στην κάσια. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.4 | Δοχείο νερού: Να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση κάτω από την κάσια. Να έχει χωρητικότητα περίπου 100 λίτρων και να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και ρουπινέτο μπίλιας που κλειδώνει και οπή καθαρισμού στο κάτω μέρος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.5 | Λασπωτήρες πίσω τροχών Να κατασκευαστούν από κατάλληλα ενισχυμένη χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm και μπορούν να στερεωθούν απευθείας κάτω από το πάτωμα. Στο πίσω μέρος τους να υπάρχουν επιπρόσθετοι ελαστικοί λασπωτήρες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.9 | Ανυψωτικός μηχανισμός (Κρίκος) |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Στην μπροστινή πλευρά της κάσιας να τοποθετηθεί υδραυλικός κρίκος. | Ναι, Edbro | Ναι, AFHYMAT TF | Ναι, Penta HFC 5420 | Ναι, Penta HFC 5420 |
| 4.9.2 | Να υπάρχει οδηγός τύπου ψαλίδι, κατασκευασμένος από πασαμάνο 100Χ50Χ5mm ή ισοδύναμης αντοχής, που να εμποδίζει τη κάσια να κινηθεί πλάγια κατά την ανύψωση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.9.3 | Η δυναμικότητα του κρίκου πρέπει να είναι επαρκής (περίπου 40 τόνων) για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο. Το δοχείο του λαδιού να είναι όσο το δυνατό κοντά στο κρίκο. | Ναι, 40 tons | Ναι, 40 tons | Ναι, 42 tons | Ναι, 42 tons |
| 4.9.4 | Τα χειριστήρια για τον κρίκο (εμπλοκή δυναμολήπτη-PΤΟ) να τοποθετηθούν σε εργονομική θέση στην καμπίνα του οδηγού και να μαρκαριστούν με σαφή και ανεξίτηλα σημάδια. H ταχύτητα καθόδου του κρίκου να είναι ελεγχόμενη/ ρυθμιζόμενη (το χειριστήριο να μην είναι τύπου on/off). Κατά την ενεργοποίηση του δυναμολήπτη και ανύψωση της κάσιας να ανάβει προειδοποιητική κόκκινη λυχνία μέσα στη καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.9.5 | Στο δοχείο του λαδιού του υδραυλικού να υπάρχει δείκτης της στάθμης του λαδιού και εξαεριστήρας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.9.6 | Η διάμετρος του πείρου της κάσιας να μην είναι μικρότερη από 50mm | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.10 | Στο πίσω ή στο πλαϊνό μέρος, να υπάρχει μεταλλική σκάλα για εύκολη πρόσβαση στην κάσια. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.11 4.11.1 | Πογιάτισμα Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες εκτός από την επιφάνεια του πατώματος (συμπεριλαμβανομένου του κάτω μέρους του) που πρέπει να ασταρωθεί, να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και να μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.11.2 | Όλες οι κοιλότητες που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. Το τελικό χρώμα τόσο της καμπίνας όσο και της υπερκατασκευής θα είναι άσπρο. (Η απόχρωση, αν χρειάζεται, θα επιλεγεί από τα διαθέσιμα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 5.1 | Το φορτηγό να διαθέτει στο πίσω μέρος, εξοπλισμό ρυμούλκησης (τραβηκτήρα) ικανοποιητικού μεγέθους, δυναμικότητας και αντοχής που να μπορεί να ρυμουλκεί μια τετράτροχη άμαξα, με φορτίο βάρους περίπου 5000kg. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο εξοπλισμός ρυμούλκησης να είναι κατάλληλος για σύστημα ρυμούλκησης τύπου οπής (eye type) και να υπάρχει ρευματοδότης για τα φώτα της άμαξας και σύστημα παροχής αέρα για τα φρένα. Το σημείο σύζευξης να τοποθετηθεί κάτω από την κάσια σε μια απόσταση με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει την κάσια κατά την ανατροπή της όταν βρίσκεται στην πλήρως επάνω θέση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Όλος ο εξοπλισμός που ζητείται και αφορά το όχημα και αναφέρεται στους καταλόγους του κατασκευαστή ως προαιρετικός εξοπλισμός, να είναι του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος και όχι άλλου κατασκευαστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.17.039 Αρ. τηλ.: 22800529 | 4 Ιουλίου, 2017 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 4/7/17 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Mιχάλης Αργυρού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τέσσερεις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KYKON LTD | 1 | €222.700,00 | €221.915,76 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 2 | €218.978,00 | €218.330,55 |
|  | Panaos Ltd | 3 | €216.503,50 | €215.841,43 |
|  | Panaos Ltd | 4 | €212.880,00 | €212.232,55 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2 της έκθεσης αξιολόγησης).

- Οι προσφέροντες με αρ. 2 και 4 υπέβαλαν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

- Ο προσφέρων αρ. 1 δεν υπέβαλε τον πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού (Έντυπο 5 [3.1]) όπως ζητείται στο εδάφιο  5β του άρθρου 8.3.1.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, ούτε βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Έντυπο 7) για τον Άλλο Φορέα που θα κατασκευάσει την υπερκατασκευή των φορτηγών. Ο προσφέρων αρ. 3, δεν υπέβαλε τον πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού  του Άλλου Φορέα C.I.C. Ltd (Έντυπο 5 [3.1]). Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τους πιο πάνω προσφέροντες να υποβάλουν συμπληρωμένα τα πιο  πάνω έντυπα. Οι επιστολές που αποστάληκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των προσφορών με αρ. 2 και 4.

- Με βάση τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα υπόλοιπα στοιχεία που υποβλήθηκαν, η προσφορά με αριθμό 2 ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Για την προσφορά αρ. 4 (Πανάος Λτδ) η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις για μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών, όπως φαίνονται στην επιστολή ημερομηνίας 4/7/2017 που αποστάληκε στον προσφέροντα.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | …………………………… Μιχάλης Αργυρού | …………………………… Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 07 Ιουλίου, 2017 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο φορτηγών 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 7/7/17 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Mιχάλης Αργυρού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τις απαντητικές επιστολές που λήφθηκαν από τους προσφέροντες με αρ. 1, 3 και 4, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης, διαπίστωσε ότι οι προσφορές με αρ. 1 και 3, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προχώρησε με την εξέταση των τεχνικών προσφορών. Από την μελέτη  των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι δύο προσφορές ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Επίσης η Επιτροπή μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, και της απάντησης στην διευκρινιστική επιστολή από τον προσφέροντα αρ. 4 η Επιτροπή αποφάσισε ότι και αυτή η  προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 4 (Πανάος Λτδ), που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια δύο φορτηγών 8X4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, κατασκευής IVECO μοντέλο Τrakker AT-340T50 8X4, και υπερκατασκευή «Πανάος Λτδ», στην τιμή των €212.880,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | …………………………… Μιχάλης Αργυρού | …………………………… Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |