| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.17.092.Ε.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800411 |

24 Νοεμβρίου, 2017

Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για Υλοποίηση Μέτρων Ασφάλειας στο Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβανομένης Επταετούς Συντήρησης

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4787 (γνωστοποίηση 1827) και ημερομηνία 22 Αυγούστου, 2017 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

Μιχάλης Μιχαήλ

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή _____________________________________

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαγωνισμός Aρ.:13.25.020.17.092.E

Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μέτρων Ασφάλειας στο Συγκρότημα του Υπουργείου Οικονομικών (Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης)

Τυπική / Μάρτιος 2010

\\Server-x3400-02\common ems\koulla\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ\circular template EV 12022010.docx

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.17.092 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Μέτρων Ασφάλειας στο Συγκρότημα του Υπουργείου Οικονομικών (Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης) |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.:4787(4791) | Γν.:1827(1986) | Ημερ.:25/8/217 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 22/ 08 /2017 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 22 /09 /2017 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 22 /02/2017 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €125.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | _________________________________ |
| 1.10 | Πιστώσεις | Επιστολή Γ.Δ. ΥΠΟΙΚ με αρ. φακ. Υ.Ο.05.28.009.005 ημερομηνία 13/01/2017 |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Υλοποίηση Μέτρων Ασφαλείας στο Συγκρότημα του Υπουργείου Οικονομικών (Προμήθεια, Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης) για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών.

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο των συμπληρωματικών εγγράφων επισυνάπτεται/ονται (Παράρτημα 4).

1.14	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD

Logicom Solutions Ltd

S. P. Securiton Alarm Systems Ltd

Kyriacos Kyprianou

LAM LYSI ALARM SECURITY LTD

K.V. SAKKAS TRADING LTD

TEXDESIGNS LTD

M.T. PIPERARIS TRADING LTD

G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd

Concept Security Systems LTD

COMOZEN INDUSTRIAL PROJECTS

C.Z.EASYSERVE LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wave Electronics Ltd | 1/5 | €99.621,00 | €97.228,75 |
| 2 | S.P. Securiton Alarm Systems Ltd | 2/5 | €124.242,00 | € 121.197,22 |
| 3 | KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD | 3/5 | €88.400,00 | €86.447,28 |
| 4 | C.Z. EASYSERVE LTD | 4/5 | €83,842,00 | € 82.098,93 |
| 5 | M.T. PIPERARIS TRADING LTD | 5/5 | €78.750,00 | €77.047,04 |
|  | Εκτίμηση Τμήματος | €125.000,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 7.2.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση οι προσφορές με αριθμό 1/5 (Wave Electronics Ltd ), 2/5(S.P. Securiton Alarm Systems Ltd ), 3/5(KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD) και (M.T. PIPERARIS LTD) πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

Αντίθετα, η προσφορά με αριθμό 4/5 (C.Z. EASYSERVE LTD) δεν ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας αφού σύμφωνα με απάντησή του οικονομικού φορέα αυτός έχει αλλάξει ονομασία (I-SEC SECURITY CYPRUS) από τις 19 Ιανουαρίου, 2017. Επιπρόσθετα η άδεια Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας έχει λήξει από τις 7/7/2017 και η νέα άδεια στο νέο όνομα της εταιρείας δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Εν τούτοις, η Επιτροπή Αξιολόγησης για σκοπούς πληρότητας της αξιολόγησης αποφάσισε να αξιολογήσει και τεχνικά τη συγκεκριμένη προσφορά

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν και η αναγωγή των τιμών αυτών στην παρούσα αξία τους (τιμή αξιολόγησης).

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκε μικρό αριθμητικό λάθος του προσφέροντα με αρ. 2/5 (ποσό εργασιών προμήθειας και εγκατάστασης από €103.497,25 σε €103.496,85) το οποίο διορθώθηκε.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 24%, ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 37% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς του Τμήματος.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στη συνεδρία της στις 2 Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου, 2017 να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές σε όλους τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς). Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των προσφερόντων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά αύξων αριθμό προσφοράς.

5.2	Προσφορά Αρ. 1/5

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό προμήθειας και εγκατάστασης | €82.968,00 |
| Ποσό εργασιών συντήρησης (για 7 χρόνια) | €16.653,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | €97.228,75 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αρ. 1/5 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2/5

| Προσφέρων | S.P. Securiton Alarm Systems Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό προμήθειας και εγκατάστασης | €103.496,85 |
| Ποσό εργασιών συντήρησης (για 7 χρόνια) | €20.744,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | € 121.197,22 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού στα πιο κάτω σημεία:

- Τόμος  Γ, Παράρτημα 10.1.2 (NVR), Παράγραφος 1.2.2(x).Λανθασμένοι Υπολογισμοί χωρητικότητας NVR

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αρ. 2/5 δεν είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 3/5

| Προσφέρων | KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD |
| --- | --- |
| Ποσό προμήθειας και εγκατάστασης | €73.350,00 |
| Ποσό εργασιών συντήρησης (για 7 χρόνια) | €15.050,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | €86.447,28 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού στα πιο κάτω σημεία:

- Τόμος Γ, Παράρτημα 11.1.3 (Τοπικές Μονάδες Ελέγχου): Προσφέρεται μία μόνο τοπική μονάδα ελέγχου η οποία καλύπτει όλα τα σημεία ελεγχόμενης πρόβασης αντί διαφορετικών τοπικών μονάδων όπως προβλέπεται στα σχέδια

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αρ. 3/5 δεν είναι αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ. 4/5

| Προσφέρων | C.Z. EASYSERVE LTD |
| --- | --- |
| Ποσό προμήθειας και εγκατάστασης | €69.869,00 |
| Ποσό εργασιών συντήρησης (για 7 χρόνια) | €13.973,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | € 82.098,93 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού στα πιο κάτω σημεία:

- Τόμος Γ, Παράρτημα 10.1.2 (NVR), Παράγραφος 1.2.2(x).: Οι υπολογισμοί που έχουν υποβληθεί δεν είναι ορθοί.

- Στο Παράρτημα 17, δηλώνεται ως προσφερόμενο μοντέλο μηχανής λήψης για τη ΣΜΛΕΞ-5 το IPC-HDBW5431R-ZE ενώ το τεχνικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε αναφέρεται στο μοντέλο DH-IPC-HDBW5431R-ZE.

- Στο Παράρτημα 17, δηλώνεται ως προσφερόμενο μοντέλο μηχανής λήψης για τη ΣΜΛΕΞ-6 το IPC-HFW5431E-ZE ενώ το τεχνικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε αναφέρεται στο μοντέλο DH- IPC-HFW5431E-ZE.

- Στο Παράρτημα 17, δηλώνεται ως προσφερόμενο μοντέλο μηχανής λήψης για τη ΣΜΛΕΞ-6 το IPC-HDBW5231E-ZE ενώ το τεχνικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε αναφέρεται στο μοντέλο DH- IPC- HDBW5231E-ZE.

- Τόμος  Γ, Παράρτημα 10.1.2 (NVR), Παράγραφος 1.3.(viii)

- Τόμος  Γ, Παράρτημα 10.1.2 (NVR), Παράγραφος 1.3.(xix)

- Τόμος  Γ, Παράρτημα 10.1.2 (NVR), Παράγραφος 1.3.(xxv)

- Τόμος Γ, Παράρτημα 10.2.11 (ΣΜΛΕΞ-5), Παράγραφος 1.4(iv)

- Τόμος Γ, Παράρτημα 10.2.12 (ΣΜΛΕΞ-6), Παράγραφος 1.4(vi)

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αρ. 4/5 δεν είναι αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ. 5/5

| Προσφέρων | M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
| --- | --- |
| Ποσό προμήθειας και εγκατάστασης | €65.625,00 |
| Ποσό εργασιών συντήρησης (για 7 χρόνια) | €13.125,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | €77.047,04 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του Διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αρ. 5/5 είναι αποδεκτή.

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές (Παράρτημα 16.5 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ) κρίνονται υπερτιμολογημένες. Οι τιμές μονάδος έχουν διορθωθεί/ αναθεωρηθεί. Το αναθεωρημένο παράρτημα 16.5 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στο Συγκρότημα του Υπουργείου Οικονομικών στον προσφέροντα με αρ. 5/5 (M. T. Piperaris Trading Ltd) που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
| --- | --- |
| Αριθμός Προσφοράς | 5/5 |
| Ποσό Εργασιών Προμήθειας και Εγκατάστασης | €65.625,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης για 7 χρόνια | €13.125,00 |
| Συνολικό ποσό ( (με δασμό, χωρίς ΦΠΑ) | €78.750,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Μιχάλης Μιχαήλ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) | _______________________ |
| Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ | _______________________ |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | _______________________ |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

| A/A | Έντυπο/προυπόθεση Συμμετοχής | Συμμόρφωση Οικονομικών Φορέων Με Προϋποθέσεις Συμμετοχής |
| --- | --- | --- |
|  |  | Οικ. Φορέας με Αρ. 1/5 | Οικ. Φορέας με Αρ. 2/5 | Οικ. Φορέας με Αρ. 3/5 | Οικ. Φορέας με Αρ. 4/5 | Οικ. Φορέας με Αρ. 5/5 |
| 1 | Δέσμευση Μη Απόσυρσης της Προσφοράς (Παράρτημα 3) (Παρ. 5.6.1ε) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Έντυπο Προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Υποψήφιο ή τον Εκπρόσωπό του, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα 1) (Παρ. 5.6.1.α) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Αποδεικτικά Στοιχεία Σύστασης Φορέα (Παρ. 5.6.1β(i))√ | √ | √ | √ | Χ( η εταιρεία έχει μετονομαστεί από τις 19/1/2017) | √ |
| 4 | Συμφωνητικό Συνεργασίας (Παρ. 5.6.1β(ii)) (ι)η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, (ιι) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, (ιιι) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας και (ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας. | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 5 | Αντίγραφο ισχύουσας άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, για τις δραστηριότητες (ε) και (η) που προβλέπονται στο άρθρο 4 των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων του 2007 έως 2011 (Παρ. 3.3.5.1(γ) και 5.6.1γ) | √ | √ | √ | Χ(Έχει λήξει και εκκρεμεί ακόμα η ανανέωσή υπό το νέο όνομα της εταιρείας) | √ |
| 6 | Δήλωση Πιστοποίηση Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα 4) (Παρ. 3.3.6 και 5.6.1.δ(i)) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Εξουσιοδότηση προς Αναθέτουσα Αρχή/ Αναθέτοντα Φορέα για εξασφάλιση πληροφοριών/ στοιχείων (Παράρτημα 15) (Παρ. 5.6.1.δ(ii)) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το (Παράρτημα 5) (Παρ. 5.6.1στ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και τον Κατάλογο Τιμών Μονάδος, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα (Παράρτημα 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4) στον Τόμο Α, δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα (Παρ. 5.6.1ζ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια (Δεν εφαρμόζεται) |  |
| 10.1 | Παράρτημα 6Α (Παρ. 3.3.8 και 5.6.1η) |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Μέσος ετήσιος κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000,00). (Παρ. 6.2.1) |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος) ή Δήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. |  |  |  |  |  |
| 11 | Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες (Παρ. 3.3.8(β) i) |  |
| 1.1 | Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα στο Παράρτημα 6B (Παρ. 3.3.8(i) και 5.6.1η) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.2 | Ο αριθμός των εργοδοτουμένων να μην είναι μικρότερος από δέκα (10) άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, εκ των οποίων: Τουλάχιστον ο ένας (1) να διαθέτει πανεπιστημιακού επιπέδου τίτλο σπουδών στην Ηλεκτρολογική ή Ηλεκτρονική ή τη Μηχανική Υπολογιστών ή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Τουλάχιστον έξι (6) άτομα τεχνικούς εγκαταστάτες | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.3 | Κατάλογος δέκα (10) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται στην παράγραφο 3.3.8(ii) σύμφωνα με το Παράρτημα 6G (Παρ. 3.3.8(ii) και 5.6.1η) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.4 | Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει: Μία (1) σύμβαση που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης, συνολικής αξίας τουλάχιστον €25.000,00. και Μία (1) σύμβαση που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, συνολικής αξίας τουλάχιστον €30.000,00. και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%.Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει ολοκλήρωση των συμβάσεων | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.73(Ι)/2016, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 14). Δήλωση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 5.6.1. (Πιστοποίηση Προσωπικής Κατάστασης) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 12 | Στοιχεία για τους προτεινόμενους κατασκευαστές ή μοντέλα ή τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών ή εξοπλισμού, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 17 (Παρ. 5.6.1θ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, του Τόμου Γ. | √ | √ | √ | √ | √ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1/ 5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων | Wave Electronics Ltd | S.P. Securiton Alarm Systems Ltd | KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD | C.Z. EASYSERVE LTD | M.T. PIPERARIS LTD |
| 1 | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς Προμήθειας και Εγκατάστασης ΣΕΠ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | € 420.00 | € 1,364.03 | € 0.00 | € 350.00 | € 4,000.00 |
| 1.2 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | € 9,225.00 | € 8,300.14 | € 7,140.00 | € 8,065.00 | € 6,363.00 |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | € 2,460.00 | € 1,753.57 | € 0.00 | € 2,441.00 | € 909.00 |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,818.00 |
| 1.5 | Αναγνώστες Κάρτας | € 2,091.00 | € 7,966.00 | € 6,000.00 | € 2,684.00 | € 12,300.00 |
| 1.6 | Κάρτες Πρόσβασης | € 726.00 | € 3,952.00 | € 4,200.00 | € 3,000.00 | € 6,000.00 |
| 1.7 | Εξυπηρετητής Λογισμικού Ελέγχου και Επιτήρησης/ Σταθμοί Εργασίας Χρήστη (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σταθμός εργασίας με το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης όπου είναι δυνατό) | € 1,305.00 | € 1,285.25 | € 3,950.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| 1.8 | Διακόπτες Εξόδου Κινδύνου | € 468.00 | € 441.20 | € 750.00 | € 537.00 | € 2,190.00 |
| 1.9 | Ωστικοί Διακόπτες Εξόδου | € 859.00 | € 858.75 | € 750.00 | € 312.00 | € 2,010.00 |
| 1.10 | Μαγνητικές Επαφές | € 840.00 | € 304.80 | € 960.00 | € 573.00 | € 3,792.00 |
| 1.11 | Ηλεκτρομαγνητικές Κλειδαριές | € 4,484.00 | € 6,278.45 | € 3,360.00 | € 2,863.00 | € 13,872.00 |
| 1.12 | Εσωτερικές Μονάδες Θυροτηλεόρασης | € 1,115.00 | € 1,195.00 | € 560.00 | € 1,358.00 | € 3,450.00 |
| 1.13 | Εξωτερικές Μονάδες Θυροτηλεόρασης | € 1,658.00 | € 672.00 | € 1,650.00 | € 1,939.00 | € 2,604.00 |
| 1.14 | Τροφοδοτικά Συστήματος Θυροτηλεόρασης | € 414.00 | € 259.00 | € 0.00 | € 313.00 | € 740.00 |
| 1.15 | Καλωδίωση (περιλαμβάνονται τα πλαστικά κανάλια, σωληναγωγοί, βοηθητικά κουτιά κλπ) | € 4,336.00 | € 7,434.50 | € 2,000.00 | € 2,823.00 | € 7,440.00 |
| 1.16 | Εφεδρικές Ποσότητες (Φυλάσσονται επί τόπου) |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών (περιλαμβανομένου του τροφοδοτικού) | € 555.00 | € 810.84 | € 420.00 | € 520.00 | € 1,076.00 |
| 1.16.2 | Αναγνώστες Κάρτας | € 97.00 | € 125.50 | € 400.00 | € 150.00 | € 820.00 |
| 1.16.3 | Διακόπτες Εξόδου Κινδύνου | € 44.00 | € 25.88 | € 75.00 | € 45.00 | € 219.00 |
| 1.16.4 | Ωστικοί Διακόπτες Εξόδου | € 66.00 | € 63.00 | € 75.00 | € 27.00 | € 201.00 |
| 1.16.5 | Ηλεκτρομαγνητικές Κλειδαριές | € 147.00 | € 171.62 | € 140.00 | € 125.00 | € 578.00 |
| 1.17 | Οτιδήποτε δεν αναφέρεται πιο πάνω αλλά είναι απαραίτητο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (Να καθοριστεί από τον ρποσφέροντα) | € 2,741.00 | € 0.00 | € 1,000.00 | € 1,315.00 | € 4,543.00 |
| 2 | Σύνολο Ποσού Εργασιών ΣΕΠ | € 34,051.00 | € 43,261.53 | € 33,430.00 | € 29,440.00 | € 74,925.00 |
| 2.1 | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς Προμήθειας και Εγκατάστασης ΣΚΚΤ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 (περιλαμβάνουν φακούς, περιβλήματα και εξαρτήματα στήριξης) | € 2,286.00 | € 1,366.40 | € 4,000.00 | € 1,877.00 | € 7,216.00 |
| 2.3 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 (περιλαμβάνουν φακούς, περιβλήματα και εξαρτήματα στήριξης) | € 14,177.00 | € 23,672.00 | € 22,000.00 | € 11,085.00 | € 60,188.00 |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 (περιλαμβάνουν φακούς, περιβλήματα και εξαρτήματα στήριξης) | € 748.00 | € 475.95 | € 1,710.00 | € 427.00 | € 1,968.00 |
| 2.5 | Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (περιλαμβανομένων των εξυπηρετητών και του λογισμικού) | € 10,199.00 | € 9,477.50 | € 21,000.00 | € 8,798.00 | € 6,345.00 |
| 2.6 | Μεταγωγείς | € 4,529.00 | € 6,270.00 | € 4,000.00 | € 3,960.00 | € 6,400.00 |
| 2.7 | Ικριώματα (περιλαμβάνονται οι πίνακες ταχείας βυσματοδότησης, και οι παροχές τροφοδοσίας) | € 2,014.00 | € 3,800.00 | € 950.00 | € 1,944.00 | € 3,000.00 |
| 2.8 | Σταθμοί Εργασίας Χρήστη (περιλαμβάνει εκτυπωτή και το λογισμικό χρήστη) | € 2,531.00 | € 3,855.75 | € 2,300.00 | € 3,343.00 | € 4,200.00 |
| 2.9 | Οθόνες | € 794.00 | € 891.90 | € 500.00 | € 810.00 | € 1,734.00 |
| 2.10 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 3 KVA(UPS) | € 2,088.00 | € 2,237.50 | € 2,500.00 | € 763.00 | € 3,500.00 |
| 2.11 | Συσκευές Προστασίας Έναντι Υπερτάσεων και Υπερεντάσεων (Ισχύος) | € 261.00 | € 481.25 | € 360.00 | € 464.00 | € 0.00 |
| 2.12 | Καλωδίωση (περιλαμβάνονται τα καλώδια, πλαστικά κανάλια, πλαστικοί σωλήνες, εκσκαφές σωληναγωγοί, βοηθητικά κουτιά κλπ) | € 7,082.00 | € 4,993.22 | € 5,000.00 | € 4,658.00 | € 14,394.00 |
| 2.13 | Εφεδρικές Ποσότητες (Φυλάσσονται επί τόπου) |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 (περιλαμβάνουν φακούς, περιβλήματα και εξαρτήματα στήριξης) | € 798.00 | € 518.87 | € 1,500.00 | € 750.00 | € 1,851.00 |
| 2.13.2 | Μεταγωγείς | € 456.00 | € 823.78 | € 450.00 | € 450.00 | € 800.00 |
| 2.13.2 | Σκληροί Δίσκοι (4ΤΒ) | € 454.00 | € 319.20 | € 440.00 | € 600.00 | € 736.00 |
| 2.14 | Οτιδήποτε δεν αναφέρεται πιο πάνω αλλά είναι απαραίτητο για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος (Να καθοριστεί από τον προσφέροντα) | € 0.00 |  | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
|  | Σύνολο Ποσού Εργασιών ΣΚΚΤ | € 48,417.00 | € 59,183.32 | € 66,710.00 | € 39,929.00 | € 112,332.00 |
| 3.1 | Εκπαίδευση Προσωπικού | € 0.00 | € 120.00 | € 0.00 | € 100.00 | € 0.00 |
| 3.2 | Ετοιμασία Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης | € 0.00 | € 310.00 | € 0.00 | € 0.00 |  |
| 3.3 | Ετοιμασία Κατασκευαστικών και Αποτυπωτικών Σχεδίων | € 0.00 | € 150.00 | € 0.00 | € 100.00 | € 100.00 |
| 3.4 | Ασφάλειες | € 500.00 | € 472.00 | € 800.00 | € 300.00 | € 100.00 |
| 4 | Σύνολο Ποσού Εργασιών | € 82,968.00 | € 103,496.85 | € 100,940.00 | € 69,869.00 | € 187,457.00 |
| 5 | Ποσό Έκτωσης/ Επιβάρυνσης | € 0.00 | € 0.00 | € 27,590.00 | € 0.00 | € 121,832.00 |
| 6 | Ποσό Προσφοράς Προμήθειας | € 82,968.00 | € 103,496.85 | € 73,350.00 | € 69,869.00 | € 65,625.00 |
|  | (Εκτίμηση Εκτέλεσης Έργου: €104.200) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ποσοστιαία σύγκριση ποσού προσφοράς εκτέλεσης έργου και εκτίμησης κόστους | -20.38% | -0.67% | -29.61% | -32.95% | -37.02% |
| 5 | Ποσό Επταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 5.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 0.00 | € 0.00 | € 1,537.00 | € 1,450.00 | € 2,150.00 | € 2,028.30 | € 1,996.00 | € 1,883.02 | € 1,875.00 | € 1,768.87 |
| 5.2 | Περίοδος Ευθύνης | € 2,640.00 | € 2,464.47 | € 2,049.00 | € 1,912.76 | € 2,150.00 | € 2,007.05 | € 1,996.00 | € 1,863.29 | € 1,875.00 | € 1,750.33 |
| 5.3 | 3ο Έτος | € 2,692.00 | € 2,428.03 | € 2,561.00 | € 2,309.88 | € 2,150.00 | € 1,939.18 | € 1,996.00 | € 1,800.28 | € 1,875.00 | € 1,691.14 |
| 5.4 | 4ο Έτος | € 2,745.00 | € 2,392.11 | € 3,073.00 | € 2,677.94 | € 2,150.00 | € 1,873.60 | € 1,996.00 | € 1,739.40 | € 1,875.00 | € 1,633.95 |
| 5.5 | 5ο Έτος | € 2,802.00 | € 2,359.21 | € 3,329.00 | € 2,802.93 | € 2,150.00 | € 1,810.24 | € 1,996.00 | € 1,680.58 | € 1,875.00 | € 1,578.70 |
| 5.6 | 6ο Έτος | € 2,858.00 | € 2,324.98 | € 3,841.00 | € 3,124.66 | € 2,150.00 | € 1,749.03 | € 1,996.00 | € 1,623.75 | € 1,875.00 | € 1,525.31 |
| 5.7 | 7ο Έτος | € 2,916.00 | € 2,291.95 | € 4,354.00 | € 3,422.20 | € 2,150.00 | € 1,689.88 | € 1,997.00 | € 1,569.62 | € 1,875.00 | € 1,473.73 |
| 5.8 | Συνολικό Ποσό Επταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 16,653.00 | € 20,744.00 | € 15,050.00 | € 13,973.00 | € 13,125.00 |
|  | (Εκτίμηση Επταετούς Συντήρησης Έργου: €21.000) |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Ποσοστιαία σύγκριση ποσού προσφοράς επταετούς συντήρησης και εκτίμησης κόστους συντήρησης | -19.94% | -1.22% | -28.33% | -32.82% | -36.90% |
| 5.10 | Αναγωγή Ποσού Επταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 14,260.75 | € 17,700.37 | € 13,097.28 | € 12,159.93 | € 11,422.04 |
| 6 | Συνολικό Ποσό Προσφοράς | € 99,621.00 | € 124,240.85 | € 88,400.00 | € 83,842.00 | € 78,750.00 |
|  | (Συνολική εκτίμηση κόστους: €20800) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ποσοστιαία σύγκριση συνολικού ποσού προσφοράς (εκτέλση και συντήρηση) και συνολικής εκτίμησης κόστους | -20.30% | -0.61% | -29.28% | -32.93% | -37.00% |
| 7 | ΦΠΑ 19% | € 18,927.99 | € 23,605.76 | € 16,796.00 | € 15,929.98 | € 14,962.50 |
| 8 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς - Συνολικό Ποσό Επταετούς Συντήρησης Προσφοράς) + Αναγωγή Ποσού Eπταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 97,228.75 | € 121,197.22 | € 86,447.28 | € 82,028.93 | € 77,047.04 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσφορά Αρ. 1/5 (Wave Electronics Ltd)

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |
| 1.2 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | CONTINENTAL by NAPCO | CA300(5 users) | ΗΠΑ |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | CONTINENTAL by NAPCO | SUPER TWO | ΗΠΑ |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | CONTINENTAL by NAPCO | TURBO SUPERTERM FOUR | ΗΠΑ |
| 1.5 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | CONTINENTAL by NAPCO | TURBO SUPERTERM FOUR+ SUPER TWO | ΗΠΑ |
| 2 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης |
| 2.1 | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | CBC(EUROPE) GmbH | ViMS-C-NVR96-KI8-RE-64TB | ΑΓΛΛΙΑ |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 | CBC(EUROPE) GmbH | ZN8-VD4M212-NIR | ΑΓΛΛΙΑ |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | CBC(EUROPE) GmbH | ZN8-BADM256HE | ΑΓΛΛΙΑ |
| 2.5 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | CBC(EUROPE) GmbH | ZN8-VD4M212-NIR | ΑΓΛΛΙΑ |

Προσφορά Αρ. 2/5 (S.P. Securiton Alarm Systems Ltd)

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |
| 1.2 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | Honeywell | WINPAK SE | UK |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | Honeywell | ΝΧ4S1E | UK |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | Honeywell | NX2MPS | UK |
| 1.5 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | Honeywell | NX2MPS+NX4S1E | UK |
| 2 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης |
| 2.1 | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | SuperMicro+Honeywell | 6018-WTR Maxpro NVR Software | US UK |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 | Honeywell | H4W4PRV2 | UK |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | Honeywell | HBW4GR1 | UK |
| 2.5 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | Honeywell | H4W2PRV2 | UK |

Προσφορά Αρ. 3/5 (KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD)

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |
| 1.2 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | Avigilon | Acess Control Manager (ACM) Enterprise | ΚΑΝΑΔΑΣ |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | HID | V100 | ΗΠΑ |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | HID | V100 | ΗΠΑ |
| 1.5 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | HID | V100 | ΗΠΑ |
| 2 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης |
| 2.1 | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | Avigilon | HD-NVR3-STD-36TB | Καναδάς |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 | Avigilon | 3.0W-H3-DO1-IR | Καναδάς |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | Avigilon | 3.0W-H3-BO1-IR | Καναδάς |
| 2.5 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | Avigilon | 2.0C-H4A-D1-IR | Καναδάς |

Προσφορά Αρ. 4/5 (C.Z. EASYSERVE LTD)

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |
| 1.2 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | ROSSLARE | AXTRAX NG | ΙΣΡΑΗΛ |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | ROSSLARE | AC-225IP-E | ΙΣΡΑΗΛ |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | ROSSLARE | AC-225IP-E+MD-02 | ΙΣΡΑΗΛ |
| 1.5 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | Δ/Ε | Δ/Ε | ΙΣΡΑΗΛ |
| 2 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης |
| 2.1 | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | DELL | R730 | ΗΠΑ |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 | DAHUA | IPC-HDBW5431R-ZE | KINA |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | DAHUA | IPC-HDBW5231E-ZE | KINA |
| 2.5 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | DAHUA | IPC-HDBW5231E-ZE | KINA |

Προσφορά Αρ. 5/5 (M.T. PIPERARIS LTD)

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά και Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |
| 1.2 | Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης | IDTECK | STANDARD | ΚΟΡΕΑ |
| 1.3 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 2 θυρών | IDTECK | iTDC | ΚΟΡΕΑ |
| 1.4 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 4 θυρών | IDTECK | iTDC | ΚΟΡΕΑ |
| 1.5 | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) 6 θυρών | IDTECK | iTDC | ΚΟΡΕΑ |
| 2 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης |
| 2.1 | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | HIKVISION | DS-9000AI-S16-D | ΚΙΝΑ |
| 2.2 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 | HIKVISION | DS-ZCD2742FWD-I(Z)(S) | ΚΙΝΑ |
| 2.4 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με περίβλημα τύπου Bullet με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | HIKVISION | DS-2635FWD-IZS | ΚΙΝΑ |
| 2.5 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (IR LEDs) 2 Mpixel – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | HIKVISION | DS-2CD2742FWD-I(Z)(S) | ΚΙΝΑ |

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης |
|  | Το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης του συστήματος είναι υπεύθυνο για την παραμετροποίηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρέπει να συνδέεται και να υποστηρίζει τη λειτουργία σχεσιακής (Relational Database, RDB) βάσης δεδομένων . Η σχεσιακή βάση δεδομένων θα συνοδεύει απαραίτητα το λογισμικό και θα εγκατασταθεί δωρεάν. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Στη βάση δεδομένων θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εκτός από τα στοιχεία του κάθε χρήστη, θα είναι δυνατή η αποθήκευση στη βάση δεδομένων και φωτογραφιών που να αντιστοιχούν στους χρήστες. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό παραμετροποιήσιμα, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί χρονικών και γεωγραφικών περιορισμών πρόσβασης των χρηστών, τόσο σε επίπεδο ομάδων όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η παραμετροποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης θα γίνεται μέσω του λογισμικού. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα μπορεί να επιτηρεί τουλάχιστον 32 ΤΜΕ, και τουλάχιστον 128 σημεία πρόσβασης (Θύρες) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να υποστηρίζει τουλάχιστον 5000 χρήστες και τουλάχιστον 1000 διαφορετικές ομάδες χρηστών. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει επίσης τον προγραμματισμό τουλάχιστον 50 αργιών. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων όλα τα καταγραμμένα συμβάντα από τις ΤΜΕ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τα καταγραμμένα γεγονότα θα μεταφέρονται από τις ΤΜΕ, στη βάση δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω των πρωτοκόλλων TCP/IP και RS232. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό πρέπει να υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπεται η τροποποίηση των κανόνων πρόσβασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Οι τροποποίηση των πιο πάνω θα είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή του κατάλληλου κωδικού από το χειριστή του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάθε τροποποίηση των κανόνων πρόσβασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών θα πρέπει να καταγράφεται. Η καταχώρηση θα πρέπει περιλαμβάνει την περιγραφή της τροποποίησης, την ώρα και ημερομηνία και την ταυτότητα του χειριστή που διενήργησε την τροποποίηση. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης πρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός των σημείων πρόσβασης και των αισθητήρων συναγερμού. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατός ο καθορισμός δύο ή περισσότερων σημείων πρόσβασης (θύρες) σε λειτουργία ενδοασφάλισης (interlock). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής χαρτών, ώστε να απεικονίζονται σε αυτούς τα σημεία ελέγχου και να διευκολύνεται ο χρήστης στο χειρισμό του συστήματος | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε σε περίπτωση ανοίγματος ενός σημείου πρόσβασης, με ή χωρίς εξουσιοδότηση, να προβάλλεται και να καταγράφεται βίντεο από μηχανή λήψης που καλύπτει το συγκεκριμένο σημείο. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό πρέπει να είναι φιλικό στη λειτουργία και στην παρουσίαση προς τον χρήστη μέσω της χρήσης Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί είτε την ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφή και ευκρινή τρόπο στο χειριστή (ή χειριστές) την κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα, καθώς και τα συμβάντα τα οποία χρειάζονται την προσοχή του, όπως παραβίαση σημείου πρόσβασης, σημείο πρόσβασης ανοικτό κ.ο.κ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό είτε αυτόνομα είτε με τη βοήθεια βοηθητικού λογισμικού που θα εγκατασταθεί δωρεάν, θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ή και εκτύπωσης νέων καρτών. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατή, με εύκολες και απλές διαδικασίες, η εξαγωγή αναφορών σχετικά με τους χρήστες, τις ομάδες χρηστών, τα γεγονότα και τα ελεγχόμενα σημεία πρόσβασης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, με ή χωρίς καθορισμένο χρονικό διάστημα έρευνας. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα παραδοθεί με όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και τις απαιτούμενες άδειες χρήσης. | √ | √ | √ | √ | √ |

Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα μπορεί είτε να λειτουργεί αυτόνομα είτε με τη συνδρομή του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης, και θα έχει υπό τον έλεγχο και την επιτήρηση της τα σημεία πρόσβασης που τις έχουν ανατεθεί. Για το σκοπό αυτό κάθε ΤΜΕ θα δέχεται δεδομένα από τους αναγνώστες κάρτας, τους ωστικούς διακόπτες εξόδου, τους διακόπτες εξόδου κινδύνου και τις μαγνητικές επαφές επιτήρησης και μέσω των διεπαφών εξόδου τους θα ελέγχουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές ή και τους αυτόματους μηχανισμούς ανοίγματος θυρών. |  |  |  |  |  |
|  | Οι αναγνώστες κάρτας αφού αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα από την κάρτα θα τα μεταφέρουν στην ΤΜΕ. Η ΤΜΕ θα ελέγχει τοπικά αρχικά, ή αν χρειαστεί μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης, τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη και θα αποφασίζει αν θα παραχωρήσει ή όχι πρόσβαση σε αυτόν | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση, που δεν χρησιμοποιούνται αναγνώστες κάρτας, αλλά ωστικοί διακόπτες εξόδου, η ΤΜΕ θα παραχωρεί πρόσβαση με το κλείσιμο του σχετικού διακόπτη. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα περιέχει όλα τα δεδομένα των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του συστήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοπική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που λήφθηκαν από την κάρτα. Για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένες με γρήγορη μνήμη (Flash) και θα ενσωματώνουν μικροεπεξεργαστή (microprocessor). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Όλα τα συμβάντα (είσοδοι, έξοδοι, συναγερμοί) στα σημεία πρόσβασης υπό τον έλεγχο της ΤΜΕ θα καταγράφονται στη μνήμη της συσκευής. Τα στοιχεία θα μεταφέρονται αυτόματα ή μετά από σχετικές οδηγίες του χειριστή μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης, στη βάση δεδομένων του συστήματος για φύλαξη και αρχειοθέτηση. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα είναι ικανή να ανιχνεύσει και να καταγράψει τα ακόλουθα συμβάντα σχετικά με τα σημεία πρόσβασης: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ανοικτό, | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ανοικτό για μεγαλύτερο διάστημα από τον προκαθορισμένο χρόνο, | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | κλειστό και η αυτόματη κλειδαριά έχει ασφαλιστεί ή έχει παραβιαστεί. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ανοικτό σημείο πρόσβασης χωρίς να έχει δοθεί πρόσβαση | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σημείο πρόσβασης που να έχει ανοίξει μετά από την επιτρεπόμενη χρονική περίοδο μετά που είχε παραχωρηθεί πρόσβαση | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δολιοφθορά (Tamper) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η κάθε καταχώρηση συμβάντος θα περιλαμβάνει τον τύπο του συμβάντος, την ημερομηνία, την ώρα σε επίπεδο λεπτού, και τα στοιχεία ταυτότητας τους χρήστη, αν υπάρχει | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ πρέπει να έχει επαρκή μνήμη για την καταγραφή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) συμβάντων, την αποθήκευση δικαιωμάτων πρόσβασης για πέντε χιλιάδες (5000) χρήστες, και για 250 διαφορετικές ομάδες χρηστών, και γενικά ικανή μνήμη έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς τη μεσολάβηση του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να δέχεται παραμετροποίηση, εντολές ή ανανέωση των δεδομένων που έχει αποθηκευμένα στην τοπική μνήμη, από το λογισμικό ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει κρυπτογραφημένη επικοινωνία με το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση αποτυχίας της επικοινωνίας η ΤΜΕ θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με βάση τα δεδομένα που είχε συλλέξει μέχρι την τελευταία ενημέρωση. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας θα πρέπει να επανέρχεται πλήρης συγχρονισμός μεταξύ ΤΜΕ και συστήματος ελέγχου και επιτήρησης, χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να συνδεθεί με το λογισμικό ελέγχου μέσω σειριακής θύρας (RS 232 ή RS485) και θύρας Ethernet/IP | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να ενωθεί σε δίκτυο με άλλες ΤΜΕ, μέσω σειριακής σύνδεσης RS485/422. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να είναι σε μορφή από σημείο σε σημείο (daisy chain) είτε σε ακτινωτή μορφή (star). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο αριθμός των ΤΜΕ σε κάθε δίκτυο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 32. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα διαθέτει τις εξής δυνατότητες διασύνδεσης: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω σειριακής θύρας RS485/422. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω σειριακής θύρας RS232. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω Δικτύου Ethernet/IP (TCP/IP) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ πρέπει να διαθέτει εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου με μέγιστη απόκλιση χρόνου 5 sec ανά εβδομάδα. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τουλάχιστον 50 αργίες. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα μπορεί να ελέγχει από δύο (2) μέχρι έξι (6) σημεία πρόσβασης (θύρες), σύμφωνα με τα σχέδια. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες επαφές για τη λειτουργία του συστήματος όπως προβλέπεται στις προδιαγραφές, όπως διεπαφές αναγνωστών κάρτας, εισόδου συναγερμού (Alarm Inputs) και διεπαφές εξόδου ηλεκτρονόμων (Relay Outputs). Συγκεκριμένα κάθε ΤΜΕ θα πρέπει τουλάχιστο: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Να διαθέτει δύο (2) ή τέσσερις (4) ή έξι (6) διεπαφές εισόδου για σύνδεση με αντίστοιχο αριθμό αναγνωστών καρτών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα σχέδια. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα πρέπει να διαθέτει, τουλάχιστον οκτώ (8) διεπαφές εισόδου για σύνδεση με αισθητήρες συναγερμού (Alarm Inputs) και έξι (6) διεπαφές εξόδου για σύνδεση με ηλεκτρονόμους (Relay Outputs). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Για κάθε διεπαφή εισόδου για σύνδεση με αναγνώστη κάρτας, θα πρέπει να διαθέτει και είσοδο για διακόπτη δολιοφθοράς (tamper) από αυτόν | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι διεπαφές ελέγχου των ΤΜΕ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες μέσα ειδικό περίβλημα που να είναι εξοπλισμένο κατάλληλα με κλειδαριά ασφάλειας που θα τοποθετείται στο χώρο προστασίας, έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύει τυχόν προσπάθειες δολιοφθοράς. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Όταν η ΤΜΕ έχει εγκατασταθεί με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις συνδέσεις του κυκλώματος απασφάλισης των σημείων πρόσβασης που ελέγχει η ΤΜΕ, από χώρους εκτός του χώρου προστασίας. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα εξουδετερώνει προσωρινά τον αναγνώστη κάρτας μετά που κάτοχος κάρτας έχει σχηματίσει τέσσερις συνεχόμενους λανθασμένους τετραψήφιους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. (Άλλες παρόμοιες δυνατότητες μπορούν να γίνουν αποδεκτές). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το σύστημα πρέπει να αποτρέπει την είσοδο σε ελεγχόμενο χώρο με κάρτα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για είσοδο στον ελεγχόμενο χώρο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει έξοδος (anti-passback) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, ώστε με την προσθήκη κατάλληλων επεκτάσεων (modules) να μπορεί να επιτρέπεται η σύνδεση επιπλέον διεπαφών εισόδου και εξόδου, για τη σύνδεση αισθητήρων και ανιχνευτών κινήσεως και φωτιάς, καθώς και τον έλεγχο επιπλέον συσκευών μέσω ηλεκτρονόμων (relays) όπως ηλεκτρικές θύρες, ανελκυστήρες κ.τλ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει τροφοδοτικό, ικανό να τροφοδοτήσει την ίδια και τα συστήματα κάτω από τον έλεγχό της. Το τροφοδοτικό θα έχει τάση λειτουργίας 230 V και συχνότητα λειτουργίας 50 Hz. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | θα διαθέτει εφεδρικές μπαταρίες για διατήρηση της μνήμης για 72 ώρες σε περίπτωση απώλειας ρεύματος. Επιπρόσθετα η ίδια και τα υποσυστήματα υπό τον έλεγχό της (αναγνώστες κάρτας, κλειδαριές), θα παραμένουν λειτουργικά για 4 ώρες, μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την ύπαρξη εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας με τη χρήση μπαταριών και τροφοδοτικού. Οι υπολογισμοί για τη δυναμικότητα της απαιτούμενης μπαταρίας, οι οποίοι θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας με την απαίτηση για 4 ώρες λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο, πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά. Ο προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει και δηλώσει: Την ονομαστική τιμή της χωρητικότητας των συσσωρευτών, της τροφοδοτικής ισχύος του συστήματος και της συσκευής φόρτισης των μπαταριών. Ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομερείς υπολογισμούς για απόδειξη της ικανότητας του συστήματος να ικανοποιεί τις πιο πάνω απαιτήσεις. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει επίσης λαμπτήρες LED, που να δεικνύουν την κατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και των εφεδρικών μπαταριών. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0-40οC Υγρασία: τουλάχιστον 75% σχετική υγρασία | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: ΕΝ 50133-1 ή UL 294 ή ισοδύναμο** ΕΝ 55022 ή ΕΝ 61000-6-3 ή ΕΝ 61000-6-4 ΕΝ 50130-4 ή ΕΝ 61000-6-1 ή ΕΝ 61000-6-2 EN 60950 ή ΕΝ 60065 | √ | √ | √ | √ | √ |

Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ)

| Α/Α | Περιγραφή | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ) |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό του Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου (ΨΚΔ), θα εγκατασταθεί σε εργοστασιακής κατασκευής εξυπηρετητή, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ικρίωμα. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο ΨΚΔ πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο αριθμός των ψηφιακών καταγραφέων και η αποθηκευτική τους ικανότητα, θα πρέπει να υπολογιστεί και να δηλωθεί από τους προσφέροντες, ώστε το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να είναι ικανό να καταγράφει βίντεο από όλες τις Μηχανές Λήψης (ΜΛ), στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, για 24 ώρες την ημέρα, και θα μπορεί να αποθηκεύει το καταγραμμένο βίντεο για 31. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο εξυπηρετητής του ψηφιακού καταγραφέα δικτύου θα έχει εγκατεστημένους σκληρούς δίσκους σε διαμόρφωση RAID 5, οι οποίοι θα μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν ενώ ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο ΨΚΔ θα έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάδοσης, και καταγραφής, ταυτόχρονα, και σε πραγματικό χρόνο, ρευμάτων βίντεο από όλες τις ΜΛ για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Θα μπορεί επίσης ταυτόχρονα να αναπαραγάγει καταγεγραμμένο βίντεο στη μέγιστη δυνατή ανάλυση (σε 12fps), από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να δέχεται σήματα συναγερμού από άλλους ανιχνευτές, να ελέγχει τις περιστρεφόμενες ΜΛ (περιστροφή/κλίση/μεγέθυνση), ενώ ο ίδιος ο καταγραφέας θα μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο καταγραφέας θα μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει, συμπιεσμένο βίντεο με βάση τουλάχιστον το πρότυπο Η.264, και θα μπορεί να δεχτεί και να καταγράφει βίντεο από Megapixel ΜΛ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ικανότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης των αποθηκευμένων βίντεο για σκοπούς χρησιμοποίησης εικόνων ως αποδεικτικών στοιχείων (Water Mark Software). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα συνοδεύεται από DVD που να περιέχει το λογισμικό του καταγραφέα. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα συνοδεύεται από όλες τις άδειες χρήσης του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αριθμός Ψηφιακών Καταγραφέων | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο κάθε προσφέροντας θα πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των απαιτούμενων ψηφιακών καταγραφέων σύμφωνα με τον αριθμό των ΜΛ του συστήματος και τον απαιτούμενο χρόνο αποθήκευσης του καταγραμμένου βίντεο. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Συγκεκριμένα θα πρέπει υποβάλει υπολογισμούς σύμφωνα με τους οποίους τεκμηριώνεται ότι: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο προτεινόμενος αριθμός ψηφιακών καταγραφέων θα είναι σε θέση να δεχτεί συμπιεσμένο βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Επιπρόσθετα θα μπορεί να μεταφέρει ζωντανό βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ, προς τις οθόνες των σταθμών χρήστη. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ταυτόχρονα θα μπορεί να αναπαράγει αποθηκευμένο βίντεο από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το σύστημα να μπορεί να καταγράψει βίντεο, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια για όλες τις κάμερες, και σε ρυθμό 12 fps, για 24 ώρες και θα μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το βίντεο για 31 μέρες. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων να ληφθεί υπόψη ότι οι καταγραφείς θα καταγράφουν βίντεο από μια μηχανή λήψης, μόνο σε περίπτωση που ανιχνευτεί κίνηση | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών να θεωρείται ότι ανιχνεύεται κίνηση για 10 ώρες. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι υπολογισμοί που θα δοθούν για τη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων, σε κάθε ΨΚΔ, να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του RAID 05. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο προσφέροντας να υποβάλει υπολογισμούς στους οποίους, με βάση των αριθμό και τον τύπο των μηχανών λήψεως στα σχέδια, να φαίνεται ο αριθμός των απαιτούμενων ΨΚΔ και ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης(σκληρός δίσκος) ανά ΨΚΔ. Στους υπολογισμούς να φαίνεται καθαρά η μέση τηλεπικοινωνιακή κίνηση για κάθε μηχανή λήψης, το αντίστοιχο μέγεθος πλαισίου και ο ρυθμός των εξερχόμενων και εισερχόμενων δεδομένων (σε Mbps) που μπορεί να χειριστεί ο κάθε ΨΚΔ, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί να προκύπτουν με βάση λογισμικό υπολογισμών που προσφέρει ο κατασκευαστής ή να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή για την ορθότητα των χρησιμοποιηθέντων μεγεθών (τηλεπικοινωνιακή κίνηση ανά μηχανή λήψης, μέγεθος πλαισίου κλπ) | √ | Χ | √ | √ | Χ |
|  | Ο προσφέροντας να εξασφαλίσει και να αποδείξει μέσω υπολογισμών, ότι με τους υποβληθέντες ΨΚΔ, εξασφαλίζεται η μελλοντική επέκταση του συστήματος κατά 20%. | √ | Χ | √ | √ | Χ |
|  | Επιπλέον η τηλεπικοινωνιακή κίνηση από κάθε μηχανή λήψης να μη θεωρηθεί μικρότερη από τις πιο κάτω τιμές: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 4 Μbps | √ | Χ | √ | √ | Χ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 3 MPixel: 6 Μbps | √ | Χ | √ | √ | Χ |
|  | Για σκοπούς υπολογισμού της απαιτούμενη χωρητικότητας των μέσων αποθήκευσης, το μέγεθος πλαισίου να μη θεωρηθεί μικρότερο από τις πιο κάτω τιμές: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 15 Kbyte | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 3 MPixel: 23 Kbyte | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Δυνατότητες Λογισμικού Ψηφιακού Καταγραφέα: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό να είναι φιλικό προς το χρήστη, με τη χρήση γραφικής διεπαφής (Graphical User Interface, GUI). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα παρέχει ταυτόχρονη ζωντανή εικόνα, από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα παρέχει άμεση και ταυτόχρονη αναπαραγωγή εικόνας από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ευκρίνεια Εγγραφής Βίντεο: Ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε ΜΛ, από 4CIF μέχρι τουλάχιστον 1600 x 1200px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Εγγραφής Βίντεο (Frames/Image per second): ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε κάμερα, μέσω του λογισμικού προγράμματος | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρότυπα Συμπίεσης Βίντεο: Τουλάχιστον H.264 και οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμπίεσης (JPEG2000,MJPEG,MPEG4) απαιτείται για τη σύνδεση με τις ΜΛ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή και επαναφορά της ηλεκτρικής παροχής | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα είναι δυνατή η ανεξάρτητη και απομακρυσμένη ρύθμιση της εστίασης(zoom) για κάθε μηχανή λήψης | √ | √ | √ | √ | Χ |
|  | Θα υποστηρίζει την εισαγωγή χαρτών, ώστε να διευκολύνεται η χρήση του συστήματος από τον τελικό χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τις ΜΛ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει την ονοματοδοσία των μηχανών λήψης με τουλάχιστον 10 χαρακτήρες | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού (Σταθμός Χρήστη) μέσω δικτύου, που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον τηλεχειρισμό περιστρεφόμενων μηχανών λήψης, την ζωντανή μετάδοση, την εγγραφή και την αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας βίντεο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλο κέντρο ελέγχου μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Ethernet/IP/TCP | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητες Τηλεχειρισμού: Έλεγχος μηχανισμών περιστροφής/κλίσεως ΜΛ, φακών αυτόματης μεταβλητής εστίασης καθώς και ξένων συσκευών | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης χειριστηρίων για το χειρισμό των περιστρεφόμενων μηχανών λήψης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει τη χρήση συσκευών αποθήκευσης δικτύου μέσω του πρωτοκόλλου iSCSI ή άλλου παρόμοιου | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εξαγωγής των αποθηκευμένων βίντεο σε DVD ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή άλλη συσκευή μνήμης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εξαγωγής εικόνων σε Εγγενή (native) μορφή, καθώς και σε μορφή JPEG ή PNG | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε εικόνας από συμβατό εκτυπωτή | √ | √ | √ | √ | Χ |
|  | Θα διαθέτει τρία τουλάχιστο επίπεδα ασφάλειας για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα επιτήρησης γεγονότων που να αφορούν: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σύνδεση στο σύστημα - User(s) login | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Χειριστές | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αποσύνδεση από το σύστημα -User(s) logout | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Γεγονότα που αφορούν τις ΜΛ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έναρξη Κίνησης -Motion started | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τέλος Κίνησης - Motion ended | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού - Alarm input activated | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Απενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού Alarm input deactivated | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αποσύνδεση Κάμερας - Camera disconnected unexpectedly | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Απώλεια Σήματος - Video signal lost | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Επαναφορά Σήματος - Video signal recovered | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Απενεργοποίηση Καταγραφής - Recording interrupted | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Επανέναρξη Καταγραφής - Recording resumed | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Γεγονότα Συστήματος - System Events | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αποτυχία αποστολής email - Email delivery failure | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρόβλημα στο σημείο δικτύου - Network socket failure | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση προβλήματος ή συναγερμού η λάθους | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση συναγερμού θα έχει δυνατότητα αποστολής εικόνας ή μικρού μήκους βίντεο μέσω e-mail | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Προβολή Βίντεο στην Οθόνη: Ο αριθμός και το μέγεθος των βίντεο, είτε ζωντανών είτε αποθηκευμένων, που προβάλλονται στην οθόνη θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος, σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. | √ | √ | √ | √ | Χ |
|  | Μέθοδος Καταγραφής Βίντεο: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Συνεχής | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | με ανίχνευση κίνησης μέσω της εικόνας της κάμερας | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | με χρονοδιάγραμμα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | λόγω συναγερμού (Στην περίπτωση αυτή θα καταγράφεται βίντεο για ορισμένη χρονική περίοδο πριν και μετά το συναγερμό) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει γραφική παράσταση της μεθόδου εγγραφής με ημερομηνία και ώρα για κάθε κάμερα ξεχωριστά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανάκλησης βίντεο σύμφωνα με: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τη μηχανή λήψης ή/και | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ορισμένο χρονικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας, και ώρας | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητες χειρισμού κατά την αναπαραγωγή βίντεο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | πάγωμα εικόνας, | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ψηφιακή μεγέθυνση εικόνας τουλάχιστον Χ8 φορές, | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | επανάληψη εικόνας forward and reverse playback καταγραμμένων εικόνων σε ρυθμιζόμενες ταχύτητες (variable speeds) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Λογισμικό Χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το λογισμικό χρήστη θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με το ΨΚΔ και πρόσβασης σε όλες τις δυνατότητες του ΨΚΔ, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού χρήστη θα είναι δυνατή η ρύθμιση των πιο κάτω: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΨΚΔ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μηχανών Λήψης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Προβολή Βίντεο στην Οθόνη του Σταθμού Χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Διαχείριση Χρηστών | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο χρήστης μέσω του λογισμικού θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και τις σταθερές και τις περιστρεφόμενες ΜΛ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Υλισμικού (Hardware) Ψηφιακού Καταγραφέα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.12. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Σταθμού Εργασίας Χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.12 | √ | √ | √ | √ | √ |

Ελάχιστες Απαιτήσεις Υλισμικού (Hardware) Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου

| A/A | Περιγραφή | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Υλισμικού (Hardware) Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Το υλισμικό του ψηφιακού καταγραφέα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux 64bit | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Επεξεργαστής: Τουλάχιστον Τετραπύρηνος 64bit, της κατηγορίας του Intel Xeon ή ισοδύναμου | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ο επεξεργαστή θα είναι κατάλληλος για χρήση σε εξυπηρετητή (server) και για συνεχή χρήση (heavy duty). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αριθμός Επεξεργαστών: τουλάχιστον 1 επεκτάσιμος σε 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μνήμη RAM: τουλάχιστον 16 GB DDR4 SDRAM RDIMM ανά επεξεργαστή | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 2 Gigabit Ethernet Ports (RJ45) 1000Base-T σε λειτουργία load balancing και automatic fail over. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κάρτα Γραφικών: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: τουλάχιστον 2 DVI ή HDMI ή VGA | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Κατασκευή: κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελεγκτής RAID: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σκληροί Δίσκοι: τουλάχιστον 6 σκληροί δίσκοι των 4 TB ο καθένας, σε διαμόρφωση RAID 5. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέγιστος Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 8 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 4 TB o καθενας | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Περιστροφής Σκληρών Δίσκων: τουλάχιστον 7200rpm | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα αντικατάστασης σκληρών δίσκων ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφεδρικό Τροφοδοτικό με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφεδρικός Μηχανισμός Ψύξης με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Να προστεθεί μόνο αν το απαιτεί η εφαρμογή) |  |  |  |  |  |
|  | Ο εξυπηρετητής θα περιλαμβάνει είτε DVD-RW είτε έξοδο USB. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 ή ισοδύναμα | √ | √ | √ | √ | √ |

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5

| Α/Α | Περιγραφή | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΞ–5 |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP) 3 Megapixel , έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα ψηλής ανθεκτικότητας ημισφαιρικού σχήματος (Dome), με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και βαθμό μηχανικής προστασίας ΙΚ08 (σύμφωνα με το ΕΝ62262), και θα διαθέτει με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 2048 (ο) x 1536 (κ) px, συνολικά 3 Megapixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2048 Χ 1536 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 15m | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 100 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (True Wide Dynamic Range) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου 100 ΒaseT | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 20148 Χ 1536 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 20 fps@ 3 MPixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έυρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: Ναι μέσω κάρτας SD τουλάχιστον 2GB | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: -10ο μέχρι και 500C | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υγρασία: 10% μέχρι και 90% σχετική υγρασία | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Φακός | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (auto iris) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6-F360 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστίαση Ίριδας: Χειροκίνητη ή Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 4mm-12mm | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.4 | Περίβλημα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σχήμα: Ημισφαιρικό | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP65 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βαθμός Μηχανικής Προστασίας: ΙΚ08 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ | √ | √ | Χ |
|  | Χρώμα Θόλου: Αδιαφανές | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Μετακίνησης Εδράνου Μηχανής Λήψης: 360ο οριζόντια και 90ο κάθετα | √ | √ | √ | √ | √ |

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6

| Α/Α | Περιγραφή | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED (Bullet) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP) 3 Megapixel , έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα ψηλής ανθεκτικότητας,τύπου bullet, με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και βαθμό μηχανικής προστασίας ΙΚ08 (σύμφωνα με το ΕΝ62262), και θα διαθέτει με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 2048 (ο) x 1536 (κ) px, συνολικά 3 Megapixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2048 Χ 1536 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 20m | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 100 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (True Wide Dynamic Range) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Αναλογική έξοδο βίντεο: ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Μόνο αν απαιτείται από το έργο) |  |  |  |  |  |
|  | Είσοδος συναγερμού: ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Μόνο αν απαιτείται από το έργο) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έξοδος συναγερμού: ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Μόνο αν απαιτείται από το έργο) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Είσοδος Ήχου: ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Μόνο αν απαιτείται από το έργο) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έξοδος Ήχου: ΝΑΙ (Να καθοριστεί από το λειτουργό. Μόνο αν απαιτείται από το έργο) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου: 100 ΒaseT | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2048 Χ 1536 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 20 fps@ 3 MPixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εύρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ζώνες Ιδιωτικότητας (Privacy Zones): Τουλάχιστον 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: Ναι μέσω κάρτας SD τουλάχιστον 2GB | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: -10ο μέχρι και 500C | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υγρασία: 10 μέχρι και 90% | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Φακός | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (P-iris) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6 - F2.8 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστίαση/Μεγέθυνση Ίριδας: Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα (Remote Focus and Zoom) μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 4mm-12mm | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.4 | Περίβλημα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τύπος Περιβλήματος: Τύπου Bullet | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βραχίονας: Η μηχανή λήψης θα διαθέτει εργοστασιακό βραχίονα εγκατάστασης με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης του περιβλήματος | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Καλωδίωση : Εσωτερικά του βραχίονα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP66 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Βαθμός Μηχανικής Προστασίας: ΙΚ08 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ | √ | √ | Χ |
|  | Προστασία από το ηλιακό φως: ΝΑΙ με ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα | √ | √ | √ | √ | √ |

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4

| Α/Α | Περιγραφή | Πρ. (1/5) | Πρ. (2/5) | Πρ. (3/5) | Πρ. (4/5) | Πρ. (5/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED και με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 |  |  |  |  |  |
|  | Γενικά | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP), έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας, 2 Megapixel εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 15m | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 100 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (Wide Dynamic Range) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου 100 ΒaseT | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 25 fps@ 2 MPixel | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: Ναι μέσω κάρτας SD τουλάχιστον 2GB | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Έυρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Ζώνες Ιδιωτικότητας (Privacy Zones): Τουλάχιστον 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Περίβλημα: Εργοστασιακό μή διαβρούμενο | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0ο μέχρι και 400C | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Υγρασία: 0 μέχρι και 80% | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Φακός | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (P- Iris) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6-F2.8 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστίαση/Μεγέθυνση Ίριδας: Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα (Remote Focus and Zoom) μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 3mm-10mm | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.4 | Περίβλημα | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Σχήμα: Ημισφαιρικό | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Χρώμα Θόλου: Αδιαφανές | √ | √ | √ | √ | √ |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Αναθεωρημένο Παράρτημα 16.5 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης