| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.20.011.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

17 Ιουλίου, 2020

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 4243744 ημερ. 17/06/2020) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4935 (γνωστοποίηση 1209) και ημερομηνία 26 Ιουνίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε και στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Ανδρέας Αλεξάνδρου)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 20.011.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4935 | Γν.: 1209 | Ημερ.: 26/06/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 17/06/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 07/07/2020 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 07/10/2020 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €25.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 5.23.01/14 ημερ. 23/01/2020 από Τμήμα Δημοσίων Έργων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | 1 |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού για το τμήμα Δημοσίων έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Zendia Machinery Ltd

Sotiris N. Psaltis Ltd

3.	   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machinery Ltd | 1 | €1.500,00 | €27.300,00 | €28.800,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 6.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά δεν υποβλήθηκαν τα «Επισυναπτόμενα» 2,3,5,6 και 9. Με επιστολή μας ημερομηνίας 09/07/2020 ζητήθηκε από τον προσφέροντα να τα υποβάλει. Τα Έντυπα υποβλήθηκαν και ως εκ τούτου η προσφορά ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Η τιμή ελέγχθηκε με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία θα γίνει ανάθεση σύμβασης είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 12.94%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφόροδότες / προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής | Stim Road Marking Kontur 50 |
| Προέλευση: | Λευκορωσία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.300,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.424,36 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.800,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.724,36 |

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει διευκρινήσεις για μερικά σημεία των προδιαγραφών. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την απαντητική επιστολή του προσφέροντα με ημερομηνία 09/07/2020, φαίνεται ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού στον προσφέροντα αρ. 1 (Zendia Machinery Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος μηχανής | Stim Road Marking Kontur 50 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Λευκορωσία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €27.300,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.500,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.800,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτ. Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Zendia Machinery Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | ΔΕ |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία για συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |
|  | Πίνακας Υλικών, Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυναπτόμενο 5 | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυναπτόμενο 6 | Ναι |
| 7.5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 9 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

20.011.ΕΠ.ΗΜΥ Μηχανή σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machinery Ltd | 1 | €1.500,00 | €27.300,00 | €28.800,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  |  | Αρ.1 Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Παρα. | Προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητείται |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | Η μηχανή με κάθισμα οδηγού, θα χρησιμοποιείται για τη σήμανση οδοστρώματος, στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου, με την εκτόξευση κρύας μπογιάς με τη μορφή σταγονιδίων με πίεση (airless spray). | Ναι. |
| 2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |
| 2.1 | Πλάτος γραμμών: 5-30 cm Να επιτυγχάνεται είτε με ακροφύσιο ρυθμιζόμενου πλάτους, είτε με σειρά ακροφυσίων. Να υπάρχουν δύο ακροφύσια για διπλή γραμμή. | Ναι. 5-30 cm |
| 2.2 | Να υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία συνεχούς και διακοπτόμενης γραμμής. | Ναι. 10 είδη τύπων γραμμών |
| 2.3 | Να υπάρχει σύστημα για τοποθέτηση αντανακλαστικών υαλοψηφίδων. | Ναι |
| 2.4 | Ταχύτητα εργασίας: 2-5km/h | Ναι. Μέχρι 5km/h |
| 3 | Κινητήρας |  |
| 3.1 | Ισχύoς 8 kW ή μεγαλύτερης, που ξεκινά με επανατυλιγόμενο σχοινί ή ηλεκτρικό συσσωρευτή. | Ναι. 9.5KW (13hp) |
| 3.2 | Η μηχανή να μπορεί να εργάζεται σε ανωφέρεια και κατωφέρεια κλίσης 15% ή μεγαλύτερης. | Ναι. Μέχρι 20% |
| 4 | Αντλία |  |
| 4.1 | Μεγίστη πίεση εργασίας: 120 bar ή μεγαλύτερη Να υπάρχει, πιεσόμετρο, βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης και βαλβίδα ασφάλειας. | Ναι. 125Bar |
| 4.2 | Ροή αέρα (max. flow rate): περίπου 400 lt/min | Ναι. 380lt/min |
| 4.3 | Να υπάρχει επιπλέον πιστόλα (spray gun) με λάστιχο ψηλής πίεσης μήκους 4 m, για χρήση με το χέρι. | Ναι. 4.5m |
| 5 | Δοχείο Μπογιάς: Χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο, ή μπορεί να τοποθετείται απευθείας το δοχείο της μπογιάς. Στην απορρόφηση της μπογιάς να υπάρχει φίλτρο. Επίσης να υπάρχει δοχείο αντανακλαστικών ψηφίδων (Glass bead). | Ναι. 30kg μπογιάς και 25kg δοχείο αντανακλαστικών ψηφίδων |
| 6 | Φρένα - τροχοί – τιμόνι: Να υπάρχει σύστημα φρεναρίσματος. Τουλάχιστον οι δύο τροχοί να είναι με ελαστικά με αέρα. Η μηχανή να μπορεί να μανουβράρεται εύκολα. | Ναι. Σύστημα φρεναρίσματος στους 2 τροχούς |
| 7 | Χειριστήρια: Να υπάρχουν χειριστήρια για το χειρισμό του ανοιγοκλεισίματος των ακροφυσίων και τη ρύθμιση των στροφών του κινητήρα. | Ναι. |
| 8 | Βάρος: Να δηλωθεί (ενδεικτικά γύρω στα 400 kg) | Ναι. 385kg |
| 9 | Φώτα: Να φέρει προβολέα εργασίας και πορτοκαλί ή κίτρινο φάρο σε ψηλό σημείο. | Ναι. |
| 10 | Δείκτης: Να υπάρχει δείκτης που να κατευθύνει τον χειριστή πάνω στη γραμμή που θα τοποθετηθεί η μπογιά. | Ναι. |
| 11 | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες | Ναι. |
| 11.1 | Το μηχάνημα να συνάδει με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/42/ΕC και 2000/14/EC και να φέρει σήμανση CE. | Ναι. Επισυναπτόμενο αρχείο |
| 11.2 | Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο δείγματος Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς τις πιο πάνω οδηγίες. | Ναι. Επισυναπτόμενο αρχείο (βεβαίωση). |
| 12 | Εργαλεία και εγχειρίδια Αν υπάρχουν ειδικά εργαλεία για τη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος να παραδοθούν με το μηχάνημα. Επίσης τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης. | Ναι. |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.011 Αρ. τηλ.: 22800538 | 09 Ιουλίου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.011.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 09/07/2020 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά που υποβλήθηκε.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machinery Ltd | 1 | €28.800,00 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 7.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2). Κατά την συνεδρία η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν τα ακόλουθα έντυπα όσον αφορά Εργασίες Συντήρησης στο Μέρος Γ της προσφοράς (Επισυναπτόμενα 2,3,5,6,9). Η επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον προσφέροντα να τα υποβάλει.

- Επίσης η επιτροπή αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές της μηχανής για την οποία υποβλήθηκε προσφορά αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα διευκρινήσεις για μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών. Αντίγραφα των επιστολών που στάλθηκαν στον προσφέροντα επισυνάπτονται στο παράρτημα 4 της έκθεσης αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.011 Αρ. τηλ.: 22800538 | 17 Ιουλίου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.011.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 17/07/2020 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα Έντυπα (Επισυναπτόμενα 2,3,5,6,9), τα οποία ζητήθηκαν με επιστολή ημερομηνίας 09/07/2020 και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς επίσης και    τους όρους  συντήρησης του διαγωνισμού.

- Στην συνέχεια η Επιτροπή αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές, και τα στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τον προσφέροντα σύμφωνα με επιστολή ημερομηνίας 09/07/2020 αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Zendia Machinery Ltd, που υπέβαλε προσφορά η οποία ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια μίας μηχανής σήμανσης οδοστρώματος για κρύα μπογιά με κάθισμα οδηγού, κατασκευής Stim και μοντέλου Kontur 50, με μηχανή Briggs & Stratton στην συνολική τιμή των €28.800.00 συν το ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της μηχανής που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |