| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.17.033.ΕΓΛ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

25 Απριλίου, 2017

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό για το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος  Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 1844040 ημερ. 29/3/2017) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4767 (γνωστοποίηση  638) και ημερομηνία  7 Απριλίου, 2017 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 17.033.ΕΓΛ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4767 | Γν.: 638 | Ημερ.: 7/4/2017 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 29/3/2017 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 21/4/2017 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 21/7/2017 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €66.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) €64.000 προμήθεια και €2.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 & 13.23.002.021.013 ημερ. 29/1/17 Υπουργείου Οκονομικών |
|  | Αρ. Διορθωτικών Εγγράφων: | Κανένα |
|  | Αριθμός διευκρινιστικών εγγράφων | Κανένα |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό για το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του  Τμήματος Δημοσίων Έργων.

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν έχει εκδοθεί συμπληρωματικό έγγραφο.

1.14	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CTC AUTOMOTIVE

Μιχάλης Αντωνίου (για Α. Soulis Enterprises Ltd)

Μan sales AND SERVICES ( CYPRUS) LTD

M.A. CYCOACH LTD

ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ

Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ Πανάος Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς (3) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panaos Ltd | 1 | €65.480,00 | €65.245,87 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 2 | €62.309,18 | €62.050,63 |
|  | Α. Soulis Enterprises Ltd | 3 | €57.444,18 | €57.210,44 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στα Παραρτήματα 15 και 16 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Και οι τρείς προσφορές ικανοποιούν τα πιο πάνω κριτήρια και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7.15%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 13.6%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Δεν έχουν αποσταλεί διευκρινιστικές επιστολές.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Α. Soulis Enterprises Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic |
| Προέλευση: | Πορτογαλία |
| Υπερκατασκευή | SL Metal Creations Ltd |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €55.050,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.394,18 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.160,44 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €57.444,18 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €57.210,44 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic |
| Προέλευση: | Πορτογαλία |
| Υπερκατασκευή | Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.980,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.384,18 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.070,63 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.364,18 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.050,63 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic |
| Προέλευση: | Πορτογαλία |
| Υπερκατασκευή | Panaos Ltd |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €63.370,82 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.109,18 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (4% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.875,05 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €65.480,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €65.245,87 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό για το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον προσφέροντα αρ. 3 (Α. Soulis Enterprises Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Α. Soulis Enterprises Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic |
| Προέλευση: | Πορτογαλία |
| Υπερκατασκευή | SL Metal Creations Ltd |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €55.050,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.394,18 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €57.444,18 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |  |
| Μιχάλης Αργυρού | Τεχνικός Μηχανικός |  |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 15 των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Panaos Ltd | 2 Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 3 Α. Soulis Enterprises Ltd |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης Μη Απόσυρσης Προσφοράς (Παράρτημα 4Α) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Έντυπο Προσφοράς (Παράρτημα 3) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα 4) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (σημ. 1) | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 5.1 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων (σημ. 1) (Παράρτημα 7.1) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων (σημ. 1) (Παράρτημα 7.2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα εξασφάλισης ποιότητας (σημείωση 1) Παραρτήματος 2 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6. | Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα 10) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.1 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Προϊόντων (Παράρτημα 10.1) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.2 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης (Παράρτημα 10.2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7. | Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενων Κατασκευαστών (Παράρτημα 11) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μέρος Δ | Ναι | Ναι | Ναι |

Β. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 16 των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Panaos Ltd | 2 Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 3 Α. Soulis Enterprises Ltd |
| 1. | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας | Παραγρ. 6.2.2(ii) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Παράρτημα 5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα | Παραγρ. 6.2.2(xiv) (Μέρος Α) |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Παράρτημα 13 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις κατασκευαστών * |  | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 5. | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε. * | Παράγραφος 6.2.2(xv) (Μέρος Α) | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 5.1 | Δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν |  | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6. | Στοιχεία τεκμηρίωσης για το Προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 (xi) – Μέρος Α |  |  |  |
| 7.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράρτημα 12 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Παράρτημα 4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Παράρτημα 10.3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Παράρτημα 10.4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Μέρος Ε – Εργασίες Συντήρησης | Παράρτημα 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Μέρος Ε – Εργασίες Συντήρησης | Παράρτημα 3 | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 17.033.ΕΓΛ.ΗΜΥ - Φορτηγό με κρίκο και γερανό |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 3 | 2 | 1 |
|  | Προσφέρων | A. Soulis Enterprises Ltd | Σπυρος Χουτρης και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 55.050,00 | € 59.980,00 | € 63.370,82 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €64.000) |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 220,10 | € 211,63 | € 235,10 | € 209,00 | € 180,10 | € 160,11 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 451,48 | € 417,42 | € 466,48 | € 414,70 | € 411,48 | € 365,80 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 838,69 | € 745,59 | € 853,69 | € 758,93 | € 798,69 | € 710,03 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 612,96 | € 544,92 | € 542,96 | € 482,69 | € 487,96 | € 433,79 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 270,95 | € 240,87 | € 230,95 | € 205,31 | € 230,95 | € 205,31 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 2.394,18 | € 2.329,18 | € 2.109,18 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €2.500) |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 2.160,44 | € 2.070,63 | € 1.875,05 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €66.500) | € 57.444,18 | € 62.309,18 | € 65.480,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 10.914,39 | € 11.838,74 | € 12.441,20 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 57.210,44 | € 62.050,63 | € 65.245,87 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Α. Soulis Enterprises Ltd | Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 AMT | Mitsubishi Fuso Canter 9C18 AMT |
| Χώρα προέλευσης: | Πορτογαλία | Πορτογαλία | Πορτογαλία |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | € | € | € |
| 1 1.1 | ΓΕΝΙΚΑ Το όχημα θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οχημάτων, μηχανημάτων, αμμοχάλικων και άλλων υλικών σε ασφαλτωμένους και μη ασφαλτωμένους δρόμους. Να είναι κατάλληλο για χρήση στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Το όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο του τύπου 4Χ2, να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δύναται να εγγραφεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Να παραδοθεί έτοιμο για χρήση με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1.1 | Ωφέλιμο φορτίο (μετά την τοποθέτηση της υπερκατασκευής): 3.500 Κg | Ναι, 3.522Kg | Ναι, 3.534Kg | Ναι, 3.550Kg |
| 2.1.2 | Μικτό βάρος (G.V.W.): 8.500 Κg ή μεγαλύτερο | Ναι, 8.550Kg | Ναι, 8.550Kg | Ναι, 8.550Kg |
| 2.1.3 | Το μεταξόνιο και το ύψος του πλαισίου (chassis) να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούν τις διαστάσεις της υπερκατασκευής, και το συνολικό ύψος του οχήματος όπως περιγράφονται. | Ναι, 4.300mm | Ναι, 4.300mm | Ναι, 4.300mm |
| 3 | Κινητήρας: Πετρελαιοκίνητος κινητήρας με ισχύ και άλλα χαρακτηριστικά ανάλογα με το φορτίο και τις απαιτήσεις απόδοσης (περίπου 125kW). | Ναι, 129kW, Euro VI | Ναι, 129kW, Euro VI | Ναι, 129kW, Euro VI |
| 4 | Δεξαμενή καυσίμων: Να έχει χωρητικότητα 100L και καπάκι που να κλειδώνει. Επίσης να υπάρχει νεροπαγίδα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. | Ναι, 100L | Ναι, 100L | Ναι, 100L |
| 5 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστο 5 σχέσεις και με συγχρονισμένη εμπλοκή . | Ναι, Automated 6F+ 1R | Ναι, Automated 6F+ 1R | Ναι, Automated 6F+ 1R |
| 6 | Σύστημα διεύθυνσης: Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Σύστημα ανάρτησης: Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα για αυτή τη χρήση. Τουλάχιστο στον πίσω άξονα να υπάρχουν βαρετού τύπου αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers). Να υπάρχει αντιστρεπτική δοκός τουλάχιστο στον ένα άξονα. | Ναι, semielliptic leafs Shock absorbers & stabilizers | Ναι, semielliptic leafs Shock absorbers & stabilizers | Ναι, semielliptic leafs Shock absorbers & stabilizers |
| 8 | Σύστημα πέδησης: |  |  |  |
| 8.1 | Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα ή με αεροϋδραυλικό σύστημα φρένων, διπλού κυκλώματος, με σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ABS). | Ναι, Hydraulic with vacuum power assist. Dual circuit ABS | Ναι, Hydraulic with vacuum power assist. Dual circuit ABS | Ναι, Hydraulic with vacuum power assist. Dual circuit ABS |
| 8.2 | Να υπάρχει πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο). Ο τρόπος χειρισμού του να είναι ανεξάρτητος από το χειρισμό της κύριας πέδησης. | Ναι, mechanical on drive shaft | Ναι, mechanical on drive shaft | Ναι, mechanical on drive shaft |
| 8.3 | Το όχημα να διαθέτει μηχανόφρενο (engine brake) ή πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) ή επιβραδυντή (retarder) ή άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, exhaust brake | Ναι, exhaust brake | Ναι, exhaust brake |
| 9 | Τροχοί και ελαστικά |  |  |  |
| 9.1 | Βαρετού τύπου ακτινωτά ελαστικά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic), κατάλληλα για κίνηση εντός και εκτός δρόμου. | Ναι, 205/75R 17,5 Twin rear | Ναι, 205/75R 17,5 Twin rear | Ναι, 205/75R 17,5 Twin rear |
| 9.2 | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Καμπίνα οδηγού: Η καμπίνα να είναι: |  |  |  |
| 10.1 | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10.2 | εύκολα ανακλινόμενη | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10.3 | στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10.4 | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: |  |  |  |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | κάθισμα/τα συνοδηγού με ζώνη ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς καθρέφτες για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρυθμιστή ταχύτητας (cruise control) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | σύστημα κλιματισμού. | Ναι, automatic | Ναι, automatic | Ναι, automatic |
|  | ραδιόφωνο ΑΜ/FM. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρευματοδότης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | χαλάκια πατώματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ωρόμετρο | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνία ή μετρητή για την φόρτιση του συσσωρευτή | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Φώτα και ηλεκτρικός εξοπλισμός |  |  |  |
| 11.1 | Ηλεκτρικό σύστημα υποστηριζόμενο από βαρετού τύπου γεννήτρια. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11.2 | Συσσωρευτής βαρετού τύπου χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση. | Ναι, 2X12V/100Ah | Ναι, 2X12V/100Ah | Ναι, 2X12V/100Ah |
| 11.3 | Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11.4 | Να υπάρχει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για κίνηση προς τα πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 12 | Τραβηκτήρες - λασπωτήρες Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος να τοποθετηθούν τραβηκτήρες ή γάντζοι για τη ρυμούλκηση του οχήματος και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς. Στο πίσω μέρος να υπάρχει κοτσαδόρος (διπλού τύπου πείρου - πίλιας) για τη ρυμούλκηση καρότσας με φορτίο βάρους 2 τόνων. | Ναι 3,5t | Ναι 3,5t | Ναι 3,5t |
| 13 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |
|  | Μεταλλική κατασκευή, με σύστημα ανατροπής (κρίκο) και γερανό. |  |  |  |
| 13.1 | Διαστάσεις Κιβωτάμαξας (κάσιας): Μήκος: 4,5 m Πλάτος: περίπου 2,2 m (όσο το πλάτος του οχήματος πλαισίου) Ύψος: 40cm | 4,5m 2,3m 40cm | Ναι | 4,5m 2,2m 40cm |
| 13.2 | Κατασκευή κιβωτάμαξας |  |  |  |
|  | Κάσια ορθογώνιου σχήματος από χάλυβα για το σκοπό χρήσης, με ανοιγόμενες τις πλευρικές και την πίσω πόρτα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.3 | Πάτωμα: Να κατασκευαστεί από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 4mm με συγκολλημένα ολόκληρα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες εγκάρσιες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. Οι εγκάρσιες δοκοί να έχουν ύψος όχι λιγότερο από 80mm και να έχουν σχήμα «Ι» ή «Π». Η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη από 260mm. Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να κολληθούν σε δύο βαρετού τύπου δοκούς ύψους 140 mm. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.4 | Μπροστινή πλευρά Το ύψος της μπροστινής πλευράς να είναι 40 cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 3 mm. Στη μπροστινή πλευρά να υπάρχει κάγκελο ή μεταλλική σχάρα πλαισιωμένη με δοκούς, μέχρι τη κορυφή της καμπίνας του οδηγού. Σχάρα με πλέγμα BRC 50 Χ 50 Χ 3 mm ή παρόμοιο ανάλογης στερεότητας, είναι αποδεκτό. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.5 | Πλάγιες πλευρές (ανοιγόμενες) Οι πλευρές να έχουν ύψος 40 cm και να είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm και ενισχύσεις. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.6 | Πίσω πόρτα Η πίσω πόρτα να στερεωθεί αρθρωτά σε αμφότερες τις πάνω και κάτω αρθρώσεις, ώστε να επιτρέπει περιστροφή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Στις αρθρώσεις να χρησιμοποιούνται πείροι που θα αφαιρούνται για να ανοίγει η πόρτα. Η πίσω πόρτα, όταν ανοίγει να συγκρατείται από δυνατές αλυσίδες καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μη κάνουν θόρυβο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.7 | Το πλαίσιο να ενισχυθεί ώστε να αυξηθεί η αντοχή του ιδιαίτερα στο σημείο στερέωσης του κρίκου και του γερανού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.8 | Στις πλευρές να κολληθούν γάντζοι για να δένεται σχοινί για το στερέωμα φορτίου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.9 | Η κατασκευή πρέπει γενικά να διέπεται από τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.10 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.11 | Βαρούλκο (βίντζι) Στο μπροστινό μέρος της κιβωτάμαξας και σε ύψος 40cm από το πάτωμα να υπάρχει υδραυλικό βαρούλκο με αυτόματο σύστημα φρεναρίσματος για την διευκόλυνση του φορτώματος και ξεφορτώματος μηχανημάτων με τη βοήθεια αφαιρούμενης μεταλλικής ράμπας. Δυνατότητα ρυμούλκησης (towing capacity): 4000 Kg. Διάμετρος συρματόσχοινου: 10 mm | Ναι VIMF EPH 5200 FN 2006/42/EC 5200Kg 10mm | Ναι VIMF EPH 4500 98/37/EC 4500kg 10mm | Ναι DAL POZZO VERICELLI DPH 4000 4000kg 12mm |
| 14 | Μηχανισμός ανύψωσης (Κρίκος) |  |  |  |
| 14.1 | Ο κρίκος να είναι καινούριος, υδραυλικός και να τοποθετηθεί κάτω από την κάσια. Για ασφάλεια κατά την ανύψωση, να τοποθετηθεί οδηγός ασφαλείας, ώστε να μην επιτρέπει τη πλάγια μετατόπιση της κάσιας κατά την ανύψωση. Να υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας και όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν γρασαδόροι. Το μοντάρισμα του κρίκου να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. | Ναι PENTA BLSN445 1492 105 4 | Ναι AFHYMAT COMPA CBAR 13T 10T9 | Ναι BINOTTO – MARIZ VERIN Bp MV-A423Bp |
| 14.2 | Η διάμετρος του πείρου της κάσιας να μην είναι μικρότερη από 40mm | Ναι, 40mm | Ναι | Ναι, 50mm |
| 14.3 | Η δυναμικότητα του μηχανισμού ανύψωσης πρέπει να είναι επαρκής για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο. | Ναι, 8 t | Ναι | Ναι |
| 14.4 | Τα χειριστήρια για τον κρίκο και την εμπλοκή του δυναμοδότη (PΤΟ) να τοποθετηθούν σε εργονομική θέση στην καμπίνα του οδηγού και να μαρκαριστούν με σαφή και ανεξίτηλα σημάδια. Κατά την ενεργοποίηση του δυναμοδότη και ανύψωση της κάσιας να ανάβει προειδοποιητική κόκκινη λυχνία μέσα στη καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 15 15.1 | Υδραυλικό σύστημα. Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από την αντλία η οποία παίρνει κίνηση από δυναμολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), το ντεπόζιτο λαδιού και τα χειριστήρια. | Ναι | Ναι | Ναι Hydrocar FOX 25 |
| 15.2 | Στο δοχείο του λαδιού του υδραυλικού να υπάρχει δείκτης της στάθμης του λαδιού και εξαεριστήρας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 16 | Γερανός | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας να εγκατασταθεί ένας υδραυλικός γερανός που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | Ναι EFES | Ναι FERRARI 531a1 | Ναι HIAB XS033 B-2 Duo |
|  | Όλες οι λειτουργίες του να είναι υδραυλικές εκτός από την οριζόντια επέκταση των σταθεροποιητών (outriggers). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία για τουλάχιστον δύο ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Θέση κατά την διακίνηση: Συμπτυγμένος στο χώρο μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας. Το ολικό ύψος του από το έδαφος να μην υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα (όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ασφαλής ικανότητα ανύψωσης: ´Oχι λιγότερη από 500 kg σε ακτίνα 4,5 μέτρα. | Ναι, 570Kg at 4,89m | Ναι, 575Kg at 4,50m | Ναι, 540Kg at 4.7m |
|  | Μεγίστη οριζόντια επέκταση: 4,5 μέτρα ή μεγαλύτερη | Ναι, 6,31m (4.89m) | Ναι, 7,40m | Ναι, 6,45m |
|  | Μεγίστη κάθετη ανύψωση: 6 μέτρα από το έδαφος. | Ναι , 8,7m (7,5m) | Ναι, 9,72m | Ναι, 8,10m |
|  | Γωνία περιστροφής: 360° | Ναι, 360° | Ναι, 370° | Ναι, 398° |
|  | Αριθμός σταθεροποιητών: 2, ελεγχόμενοι από κιβώτιο με βαλβίδες ελέγχου, εκτός από την οριζόντια επέκταση τους. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ολικό πλάτος οχήματος με συμπτυγμένο το γερανό: 2,1 m | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χειριστήρια Ελέγχου: Διπλά (τοποθετημένα και στις δύο πλευρές) με σαφείς ενδείξεις χειρισμού / λειτουργίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ικανότητα γάντζου (Ασφαλές Φορτίο Λειτουργίας): περισσότερο από 2500 kg. Ο γάντζος πρέπει να διαθέτει ασφάλεια (σύρτη). Να αναφερθεί με πιο πρότυπο συνάδει (π.χ. BS2903 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα της Ε.Ε. ή του ISO). | Ναι , 3200Kg 2006/42/EC | Ναι, 3200Kg 2006/42/EC | Ναι, 5000Kg CE |
|  | Μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να προστατεύσει το υδραυλικό σύστημα όταν η πίεση υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε το φορτίο να μην υποχωρεί προς τα κάτω, σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο γερανός να φέρει τη σήμανση «CE». | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υποβληθούν υπολογισμοί για τη σταθερότητα του γερανού με επέκταση των βραχιόνων στις ακραίες θέσεις με μέγιστο φορτίο και τους σταθεροποιητές τοποθετημένους σε θέση εργασίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | H εφαρμογή (μοντάρισμα) του γερανού να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή γερανών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 17 | Κιβώτιο εργαλείων: Κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1.5 ή 2.0 mm και μπογιατισμένο με εποξική μπογιά, ή ειδικό για οχήματα πλαστικό κιβώτιο. Να στερεωθεί πάνω στο πλαίσιο σε βολικό σημείο κάτω από το πάτωμα και να έχει περίπου τις πιο κάτω διαστάσεις: 40 Χ 30 Χ 50 cm. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 18 | ΧΡΩΜΑ - ΒΑΨΙΜΟ Η υπερκατασκευή να βαφεί με αστάρι, και να βαφεί με καλής ποιότητας, ακρυλική ή μπογιά πολυουρεθάνιου χρώματος ίδιου με το χρώμα του οχήματος. Οι κοιλότητες που είναι ευάλωτες στη σκουριά να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. | Ναι, Άσπρο | Ναι | Ναι |
| 19 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Ναι | Ναι | Ναι |
| 19.1 | Μέσα στην καμπίνα του οδηγού και σε κατάλληλη θέση να τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας 3 κιλών, ξηρού τύπου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 19.2 | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης, εργαλεία αλλαγής τροχών και γρύλος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 19.3 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας και καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το περιεχόμενο του. | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Δεν υπάρχει

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Δεν εκδόθηκαν

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.17.033 Αρ. τηλ.: 22800529 | 25 Απριλίου, 2017 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 17.033.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 25/4/17 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Mιχάλης Αργυρού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Panaos Ltd | 1 | €65.480,00 | €65.245,87 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 2 | €62.309,18 | €62.050,63 |
|  | Α. Soulis Enterprises Ltd | 3 | €57.444,18 | €57.210,44 |

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2). Και οι τρείς προσφοροδότες έχουν υποβάλει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και εκπληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους κρίνονται ως αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των τριών προσφορών. Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι και οι τρείς προσφέροντες ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Α. Soulis Enterprises Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός φορτηγού με κρίκο και γερανό, κατασκευής Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Duonic, στη τιμή των €57.444,18 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των τριών οχημάτων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Μιχάλης Αργυρού

………………………. Χριστάκης Καλλονάς