| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.22.067.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

14 Νοεμβρίου, 2022

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας μικρής γερανογέφυρας αλουμινίου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT5634440 ημερ. 7/10/2022) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5055 (γνωστοποίηση 2703) και ημερομηνία 14 Οκτωβρίου, 2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά για την  οποία θα γίνει ανάθεση Σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.067.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση μιας μικρής γερανογέφυρας αλουμινίου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5055 | Γν.: 2703 | Ημερ.: 14/10/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 7/10/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 2/11/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 2/05/2022 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €27.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια: €27.300 (χωρίς Φ.Π.Α.) Συντήρηση για ένα χρόνo: €200 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς (5% του ποσού προσφοράς) |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.11 ημερομηνίας 19/9/2022 από Τμήμα Αρχαιοτήτων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για ένα χρόνο μιας μικρής γερανογέφυρας αλουμινίου για το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης, νοουμένου ότι η προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Α4 Ltd

BDS Biodiagnostic Supplies Ltd Ledra Engineering Ltd Uniplant Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A4 LTD | 1 | €22.600,00 |
|  | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd | 2 | €23.235,54 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και από τους δύο προσφοροδότες, οι προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των δύο προσφορών.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των δύο προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 16,6%. Η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,5%.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Α4 LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος γερανογέφυρας: | SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH / 148154-10 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €22.300,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για ένα χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €150,00 |
| Ενδεικτικό κόστος εργατικών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €150,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €22.600,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, διαπίστωσε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 5.4.  Στην πιο πάνω παράγραφο ζητείται όπως το ύψος ανύψωσης του άγκιστρου από το έδαφος πρέπει να είναι 2,95m ή μεγαλύτερο, όμως στην προσφερόμενη γερανογέφυρα το μέγιστο ύψος ανύψωσης είναι μόνο 2,557m. Η απόκλιση αυτή είναι ουσιώδης γιατί έχει σχέση τόσο με το ύψος των αντικειμένων που θα ανυψώνονται εντός του μουσείου ή άλλου χώρου, όσο και το ύψος του βάθρου στο οποίο θα τοποθετούνται. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η Προσφορά αρ. 1 δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν είναι αποδεκτή.

6.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος γερανογέφυρας: | Kurschildgen GmbH Hebezeugbau / APK-KF-H-1,5-4,0-TT |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €22.910.54 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για ένα χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €265,00 |
| Ενδεικτικό κόστος εργατικών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €23.235,54 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει τα στοιχεία που φαίνονται στην επιστολή με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου που του αποστάλθηκε. Ο προσφέρων, με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 11/11/22, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 2 (GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd) που υπέβαλε προσφορά, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος γερανογέφυρας: | Kurschildgen GmbH Hebezeugbau / APK-KF-H-1,5-4,0-TT |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €22.910,54 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για ένα χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €265,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €23.175,54 |

Κόστος εργατοώρας για διορθωτικές εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Α4 Λτδ | 2 GEVAZ Eng. and Cons. Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |
|  | Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Επισυν/μενο 5 | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στη συντήρηση | Επισυν/μενο 6 | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση ποσού συντήρησης | Έντυπο 4B | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 22.067.ΕΠ.ΗΜΥ - Μια μικρή γερανογέφυρα αλουμινίου (τιμές χωρίς ΦΠΑ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |  |  |
|  | Προσφέρων | Α4 Ltd | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €27.300) | € 22.300,00 | €22.910,56 |  |  |
| 2 | Ποσό προληπτικής Συντήρησης για ένα χρόνο (Εκτίμηση: €200) | €150 | €265 |  |
| 4 | Κόστος εργατικών για διορθωτικές εργασίες συντήρησης για 1 χρόνο | € 150 (€75/ώρα) | €60 (€30/ώρα) |  |  |
| 5 | Ποσό προσφοράς / αξιολόγησης | € 22.600 | €23.235,54 |  |  |
| 6 | Ποσό Ανάθεσης(Εκτίμηση €27.500) (χωρίς ΦΠΑ) | ___ | € 23.175,56 |  |  |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Α4 Ltd | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | SCHILLING Kran- und Hebetechnik GmbH / 148154-10 | Kurschildgen GmbH Hebezeugbau / APK-KF-H-1,5-4,0-TT |
| Χώρα προέλευσης: | Γερμανία | Γερμανία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
|  | Η γερανογέφυρα να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, κατάλληλη για ανύψωση και μετακίνηση φορτίων βάρους μέχρι 1,5 τόνου. Να είναι κινητή με τροχούς που να ασφαλίζουν και να αποτελείται από τα στηρίγματα με τροχούς, τον οριζόντιο φορέα και το βαρούλκο. | ΝΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Να μπορεί να συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται σε χαμηλό ύψος και να ρυθμίζεται καθ’ ύψος με κατάλληλο μηχανισμό και από τις δύο πλευρές. Να συσκευάζεται σε κιβώτιο μεταφοράς της που θα παραδοθεί μαζί με τη γερανογέφυρα. | ΝΝΑΙ HHand winch | ΝΝΑΙ CCrank mechanism |
|  | Ο φορέας να είναι σε δύο ίσα κομμάτια 2m το καθένα τα οποία να μπορούν να ενωθούν σε ένα μήκους 4m. Η γερανογέφυρα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε με το ένα κομμάτι (με μήκος 2m) είτε και με τα δύο συναρμολογημένα (με μήκος 4m). | ΝΝΑΙ | ΝΝΑΙ |
|  | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτόν. Όπου είναι απαραίτητο να φέρει σήμανση CE και σχετική δήλωση του κατασκευαστή να υποβληθεί με την προσφορά. | ΝΝΑΙ | ΝΝΑΙ |
|  | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |
|  | Άνοιγμα γέφυρας (μήκος φορέα ): 4 m | ΝΑΙ, 4m | ΝΑΙ, 4m |
|  | Χρήσιμο μήκος φορέα: 3,2 m ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ, 3,399m | ΝΑΙ, 3,399m |
|  | Ανυψωτική ικανότητα: 1,5τόνοι | ΝΑΙ, 1,5t | ΝΑΙ, 1,5t |
|  | Ύψος ανύψωσης αγκίστρου από το έδαφος: 2,95m ή μεγαλύτερο | OXI, 2,557m (2,987m-0,43m) | ΝΑΙ, 3.348m (3,778m-0,43m) |
|  | Ρύθμιση ύψους φορέα: να ρυθμίζεται σε ύψος κάθε 5-10 cm | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6 | Χειροκίνητο βαρούλκο σε βαγονέτο |  |  |
| 6.1 | Να υπάρχει κυλιόμενο βαγονέτο το οποίο να μπορεί να ασφαλίζεται και σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε σημείο της γέφυρας και πάνω στο οποίο θα αναρτάται το βαρούλκο με αλυσίδα. Στις άκρες της διαδρομής του βαγονέτου να υπάρχουν αποσβεστήρες κρούσης. | ΝΑΙ | ΝΑΙ Clamp device |
| 6.2 | Το βαρούλκο να είναι κατάλληλο για ανύψωση με ασφάλεια βάρους 1.500Κg, με γαλβανισμένη αλυσίδα και άγκιστρο φορτίου με ασφάλεια. Να φέρει επίσης σήμανση CE. | ΝΑΙ, with safety device, disc brake | ΝΑΙ, with slip clutch and automatic brake |
| 7 | Τροχοί. Κατάλληλης ανθεκτικότητας για να αντέχουν ανύψωση και μετακίνηση με πλήρες φορτίο (1,5 τον.), περιστρεφόμενοι σε κάθετο άξονα και με σύστημα φρένου/ασφάλισης. | ΝΑΙ Polyurethane | ΝΑΙ Polyurethane |
| 8 | Παρελκόμενα |  |  |
| 8.1 | Επίτοιχη βάση: Θα στερεώνεται σε τοίχο και θα δίνει τη δυνατότητα στον φορέα να στρέφεται πάνω στη βάση κατά 180° χωρίς φορτίο. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8.2 | Τραβέρσα φορτίου τύπου Η με 4 περιστρεφόμενα ρυθμιζόμενα άγκιστρα φορτίου με ασφάλεια στις 4 άκρες. Οι αποστάσεις/άνοιγμα μεταξύ των άγκιστρων φορτίου να ρυθμίζονται από 50cm μέχρι 200cm και στις δύο κατευθύνσεις, με βήμα περίπου 5cm. Τα άγκιστρα να ασφαλίζουν στις θέσεις τους είτε με βίδες σε αντίστοιχες τρύπες στην τραβέρσα είτε με άλλο τρόπο. Η τραβέρσα να ξηλώνεται για εύκολη μεταφορά της. | ΝΑΙ 40-200cm | ΝΑΙ 40-200cm |
| 8.3 | Περιμετρικός ιμάντας με όλα τα σχετικά παρελκόμενα, για μετακίνηση του βαγονέτου από άτομο που βρίσκεται στις άκρες της γερανογέφυρας. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8.4 | Κιβώτιο συσκευασίας και μεταφοράς: Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και να διαθέτει καπάκι με χερούλια, μεντεσέδες, κλειδωνιά και τροχίσκους με συμπαγή ελαστικά από καουτσουκ για εύκολη μεταφορά του. Να μπορεί να ανυψωθεί από περονοφόρο. | ΝΑΙ Καουτσούκ | ΝΑΙ Superelastic wheels |

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Ζητούμενες εγγυήσεις |  |  |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα (2 τουλάχιστον χρόνια) | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.22.067 Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

9 Νοεμβρίου, 2022

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.067.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μικρής κινητής γερανογέφυρας αλουμινίου

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2/11/22

- Λόγω κωλύματος του μέλους της Επιτροπής κ. Α. Αλεξάνδρου που νοσούσε με κορωνοϊό, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε την Τετάρτη 9/11/2022. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A4 LTD | 1 | €22.600,00 |
|  | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd | 2 | €23.235,54 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Και οι δύο προσφέροντες υπέβαλαν τα πιο πάνω στοιχεία και οι προσφορές τους ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στη συνέχεια εξέτασε τις τεχνικό μέρος των προσφορών.

Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, διαπίστωσε ότι η προσφορά αρ. 1 (A4 Ltd)  δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 5.4.  Στην πιο πάνω παράγραφο ζητείται όπως το ύψος ανύψωσης του άγκιστρου από το έδαφος πρέπει να είναι 2,95m ή μεγαλύτερο, όμως στην προσφερόμενη γερανογέφυρα το μέγιστο ύψος ανύψωσης είναι μόνο 2,557m. Η απόκλιση αυτή είναι ουσιώδης γιατί έχει σχέση τόσο με το ύψος των αντικειμένων που θα ανυψώνονται εντός του μουσείου ή άλλου χώρου, όσο και το ύψος του βάθρου στο οποίο θα τοποθετούνται. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η προσφορά αρ. 1 δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και απορρίπτεται.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε το τεχνικό μέρος  της προσφοράς αρ. 2 (GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd). Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει τα στοιχεία που φαίνονται στην διευκρινιστική επιστολή με ημερομηνία 9/11/22 που αποστάλθηκε στον προσφέροντα, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Ζητήθηκαν τα πιο κάτω:

- Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή, όπως ζητείται στο «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 3» του Μέρους Γ, των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Δείγμα δήλωσης συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή για τη γερανογέφυρα όπως ζητείται στην παράγραφο 4 του Έντυπο 1 (Πίνακας συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές).

- Δείγμα δήλωσης συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή για το βαρούλκο όπως ζητείται στην παράγραφο 6.2 του Έντυπου 1 (Πίνακας συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές).

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.22.067 Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

14 Νοεμβρίου, 2022

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.067.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μικρής κινητής γερανογέφυρας αλουμινίου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά  στις 14/11/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 2 (GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd). Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν φαίνεται πως η γερανογέφυρα που προσφέρεται είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτήν του προσφέροντα αρ. 1, αλλά με διαφορετικό όνομα. Επίσης το μοντέλο που προσφέρεται είναι διαφορετικό. Προσφέρεται το ψηλό μοντέλο αντί του μέτριου του προσφέροντα αρ.1. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας που υπέβαλε ο προσφέρων αρ. 2, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

- Η Επιτροπή, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσα ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 2, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον πρόσφέροντα αρ. 2 (GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd) που υπέβαλε προσφορά και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | GEVAZ Engineering & Consultancy Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος γερανογέφυρας: | Kurschildgen GmbH Hebezeugbau / APK-KF-H-1,5-4,0-TT |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €22.910,54 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για ένα χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €265,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €23.175,54 |

Κόστος εργατοώρας για διορθωτικές εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |