| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.21.024.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

15 Απριλίου, 2021

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες (Electric Reach Truck) για τις Αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 4639095 ημερ. 2/3/2021) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4971 (γνωστοποίηση 476) και ημερομηνία 5/3/2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά στην οποία θα γίνει η ανάθεση σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.024.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4971 | Γν.: 476 | Ημερ.: 5/3/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 2/3/2021 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 9/4/2021 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 9/10/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €36.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) €35.000 προμήθεια και €1.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.01.3 ημερ. 23/2/21 Προϊστάμενου Αποθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών Εγγράφων: | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες για τις Αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CONAGRO LTD Υ. Skembedjis & Sons Ltd

Uniplant Ltd

Demetriades Handling Ltd

Traction Flow Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τέσσερις (4) προσφορές από τέσσερεις (4) προσφέροντες, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniplant Ltd | 1 | €29.357,00 | €30.817,41 |
|  | Υ. Skembedjis & Sons Ltd | 2 | €29.780,00 | €30.962,93 |
|  | Victoria Trading Ltd | 3 | €30.300,00 | €32.749,57 |
|  | Traction Flow Ltd | 4 | €39.718,25 | €42.144,96 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Στο Επισυναπτόμενο 5 (Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης) οι προσφέροντες αρ. 1, 2 και 3 δεν πολλαπλασίασαν την τιμή μονάδας (εργατοώρα) με τον αριθμό των ωρών για 5 χρόνια που για σκοπούς αξιολόγησης καθορίστηκε σε 50 ώρες. Η Επιτροπή έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε άλλα αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των τριών προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5,85%. Η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 16%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων μηχανών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Δεν έχει αποσταλεί οποιαδήποτε διευκρινιστική επιστολή.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Uniplant Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | Unicarriers (Atlet)/ UND140 |
| Προέλευση: | Σουηδία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.545,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €812,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €772,41 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €29.357,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30.817,41 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Υ. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | HYSTER-YALE UK LTD/ R1.4 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.450,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.330,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.262,93 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €29.780,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30.962,93 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Victoria Trading Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | Linde Material Handling GmBH/ R14/1120 Series |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €29.300,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €949.57 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30.300,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €32.749,57 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την παράγραφο 2.11.1.  όπου ζητείται ο λόγος της διαθέσιμης ενέργειας προς την ενέργεια που καταναλώνεται να είναι μεγαλύτερος από 1,2 και ταυτόχρονα η χωρητικότητα του συσσωρευτή να μην είναι λιγότερη από 450Ah. Ο λόγος της διαθέσιμης ενέργειας του συσσωρευτή που προσφέρεται προς την ενέργεια που καταναλώνεται είναι 1,077 έναντι 1,2 που ζητείται και ως εκ τούτου το περονοφόρο δεν γίνεται αποδεκτό. Επίσης, δεν υποβλήθηκε δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE για το περονοφόρο, όμως επειδή η προσφορά απορρίπτεται για την διαθέσιμη ενέργεια του συσσωρευτή, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί η υποβολή της Δήλωσης CE.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 δεν είναι αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Traction Flow Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | Jungheinrich ETV214 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €38.275,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.443,25 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.369,96 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €39.718,25 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €42.144,96 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες για την αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον προσφέροντα αρ. 1 (Uniplant Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | Unicarriers (Atlet)/ UND140 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Σουηδία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €28.545,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €812,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €29.357,00 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Uniplant Ltd | 2 Y. Skembedjis & Sons Ltd | 3 Victoria Trading Ltd | 4 Traction Flow Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 21.024.ΕΠ.ΗΜΥ -Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο με εκτεινόμενες περόνες (Electric Reach Truck) |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | Uniplant ltd | Y. Skembedjis & Sons Ltd | Victoria Trading Ltd | Traction Flow Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 28,545.00 | € 28,450.00 | € 29,300.00 | € 38,275.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €35.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 172.00 | € 169.04 | € 266.00 | € 261.43 | € 200.00 | € 196.56 | € 207.25 | € 203.69 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 130.00 | € 125.57 | € 266.00 | € 256.93 | € 200.00 | € 193.18 | € 399.85 | € 386.21 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 250.00 | € 237.32 | € 266.00 | € 252.51 | € 200.00 | € 189.86 | € 212.55 | € 201.77 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 130.00 | € 121.28 | € 266.00 | € 248.17 | € 200.00 | € 186.59 | € 405.35 | € 378.17 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 130.00 | € 119.20 | € 266.00 | € 243.90 | € 200.00 | € 183.38 | € 218.25 | € 200.12 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 812.00 | € 1,330.00 | € 1,000.00 | € 1,443.25 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €1.500) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 772.41 | € 1,262.93 | € 949.57 | € 1,369.96 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €36.500) | € 29,357.00 | € 29,780.00 | € 30,300.00 | € 39,718.25 |
| 4 | Κόστος εργατικών για 5 χρόνια (Έπισυναπτόμενο 5) | € 1,500.00 | € 1,250.00 | € 2,500.00 | € 2,500.00 |
| 5 | ΦΠΑ 19% | € 5,577.83 | € 5,658.20 | € 5,757.00 | € 7,546.47 |
| 6 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 30,817.41 | € 30,962.93 | € 32,749.57 | € 42,144.96 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Uniplant Ltd | Υ. Skembedjis & Sons Ltd | Victoria trading Ltd | Traction Flow Ltd |
| Α/Α | Κατασκευή/μοντέλο περονοφόρου | Unicarriers (Atlet)/ UND140 | HYSTER-YALE UK LTD/ R1.4 | Linde Material Handling GmBH/ R14/1120 Series | Jungheinrich ETV214 |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Tο περονοφόρο (Electric reach truck) πρέπει να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα, να είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και να συνάδει με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. 2006/42/EC). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Μαζί με το περονοφόρο πρέπει να παραδοθούν από τον κατασκευαστή Δήλωση Συμμόρφωσης με τα πιο πάνω πρότυπα. Με την προσφορά ν υποβληθεί δείγμα της Δήλωσης Συμμόρφωσης για το ίδιο μοντέλο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ανυψωτική δύναμη (ικανότητα φορτίου): 1,4 τόνοι σε απόσταση 60 εκατοστά του κέντρου φορτίου από τον ιστό. Στο μέγιστο ύψος να μπορεί να ανυψώνει βάρος 750Kg. | Ναι, 1400Kg 750Kg | Ναι, 1400Kg 1200Kg | Ναι, 1400Kg 1130Kg | Ναι, 1400Kg 1370Kg |
| 2.2 | Ύψος ανύψωσης περόνων: 8,40 m | Ναι, 8,45m | Ναι, 8,50 m | Ναι, 8,40m | Ναι, 8,420μ |
| 2.3 | Διαστάσεις: Κατάλληλο να εργάζεται σε διάδρομο πλάτους 2850mm ή λιγότερο με παλέτες 800Χ1200mm (Europallets) τοποθετημένες κατά μήκος των περόνων. | Ναι, 2812 mm | Ναι, 2831 mm | Ναι, 2736 mm | Ναι, 2844 mm |
| 2.3.1 | Συνολικό ύψος περονοφόρου ( με τον ιστό συμπτυγμένο): μέγιστο 3,65 m. | Ναι, 3357 mm | Ναι, 3399 mm | Ναι, 3410 mm | Ναι, 3340 mm |
| 2.3.2 | Να αναφερθεί η απόσταση που μπορεί να μπορεί να μετακινείται ο ιστός μπροστά-πίσω από την κλειστή στην πλήρως ανοικτή θέση (Reach travel). | Ναι, 367 mm | Ναι, 513 mm | Ναι, 585 mm | Ναι, 628 mm |
| 2.4 | Ιστός: α. Iστός Full Free Lif με υποστηρικτή φορτίου. β. O ιστός ή το σύστημα περόνων να κλίνει μπροστά / πίσω υδραυλικά. γ. Σύστημα πλαγιοδρόμησης των περόνων (side shift) δ. Η ταχύτητα του ιστού να ελαττώνεται αυτόματα και στα δύο άκρα της διαδρομής του για ομαλή προσέγγιση του φορτίου. ε. Η ταχύτητα των περόνων προς τα κάτω να είναι ελεγχόμενη. | Ναι Ναι, 1°/4° Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι, 2°/4° Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι, 2 °/4° Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.5 | Θάλαμος χειριστή: |  |  |  |  |
|  | Ανοικτός θάλαμος χειριστή, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση φορτίων (ROPS-FOPS), με τρόπον ώστε τα στηρίγματα να επιτρέπουν τη μεγίστη δυνατή ορατότητα. Το πάτωμα να είναι καλυμμένο από αντιολισθητικό υλικό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κάθισμα χειριστή: Με ανάρτηση, στήριγμα ράχης και ρύθμιση για βάρος. Το κάθισμα να φέρει διακόπτη που να διακόπτει όλες τις κινήσεις όταν ο χειριστής δε βρίσκεται στο κάθισμα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει καθρεφτάκι για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.6 | Κίνηση: |  |  |  |  |
|  | Ηλεκτρικός(οί) κινητήρας(ες), AC ή DC ηλεκτρικής τάσης τουλάχιστον 48V. | Ναι AC 48V | Ναι AC 48V | Ναι AC 48V | Ναι AC 48V |
|  | Ισχύς κινητήρα ανύψωσης: τουλάχιστο 10kW | Ναι, 11kW | Ναι, 14kW | Ναι, 14kW | Ναι, 13,3kW |
| 2.7 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Να περιγραφεί | Ναι, 5,9kW AC | Ναι, 5,4kW | Ναι, 6,5kW | Ναι, 6kW |
| 2.8 | Σύστημα οδήγησης: Υδραυλικό ή ηλεκτρικό σύστημα με ελαφρύ τιμόνι στο οποίο να υπάρχει περιστρεφόμενη λαβή («μήλο»). | Ναι, ηλεκτρικό σύστημα | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.9 | Σύστημα πέδησης: Αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πέδησης (φρένα) και πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο). Να υπάρχει σύστημα μετατροπής της ενέργειας φρεναρίσματος σε ηλεκτρική ενέργεια (Regenerating braking). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.10 | Περόνες: |  |  |  |  |
|  | Οι περόνες πρέπει να είναι λεπτυσμένες μπροστά και κατασκευασμένες από ψηλής ποιότητας σφυρήλατο κράμα σιδήρου, επεξεργασμένες για σκλήρυνση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Μήκος περονών: περίπου 1150 mm | Ναι 1150mm | Ναι, 35Χ120Χ1150mm | Ναι 1150mm | Ναι 40X120X1150mm |
| 2.11 | Συσσωρευτής και φορτιστής συσσωρευτών: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο λόγος της διαθέσιμης ενέργειας (Voltage [V] X Battery capacity [Ah]) προς την ενέργεια που καταναλώνεται (Drive motor + Lift motor + Steering motor power [W]) να είναι μεγαλύτερος από 1,2 και ταυτόχρονα η χωρητικότητα του συσσωρευτή να μην είναι λιγότερη από 450Ah. | Ναι 29760/16900=1,76 620Ah | Ναι 26880/19800=1,35 560Ah | Όχι 22080/20500=1,077 460Ah | Ναι 29760/19300=1,54 620Ah |
|  | Ο φορτιστής να είναι κατάλληλος για 415V, τριφασικός, 50 Hz και να μπορεί να φορτίσει πλήρως τον συσσωρευτή σε 10-12 ώρες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής φόρτισης, που να διακόπτει τη φόρτιση όταν ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί πλήρως, και κατάλληλοι δείκτες/ενδείξεις. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η τοποθέτηση και αφαίρεση του συσσωρευτή να γίνεται με εύκολο τρόπο. (π.χ. reach – out battery ή battery roller stand ή παρόμοιο σύστημα) | Ναι Reach – out battery | Ναι Twin battery change station | Ναι Reach – out battery | Ναι Φορέας μπαταρία με διάδρομο |
| 2.12 | Ηλεκτρικό Σύστημα: |  |  |  |  |
|  | Όλα τα ηλεκτρικά μέρη του περονοφόρου να προστατεύονται επαρκώς από τις καιρικές συνθήκες, το νερό και τη συσσώρευση υγρασίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το ηλεκτρικό σύστημα του περονοφόρου να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: φως εργασίας με διακόπτη μπροστά κίτρινο ή πορτοκαλί φάρο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.13 | Χειριστήρια: |  |  |  |  |
|  | Τα χειριστήρια να τοποθετηθούν εργονομικά ώστε να είναι προσιτά στον οδηγό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα για προκαθορισμό του ύψους ανύψωσης των περόνων (Level selector) ή ένδειξη για το ύψος των περόνων (Lift height indicator) | Ναι Lift height indicator | Ναι Height selector | Ναι Lift height indicator | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα οριζοντιοποίησης των περόνων. | Ναι | Ναι, Autolevel tilt | Ναι | Ναι |
| 2.14 | Όργανα |  |  |  |  |
|  | Ο πίνακας ελέγχου να έχει φωτισμό και να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα όργανα / μετρητές / δείκτες είτε ξεχωριστά είτε ως μέρος διαγνωστικού συστήματος: φόρτισης της μπαταρίας κατάστασης των ψηκτρών για κινητήρες συνεχούς ρεύματος (brush wear indicator for D.C. motors). ωρόμετρο κόρνα προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλα τα ηλεκτρικά κουμπιά, διακόπτες και όργανα πρέπει να είναι αδιάβροχα, κατάλληλα για χρήση με καμπίνα ανοικτού τύπου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.15 | Τροχοί: |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Με συμπαγή ελαστικά χωρίς εσωτερικό (super elastic, vulkollan, polyurethane ή ισοδύναμο) | Ναι Vulkollan | Ναι NDIIthane | Ναι Polyurethane | Ναι Polyurethane |
| 2.16 | Εργαλεία: |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.17 | Εξοπλισμός ασφάλειας και εξαρτήματα: |  |  |  |  |
|  | Ένας πυροσβεστήρας 2-3 kg, ξηρού τύπου να στερεωθεί σε κατάλληλο σημείο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το ασφαλές φορτίο εργασίας σε διάφορες αποστάσεις κέντρου φορτίου από τον ιστό πρέπει να φαίνεται ευκρινώς σε πινακίδα που να διαβάζεται εύκολα από τον χειριστή όταν βρίσκεται καθισμένος στη θέση του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλα τα χειριστήρια οδήγησης και χειρισμού πρέπει να είναι εμφανώς και ανεξίτηλα χαραγμένα με κατάλληλα σύμβολα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Περιορισμοί και προειδοποιήσεις για το μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλα σημειωμένα στο περονοφόρο, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση υπερφόρτωσης για να προστατεύσει το υδραυλικό σύστημα από την υπερβολική πίεση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχουν ανασταλτικές βαλβίδες (lowering check valves), για ασφαλές, ελεγχόμενο χαμήλωμα του φορτίου σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα άμεσης αποσύνδεσης της μπαταρίας από το ηλεκτρικό σύστημα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει διακόπτης της ηλεκτρικής ενέργειας σε έκτακτη ανάγκη. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.18 | Χρώμα - μπογιά: Το περονοφόρο πρέπει να παραδοθεί μπογιατισμένο με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. Το χρώμα θα επιλεγεί από τα διαθέσιμα πρότυπα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι Γκρίζο | Ναι | Ναι | Ναι RAL 1028 (melon yellow) |
| 2.19 | Η τιμή για ένα επιπλέον συσσωρευτή να αναφέρεται ξεχωριστά. | Ναι, €5.000+ΦΠΑ με εγκατάσταση | Ναι, €2.987+ΦΠΑ με εγκατάσταση | Ναι, €4.290+ΦΠΑ με εγκατάσταση | Ναι, €4.200+ΦΠΑ με εγκατάσταση |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.21.024.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 14 Απριλίου, 2021 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.024.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες (Electric Reach Truck)

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 14/4/21 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τέσσερις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniplant Ltd | 1 | €29.357,00 | €30.817,41 |
|  | Υ. Skembedjis & Sons Ltd | 2 | €29.780,00 | €30.962,93 |
|  | Victoria Trading Ltd | 3 | €30.300,00 | €32.749,57 |
|  | Traction Flow Ltd | 4 | €39.718,25 | €42.144,96 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2). Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έτσι η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι προσφορές με αρ. 1,2 και 4  ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Όσον αφορά την προσφορά αρ. 3 (Victoria Trading Ltd) για περονοφόρο κατασκευής Linde  R14/1120, η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την παράγραφο 2.11.1.  όπου ζητείται ο λόγος της διαθέσιμης ενέργειας προς την ενέργεια που καταναλώνεται να είναι μεγαλύτερος από 1,2 και ταυτόχρονα η χωρητικότητα του συσσωρευτή να μην είναι λιγότερη από 450Ah. Ο λόγος της διαθέσιμης ενέργειας του συσσωρευτή που προσφέρεται προς την ενέργεια που καταναλώνεται είναι 1,077 έναντι 1,2 που ζητείται και ως εκ τούτου η προσφορά απορρίφθηκε. Επίσης, δεν υποβλήθηκε δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE για το περονοφόρο, όπως ζητείται στην παράγραφο 1.2 των προδιαγραφών, όμως επειδή η προσφορά απορρίπτεται για την διαθέσιμη ενέργεια του συσσωρευτή, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί η υποβολή της Δήλωσης CE.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Uniplant Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου με εκτεινόμενες περόνες, κατασκευής Unicarriers (Atlet) και μοντέλου UND140,  στην τιμή των €29.357,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των περονοφόρων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο συνεδριών.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |