| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ | 20 Οκτωβρίου, 2017 |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 17.110.Π.ΗΜΥ Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4792 (γνωστοποίηση 2060) και ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, 2017 και  σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

Χριστάκης Σκουφάρης

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην αποσφράγιση των υποφακέλων με τις οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με την απόφασή σας.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ A: Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | 4792/2060/29-9-2017 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 20/9/2017 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 6/10/2017 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 6/2/2018 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€33.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€28.000,00) για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) για την επταετή συντήρηση του εξοπλισμού |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν εφαρμόζεται |
| 1.10 | Δήλωση μη απόσυρσης | Εφαρμόζεται |
| 1.11 | Πιστώσεις | Επιστολή Διοικητή Πολιτικής Άμυνας αρ. φακ. 16.8.03 ημερομηνίας 10/2/2017 (άρθρο 07655 – Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού) |
| 1.12 | Αριθμός συμπληρωματικών/διορθωτικών εγγράφων | Δύο (2) |

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

K. Kyriacou Electronics Ltd

C.V.PHILIPPOU LTD

POSEIDON ENVI MARINE SUPPLIES LTD

TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD

J and D Dynamic Enterprises Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YIANGOS ELECTRONICS LTD | 2 | €22.027,00 |
| 2 | TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD | 1 | €25.300,00 |
|  | Εκτίμηση Τμήματος | €33.000,00 |

4.	ΓΕΝΙΚΑ

  - Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) συμπληρωματικά/διορθωτικά έγγραφα τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.  Αντίγραφα των διορθωτικών εγγράφων επισυνάπτονται (Παράρτημα 4).

4.2	Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την συνεδρία τις στις 12 Οκτωβρίου, 2017, αποφάσισε και απέστειλε διευκρινιστική επιστολή στον προσφέροντα με αρ. 2 (YIANGOS ELECTRONICS LTD), σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 9.5 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Η σχετική επιστολή, η οποία λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

4.3	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

4.4	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν σε σχέση με την υποβολή, την ορθότητα και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

  - Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση η προσφορά αρ. 1 πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

  - Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της προσφοράς αρ. 2, διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν τα πιο κάτω Έντυπα/ Πιστοποιητικά ή πληροφορίες:

- Πιστοποιητικό Σύστασης της εταιρίας.

- Το Έντυπο 8, υποβλήθηκε χωρίς παραπομπές σε συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο  των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί και επαληθευτεί η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- Το Έντυπο 5 – Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Προσφέροντος (Έντυπο 5.1 – Στοιχεία Συμβάσεων Προσφέροντα και Έντυπο 5.2 Στοιχεία Εργοδοτουμένων), όπως ζητήθηκε με το Συμπληρωματικό/ Διορθωτικό Έγγραφο αρ. 2.

- Η χώρα προέλευσης του εξοπλισμού, όπως ζητείται στο Έντυπο 9.

- Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν είναι κράτος μέλος της Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους της Ε.Ε. κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν, όπως ζητείται στο εδάφιο 5 της παραγράφου 8.3.2 του μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα με επιστολή ημερομηνίας 12/10/17, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, να υποβάλει τα πιο πάνω στοιχεία εντός 4 εργάσιμων ημερών (στους όρους του διαγωνισμού απαιτούνται τουλάχιστο 3 εργάσιμες μέρες). Μέχρι τις 19/10/17, ο προσφέρων δεν απάντησε στην επιστολή και ως εκ τούτου με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 11 της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, η προσφορά αρ. 2 αποκλείστηκε από το διαγωνισμό και δεν αξιολογήθηκε περαιτέρω.

6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1	ΓΕΝΙΚΑ

6.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

6.1.2	Οι τιμές της έγκυρης προσφοράς ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν τέτοια λάθη.

6.1.3	Η τιμή της μοναδικής έγκυρης προσφοράς που λήφθηκε και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 23.3% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από προηγούμενη προσφορά του Τμήματος.

6.1.4	Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

6.2	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων | TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD |
| --- | --- |
| Τύπος /μοντέλο φορητού πομποδέκτη | JVCKENWOOD/ NX-3320 E |
| Τύπος /σταθμού βάσης | JVCKENWOOD/ NX-3820 E |
| Τύπος /μοντέλο κεραίας | TEGRA/ KAD -440W/ DC GR |
| Τιμή προμήθειας | € 20.750,00 |
| Τιμή συντήρησης (για 7 χρόνια) | €4,550,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €25.300,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | €24.724,45 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, διαπίστωσε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 1  κρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ως αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστήματος Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία στον Προσφέροντα με αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD) που υπέβαλε προσφορά σε λογική τιμή, χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD |
| --- | --- |
| Τύπος /μοντέλο φορητού πομποδέκτη | JVCKENWOOD/ NX-3320 E |
| Τύπος /σταθμού βάσης | JVCKENWOOD/ NX-3820 E |
| Τύπος /μοντέλο κεραίας | TEGRA/ KAD - 440W/ DC GR |
| Τιμή προμήθειας | € 20.750,00 |
| Τιμή συντήρησης (για 7 χρόνια) | €4,550,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €25.300,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | €24.724,45 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η παρούσα αξιολόγηση έχει ετοιμαστεί από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) | .................................. |
| Κωνσταντίνος Ανθούλης | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Μέλος) | .................................. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.M.E.Ε. | .................................. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής

| A/A | Προϋπόθεση Συμμετοχής | Προσφέρων Αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD) | Προσφέρων Αρ. 2 (YIANGOS ELECTRONICS LTD) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Γλώσσα Σύνταξης: Ελληνικά | Ναι | Ναι |
|  | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (για νομικά πρόσωπα) | Ναι | Όχι |
|  | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (για κοινοπραξία) | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο 1: Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 2: Δήλωση μη απόσυρσης της προσφοράς | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα) | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Άλλων Φορέων) | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 5: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος. Έντυπο 5.2: Στοιχεία εργοδοτουμένων. Ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα φυσικών προσώπων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τρείς (3) εκ των οποίων ο ένας (1) Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Τεχνικός. | Ναι | Όχι |
|  | Έντυπο 5: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος. Έντυπο 5.1: Στοιχεία συμβάσεων. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον: Μία (1) σύμβαση για Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματων Πομποδεκτών αξίας €10.000,00. | Ναι | Όχι |
|  | Έντυπο 7: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 8: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1.2 του Μέρους Α, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 77.1, 77.2 και 77.3 | Ναι | Ναι (χωρίς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια) |
|  | Έντυπο 9: Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων Και Προτεινόμενοι Κατασκευαστές, σύμφωνα με το εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1.2 του Μέρους Α | Ναι | Ναι (Δεν υποβλήθηκε το Έντυπο 9, αλλά τα στοιχεία εντοπίστηκαν σε άλλα έγγραφα της προσφοράς) |
|  | Έντυπο 11: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.2 του Μέρους Α | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 11.1: Ανάλυση ποσού εργασιών προμήθειας | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 11.2: Ανάλυση ποσού εργασιών συντήρησης | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 11.3: Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 11.4: Υλικά /ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο 18: Δήλωση Άλλων Φορέων. | Δ/Ε | Δ/Ε |
|  | Έντυπο 19: Kατάλογος Στοιχείων | Ναι | Ναι |
|  | Συμφωνητικό Συνεργασίας Κοινοπραξίας | Δ/Ε | Δ/Ε |
|  | Δήλωση για κυκλοφορία των προϊόντων σε κράτος μέλος της Ε.Ε. {(παρ. 8.3.2(5)} | Ναι | Όχι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Ναι | Ναι |

Χ: Δεν πληροί

√: Πληροί

Δ/Ε: Δεν Εφαρμόζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

|  | 17.110.Π.ΗΜΥ - Ασύρματοι Πομποδέκτες |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | Telectronics Communications Ltd | Yiangos Electronics Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 20.750,00 | € 19.177,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €28.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Μονοετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 650,00 | € 628,02 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.2 | 2ος χρόνος | € 650,00 | € 606,78 | € 450,00 | € 420,08 |
| 2.3 | 3ος χρόνος | € 650,00 | € 586,26 | € 450,00 | € 405,87 |
| 2.4 | 4ος χρόνος | € 650,00 | € 566,44 | € 450,00 | € 392,15 |
| 2.5 | 5ος χρόνος | € 650,00 | € 547,28 | € 500,00 | € 420,99 |
| 2.6 | 6ος χρόνος | € 650,00 | € 528,78 | € 500,00 | € 406,75 |
| 2.7 | 7ος χρόνος | € 650,00 | € 510,89 | € 500,00 | € 393,00 |
| 3 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 4.550,00 | € 2.850,00 |
|  | (Εκτίμηση Επταετούς Συντήρησης: €5000) |  |  |
| 4 | Αναγωγή Ποσού Επταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 3.974,45 | € 2.438,84 |
| 5 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €33.000) | € 25.300,00 | € 22.027,00 |
| 6 | ΦΠΑ 19% | € 4.807,00 | € 4.185,13 |
| 7 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 24.724,45 | € 21.615,84 |

Πίνακας Αρ. 2

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

| Προσφέρων | Προσφέρων Αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD) |
| --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά/ Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| 1 | Φορητός Πομποδέκτης | JVC KENWOOD | NX-3320 (Ε model - Full keyboard – display) UHF | Ιαπωνία/Μαλαισία |
| 2 | Σταθμός Βάσης | JVC KENWOOD | NX-3820 (Ε model – No GPS) - UHF | Ιαπωνία/Μαλαισία |
| 3 | Κεραία | TAGRA/GRAUTA | KAD – 440 W/DC GR | Ισπανία |

| Προσφέρων | Προσφέρων Αρ. 2 (YIANGOS ELECTRONICS LTD) * |
| --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά/ Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| 1 | Φορητός Πομποδέκτης | ICOM | IC F4400DT | Ιαπωνία |
| 2 | Σταθμός Βάσης | ICOM | IC F6400D | Ιαπωνία |
| 3 | Κεραία | ICOM | SPO 420 -5 | Ιαπωνία |

*    Τα στοιχεία της προσφοράς αρ. 2, δεν υποβλήθηκαν στο Έντυπο 9, αλλά αναφέρθηκαν σε άλλα σημεία της προσφοράς

Πίνακας Αρ. 3

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

# Παράρτημα 77.1 – ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ

| Α/Α | Τεχνική Προδιαγραφή | Προσφέρων Αρ. 1 (TELECTRONICS) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Γενικά |  |
| 1.1 | Ο πομποδέκτης πρέπει να συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο NXDN ή dPMR Mode 2 ή DMR Tier II | Ναι |
| 1.2 | Περιοχή Συχνοτήτων Λειτουργίας: UHF (405-470 MHz) | 400-520 MHz |
| 1.3 | Εύρος ζώνης διαύλου (ψηφιακή διαμόρφωση) 6.25kHz ή/και 12.5kHz | 2,25/12,5kHz |
| 1.4 | Εύρος ζώνης διαύλου (αναλογική διαμόρφωση) 12.5kHz και 25kHZ | 12,5/25kHz |
| 1.5 | Βήμα Διαύλου PLL: 2.5 kHz ή 3.125kHz | 3,125kHz |
| 1.6 | Αριθμός Ομάδων (GIDs): τουλάχιστον 512 ομάδες | Ναι, 65.519 GIDS |
| 1.7 | Αριθμός Ζωνών: τουλάχιστον 128 ζώνες | Ναι, 128 |
| 1.8 | Αριθμός δίαυλων εκπομπής/λήψης: τουλάχιστον 512 | Ναι, 1000 with channel option |
| 1.9 | Μέθοδος Πρόσβασης στο δίαυλο: Διαίρεση Συχνότητας (FDMA) ή Διαίρεση Χρόνου (TDMA) | Ναι, FDMA (NXDN) ή TDMA (DMR) |
| 1.10 | Δυνατότητα λήψης και εκπομπής σήματος τόσο σε αναλογική όσο και ψηφιακή διαμόρφωση. | Ναι |
| 1.11 | Θα διαθέτει αποσπώμενη εξωτερική κεραία εκπομπής/λήψης με χαρακτηριστική αντίσταση 50Ω. | Ναι, UHF Low profile Helical Antenna, 50Ω |
| 1.12 | Σταθερότητα Συχνότητας: ±1.0ppm (για πρωτόκολλο NXDN/dPMR) ±0.5ppm ±0.1ppm (για πρωτόκολλο DMR) | ±1.0ppm NXDN ±1.0ppm DMR |
| 1.13 | Θα διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο. | Ναι |
| 1.14 | Θα διαθέτει θύρα για τη σύνδεση: Μικροφώνου χειρός Ακουστικών αυτιού (earphone) και συγκεκαλυμμένου μικροφώνου | Ναι |
| 1.15 | Θα διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου (Li-ion) με αυτονομία τουλάχιστον 11 ωρών σε συνθήκες λειτουργίας 5:5:90 (5% λήψη, 5% εκπομπή, 90% αδράνεια, ψηφιακό σήμα). | Ναι, 11hrs FDMA 13,5 hrs TDMA |
| 1.16 | Θα συνοδεύεται από συμβατό εργοστασιακό φορτιστή. | Ναι |
| 2.0 | Χαρακτηριστικά Πομπού |  |
| 2.1 | Ισχύς εκπομπής: τουλάχιστον 4W με επιλογή για χαμηλότερη ισχύ εκπομπής (ελάχιστο 1W) | Ναι, 5W – 1W |
| 2.2 | Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας: ±5KHz@25KHz ±2.5KHz@12.5KHz | ±5kHZ@25kHz ±2,5kHZ@12,5kHz |
| 2.3 | Εκπομπή Παρασιτικών Σημάτων: -36dBm @ ≤ 1GHz -30dBm @ ≥ 1GHz | 36dBm @ ≤ 1GHz 30dBm @ ≥ 1GHz |
| 2.4 | Συνολική αρμονική διαταραχή ήχου λόγω διαμόρφωσης: ≤3% | 3% |
| 3.0 | Χαρακτηριστικά Δέκτη |  |
| 3.1 | Ευαισθησία Λήψης: Αναλογική FM (12dB SINAD): ≤ 0.32μV Ψηφιακή (5% BER): ≤ 0.25μV για πρωτόκολλο NXDN/ dPMR Αναλογική FM (12dB SINAD): ≤ 0.32μV Ψηφιακή (5% BER): ≤ 0.25μV≤ 0.30μV για πρωτόκολλο DMR | Ναι 0,25μV 0,25μV @3%BER 0,25μV 0,30μV |
| 3.2 | Επιλεξιμότητα Γειτονικού Διαύλου (Αναλογικό):≥ 60dB@12.5kHz,70dB@25kHz | 68dB@12.5kHz, 76dB@25kHz |
| 3.3 | Απόρριψη Προϊόντων Ενδοδιαμόρφωσης (Αναλογικό): ≥60dB | Ναι, 65dB |
| 3.4 | Απόρριψη Παρασιτικών Σημάτων (Spurious response rejection) (Αναλογικό): ≥70dB ≥65dB | Ναι, 65dB |
| 3.5 | Ισχύς εξόδου ήχου: ≥500mW | Ναι |
| 3.6 | Αρμονική διαταραχή ήχου: ≤5% | Ναι, 3% |
| 4.0 | Ελάχιστες Λειτουργίες |  |
| 4.1 | Θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 16 ξεχωριστών διαύλων μέσω περιστροφικού επιλογέα | Ναι |
| 4.2 | Θα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του ήχου μέσω περιστροφικού αβαθμίδωτου επιλογέα. | Ναι |
| 4.3 | Θα διαθέτει πλευρικό κομβίο ομιλίας (PTT) (Push to talk). | Ναι |
| 4.4 | Θα διαθέτει πλήκτρα επιλογής και ρύθμισης των λειτουργιών του πομποδέκτη. | Ναι |
| 4.5 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. | Ναι, 23 |
| 4.6 | Θα διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο 12 χαρακτήρων DTMF | Ναι |
| 4.7 | Θα διαθέτει ικανότητα αποστολής και λήψης σύντομων προγραμματισμένων εκ των προτέρων γραπτών μηνυμάτων (τουλάχιστον 10 μηνύματα, μέχρι 16 χαρακτήρες το ένα) . | Ναι, 150 μηνύματα |
| 4.8 | Λειτουργία κλήσης: Ατομική κλήση (private call) Κλήση ομάδας (group call) Κλήση όλων (all group call) Επανάκληση (talk back) | Ναι |
| 4.9 | Θα διαθέτει αρχείο επαφών (contact lists) | Ναι |
| 4.10 | Τρόποι λειτουργίας: Συμβατική Αναλογική Λειτουργία Συμβατική Ψηφιακή Λειτουργία Συνδυασμένη Ψηφιακή- Αναλογική Λειτουργία (mixed mode analog digital) | Ναι |
| 4.11 | Στη συνδυασμένη ψηφιακή-αναλογική λειτουργία ο πομποδέκτης θα λαμβάνει ταυτόχρονα και ψηφιακό και αναλογικό σήμα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει σε ποια λειτουργία θα εκπέμψει (αναλογική ή ψηφιακή). H εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας θα γίνεται αυτόματα. | Ναι |
| 4.12 | Ο πομποδέκτης θα μπορεί είτε να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους πομποδέκτες μέσω αναμεταδότη (Repeater Mode) είτε απευθείας (talk around mode). Για σκοπούς της συγκεκριμένης σύμβασης θα επικοινωνεί μέσω αναμεταδότη σε συμβατική αναλογική λειτουργία και απευθείας σε συμβατική λειτουργία. | Ναι |
| 4.13 | Θα διαθέτει λειτουργία σάρωσης συχνοτήτων (scan) σύμφωνα με προκαθορισμένη λίστα (scan list). | Ναι |
| 4.15 | Απομακρυσμένες λειτουργίες ελέγχου: Αποσύνδεσης (disable/kill/stun) Επαναφοράς (enable/revive) | Ναι |
| 4.16 | Θα διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 12 χαρακτήρων | Ναι |
| 4.17 | Μέσω της οθόνης θα εμφανίζονται οι πιο κάτω ενδείξεις: Κανάλι κατειλημμένο Κανάλι ελεύθερο Ισχύς σήματος Εισερχόμενης κλήσης Οι ενδείξεις για κανάλι κατειλημμένο/ελεύθερο είναι αποδεκτό να μεταφέρονται στον χρήστη και με τη χρήση λυχνιών LED. | Ναι |
| 4.18 | Θα διαθέτει λειτουργία «φρουρός σε κίνδυνο» (“man down” or “lone worker”ή ισοδύναμο”). | Ναι |
| 4.19 | Θα διαθέτει λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης (emergency call) με την ενεργοποίηση σχετικού ξεχωριστού κομβίου. | Ναι |
| 4.20 | Θα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη. | Ναι, Mobile DDR flash memory (512 Mbit) |
| 4.21 | Θα διαθέτει λειτουργία αναλογικού περιπλέκτη τύπου αναστροφής (inversion scrambler). | Ναι |
| 4.22 | Θα διαθέτει λειτουργία κρυπτογράφησης του ψηφιακού σήματος (digital scrambler) με κλειδί τουλάχιστον 15 bit. | Ναι |
| 4.23 | Θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού, της ομάδας και της συχνότητας λειτουργίας του πομποδέκτη (over the air programming). | Ναι |
| 4.24 | Θα διαθέτει λειτουργία ρύθμισης της ισχύς εκπομπής. | Ναι |
| 4.25 | Θα διαθέτει λειτουργία ονοματοδοσίας (alias). | Ναι, PTT ID Digital ANI (alias) |
| 4.26 | Θα διαθέτει λειτουργία αλλαγής ονόματος μέσω διαύλου (over the air alias). | Ναι |
| 4.27 | Θα διαθέτει λειτουργία σίγασης τόνου (tone squelch): CTCSS (αναλογικό σήμα) DCS (ψηφιακό σήμα) | Ναι |
| 4.28 | Θα διαθέτει λειτουργία προσωπικής σίγασης 5 τόνων (5 – tone private squelch) | Ναι |
| 4.29 | Δυνατότητα λήψης και εκπομπής δεδομένων (transparent data transmission) | Ναι |
| 4.30 | Θα διαθέτει λειτουργία VOX (Voice Operated Switch) | Ναι |
| 4.31 | Θα διαθέτει λυχνίες ενδείξεων της λειτουργίας του πομποδέκτη. | Ναι |
| 5.0 | Μηχανικές Ιδιότητες |  |
| 5.1 | Βάρος: μικρότερο από 500gr. | Ναι, 340Kg with battery |
| 5.2 | Προστασία από την είσοδο νερού και μικροσωματιδίων: τουλάχιστον IP55. | Ναι, IP54/55/67 |
| 5.3 | Μηχανική Προστασία: Θα είναι ανθεκτικής και στιβαρής κατασκευής σύμφωνα με το MIL-STD-810 C/D/E/F/G. | Ναι |
| 5.4 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC - 55oC. | Ναι, -30C to 60oC. |
| 5.5 | Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 20%-90%. | Ναι |
| 5.6 | Θα συνοδεύεται από προσαρμογέα ζώνης (belt clip). | Ναι |
| 6.0 | Συμμόρφωση με πρότυπα | Ναι |
| 6.1 | Συμμόρφωση με Πρωτόκολλα: ETSI TS 102 658 για πομποδέκτες με πρωτόκολλο dPMR ETSI TS 102 361-1 ETSI TS 102 361-2 για πομποδέκτες με πρωτόκολλο DMR ETSI TS 102 361-3 Πρωτόκολλο NXDN για πομποδέκτες με πρωτόκολλο NXDN | Ναι |
| 6.2 | Συμμόρφωση με πρότυπα: ΕΝ 300 086 EN 301 113 EN 301 166 ΕΝ 300 219 ΕΝ60950-1 ή ΕΝ 60065 ΕΝ 60215 ή ΕΝ 62311 | Ναι |
| 6.3 | Πρέπει να φέρει τη σήμανση CE | Ναι, DoC |

# Παράρτημα 77.2 –ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ

| Α/Α | Τεχνική Προδιαγραφή | Προσφέρων Αρ. 2/3 (TELECTRONICS) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Γενικά |  |
| 1.1 | Ο σταθμός βάσης πρέπει να συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο NXDN ή dPMR Mode 2 ή DMR Tier II | Ναι |
| 1.2 | Περιοχή Συχνοτήτων Λειτουργίας: UHF (405-470 MHz) | Ναι, 400- 470 MHz |
| 1.3 | Εύρος ζώνης διαύλου (ψηφιακή διαμόρφωση) 6.25kHz ή/και 12.5kHz | Ναι |
| 1.4 | Εύρος ζώνης διαύλου (αναλογική διαμόρφωση) 12.5kHz και 25kHZ | Ναι |
| 1.5 | Βήμα Διαύλου PLL: 2.5 kHz ή 3.125kHz | Ναι, 3.125kHz |
| 1.6 | Αριθμός Ομάδων (GIDs): τουλάχιστον 512 ομάδες | Ναι, 65,519 GIDs |
| 1.7 | Αριθμός Ζωνών: τουλάχιστον 128 ζώνες | Ναι |
| 1.8 | Αριθμός δίαυλων εκπομπής λήψης: τουλάχιστον 512 | Ναι |
| 1.9 | Μέθοδος Πρόσβασης στο δίαυλο: Διαίρεση Συχνότητας (FDMA) ή Διαίρεση Χρόνου (TDMA) | Ναι, FDMA (NXDN) ή TDMA (DMR) |
| 1.10 | Δυνατότητα λήψης και εκπομπής σήματος τόσο σε αναλογική όσο και ψηφιακή διαμόρφωση | Ναι, Mixed Digital & FM Analog Operation |
| 1.11 | Θα συνοδεύεται κεραία εκπομπής/λήψης με χαρακτηριστική αντίσταση 50Ω καθώς και με to αναγκαίο συνδετικό καλώδιο. | Ναι |
| 1.12 | Σταθερότητα Συχνότητας: ±1.5kHz ±1.0 ppm (για πρωτόκολλο dPMR/NXDN) ±0.5ppm ±1.0 ppm (για πρωτόκολλο DMR) | Ναι |
| 1.13 | Θα διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο τουλάχιστον 3W στο μπροστινό μέρος | Ναι |
| 1.14 | Θα διαθέτει θύρα για τη σύνδεση: Μικροφώνου χειρός Επιτραπέζιου μικροφώνου και σταθμού ελέγχου | Ναι |
| 1.15 | Θα συνοδεύεται από συμβατό εργοστασιακό τροφοδοτικό μαζί με εφεδρικές μπαταρίες για χρήση σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας. | Ναι |
| 1.16 | Θα συνοδεύεται από συμβατό μικρόφωνο χειρός με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο DTMF 12 πλήκτρων και πλήκτρο PTT(Push to talk) καθώς και Επιτραπέζιο Μικρόφωνο. | Ναι |
| 1.17 | Θα διαθέτει σειριακή θύρα για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και το σχετικό λογισμικό ελέγχου | Ναι, PC Serial Interface via MIC Jack |
| 1.18 | Οι σταθμοί βάσης θα εγκατασταθούν στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Πολιτική Άμυνα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των σταθμών βάσης με τη χρήση εργοστασιακών εξαρτημάτων και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, καθώς και των αναγκαίων καλωδιώσεων και της εξωτερικής κεραίας. | Ναι |
| 1.19 | Οι κεραίες εκπομπής και λήψης θα εγκατασταθούν στην οροφή των κτιρίων όπου θα εγκατασταθούν οι σταθμοί βάσης. Οι οικονομικοί φορείς να υπολογίσουν ότι ο κάθε σταθμός βάσης θα απέχει από την κεραία γύρω στα 30m. | Ναι |
| 2.0 | Χαρακτηριστικά Πομπού | Ναι |
| 2.1 | Ισχύς εκπομπής: τουλάχιστον 25W με επιλογή για χαμηλότερη ισχύ εκπομπής (ελάχιστο 2.5W) | Ναι |
| 2.2 | Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας: ±5KHz@25kHz ±2.5KHz@12.5KHz | Ναι |
| 2.3 | Εκπομπή Παρασιτικών Σημάτων: -36dBm @ ≤ 1GHz -30dBm @ ≥ 1GHz | Ναι |
| 2.4 | Συνολική αρμονική διαταραχή ήχου λόγω διαμόρφωσης: ≤ 3% | Ναι, 2% |
| 3.0 | Χαρακτηριστικά Δέκτη | Ναι |
| 3.1 | Ευαισθησία λήψης: Αναλογική FM (12dB SINAD): ≤0.3μV Ψηφιακή (5% BER): ≤0.35μV για πρωτόκολλο dPMR/NXDN Αναλογική FM (12dB SINAD): ≤ 0.22μV ≤ 0.25μV Ψηφιακή (5% BER): ≤ 0.2μV ≤ 0.30μV για πρωτόκολλο DMR | Ναι 0,25μV 0,28μV 0,25μV 0,30μV |
| 3.2 | Επιλεξιμότητα Γειτονικού Διαύλου (Αναλογικό) :≥ 60dB@12.5kHz, 70dB@25kHz | 68dB@12.5kHz, 78dB@25kHz |
| 3.3 | Απόρριψη Προϊόντων Ενδοδιαμόρφωσης (Αναλογικό): ≥70dB | Ναι, 70dB |
| 3.4 | Απόρριψη Παρασιτικών Σημάτων (Spurious response rejection) (Αναλογικό): ≥70dB | Ναι, 80dB |
| 3.5 | Ισχύς εξόδου ήχου: ≥4W@4Ω | Ναι |
| 3.6 | Αρμονική διαταραχή ήχου: ≤5% | Ναι, 2% |
| 4.0 | Ελάχιστες Λειτουργίες |  |
| 4.1 | Θα διαθέτει πλήκτρα επιλογής των δίαυλων εκπομπής | Ναι |
| 4.2 | Θα διαθέτει πλήκτρα ρύθμισης του ήχου | Ναι |
| 4.3 | Θα διαθέτει πλήκτρα επιλογής και ρύθμισης των λειτουργιών του πομποδέκτη | Ναι, 6 πλήκτρα |
| 4.4 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. | Ναι, 10 πλήκτρα |
| 4.5 | Θα διαθέτει ικανότητα αποστολής και λήψης σύντομων προγραμματισμένων εκ των προτέρων γραπτών μηνυμάτων (τουλάχιστον 10 μηνύματα, τουλάχιστον 16 χαρακτήρες το ένα) | Ναι, 150 μηνύματα με 16 χαρακτήρες το καθένα |
| 4.6 | Λειτουργία κλήσης: Ατομική κλήση (private call) Κλήση ομάδας (group call) Κλήση όλων (all group call) Επανάκληση (talk back) | Ναι |
| 4.7 | Τρόποι λειτουργίας: Συμβατική Αναλογική Λειτουργία Συμβατική Ψηφιακή Λειτουργία Συνδυασμένη Ψηφιακή - Αναλογική Λειτουργία (mixed mode analog digital) | Ναι |
| 4.8 | Στη συνδυασμένη ψηφιακή-αναλογική λειτουργία ο πομποδέκτης θα λαμβάνει ταυτόχρονα και ψηφιακό και αναλογικό σήμα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει σε ποια λειτουργία θα εκπέμψει (αναλογική ή ψηφιακή). H εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας θα γίνεται αυτόματα. | Ναι |
| 4.9 | Ο πομποδέκτης θα μπορεί είτε να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους πομποδέκτες μέσω αναμεταδότη (Repeater Mode) είτε απευθείας (talk around mode). | Ναι |
| 4.10 | Θα διαθέτει λειτουργία σάρωσης συχνοτήτων (scan) σύμφωνα με προκαθορισμένη λίστα (scan list). | Ναι |
| 4.11 | Απομακρυσμένες λειτουργίες ελέγχου: Αποσύνδεσης (disable/kill/stun) Επαναφοράς (enable/revive) | Ναι |
| 4.12 | Θα διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων. | Ναι |
| 4.13 | Μέσω της οθόνης θα εμφανίζονται οι πιο κάτω ενδείξεις: Κανάλι κατειλημμένο Κανάλι ελεύθερο Ισχύς σήματος Εισερχόμενη κλήση Οι ενδείξεις για «κανάλι κατειλημμένο/ ελεύθερο» είναι αποδεκτό να μεταφέρονται στο χρήστη και με τη χρήση λυχνιών LED. | Ναι |
| 4.14 | Θα διαθέτει λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης (emergency call) με την ενεργοποίηση σχετικού ξεχωριστού κομβίου. | Ναι |
| 4.15 | Θα διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη. | Ναι, Mobile DDR flash memory (512 Mbit capacity) |
| 4.16 | Θα διαθέτει λειτουργία αναλογικού περιπλέκτη τύπου αναστροφής (inversion scrambler). | Ναι |
| 4.17 | Θα διαθέτει λειτουργία κρυπτογράφησης του ψηφιακού σήματος (digital scrambler) με κλειδί τουλάχιστον 15 bit. | Ναι |
| 4.18 | Θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού, της ομάδας και της συχνότητας λειτουργίας του πομποδέκτη (over the air programming). | Ναι |
| 4.19 | Θα διαθέτει λειτουργία ρύθμισης της ισχύς εκπομπής. | Ναι |
| 4.20 | Θα διαθέτει λειτουργία ονοματοδοσίας (alias). | Ναι |
| 4.21 | Θα διαθέτει λειτουργία αλλαγής ονόματος μέσω διαύλου (over the air alias). | Ναι, PTT ID ANI (Alias) |
| 4.22 | Θα διαθέτει λειτουργία σίγασης τόνου (tone squelch): CTCSS (αναλογικό σήμα) DCS (ψηφιακό σήμα) | Ναι QT (CTCSS) DQT (DCS) |
| 4.23 | Θα διαθέτει λειτουργία προσωπικής σίγασης 5 τόνων (5 – tone private squelch). | Ναι |
| 4.24 | Δυνατότητα λήψης και εκπομπής δεδομένων (transparent data transmission). | Ναι |
| 4.25 | Θα διαθέτει λυχνίες ενδείξεων της λειτουργίας του πομποδέκτη. | Ναι |
| 5.0 | Μηχανικές Ιδιότητες |  |
| 5.1 | Βάρος: μικρότερο από 2kg | Ναι, 1,2 Kg |
| 5.2 | Προστασία από την είσοδο νερού και μικροσωματιδίων: τουλάχιστον IP54 | Ναι |
| 5.3 | Μηχανική Προστασία: Θα είναι ανθεκτικής και στιβαρής κατασκευής σύμφωνα με το MIL-STD-810 C/D/E/F/G | Ναι |
| 5.4 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC-55oC | Ναι, -30οC to 60oC |
| 5.5 | Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 20%-90% | Ναι, 20%-90% |
| 6.0 | Συμμόρφωση με πρότυπα |  |
| 6.1 | Συμμόρφωση με Πρωτόκολλα: ETSI TS 102 658 για πομποδέκτες με πρωτόκολλο dPMR ETSI TS 102 361-1 ETSI TS 102 361-2 για πομποδέκτες με πρωτόκολλο DMR ETSI TS 102 361-3 Πρωτόκολλο NXDN για πομποδέκτες με πρωτόκολλο NXDN | Ναι |
| 6.2 | Συμμόρφωση με πρότυπα: ΕΝ 300 086 EN 301 113 EN 301 166 ΕΝ 300 219 ΕΝ60950-1 ή ΕΝ 60065 ΕΝ 60215 ή ΕΝ 62311 | Ναι |
| 6.3 | Πρέπει να φέρει τη σήμανση CE | Ναι, DoC |

# Παράρτημα 77.3 – ΚΕΡΑΙΑ

| Α/Α | Τεχνική Προδιαγραφή | Προσφέρων Αρ. 2/3 (TELECTRONICS) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Κεραία |  |
| 1.1 | Η κεραία θα λαμβάνει τα σήματα εκπομπής και θα διαβιβάζει τα σήματα λήψης από και προς το σταθμό βάσης. | Ναι, Tagra KAD-440 UHF incl. DC Ground |
| 1.2 | Τύπος: Ομοιοκατευθυντική (στο οριζόντιο επίπεδο), γραμμική, ομοαξονική | Ναι, Omniodirectional |
| 1.3 | Περιοχή Συχνοτήτων Λειτουργίας: 420MHz-460 MHz περίπου | Ναι, 430-450 MHz |
| 1.4 | Ονομαστική Αντίσταση: 50Ω | Ναι |
| 1.5 | Πόλωση: Κάθετη | Ναι |
| 1.6 | Κέρδος: 3dBi | Ναι, 5.5dBd / 7.65 DBd |
| 1.7 | Λόγος Στάσιμου Κύματος (SWR): ≤1.5 | Ναι, ≤1.2 |
| 1.8 | Μέγιστη Ισχύς: 25W ή μεγαλύτερη | Ναι, 150W |
| 1.9 | Αντιστατική Προστασία: Ναι μέσω γείωσης της DC συνιστώσας | Ναι |
| 1.10 | Θα διαθέτει διηλεκτρικό περίβλημα τύπου υαλονημάτων (fibreglass), λευκού χρώματος για προστασία ενάντια στη διάβρωση. | Ναι |
| 1.11 | Θα αντέχει σε ανέμους ταχύτητας τουλάχιστον 130km/h | Ναι, 150km/h |
| 1.12 | Βάρος: περίπου 5kg ή λιγότερο | Ναι, approx. 1620gr |
| 1.13 | Θα διαθέτει είσοδο για σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο RF | Ναι |
| 1.14 | Θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ανάρτησή της. | Ναι |
| 1.15 | Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25οC - 60oC | Ναι, -40οC to 60oC |

Χ: Δεν πληροί

√: Πληροί

# Δ: Απαιτούνται Διευκρινίσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.2017.110.Π.ΗΜΥ Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

12 Οκτωβρίου , 2017

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 17.110.ΕΠ. ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας

- Ύστερα από διήμερη αναβολή της πρώτης συνεδρίας της λόγω έκτακτου κωλύματος μέλους της, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12 Οκτωβρίου, 2017 και ώρα 09:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνομα | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1. | Χριστάκης Σκουφάρης (Συντονιστής Επιτροπής) | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |
| 2. | Κωνσταντίνος Ανθούλης | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 3. | Ζώης Χατζηνικολάου | Λειτουργός Ελέγχου |

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό.

- Από την εξέταση των προϋποθέσεων συμμετοχής, κρίθηκε αναγκαίο όπως αποσταλεί διευκρινιστική επιστολή προς τον προσφέροντα αρ. 2 (YIANGOS ELECTRONICS LTD), με την οποία του ζητήθηκε να υποβάλει τα πιο κάτω στοιχεία και έντυπα που δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά.

- Πιστοποιητικό Σύστασης της εταιρίας.

- Το Έντυπο 8, υποβλήθηκε χωρίς παραπομπές σε συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο  των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί και επαληθευτεί η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- Το Έντυπο 5 – Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Προσφέροντος (Έντυπο 5.1 – Στοιχεία Συμβάσεων Προσφέροντα και Έντυπο 5.2 Στοιχεία Εργοδοτουμένων), όπως ζητήθηκε με το Συμπληρωματικό/ Διορθωτικό Έγγραφο αρ. 2.

- Tην χώρα προέλευσης του εξοπλισμού, όπως ζητείται στο Έντυπο 9.  Να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές και τα μοντέλα του εξοπλισμού που προσφέρθηκε δεν υποβλήθηκαν στο Έντυπο 9, αλλά εντοπίστηκαν σε άλλα έγγραφα της προσφοράς.

- Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν είναι κράτος μέλος της Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους της Ε.Ε. κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν, όπως ζητείται στο εδάφιο 5 της παραγράφου 8.3.2 του μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

- Από την εξέταση της προσφοράς αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD), διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του προσφέροντα και η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς.

………………..

(Χριστάκης Σκουφάρης)   Συντονιστής Επιτροπής

…………………

(Κωνσταντίνος Ανθούλης)

…………………

(Ζώης Χατζηνικολάου)

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ:13.25.020.2017.110.Π.ΗΜΥ Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

20 Οκτωβρίου , 2017

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 17.110.ΕΠ. ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 20 Οκτωβρίου, 2017, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι ο Προσφέρων με αρ. 2 (YIANGOS ELECTRONICS LTD), αν και έχει εκπνεύσει η προθεσμία των 4 ημερών που του δόθηκε για να απαντήσει, δεν απάντησε στη διευκρινιστική επιστολή που του αποστάληκε στις 12/10/17. Ως εκ τούτου, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου 11 της παραγράφου 8.3.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν έγινε αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD. Ύστερα από μελέτη των στοιχείων που υποβλήθηκαν με την προσφορά η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Ασύρματων Πομποδεκτών για τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας, στον Προσφέροντα αρ. 1 (TELECTRONICS COMMUNICATIONS LTD), που υπέβαλε προσφορά για εξοπλισμό κατασκευής JVCKENWOOD (ασυρμάτους πομποδέκτες) και TEGRA (κεραίες) που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού στη συνολική τιμή των €25.300 η οποία θεωρείται λογική (23,3% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος).

………………..

(Χριστάκης Σκουφάρης)   Συντονιστής Επιτροπής

…………………

(Κωνσταντίνος Ανθούλης)

…………………

(Ζώης Χατζηνικολάου)