| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.35.020.18.053 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800384 |
| 4 Σεπτεμβρίου, 2018 |

Αν. Διευθυντή

Διαγωνισμός αρ.: 18.053.Ε. ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και  ελέγχου εισόδου/εξόδου με  Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του  Επαρχιακού Δικαστηρίου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4830 ημερομηνίας 22/6/2018 (Γνωστοποίηση 1426 ) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σωτήρης Κωστέας

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

ΜΕΡΟΣ A: Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές

Διαγωνισμός αρ.: 18.053.Ε. ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και  ελέγχου εισόδου/εξόδου με  Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του  Επαρχιακού Δικαστηρίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | Διαγωνισμός 13.35.020.18.053.Ε.ΗΜY |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και ελέγχου εισόδου/εξόδου με Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του Επαρχιακού Δικαστηρίου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4830 | Γν.: 1426 | Ημερ . 22/6/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 4/6/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 6/7/2018 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 6/01/2019 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εγκατάσταση € 99.000,00 συν ΦΠΑ Συντήρηση: € 19.000,00 συν ΦΠΑ Σύνολο €118.000,00 συν ΦΠΑ |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν Ισχύει |
| 1.10 | Πιστώσεις | Επισυνάπτεται έγκριση δέσμευσης με αριθμό Δ2018/0001 και ημερομηνία 15/05/2018 |

1.11 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και  ελέγχου εισόδου/εξόδου με  Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του  Επαρχιακού Δικαστηρίου

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7  του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Τόμου Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο του συμπληρωματικού εγγράφου επισυνάπτεται (Παράρτημα 4).

1.14	Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

|  | 1. SPCA High-Tech Security Centre Ltd |
| --- | --- |
|  | 2. LAM LYSI ALARM SECURITY LTD |
|  | 3. M.T. PIPERARIS TRADING LTD |
|  | 4. S. P. Securiton Alarm Systems Ltd |
|  | 4. S. P. Securiton Alarm Systems Ltd |
|  | 5. TEXDESIGNS LTD |

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M.T. Piperaris Trading Ltd | 5/6 | 117.960,00 |
| 2 | Wave Electronics Ltd | 2/6 | 135.180,00 |
| 3 | Lam Lysi Alarm Security | 4/6 | 135.279,00 |
| 4 | Krypto Security Cyprus Ltd | 1/6 | 137.640,00 |
| 5 | S.P.Securiton Alarm Systems Ltd | 6/6 | 138.824,08 |
| 6 | Telmen Ltd | 3/6 | 208.260,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια του Διαγωνισμού και αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα και οι πληροφορίες που ζητούνται στον Τόμο Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 23,3% ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 14,55% ψηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ: 5/6 M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD

| Προσφέρων | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €98.300,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (7 χρόνια) | €19.660,00 |
| Ποσό προσφοράς | €117.960,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά    δεν  ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του στα πιο κάτω σημεία.

α) Ο ΨΚΔ  Hikvision DS-9000AI-S16-D που δήλωσε, υποστηρίζει SATA Interface όπως φαίνεται στα τεχνικά φυλλάδια (HDD Management) ενώ ζητείται στο παράρτημα 10.1. 2 (παράγραφος 1.5.2 .xiii )“Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID”.

β) Οι ΨΚΔ  Hikvision DS-9000AI-S16-D που δήλωσε, (τρεις) δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1. 2 ( παράγραφο  1.5.2-xi , xii).

Συγκεκριμένα ο προσφοροδότης σε διευκρινιστική επιστολή αναφέρει ότι θα προσφέρει σε κάθε  ΨΚΔ, 7 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 8ΤΒ, ενώ ο μέγιστός αριθμός των σκληρών δίσκων σύμφωνα με το παράρτημα 10.1.2 ( παράγραφο  1.5.2-xii).είναι 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 8 TB. Ο ελάχιστος αριθμός  ΨΚΔ σύμφωνα με τους υπολογισμούς του έπρεπε να είναι πέντε, περιλαμβανομένου του επιπρόσθετου ΨΚΔ (παράγραφος  1.2.2-ix)

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 5/6 κρίθηκε ομόφωνα μη αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2/6 Wave Electronics Ltd

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €112.610,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €22.570,00 |
| Ποσό προσφοράς | €135.180,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 2/6 κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 4/6 Lam Lysi Alarm Security

| Προσφέρων | Lam Lysi Alarm Security |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €112.729,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €22.550,00 |
| Ποσό προσφοράς | €135.279,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά    δεν  ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του στα πιο κάτω σημεία.

α) Ο ΨΚΔ  που έχει δηλώσει στο παράρτημα  17 είναι κατασκευαστή Hikvision και μοντέλο DS-9000ΝI-Ι6.  Ο συγκεκριμένο ΨΚΔ δεν είναι τύπου server ενώ υποστηρίζει SATA Interface όπως φαίνεται στα τεχνικά φυλλάδια (HDD Management) ενώ ζητείται στο παράρτημα 10.1.2 (παράγραφος 1.5.2 .xiii )““Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID”. Για την εγκατάσταση του λογισμικού χρησιμοποιεί ένα  server κατασκευαστή dell 230 χωρίς να δηλώνει την όλη δομή του συστήματος.

β) Σε διευκρινιστική επιστολή δήλωσε, ότι θα χρησιμοποιήσει ένα ΨΚΔ  Hikvision DS-9000ΝI-Ι6 και  ένας ΨΚΔ κατασκευαστή dell 230, για υποστηρίξει του όλου συστήματος. Η διάταξη αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1.2 για χωρητικότητα και υπολογισμών ΨΚΔ, ( παράγραφο 1.5.2-xi , xii), για συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό σκληρών δίσκων που μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε ΨΚΔ.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 4/6 κρίθηκε ομόφωνα μη αποδεκτή.

5.5	Προσφορά Αρ. 1/6 Krypto Security Cyprus Ltd

| Προσφέρων | Krypto Security Cyprus Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €114.700,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | € 22.940,00 |
| Ποσό προσφοράς | €137.640,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 1/6 κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

5.6	Προσφορά Αρ. 6/6 S. P. Securiton Alarm Systems Ltd

| Προσφέρων | S. P. Securiton Alarm Systems Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €109.914,08 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €28.910,00 |
| Ποσό προσφοράς | €138.824,08 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ.6/6 κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

5.7	Προσφορά Αρ. 3/6 Telmen Ltd

| Προσφέρων | Telmen Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €166.670,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €41.590,00 |
| Ποσό προσφοράς | €208.260,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης λόγω του ότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού με τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή του συγκεκριμένου προσφέροντα  έκρινε ότι δεν χρήζει να αξιολογήσει τεχνικά τη συγκεκριμένη προσφορά.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και  ελέγχου εισόδου/εξόδου με  Ηλεκτροκίνητη Δοκό στους χώρους του  Επαρχιακού Δικαστηρίου στον προσφέροντα Wave Electronics Ltd  που ικανοποιεί τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, και έχει χαμηλότερο ποσό προσφοράς ως ακολούθως:

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd (2/6) |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €112.610,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €22.570,00 |
| Ποσό προσφοράς | €135.180,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Σωτήρης Κωστέας | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) |  |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ |  |
| Γιώργος Φλουρέντζου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών (για διαγωνισμούς έργων) Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| A/A | Προϋπόθεση Συμμετοχής | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD (5/6) | Wave Electronics Ltd (4/6) | Lam Lysi Alarm Security (2/6) | Krypto Security Cyprus Ltd (1/6) | S.P SECURITON ALARM SYSTEMS LTD (6/6) | Telmen Ltd (3/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παράρτημα. 1: Έντυπο Προσφοράς | √ | √ | √ | √ | √ +√ | √ |
| 2 | Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Πιστοποιητικό από Αστυνομία για άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Παράρτημα.3: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Παράρτημα.4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Παράρτημα. 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Άλλων Φορέων) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Παράρτημα 14 :Δηλώσεις των φορέων | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Παράρτημα 6: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος ο αριθμός των εργοδοτούμενων να μην είναι μικρότερος από 6 άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, εκ των οποίων ο ένας (1) να είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εγγραμμένος στο ΕΤΕΚ με σχετική πείρα μεγαλύτερη από 5 χρόνια, και οι τέσσερεις (4) να είναι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έργα παρόμοιας φύσης με το παρόν Έργο ,(Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Αυτόματης Πυρόσβεσης) αξίας τουλάχιστον €60.000,00 και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80 τις εκατό. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει ολοκλήρωση των συμβάσεων κατά 80% | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Παράρτημα. 15: Εξουσιοδότηση προς Αναθέτουσα Αρχή για εξασφάλιση πληροφοριών/στοιχείων | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Παράρτημα. 16: Ανάλυση ποσού προσφοράς και τιμών μονάδας | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Παράρτημα. 17: Στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Παράρτημα. 18: Υλικά ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του έργου | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Τόμος Γ: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το εδάφιο (θ) της παραγράφου 5.6 του Μέρους Α, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας σε περίπτωση κοινοπραξίας | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
|  | Συμφωνητικό Συνεργασίας | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 17 | ΤΟΜΟΣ Ε- Παράρτημα 2: Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΤΟΜΟΣ Ε- Παράρτημα 3: Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Αρ. 2 Πίνακας

Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.1.2

Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ)

| Α/Α | Περιγραφή | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD (5/6) | Wave Electronics Ltd (4/6) | Lam Lysi Alarm Security (2/6) | Krypto Security Cyprus Ltd (1/6) | S.P SECURITON ALARM SYSTEMS LTD (6/6) | Telmen Ltd (3/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ) | Hikvision DS-9000AI-S16-D | CBC (EUROPE)Gmbh VIMS-C-NVR160-K18-GLO-64TB | Hikvision DS-9000ΝI-Ι6 | DELL PowerEdge R440 | DELL+ Honeywell PowerEdge R540 | DELL PowerEdge R740 |
|  | Γενικά |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Το λογισμικό του Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου (ΨΚΔ), θα εγκατασταθεί σε εργοστασιακής κατασκευής εξυπηρετητή, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ικρίωμα. | Χ . Οι ΨΚΔ Hikvision DS-9000AI-S16-D που δήλωσε, (τρεις) δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1. 2 ( παράγραφο 1.5.2-xi , xii). Συγκεκριμένα ο προσφοροδότης σε διευκρινιστική επιστολή αναφέρει ότι θα προσφέρει σε κάθε ΨΚΔ, 7 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 8ΤΒ, ενώ ο μέγιστός αριθμός των σκληρών δίσκων σύμφωνα με το παράρτημα 10.1.2 ( παράγραφο 1.5.2-xii).είναι 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 8 TB. Ο ελάχιστος αριθμός ΨΚΔ σύμφωνα με τους υπολογισμούς του έπρεπε να είναι πέντε, περιλαμβανομένου του επιπρόσθετου ΨΚΔ (παράγραφος 1.2.2-ix) | √ | Χ Σε διευκρινιστική επιστολή δήλωσε, ότι θα χρησιμοποιήσει ένα ΨΚΔ Hikvision DS-9000ΝI-Ι6 και ένας ΨΚΔ κατασκευαστή dell 230, για υποστηρίξει του όλου συστήματος. Η διάταξη αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1.2 για χωρητικότητα και υπολογισμών ΨΚΔ, ( παράγραφο 1.5.2-xi , xii), για συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό σκληρών δίσκων που μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε ΨΚΔ.. | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.2 | Ο ΨΚΔ πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.3 | Ο αριθμός των ψηφιακών καταγραφέων και η αποθηκευτική τους ικανότητα, θα πρέπει να υπολογιστεί και να δηλωθεί από τους προσφέροντες, ώστε το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να είναι ικανό να καταγράφει βίντεο από όλες τις Μηχανές Λήψης (ΜΛ), στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, για 24 ώρες την ημέρα, και θα μπορεί να αποθηκεύει το καταγραμμένο βίντεο για 31 ημέρες |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.4 | Ο εξυπηρετητής του ψηφιακού καταγραφέα δικτύου θα έχει εγκατεστημένους σκληρούς δίσκους σε διαμόρφωση RAID 5, οι οποίοι θα μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν ενώ ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable). |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.5 | Ο ΨΚΔ θα έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάδοσης, και καταγραφής, ταυτόχρονα, και σε πραγματικό χρόνο, ρευμάτων βίντεο από όλες τις ΜΛ για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Θα μπορεί επίσης ταυτόχρονα να αναπαραγάγει καταγεγραμμένο βίντεο στη μέγιστη δυνατή ανάλυση (σε 12fps), από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.6 | Θα μπορεί να δέχεται σήματα συναγερμού από άλλους ανιχνευτές, να ελέγχει τις περιστρεφόμενες ΜΛ (περιστροφή/κλίση/μεγέθυνση), ενώ ο ίδιος ο καταγραφέας θα μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.7 | Ο καταγραφέας θα μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει, συμπιεσμένο βίντεο με βάση τουλάχιστον το πρότυπο Η.264, και θα μπορεί να δεχτεί και να καταγράφει βίντεο από Megapixel ΜΛ. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.8 | Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ικανότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης των αποθηκευμένων βίντεο για σκοπούς χρησιμοποίησης εικόνων ως αποδεικτικών στοιχείων (Water Mark Software). |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.1.9 | Θα συνοδεύεται από DVD που να περιέχει το λογισμικό του καταγραφέα |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Θα συνοδεύεται από όλες τις άδειες χρήσης του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος. |  |  |  |  |  |  |
|  | Αριθμός Ψηφιακών Καταγραφέων |  |  |  |  |  |  |
|  | Ο κάθε προσφέροντας θα πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των απαιτούμενων ψηφιακών καταγραφέων σύμφωνα με τον αριθμό των ΜΛ του συστήματος και τον απαιτούμενο χρόνο αποθήκευσης του καταγραμμένου βίντεο. |  |  |  |  |  |  |
|  | Συγκεκριμένα θα πρέπει υποβάλει υπολογισμούς σύμφωνα με τους οποίους τεκμηριώνεται ότι: | Χ . Οι ΨΚΔ Hikvision DS-9000AI-S16-D που δήλωσε, (τρεις) δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1. 2 ( παράγραφο 1.5.2-xi , xii). Συγκεκριμένα ο προσφοροδότης σε διευκρινιστική επιστολή αναφέρει ότι θα προσφέρει σε κάθε ΨΚΔ, 7 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 8ΤΒ, ενώ ο μέγιστός αριθμός των σκληρών δίσκων σύμφωνα με το παράρτημα 10.1.2 ( παράγραφο 1.5.2-xii).είναι 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 8 TB. Ο ελάχιστος αριθμός ΨΚΔ σύμφωνα με τους υπολογισμούς του έπρεπε να είναι πέντε, περιλαμβανομένου του επιπρόσθετου ΨΚΔ (παράγραφος 1.2.2-ix) | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο προτεινόμενος αριθμός ψηφιακών καταγραφέων θα είναι σε θέση να δεχτεί συμπιεσμένο βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ. |  | √ | Χ Σε διευκρινιστική επιστολή δήλωσε, ότι θα χρησιμοποιήσει ένα ΨΚΔ Hikvision DS-9000ΝI-Ι6 και ένας ΨΚΔ κατασκευαστή dell 230, για υποστηρίξει του όλου συστήματος. Η διάταξη αυτή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παράρτημα 10.1.2 για χωρητικότητα και υπολογισμών ΨΚΔ, ( παράγραφο 1.5.2-xi , xii), για συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό σκληρών δίσκων που μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε ΨΚΔ.. | √ | √ | Δ.Α |
|  | Επιπρόσθετα θα μπορεί να μεταφέρει ζωντανό βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ, προς τις οθόνες των σταθμών χρήστη. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ταυτόχρονα θα μπορεί να αναπαράγει αποθηκευμένο βίντεο από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Το σύστημα να μπορεί να καταγράψει βίντεο, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια για όλες τις κάμερες, και σε ρυθμό 12 fps για 24 ώρες και θα μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το βίντεο για 31 μέρες. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων να ληφθεί υπόψη ότι οι καταγραφείς θα καταγράφουν βίντεο από μια μηχανή λήψης, μόνο σε περίπτωση που ανιχνευτεί κίνηση |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών να θεωρείται ότι ανιχνεύεται κίνηση κατά το 1/3 της διάρκειας μία ημέρας (8 ώρες) |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Οι υπολογισμοί που θα δοθούν για τη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων, σε κάθε ΨΚΔ, να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του RAID 5 |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο προσφέροντας να υποβάλει υπολογισμούς στους οποίους, με βάση των αριθμό και τον τύπο των μηχανών λήψεως στα σχέδια, να φαίνεται ο αριθμός των απαιτούμενων ΨΚΔ και ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης(σκληρός δίσκος) ανά ΨΚΔ. Στους υπολογισμούς να φαίνεται καθαρά η μέση τηλεπικοινωνιακή κίνηση για κάθε μηχανή λήψης, το αντίστοιχο μέγεθος πλαισίου και ο ρυθμός των εξερχόμενων και εισερχόμενων δεδομένων (σε Mbps) που μπορεί να χειριστεί ο κάθε ΨΚΔ, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί να προκύπτουν με βάση λογισμικό υπολογισμών που προσφέρει ο κατασκευαστής ή να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή για την ορθότητα των χρησιμοποιηθέντων μεγεθών (τηλεπικοινωνιακή κίνηση ανά μηχανή λήψης, μέγεθος πλαισίου κλπ) |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο προσφέροντας στους υπολογισμούς του, να υπολογίσει ένα επιπλέον ΨΚΔ, για σκοπούς εφεδρικότητας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τους ΨΚΔ, να μπορεί να τον αντικαθιστά. Ο επιπλέον ΨΚΔ να θεωρηθεί ότι, θα αντικαθιστά τον ΨΚΔ, με την μεγαλύτερη χωρητικότητα σε μνήμη ( σκληρό δίσκο). Σημειώνεται ότι, ο εφεδρικός ΨΚΔ, δεν θα αντικαθιστά κατ’ ανάγκη ένα μόνο ΨΚΔ, αλλά θα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μπορεί να καταγράφει αριθμό μηχανής λήψης από διάφορους ΨΚΔ, σε περίπτωση πολλαπλής αποτυχίας. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο προσφέροντας να εξασφαλίσει και να αποδείξει μέσω υπολογισμών, ότι με τους υποβληθέντες ΨΚΔ, εξασφαλίζεται η μελλοντική επέκταση του συστήματος κατά 20%. |  |  |  |  |  |  |
|  | Επιπλέον η τηλεπικοινωνιακή κίνηση από κάθε μηχανή λήψης να μη θεωρηθεί μικρότερη από τις πιο κάτω τιμές: |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 4 Μbps |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 3 MPixel: 6 Μbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Για σκοπούς υπολογισμού της απαιτούμενη χωρητικότητας των μέσων αποθήκευσης, το μέγεθος πλαισίου να μη θεωρηθεί μικρότερο από τις πιο κάτω τιμές: |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 15 Kbyte |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 3 MPixel: 23 Kbyte |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ελάχιστες Δυνατότητες Λογισμικού Ψηφιακού Καταγραφέα: |  |  |  |  |  |  |
| i | Το λογισμικό να είναι φιλικό προς το χρήστη, με τη χρήση γραφικής διεπαφής (Graphical User Interface, GUI). |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| ii | Θα παρέχει ταυτόχρονη ζωντανή εικόνα, από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| iii | Θα παρέχει άμεση και ταυτόχρονη αναπαραγωγή εικόνας από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| iv | Ευκρίνεια Εγγραφής Βίντεο: Ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε ΜΛ, από 4CIF μέχρι τουλάχιστον 1600 x 1200px |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| v | Ταχύτητα Εγγραφής Βίντεο (Frames/Image per second): ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε κάμερα, μέσω του λογισμικού προγράμματος |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| vi | Πρότυπα Συμπίεσης Βίντεο: Τουλάχιστον H.264 και οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμπίεσης (JPEG2000,MJPEG,MPEG4) απαιτείται για τη σύνδεση με τις ΜΛ. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| vii | Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή και επαναφορά της ηλεκτρικής παροχής |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| viii | Θα είναι δυνατή η ανεξάρτητη και απομακρυσμένη ρύθμιση της εστίασης(zoom) για κάθε μηχανή λήψης |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| ix | Θα υποστηρίζει την εισαγωγή χαρτών, ώστε να διευκολύνεται η χρήση του συστήματος από τον τελικό χρήστη |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| x | Θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τις ΜΛ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xi | Θα υποστηρίζει την ονοματοδοσία των μηχανών λήψης με τουλάχιστον 10 χαρακτήρες |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xii | Θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού (Σταθμός Χρήστη) μέσω δικτύου, που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον τηλεχειρισμό περιστρεφόμενων μηχανών λήψης, την ζωντανή μετάδοση, την εγγραφή και την αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας βίντεο |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xiii | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλο κέντρο ελέγχου μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Ethernet/IP/TCP |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xiv | Δυνατότητες Τηλεχειρισμού: Έλεγχος μηχανισμών περιστροφής/κλίσεως ΜΛ, φακών αυτόματης μεταβλητής εστίασης καθώς και ξένων συσκευών |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xv | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης χειριστηρίων για το χειρισμό των περιστρεφόμενων μηχανών λήψης |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xvi | Θα υποστηρίζει τη χρήση συσκευών αποθήκευσης δικτύου μέσω του πρωτοκόλλου iSCSI ή άλλου παρόμοιου |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xvii | Δυνατότητα εξαγωγής των αποθηκευμένων βίντεο σε DVD ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή άλλη συσκευή μνήμης |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xviii | Δυνατότητα εξαγωγής εικόνων σε Εγγενή (native) μορφή, καθώς και σε μορφή JPEG ή PNG |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xix | Δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε εικόνας από συμβατό εκτυπωτή |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xx | Θα διαθέτει τρία τουλάχιστο επίπεδα ασφάλειας για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxi | Θα διαθέτει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxii | Θα έχει τη δυνατότητα επιτήρησης γεγονότων που να αφορούν: |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi | Σύνδεση στο σύστημα - User(s) login |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χειριστές |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Αποσύνδεση από το σύστημα -User(s) logout |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Γεγονότα που αφορούν τις ΜΛ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Έναρξη Κίνησης -Motion started |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τέλος Κίνησης - Motion ended |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού - Alarm input activated |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Απενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού Alarm input deactivated |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Αποσύνδεση Κάμερας - Camera disconnected unexpectedly |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Απώλεια Σήματος - Video signal lost |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Επαναφορά Σήματος - Video signal recovered |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Απενεργοποίηση Καταγραφής - Recording interrupted |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Επανέναρξη Καταγραφής - Recording resumed |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Γεγονότα Συστήματος - System Events |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Αποτυχία αποστολής email - Email delivery failure |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Πρόβλημα στο σημείο δικτύου - Network socket failure |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxiii | Θα διαθέτει δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση προβλήματος ή συναγερμού η λάθους |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxiv | Σε περίπτωση συναγερμού θα έχει δυνατότητα αποστολής εικόνας ή μικρού μήκους βίντεο μέσω e-mail |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxv | Είσοδοι Συναγερμού: 4 προγραμματιζόμενες ανοιχτής / κλειστής επαφής. Οι είσοδοι αυτοί μπορεί να υλοποιηθούν και με τη χρήση επιπρόσθετων συσκευών, οι οποίες θα δηλωθούν από τους οικονομικούς φορείς. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxvi | Έξοδοι Ελέγχου Συσκευών: 4 προγραμματιζόμενες ανοιχτής / κλειστής επαφής. Οι είσοδοι αυτοί μπορεί να υλοποιηθούν και με τη χρήση επιπρόσθετων συσκευών, οι οποίες θα δηλωθούν από τους οικονομικούς φορείς. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxvii | Προβολή Βίντεο στην Οθόνη: Ο αριθμός και το μέγεθος των βίντεο, είτε ζωντανών είτε αποθηκευμένων, που προβάλλονται στην οθόνη θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος, σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxviii | Μέθοδος Καταγραφής Βίντεο: |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Συνεχής |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | με ανίχνευση κίνησης μέσω της εικόνας της κάμερας |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | με χρονοδιάγραμμα |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | λόγω συναγερμού (Στην περίπτωση αυτή θα καταγράφεται βίντεο για ορισμένη χρονική περίοδο πριν και μετά το συναγερμό) |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxix | Θα υποστηρίζει γραφική παράσταση της μεθόδου εγγραφής με ημερομηνία και ώρα για κάθε κάμερα ξεχωριστά |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxx | Δυνατότητα ανάκλησης βίντεο σύμφωνα με: |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τη μηχανή λήψης ή/και |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ορισμένο χρονικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας, και ώρας |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| xxxi | Δυνατότητες χειρισμού κατά την αναπαραγωγή βίντεο |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | πάγωμα εικόνας, |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | ψηφιακή μεγέθυνση εικόνας τουλάχιστον Χ8 φορές, |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | επανάληψη εικόνας forward and reverse playback καταγραμμένων εικόνων σε ρυθμιζόμενες ταχύτητες (variable speeds) |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
| 1.5 | Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξυπηρετητή Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Γενικά |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Ο εξυπηρετητής του ψηφιακού καταγραφέα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux 64bit | Χ Ο ΨΚΔ Hikvision DS-9000AI-S16-D που δήλωσε, υποστηρίζει SATA Interface όπως φαίνεται στα τεχνικά φυλλάδια (HDD Management) ενώ ζητείται στο παράρτημα 10.1. 2 (παράγραφος 1.5.2 .xiii )“Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID”. | √ | Χ Ο ΨΚΔ που έχει δηλώσει στο παράρτημα 17 είναι κατασκευαστή Hikvision και μοντέλο DS-9000ΝI-Ι6. Ο συγκεκριμένο ΨΚΔ δεν είναι τύπου server ενώ υποστηρίζει SATA Interface όπως φαίνεται στα τεχνικά φυλλάδια (HDD Management) ενώ ζητείται στο παράρτημα 10.1.2 (παράγραφος 1.5.2 .xiii )““Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID”. Για την εγκατάσταση του λογισμικού χρησιμοποιεί ένα server κατασκευαστή dell 230 χωρίς να δηλώνει την όλη δομή του συστήματος.. | √ | √ | Δ.Α |
|  | Επεξεργαστής: Τουλάχιστον Τετραπύρηνος 64bit, της κατηγορίας του Intel Xeon ή ισοδύναμου |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο επεξεργαστή θα είναι κατάλληλος για χρήση σε εξυπηρετητή (server) και για συνεχή χρήση (heavy duty). |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Αριθμός Επεξεργαστών: τουλάχιστον 1 επεκτάσιμος σε 2 |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μνήμη RAM: τουλάχιστον 16 GB DDR4 SDRAM RDIMM ανά επεξεργαστή |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 2 Gigabit Ethernet Ports (RJ45) 1000Base-T σε λειτουργία load balancing και automatic fail over |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Κάρτα Γραφικών: ΝΑΙ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: τουλάχιστον 2 DVI ή HDMI ή VGA |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Κατασκευή: κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ελεγκτής RAID: ΝΑΙ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Σκληροί Δίσκοι: τουλάχιστον 3 σκληροί δίσκοι των 2 TB ο καθένας, σε διαμόρφωση RAID 5 |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μέγιστος Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας of 8 TB |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ταχύτητα Περιστροφής Σκληρών Δίσκων: τουλάχιστον 7200rpm |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Δυνατότητα αντικατάστασης σκληρών δίσκων ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable): ΝΑΙ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εφεδρικό Τροφοδοτικό με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εφεδρικός Μηχανισμός Ψύξης με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ο εξυπηρετητής θα περιλαμβάνει είτε DVD-RW είτε έξοδο USB. |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | Πρότυπα:EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 ή ισοδύναμα |  | √ |  | √ | √ | Δ.Α |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.13

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4

| Α/Α | Περιγραφή | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD (5/6) | Wave Electronics Ltd (4/6) | Lam Lysi Alarm Security (2/6) | Krypto Security Cyprus Ltd (1/6) | S.P SECURITON ALARM SYSTEMS LTD (6/6) | Telmen Ltd (3/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED και με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΣ–4 | Hikvision DS-2CD2722FWD-I | CBC (EUROPE)Gmbh ZH8-VD4M212-NIR | Hikvision DS-2CD4D26FWD- | Avigilon 2.0C-H4SL-D1-IR | Honeywell H4W2PRV2 | Hikvision DS-2CD2725FWD-IZS |
|  | Γενικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP), έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας, 2 Megapixel εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μηχανή Λήψης: | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 15m | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 60 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (Wide Dynamic Range) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Διεπαφή δικτύου 100 ΒaseT | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 25 fps@ 2 MPixel | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Έυρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Περίβλημα: Εργοστασιακό μή διαβρούμενο | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0ο μέχρι και 400C | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Υγρασία: 0 μέχρι και 80% | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Φακός |  |  |  |  |  |  |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (auto iris) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6-F360 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εστίαση Ίριδας: Χειροκίνητη ή Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 3mm-10mm | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 1.4 | Περίβλημα |  |  |  |  |  |  |
|  | Σχήμα: Ημισφαιρικό | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρώμα Θόλου: Αδιαφανές | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.12

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6

| Α/Α | Περιγραφή | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD (5/6) | Wave Electronics Ltd (4/6) | Lam Lysi Alarm Security (2/6) | Krypto Security Cyprus Ltd (1/6) | S.P SECURITON ALARM SYSTEMS LTD (6/6) | Telmen Ltd (3/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED (Bullet) – Τύπος 6 /ΣΜΛΕΞ–6 | Hikvision DS-2CD2625 FWD-IZS | CBC (EUROPE)Gmbh ZH8-BADMZ56HE | Hikvision DS-2CD4B26FWD | Uniview Technogogies IPC268EZR9-DZ | Honeywell HBW2PR2 | Hikvision DS-2CD2625 FWD-IZS |
| 1.1 | Γενικά |  |  |  |  |  |  |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP) 2 Megapixel , έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα ψηλής ανθεκτικότητας τύπου bullet, με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και θα διαθέτει με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 1.2 | Μηχανή Λήψης: |  |  |  |  |  |  |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| i | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| ii | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| iii | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| iv | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| v | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| vi | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| vii | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 20m | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| viii | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| ix | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 100 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (True Wide Dynamic Range) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| x | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xi | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xii | Είσοδος συναγερμού: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xiii | Έξοδος συναγερμού: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xiv | Είσοδος Ήχου: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xv | Έξοδος Ήχου: ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xvi | Διεπαφή δικτύου: 100 ΒaseT | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xvii | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xviii | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.264 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xix | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xx | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 1920 Χ 1080 px | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxi | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 25 fps@ 2 MPixel | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxii | Εύρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxiii | Ζώνες Ιδιωτικότητας (Privacy Zones): Τουλάχιστον 4 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxiv | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: Ναι μέσω κάρτας SD | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxv | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxvi | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: -10ο μέχρι και 500C | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxvii | Υγρασία: 10 μέχρι και 90% | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| xxviii | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 1.3 | Φακός |  |  |  |  |  |  |
| i | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| ii | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (Auto iris ή P-iris) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| iii | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6 - F2.8 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| iv | Εστίαση/Μεγέθυνση Ίριδας: Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα (Remote Focus and Zoom) μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| v | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 3mm-10mm | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| vi | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| vcii | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 1.4 | Περίβλημα |  |  |  |  |  |  |
|  | Τύπος Περιβλήματος: Τύπου Bullet | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Βραχίονας: Η μηχανή λήψης θα διαθέτει εργοστασιακό βραχίονα εγκατάστασης με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης του περιβλήματος | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Καλωδίωση : Εσωτερικά του βραχίονα | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP66 | √ | √ | √ | √ |  | Δ.Α |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ | √ | √ |  | Δ.Α |
|  | Προστασία από το ηλιακό φως: ΝΑΙ με ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα | √ | √ | √ | √ |  | Δ.Α |

Παράρτημα 11.5.4

Ηλεκτροκίνητη Δοκός

| Α/Α | Περιγραφή | Προδιαγραφές | M.T. PIPERARIS TRAIDING LTD (5/6) | Wave Electronics Ltd (4/6) | Lam Lysi Alarm Security (2/6) | Krypto Security Cyprus Ltd (1/6) | S.P SECURITON ALARM SYSTEMS LTD (6/6) | Telmen Ltd (3/6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός |  | CAME GARD 8 | DITEC ENTREMATIC QIK80EH | Quiko QK-160BKIT | Bft GIOTTO B TA | CAME GARD 8 | FAAC 640 |
|  | Ηλεκτρική Παροχή | 230V ( 6%, 50 Hz + 2,5% | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Mέθοδος Λειτουργίας | Ηλεκτρομηχανικό | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Ισχύς κινητήρα | 200 W περίπου | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 2 | Τύπος /Χρόνος Λειτουργίας |  | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Τύπος | Βαρετού τύπου | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρόνος Ανοίγματος | Μήκους 6,5 μέτρων ( 10( | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρόνος Κλεισίματος | ( 10( | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρόνος σε ανοικτή θέση | Ρυθμιζόμενος από 1( - 60( με αυτόματη επαναφορά. | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρήση ανά λεπτό | Μέγιστος σε συνδυασμό με , ii,iii, iv αλλά όχι μικρότερος των τεσσάρων (4) ανά λεπτό . | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Χρόνος Εκμετάλλευσης | Τουλάχιστο 85% εάν δεν καθορίζεται στο (v) | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 3 | Σύστημα Χειροκίνητης απελευθέρωσης | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 4 | Μηχανικός Εξαερισμός | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 5 | Αναλάμποντας Φανός | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 6 | Δοκός |  | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Υλικό | Αλουμίνιο | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Σχήμα | Ορθογώνιας ή Ελλειπτικής Διατομής | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Διαστάσεις | (1) 50 (Π) Χ 100 (Υ) Χ 6500 (Μ)mm | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Mέθοδος Ενεργοποίησης | Με Δέκτη για ασύρματο τηλεχειρισμό Πιεστικά κομβία για ενσύρματο τηλεχειρισμό (Άνοιγμα, Σταμάτημα, Κλείσιμο ή ανιχνευτή μαγνητικού πεδίου (Magnetic loop detector). | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Επαναφορά | Αυτόματη με ρυθμιζόμενο διακόπτη | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Αλλαγή φοράς κίνησης | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Φωτοκύτταρο | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Εγκατάσταση Μαγνητικού Βρόχου στην έξοδο | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
| 7 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Φάσμα συχνοτήτων τηλεχειριστηρίου | 26,957 – 27,283 MHz 138,2 – 138,45 433,050 – 434,790 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Μέγιστη τιμή εκπομπής | 10 mW | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Δέκτης για ασύρματο τηλεχειρισμό | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Υδατοστεγές αποζεύκτης μονοφασικός | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Πλαστική επένδυση για προστασία | ΝΑΙ | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |
|  | Περιβαλλοντολογικές συνθήκες Δείκτης προστασίας | Κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση, τουλάχιστον ΙP 44 | √ | √ | √ | √ | √ | Δ.Α |

( Ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές

Χ    Δεν Ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές

Δ.Α: Δεν αξιολογήθηκε διότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

Δ.Α.Π: Δεν αξιολογήθηκε διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Παράρτημα 16.5 - Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

και

Παράρτημα 18. - Τιμές Μονάδoς για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης