| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.20.023.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

6 Απριλίου, 2020

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 412818 ημερ. 4/3/2020) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4920 (γνωστοποίηση 458) και ημερομηνία  13 Μαρτίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά στην οποία θα γίνει ανάθεση σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 20.023.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4920 | Γν.: 458 | Ημερ.: 13/3/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 4/3/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 3/4/2020 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 3/7/2020 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €9.800 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.01.001 ημερ. 25/2/20 από Κρατικό Αρχείο |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Κανένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή για το Κρατικό Αρχείο, στη Λευκωσία.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd

Biotronics Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μόνο μία (1) προσφορά, ως ακολούθως:

| Αρ. προσφοράς | Προσφέρων | Κατασκευαστής/ μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €8.750 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑσ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 6.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση τα πιο πάνω και η μοναδική προσφορά που λήφθηκε ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 10,7%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές, πιθανούς προσφοροδότες.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος πρέσας: | SECABO TP10 |
| Κατασκευή/τύπος αεροσυμπιεστή: | BAMBI BB50D |
| Προέλευση πρέσας: | Γερμανία |
| Προέλευση αεροσυμπιεστή: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τιμή εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.750,00 |

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 10,7% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος και θεωρείται λογική.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση τις σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή στον προσφέροντα αρ. 1 (B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τις όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος πρέσας: | SECABO TP10 |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος αεροσυμπιεστή: | BAMBI BB50D |
| Προέλευση πρέσας: | Γερμανία |
| Προέλευση αεροσυμπιεστή: | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Τιμή εξοπλισμού (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.750,00 |
| Ποσό Φ.Π.Α. | €1.662,50 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Bio diagnostic Supplies Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 6.3.Α) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 3 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 1 | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 2 | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση αξίας €---) | ΔΕ |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 6.3.Β) |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος 3 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/μενο 5 | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες | Επισυν/μενο 6 | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5Α | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Κατασκευαστής/μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Τιμή θερμαινόμενης πρέσας (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή αεροσυμπιεστή (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €6.650 | €1.850 | €250 | €8.750 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- |
| Προσφέρων: | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |
|  |  | SECABO TP10 |
|  | Η θερμαινόμενη πρέσα θα λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και θα είναι κατάλληλη για διαχείριση μεγάλων αντικειμένων κατασκευασμένων από χαρτί ή και άλλα υλικά. Η βάση θα είναι συρόμενη. | Ναι |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι |
|  | Ελάχιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας εργασίας: 80Χ60cm | Ναι, 105Χ75cm |
|  | Η πρέσα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο πάγκο εργασίας ύψους 1m από το πάτωμα, πλάτους 1,1m και βάθους 1m. Ως εκ τούτου το πλάτος και το βάθος της πρέσας να είναι ανάλογες και να μην υπερβαίνουν αυτές τις διαστάσεις. | Ναι, 110X90X140cm (80cm κλειστή, 140cm ανοικτή) |
|  | Πίεση συμπίεσης υλικών: τουλάχιστο 150g/cm² | Ναι, 150g/cm² |
|  | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστο 220°C | Ναι, 225°C |
|  | Χρόνος ρύθμισης: από 0 μέχρι τουλάχιστον 15min | Ναι, 999sec (16,65min) |
|  | Να υπάρχει ένδειξη της πίεσης του αέρα (μανόμετρο), ρύθμιση για το χρόνο συμπίεσης και την θερμοκρασία, καθώς επίσης και διακόπτης έκτακτης ανάγκης. | Ναι |
|  | Μεγίστη πίεση λειτουργίας: 10 bar Πίεση λειτουργίας: ≈2 – 6 bar | Ναι, 10bar |
|  | Ηλεκτρική ισχύς: τουλάχιστο 5 kW | Ναι, 5,1kW |
|  | Ηλεκτρική παροχή: 230V±6%/50Hz ή 400V±6%/ 50Hz | Ναι, 400V±6%/ 50Hz |
|  | Η λειτουργία της πρέσας να διασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή. Π.χ. η έναρξη της λειτουργίας συμπίεσης θα γίνεται με το πάτημα δύο κομβίων ή άλλη μέθοδο δεδομένου ότι διασφαλίζει την ασφάλεια του χειριστή. | Ναι Mε το πάτημα δύο κομβίων |
| 2 | Αεροσυμπιεστής | BAMBI BB50D |
|  | Ο αεροσυμπιεστής να είναι κατάλληλος για την παροχή συμπιεσμένου αέρα για την κανονική λειτουργία της πρέσας που προσφέρεται. | Ναι |
|  | Κανονική πίεση εργασίας: 7-10 bar | Ναι, 8 bar |
|  | Πραγματική παροχή αέρα (Free Air Delivery): 8,5 cfm (100 lt/min) ή μεγαλύτερη. | Ναι, 100 lt/min |
|  | Αεροφυλάκιο: 50 lt ή μεγαλύτερο | Ναι, 50lt |
|  | Ηλεκτρική παροχή: 230V±6%/50Hz | Ναι, 230V±6%/50Hz |
|  | Κινητήρας: Ηλεκτρικός με ισχύ ανάλογη για την παροχή και πίεση αέρα που ζητείται, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή. | Ναι, 0,68kW (1HP) |
|  | Να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (π.χ. για υπερθέρμανση). | Ναι, thermal overload |
|  | Να διαθέτει τα ακόλουθα: |  |
|  | Ένδειξη για την πίεση του αέρα | Ναι |
|  | Βαλβίδα για άδειασμα και καθάρισμα | Ναι |
|  | Ανακουφιστική βαλβίδα | Ναι |
|  | Φίλτρο αέρα εισαγωγής | Ναι |
|  | Ο αεροσυμπιεστής θα τοποθετηθεί σε απόσταση από την πρέσα και θα χρειαστεί αγωγός (σωλήνα ή λάστιχο) μήκους περίπου 10m για σύνδεση τους. Η σύνδεση είναι ευθύνη του Ανάδοχου και να γίνει με ταχυσυνδέσμους (universal quick couplings) στα άκρα. | Ναι |
|  | Τα επίπεδα θορύβου του αεροσυμπιεστή να είναι 50dB ή μικρότερα. | Ναι, 42dB |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Δεν υπάρχουν

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.023 Αρ. τηλ.: 22800529 | 6 Απριλίου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.023.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας και ενός αεροσυμπιεστή

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 6/4/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Αρ. προσφοράς | Προσφέρων | Κατασκευαστής/ μοντέλο πρέσας | Κατασκευαστής/ μοντέλο αεροσυμπιεστή | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd | SECABO TP10 (Germany) | BAMBI BB50D (UK) | €8.750 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).  Με την προσφορά, υποβλήθηκαν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν ώστε να ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι και η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία B.D.S. Bio diagnostic Supplies Ltd, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση μιας θερμαινόμενης πρέσας κατασκευής SECABO μοντέλο TP10 και ενός αεροσυμπιεστή κατασκευής BAMBI μοντέλο BB50D στην τιμή των €8.750,00 συν το ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 10,7% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος και θεωρείται λογική.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Χριστάκης Καλλονάς