| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.18.006.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

10 Μαΐου, 2018

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ. 18.006.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων για το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου.

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3127641 ημερ. 12/3/2018) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4816 (γνωστοποίηση 551) και ημερομηνία  16 Μαρτίου, 2018 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 18.006.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων για το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου. |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4816 | Γν.: 551 | Ημερ.: 16/3/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 12/3/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 27/4/2018 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 27/8/2018 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €14.750 (χωρίς Φ.Π.Α.) €14.000 προμήθεια και €750 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή Υπηρεσίας Ασύλου αρ. 4.02.032.02.08 ημερ. 2/3/18 |
| 1.11 | Αρ. Συμπληρωματικών/Διορθωτικών Εγγράφων | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων για το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

E.M.C. NeatWorld Ltd GEVAZ Engineering and Consultancy LTD OPTRONICS PLUS (CY) LTD Panaos Ltd ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΤΔ Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς (3) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σπυρος Χουτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €13.587,00 | €13.516,97 |
|  | E.M.C. NeatWorld Ltd | 2 | €13.250,00 | €13.059,57 |
|  | Panaos Ltd | 3 | €14.300,00 | €14.138,99 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα 15 του Μέρους Γ (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφέρων αρ. 2 (E.M.C. NeatWorld Ltd) δεν είχε υποβάλει με την προσφορά συμπληρωμένο το ΄Εντυπο Τεκμηρίωσης Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας (Παράρτημα 7.1), πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως αναφέρεται στη παράγραφο 14 του Παραρτήματος 15, ούτε συμπληρωμένο το έντυπο «Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης» (Επισυναπτόμενο 7). Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα με επιστολή ημερομηνίας 30/4/18 και ο προσφέρων υπέβαλε τα πιο πάνω στοιχεία. Με την υποβολή των στοιχείων ο προσφέρων ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας της προσφοράς του η οποία κρίθηκε ως αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Με βάση και τα πιο πάνω και οι τρείς προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια εγκυρότητας και είναι αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,03%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 10,16%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο συμπληρωματικά/διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | E.M.C. NeatWorld Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συμπιεστή : | Bergmann / MPB405 SN12 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή για συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.700,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.550,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.359,57 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.250,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.059,57 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να διευκρινίσει δύο σημεία των τεχνικών προδιαγραφών, για τις παραγράφους 2.1 και 2.7 των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή ημερομηνίας 30/4/18 που του αποστάλθηκε. Ο προσφέρων απάντησε με επιστολή του ημερομηνίας 4/5/18.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε  την απαντητική επιστολή του προσφέροντα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

Με βάση τα πιο πάνω η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συμπιεστή: | Σπυρος Χουτρης και Υιοί Λτδ / SHWPCS |
| Προέλευση: | Κύπρος |
| Τιμή για συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.887,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €700,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €629,97 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.587,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.516,97 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να διευκρινίσει δύο σημεία των τεχνικών προδιαγραφών, για τις παραγράφους 2.7 και 4.1 των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή ημερομηνίας 30/4/18 που του αποστάλθηκε. Ο προσφέρων απάντησε με επιστολή του ημερομηνίας 4/5/18.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε  την απαντητική επιστολή του προσφέροντα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.  Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1  είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συμπιεστή: | Πανάος Λτδ / CPC12 |
| Προέλευση: | Κύπρος |
| Τιμή για συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.800,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.338,89 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.300 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.138,99 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων για το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου στον προσφέροντα αρ. 2 (E.M.C. NeatWorld Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | E.M.C. NeatWorld Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος συμπιεστή : | Bergmann / MPB405 SN12 (12m³) |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή για συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.700,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.550,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.250,00 |
| Ποσό Φ.Π.Α. (19%): | €2.517,50 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης | ……………………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ……………………….. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ………………………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 15 των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 2 E.M.C. NeatWorld Ltd | 1 Σ. Χουτρης και Υιοί Λτδ | 3 Panaos Ltd |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 4.4 (Μέρος Α) Παράρτημα 4Α | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Έντυπο Προσφοράς | Παράρτημα 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Παράρτημα 4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Παράρτημα 5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 4.2.1(α) του Παραρτήματος 2 και Παράρτημα 6 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 6.1 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 4.3.1(α) και Παράρτημα 7.1 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.2 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων | Παράγραφος 4.3.1(γ) και Παράρτημα 7.2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα εξασφάλισης ποιότητας | Παράγραφος 4.3.3 του Παραρτήματος 2 | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 7. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Παράρτημα 10 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.1 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Παράρτημα 10.1 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Παράρτημα 10.2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Παράρτημα 10.3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Παράρτημα 10.4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8. | Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενων Κατασκευαστών | Παράρτημα 11 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9. | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος Δ | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10. | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας | Παράγραφος 6.2.2(ii) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11. | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 12. | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα | Παράγραφος 6.2.2(xiv) (Μέρος Α) |  |  |  |
| 12.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Παράρτημα 13 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 12.2 | Δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις κατασκευαστών |  | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ | ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ |
| 13. | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε. | Παράγραφος 6.2.2(xv) (Μέρος Α) |  |  |  |
| 13.1 | Δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 14. | Στοιχεία τεκμηρίωσης για το Προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 15. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 (xi) – Μέρος Α |  |  |  |
| 15.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράρτημα 12 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 15.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Παράρτημα 4 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 16 | Μέρος Ε – Πρόγραμμα προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 17 | Μέρος Ε – Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 18 | Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 7 | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 18.006.ΕΠ.ΗΜΥ - Συμπιεστής απορριμμάτων |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | E.M.C. NeatWorld Ltd | Panaos Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 12,887.00 | € 11,700.00 | € 12,800.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €14.000) |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 128.00 | € 123.67 | € 130.00 | € 125.60 | € 200.00 | € 193.24 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 132.00 | € 123.22 | € 130.00 | € 121.36 | € 250.00 | € 233.38 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 138.00 | € 124.47 | € 230.00 | € 207.45 | € 300.00 | € 270.58 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 147.00 | € 128.10 | € 430.00 | € 374.72 | € 350.00 | € 305.00 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 155.00 | € 130.51 | € 630.00 | € 530.44 | € 400.00 | € 336.79 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 700.00 | € 1,550.00 | € 1,500.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €750) |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 629.97 | € 1,359.57 | € 1,338.99 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €14.750) | € 13,587.00 | € 13,250.00 | € 14,300.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 2,581.53 | € 2,517.50 | € 2,717.00 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 13,516.97 | € 13,059.57 | € 14,138.99 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 2 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | EMC NeatWorld Ltd | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | Panaos Ltd |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων να έχει την ικανότητα να συμπιέζει, χαρτί, είδη PMD, οργανικά υπολείμματα τροφίμων και μικτά απορρίμματα και να έχουν όσο το δυνατό υψηλό δείκτη συμπίεσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι καινούργιος, πρώτης χρήσης και κατά την ημερομηνία παράδοσης, η ημερομηνία κατασκευής του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι εξολοκλήρου μεταλλικός και να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο συμπιεστής να έχει σύστημα συμπίεσης κατάλληλο για να συμπιέζει τα πιο πάνω είδη απορριμμάτων και γενικά ξηρά απορρίμματα και απορρίμματα με περιεκτικότητα σε νερό. Τα έμβολα και άλλα εξαρτήματα του μηχανισμού συμπίεσης να βρίσκονται σε ψηλό σημείο ώστε να μην επηρεάζονται από τα υγρά απόβλητα που μαζεύονται στο κάτω μέρος της χοάνης. π.χ. το πιστόνι συμπίεσης να είναι τύπου «εκκρεμές» (pendulum) και ο πείρος περιστροφής του να βρίσκεται σε ψηλό σημείο. | Ναι Pendulum | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι κατάλληλος για συνεχή φόρτωση και το σύστημα συμπίεσης να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευσης του εσωτερικού χώρου συμπίεσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο χώρος απορριμμάτων πρέπει να είναι απολύτως στεγανός ώστε να καθιστά αδύνατη την διαφυγή υγρών από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο θόρυβος κατά τη χρήση του συμπιεστή (στάθμη ακουστικής ισχύος) δεν θα υπερβαίνει τα 75 dΒA σε απόσταση ενός μέτρου. | Ναι 65 dΒ(A) | Ναι 69 dΒ(A) | Ναι 75dΒ(A) |
|  | Ο συμπιεστής να έχει τις κατάλληλες αρθρώσεις και υποδοχές ώστε η παραλαβή και η εκκένωση του να γίνεται από όχημα skip loader. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο τρόπος λειτουργίας να αναγράφεται σε εμφανή σημεία και να φέρει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων. Οι σημάνσεις θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλες οι λαμαρίνες (χαλυβδοελάσματα) θα τύχουν επεξεργασίας τύπου sandblasting ή καθαρισμό με χημική επεξεργασία και ο συμπιεστής θα πρέπει να βαφεί με δυο «χέρια» αντιοξειδωτικό αστάρι (epoxy) και δύο «χέρια» ακρυλική μπογιά ή πολυουρεθάνη. Το χρώμα των συμπιεστών (RAL) θα είναι γκρίζο ή άσπρο ή απόχρωση αυτών ή και τα δύο. | Ναι Με χημική επεξεργασία | Ναι | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Η ωφέλιμη (net) χωρητικότητα των συμπιεστών θα είναι 12 κυβικά μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων. Ο προσφοροδότης πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τον τρόπο υπολογισμού της χωρητικότητας μέσω σχεδιαγράμματος. | Ναι 12,04 m³ | Ναι 12,02 m³ | Ναι 11,898 m³ |
|  | Ενδεικτικά οι εξωτερικές διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος ) 5.0Χ2.0Χ2.4 μέτρα. | Ναι 5,275mX1,980mX2.345m (24,492m³) | Ναι 5,11mX2,10mX2,15m (23,071m³) | Ναι 4,89mX1,715mX2,31m (19,372m³) |
|  | Η δύναμη συμπίεσης να είναι 250ΚΝ ± 10%. | Ναι, 246 ΚΝ (theoretical 346KN) Max. pressure:180bar | Ναι, 250KN (330 ΚΝ) Max. pressure:150bar | Ναι, 330ΚΝ Max. pressure:130bar |
|  | Να δηλωθεί το βάρος του κινητού συμπιεστή απορριμμάτων όταν είναι κενός (ενδεικτικό βάρος ≈ 3400 Kg). | Ναι 3.100 Kg | Ναι 2.700 Kg | Ναι 3.200Kg |
|  | Ο συμπιεστής θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό μέρος της κατασκευής ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του. Η λειτουργία του θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη ώστε να είναι διακοπτόμενη, (ένας κύκλος) ή συνεχόμενη. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα ένδειξης για πληρότητα 75% και 100%. Επίσης να υπάρχει σύστημα ώστε όταν η πληρότητα του συμπιεστή φτάσει το 100%, ο συμπιεστής να μην δέχεται άλλα σκύβαλα, (αυτόματη λειτουργία). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να φέρει μοχλό διακοπής της λειτουργίας του συμπιεστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τύπου μανιταριού. Να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας και στις δύο πλευρές του συμπιεστή. Επίσης να υπάρχει τρόπος ασφάλισης της λειτουργίας (π.χ. κλειδί που να αφαιρείται) ώστε να μπορεί να τίθεται σε λειτουργία μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Γενικά η λειτουργία του συμπιεστή θα ελέγχεται μέσω μικροϋπολογιστή , ή άλλου κατάλληλου τρόπου ελέγχου. Να δοθεί πλήρης περιγραφή των λειτουργιών. | Ναι | Ναι | Ναι, PLC Hitachi |
|  | Να δηλωθεί ο χρόνος ενός κύκλου συμπίεσης, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 δευτερόλεπτα. | Ναι 28 δευτερόλεπτα (14F + 14R) | Ναι 50 δευτερόλεπτα | Ναι 25 δευτερόλεπτα |
|  | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 415V±10%, 50Hz, 3ph. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η τάση στα κομβία χειρισμού να είναι 24V ή 12 V. | Ναι, 24V DC | Ναι, 24V DC | Ναι, 24V DC |
|  | Η ηλεκτρική εγκατάσταση να συνάδει με τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο και Κανονισμούς. Η σύνδεση του συμπιεστή με την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευθύνη του αγοραστή. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το καλώδιο, το οποίο να έχει ενισχυμένο περίβλημα, για μηχανική προστασία από εξωτερικές επιδράσεις, και τον ρευματολήπτη μέχρι τον πίνακα ελέγχου. | Ναι IP54 32A, 10m | Ναι | Ναι |
| 3 | κιβώτιο απορριμμάτων |  |  |  |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνες υψηλής αντοχής. Το μεταλλικό πλαίσιο της κατασκευής να είναι από R.H.S. ή S.H.S. πάχους τουλάχιστο 3 mm ή από άλλα εξίσου υλικά υψηλής αντοχής. Το ελάχιστο πάχος των λαμαρινών στα διάφορα σημεία του συμπιεστή θα είναι : Πάτωμα χοάνης (αβάτζης) 6 χιλιοστά Πλευρά χοάνης 6 χιλιοστά Πρέσας (συμπιεστή) 6 χιλιοστά Πάτωμα κιβωτίου (κάσας) 4 χιλιοστά Πλευρά κιβωτίου 3 χιλιοστά Οροφή κιβωτίου 3 χιλιοστά Σημειώστε ότι σχετικά με το πάχος της λαμαρίνας της πρέσας (συμπιεστή) ενώ το ελάχιστο πάχος λαμαρίνας είναι 6 χιλιοστά, αναμένεται ότι το πάχος θα ενισχυθεί στα σημεία καταπόνησης. Να δοθεί σχεδιάγραμμα για το πάχος των λαμαρινών και ιδίως της πρέσας. | Ναι 3 mm S235JR 8 mm S355MC 6 mm S235JR 8 mm S355MC 4 mm S235JR 3 mm S235JR 3 mm S235JR | Ναι 3mm 6mm 6mm 6mm 4mm 3mm 3mm | Ναι 3mm 6mm 6mm 6mm 4mm 3mm 3mm |
|  | Η χοάνη υποδοχής του συμπιεστή απορριμμάτων πρέπει να φέρει στεγανό κάλυμμα (πόρτα) το οποίο θα ανοίγει και θα κλείνει εύκολα όταν χρειάζεται, είτε με υδραυλικό ή άλλο σύστημα, και το οποίο θα πρέπει να κλείνει ερμητικά για αποφυγή δυσοσμίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η πόρτα εκφόρτωσης των απορριμμάτων πρέπει να διαθέτει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα ώστε κατά το κλείσιμο της να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και να αποφεύγεται η διαρροή οσμών και υγρών. Η ασφάλιση και απασφάλιση της πόρτας να γίνεται με εύκολο τρόπο. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η πόρτα εκφόρτωσης των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μεταλλικούς τροχούς σε περίπτωση που σύρεται στο έδαφος κατά την εκφόρτωση. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων θα πρέπει να φέρει ρουπινέττο αποστράγγισης στον πυθμένα για τυχόν συσσωρεμένα υγρά. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.1 | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων να συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 2006/42 EC, και θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία των μηχανημάτων του τύπου αυτού (ΕΝ16486:2014 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions – Compactors – Safety requirements). | Ναι 2006/42 EC ΕΝ16486:2014 | Ναι 2006/42 EC | Ναι 2006/42 EC ΕΝ16486:2014 |
| 4.2 | Ο συμπιεστής απορριμμάτων να φέρει σήμανση «CE» και να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό Δήλωσης Συμμόρφωσης. Με την προσφορά να επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Δήλωσης Συμμόρφωσης CE στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Εγγύηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής, για το κάθε μηχάνημα. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων του κόστους των εξαρτημάτων και του εργατικού κόστους. | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία Αξιολόγησης

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.18.006 Αρ. τηλ.: 22800529 | 30 Aπριλίου, 2018 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 18.006.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 30/4/18 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης |
| β. | Aλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E.M.C. NeatWorld Ltd | 2 | €13.250,00 | €13.059,57 |
|  | Σπυρος Χουτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ | 1 | €13.587,00 | €13.516,97 |
|  | Panaos Ltd | 3 | €14.300,00 | €14.138,99 |

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).

Ο προσφέροντες αρ. 1 και 3 έχουν υποβάλει με την προσφορά τα έγγραφα που ζητήθηκαν και εκπληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου η προσφορές αρ. 1 και 3 κρίθηκαν ως αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.

Ο προσφέρων αρ. 2 (E.M.C. NeatWorld Ltd) δεν είχε υποβάλει με την προσφορά συμπληρωμένο το ΄Εντυπο Τεκμηρίωσης Eπαγγελματικής και Τεχνικής Iκανότητας (Παράρτημα 7.1), πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως αναφέρεται στη παράγραφο 14 του Παραρτήματος 15, ούτε συμπληρωμένο το έντυπο «Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης» (Επισυναπτόμενο 7). Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα με επιστολή ημερομηνίας 30/4/18 και ο προσφέρων υπέβαλε αυθημερόν τα πιο πάνω στοιχεία. Με την υποβολή των στοιχείων ο προσφέρων ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας της προσφοράς του η οποία κρίθηκε ως αποδεκτή για περαιτέρω αξιολόγηση. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές αποφάσισε να ζητήσει από τους προσφέροντες αρ. 1 και αρ. 2 διευκρινήσεις ως ακουλούθως:

  - Από τον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ), ζητήθηκε να υποβληθούν τα πιο κάτω:

α. Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο συμπιεστής που προσφέρεται είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ16486:2014, όπως ζητείται στην παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών.

β. Να διευκρινιστεί αν ο πίνακας ελέγχου θα φέρει τρόπο ασφάλισης της λειτουργίας (π.χ. κλειδί που να αφαιρείται) όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.7 των τεχνικών προδιαγραφών.

  - Από τον προσφέροντα αρ. 2 (E.M.C. NeatWorld Ltd), ζητήθηκε να υποβληθούν τα πιο κάτω:

α. Τεχνικά φυλλάδια ή επιστολή και σχεδιαγράμματα από τον κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι η χωρητικότητα του συμπιεστή είναι 12m³, όπως έχει δηλωθεί στη παράγραφο 2.1 της δήλωσης συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο προσφέρων ενώ στη δήλωση συμμόρφωσης έχει δηλώσει ότι ικανοποιεί την απαίτηση για χωρητικότητα 12 m³, στα τεχνικά φυλλάδια φαίνεται πως η χωρητικότητα είναι 11,5m³. Να σημειωθεί ότι στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που υποβλήθηκαν με την προσφορά αναφέρεται πως «All indicated dimensions are approximate dimensions. Subject to technical modifications» και σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «Each of the machines was only manufactured for the specific pick up system according to customer requirements and is therefore only suitable for use with this system».

β. Να διευκρινιστεί αν ο πίνακας ελέγχου θα φέρει τρόπο ασφάλισης της λειτουργίας (π.χ. κλειδί που να αφαιρείται) όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.7 των τεχνικών προδιαγραφών.

Αντίγραφα των πιο πάνω επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………….. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.18.006 Αρ. τηλ.: 22800529 | 10 Μαΐου, 2018 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 18.006.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός συμπιεστή απορριμμάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 10/5/18 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Aλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τους πίνακες συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, τα τεχνικά φυλλάδια των τριών προσφορών καθώς και τις απαντητικές επιστολές των προσφερόντων  αρ. 1 (Σπυρος Χουτρης και Υιοί Λτδ) και αρ. 2 (E.M.C. NeatWorld Ltd) με ημερομηνίες 4/5/18  με τα στοιχεία που ζητήθηκαν με τις επιστολές ημερ. 30/4/18. Από τη μελέτη των πιο πάνω στοιχείων η Επιτροπή αποφάσισε ότι και οι τρείς προσφέροντες ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Αντίγραφα των απαντητικών επιστολών των δυο προσφοροδοτών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία E.M.C. NeatWorld Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός συμπιεστή απορριμμάτων, κατασκευής  Bergmann μοντέλου MPB405-SN12 (12m³), στη τιμή των €13.250,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των τριών συμπιεστών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| …………………………… Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………….. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |