| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.20.21.013.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

23 Απριλίου, 2021

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 4625388 ημερ. 11/3/2021) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4973 (γνωστοποίηση 589) και ημερομηνία 19 Μαρτίου, 2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.013.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4973 | Γν.: 589 | Ημερ.: 19/3/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 11/3/2021 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 16/4/2021 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 16/4/2022 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €130.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.004 ημερ. 26/2/21 από Επαρχιακό Μηχανικό Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευκωσίας |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | 4 |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν 4 διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Cyprus Import Corporation Ltd

CTC Automotive

Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ

ENCORP LTD

M.A. Cycoach Ltd

Man Sales and Services Ltd

Panaos Ltd

SL Metal Creations Ltd

S.M.A.T. Cranes Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €137.165,38 | €140.169,44 |
|  | Panaos Ltd | 2 | €138.440,67 | €142.026,42 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 6.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με τις προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των  προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.

O προσφέρων αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ) στο «Επισυναπτόμενο αρ. 5» (Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες), έχει κάνει λάθος στον πολλαπλασιασμό της τιμής μονάδος της τιμής της εργατοώρας Χ 50. Η Επιτροπή έκανε τη σχετική διόρθωση.

Ο προσφέρων αρ. 2 (Panaos Ltd) έχει κάνει αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό της συνολικής τιμής συντήρησης. Στην πρόσθεση του κόστους συντήρησης του οχήματος (Επισυναπτόμενο 2) με το κόστος συντήρησης του υπόλοιπου εξοπλισμού και για τα 5 χρόνια είναι σε όλες τις περιπτώσεις (για κάθε χρόνο) κατά €25 λιγότερο από το πραγματικό. Η Επιτροπή έχει κάνει και εδώ τις σχετικές διορθώσεις.

5.1.3	Η μέση τιμή των δύο προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 6%. Η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5,5%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Έχουν αποσταλεί από μία διευκρινιστική  επιστολή στον κάθε προσφέροντα που αφορά στο τεχνικό μέρος των προσφορών. Αντίγραφα των επιστολών καθώς και των απαντητικών επιστολών των δύο προσφερόντων,  επισυνάπτονται  στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz/ Atego 1321 A – 4X4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €131.474,64 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.690,74 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €137.165,38 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €140.169,44 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε διευκρινίσεις και επιπρόσθετα στοιχεία για μερικές παραγράφους των προδιαγραφών και επιπρόσθετες οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή του οχήματος. Αντίγραφο της σχετικής αλληλογραφίας, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που  υποβλήθηκαν με την προσφορά και όσα ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz/ Atego 1321 A – 4X4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €132.300,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.140,67 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €138.440,67 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €142.026,42 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε επιπρόσθετες οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή του οχήματος. Αντίγραφο της σχετικής αλληλογραφίας, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που  υποβλήθηκαν με την προσφορά και όσα ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης, στον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz/ Atego 1321 A – 4X4 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €131.474,64 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.690,74 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €137.165,38 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Σ. Χούτρης & Υιοί Λτδ | 2 Πανάος Λτδ |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 21.013.ΕΠ.ΗΜΥ - Φορτηγό 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | Σ. Χούτρης και Υιοί Λτδ | Πανάος Λτδ |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 131,474.64 | € 132,300.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €127.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 635.41 | € 624.48 | € 725.41 | € 712.93 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1,286.26 | € 1,242.40 | € 1,376.26 | € 1,329.33 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,637.20 | € 1,554.17 | € 1,727.13 | € 1,639.54 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 1,490.26 | € 1,414.68 | € 1,580.26 | € 1,500.12 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 641.61 | € 609.07 | € 731.61 | € 694.51 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 5,690.74 | € 6,140.67 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €3.000) |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 5,444.80 | € 5,876.42 |
| 2.7 | Ποσό εργασιών για διορθωτικές εργασίες για 5 χρόνια (Επισυναπτόμενο 5) | € 3,250.00 | € 3,850.00 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €130.000) | € 137,165.38 | € 138,440.67 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 26,061.42 | € 26,303.73 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 140,169.44 | € 142,026.42 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | Σ. Χούτρης & Υιοί Λτδ | Panaos Ltd |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | Mercedes Benz/ Atego 1321 A – 4X4 | Mercedes Benz/ Atego 1321 A – 4X4 |
|  | Χώρα προέλευσης: | Γερμανία | Γερμανία |
| Αρ. παρ. | Προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητείται |  |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | Τo όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Nαι | Nαι |
| 1.2 | Το όχημα να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Nαι | Nαι |
| 1.3 | Το όχημα θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει εξοπλισμό και υλικά σε ασφαλτοστρωμένους και μη-ασφαλτοστρωμένους δρόμους και ως εκχιονιστικό με λεπίδα, κάτω από τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. (Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: μεταξύ -5°C και + 43°C). | Nαι | Nαι |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| 2.1 | Γενικά Το πλαίσιο θα είναι του τύπου 4Χ4 με μονή καμπίνα επιβατών. Το μεταξόνιο να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις διαστάσεις της υπερκατασκευής όπως περιγράφεται. | Nαι WB:3560mm | Nαι WB:3560mm |
| 2.2 | Μικτό βάρος (G.V.W): 10 τόνοι ή μεγαλύτερο Το φορτηγό όταν θα έχει τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος την λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει εκτός από το γερανό, επιπρόσθετο φορτίο 1,5 τόνου. | Nαι, 13.500Kg | Nαι, 13.500Kg |
| 2.3 2.3.1 | Κινητήρας Υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος κινητήρας με μεγίστη ισχύ 150 kW ή περισσότερη και οι εκπομπές καυσαερίων να είναι σύμφωνα με το πρότυπο Euro6d | Nαι, 155kW | Nαι, 155kW |
| 2.4 2.4.1 | Μετάδοση κίνησης Κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων ή μηχανικό με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων (automated) κατάλληλο για χρήση ως εκχιονιστικό. | Nαι Automated | Nαι Automated |
| 2.5 | Σύστημα ανάρτησης Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα αυτών των διαστάσεων και βάρους που να παρέχει ασφάλεια και άνεση. Να υπάρχουν αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers) τουλάχιστο στον ένα άξονα. | Nαι | Nαι |
| 2.6 | Σύστημα πέδησης |  |  |
| 2.6.1 | Ανεξάρτητo σύστημα φρένων διπλού κυκλώματος, με σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ABS). | Nαι | Nαι |
| 2.6.2 | Nα υπάρχει μηχανόφρενο (engine brake) ή πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) ή επιβραδυντή (retarder) ή άλλο παρόμοιο σύστημα. | Nαι Engine Brake | Nαι Engine Brake |
| 2.6.3 | Να υπάρχει ανεξάρτητη πέδηση στάθμευσης. | Nαι | Nαι |
| 2.7 | Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Nαι | Nαι |
| 2.8 | Τροχοί και ελαστικά |  |  |
| 2.8.1 | Μονοί τροχοί και στους δύο άξονες με ελαστικά κατάλληλα για κίνηση εντός και εκτός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. | Nαι, cross country | Nαι, cross country |
| 2.8.2 | Τα ελαστικά να είναι ακτινωτά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic) | Nαι | Nαι |
| 2.9 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |  |
| 2.9.1 | Χωρητικότητα: όχι λιγότερη από 120 L. Να έχει καπάκι που να κλειδώνει. | Nαι, 120L | Nαι, 120L |
| 2.10 | Συσσωρευτής Βαρετού τύπου, χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση τουλάχιστον 110Ah . | Nαι, 165Ah | Nαι, 165Ah |
| 2.11 2.11.1 | Φωτισμός Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Nαι | Nαι |
| 2.11.2 | Στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχει 7πολικός ρευματοδότης για την παροχή ρεύματος για τα φώτα ρυμουλκούμενης άμαξας. | Nαι | Nαι |
| 2.11.3 | Στο πάνω δεξιό και αριστερό μέρος της καμπίνας του οχήματος να τοποθετεί ζεύγος από αναλάμποντα φώτα (φάροι), χρώματος πορτοκαλί, που να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα από ανεξάρτητο διακόπτη στην καμπίνα του οχήματος | Nαι | Nαι |
| 3 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ Η καμπίνα να δέχεται 3 άτομα περιλαμβανομένου του οδηγού και να είναι: | Nαι | Nαι |
|  | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο. | Nαι | Nαι |
|  | στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Nαι | Nαι |
|  | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: | Nαι | Nαι |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Nαι | Nαι |
|  | Ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον μπροστά | Nαι | Nαι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. | Nαι | Nαι |
|  | καθίσματα συνοδηγού/ων με ζώνες ασφαλείας. | Nαι | Nαι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Nαι | Nαι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς, ηλεκτρικά ή μηχανικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες για θέαση πίσω. | Nαι | Nαι |
|  | σύστημα κλιματισμού. | Nαι | Nαι |
|  | σύστημα αποθάμβωσης και αποπάγωσης ανεμοθώρακα | Nαι | Nαι |
|  | Ραδιόφωνο με USB, ΑΜ/FM. | Nαι | Nαι |
|  | Bluetooth για ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου | Nαι | Nαι |
|  | χαλάκια πατώματος. | Nαι | Nαι |
|  | πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Nαι | Nαι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Nαι | Nαι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Nαι | Nαι |
|  | ωρόμετρο | Nαι | Nαι |
|  | όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα αν υπάρχουν αερόφρενα | Nαι | Nαι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Nαι | Nαι |
|  | όργανο ένδειξης ή λυχνία θερμοκρασίας νερού ψύξης | Nαι | Nαι |
|  | προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού. | Nαι | Nαι |
|  | λυχνία ή μετρητή για τη φόρτιση του συσσωρευτή. | Nαι | Nαι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Nαι | Nαι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Nαι | Nαι |
|  | διακόπτη για εκκίνηση και άλλες βασικές λειτουργίες. | Nαι | Nαι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Nαι | Nαι |
| 4. | ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ (ΚΑΣΙΑ) |  |  |
| 4.1 4.1.1 | Κατασκευή και γενική περιγραφή Η κιβωτάμαξα (κάσια) να είναι ορθογώνιου σχήματος από χάλυβα, με ανοιγόμενες τις πλαϊνές και την πίσω πόρτα. Η κατασκευή πρέπει γενικά να διέπεται από τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. | Nαι | Nαι |
| 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 | Διαστάσεις Εσωτερικό μήκος: 4 m (±0,2m) Εσωτερικό πλάτος: 2,1 m Εσωτερικό καθαρό ύψος: 0.4 m | Nαι | Nαι |
| 4.2 | Ενίσχυση πλαισίου Το πλαίσιο να ενισχυθεί κατάλληλα με βοηθητικό / ενισχυτικό πλαίσιο (ψευδοπλαίσιο)(subframe). | Nαι | Nαι |
| 4.2.1 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Nαι | Nαι |
| 4.3 | Πάτωμα |  |  |
|  | Να κατασκευαστεί από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3mm με συγκολλημένα κατά διαστήματα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες εγκάρσιες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. | Nαι | Nαι |
|  | Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να έχουν ύψος 65mm και να έχουν σχήμα «Ι» ή «Π». Η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη από 260mm. | Nαι | Nαι |
|  | Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να κολληθούν σε δύο βαρετού τύπου δοκούς, με διατομή σχήματος Π ή άλλης ισοδύναμης διατομής, ύψους όχι λιγότερο από 120 mm. (για το ΕΙΔΟΣ Β μπορεί να είναι 100mm). | Nαι | Nαι |
|  | Η εφαρμογή της υπερκατασκευής στο πλαίσιο του οχήματος να είναι τέτοια ώστε το ύψος του πατώματος της κιβωτάμαξας από το έδαφος να είναι το ελάχιστο δυνατό. | Nαι | Nαι |
| 4.4 | Πλευρές. |  |  |
| 4.4.1 | Να έχουν ύψος 45cm και να είναι ανοιγόμενες, κατασκευασμένες από χαλύβδινη λαμαρίνα. Στις πλευρικές και την πίσω πόρτα να κολληθούν γάντζοι για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. | Nαι | Nαι |
| 4.4.2 | Μπροστινή πλευρά Το ύψος της μπροστινής πλευράς της κιβωτάμαξας να είναι 40cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 3mm. | Nαι | Ναι |
| 4.4.3 | Πίσω πόρτα Η πίσω πόρτα να στερεωθεί αρθρωτά σε αμφότερες τις πάνω και κάτω αρθρώσεις, ώστε να επιτρέπει περιστροφή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Στις αρθρώσεις να χρησιμοποιούνται πείροι που θα αφαιρούνται για να ανοίγει η πόρτα. Η πίσω πόρτα, όταν ανοίγει να συγκρατείται από δυνατές αλυσίδες καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μη κάνουν θόρυβο. | Nαι | Nαι |
| 5 | Ανυψωτικός μηχανισμός (Κρίκος) |  |  |
| 5.1 | Ο κρίκος να είναι καινούριος, υδραυλικός. Το μοντάρισμα του κρίκου να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν γρασαδόροι. Να φέρει σήμανση CΕ και επίσης να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CΕ από τον εγκαταστάτη του για την εγκατάσταση του στο όχημα. | Nαι AFHYMAT SCISSOR-13T CE certificate | Nαι PENTA BL360 11-21t |
| 5.2 | Η δυναμικότητα του κρίκου πρέπει να είναι επαρκής για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο (φορτίο + βάρος κάσιας + συντελεστής ασφάλειας). | Nαι, 13 t | Nαι, 11-21 t |
| 5.3 | Τα χειριστήρια για τον κρίκο (εμπλοκή – δυναμολήπτη - PΤΟ) να τοποθετηθούν σε εργονομική θέση στην καμπίνα του οδηγού και να μαρκαριστούν με σαφή και ανεξίτηλα σημάδια. Κατά την ενεργοποίηση του δυναμολήπτη και ανύψωση της κάσιας να ανάβει προειδοποιητική κόκκινη λυχνία μέσα στη καμπίνα. | Nαι | Nαι |
| 5.4 | Η διάμετρος του πείρου της κάσιας να μην είναι μικρότερη από 40mm. | Nαι | Nαι, 45mm |
| 5.5 | Στο δοχείο του λαδιού του υδραυλικού να υπάρχει δείκτης της στάθμης του λαδιού και εξαεριστήρας. | Nαι | Nαι |
| 6 | ΓΕΡΑΝΟΣ |  |  |
|  | Μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας να εγκατασταθεί ένας υδραυλικός γερανός που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | Nαι Ferrari 540-A1 | Nαι HIAB X-CLX044B-2 |
|  | Όλες οι λειτουργίες του να είναι υδραυλικές εκτός από την οριζόντια επέκταση των σταθεροποιητών (outriggers). | Nαι | Nαι |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία για τουλάχιστον δύο ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C. | Nαι | Nαι |
|  | Θέση κατά την διακίνηση: Συμπτυγμένος στο χώρο μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας. Το ολικό ύψος του από το έδαφος να μην υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα (όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση). | Nαι ≈2,91m | Nαι ≈2,93m |
|  | Ασφαλής ικανότητα ανύψωσης: ´Oχι λιγότερη από 700 kg σε ακτίνα 5 μέτρα. | Nαι, 725Kg | Nαι, >700Kg |
|  | Μεγίστη οριζόντια επέκταση: 4,9 μέτρα ή μεγαλύτερη. | Nαι, 5m | Nαι, 6,1m |
|  | Μεγίστη κάθετη ανύψωση: 5,5 μέτρα από το έδαφος. | Nαι, 7,5m | Nαι, 7,5m |
|  | Γωνία περιστροφής: όχι λιγότερη από 360° | Nαι, 370° | Nαι, 380° |
|  | Αριθμός σταθεροποιητών: 2, ελεγχόμενοι από κιβώτιο με βαλβίδες ελέγχου, εκτός από την οριζόντια επέκταση τους. | Nαι | Nαι |
|  | Ολικό πλάτος οχήματος με συμπτυγμένο το γερανό: όχι περισσότερο από 2,50 m | Nαι | Nαι |
|  | Χειριστήρια Ελέγχου: Διπλά (τοποθετημένα και στις δύο πλευρές) με σαφείς ενδείξεις χειρισμού / λειτουργίας. | Nαι | Nαι |
|  | Ικανότητα γάντζου (Ασφαλές Φορτίο Λειτουργίας): περισσότερο από 1250 kg. Ο γάντζος πρέπει να διαθέτει ασφάλεια (σύρτη). Να αναφερθεί με πιο πρότυπο συνάδει (π.χ. BS2903 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα της Ε.Ε. ή του ISO). | Nαι 3200Kg EN1299 | Nαι 2000Kg EN1677 |
|  | Μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να προστατεύσει το υδραυλικό σύστημα όταν η πίεση υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη. | Nαι | Nαι |
|  | Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε το φορτίο να μην υποχωρεί προς τα κάτω, σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. | Nαι | Nαι |
|  | Ο γερανός να φέρει τη σήμανση «CE». | Nαι | Nαι |
|  | Υπολογισμοί για τη σταθερότητα του γερανού με επέκταση των βραχιόνων στην ακραία πλευρική θέση με μέγιστο φορτίο και τους σταθεροποιητές τοποθετημένους σε θέση εργασίας να υποβληθούν για το μοντέλο του οχήματος μόλις αυτό γίνει γνωστό στον κατασκευαστή της υπερκατασκευής. | Nαι | Nαι |
|  | H εφαρμογή (μοντάρισμα) του γερανού να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή γερανών. | Nαι | Nαι |
| 7 | Πλάκα στήριξης προσαρτημάτων (Implement mounting plate) |  |  |
| 7.1 | Η πλάκα θα πρέπει να συνάδει με το πρότυπο, DIN76060 type B, cat 3, ώστε να μπορεί να στηρίζει την Λεπίδα εκχιονισμού | Nαι | Nαι |
| 8 | Λεπίδα Εκχιονισμού |  |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ψηλής αντοχής που αντέχει στη διάβρωση με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία. Θα χρησιμοποιείται για καθαρισμό χιονιού και μικρής ποσότητας χώματος σε δρόμους. | Nαι, KahlBacher HES270 | Nαι, Schmidt Cirron SL30 |
|  | Να συνοδεύεται από πλάκα ανάρτησης που θα προσαρμοστεί στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του οχήματος και πάνω στην οποία θα προσαρμόζεται εύκολα η λεπίδα μόνο από τον οδηγό-χειριστή. | Nαι | Nαι |
|  | Να φέρει σύστημα αυτόματης παράκαμψης εμποδίων και ανωμαλιών οδοστρώματος με ελατήρια απορρόφησης κραδασμών ή άλλο σύστημα. Επίσης, να φέρει και σύστημα προστασίας από πλευρικά κτυπήματα, με άμεση επαναφορά σε θέση εργασίας. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος. | Nαι | Nαι |
|  | Να φέρει σύστημα ανεβάσματος-κατεβάσματος της λεπίδας και ρυθμίσεως των γωνιών αυτής προς τα δεξιά και αριστερά. | Nαι | Nαι |
|  | Να ελέγχεται από χειριστήριο (ενσύρματο ή ασύρματο) στο θάλαμο οδήγησης του οχήματος. | Nαι | Nαι |
|  | Να φέρει προειδοποιητικά φώτα στις δύο άκρες. | Nαι | Nαι |
|  | Οι κοπτικές ακμές της λεπίδας (ακρολέπιδα και μεσαίες λεπίδες κοπής) να είναι από μέταλλο τύπου HARDOX και να αντικαθίστανται εύκολα. Να έχουν αντοχή στην τριβή, την οξείδωση, και τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και κατάλληλη συμπεριφορά έναντι της ασφάλτου (μη καταστροφή). Να αναφερθεί το πάχος τους και το ύψος τους. | Nαι | Nαι |
|  | Να φέρει ειδικά πέδιλα ή τροχούς για την καλή στήριξή της κατά την αποσύμπλεξη από το όχημα και την σταθεροποίησή της στη θέση εναπόθεσης. | Nαι | Nαι |
|  | Να φέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σύστημα απαραίτητο για την καλή απόδοση και λειτουργία της λεπίδας. | Nαι | Nαι |
|  | Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει με κατάλληλο στεγανό ρευματοδότη πού θα τοποθετείται στη μάσκα ή στην ποδιά του οχήματος. | Nαι | Nαι |
|  | Διαστάσεις Μήκος λεπίδας: 3000 mm ή μεγαλύτερο, Τύπος λεπίδας: ευθεία, διατομής καμπύλης μορφής Γωνία κλίσεως δεξιά /αριστερά: 25° τουλάχιστον Ύψος λεπίδας: τουλάχιστον 800 mm Βάρος (χωρίς την πλάκα προσαρμογής): Να δηλωθεί Τάση χειριστηρίου: Συμβατό με το προσφερόμενο όχημα | Nαι 3160mm 34° 1150mm 750Kg 24V | Nαι 3000mm 32° 930mm 810Kg 24V |
|  | Να φέρει σήμανση CE. Να υποβληθεί πιστοποιητικό συμβατότητας CoC. | Nαι, CE cert. | Nαι, CE cert. |
|  | Το χρώμα της να είναι πορτοκαλί RAL2011 ή παραπλήσιο. | Nαι | Nαι |
| 9 | Βοηθητικές κατασκευές |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα: | Nαι | Nαι |
|  | Κιβώτιο εργαλείων πλαστικό ή κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1.5 ή 2.0 mm και μπογιατισμένο με εποξική μπογιά. Να στερεωθεί πάνω στο πλαίσιο σε βολικό σημείο κάτω από το πάτωμα και να έχει περίπου τις πιο κάτω διαστάσεις ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο. | Nαι | Nαι |
|  | Πλάτος: 450 – 650 mm Ύψος: 300 - 400 mm Βάθος: 450 - 600mm | Nαι | Nαι |
|  | Η πόρτα του να ανοίγει από πάνω προς τα κάτω και να έχει κλειδαριά. | Nαι | Nαι |
|  | Γάντζοι να κολληθούν στις πλευρικές και την πίσω πόρτα για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. Επίσης στο μπροστινό και το πίσω μέρος του πατώματος της κάσιας να τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνιές, τέσσερις βαρετού τύπου γάντζοι βυθιζόμενου τύπου για πρόσδεση βαρετού φορτίου που θα μεταφέρει το φορτηγό. Οι γάντζοι να στερεωθούν στο πλαίσιο της κάσιας σε κατάλληλο δυνατό σημείο. | Nαι | Nαι |
| 10 | Δοχείο νερού: Να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση κάτω από την κάσια. Να έχει χωρητικότητα περίπου 30 λίτρων και να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και ρουπινέτο μπίλιας που κλειδώνει και οπή καθαρισμού στο κάτω μέρος. | Nαι | Nαι |
| 11 | Λασπωτήρες πίσω τροχών Να κατασκευαστούν από κατάλληλα ενισχυμένη χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm και μπορούν να στερεωθούν απευθείας κάτω από το πάτωμα. Στο πίσω μέρος τους να υπάρχουν επιπρόσθετοι ελαστικοί λασπωτήρες. | Ναι | Ναι |
| 12 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ |  |  |
|  | Το φορτηγό να διαθέτει πίσω τραβηκτήρα που να μπορεί να έλκει καρότσα με φορτίο συνολικού βάρους 2,8 τόνων και να είναι κατάλληλος για τη χρήση άμαξας με τραβηκτήρα με θηλειά (eye type). Επίσης να υπάρχει 7πολικός ρευματοδότης (24V) για σύνδεση με το σύστημα φωτισμού της μηχανής ή καρότσας που θα σύρεται. | Nαι | Nαι |
| 13 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
|  | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να παραδοθεί με το όχημα και αν υπάρχει χώρος να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Nαι | Nαι |
|  | Αντιολισθητικές αλυσίδες για όλους τους τροχούς | Nαι, RUD | Nαι |
|  | Εργαλεία αλλαγής τροχών (να περιλαμβάνονται ανυψωτήρας [γρύλλος] κατάλληλης δυναμικότητας, κλειδί τροχών κλπ). | Nαι | Nαι |
|  | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης. | Nαι | Nαι |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Nαι | Nαι |
|  | Ένας πυροσβεστήρας ξηρού τύπου (χωρητικότητας περίπου 2 kg) στερεωμένος στο εσωτερικό της καμπίνας του οδηγού σε κατάλληλη θέση για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. | Nαι | Nαι |
|  | Ένα καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το ανάλογο περιεχόμενο. | Nαι | Nαι |
| 14 14.1 | ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. | Ναι | Ναι |
| 14.2 | Όλες οι κοιλότητες που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. Το τελικό χρώμα τόσο της καμπίνας όσο και της υπερκατασκευής θα επιλεγούν από τα διαθέσιμα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή. | Nαι | Nαι |
| 14.3 | Το χρώμα του οχήματος να είναι πορτοκαλί RAL2011 ή παραπλήσιο. | Nαι, RAL2011 | Nαι, RAL2011 |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Προσφερόμενη Εγγύηση (σε χρόνια ή/ και χλμ.) |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. | Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 90.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Τρία (3) χρόνια ή 90.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Τρία (3) χρόνια ή 90.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. |
| Μπογιά και σκουριά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | Πέντε (5) χρόνια | Πέντε (5) χρόνια |

* Να συμπληρωθεί η προσφερόμενη εγγύηση.

Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη εγγύηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη (χρονικά και χιλιομετρικά) απαιτούμενη. Στην περίπτωση, που η προσφερόμενη εγγύηση, που θα συμπληρωθεί, είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται.

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.21.013 Αρ. τηλ.: 22800529 | 20 Απριλίου, 2021 |
| --- | --- |

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.013.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 20/4/21 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €137.165,38 | €140.169,44 |
|  | Panaos Ltd | 2 | €138.440,67 | €142.026,42 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2). Και οι δύο προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έτσι η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των τιμών των προσφορών.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε τις τιμές των προσφορών με σκοπό να εντοπιστούν  οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά και εντόπισε τα πιο κάτω λάθη:

  - O προσφέρων αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ) στο «Επισυναπτόμενο αρ. 5» (Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες), έχει κάνει λάθος στον πολλαπλασιασμό της τιμής μονάδος της τιμής της εργατοώρας Χ 50. Η Επιτροπή έκανε τη σχετική διόρθωση.

  - Ο προσφέρων αρ. 2 (Panaos Ltd) έχει κάνει αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό της συνολικής τιμής συντήρησης. Στην πρόσθεση του κόστους συντήρησης του οχήματος (Επισυναπτόμενο 2) με το κόστος συντήρησης του υπόλοιπου εξοπλισμού και για τα 5 χρόνια, είναι σε όλες τις περιπτώσεις (για κάθε χρόνο) κατά €25 λιγότερο από το πραγματικό. Η Επιτροπή έχει κάνει και εδώ τις σχετικές διορθώσεις.

- Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν από τους δύο προσφέροντες.   Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ) την υποβολή μερικών στοιχείων για τις προδιαγραφές και επιπρόσθετες οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή του οχήματος. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ζητήσει από τον προσφέροντα αρ. 2 (Πανάος Λτδ) επιπρόσθετες οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή του οχήματος. Αντίγραφα των διευκρινιστικών επιστολών με ημερομηνία 20/4/21, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.013.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 22 Απριλίου, 2021 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.013.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  22/4/21 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους δύο προσφέροντες αρ. 1 και 2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν οι δύο προσφέροντες ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και οι προσφορές τους είναι αποδεκτές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό και λεπίδα εκχιονισμού, κατασκευής Μercedes Benz και μοντέλου Atego 1321 A 4X4  στην τιμή των €137,165,38 συν το ΦΠΑ. (€131.474,64 για το όχημα με τον εξοπλισμό + €5.690,74 για τη συντήρηση για 5 χρόνια +ΦΠΑ).

- Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5,5% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφόροδότες/προμηθευτές.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο συνεδριών.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |