| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.005.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

8 Μαρτίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3535975 ημερ. 23/1/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4862 (γνωστοποίηση 125) και ημερομηνία  1η Φεβρουαρίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.005.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4862 | Γν.: 125 | Ημερ.: 1/2/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 23/1/2019 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 1/3/2019 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 1/6/2019 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €20.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) €18.500 προμήθεια και €1.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.023.004 ημερ. 16/1/19 Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήματος Δημοσίων Έργων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/διευκρινιστικών Εγγράφων: | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Uniplant Ltd

Sakis Kazamias Astiko Prasino Ltd

Ledra Engineering Ltd

AB AGROPOLIS Ltd

A.M.A. CHARALAMBOUS LTD

L. LAMBROU AGRO LTD Zendia Machinery Ltd Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ Α/φοι Πατσαλή Λτδ P.A.A. Charalambous Garage Ltd M.C. Ordinatio Maintenance Limassol Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων λήφθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές και μια (η αρ. 5 πιο κάτω) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.A.A. Charalambous Garage Ltd | 1 | €15.200,00 | €15.081,41 |
|  | L. LAMBROU AGRO LTD | 2 | €16.995,00 | €16.664,35 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 3 | €17.390,00 | €17.341,51 |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 4 | €19.886,00 | €19.744,49 |
|  | Σίμο Κωνσταντίνο | 5 | €25.065.00 | Δεν αξιολογήθηκε |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η προσφορά αρ. 5 λήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον κο Σίμο Κωνσταντίνο (Εμπόριο-Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Ενοικιάσεις Μηχανημάτων), Χαλκιδική, Ελλάδα για το ποσό των €25.065, και δεν αξιολογήθηκε γιατί σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1.2 και 8.2.1 των όρων του διαγωνισμού «Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy)»

Ο προσφέρων αρ.1 (P.A.A. Charalambous Garage Ltd), όπως φαίνεται και στον Πίνακα Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών, δεν υπέβαλε τα πιο κάτω στοιχεία και έντυπα:

- Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου

- Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 8)

- Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3)

- Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών (Έντυπο 10)

- Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 2)

- Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3)

- Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες (Επισυναπτόμενο 5)

- Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης (Επισυναπτόμενο 6)

- Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης (Επισυναπτόμενο 9)

Η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα επειδή και το Έντυπο 1 (Πίνακας Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές) δεν ήταν συμπληρωμένο (σε 4 παραγράφους δεν αναγραφόταν τίποτε) ούτε υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τη δήλωση συμμόρφωσης είτε των προδιαγραφών σε όσες παραγράφους δηλώθηκε «Ναι» είτε σε όσες δεν δηλώθηκε οτιδήποτε. Σύμφωνα με τη σημείωση αρ. 1 στο Έντυπο 1  «Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική». Ειδικά όσον αφορά την παρ. 3 στην οποία ζητείται εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, η μη συμπλήρωση της στήλης θεωρείται ως αρνητική απάντηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ως εκ τούτου η προσφορά απορρίπτεται.

Με βάση τα πιο πάνω οι προσφορές με αρ. 2, 3 και 4 ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω, ενώ η προσφορά αρ. 1 δεν ικανοποιεί τα κριτήρια.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των τριών προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 9,5%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων μηχανών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Έχουν αποσταλεί μια διευκρινιστική επιστολή στον Σπύρο Σταυρινίδης Λτδ και μια στην Zendia Machinery Ltd. Αντίγραφα των επιστολών καθώς και των απαντητικών επιστολών των προσφερόντων, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | L. LAMBROU AGRO LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | CARAVAGGI S.R.L/ BIO235 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.375,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.044,35 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.995,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.664,35 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Zanon Macchine Agrigole/BIO 160-B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €451,51 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.390,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.341,51 |

Με την προσφορά δεν υποβλήθηκαν τα Επισυναπτόμενα αρ. 2,3,5,6 και 9, επειδή εκ παραδρομής αυτό δεν αναφερόταν στην παράγραφο 8.3.Β των οδηγιών σύνταξης των προσφορών, στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή ζήτησε με επιστολή ημερομηνίας 5/3/19 από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έγγραφα. Ο προσφέρων υπέβαλε συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα πιο πάνω έντυπα στις 6/3/19 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα  3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη της προσφοράς, των εντύπων που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Green Produzione/ CIP 1500 Y36 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.459,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (3,5% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.317,49 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.886,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.744,49 |

Όπως και στην προηγούμενη προσφορά αρ. 3, δεν υποβλήθηκαν τα Επισυναπτόμενα αρ. 2,3,5,6 και 9 ούτε το Έντυπο 8 (Δήλωση πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης) Η Επιτροπή ζήτησε με επιστολή ημερομηνίας 5/3/19 από τους προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έγγραφα. Ο προσφέρων υπέβαλε συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα πιο πάνω έντυπα στις 6/3/19 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα  3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη της προσφοράς, των εντύπων που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων στον προσφέροντα αρ. 2 (L. LAMBROU AGRO LTD), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | L. LAMBROU AGRO LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | CARAVAGGI S.R.L/ BIO235 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.375,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.995,00 |
| Φ.Π.Α. (19%) | €3.229,05 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 P.A.A. Charalambous Garage Ltd | 2 L. lambrou Agro Ltd | 3 Zendia Machinery | 4 Spyros Stavrinides Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ελλιπής | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ελλιπή (μόνο ελάχιστα στοιχεία) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 10 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 3 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 19.005.ΕΠ.ΗΜΥ - Μηχανές θρυμματισμού κλαδευμάτων |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | P.A.A. Charalambous Garage Ltd | L. Lambrou Agro Ltd | Zendia Machinery Ltd | Spyros Stavrinides Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 13,200.00 | € 13,620.00 | € 16,890.00 | € 18,427.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €18.500) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 400.00 | € 386.47 | € 540.00 | € 521.74 | € 100.00 | € 96.62 | € 323.00 | € 312.08 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 400.00 | € 373.40 | € 830.00 | € 774.81 | € 100.00 | € 93.35 | € 249.00 | € 232.44 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 400.00 | € 399.98 | € 540.00 | € 487.05 | € 100.00 | € 90.19 | € 289.00 | € 260.66 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 400.00 | € 360.78 | € 925.00 | € 806.08 | € 100.00 | € 87.14 | € 299.00 | € 260.56 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 400.00 | € 360.78 | € 540.00 | € 454.67 | € 100.00 | € 84.20 | € 299.00 | € 251.75 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 2,000.00 | € 3,375.00 | € 500.00 | € 1,459.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €1.500) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1,881.41 | € 3,044.35 | € 451.51 | € 1,317.49 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €20.000) | € 15,200.00 | € 16,995.00 | € 17,390.00 | € 19,886.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 2,888.00 | € 3,229.05 | € 3,304.10 | € 3,778.34 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 15,081.41 | € 16,664.35 | € 17,341.51 | € 19,744.49 |

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (1)

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | P.A.A. Charalambous Garage Ltd | L. Lambrou Agro Ltd | Zendia Machinery Ltd | Spyros Stavrinides Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | Sariman S.A./ Cronos WC-40 | Caravaggi Srl/ BIO 235 | Zanon Macchine Argicole/ BIO 160-B | Green Produzione/ CIP 1500 Y36 |
| Χώρα προέλευσης: | Ελλάδα | Ιταλία | Ιταλία | Ιταλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Η μηχανή να είναι αυτοδύναμη (με δικό της κινητήρα) και εφαρμοσμένη σε πλαίσιο με ένα ή δύο άξονες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Το όλο σύστημα θα ρυμουλκείται από μικρό όχημα ή φορτηγό σε αυτοκινητόδρομους και πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελάχιστη ταχύτητα 80Km/hr). Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και με πλήρη την δεξαμενή καυσίμων. | Ναι Δεν φαίνεται σε φυλλάδια | Ναι 80Km/hr | Ναι | Ναι 80Km/hr |
| 1.3 | Πρέπει να συνάδει με τα τελευταία Ευρωπαϊκά και /ή Διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. Οδηγία 2006/42/EC – σήμανση CE). | Ναι | Ναι Δήλωση Συμμόρφωσης CE | Ναι | Ναι |
| 2 | ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να έχει τη δυνατότητα να θρυμματίζει, πράσινα υλικά που μπορεί να περιέχουν φύλλα, κλαδιά και κορμούς δέντρων με διάμετρο τουλάχιστον 140 mm, ρίζες που μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες χώματος, και ανάμεικτα υλικά ιδίως ινώδη όπως φοινικιές χωρίς να μπουκώνει. Να υποβληθεί λεπτομερής περιγραφή του συστήματος κοπής/θρυμματισμού. | Ναι 200 mm | Ναι 150 mm | Ναι 150 mm | Ναι 150 mm |
|  | Απόδοση: Να μπορεί να αποδίδει περίπου 10 κυβικά μέτρα θρυμματισμένου υλικού (στην εξαγωγή) από χλωρά κλαδεύματα σε μια ώρα. | Ναι, 9m³/h | Ναι, 10m³/h | Να, 13m³/h | Ναι, 10m³/h |
|  | Κινητήρας: Πετρελαιοκίνητος με ηλεκτρικό εκκινητή και με ισχύ ανάλογη με τις απαιτήσεις της μηχανής (24 kW ή μεγαλύτερη). | Ναι, 29,4 kW (40HP) | Ναι, 26,9 kW ISUZU 3CE1 (36HP) | Ναι, 26 kW (35HP) | Ναι, 26,5kW (35HP) |
|  | Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στο σύστημα κοπής να γίνεται με κατάλληλο σύστημα (είτε με τροχαλίες και ιμάντες είτε με άλλο τρόπο) το οποίο να είναι καλυμμένο και να μη δημιουργεί κινδύνους για τους χειριστές. | Ναι | Ναι Με τροχαλίες και ιμάντες, καλυμμένο σύστημα | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα τροφοδοσίας. Η χοάνη τροφοδοσίας να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά του υλικού προς το σύστημα κοπής. Η τροφοδοσία του υλικού (κλαδευμάτων) από τη χοάνη προς το σύστημα κοπής θα γίνεται μέσω μηχανικού συστήματος. Να περιγραφεί το σύστημα. | Ναι | Ναι Υδραυλικό σύστημα τροφοδοσίας | Ναι | Ναι |
|  | Ηλεκτρονικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης (“No-stress” power control system). | Δεν φαίνεται σε φυλλάδια | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει ρυθμιστή στροφών και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα ασφάλειας στη χοάνη τροφοδοσίας με μπάρα περιμετρικά ή τουλάχιστον στις τρεις πλευρές της χοάνης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα εξαγωγής θρυμματισμένου υλικού: Περιστρεφόμενο τουλάχιστο κατά 250° με σύστημα σταθεροποίησης στην θέση που θα επιλέγεται. Συστήματα με δυνατότητα περιστροφής μικρότερη των 360° θα πρέπει να μην καλύπτουν το τόξο στην πλευρά της χοάνης τροφοδοσίας. Το ύψος εξόδου του τεμαχισμένου υλικού να είναι ρυθμιζόμενο μέχρι 2,5±2% μέτρα από το έδαφος. | Δεν συμπληρώθηκε | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το πλαίσιο στο οποίο είναι στερεωμένη η μηχανή να διαθέτει βραχίονα ρυμούλκησης (τραβηκτήρα) με αυτόματο σύστημα φρένων και σε περίπτωση μονοαξονικού πλαισίου να φέρει βοηθητικό τροχίσκο (jokey wheel) και αν χρειάζεται επιπλέον στήριγμα (πόδι) ρυθμιζόμενου ύψους. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει αδιάβροχο σύστημα φώτων και 7- πολικό ρευματολήπτη με καλώδιο για ηλεκτρική παροχή από το ρυμουλκό όχημα. | Ναι Δεν φαίνεται σε φυλλάδια | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαστάσεων του βάρους, περιγραφή του συστήματος κοπής, στοιχεία κινητήρα κτλ. | Ναι , 560Kg Δεν δόθηκαν οι διαστάσεις | Ναι, 690Kg (WXLXH) 130X340X210 | Ναι, 890Kg (WXLXH) 148X360X250 | Ναι , 890Kg (WXLXH) 145X295X230 |
| 2.14 | Με το μηχάνημα να παραδοθούν προστατευτικό κάλυμμα και θήκη με βασικά εργαλεία και εργαλεία αλλαγής τροχού. Ένας ανταλλακτικός τροχός να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση πάνω στο πλαίσιο. | Δεν συμπληρώθηκε | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.15 | Με το μηχάνημα να παραδοθούν δύο σέτ εγχειριδίων χειρισμού και συντήρησης. | Δεν συμπληρώθηκε | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Εγγύηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής, για το κάθε μηχάνημα. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων του κόστους των εξαρτημάτων και του εργατικού κόστους. | Δεν συμπληρώθηκε | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.005 Αρ. τηλ.: 22800529 | 5 Μαρτίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.005.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 5/3/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.A.A. Charalambous Garage Ltd | 1 | €15.200,00 | €15.081,41 |
|  | L. LAMBROU AGRO LTD | 2 | €16.995,00 | €16.664,35 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 3 | €17.390,00 | €17.341,51 |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 4 | €19.886,00 | €19.744,49 |
|  | Σίμος Κωνσταντίνου | 5 | €25.065.00 | Δεν αξιολογήθηκε |

Η προσφορά αρ. 5 λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κο Σίμο Κωνσταντίνο (Εμπόριο-Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Ενοικιάσεις Μηχανημάτων), Χαλκιδική, Ελλάδα,  για το ποσό των €25.065, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε γιατί σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1.2 και 8.2.1 των όρων του διαγωνισμού «Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy)»

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).

- Ο προσφέρων αρ.1 (P.A.A. Charalambous Garage Ltd), όπως φαίνεται και στον Πίνακα Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών, δεν υπέβαλε τα πιο κάτω στοιχεία και έντυπα:

- Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου

- Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 8)

- Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 3)

- Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών (Έντυπο 10)

- Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 2)

- Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3)

- Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες (Επισυναπτόμενο 5)

- Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης

(Επισυναπτόμενο 6)

- Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης (Επισυναπτόμενο 9)

Η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα επειδή και το Έντυπο 1 (Πίνακας Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές) δεν ήταν συμπληρωμένο (σε 4 παραγράφους ο πίνακας είναι κενός) ούτε υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τη δήλωση συμμόρφωσης είτε των προδιαγραφών σε όσες παραγράφους δηλώθηκε «Ναι» είτε σε όσες δεν δηλώθηκε οτιδήποτε. Η προσφορά δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Σύμφωνα με τη σημείωση αρ. 1 στο Έντυπο 1  «Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική». Ειδικά όσον αφορά την παρ. 3 στην οποία ζητείται εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, η μη συμπλήρωση της στήλης θεωρείται ως αρνητική απάντηση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ως εκ τούτου η προσφορά απορρίπτεται.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από μελέτη της προσφοράς αρ. 2 (L. LAMBROU AGRO LTD) και των εντύπων που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

- Ο προσφέρων αρ. 3 (Zendia Machinery Ltd) δεν υπέβαλε με την προσφορά τα Επισυναπτόμενα αρ. 2,3,5,6 και 9 επειδή εκ παραδρομής αυτό δεν αναφερόταν στην παράγραφο 8.3.Β των οδηγιών σύνταξης των προσφορών, στα έγγραφα του διαγωνισμού. Τα ίδια έντυπα σύν το Έντυπο 8 (Δήλωσης πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης) δεν υποβλήθηκαν ούτε από τον προσφέροντα  αρ. 4 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ).  Η Επιτροπή ζήτησε από τους δυο προσφέροντες, με επιστολές ημερομηνίας 5/3/19 αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, να υποβάλουν συμπληρωμένα τα πιο πάνω έντυπα.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.005.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 8 Μαρτίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.005.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 8/3/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έντυπα που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους προσφέροντες αρ. 3 (Zendia Machinery Ltd) και  αρ. 4 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ), αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα των προσφορών που υποβλήθηκαν  αποφάσισε ότι οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να  αξιολογηθούν περαιτέρω. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των δύο προσφορών.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των υπόλοιπων εγγράφων της προσφοράς, του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές, έχει αποφασίσει ότι οι προσφορές με αρ. 2, 3 και 4 ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία L. LAMBROU AGRO LTD, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια μιας μηχανής θρυμματισμού κλαδευμάτων, κατασκευής Caravaggi Srl και μοντέλου BIO 235, στην τιμή των €16,995,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |