| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.21.018.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

11 Μαΐου, 2021

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς και άμαξας μεταφοράς του

για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 4712707 ημερ. 14/4/2021) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4978 (γνωστοποίηση 889) και ημερομηνία  23 Απριλίου, 2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.018.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς και άμαξας μεταφοράς του για το Τμήμα Δημοσίων Έργων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4978 | Γν.: 889 | Ημερ.: 23/4/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 14/4/2021 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 7/5/2021 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 7/11/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €24.850 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 5.23.01/16 ημερ. 6/4/21 από Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λευκωσία |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Ένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς με άμαξα μεταφοράς του, για το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λεμεσό.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβε μόνο η εταιρεία ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μόνο μία προσφορά από τον οικονομικό φορέα ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD στην τιμή των €26.650 (χωρίς ΦΠΑ).

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.2 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και ως εκ τούτου ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,2% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από παλαιότερες προσφορές παρόμοιου εξοπλισμού που υποβλήθηκαν πριν μερικά χρόνια.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL PREHEATER |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας καζανιού με κινητήρα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.800,00 |
| Ποσό προμήθειας άμαξας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €26.650,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια, τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς στον προσφέροντα αρ. 1 (ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL PREHEATER |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας καζανιού με κινητήρα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.800,00 |
| Ποσό προμήθειας άμαξας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €26.650,00 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 8.3.Β (γ) | Ναι |
|  | Έντυπο τεχνικής προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 11 | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/μενο 5 | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες | Επισυν/μενο 6 | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4Α | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προμήθειας καζανιού (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό προμήθειας άμαξας (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD | 1 | €13.800 | €12.500 | €350 | €26.650 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- |
| Προσφέρων: | ΜΚ TTS LTD |
| Α. ΚΑΖΑΝΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΠΟΓΙΑΣ |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | Το καζάνι θα χρησιμοποιείται για την τήξη της θερμοπλαστικής μπογιάς πριν τη μεταφορά της στη μηχανή εφαρμογής της στο οδόστρωμα. | Ναι |
| 1.2 | Το καζάνι θα στερεωθεί πάνω σε άμαξα όπως περιγράφεται στο Μέρος Β των προδιαγραφών και να φέρει κατάλληλη βάση και σημεία πρόσδεσης με τρόπο που να μπορεί να αφαιρείται (π.χ. με βίδες). | Ναι |
| 1.3 | Πρέπει να είναι κατάλληλο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ακίνδυνα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από + 10° C μέχρι + 43° C. | Ναι + 10° C μέχρι + 43° C. |
| 1.4 | Το βάρος, οι διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του καζανιού να δοθούν (Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: Ύψος 100cm, Διάμετρος 90cm). | Ναι, tank diam. 90cm 1,0Χ1,0Χ1,6m |
| 1.5 | Να φέρει σήμανση CE και να συνάδει με της απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/42/CE. Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ (EC Declaration of Conformity). | Ναι, 2006/42/CE |
| 1.6 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για την εγκατάσταση (καζάνι και σωληνώσεις) πιστοποιητικό/έκθεση εξέτασης εγκατάστασης υγραερίου από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Προς τούτο θα πρέπει να ετοιμαστεί και υποβληθεί τεχνικός φάκελος όπως προβλέπεται στην οδηγία 2006/42/CE (περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διαγραμματικό σχέδιο με τις σωληνώσεις, εξοπλισμό και εξαρτήματα, δοκιμές πιέσεων, εκτίμηση κινδύνου και κατάλογο απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας). | Ναι |
| 2 | Χωρητικότητα Το καζάνι να έχει χωρητικότητα περίπου 300 λίτρων λειωμένης θερμοπλαστικής μπογιάς, έτοιμης για χρήση. | Ναι, 300 λίτρα |
| 3 | Καζάνι (δοχείο) |  |
| 3.1 | Τα τοιχώματα του καζανιού να είναι διπλά και ο ενδιάμεσος χώρος γεμάτος με θερμικό λάδι κατάλληλο για ψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη τήξη της θερμοπλαστικής μπογιάς. | Ναι, oil jacketed |
| 3.2 | Το κάλυμμα του καζανιού να αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού του. | Ναι, με βίδες |
| 3.3 | Πάνω από το στόμιο του καζανιού να υπάρχει κόσκινο για το κοσκίνισμα της μπογιάς πριν μπει στο καζάνι. | Ναι |
| 3.4 | Σε κατάλληλο χώρο πάνω στο καζάνι να υπάρχουν οδηγίες και προειδοποιήσεις για τη χρήση του. Επίσης να υπάρχουν θερμόμετρα για τις θερμοκρασίες του θερμικού λαδιού και του υλικού στο καζάνι. | Ναι 2 θερμόμετρα για λάδι και μπογιά |
| 3.5 | Η θυρίδα αδειάσματος της μπογιάς να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Να υπάρχει κατάλληλη χολέτρα μήκους 30-40 cm, που θα στερεώνεται στο καζάνι, για μεταφορά της λειωμένης μπογιάς σε μηχανή σήμανσης, ή άλλο δοχείο. Η θυρίδα να βρίσκεται σε ύψος περίπου 40-50cm από το επίπεδο του δαπέδου της άμαξας. | Ναι 30cm χολέτρα |
| 3.6 | Να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση ή από αύξηση της πίεσης στο καζάνι πέραν του κανονικού. | Ναι, Outlets (oil) & relief valve |
| 4. | Καυστήρας: |  |
| 4.1 | Να χρησιμοποιεί υγραέριο προπανίου/βουτανίου και να διαθέτει διακόπτες, ρυθμιστές και όλα τα άλλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του. Η αρχική ανάφλεξη να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά και να υπάρχει βοηθητικό σύστημα διατήρησης της φλόγας. | Ναι Electronic gas management system, auto ignition |
| 4.2 | Η παροχή υγραερίου να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση που σβήνει η φλόγα. | Ναι, flame – out protection |
| 4.3 | Να δοθεί η ικανότητα θέρμανσης και ο υπολογιζόμενος χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει ολόκληρο το υλικό στο καζάνι σε θερμοκρασία χρήσης, για διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. από 10° C και 30° C). Η θερμοκρασία τήξης του υλικού είναι 200-220°C. | Ναι 10°C -90΄ 30°C- 60΄ |
| 4.4 | Το σύστημα θέρμανσης του λαδιού και του υλικού να ελέγχεται θερμοστατικά για τις διάφορες προεπιλεγμένες θερμοκρασίες. | Ναι, Θερμοστάτης Dafnoss thermostat control |
| 5. | Αναδευτήρας: |  |
| 5.1 | Να υπάρχει ένας αναδευτήρας, που να καλύπτει ολόκληρο το εσωτερικό τοίχωμα και τον πυθμένα του δοχείου. Να κινείται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα από ένα βαρετού τύπου υδραυλικό κινητήρα μέσω κιβωτίου μείωσης στροφών, και να είναι σε θέση να ξεκινά ακόμη και σε ημίπηκτο (ιξώδες) υλικό. O υδραυλικός κινητήρας κινείται μέσω της μετατροπής της υδραυλικής πίεσης του λαδιού που διοχετεύεται σ’ αυτόν από την υφιστάμενη αντλία ψηλής πίεσης, σε περιστροφική κίνηση. | Ναι |
| 5.2 | Ο αναδευτήρας να αφαιρείται εύκολα από το καζάνι για καθάρισμα. | Ναι, με βίδες |
| 5.3 | Να υπάρχει ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας για περιπτώσεις υπερβολικού φορτίου στον αναδευτήρα. | Ναι, relief valve |
| 6. | Σωληνώσεις/εξαρτήματα/ διακόπτες: Οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι διακόπτες να ειδικά κατασκευασμένα για υγραέριο. Να υπάρχει διακόπτης υγραερίου στο χώρο των κυλίνδρων και κοντά στον καυστήρα. Η θέση του κεντρικού διακόπτη να είναι σηματοδοτημένη με πινακίδα που να γράφει «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ» με κόκκινα γράμματα, ύψους 5cm. Όλες οι ηλεκτροβαλβίδες να φέρουν σήμανση CE. Οι σωληνώσεις υγραερίου να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1057 ή αντίστοιχο και να είναι χρώματος κίτρινου. | Ναι Ναι |
| 7. | Κύλινδροι υγραερίου: Να υπάρχει σήμανση στο χώρο στερέωσης δύο κυλίνδρων υγραερίου που να προειδοποιεί ότι υπάρχει υγραέριο, εύφλεκτη ουσία και ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου. Με το καζάνι να παραδοθούν γεμάτες οι δύο φιάλες υγραερίου. | Ναι |
| 8. | Χρώμα: Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες να ασταρωθούν και μπογιατιστούν με πορτοκαλί μπογιά ανθεκτική σε ψηλές θερμοκρασίες. | Ναι |

| Β. ΑΜΑΞΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| --- |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |
| 1. | Γενικά Η άμαξα θα ρυμουλκείται από διπλοκάμπινο όχημα (βάρους ≈1,800Kg) Η τοποθέτηση των καζανιών και των φιαλών υγραερίου (35 κιλά έκαστη) στην άμαξα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η κατανομή βάρους να μην προκαλεί υπερφόρτωση του συστήματος ζεύξης ή ανατροπή προς τα πίσω της άμαξας. Η άμαξα να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο και Κανονισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εγγραφεί στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. | Ναι, sketch |
| 2. | Διαστάσεις: |  |
| 2.1 | Συνολικό πλάτος: Να μην υπερβαίνει τα 2,3 m. | Ναι, περίπου 2m |
|  | Εσωτερικό πλάτος: περίπου 1,5m | Ναι, περίπου 1,5m |
| 2.2 | Εσωτερικό μήκος: τόσον όσο να χωρεί το καζάνι και τον κινητήρα συν περίπου 1.5 m. (δηλ. περίπου 3m) | Ναι, περίπου 3m |
| 2.3 | Ύψος των πλευρών: 0.4 - 0.45 m. | Ναι |
| 3. | Ικανότητα φορτίου: Να μπορεί να μεταφέρει το βάρος του καζανιού (συμπεριλαμβανομένων του κινητήρα, των δύο φιαλών υγραερίου και των εξαρτημάτων) συν 500kg επιπλέον. | Ναι, 3500Kg |
| 4. | Κατασκευή: | Ναι |
| 4.1 | Να έχει τέσσερις τροχούς (δύο σε κάθε πλευρά) σε δύο άξονες. Η απόσταση μεταξύ των αξόνων να είναι η μικρότερη δυνατή χωρίς να δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. | Ναι |
| 4.2 | Οι πλευρικές και η πίσω πλευρά να είναι ανοιγόμενες. | Ναι |
| 4.3 | Το δάπεδο της πλατφόρμας να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητική λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους και το ύψος του από το οδόστρωμα να είναι το χαμηλότερο δυνατό. | Ναι |
| 4.4 | Πάνω στο πλαίσιο της άμαξας να υπάρχουν γάντζοι για δέσιμο υλικών κατά τη μεταφορά. | Ναι |
| 4.5 | Αν χρειαστεί να τοποθετηθούν λασπωτήρες στους τροχούς. | Ναι |
| 4.6 | Να υπάρχει εύκολος τρόπος (σκάλα ή σκαλί) για πρόσβαση στην άμαξα από το έδαφος. | Ναι |
| 5. | Τραβηκτήρας: Να υπάρχει τραβηκτήρας τύπου μπίλιας (διαμ.50 mm) | Ναι |
| 6. | Τροχοί και ελαστικά: Τέσσερις μονοί τροχοί, τύπου και μεγέθους συμβατών με τις απαιτήσεις φορτίου και ταχύτητας. Επίσης να υπάρχει ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό, τοποθετημένος σε μια εύκολα προσιτή θέση. Μαζί με την άμαξα να παραδοθεί ένας γρύλος και εργαλεία αλλαγής τροχού. | Ναι |
| 7. | Πέδηση: Να υπάρχει σύστημα πέδησης που να ενεργοποιείται με τη δύναμη που εξασκείται στη ζεύξη όταν το ρυμουλκό όχημα επιβραδύνεται ή σταματά (over –run applied brake system). Ο τραβηκτήρας και το σύστημα πέδησης να διαθέτουν αυτόματο σύστημα απελευθέρωσης του συστήματος πέδησης όταν η άμαξα σπρώχνεται προς τα πίσω. Επίσης να υπάρχει χειρόφρενο ικανό να κρατήσει την άμαξα με πλήρες φορτίο σε κεκλιμένη επιφάνεια με κλίση 20% | Ναι Ναι |
| 8. | Ταχύτητα ρυμούλκησης: Η άμαξα να μπορεί να ρυμουλκηθεί από το όχημα ρυμούλκησης σε ασφαλτωμένο δρόμο με ταχύτητα μέχρι 80 Km/h χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. | Ναι |
| 9. | Βοηθητικός τροχίσκος (Jockey wheel): Η άμαξα να έχει αναδιπλούμενο βοηθητικό τροχίσκο για υποστήριξη (τύπου caster) με χειρομοχλό για ρύθμιση του ύψους του. Επίσης να υπάρχουν δύο υποστηρίγματα ρυθμιζόμενου ύψους στο πίσω άκρο για να υποστηρίζουν την άμαξα κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης. | Ναι Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.21.018 Αρ. τηλ.: 22800529 | 11 Μαΐου, 2021 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.018.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς και άμαξας μεταφοράς του για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 11/5/21 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε από τον προφέροντα ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL PREHEATER |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας καζανιού με κινητήρα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.800,00 |
| Ποσό προμήθειας άμαξας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €26.650,00 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 8.3.Α του Μέρους A, και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).  Με την προσφορά υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τη τεχνική προσφορά του εξοπλισμού που προσφέρθηκε. Αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται αποδεκτή.

- Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,2% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από παλαιότερες προσφορές για παρόμοιο εξοπλισμό.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία MK Traffic Technical Solutions LTD, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές σε λογική τιμή, για την προμήθεια και συντήρηση για ένα χρόνο  ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς με άμαξα μεταφοράς, κατασκευής Unimark μοντέλου HYMIX Vertical Preaheater στην τιμή των €26.650,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς