| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.20.024.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

22 Μαΐου, 2020

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση τεσσάρων ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT4165644 ημερ. 13/4/2020) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4925 (γνωστοποίηση732) και ημερομηνία  16 Απριλίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές για τις  οποίες θα γίνει ανάθεση Συμβάσεων, εκτυπώθηκαν και επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 20.024.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4925 | Γν.: 732 | Ημερ.: 6/4/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 13/4/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 20/5/2020 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 20/11/2020 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €27.200 (χωρίς Φ.Π.Α.) €26.000 προμήθεια και €1.200 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ Α: €18.000 προμήθεια και €900 συντήρηση ΕΙΔΟΣ Β: €8.000 προμήθεια και €300 συντήρηση |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 21.11.016.001 ημερομηνίας 7/4/2020 από ΟΚΥΠΥ (για ΝΑΜΙΙΙ) Επιστολή αρ. 05.28.001.02/2 ημερομηνίας 20/2/2020 από ΟΚΥΠΥ (Δνση Λεμεσού Πάφου) για Γενικό Νοσοκ. Πάφου |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Τρία |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για δύο χρόνια δύο ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος για το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και δύο για το Νοσοκομείο «Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ» στη Λευκωσία.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης ανά Είδος (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τρία διορθωτικά/διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Klinete Ltd

Uniplant Ltd

Med Marketing Ltd

Cleancare Pavlides Ltd

Cyprus Heavy Industries Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές για κάθε Είδος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητες μηχανές για πεζό χειριστή

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €13.531,47 | €13.518,94 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €13.857,00 | €13.830,07 |
|  | Klinete Ltd | 1 | €17.652,00 | €17.652,00 |
|  | Uniplant Ltd | 4 | €18.795,00 | €18.782,69 |

ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €6.484,00 | €6.484,00 |
|  | Uniplant Ltd | 4 | €7.710,00 | €7.705,90 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €7.934,19 | €7.928,58 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €11.668,00 | €11.654,54 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Σύγκριση εκτίμησης κόστους με τις τιμές των προσφορών που υποβλήθηκαν.

ΕΙΔΟΣ Α: Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,56%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 28,4%.

ΕΙΔΟΣ Β: Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,8%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 21%.

Το γεγονός ότι οι τιμές των μηχανών για τις οποίες υπάρχει πρόθεση να ανατεθούν οι συμβάσεις είναι κατά 28,4% και 21% χαμηλότερες από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτίμηση του κόστους λήφθηκε υπόψη ότι υπάρχουν μηχανές που προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά υπέρτερα αυτών που  ζητούνται στις προδιαγραφές, όπως μεγαλύτερη δυναμικότητα, μεγαλύτερο πλάτος σφουγγαρίσματος, μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα, προγράμματα σφουγγαρίσματος, διαφορετικά κόστη συντήρησης κλπ, και ως εκ τούτου η εκτίμηση λήφθηκε ως ο μέσος όρος αυτών των τιμών. Επίσης οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο κοστολόγησης από τους προσφέροντες και στο κέρδος που ο καθένας επιλέγει να έχει.

Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές προηγούμενων προσφορών και σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και ως μέσος όρος δεν διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Δεν έχει αποσταλεί διευκρινιστική επιστολή.

    - Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2    ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητες μηχανές για πεζό χειριστή

5.2.1	Προσφορά Αρ. 2Α

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | IPC GANSOW/ CT71 BT70 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.125,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €406,47 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €393,94 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.531,47 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.518,94 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2Α είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 3Α

| Προσφέρων: | Med Marketing Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | Karcher /BD70/75 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.807,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.050,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.023,07 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.857,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.830,07 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3Α είναι αποδεκτή.

5.2.3 Προσφορά Αρ. 1Α

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | FIMAP SpA/ MxL 75Bt (Basic) |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.652,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €0 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.652 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.652,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1Α είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά Αρ. 4Α

| Προσφέρων: | Uniplant Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | DULEVO /BOOST 90.9BT2 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.315,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €480,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €467,69 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.795,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.782,69 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4A είναι αποδεκτή.

5.3    ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

5.3.1	Προσφορά Αρ. 1Β

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €0 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1Β είναι αποδεκτή.

5.3.2	Προσφορά Αρ. 4Β

| Προσφέρων: | Uniplant Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | DULEVO /BOOST 150.9BT2 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.550,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €160,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €155,90 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.710,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.705,90 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4Β είναι αποδεκτή.

5.3.3	Προσφορά Αρ. 2Β

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | IPC GANSOW/ CT110 BT85 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.755,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €179,19 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €173,58 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.934,19 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.928,58 |

Η μηχανή που προσφέρεται παρουσιάζει τις δύο πιο κάτω μικρές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές.

α. Tα επίπεδα θορύβου είναι 75dB(A) (from operator ear) έναντι 73dΒ(A) (σε απόσταση 3m από την περίμετρο της μηχανής) που ζητείται στην παράγραφο 2.5 των προδιαγραφών.

β. Ο συσσωρευτής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, μπορεί να διατηρήσει την μηχανή με όλους τους κινητήρες σε ταυτόχρονη λειτουργία για 2,48 ώρες, έναντι 2,5 ωρών που ζητείται στην παράγραφο 3.3 των προδιαγραφών.

Οι δύο πιο πάνω αποκλίσεις δε θεωρούνται ουσιώδεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προσφέρων είναι τρίτος κατά σειρά κατάταξης όσον αφορά τις τιμές, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, και λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές αποκλίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2Β είναι αποδεκτή.

5.3.4	Προσφορά Αρ. 3Β

| Προσφέρων: | Med Marketing Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | Karcher /B 150B |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.150,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €518,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €504,54 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.668,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.654,54 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3Β είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση των συμβάσεων για την προμήθεια και συντήρηση τεσσάρων ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος στους προσφέροντες, που υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής για κάθε Είδος, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Τρείς ηλεκτροκίνητες μηχανές για πεζό χειριστή

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | IPC GANSOW/ CT71 BT70 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 3 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.125,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €406,47 |
| Ποσό προσφοράς για 3 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.531,47 |

ΕΙΔΟΣ Β: Μία ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Klinete Ltd | 2 Cleancare Pavlides Ltd | 3 Med marketing Ltd | 4 Uniplant Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Υλικών, Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 20.024.ΕΠ.ΗΜΥ - EIΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητες μηχανές σφουγγαρίσματος με πεζό χειριστή |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd | Uniplant ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 17,652,00 | € 13,125.00 | € 12,807.00 | € 18,315.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €18.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Διετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 0.00 | € 0.00 | € 78.57 | € 77.22 | € 525.00 | € 515.97 | € 240.00 | € 235.87 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 0.00 | € 0.00 | € 327.90 | € 316,72 | € 525.00 | € 507.10 | € 240.00 | € 231.82 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Διετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 0.00 | €406.47 | € 1,050.00 | € 480.00 |
|  | (Εκτίμηση Διετούς Συντήρησης: €900) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Διετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 0.00 | € 393,94 | € 1,023.07 | € 467.69 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €18.900) | € 17,652,00 | € 13,531,47 | € 13,857.00 | € 18,795.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 3,353.88 | € 2,570.98 | € 2,632.83 | € 3,571.05 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 17,652,00 | € 13,518.94 | € 13,830.07 | € 18,782.69 |

|  | 20.024.ΕΠ.ΗΜΥ - EIΔΟΣ B: Ηλεκτροκίνητη μηχανή σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd | Uniplant ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 6,484.00 | € 7,755.00 | € 11,150.00 | € 7,550.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €8.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Διετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 0.00 | € 0.00 | € 29.39 | € 28.88 | € 249.00 | € 244.72 | € 80.00 | € 78.62 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 0.00 | € 0.00 | € 149.80 | € 144.69 | € 269.00 | € 259.83 | € 80.00 | € 77.27 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Διετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 0.00 | € 179.19 | € 518.00 | € 160.00 |
|  | (Εκτίμηση Διετούς Συντήρησης: €300) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Διετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 0.00 | € 173.58 | € 504.54 | € 155.90 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €8.300) | € 6,484.00 | € 7,934.19 | € 11,668.00 | € 7,710.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 1,231.96 | € 1,507.50 | € 2,216.92 | € 1,464.90 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 6,484.00 | € 7,928.58 | € 11,654.54 | € 7,705.90 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με πεζό χειριστή

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd | Uniplant ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | FIMAP MxL75Bt | IPC Gansow CT71 ΒΤ70 | Karcher BD70/75 | Dulevo Boost 90.9BT2 |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Ιταλία | Γερμανία | Ιταλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Ηλεκτρική μηχανή σφουγγαρίσματος με περιστρεφόμενη/ες βούρτσα/ες για πεζό χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Να είναι κατασκευασμένη από μη οξειδωτικά υλικά ή από υλικά που αντέχουν στην οξείδωση. | Ναι, Anodise metal,aluminium plastic | Ναι, medium density Polythene/ chassis aluminium | Ναι, Aluminium, plastic | Ναι, Anodise metal, Polyethylene |
| 1.3 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτό, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| 2.1 | Πλάτος σφουγγαρίσματος: 70 cm ή μεγαλύτερη Η μηχανή να είναι αυτοκινούμενη και να διαθέτει ρυθμιστή για ομαλή επιτάχυνση και λειτουργία. Να δοθούν και για τα δύο είδη: α. Η διάμετρος των βούρτσων και β. οι διαστάσεις της μηχανής | Ναι, 76,5cm 2X400mm LxHxW 1514x1093x795mm | Ναι, 70cm 2X353mm LxHxW 1297x1033x753mm | Ναι, 70cm 2X356mm LxHxW 1460x1065x750mm | Ναι, 85cm 2X410mm LxHxW 1350x1070x850mm |
| 2.2 | Αποδοτικότητα: 2600 m2/h ή μεγαλύτερη | 3000 (3060) m2/h | 3150 m2/h | 3500m2/h | 4250 (3500) m2/h |
| 2.3 | Οι βούρτσες να είναι με ίνες κατάλληλες για καθαρισμό / σφουγγάρισμα μαρμάρινων και γρανιτένιων επιφανειών και με μεγάλη διάρκεια ζωής. | Ναι, Polypropylene | Ναι, Polypropylene | Ναι | Ναι |
| 2.4 | Λαστιχένιος συλλογέας απόνερων (Squeege): Με ρυθμιζόμενη πίεση, αιωρούμενη κίνηση ανάλογα με τα εμπόδια. Να αφαιρείται εύκολα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.5 | Χωρητικότητα δοχείου υγρού διαλύματος: 60 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 74L | Ναι, 70L | Ναι, 75L | Ναι, 90L |
| 2.6 | Χωρητικότητα δοχείου επιστροφής: 70 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 85L | Ναι, 70L | Ναι, 75L | Ναι, 77L |
| 2.7 | Ηλεκτρική παροχή:230 V, μονοφασική, 50 Hz | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Συσσωρευτής (μπαταρία): |  |  |  |  |
| 3.1 | 24V, 36V, 48V ή περισσότερα Volts, επαναφορτιζόμενος, χωρίς συντήρηση (maintenance free), τύπου ”traction” ή “tubular”. | Ναι, 24V traction type | Ναι, 24V tubular (2X12V) | Ναι, 24V AGM (2X12V) | Ναι, 24V AGM |
| 3.2 | Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή να είναι: πάνω από 1000 κύκλους επαναφόρτισης. | Ναι, 1000 cycles | Ναι, 1300 cycles | Ναι, 1300 cycles | Ναι |
| 3.3 | Χωρητικότητα του συσσωρευτή: 105 Ah (at 5hr discharge rate). | Ναι, 2x105 Ah | Ναι, 2X136Ah | Ναι, 2X136Ah | Ναι, 190Ah |
| 3.4 | Ο συσσωρευτής να είναι τοποθετημένος σε βάση που αντέχει τη διάβρωση από τα οξέα του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Ηλεκτρικό σύστημα. |  |  |  |  |
| 4.1 | Όλα τα ηλεκτρικά μέρη της μηχανής να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τη συγκέντρωση υγρασίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Να υπάρχει ένδειξη για τη φόρτιση της μπαταρίας και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Φορτιστής μπαταρίας: |  |  |  |  |
| 5.1 | Να διαθέτει μηχανισμό για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο φορτιστής να είναι μονοφασικός 230V (±10%), 50Hz και να μπορεί να φορτίζει μια πλήρως ξεφορτισμένη μπαταρία σε χρόνο λιγότερο από 10 ώρες. | Ναι 185-265V/ 50Hz | Ναι, 230V ±15%, 50-60Hz | Ναι, 100-240V ±15%, 50-60Hz | Ναι, 230V ±10%, 50Hz |
| 6 | Εργαλεία Με τη μηχανή να παραδοθεί θήκη με βασικά εργαλεία συντήρησης και οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία αν υπάρχουν. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Τεχνικά εγχειρίδια |  |  |  |  |
|  | Με τη μηχανή να παραδοθούν δύο σετ τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού και ανταλλακτικών. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Τεχνικές πληροφορίες |  |  |  |  |
|  | Να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες. |  |  |  |  |
| 8.1 | Μπαταρία: Κατασκευή, μοντέλο, χώρα προέλευσης, Αμπερώρια, κύκλοι επαναφόρτισης. | Zenith ZL120190, Κίνα, 105 Ah at 5 hr, 1000 c | LDC12-150 Leoch, Κίνα, 136Ah at 5hr, 1300 c | LDC12-150 Leoch, Κίνα, 136Ah at 5hr, 1300 c | IBS, Luminor LDC6-240, 190Ah |
| 8.2 | Φορτιστής μπαταρίας: Κατασκευή, μοντέλο, χώρα προέλευσης, και άλλα χαρακτηριστικά. | MORI, MGX2410, Italy | CBHF224-20 SPE Italy | CBHF2 SPE Italy | CBHF2 SPE Italy |
| 8.3 | Ηλεκτρικοί κινητήρες (βούρτσων, απορροφητήρα): Ισχύς, κλπ | Brush motor: 2Χ500=1000W Suction motor: 422W Drive motor:300W Συνολο: 1722W | Brush motor: 2Χ400=800W Suction motor: 380W Drive motor:200W Συνολο: 1380W | Brush motor: 2Χ500=1000W Suction motor: 500W Drive motor:250W Συνολο: 1750W | Brush motor: 2Χ650=1300W Suction motor: 550W Drive motor:250W Συνολο: 2100W |
| 8.4 | Σύστημα ελέγχου: Να περιγραφεί | Ναι | Ναι (περιγράφεται) | Ναι | Ναι |
| 8.5 | Επίπεδα θορύβου: Να υποβληθούν φυλλάδια ή επιστολή ή πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή που αναφέρουν τα επίπεδα θορύβου. | 70dB(A) ISO11201 | 54dB(A) | 65dB(A) | 58dB(A) |

ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd | Uniplant ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | FIMAP M75B | IPC GABSOW CT110 BT85 | Karcher B150 B Bp |  |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Ιταλία | Γερμανία | Ιταλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Αυτοκινούμενη, ηλεκτρική μηχανή σφουγγαρίσματος με περιστρεφόμενη/ες βούρτσα/ες τύπου δίσκων, με κάθισμα για τον χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | H μηχανή θα λειτουργεί με ενσωματωμένο συσσωρευτή, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 3 πιο κάτω, ο οποίος θα φορτίζεται από κατάλληλο φορτιστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Θα χρησιμοποιείται για σφουγγάρισμα των εσωτερικών χώρων σε πάτωμα από μωσαϊκό μαρμαράκι. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.4 | Να είναι κατασκευασμένη από μη οξειδωτικά υλικά ή από υλικά που αντέχουν στην οξείδωση. | Ναι, μεταλλικός σκελετός με προστασία από σκουριά, πλαστικά δοχεία | Ναι Chassis steel /aluminium, & Polythene | Ναι Καλυμμένη με πλαστικό | Ναι, Anodised metal, polyethylene |
| 1.5 | Η μηχανή να συνάδει με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2006/42/ΕC και 2004/108/EC (89/336/EC) (Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας), όπως έχoυν τροποποιηθεί και να φέρει σήμανση CE. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.6 | Να υποβληθούν φωτοαντίγραφα δείγματος Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| 2.1 | Αποδοτικότητα (working capacity): περίπου 4500 m²/h | Ναι, 4500 m²/h (0,76X6000) | Ναι, 5525 m²/h | Ναι, 4500 m²/h | Ναι, 5000 m²/h |
|  | Πλάτος σφουγγαρίσματος: 75 cm ή μεγαλύτερο | Ναι, 76cm | Ναι, 83cm | Ναι, 75cm | Ναι, 83,6cm |
|  | Να δοθούν το ακριβές πλάτος σφουγγαρίσματος, η διάμετρος της βούρτσας(ων) και η ταχύτητα κίνησης της μηχανής. | 2X390mm Diam. 6Km/h | Ναι, 2X410mm 6,5km/h | Ναι 2Χ410mm 6Km/h | Ναι, 2X450mm 6Km/h |
| 2.2 | Οι βούρτσες να είναι με ίνες από υλικό κατάλληλο για πάτωμα από μωσαϊκό μαρμαράκι και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με τη μηχανή να παραδοθεί ένα επιπλέον σετ βουρτσών. | Ναι, polypropylene | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.3 | Λαστιχένιος συλλογέας απόνερων (Squeege): Με ρυθμιζόμενη πίεση, αιωρούμενη κίνηση ανάλογα με τα εμπόδια. Να αφαιρείται εύκολα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.4 | Το συνολικό πλάτος της μηχανής μαζί με τον συλλογέα απόνερων να μην υπερβαίνει το 1,2m. | Ναι, 990mm | Ναι, 1089mm | Ναι, 1100mm | Ναι, 1045mm |
| 2.5 | Επίπεδα θορύβου: Να μην υπερβαίνουν τα 73 dB(A) σε απόσταση 3 m από την περίμετρο της μηχανής. Να υποβληθούν φυλλάδια ή επιστολή ή πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή που αναφέρουν τα επίπεδα θορύβου. | Ναι, 61,5dB(A) ISO11201 | Ναι, 75dB(A) from operator ear | Ναι, 67dB(A) EN60355-2-72 | Ναι, 58dB(A) |
| 2.6 | Χωρητικότητα δοχείου υγρού διαλύματος: 100 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 110 lt | Ναι, 110 lt | Ναι, 150 lt | Ναι, 150 lt |
| 2.7 | Χωρητικότητα δοχείου επιστροφής: 110 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 125 lt | Ναι, 115 lt | Ναι, 170 lt | Ναι, 170 lt |
| 3 | Συσσωρευτής (μπαταρία): |  |  |  |  |
| 3.1 | 24V, 36V, 48V ή περισσότερα Volts, επαναφορτιζόμενος, τύπου ”traction” ή “tubular”. | Ναι, 24V Tubular type | Ναι, 24V | Ναι (6X6V) 36V Traction | Ναι, 48V |
| 3.2 | Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή να είναι πάνω από 1000 κύκλους επαναφόρτισης. | Ναι, 1200 cycles | Ναι, 1300 cycles | Ναι, 1300 cycles | Ναι |
| 3.3 | Να είναι αρκετή για συνεχή λειτουργία της μηχανής για τουλάχιστο 2,5 ώρες με όλους του κινητήρες σε ταυτόχρονη λειτουργία. | Ναι, 24VX205Ah= 4920 Ah 4920/1810=2,72hrs | Ναι, 24VX222Ah= 5328 Ah 5328/2150=2,48hrs | Ναι, 36VX180Ah= 6480 Ah 6480/2550= 2,54hrs | Ναι, 48VX105Ah= 5040Ah 5040/2000=2,52hrs |
| 3.4 | Ο συσσωρευτής να είναι τοποθετημένος σε βάση που αντέχει τη διάβρωση από τα οξέα του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Ηλεκτρικό σύστημα. |  |  |  |  |
| 4.1 | Η μηχανή να διαθέτει ρυθμιστή για ομαλή επιτάχυνση και λειτουργία. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Όλα τα ηλεκτρικά μέρη της μηχανής να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τη συγκέντρωση νερού ή υγρασίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3 | Να υπάρχει ένδειξη για τη φόρτιση της μπαταρίας και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Φορτιστής μπαταρίας: |  |  |  |  |
| 5.1 | Να διαθέτει μηχανισμό για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο φορτιστής να είναι μονοφασικός 230 V (±10%), 50 Hz και να μπορεί να φορτίζει μια πλήρως ξεφορτισμένη μπαταρία σε χρόνο10 ωρών ή λιγότερο. | Ναι,185-265V, 50Hz | Ναι, 230V 50/60Hz | Ναι, 230V 50/60Hz | Ναι, 230V 50/60Hz |
| 6 | Εργαλεία Με τη μηχανή να παραδοθεί θήκη με βασικά εργαλεία συντήρησης και οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία αν υπάρχουν. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Τεχνικές πληροφορίες |  |  |  |  |
|  | Να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες. |  |  |  |  |
| 7.1 | Ισχύς ηλεκτρικών κινητήρων α. βούρτσων, β. απορροφητήρα γ. προώθησης | Brush:2X500W= 1000W Suction:410W Drive: 400W Σύνολο 1810W | Brush:2X500W= 1000W Suction:560W Drive: 600W Σύνολο 2160W | Brush:2X600W= 1200W Suction:750W Drive: 600W Σύνολο 2550W | Brush:2X400W= 800W Suction:700W Drive: 500W Σύνολο 2000W |
| 7.2 | Διαστάσεις και ακτίνα στροφής της μηχανής (LXWXH) | 1510X780x1320mm R: 1180mm | 1504X909x1201mm R: 1960mm | 1690X810x1390mm R: - mm | 1350X650x1360mm R: 980mm |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.024 Αρ. τηλ.: 22800529 | 22 Μαΐου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.024.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 22/5/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητες μηχανές για πεζό χειριστή

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €13.531,47 | €13.518,94 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €13.857,00 | €13.830,07 |
|  | Klinete Ltd | 1 | €17.652,00 | €17.652,00 |
|  | Uniplant Ltd | 4 | €18.795,00 | €18.782,69 |

ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €6.484,00 | €6.484,00 |
|  | Uniplant Ltd | 4 | €7.710,00 | €7.705,90 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €7.934,19 | €7.928,58 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €11.668,00 | €11.654,54 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2). Η Επιτροπή αποφάσισε ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να  αξιολογηθούν περαιτέρω. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των μηχανών. Η μηχανή που προσφέρεται από τον προσφέροντα αρ. 2 (Cleancare Pavlides Ltd) για το Είδος Β, παρουσιάζει τις δύο πιο κάτω μικρές αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές.

α. Tα επίπεδα θορύβου είναι 75dB(A) (from operator ear) έναντι 73dΒ(A) (σε απόσταση 3m από την περίμετρο της μηχανής) που ζητείται στην παράγραφο 2.5 των προδιαγραφών.

β. Ο συσσωρευτής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, μπορεί να διατηρήσει την μηχανή με όλους τους κινητήρες σε ταυτόχρονη λειτουργία για 2,48 ώρες, έναντι 2,5 ωρών που ζητείται στην παράγραφο 3.3 των προδιαγραφών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο αποκλίσεις δεν είναι ουσιώδεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προσφέρων είναι τρίτος κατά σειρά κατάταξης όσον αφορά τις τιμές, δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των εγγράφων των προσφορών, των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές, έχει αποφασίσει ότι όλες οι προσφορές και για τα δύο Είδη ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Σχέση εκτίμησης κόστους με υποβληθείσες προσφορές.

ΕΙΔΟΣ Α: Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,56%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 28,4%.

ΕΙΔΟΣ Β: Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,8%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 21%.

Το γεγονός ότι οι τιμές των μηχανών για τις οποίες υπάρχει πρόθεση να ανατεθούν οι συμβάσεις είναι κατά 28,4% και 21% χαμηλότερες από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτίμηση του κόστους λήφθηκε υπόψη ότι υπάρχουν μηχανές που προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά υπέρτερα αυτών που  ζητούνται στις προδιαγραφές, όπως μεγαλύτερη δυναμικότητα, μεγαλύτερο πλάτος σφουγγαρίσματος, μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα, προγράμματα σφουγγαρίσματος, διαφορετικά κόστη συντήρησης κλπ, και ως εκ τούτου η εκτίμηση λήφθηκε ως ο μέσος όρος αυτών των τιμών. Επίσης οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο κοστολόγησης από τους προσφέροντες και στο κέρδος που ο καθένας επιλέγει να έχει.

Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές προηγούμενων προσφορών και σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και ως μέσος όρος δεν διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο των προσφορών που υποβλήθηκαν.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον πρόσφέροντα  που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά για κάθε Είδος και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Τρείς ηλεκτροκίνητες μηχανές για πεζό χειριστή

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | IPC GANSOW/ CT71 BT70 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 3 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.125,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €406,47 |
| Ποσό προσφοράς για 3 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.531,47 |

ΕΙΔΟΣ Β: Μία ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |
| Τιμή συντήρησης για 2 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.484,00 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χρυσόστομος Στυλιανού | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |