| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.059.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

28 Αυγούστου, 2023

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 23.059.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 3-4 τ.μ και έξι (6+1) πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 τ.μ.

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT6167698 ημερ. 22/6/2023), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2023/S 122-387965 ημερ. 23/6/23) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5092 (γνωστοποίηση 1728) και ημερομηνία 30/6/2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.059.Ε/Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 3-4 τ.μ και έξι (6+1) πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 τ.μ. |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5092 | Γν.: 1728 | Ημερ.: 30/6/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 23/6/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 27/7/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 27/1/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €331.700 (χωρίς Φ.Π.Α.) για 5 ηλεκτροκίνητα και 6 πετρελαιοκίνητα βαν Α. 5 ηλεκτροκίνητα βαν: €160.000 προμήθεια και €2.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) β. 6 πετρελαιοκίνητα βαν: €159.000 προμήθεια και €10.200 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης (5% του ποσού προσφοράς) |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 ημερ. 24/3/23 από Υπουργείο Οικονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Πέντε |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια πέντε ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 3-4 τ.μ και έξι πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 τ.μ. για διάφορα Τμήματα του Δημοσίου.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά θα έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει κόστους για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας, για τα ηλεκτρικά οχήματα (ανάθεση ανά Είδος), νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν πέντε συμπληρωματικά/διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- CIC Automasters Ltd

- Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd

- Dickran Ouzounian & Co. Ltd

- EO TEST

- Remitonia Co. Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς προσφορές για κάθε Είδος οχήματος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητα οχήματα βαν

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς για 5 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 | €150.788,55 | €180.946,26 |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 2 | €168.582,50 | €202.299,00 |
|  | Dickran Ouzounian & Co. Ltd | 3 | €171.106,35 | €205.327,62 |

ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 | €162.808,08 | €189.942,76 |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 2 | €145.152,90 | €169.345,05 |
|  | Dickran Ouzounian & Co. Ltd | 3 | €153.038,70 | €178.545,15 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Και οι τρείς προσφορές, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Οι προσφέροντες υπέβαλαν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2  Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίσθηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.4	Σύγκριση τιμών προσφορών και εκτίμησης κόστους.

- Είδος Α (Ηλεκτροκίνητα βαν): Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 0,26%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,21%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και από προηγούμενο διαγωνισμό.

- Είδος Β (πετρελαιοκίνητα βαν):

Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 8,99%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 14,21%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και από προηγούμενο διαγωνισμό.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6	Έχουν αποσταλεί από μια διευκρινιστική επιστολή στον κάθε προσφέροντα για το τεχνικό μέρος της προσφοράς. Αντίγραφα των επιστολών καθώς και των απαντήσεων των τριών προσφερόντων με τα στοιχεία που ζητήθηκαν, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.7	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε ανά Είδος, όπως φαίνεται στους Πίνακες Αρ. 1Α και 1Β του Παραρτήματος 2.

6    ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητα οχήματα βαν

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | CIC Automasters Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | FIAT DOBLO EV Van standard |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας για 5+1 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €179.256,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.690,26 |
| Ποσό προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €180.946,26 |
| Ποσό αξιολόγησης για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | Δεν μπορεί να υπολογιστεί (βλέπε παρ. 6.4) |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε το Έντυπο 11.7Α (Υπολογισμός λειτουργικού κόστους οχήματος), το οποίο δεν είχε υποβληθεί με την προσφορά καθώς επίσης και τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του στην παράγραφο αρ.3 των προδιαγραφών. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault RFK Kangoo Van E-Tech |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσό προμήθειας για 5+1 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €200.637,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.662,00 |
| Ποσό προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €202.299,00 |
| Ποσό αξιολόγησης για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | Δεν μπορεί να υπολογιστεί (βλέπε παρ. 6.4) |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του σε μερικές παραγράφους των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή που του αποστάληκε. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Dickran Ouzounian & Co. Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Toyota Proache City EV Van, Comfort BPZS22R-LNENSW |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Ποσό προμήθειας για 5+1 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.720,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.607,56 |
| Ποσό προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €205.327,56 |
| Ποσό αξιολόγησης για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | Δεν μπορεί να υπολογιστεί (βλέπε παρ. 6.4) |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του σε μερικές παραγράφους των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή που του αποστάληκε. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση των Οικονομικών Προσφορών. Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α, των εγγράφων του διαγωνισμού, ανάθεση της σύμβασης για το Είδος Α (Ηλεκτροκίνητα οχήματα) γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης,  ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού αξιολόγησης (Λ) των προσφορών θα έπρεπε να καθοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός αξιολόγησης Λ, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Λ = α * Τ + β * Κ

όπου:

α  =	ο συντελεστής βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς όπως καθορίζεται  στο Έντυπο 12 των Προσαρτημάτων

Τ  =	ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς,

β  =	ο συντελεστής βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς όπως καθορίζεται στο Έντυπο 12 των Προσαρτημάτων  και

Κ  =	το συγκριτικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς.

Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Λ.

Εκ παραδρομής, στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας και έτσι δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση των προσφορών για το Είδος Α, βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, όπως ζητείται στην παράγραφο 10.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Επιτροπή εισηγείται να μη γίνει ανάθεση Σύμβασης για το Είδος Α.

7    ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν

7.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault L/Trafic L1H1 |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσο προμήθειας για 6+1 οχήματα (χωρίς ΦΠΑ): | €161.700,00 (€23.100 Χ 7) |
| Τιμή συντήρησης 7 οχημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €7.645,05 (€1.092,15 Χ 7) |
| Ποσό προσφοράς για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €169.345,05 |
| Ποσό αξιολόγησης για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | €313.321,42 |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του σε μερικές παραγράφους των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή που του αποστάληκε. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

7.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Dickran Ouzounian & Co. Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Toyota Proache Van 2.0 D-4D MDZA62R-LBZDGW |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσό προμήθειας για 6+1 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €161.700,00 (€23.980 Χ 7) |
| Τιμή συντήρησης 7 οχημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.685,15 (€1.526,45 Χ 7) |
| Ποσό προσφοράς για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €178.545,15 |
| Ποσό αξιολόγησης για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | €334.287,52 |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του σε μερικές παραγράφους των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στην επιστολή που του αποστάληκε. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

7.3	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | CIC Automasters Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | FIAT SCUDO VAN 145 Multijet |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας για 6+1 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €161.700,00 (€25.436 Χ 7) |
| Τιμή συντήρησης 7 οχημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.890,76 (€1.698,68 Χ 7) |
| Ποσό προσφοράς για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €189.942,76 |
| Ποσό αξιολόγησης για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α): | €335.136,51 |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε και υπέβαλε το Έντυπο 11.7Α (Υπολογισμός λειτουργικού κόστους οχήματος), το οποίο δεν είχε υποβληθεί με την προσφορά καθώς επίσης και τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του στην παράγραφο αρ.3 των προδιαγραφών. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

8.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8.1 Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης μόνο για το Είδος Β, στον προσφέροντα αρ. 2 (Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει κόστους, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν, χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 κ.μ.

| Προσφέρων: | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault L/Trafic L1H1 |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσο προμήθειας για 6 οχήματα (χωρίς ΦΠΑ): | €138.600,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.552,90 |
| Ποσό προμήθειας για 1 όχημα (προαίρεση) (χωρίς Φ.Π.Α.)*: | €23.100,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια για 1 όχημα (προαίρεση) (χωρίς Φ.Π.Α.)*: | €1.092,15 |
| Κόστος εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | €67/ώρα |

*Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον όχημα, το οποίο μπορεί να εξασκήσει εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι τις 27/1/2024.

8.2 Για το Είδος Α (ηλεκτροκίνητα οχήματα), η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να μη γίνει ανάθεση σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6.4 πιο πάνω.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | (1) CIC Automasters Ltd | (2) Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | (3) Dickran Ouzounian & Co. Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.5 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (≥€1.000.000) | Ναι (€12.588.179) | Ναι (€22.334.639) | Ναι (€52.703.346) |
| 4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 (≥€500.000 ) ≥ 3 εργοδοτούμενους | Ναι (€828.615) 4 εργοδοτ. | Ναι (€583.000) 3 εργοδοτ. | Ναι (€1.047.188) 4 εργοδοτ. |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.3.3 & 6.4.5 – Μέρος Α |  |  |  |
| 7.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.5 | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.6 | Δήλωση συμφωνίας συνεργασίας για στελέχωση ομάδας έργου | Παράγραφος 8.3.1 (6) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Δ/Ε (Ιταλία-Ισπανία) | Δ/Ε (Γαλλία-Ισπανία) | Δ/Ε (Ισπανία-Γαλλία) |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ |
| 7 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Εντυπο 18 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Συντήρηση |  |  |  |  |
| 8.1 | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης για Είδος Α | Επισυναπτόμενο 3.1 (για Είδος Α) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.2 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης για Είδος Α | Επισυναπτόμενο 3.2Α | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.3 | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης για Είδος Β | Επισυναπτόμενο 3.1 (για Είδος Β) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.4 | Εργασίες προληπτικής συντήρησης για Είδος Β | Επισυναπτόμενο 3.2Β | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας εξοπλισμού για Είδος Α | Έντυπο 11.3Α | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας εξοπλισμού για Είδος Β | Έντυπο 11.3Β | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης για Είδος Α | Έντυπο 11.4Α | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης για Είδος Β | Έντυπο 11.4Β | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές για εργασίες διορθωτικής συντήρησης για Είδος Α | Έντυπο 11.5Α | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές για εργασίες διορθωτικής συντήρησης για Είδος Β | Έντυπο 11.5Β | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.6 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ΔΕ: Δεν εφαρμόζεται ΔΑ: Δε απαιτείται |  |  |  |  |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακες Τιμών

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητα οχήματα βαν, χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου 3-4 κ.μ.

| Α/Α | Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές | FIAT DOBLO EV Van Standard | Renault RFK Kangoo VAN E-Tech | Toyota Proache City EV Van, Comfort BPZS22R-LNENSW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Τύπος οχήματος |  |  |  |
| 1.1.1 | Να είναι εμπορικό όχημα τύπου βαν, κατάλληλο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και κατάλληλο για τη μεταφορά τουλάχιστον 2 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.1.2 | Να έχει τουλάχιστο 4 πόρτες (μία για τον οδηγό, μία για το συνοδηγό, μία στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου και μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων, που να ανοίγει προς τα πάνω ή δίφυλλη). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Άλλές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.2.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.2 | Με την προσφορά να υποβληθεί δείγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), του οχήματος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.3 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι καινούριο προϊόν, πρόσφατης παραγωγής και να ανήκει στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής του. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να παραδοθεί με φορτισμένη μπαταρία. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.4 | Να είναι χρώματος άσπρου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Κινητήρας |  |  |  |
| 2.1.1 | Τύπου: Ηλεκτρικός | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.1.3 | Μέγιστη ισχύς: τουλάχιστον 90 KW. | 100kW (136ΗΡ) | 90kW | 100kW |
| 2.1.4 | Μέγιστη Ροπή: τουλάχιστον 245 Nm | 260Nm | 245Nm | 260Nm |
| 2.1.5 | Μπαταρία: Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας ιόντων λιθίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 44kWh. | 50kWh | 44kWh | 50kWh |
| 2.1.6 | Μπαταρία: Η μπαταρία ιόντων λιθίου θα πρέπει να φέρει εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% της ωφέλιμης χωρητικότητας εντός των πρώτων 8 ετών χρήσης της ή 160.000χλμ. όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.1.7 | Αυτονομία: Η αυτονομία του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP πρέπει να είναι τουλάχιστον 220km. | 220km (μέχρι 282km) | 300km | 260km (μέχρι 272km) |
| 2.1.8 | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η κατανάλωση του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP να μην είναι μεγαλύτερη από 205Wh/km. | 196-199 Wh/km.(low/high) | 192 Wh/km. | 204 Wh/km |
| 2.2 | Διαστάσεις/ Χωρητικότητα/ Φορτίο |  |  |  |
| 2.2.1 | Μεταξόνιο: 2500 – 3100 χιλιοστόμετρα (mm). | 2785mm | 3100mm | 2785mm |
| 2.2.2 | Χωρητικότητα χώρου εμπορευμάτων: 3 m3 μέχρι 4,2 m3 | 3,3m3 | 4,2m3 | 3,3m3 |
| 2.2.3 | Επιτρεπόμενο/ ωφέλιμο φορτίο (payload): τουλάχιστον 750 χιλιόγραμμα (Kg). | 800Kg | 987Kg | 803Kg |
| 2.2.4 | Ελάχιστο μήκος χώρου εμπορευμάτων: 1800mm. | 1817mm | 2230mm | 1817mm |
| 2.2.5 | Ελάχιστο ύψος χώρου εμπορευμάτων: 1200mm. | 1200-1270mm (min-max) | 1215mm | 1200mm |
| 2.2.6 | Τα πλαϊνά μέρη του χώρου φορτίου να επενδυθούν με PVC ή ανάλογης ανθεκτικότητας υλικό. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.2.7 | Ο χώρος φορτίου να διαχωρίζεται από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού με μεταλλική σχάρα ή άλλο κατάλληλο διαχωριστικό με παράθυρο (σταθερό τζάμι). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.3 | Κιβώτιο Ταχυτήτων |  |  |  |
| 2.3.1 | Aυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.3.2 | Μέγιστη ταχύτητα: Όχι λιγότερο από 130km/h. | 130km/h | 130km/h | 135km/h |
| 2.4 | Μετάδοση Κίνησης Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Εξοπλισμός |  |  |  |
| 3.1 | Παθητικής ασφάλειας |  |  |  |
| 3.1.1 3.1.2 | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (ESP, ESC) ή άλλο ανάλογο σύστημα. | Ναι Ναι | Ναι Ναι | Ναι Ναι |
| 3.1.3 | Αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι και πλαϊνοί |
| 3.1.4 | Αυτόματο πιλότο (Ρυθμιστής / σταθεροποιητής ταχύτητας) (Cruise control). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2 | Λειτουργικότητας |  |  |  |
| 3.2.1 | Κεντρικό σύστημα κλειδώματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.2 | Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.3 | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες οδήγησης για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.4 | Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.5 | Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ή σύστημα που να μπορεί να συνδεθεί με smartphone, Android Auto και Apple CarPlay | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.3 | Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης |  |  |  |
| 3.3.1 | Εργοστασιακό, σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.3.2 | Το σύστημα κλιματισμού, να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον (π.χ. R134α). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4 | Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός |  |  |  |
| 3.4.1 | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4.2 | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) του ίδιου τύπου και διαστάσεων όπως των άλλων τροχών του οχήματος, ή είτε τύπου space saver ή άλλου είδος εργοστασιακού εξοπλισμού για την επιδιόρθωση ελαστικού (Τire repair kit) | Ναι Τire repair kit | Ναι Τire repair kit | Ναι Εφεδρικό τροχό |
| 3.4.3 | Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4.4 | Ζάντες Αλουμινίου ή κάποιου άλλου κράματος μετάλλου. | Ναι Ατσάλινες 205/60R16 | Ναι Ατσάλινες 205/60R16 | Ναι, ατσάλινές 215/65R16 |
| 3.5 | Διάφορα |  |  |  |
| 3.5.1 | Εργοστασιακό ραδιόφωνο FM και εργοστασιακά τοποθετημένα μεγάφωνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.2 | Bluetooth για ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.3 | Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, κατάλληλα τοποθετημένο/ στερεωμένο στην καμπίνα του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας να φέρει σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνάδει με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.4 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.5 | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/ γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.6 | Δύο (2) χαλάκια δαπέδου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.7 | Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.8 | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.9 | Ταχύμετρο: Ένδειξη ταχυμέτρου σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) και ένδειξη οδομέτρου σε χιλιόμετρα (km). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.10 | Κουτί πρώτων Βοηθειών: Ένα κουτί πρώτων βοηθειών με τα υλικά του (αυτοκόλλητους επιδέσμους και ταινίες, γάζες, ψαλίδι, παραμάνες, γάντια κ.λπ.). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.11 | Αισθητήρες παρκαρίσματος: Αισθητήρες τουλάχιστον πίσω με ηχητική σήμανση ή και οπτική ένδειξη μέσω οθόνης. Γίνεται δεκτή και έγχρωμη κάμερα για το πίσω μέρος για αποφυγή πιθανής σύγκρουσης κατά την κίνηση με όπισθεν. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.12 | Ρολόι: Ηλεκτρικό (ψηφιακό) ρολόι. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.13 | Κλειδιά: Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών του οχήματος (εκκίνηση λειτουργίας, πορτών κ.λπ.) με τηλεχειριστήριο. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με ανεξίτηλη ετικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.14 | Φορτιστής εκτάκτου ανάγκης: Να παραδοθεί με το όχημα ένας μονοφασικός φορτιστής (230V, ≈2.5kW) για έκτακτη ανάγκη (Emergency charger). | Ναι, 2,3kW | Ναι, 2,5kW | Ναι, 2,5kW |
| 4 | Επιτοίχιος Φορτιστής |  |  |  |
|  | Με κάθε όχημα να παραδοθεί ένας επιτοίχιος (wall-box) εναλλασσόμενου ρεύματος τριών φάσεων (AC 3 phase). Η παρεχόμενη ισχύς στο ηλεκτρικό όχημα προς φόρτιση να είναι τουλάχιστον 10KW. | Ναι COMMANDER 2S 22kW (AC 3 phase) | Ναι COMMANDER 2S 22kW (AC 3 phase) | Ναι On board charger 11kW, Wallbox 22kW (AC 3 phase) |
|  | Ο φορτιστής δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και η φόρτιση θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο με τη χρήση κάρτας, τεχνολογίας RFID. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραδοθεί με τρείς (3) τουλάχιστον κάρτες ενεργοποίησης του. | Ναι | Ναι | Ναι 5 κάρτες |
|  | Το καλώδιο φόρτισης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο φορτιστή και να έχει μήκος τουλάχιστον πέντε μέτρα (5m). Ο ρευματοδότης του φορτιστή να είναι Type 2και να συνάδει με το πρότυπο EN62196-2. | Ναι | Ναι | Ναι 6,35m |
|  | Να δηλωθεί ο χρόνος πλήρους φόρτισης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7 ώρες. Να ληφθεί υπόψιν το on board charger του οχήματος που θα προσφερθεί. | 6,7 h (on board charger 7.4kW) | 6,7 h (on board charger 7.4kW) | 4,54h (50kWh/on board charger 11kW) |
|  | Προστασία σταθμού φόρτισης IP54 ή μεγαλύτερου βαθμού προστασίας. | Ναι, IP54 | Ναι, IP54 | Ναι, IP54 |
|  | Προστασία σε βανδαλισμούς συμβατό κατά ελάχιστο με ΙK08. | Ναι, IK10 | Ναι, IK10 | Ναι, IK08 |
|  | Να εξασφαλίζονται όλα τα ανταλλακτικά του σταθμού φόρτισης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος θερμοκρασίας: -5°C μέχρι +40°C. | Ναι, -25°C μέχρι +40°C | Ναι, -25°C μέχρι +40°C | Ναι, -25°C μέχρι +40°C |
|  | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος σχετικής υγρασίας: 5% μέχρι 95% | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με την προσφορά να υποβληθεί δείγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CE), του φορτιστή. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύει κάθε φορτιστή κατά την παράδοση του. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο φορτιστής να περιλαμβάνει συσκευή ανίχνευσης απωλειών συνεχούς ρεύματος (Residual direct current detection device – RDC-DD) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62955 (ΙΔdc:6mA) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η παροχή ρεύματος στα σημεία φόρτισης και η εγκατάσταση του σχετικού διακόπτη (isolator), είναι ευθύνη του Τμήματος και θα γίνει από το Τμήμα ενώ η σύνδεση του φορτιστή στον διακόπτη είναι ευθύνη και θα γίνει από τον Ανάδοχο. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πρότυπα / Νομοθεσία |  |  |  |
| 4.13.1 | Ο φορτιστής να συμμορφώνεται με τα πρότυπα: EN 61851-1(2017) και 2014/35/EU [Low Voltage Directive (LVD)] | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.13.2 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα αντίστοιχα Κυπριακά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.13.3 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν με τον Περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.59(Ι)/2017. | Ναι | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός σκουριάς, ελαστικών και μπαταρία ψηλής τάσης (ιόντων λιθίου). Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ή 100.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ όποιο από τα δύο έρθει πρώτο (Toyota Relax 10 χρόνια, 185.000Km) |
| Σκουριά: Οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. | 8 χρόνια | 8 χρόνια | 8 χρόνια |
| Μπαταρία ψηλής τάσης (ιόντων λιθίου): Θα πρέπει να φέρει εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% εντός των πρώτων οκτώ (8) ετών χρήσης της ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| Φορτιστής (Wall box): Δύο (2) χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |

ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν, χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 κ.μ.

| Α/Α | Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές | Renault L/Trafic L1H1 | FIAT SCUDO VAN 145 Multijet | Toyota Proache Van 2.0 D-4D MDZA62R-LBZDGW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Τύπος οχήματος |  |  |  |
| 1.1.1 | Να είναι εμπορικό όχημα τύπου βαν, κατάλληλο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και κατάλληλο για τη μεταφορά τουλάχιστον 2 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.1.2 | Να έχει τουλάχιστο 4 πόρτες (μία για τον οδηγό, μία για το συνοδηγό, μία στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου και μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων, που να ανοίγει προς τα πάνω ή δίφυλλη). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Άλλές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.2.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.2 | Να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.3 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο (δηλαδή: Μέγιστη θερμοκρασία: 43 0C, Ελάχιστη θερμοκρασία: -10 0C, Μέγιστη Σχετική Υγρασία: 90%) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2.4 | Να είναι χρώματος άσπρου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Κινητήρα |  |  |  |
| 2.1.1 | Τύπου: Πετρελαιοκινητήρας |  |  | Turbo |
| 2.1.2 | Κυβισμός: 1500 – 2000cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 2.1.3 | Μέγιστη ισχύς: τουλάχιστον 80 KW. | 110kW (150ΗP) | 106kW (145ΗP) | 106kW (145ΗP) |
| 2.1.4 | Μέγιστη Ροπή: τουλάχιστον 250 Nm | 350Nm | 340Nm | 370Nm |
| 2.1.5 | Ο κινητήρας να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να τηρεί το ισχύον πρότυπο εκπομπών ρύπων (π.χ. Euro6d ή Euro6d-Temp-Evap-ISC ή Euro 6d-ISC). Να επισυναφθεί αντίγραφο/δείγμα Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου με βάση την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Κάτω από τον κινητήρα να υπάρχει προστατευτικό κάλυμα. | Ναι Euro6d-CI | Ναι Euro6d-Final | Ναι Euro6-AR |
| 2.1.6 | Να δηλωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε μικτό κύκλο οδήγησης WLTP (g/km) καθώς επίσης και κατανάλωση σε μικτό κύκλο οδήγησης (lt/100km) του προσφερόμενου οχήματος. | Ναι, CO2: 189 g/km Κατανάλωση: 7,2lt/100km | Ναι, CO2: 182-210 g/km Κατανάλωση: 6,9-8.0 lt/100km | Ναι, CO2: 200 g/km Κατανάλωση: 7,6 lt/100km |
| 2.2 | Διαστάσεις/ Χωρητικότητα/ Φορτίο |  |  |  |
| 2.2.1 | Μεταξόνιο: 2900 – 3500 χιλιοστόμετρα (mm). | Ναι, 3098mm | Ναι, 3275mm | Ναι, 3275mm |
| 2.2.2 | Χωρητικότητα χώρου εμπορευμάτων: 5,8 m3 μέχρι 6,5 m3 | Ναι, 5,8 m3 | Ναι, 6,1 m3 | Ναι, 6,1m3 |
| 2.2.3 | Επιτρεπόμενο/ ωφέλιμο φορτίο (payload): τουλάχιστον 1100 χιλιόγραμμα (Kg). | Ναι, 1227 Kg | Ναι, 1318 Kg | Ναι, 1360Kg |
| 2.2.4 | Ελάχιστο μήκος χώρου εμπορευμάτων: 2500mm. | Ναι, 2537mm | Ναι, 2862mm | Ναι, 2862mm |
| 2.2.5 | Ελάχιστο ύψος χώρου εμπορευμάτων: 1300mm. | Ναι, 1387mm | Ναι, 1397mm | Ναι, 1397mm |
| 2.2.6 | Τα πλαϊνά μέρη του χώρου φορτίου να επενδυθούν με PVC ή ανάλογης ανθεκτικότητας υλικό. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.2.7 | Ο χώρος φορτίου να διαχωρίζεται από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού με μεταλλική σχάρα ή άλλο κατάλληλο διαχωριστικό με παράθυρο (σταθερό τζάμι). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.3 | Κιβώτιο Ταχυτήτων |  |  |  |
| 2.3.1 | Συμβατικό (χειροκίνητο) ή αυτόματο κιβώτιο 5 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια. | Ναι, χειροκίνητο 6+1 | Ναι, χειροκίνητο 6+1 | Ναι, χειροκίνητο 6+1 |
| 2.4 | Μετάδοση Κίνησης Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Εξοπλισμός |  |  |  |
| 3.1 | Παθητικής ασφάλειας |  |  |  |
| 3.1.1 3.1.2 | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (ESP, ESC) ή άλλο ανάλογο σύστημα. | ABS,, EBD, ESC | ABS, ESC, Hill Start Assist | ABS EBD, VSC |
| 3.1.3 | Αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2 | Λειτουργικότητας |  |  |  |
| 3.2.1 | Κεντρικό σύστημα κλειδώματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.2 | Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2.3 | Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.3 | Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης |  |  |  |
| 3.3.1 | Εργοστασιακό, σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.3.2 | Το σύστημα κλιματισμού, να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον (π.χ. R134α). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4 | Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός |  |  |  |
| 3.4.1 | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4.2 | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.4.3 | Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5 | Διάφορα |  |  |  |
| 3.5.1 | Εργοστασιακό ραδιόφωνο FM και εργοστασιακά τοποθετημένα μεγάφωνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.2 | Bluetooth για ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.3 | Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, κατάλληλα τοποθετημένο/ στερεωμένο στην καμπίνα του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας να φέρει σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνάδει με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.4 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.5 | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/ γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.6 | Δύο (2) χαλάκια δαπέδου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.7 | Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.8 | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.9 | Κιβώτιο πρώτων βοηθειών | Ναι | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς και ελαστικών. Τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια ή 100.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | 5 χρόνια ή 100.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | 5 χρόνια ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | 4 χρόνια ή 100.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο (Toyota Relax 10 χρόνια, 185.000Km) |
| Μπογιά: τουλάχιστον 5 χρόνια | 5 χρόνια | 5 χρόνια | 5 χρόνια |
| Σκουριά: τουλάχιστον 8 χρόνια | 8 χρόνια | 8 χρόνια | 8 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.059.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 1 Αυγούστου, 2023 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.059.Ε/Π.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση πέντε ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 3-4 τ.μ και έξι πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 τ.μ.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε την 1η/8/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρεις προσφορές  που υποβλήθηκαν και για τα δύο Είδη, όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητα οχήματα βαν

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς για 5 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 | €150.788,55 | €180.946,26 |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 2 | €168.582,50 | €202.299,00 |
|  | Dickran Ouzounian & Co. Ltd | 3 | €171.106,35 | €205.327,62 |

ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς για 7 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 | €162.808,08 | €189.942,76 |
|  | Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd | 2 | €145.152,90 | €169.345,05 |
|  | Dickran Ouzounian & Co. Ltd | 3 | €153.038,70 | €178.545,15 |

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Και οι τρείς προσφορές, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε το τεχνικό μέρος των προσφορών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσφέρων αρ. 1 δεν υπέβαλε συμπληρωμένα τα  Έντυπα 11.7Α και 11.7Β (Υπολογισμός Λειτουργικού κόστους οχημάτων). Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα στοιχεία που ζητείται να συμπληρωθούν στα πιο πάνω έντυπα, υποβλήθηκαν σε άλλα σημεία της προσφοράς.  Επίσης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 8) και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις τρείς προσφορές, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει και από τους τρείς προσφέροντες να υποβάλουν τεχνικά φυλλάδια ή άλλα στοιχεία από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του σε μερικές παραγράφους των προδιαγραφών, όπως φαίνεται στις επιστολές με ημερομηνία 2/8/23 που τους αποστάλθηκαν, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.059.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 28 Αυγούστου, 2023 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.059.Ε/Π.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση πέντε ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 3-4 τ.μ και έξι πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βαν, αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 τ.μ.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  28/8/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους τρείς προσφέροντες, τους πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις τρείς προσφορές, αποφάσισε ότι αυτές  ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι αποδεκτές.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση των Οικονομικών Προσφορών. Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α, των εγγράφων του διαγωνισμού, ανάθεση της σύμβασης για το Είδος Α (Ηλεκτροκίνητα οχήματα) γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης,  ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού αξιολόγησης (Λ) των προσφορών θα έπρεπε να καθοριστούν οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, ώστε να υπολογιστεί ο βαθμός αξιολόγησης Λ, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Λ = α * Τ + β * Κ

όπου:

α  =	ο συντελεστής βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς όπως καθορίζεται  στο Έντυπο 12 των Προσαρτημάτων

Τ  =	ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς,

β  =	ο συντελεστής βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς όπως καθορίζεται στο Έντυπο 12 των Προσαρτημάτων  και

Κ  =	το συγκριτικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς.

Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Λ.

Εκ παραδρομής, στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας και έτσι δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση των προσφορών για το Είδος Α, βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, όπως ζητείται στην παράγραφο 10.1 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να μη γίνει ανάθεση Σύμβασης για το Είδος Α.

- ΕΙΔΟΣ Β: Πετρελαιοκίνητα οχήματα βαν, χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου 6-6,5 κ.μ.

Για το Είδος Β (πετρελαιοκίνητα οχήματα) η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 2 ( Char. Pilakoutas Auto Alliance Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει κόστους, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια  6 πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου βάν, όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault L/Trafic L1H1 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσο προμήθειας για 6 οχήματα (χωρίς ΦΠΑ): | €138.600,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια για 6 οχήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.192,08 |
| Ποσό προμήθειας για 1 όχημα (προαίρεση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.552,90 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια για 1 όχημα (προαίρεση) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.092,15 |
| Κόστος εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) | €67/ώρα |

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον όχημα, το οποίο μπορεί να εξασκήσει εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή από τις 27/1/2024.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |