| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.20.005.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

5 Αυγούστου, 2020

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση 4 λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ

και ενός λεωφορείου 30 θέσεων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων την 1η/6/20, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2020/S 107-258728 ημερ. 1/6/20) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4932 (γνωστοποίηση 1066) και ημερομηνία 5 Ιουνίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 20.005.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση 4 λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ και ενός λεωφορείου 30 θέσεων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4932 | Γν.: 1066 | Ημερ.: 5/6/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 1/6/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 24/7/2020 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 24/01/2021 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €740.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) €720.000 προμήθεια και €20.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) Είδος Α: €149.000 Είδος Β: €58.500 Είδος Γ: €318.000 Είδος Δ: €215.000 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.015.001 ημερ. 30/1/19 από Βουλή των Αντιπροσώπων για Γ.Δ. Υπουργείου Οκονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Πέντε |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση 4 λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ και ενός λεωφορείου 30 θέσεων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά Είδος, βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν πέντε συμπληρωματικά/διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CTC AUTOMOTIVE

CIC LTD

Μan Sales and Services (Cyprus) Ltd

M.A. CYCOACH LTD

Michaels Automotive

S.M.A.T. Cranes Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι πιο κάτω προσφορές, ανά είδος:

ΕΙΔΟΣ Α:  Λεωφορείο 30 θέσεων περιλαμβανομένου του οδηγού

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC LTD | 2 | €156.190,08 | €155.761,88 |
|  | CTC AUTOMOTIVE LTD | 3 | €124.506,00 | €124.506,00 |

ΕΙΔΟΣ Β: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 5 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 5-6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENCORP LTD | 1 | €49.684,40 | €49.627,70 |
|  | CIC LTD | 2 | €60.911,08 | €60.836,12 |

ΕΙΔΟΣ Γ: 2 λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 6-7 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC LTD | 2 | €324.412,16 | €324.172,34 |
|  | CTC AUTOMOTIVE LTD | 3 | €284.118,00 | €283.924,20 |

ΕΙΔΟΣ Δ: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 8 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 22 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC LTD | 2 | €247.471,83 | €247.280,75 |
|  | CTC AUTOMOTIVE LTD | 3 | €248.900,00 | €248.774,79 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Και οι τρείς προσφορές περιλαμβάνουν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.4	Η μέση τιμή συνολικά όλων των προσφορών που λήφθηκαν και είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,02%. Συνολικά για όλα τα είδη, η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 3,17% (€717.006,91 έναντι €740.500,00 της εκτίμησης κόστους).

Αναλυτικά η ποσοστιαία διαφορά της τιμής της πιο φτηνής προσφοράς για κάθε Είδος στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχεις ως ακολούθως:

|  |  | Εκτίμηση κόστους (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή προσφοράς που υπάρχει πρόθεση ανάθεσης (χωρίς ΦΠΑ) | Ποσοστιαία (%) διαφορά της πιο φθηνής προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΔΟΣ Α (1 όχημα) | €149.000 | €124.506,00 | -16,4% |
| 2 | ΕΙΔΟΣ Β (1 όχημα) | €58.500 | €60.911,08 | +4,1% |
| 3 | ΕΙΔΟΣ Γ (2 οχήματα) | €318.000 | €284.118,00 | -10,7% |
| 4 | ΕΙΔΟΣ Δ (1 όχημα) | €215.000 | €247.721,84 | +15,2% |

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά αριθμού προσφοράς, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

6.1  ΕΙΔΟΣ Α: Λεωφορείο 30 θέσεων περιλαμβανομένου του οδηγού

6.1.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | CIC Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ TOURER HD TOP CLASS |
| Προέλευση: | Γερμανία/ Eλλάδα |
| Υπερκατασκευή | Δ. Μιχαλόπουλος Μεταλλικά Αμαξώματα ΕΠΕ/ ERMISBUS |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €153.912,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.278,08 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.849,88 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €156.190,08 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €155.761,88 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.1.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO Daily 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €122.586,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.920,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.601,35 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €124.506,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €124.187,35 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.2    ΕΙΔΟΣ Β: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 5 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 5-6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

6.2.1	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων: | ENCORP LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | FORD Transit Minibus L4 2.0D Ecoblue 170PS |
| Προέλευση: | Τουρκία |
| Υπερκατασκευή | ENCORP LTD |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €48.560,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.124,40 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.067,70 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €49.684,40 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €49.627,70 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού, όσον αφορά το βάρος που μπορεί να μεταφέρει το όχημα (παράγραφος 2.1 των προδιαγραφών). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών το όχημα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει, πέραν του βάρους του ίδιου του οχήματος, επιπλέον βάρος 1625Kg επιβατών και τροχοκαθισμάτων. Το όχημα που προσφέρεται μπορεί να μεταφέρει μόνο 1443Kg.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 δεν είναι αποδεκτή.

6.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 516 |
| Προέλευση: | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH KOUKOULIDES & SON LTD |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.411,08 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.336,12 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60.911,08 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60.836,12 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης CE για τον ανυψωτήρα του οχήματος. Το πιστοποιητικό υποβλήθηκε και η η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

Αντίγραφα της διευκρινιστικής επιστολής ημερ. 28/7/20 που στάληκε στον προσφέροντα, καθώς και το πιστοποιητικό που ζητήθηκε και υποβλήθηκε επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

6.3     ΕΙΔΟΣ Γ: 2 λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 6-7 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

6.3.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ TOURER HD TOP CLASS |
| Προέλευση: | Γερμανία/ Ελλάδα |
| Υπερκατασκευή | Δ. Μιχαλόπουλος Μεταλλικά Αμαξώματα ΕΠΕ/ ERMISBUS |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €319.856,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.556,16 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.316,34 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €324.412,16 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €324.172,34 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει μερικά στοιχεία για τις προδιαγραφές του οχήματος, όπως φαίνεται στην διευκρινιστική επιστολή ημερ. 28/7/20. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3,  φαίνεται ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.3.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €280.278,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.840,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.646,20 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €284.118,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €283.924,20 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.4     ΕΙΔΟΣ Δ: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 8 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 22 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

6.4.1	Προσφορά Αρ.2

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes/ IRIZAR |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | ΙRΙΖΑRI6 |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €243.758,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.963,84 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.760,08 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €247.721,84 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €247.518,08 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει μερικά στοιχεία για τις προδιαγραφές του οχήματος, όπως φαίνεται στην διευκρινιστική επιστολή ημερ. 28/7/20. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3,  φαίνεται ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.4.2	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | SCANIA K410 4X2/ IRIZAR |
| Προέλευση: | Σουηδία/ Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | IRIZAR I6 |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €246.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.400,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.274,79 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €248.900,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €248.774,79 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση των λεωφορείων στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για κάθε Είδος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Λεωφορείο 30 θέσεων περιλαμβανομένου του οδηγού

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO Daily 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €122.586,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.920,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €124.506,00 |

ΕΙΔΟΣ Β: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 5 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 5-6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 516 |
| Προέλευση: | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH KOUKOULIDES & SON LTD |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.411,08 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60.911,08 |

ΕΙΔΟΣ Γ: 2 λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 6-7 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €280.278,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.840,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €284.118,00 |

ΕΙΔΟΣ Δ: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 8 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 22 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes/ IRIZAR |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | ΙRΙΖΑRI6 |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €243.758,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.963,84 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €247.721,84 |

8.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Αν. Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 ENCORP LTD | 2 Cyprus Import Corporation Ltd | 3 CTC AUTOMOTIVE |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2Α | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€100.000) | --- | Ναι (€1.629.211) | Ναι (€40.830.292) |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6. | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 – Μέρος Α |  |  |  |
| 8.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | Ναι | Ναι (ΔΕ) | Ναι (ΔΕ) |
| 8.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι (ΔΕ) | Ναι (ΔΕ) |
| 8.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | Ναι (€39.130.152) | Ναι (ΔΕ) | Ναι (ΔΕ) |
| 8.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι | Ναι (ΔΕ) | Ναι (ΔΕ) |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (5) | Ναι | ΔΕ | ΔΕ |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2 (7) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Έντυπο 11.2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Έντυπο 11.3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.5 | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |  |
|  | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.1 (Α&Β) | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ - Είδος Α: Ένα λεωφορείο 30 θέσεων |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | CIC LTD | CTC Automotive Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 153,912.00 | € 122,586.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €145.000) |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 209.94 | € 206.33 | € 330.00 | € 324.32 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 190.76 | € 184.25 | € 330.00 | € 318.75 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,179.88 | € 948.43 | € 600.00 | € 482.30 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 498.24 | € 372.39 | € 330.00 | € 246.64 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 199.26 | € 138.47 | € 330.00 | € 229.33 |
| 2.6 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 2,278.08 | € 1,920.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €4.000) |  |  |  |
| 2.7 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1,849.88 | € 1,601.35 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €149.000) | € 156,190.08 | € 124,506.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 29,676.12 | € 23,656.14 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 155,761.88 | € 124,187.35 |

| 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ - Είδος Β: 1 μικρό λεωφορείο για ΑΜΕΑ με 5 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 5-6 θέσεις επιβατών |
| --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |  |  |
|  | Προσφέρων | ENCORP LTD | CIC LTD |  |  |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 48,560.00 | € 59,500.00 |  |  |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €55.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |  |  |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 224.88 | € 221.01 | € 101.91 | € 100.16 |  |  |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 224.88 | € 217.21 | € 296.67 | € 286.55 |  |  |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 224.88 | € 213.48 | € 409.82 | € 389.04 |  |  |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 224.88 | € 209.80 | € 484.15 | € 451.69 |  |  |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 224.88 | € 206.20 | € 118.53 | € 108.68 |  |  |
| 2.6 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 1,124.40 | € 1,411.08 |  |  |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €3.500) |  |  |  |  |
| 2.7 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1,067.70 | € 1,336.12 |  |  |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €58.500) | € 49,684.40 | € 60,911.08 |  |  |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 9,440.04 | € 11,573.11 |  |  |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 49,627.70 | € 60,836.12 |  |  |

|  | 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ - Είδος Γ: 2 λεωφορεία για ΑΜΕΑ με 6-7 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 6 θέσεις επιβατών |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | CIC LTD | CTC AUTOMOTIVE LTD |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 319,856.00 | € 280,278.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €310.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 419.88 | € 412.66 | € 660.00 | € 648.65 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 381.52 | € 368.51 | € 660.00 | € 637.49 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 2,359.76 | € 2,240.09 | € 1,200.00 | € 1,139.14 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 996.48 | € 929.67 | € 660.00 | € 615.75 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 398.52 | € 365.41 | € 660.00 | € 605.16 |
| 2.6 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 4,556.16 | € 3,840.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €8.000) |  |  |
| 2.7 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 4,316.34 | € 3,646.20 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €318.000) | € 324,412.16 | € 284,118.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 61,638.31 | € 53,982.42 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 324,172.34 | € 283,924.20 |

|  | 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ - Είδος Δ: Λεωφορείο για ΑΜΕΑ με 8 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 22 θέσεις επιβατών |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | CIC LTD | CTC Automotive Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 243,758.00 | € 246,500.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €210.000) |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 421.39 | € 414.14 | € 410.00 | € 402.95 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 874.84 | € 845.01 | € 410.00 | € 396.02 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,063.89 | € 772.60 | € 510.00 | € 484.14 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 1,279.28 | € 1,193.52 | € 660.00 | € 615.75 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 324.44 | € 297.48 | € 410.00 | € 375.93 |
| 2.6 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 3,963.84 | € 2,400.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €5.000) |  |  |
| 2.7 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 3,760.08 | € 2,274.79 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €215.000 | € 247,721.84 | € 248,900.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 47,067.15 | € 47,291.00 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 247,518.08 | € 248,774.79 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | ENCORP LTD | CIC LTD | CTC Automotive Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | ΕΙΔΟΣ Β: FORD Transit Minibus L4 2.0D Ecoblue 170PS | ΕΙΔΟΣ Α & Γ: Mercedes Tourer HD Top class EIΔΟΣ B: Mercedes Sprinter 516 Είδος Δ: Mercedes 500RF 1939 Irizar i6 | Είδη Α&Γ: IVECO Daily 70C21ABCC.P /Ferqui Sunrise Είδος Δ: Scania KEB Irizar i6 |
| Α/Α | Προδιαγραφές του εξοπλισμού που ζητείται |  |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
|  | To κάθε όχημα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, που να ικανοποιεί τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Τμήματος οδικών Μεταφορών και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Να είναι δεξιοτίμονο και κατάλληλο για χρήση ως λεωφορείο για μεταφορά επιβατών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.4 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.5 | Να είναι χρώματος άσπρου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 2.1 | Διαστάσεις/ Μάζες Επιτρεπόμενο Φορτίο (payload): 75 kg ανά επιβάτη και 250Kg ανά τροχοκάθισμα. (βλέπε παράγραφο 6.4.1) | ΕΙΔΟΣ Α: ΔΕ ΕΙΔΟΣ Β: GVW:4600Kg Απόβαρο:3179Kg* -390Kg καθίσματα-97 Kg Πάτωμα και βάσεις=2692Kg Φορτίο: 375 (5Χ75Kg)+ 1250 (5X250Kg)+34Κg δύο καθίσματα+190Kg πάτωμα και βάσεις καθισμάτων+124Kg Lift+ 18Kg (A/C)≈ 1991Kg ζητείται +5% περιθώριο σφάλματος =2090Kg ζητείται 4600-2692=1908Kg σηκώνει Δεν ικανοποιεί την προδιαγραφή (Το όχημα αντί να μπορεί να σηκώνει βάρος 1625Kg -5 επιβάτες και 5 τροχοκαθίσματα με επιβάτες-, μπορεί να μεταφέρει μόνο 1443Kg). *Λήφθηκε το ελάχιστο απόβαρο από τον πίνακα του κατασκευαστή | ΕΙΔΟΣ Α: GVW:11990Kg Απόβαρο:8865Kg (in running order) Φορτίο: 2250 (30Χ75Kg) ΕΙΔΟΣ B: GVW:5500Kg Απόβαρο:2851Kg Φορτίο: 375 (5Χ75Kg)+ 1250 (5X250Kg)+34Κg δύο καθίσματα+190Kg πάτωμα και βάσεις καθισμάτων+130Kg Lift≈ 1979Kg +5%=2078Kg ζητείται 5500-2851=2649Kg σηκώνει ΕΙΔΟΣ Γ: GVW:11990Kg Απόβαρο:4800Kg Απόβαρο:9400Kg (in running order) Φορτίο: 450 (6Χ75Kg)+(6X20Kg)1500 (6X250Kg)≈ 1950Kg ζητείται | ΕΙΔΟΣ Α: GVW:7000Kg Απόβαρο:2270Kg Φορτίο: 2250 (30Χ75Kg) ΕΙΔΟΣ B: ΔΕ ΕΙΔΟΣ Γ: GVW:7000Kg Απόβαρο:2270Kg+120Kg καθίσματα+179Kg Lift +190Kg πάτωμα και ράγες= 2759Kg Φορτίο: 450 (6Χ75Kg)+1500 (6X250Kg ≈ 1950Kg ζητείται 7000-2759=4241Kg σηκώνει |
|  |  |  | ΕΙΔΟΣ Δ: GVW:20000Kg Βάρος επιβατών + τροχοκαθισμάτων 3650Kg (22X75Kg + 8X250Kg)+ βάρος καθισμάτων βάρος ανυψωτήρων 484Kg (300+184Kg)=4134Kg | ΕΙΔΟΣ Δ: GVW:19900Kg Βάρος επιβατών + τροχοκαθισμάτων 3650Kg (22X75Kg + 8X250Kg)+ βάρος καθισμάτων βάρος ανυψωτήρων 484Kg (300+184Kg)=4134Kg |
| 2.2 | Καθαρό ύψος χώρου επιβατών: όχι μικρότερο από 1700 mm | Ναι, B:1800mm | Ναι A&Γ: 2000mm B: 1818mm | Ναι |
| 3. | Κινητήρας |  |  |  |
| 3.1 | Τύπος: πετρελαιοκινητήρας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.2 | Είδος Α & Γ : Μέγιστη ισχύς: 155 KW (207 ΗΡ) ή μεγαλύτερη. Είδος Β: Μέγιστη ισχύς: 120 KW (161ΗΡ) ή μεγαλύτερη. Είδος Δ: Μέγιστη ισχύς: 290 KW (388ΗΡ) ή μεγαλύτερη. | -- Β: 125KW -- | Α&Γ: 170KW Β:120KW Δ: 290KW | Α&Γ: 155KW Δ: 302KW |
| 4. | Μετάδοση Κίνησης / Ανάρτηση |  |  |  |
| 4.1 | Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). Οι πίσω τροχοί να είναι διπλοί. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για τα Είδη Α, Β και Γ, συμβατικό (χειροκίνητο) ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων, 5 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια. Για το Είδος Δ, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων, 5 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια. | B:Ναι, χειροκίνητο 6 ταχυτήτων | Ναι Α&Γ: Χειροκίνητο 6+1 Δ: Αυτόματο 8+1 | Ναι Α&Γ: Αυτόματο 8+1 Δ: Αυτόματο 8+1 |
| 4.3 | Η ανάρτηση για τα Είδη Α, Γ και Δ να είναι με αέρα (air suspension) τουλάχιστο στους πίσω τροχούς κατάλληλη για λεωφορείο και να περιλαμβάνει, μπρος/ πίσω, σταθεροποιητή (stabilizer). Για το ΕΙΔΟΣ Δ να είναι με ανεξάρτητη ανάρτηση με αέρα μπροστά και πίσω. | Ναι | Ναι Α,Γ & Δ: Ανάρτηση αέρα | Α&Γ Ανάρτηση αέρα πίσω Δ: Ανάρτηση αέρα |
| 5. | Εξοπλισμός |  |  |  |
|  | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή/ αντιολισθητικό σύστημα πέδησης ή άλλο ανάλογο σύστημα (ESP, ESC, VSC, VSM, TRC). | Ναι, ESC (Electronic Stability Control) | Ναι, ESP | Ναι, ESP |
|  | Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανήφορο (Hill Start Assist) | Ναι | Ναι | A&Γ: Hill Holder Δ: Hill Start Assist |
|  | Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας πορείας (Lane Keeping Alert) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όπου προσφέρονται από τον κατασκευαστή του οχήματος πλαισίου, να υπάρχουν αερόσακκοι. | Ναι, Αερόσακκοι οδηγού και συνοδηγού | B: Ναι Α,Γ και Δ: Δεν προσφέρονται | Δεν προσφέρονται |
|  | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες οπισθοσκόπησης, και εσωτερικό καθρέφτη. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ψηλής ποιότητας εργοστασιακό ραδιόφωνο AM/FM, τέσσερα τουλάχιστο μεγάφωνα κατάλληλα τοποθετημένα στο χώρο οδηγού/επιβατών, για καλή ηχητική απόδοση. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό), ίδιου τύπου μοντέλου και διαστάσεων με τα ελαστικά που περιγράφονται πιο πάνω, τοποθετημένο σε ειδική βάση στήριξης, εφαρμοσμένη κάτω από το πάτωμα. | Ναι, Πίσω από τα τελευταία καθίσματα | Ναι | Ναι |
|  | Δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών ο κάθε ένας, κατάλληλα τοποθετημένους/ στερεωμένους, ο ένας στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου κοντά στη θέση του οδηγού και ο δεύτερος στο πίσω μέρος του λεωφορείου. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ψηλής ποιότητας Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών που να περιλαμβάνει συγκολλητικούς επιδέσμους και συγκολλητικές ταινίες, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, επιδέσμους, γάζες, καρφίτσες ασφάλειας, γάντια μίας χρήσης, φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση πληγών και εγκαυμάτων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Λασπωτήρες εμπρός/πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Άγκιστρο ρυμούλκησης μπροστά. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για τα ΕΙΔΗ Α, Β και Γ, αν το ύψος του πατώματος στην πόρτα είναι μεγαλύτερο από 320mm να υπάρχει ηλεκτρικά αναδιπλούμενο βοηθητικό σκαλοπάτι, κάτω από την πλαϊνή συρόμενη πόρτα, το οποίο να λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Το σκαλί δεν χρειάζεται αν το όχημα διαθέτει σύστημα χαμηλώματος του αμαξώματος ώστε το ύψος του πατώματος στην είσοδο να είναι ίσο ή μικρότερο από 320mm. | Ναι Ηλεκτρικό σκαλοπάτι | Ναι ΕΙΔΟΣ Β: ηλεκτρικά αναδιπλούμενο σκαλοπάτι ΕΙΔΗ Α&Γ: Σύστημα χαμηλώματος οχήματος | Ναι < 320mm |
| 6. | Κατασκευή |  |  |  |
| 6.1 | Θύρες / Βαθμίδες |  |  |  |
| 6.1.1 | ΕΙΔΟΣ Α: Να υπάρχουν τουλάχιστο δύο θύρες, μια για τους επιβάτες στην αριστερή πλευρά (ηλεκτροκίνητη ή με αέρα) και μια θύρα κινδύνου στο δεξιό πίσω μέρος. ΕΙΔΟΣ Β: Να υπάρχουν τουλάχιστο δύο θύρες, μια για τους επιβάτες στην αριστερή πλευρά (χειροκίνητη ή αυτόματη) και μία πίσω ή στη πίσω πλευρά για τα τροχοκαθίσματα. ΕΙΔΟΣ Γ: Να υπάρχουν τουλάχιστο δύο θύρες μία ηλεκτροκίνητη ή με αέρα θύρα επιβατών αριστερά και μία πίσω ή στην πίσω πλευρά για τα τροχοκαθίσματα. | -- Ναι, χειροκίνητη αριστερά, δίφυλλη πίσω -- | Ναι ΕΙΔΟΣ Β: Χειροκίνητη αριστερά, δίφυλλη πίσω Ναι | ΕΙΔΟΣ Α: Αριστερά Μία ηλεκτρική & μια έξοδος κινδύνου -- ΕΙΔΟΣ Γ: Αριστερά μια ηλεκτρική, μια έξοδος κινδύνου, μια δίφυλλη πίσω |
|  | ΕΙΔΟΣ Δ: Να υπάρχουν τουλάχιστο τρείς θύρες, μία θύρα επιβατών αριστερά μπροστά από τον μπροστινό άξονα, μια θύρα επιβατών αριστερά μεταξύ των δύο αξόνων και μία θύρα έκτακτης ανάγκης (emergency door) που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως είσοδος/έξοδος τροχοκαθισμάτων για το δεύτερο ανυψωτήρα. Οι δύο θύρες επιβατών να λειτουργούν με αέρα ή ηλεκτρικά. Το πλάτος των θυρών για τα τροχοκαθίσματα να είναι ικανοποιητικού πλάτους (μονόφυλλες ή δίφυλλες) ώστε να γίνεται με άνεση η επιβίβαση και αποβίβαση του επιβάτη με το τροχοκάθισμα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου. | -- | Ναι | Ναι |
| 6.2 | Παράθυρα / Υαλοπίνακες |  |  |  |
| 6.2.1 | Να τοποθετηθούν παράθυρα οδηγού και συνοδηγού, όπου εφαρμόζεται, πλήρως ανοιγόμενα καθώς επίσης σταθερά ή ανοιγόμενα παράθυρα σε κάθε πλευρά του χώρου επιβατών. Παράθυρα οδηγού με μισό μέρος συρόμενο γίνονται αποδεκτά. | Ναι | Ναι | Ναι Σταθερά παράθυρα επιβατών |
| 6.2.2 | Να υπάρχουν συρόμενες κουρτίνες για τα παράθυρα επιβατών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.3 | Έξοδοι κινδύνου/Παράθυρα κινδύνου: |  |  |  |
| 6.3.1 | Το όχημα να διαθέτει εξόδους κινδύνου ή και παράθυρα κινδύνου εύκολα προσβάσιμα από τους επιβάτες τα οποία να συνάδουν με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. | Ναι | ECE R107 (το Δ έχει και δύο στην οροφή) | ECE R107 (το Δ έχει και δύο στην οροφή) |
| 6.4 | Καθίσματα |  |  |  |
| 6.4.1 | Στο λεωφορείο να υπάρχουν μη αναδιπλούμενα καθίσματα (στερεωμένα στο πάτωμα ή/και στα πλαϊνά τοιχώματα που να βλέπουν εμπρός), τόσα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν: ΕΙΔΟΣ Α: Τριάντα (30) ή περισσότερα άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. ΕΙΔΟΣ Β: Πέντε (5) ως έξι (6) άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και πέντε (5) θέσεις για τροχοκαθίσματα. Όταν μεταφέρονται 4 τροχοκαθίσματα αντί 5, να μπορούν να τοποθετηθούν 3 επιπλέον καθίσματα επιβατών. Μαζί με τo όχημα, αν ζητηθούν κατά την παραγγελία, να παραδοθούν τρία επιπλέον καθίσματα. | Ναι -- Ναι 5+5 (γίνονται 8+4) | Ναι Ναι, 37 άτομα Ναι, 6+5 (γίνονται 9+4) | Ναι Α: 30 άτομα -- |
|  | ΕΙΔΟΣ Γ: Έξι (6) άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και έξι (6) ή επτά (7) θέσεις για τροχοκαθίσματα. Όταν μεταφέρονται 5 τροχοκαθίσματα αντί 6, να μπορούν να τοποθετηθούν 4 επιπλέον καθίσματα επιβατών. Μαζί με τo όχημα, αν ζητηθούν κατά την παραγγελία, να παραδοθούν 4 επιπλέον καθίσματα. ΕΙΔΟΣ Δ: Είκοσι δύο (22) άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και οκτώ (8) θέσεις για τροχοκαθίσματα. Όταν μεταφέρονται 7 τροχοκαθίσματα αντί 8, να μπορούν να τοποθετηθούν 4 επιπλέον καθίσματα επιβατών. Μαζί με τo όχημα, αν ζητηθούν κατά την παραγγελία, να παραδοθούν 4 επιπλέον καθίσματα. | -- -- | Ναι, 12 καθίσματα+7 τροχοκαθίσματα (γίνονται 14+7) Ναι | Γ: 6 καθίσματα +6 τροχοκαθίσματα (γίνονται 10+5) Ναι |
| 6.4.2 | Υπό μορφή σχεδίου κάτοψης, να δοθεί η διαρρύθμιση των καθισμάτων, στο πάτωμα του λεωφορείου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.4.3 | Τα καθίσματα να είναι λεωφορειακού τύπου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.4.4 | Τα καθίσματα να έχουν ψηλή πλάτη και υποστηρίγματα κεφαλής (head restraints). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.4.5 | Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/85/ΕΚ προκειμένου οι επιβάτες να κάθονται άνετα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Επίσης ο χώρος για κάθε τροχοκάθισμα να είναι όπως προβλέπεται στην πιο πάνω οδηγία. | Ναι | Ναι Δ: Type approval | Ναι, ECE R107 Δ: Type approval |
| 6.4.6 | Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με εγκεκριμένου τύπου ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, αυτόματης περιέλιξης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.4.7 | Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενο μπρος πίσω. Επίσης η κλίση της πλάτης του καθίσματος πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη μπρος πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.5 | Φωτισμός / Ηλεκτρική εγκατάσταση / Ηλεκτρικό σύστημα: |  |  |  |
| 6.5.1 | Ικανοποιητικός αριθμός φωτιστικών μονάδων για επαρκή φωτισμό της καμπίνας του οδηγού και των επιβατών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.5.2 | Συσσωρευτή/ες με κατάλληλη χωρητικότητα (Ah) για λειτουργία του ανυψωτήρα. | Ναι | A&Γ: 12V/ 165Ah Β: 12V/100Ah Δ: 2Χ12V/220Ah | A&Γ: 12V/ 110Ah -- Δ: 24V/230Ah |
| 6.6 | Θέρμανση/ κλιματισμός/ αερισμός |  |  |  |
| 6.6.1 | Το όχημα να διαθέτει σύστημα θέρμανσης/ κλιματισμού κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών του οδηγού/ συνοδηγού και επιβατών σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.6.2 | Το συστήματα κλιματισμού, να λειτουργούν με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.6.3 | Το όχημα να διαθέτει είτε συνδυασμό ενιαίου συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού είτε ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού για κάλυψη των αναγκών του χώρου των επιβατών σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του λεωφορείου και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Να υπάρχουν κανάλια διασποράς για ψυχρό αέρα για όλους τους επιβάτες. Ο αέρας στα στόμια να διοχετεύεται μέσω λεπτού αεραγωγού εφαρμοσμένου εσωτερικά κατά μήκος του λεωφορείου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.7 | ΕΙΔΗ Β, Γ & Δ: Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός με πλατφόρμα (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ Για το ΕΙΔΟΣ Δ να υπάρχει και δεύτερος ανυψωτικός μηχανισμός για πιο γρήγορη εκκένωση του λεωφορείου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να συνάδει με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα | Ναι | Ναι B: AMF BRUNS Γ: DHOLAANDIA Δ: MASATS | Γ: Ricon K2005 Δ: Masats KV5& KS7 |
|  | Να πληροί την οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο εξοπλισμός να φέρει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από Δήλωση «EK» συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity). | Ναι | Ναι Α&Γ: DoC Δ: EC2001/85 UNR107 | Ναι Α&Γ: CE Δ: EC2001/85 UNR107 |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -5°C και +50°C και 95% σχετική υγρασία | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να δηλωθούν οι διαστάσεις της πλατφόρμας | Ναι, M:1220mm Π: 800mm | Ναι Β: 1380Χ1290Χ350mm Γ: 1200X800X200mm Δ: 1930X1040X165mm | ΕΙΔΟΣ Γ: 813mmX1295mm ΕΙΔΟΣ Δ: KS7: 1040X1930mm KV5: 800X1230mm |
|  | Ωφέλιμο φορτίο: ≥300 κιλά. (περιλαμβάνει και ηλεκτροκινούμενα αναπηρικά τροχοκαθίσματα) | ΕΙΔΟΣ Β: 350Kg | EIΔΟΣ B: 400Kg EIΔΟΣ Γ: 350Kg EIΔΟΣ Δ:300Kg &350Kg | ΕΙΔΟΣ Γ: 363Kg ΕΙΔΟΣ Δ: 300Kg |
|  | Να φέρει χειριστήριο έλεγχου | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο μηχανισμός να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν το λεωφορείο είναι σε στάση. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατασκευή από χάλυβα μπογιατισμένο με μπογιά αδιάβροχη (αντισκουριακής προστασίας). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τροφοδοσία 12 ή 24 Volt ,ανάλογα με το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος | Ναι | Ναι B: 12V Α&Γ&Δ: 2Χ12V | Ναι Α&Γ: 12V Δ: 24V |
|  | Να υπάρχει χώρος αποσκευών με πόρτες που κλειδώνουν σε κατάλληλο χώρο κάτω από το πάτωμα. Για το Είδος Β, αν δεν υπάρχει χώρος αποσκευών κάτω από το πάτωμα να υπάρχει τουλάχιστο θήκη για φύλαξη των ζωνών ασφαλείας των τροχοκαθισμάτων όταν δεν μεταφέρονται τροχοκαθίσματα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6.8 | ΕΙΔΗ Β, Γ & Δ: Ζώνες ασφαλείας για στερέωση αναπηρικών καθισμάτων εντός οχήματος | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πάνω από το μεταλλικό πάτωμα να τοποθετηθεί δεύτερο αλουμινένιο πάτωμα ή πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω σε ανοξείδωτο μεταλλικό σκελετό, με κανάλια για ασφάλιση των καθισμάτων και των τροχοκαθισμάτων. Το πάτωμα να είναι επίπεδο και να μη προεξέχουν οι θόλοι των πίσω τροχών. | Ναι | Ναι ΕΙΔΟΣ Β: Αλουμίνιο ΕΙΔΗ Γ&Δ: Κόντρα πλακέ θαλάσσης | Ναι |
|  | Τα καθίσματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, και χειρολαβή στην πλευρά του διαδρόμου. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να συνάδει με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο εξοπλισμός να φέρει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από Δήλωση «EK» συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Οι ζώνες ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 77/541/ΕC | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/85/ΕC καθορίζει τις απαιτήσεις για πρόσδεση του αναπηρικού τροχοκαθίσματος και των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η ευρωπαϊκή Οδηγία 76/115/EC καθορίζει τις απαιτήσεις φορτίου στο αγκυροβόλιο των ζωνών ασφαλείας και συστήματος δαπέδου ανά κατηγορία οχήματος: Οχήματα M2 και Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, με περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Περίοδος Ευθύνης για όλα τα συστήματα του οχήματος: Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 60 000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | 3 χρόνια ή 60.000χλμ | 3 χρόνια ή 60.000χλμ | 3 χρόνια ή 60.000χλμ |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.005.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 28 Ιουλίου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση 4 λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ και ενός λεωφορείου 30 θέσεων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 28/7/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Είδος Οχήματος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ENCORP LTD | 1 | Β |
|  | CIC LTD | 2 | Α,Β,Γ,Δ |
|  | CTC AUTOMOTIVE | 3 | Α,Γ,Δ |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

- Και οι τρείς  προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι προσφέροντες έχουν υποβάλει όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

- Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς αρ. 1 (ENCORP LTD). Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το βάρος που μπορεί να μεταφέρει το όχημα (παράγραφος 2.1 των προδιαγραφών). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών το όχημα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει, πέραν του βάρους του ίδιου του οχήματος, επιπλέον βάρος 1625Kg για 5 επιβάτες (75Kg έκαστος) και 6 επιβάτες με τροχοκαθίσματα (250Kg έκαστο). Το όχημα που προσφέρεται μπορεί να μεταφέρει μόνο 1443Kg και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού μελέτησε το πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τη προσφορά αρ.2 (CIC LTD), αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα την υποβολή μερικών στοιχείων για τις προδιαγραφές, όπως φαίνεται στη διευκρινιστικήν επιστολή με ημερομηνία 28/7/20 που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Ζώης Χατζηνικολάου

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.005.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 5 Αυγούστου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.005.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση 4 λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ και ενός λεωφορείου 30 θέσεων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 5/8/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών αρ 2 (Cyprus import Corporation Ltd) και 3 (CTC AUTOMOTIVE LTD).

- Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 2, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά του προσφέροντα αρ.2 (CIC LTD) ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την προσφορά αρ. 3 (CTC AUTOMOTIVE LTD). Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, φαίνεται ότι η προσφορά  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται αποδεκτή.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για το καθε Είδος , ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Λεωφορείο 30 θέσεων περιλαμβανομένου του οδηγού

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO Daily 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €122.586,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.920,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €124.506,00 |

ΕΙΔΟΣ Β: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 5 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 5-6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 516 |
| Προέλευση: | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH KOUKOULIDES & SON LTD |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.500,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.411,08 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60.911,08 |

ΕΙΔΟΣ Γ: 2 λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 6-7 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 6 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CTC AUTOMOTIVE LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO 70C21A8CC/P |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | Ferqui/ Sunrise |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €280.278,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.840,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €284.118,00 |

ΕΙΔΟΣ Δ: Λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 8 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 22 θέσεις επιβατών περιλ. του οδηγού

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes/ IRIZAR |
| Προέλευση: | Ισπανία |
| Υπερκατασκευή | ΙRΙΖΑRI6 |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €243.758,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.963,84 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €247.721,84 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Ζώης Χατζηνικολάου