| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.092.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

3 Ιανουαρίου, 2024

Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT6366267 ημερ. 18/10/2023) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5108 (γνωστοποίηση 2809) και ημερομηνία 20 Οκτωβρίου, 2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.092.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5108 | Γν.: 2809 | Ημερ.: 20/10/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 18/10/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 24/11/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 24/5/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €66.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) (€60.000 προμήθεια συν €6.000 συντήρηση) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027» Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων για το Τμήμα Περιβάλλοντος.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους A (Αντικείμενο και όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) συμπληρωματικά/διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CONAGRO LTD

CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES

DIGENIS ENGINEERING CONTRACTING LTD L. LAMBROU AGRO LTD LEGITIMATE LTD M.C.Ordinatio Maintenance Limassol Ltd MED MARKETING LTD ZENDIA MACHINERY LTD Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές από τέσσερεις  προσφέροντες, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M.C.Ordinatio Ltd | 1 | €60.000,00 |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 2 | €62.974,00 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €63.546,00 |
|  | L. Lambrou Ltd | 4 | €75.430,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνoυν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παραγράφο 8.3Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Όλες οι προσφορές ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των  προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των τριών προσφορών που λήφθηκαν και που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,99%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία αποφασίστηκε να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,58% (€62.974 έναντι €66.000). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφoροδότες/προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | M.C.Ordinatio Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | FORST/ ST6D42 |
| Προέλευση: | Γερμανία/Η.Β. |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €54.000 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.000 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €60.000 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.115,34 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού στα πιο κάτω σημεία:

- Εντυπο 1 (Τεχνικές προδιαγραφές)

Παράγραφος 2.1: Η διάμετρος του κορμού δέντρων που μπορεί να τεμαχίζει είναι 150mm, έναντι 180mm που ζητείται στις προδιαγραφές.

Παράγραφος 2.3: Η ισχύς του κινητήρα είναι 31. 3kW έναντι 35kW ή μεγαλύτερη που ζητείται στις προδιαγραφές.

Επίσης αρκετα στοιχεία στις παραγράφους που ο προσφέρων δήλωσε συμμόρφωση «Ναι», δεν τεκμηριώνονται με αντίστοιχα στοιχεία στο μοναδικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε.

- Μερος Γ.  Εργασίες Συντήρησης

Δεν υποβλήθηκαν τα πιο κάτω έντυπα:

- Επισυναπτόμενο 2 (Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης) με τιμές.

- Επισυναπτόμενο 3 (Οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή)

- Επισυναπτόμενο 5 (Τιμές για υλικά /ανταλλακτκά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες προληπτικής συντήρησης)

- Επισυναπτόμενο 8 (Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης)

Επειδή οι αποκλίσεις των παραγράφων 2.1 και 2.3 των προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και η μηχανή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί από τον προσφέροντα να υποβάλει τα υπόλοιπα στοιχεία και έντυπα που δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 δεν είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Green Technick /CIP1900 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.064,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.910,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.974,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €64.235,24 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Med Marketing Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | GREENMECH EVO205D |
| Προέλευση: | Αγγλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.876,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €670,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €63.546,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €64.746,84 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | L. Lambrou Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | CARAVAGGI/ CIPPO25 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €71.298,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.132,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €75.430,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €76.402,77 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων στον προσφέροντα αρ. 2 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ), που υπέβαλε την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Green Technick /CIP1900 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.064,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.910,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.974,00 |
| Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30/ώρα |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χαράλαμπος Φλουρής | Λειτουργός Περιβάλλοντος | ….…………. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3Α (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 6.3.Β) |  |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Εντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/μενο 5 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 8 | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4Β | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Οοσού Εργασιών Συντήρησης | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4Γ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για επιπλέον εργασίες συντήρησης | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4Δ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 23.092.ΕΠ.ΗΜΥ - Μηχανές θρυμματισμού κλαδευμάτων |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Προσφέρων | M.C.Ordinatio Ltd | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | Med Marketing Ltd | L. Lambrou Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 54.000,00 | € 59.064,00 | € 62.876,00 | € 71.298,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €60.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 1.200,00 | € 1.173,59 | € 600,00 | € 586,80 | € 90,00 | € 88,02 | € 708,00 | € 692,42 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1.200,00 | € 1.147,77 | € 850,00 | € 813,00 | € 100,00 | € 95,65 | € 708,00 | € 677,18 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1.200,00 | € 1.122,51 | € 1.310,00 | € 1.225,41 | € 130,00 | € 121,61 | € 1.004,00 | € 939,17 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 1.200,00 | € 1.097,81 | € 850,00 | € 777,62 | € 120,00 | € 109,78 | € 708,00 | € 647,71 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 1.200,00 | € 1.073,65 | € 300,00 | € 268,41 | € 230,00 | € 205,78 | € 1.004,00 | € 898,29 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 6.000,00 | € 3.910,00 | € 670,00 | € 4.132,00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €6.000) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 5.615,34 | € 3.671,24 | € 620,84 | € 3.854,77 |
| 3 | Κόστος εργατικών για 5 χρόνια (Έντυπο 4Δ) | € 2.500,00 | € 1.500,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
| 4 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €66.000) | € 60.000,00 | € 62.974,00 | € 63.546,00 | € 75.430,00 |
| 5 | ΦΠΑ 19% | € 11.400,00 | € 11.965,06 | € 12.073,74 | € 14.331,70 |
| 6 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 62.115,34 | € 64.235,24 | € 64.746,84 | € 76.402,77 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | M.C.Ordinatio Ltd | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | Med Marketing Ltd | L. Lambrou Ltd |
| Κατασκευή/ μοντέλο: | FORST / ST6D42 (Γερμανία) | Green Technik /CIP1900 (Ιταλία) | GREENMECH EVO205D (Αγγλία) | Caravaggi / CIPO 25 (Ιταλία) |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Η μηχανή να είναι αυτοδύναμη (με δικό της κινητήρα) και εφαρμοσμένη σε πλαίσιο με ένα ή δύο άξονες. | Ναι, 1 άξονα | Ναι, 1 άξονα | Ναι, 1 άξονα | Ναι, 1 άξονα |
| 1.2 | Το όλο σύστημα θα ρυμουλκείται από μικρό όχημα ή φορτηγό σε αυτοκινητόδρομους και πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ελάχιστη ταχύτητα 80Km/hr). Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και με πλήρη την δεξαμενή καυσίμων. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | Δήλωση του κατασκευαστή ότι δεν επιτρέπεται να δώσει αντίγραφο CE Certificate | Ναι ISO9001:2015 CE certificate 2006/42/CE 2024/30/CE 2000/14/CE 2014/35/CE | Ναι ISO9001:2015 CE certificate 2006/42/CE 2024/30/CE 2000/14/CE | Ναι CE certificate 2006/42/CE 2000/14/CE |
| 1.4 | Το μηχάνημα να είναι κατάλληλο για χρήση στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα να θρυμματίζει, πράσινα υλικά που μπορεί να περιέχουν φύλλα, κλαδιά και κορμούς δέντρων με διάμετρο τουλάχιστον 180 mm, ρίζες που μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες χώματος, και ανάμεικτα υλικά ιδίως ινώδη όπως φοινικιές χωρίς να μπουκώνει. Με την προσφορά να υποβληθεί σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το μηχάνημα είναι κατάλληλο και για τα ινώδη υλικά όπως οι φοινικιές χωρίς να μπουκώνει το σύστημα κοπής. Να υποβληθεί λεπτομερής περιγραφή του συστήματος κοπής/θρυμματισμού. | Όχι, 150mm | Ναι, 200mm | Ναι, 205mm | Ναι, 250mm |
|  | Απόδοση: Να μπορεί να αποδίδει περίπου 4,5 τόνους θρυμματισμένου υλικού (στην εξαγωγή) από χλωρά κλαδεύματα σε μια ώρα. | Ναι, 5 t | Ναι, 4,5-5 t (10-15 m³) | Ναι, 7 t (22 m³) | Ναι, 14m³ |
|  | Κινητήρας: Πετρελαιοκίνητος με ηλεκτρικό εκκινητή και με ισχύ ανάλογη με τις απαιτήσεις της μηχανής (35 kW ή μεγαλύτερη) και πρότυπο εκπομπών καυσαερίων (emission standard) Stage V. Να υπάρχουν δείκτες ή λυχνίες για χαμηλή πίεση λαδιου και ψηλή θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού. | Όχι DOOSAN D18 Diesel, 31,3kW | Ναι DOOSAN D18 Diesel, Stage V 40 kW | Ναι kubota Diesel, Stage V 36,5 kW | Ναι DOOSAN D18 Diesel, Stage V 41kW |
|  | Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στο σύστημα κοπής να γίνεται με κατάλληλο σύστημα (είτε με τροχαλίες και ιμάντες είτε με άλλο τρόπο) το οποίο να είναι καλυμμένο και να μη δημιουργεί κινδύνους για τους χειριστές. | Ναι | Ναι, ιμάντες | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα τροφοδοσίας. Η χοάνη τροφοδοσίας να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά του υλικού προς το σύστημα κοπής. Η τροφοδοσία του υλικού (κλαδευμάτων) από τη χοάνη προς το σύστημα κοπής θα γίνεται μέσω μηχανικού συστήματος. Να περιγραφεί το σύστημα. | Ναι Με δύο οριζόντιους κιλύνδρους | Ναι Με δύο οριζόντιους κιλύνδρους | Ναι Με δύο οριζόντιους κιλύνδρους | Ναι Με δύο οριζόντιους κιλύνδρους |
|  | Ηλεκτρονικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης ( “No-stress” power control system). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει ρυθμιστή στροφών και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα ασφάλειας στη χοάνη τροφοδοσίας με μπάρα περιμετρικά ή τουλάχιστον στις τρεις πλευρές της χοάνης. Επίσης να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας έκτακτης ανάγκης (emergency stop button) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σύστημα εξαγωγής θρυμματισμένου υλικού: Περιστρεφόμενο τουλάχιστο κατά 250° με σύστημα σταθεροποίησης στην θέση που θα επιλέγεται. Συστήματα με δυνατότητα περιστροφής μικρότερη των 360° θα πρέπει να μην καλύπτουν το τόξο στην πλευρά της χοάνης τροφοδοσίας. Το ύψος εξόδου του τεμαχισμένου υλικού να είναι ρυθμιζόμενο μέχρι 2,6±10% μέτρα από το έδαφος. | Ναι 2,35m | Ναι 360° 2,5m | Ναι 280° 2,76m | Ναι 250° 2,5m |
|  | Το πλαίσιο στο οποίο είναι στερεωμένη η μηχανή να διαθέτει βραχίονα ρυμούλκησης (τραβηκτήρα) με αυτόματο σύστημα φρένων και σε περίπτωση μονοαξονικού πλαισίου να φέρει βοηθητικό τροχίσκο (jokey wheel) και αν χρειάζεται επιπλέον στήριγμα (πόδι) ρυθμιζόμενου ύψους. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να διαθέτει αδιάβροχο σύστημα φώτων και 7- πολικό ρευματολήπτη με καλώδιο για ηλεκτρική παροχή από το ρυμουλκό όχημα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαστάσεων του βάρους, περιγραφή του συστήματος κοπής, στοιχεία κινητήρα κτλ. | Ναι MΧΠΧΥ 4087X1411X2346mm 1165Kg | Ναι MΧΠΧΥ 2950X1450X2500mm 960Kg, 2 plates Τροφοδοσία: 200Χ210mm | Ναι MΧΠΧΥ 4000X1600X2760mm 1450Kg, 6 plates Τροφοδοσία: 205Χ270mm | Ναι MΧΠΧΥ 4200Χ1690Χ2590mm, 1600Kg, 3 plates Τροφοδοσία: 250Χ350mm |
| 2.14 | Με το μηχάνημα να παραδοθεί θήκη με βασικά εργαλεία και εργαλεία αλλαγής τροχού. Ένας ανταλλακτικός τροχός να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση πάνω στο πλαίσιο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.15 | Με το μηχάνημα να παραδοθούν δύο σέτ εγχειριδίων χειρισμού και συντήρησης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Χρώμα: Θα επιλεγεί από τα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή. | Πορτοκαλί | Ναι (Φωτογραφία: Κόκκινο & πράσινο) | Ναι, πράσινο με μαύρο | Ναι, Κόκκινο |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης - Προσφερόμενη Εγγύηση (σε χρόνια ή ώρες λειτουργίας) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα, μπογιά και σκουριά (3 τουλάχιστον χρόνια) | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Δεν υπάρχει

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.081 Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

18 Δεκεμβρίου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.081.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 18/12/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χαράλαμπος Φλουρής | Λειτουργός Περιβάλλοντος |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M.C.Ordinatio Ltd | 1 | €60.000,00 |
|  | Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ | 2 | €62.974,00 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €63.546,00 |
|  | L. Lambrou Ltd | 4 | €75.430,00 |

- Οι προσφορές που λήφθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας στο Παράρτημα 1.  Με όλες τις προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Η μέση τιμή των τριών προσφορών που λήφθηκαν και που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 1,99%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία αποφασίστηκε να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,58% (€62.974 έναντι €66.000). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφoροδότες/προμηθευτές

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών.

- Προσφορά αρ. 1 (M.C.Ordinatio Ltd):

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά αρ. 1, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις του τεχνικού μέρους του διαγωνισμού στα πιο κάτω σημεία:

Α. Εντυπο 1 (Τεχνικές προδιαγραφές)

Παράγραφος 2.1: Η διάμετρος του κορμού δέντρων που μπορεί να τεμαχίζει είναι 150mm, έναντι 180mm που ζητείται στις προδιαγραφές.

Παράγραφος 2.3: Η ισχύς του κινητήρα είναι 31. 3kW έναντι 35kW ή μεγαλύτερη που ζητείται στις προδιαγραφές.

Επίσης αρκετα στοιχεία στις παραγράφους που ο προσφέρων δήλωσε συμμόρφωση (Ναι), δεν τεκμηριώνονται με αντίστοιχα στοιχεία στο μοναδικό φυλλάδιο που υποβλήθηκε.

Β. Μερος Γ.  Εργασίες Συντήρησης

Δεν υποβλήθηκαν τα πιο κάτω έντυπα:

- Επισυναπτόμενο 2 (Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης) με τιμές.

- Επισυναπτόμενο 3 (Οδηγίες συντήρησης από τον κατασκευαστή)

- Επισυναπτόμενο 5 (Τιμές για υλικά /ανταλλακτκά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες προληπτικής συντήρησης)

- Επισυναπτόμενο 8 (Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Συντήρησης)

Επειδή οι αποκλίσεις των παραγράφων 2.1 και 2.3 των προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και η μηχανή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθεί από τον προσφέροντα να υποβάλει τα υπόλοιπα στοιχεία και έντυπα που δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 δεν είναι αποδεκτή.

- Προσφορά αρ. 2 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ):

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφοράαρ. 2 ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

- Προσφορά αρ. 3 (Med Marketing Ltd):

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφοράαρ. 2 ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

- Προσφορά αρ. 4 (L. Lambrou Ltd):

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης μηχανής και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφοράαρ. 3 ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών θρυμματισμού κλαδευμάτων στον προσφέροντα αρ. 2 (Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ), που υπέβαλε την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος μηχανής: | Green Technick /CIP1900 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €59.064,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.910,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €62.974,00 |
| Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €30/ώρα |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χαράλαμπος Φλουρής | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |