| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

12 Ιουνίου, 2023

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 5895412 ημερ. 07/04/2023) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5081 (γνωστοποίηση 909) και ημερομηνία 13/04/2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Ανδρέας Αλεξάνδρου)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5081 | Γν.: 909 | Ημερ.: 13/04/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 07/04/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 28/04/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 28/10/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €21.600,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια φορτιστών: €19.200,00 Εγκατάσταση φορτιστών: €2.400,00 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Έντυπο 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη δημοσίευση του πιο πάνω διαγωνισμού θα διατεθούν από τα Τμήματα / Υπηρεσίες στα οποία θα παραδοθούν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (αρ. διαγωνισμού 21.094.ΕΠ.ΗΜΥ). |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης, νοουμένου ότι η προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε διορθωτικό έγγραφο.

1.14	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Royal Engineering Co Ltd ZEMADON LIMITED Aerotricity Ltd O.G.T ENERGY SERVICES LTD EOSUS Partners Ltd Char. Pilakoutas (Industrial) Ltd ELMASCO LTD M.T. PIPERARIS TRADING LTD HAC Europe CT SMARTEC SERVICES LTD Electromatic Constructions Ltd SPREL LTD EKCO Maximum Power LTD ΦΟΡΤΙΣΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES Blue Sun Automation Limited Cyprus Trading Corporation SMARTEC MOBILITY LTD AMELCO INDUSTRIES LTD G.A.S. GENERAL AVIATION SERVICES LTD Ecotricity Holdings Ltd ZENDIA MACHINERY LTD EVMOTION Cyprus ltd TROODOS ELECTRIC CABLES LTD Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι πιο κάτω προσφορές:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZENDIA MACHINERY LTD | 1 | €12.728,00 |
|  | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES | 2 | €15.200,00 |
|  | Royal Engineering Co Ltd | 3 | €15.200,00 |
|  | Ecotricity Holdings Ltd | 4 | €16.940,00 |
|  | Electromatic Constructions Ltd | 5 | €17.600,00 |
|  | Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 6 | €21.120,00 |
|  | O.G.T. ENERGY SERVICES LTD | 7 | €21.150,00 |
|  | EKCO Maximum Power LTD | 8 | €22.062,08 |
|  | SMARTEC MOBILITY LTD | 9 | €22.368,00 |
|  | ELMASCO LTD | 10 | €23.040,00 |
|  | Cyprus Trading Corporation | 11 | €41.600,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να ζητηθούν από τους προσφέροντες διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία. Η Επιτροπή ζήτησε με επιστολές, ημερομηνίας 17 Μαΐου, 2023, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων (e-procurement), διευκρινίσεις από τον προσφέροντα αρ.2 (CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES), από τον προσφέροντα αρ.3 (Royal Engineering Co Ltd), από τον προσφέροντα αρ.4 (Ecotricity Holding Ltd), από τον προσφέροντα αρ..6 (Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ) και από τον προσφέροντα αρ.8 (EKCO Maximum Power LTD). Οι προσφέροντες υπέβαλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω. Αντίγραφα των επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την αξιολόγηση των τεσσάρων (4) πρώτων οικονομικών προσφορών βάσει τιμής που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1 Στον Πίνακα Αρ.1 και Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των τεσσάρων (4) πρώτων οικονομικών προσφορών βάσει τιμής που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων (4) πρώτων προσφορών του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.3 Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τον προσφέροντα αρ.2 (CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES) με επιστολή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τον προσφερόμενο φορτιστή. Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και αξιολογείται περαιτέρω. Αντίγραφα των επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.4 Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι προσφορές αρ.1, αρ.2, αρ.3 και αρ.4 ικανοποιούν του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και αξιολογούνται περεταίρω.

5.1.5	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος στο Έντυπο 4.3 (Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού) της προσφοράς αρ.2 (CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES). Στο Έντυπο 4.3, το σύνολο ποσού είναι €13.120,00  ενώ στο Έντυπο 4.1 (Οικονομική Προσφορά – Σύνολο Ποσού Προσφοράς), το σύνολο ποσού εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού (το οποίο μεταφέρεται από το Έντυπο 4.3) είναι €2.080,00. Λόγω λάθους στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο Έντυπο 4.3, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται «Σύνολο Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού», είχε γραφτεί «Σύνολο Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού» και ο προσφέρων συμπλήρωσε το ποσό προμήθειας του εξοπλισμού στο Έντυπο 4.3 (Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού). Η Επιτροπή θεωρεί μη ουσιώδες το λάθος και αποδέχτηκε το ποσό εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού που αναγράφεται το Έντυπο 4.1 (€2.080,00), το οποίο είναι λογικό. Σε περίπτωση που αναδειχθεί ο προσφέρων ως Ανάδοχος της σύμβασης, η τιμή μονάδας για εγκατάσταση του εξοπλισμού θα είναι: €2.080,00 / 32 = €65,00 ανά φορτιστή.

5.1.6 Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει με επιστολή, από τον προσφέροντα αρ.1 (ZENDIA MACHINERY LTD) με ημερομηνία 29 Μαΐου, 2023, όπως διευκρινίσει / δικαιολογήσει γραπτώς το λόγο που η τιμή της προσφοράς του είναι αρκετά πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Ο προσφέρων υπέβαλε τις διευκρινίσεις / εξηγήσεις που του ζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές. Αντίγραφα των επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.7	Η μέση τιμή των τεσσάρων (4) πρώτων προσφορών βάσει τιμής που λήφθηκαν και είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 30,4%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 41,07% (€12.728,00 έναντι €21.600,00 της εκτίμησης κόστους για 32 φορτιστές).

5.2.1	Προσφορά αρ.1

| Προσφέρων: | ZENDIA MACHINERY LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | Sichua Weiyu Electric Co |
| Τύπος (μοντέλο): | HN10316 |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |
| Ποσό εργασιών εγκατάστασης | Τριάντα δύο (32) | € 0 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά αρ.2

| Προσφέρων: | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | Nanjing Ruifanda New Energy Technology Co. Ltd |
| Τύπος (μοντέλο): | PEV-11KW01EN |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | Τριάντα δύο (32) | €13.120,00 |
| Ποσό εργασιών εγκατάστασης | Τριάντα δύο (32) | €2.080,00 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €15.200,00 |

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά αρ.3

| Προσφέρων: | Royal Engineering Co Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | Anaheim Electronics |
| Τύπος (μοντέλο): | AE-A-G11KW cable |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | Τριάντα δύο (32) | €13.120,00 |
| Ποσό εργασιών εγκατάστασης | Τριάντα δύο (32) | €2.080,00 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €15.200,00 |

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.3 είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά αρ.4

| Προσφέρων: | Ecotricity Holdings Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | BENY NEW ENERGY |
| Τύπος (μοντέλο): | BCP-AT2N-L |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | Τριάντα δύο (32) | €12.000,00 |
| Ποσό εργασιών εγκατάστασης | Τριάντα δύο (32) | €4.940,00 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €16.940,00 |

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.4 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον προσφέροντα αρ.1 (ZENDIA MACHINERY LTD) που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | ZENDIA MACHINERY LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | Sichua Weiyu Electric Co |
| Τύπος (μοντέλο): | HN10316 |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |
| Ποσό εργασιών εγκατάστασης | Τριάντα δύο (32) | € 0 |
| Σύνολο Ποσού Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  | Κριτήριο | ZENDIA MACHINERY LTD | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES | Royal Engineering Co Ltd | Ecotricity Holdings Ltd | Electromatic Constructions Ltd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αρ.1 | Αρ.2 | Αρ.3 | Αρ.4 | Αρ.5 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |  |
| 1 | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) και Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 6.1 (Μέρος Α) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 6.1.5 (Μέρος Α) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 5.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 8 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Παράγραφος 8.3.Β.1.β (Μέρος Α) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.Β.1.γ | Ναι Κίνα | Ναι Κίνα | Ναι Κίνα | Ναι Κίνα | Ναι Κίνα |
| 4.3 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.Β.1.δ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Γ | Οικονομικός Μέρος (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4.1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού | Έντυπο 4.2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού | Έντυπο 4.3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

ΔΕ: Δεν Εφαρμόζεται

|  | Κριτήριο | Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | O.G.T. ENERGY SERVICES LTD | EKCO Maximum Power LTD | SMARTEC MOBILITY LTD | ELMASCO LTD | Cyprus Trading Corporation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αρ.6 | Αρ.7 | Αρ.8 | Αρ.9 | Αρ.10 | Αρ.11 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) και Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 6.1 (Μέρος Α) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 6.1.5 (Μέρος Α) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 5.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 8 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Παράγραφος 8.3.Β.1.β (Μέρος Α) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.Β.1.γ | Όχι Κίνα | Ναι Κίνα | ΔΕ Ισπανία | ΔΕ Ισπανία | ΔΕ Ιταλία | ΔΕ Ισπανία |
| 4.3 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.Β.1.δ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Γ | Οικονομικός Μέρος (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4.1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού | Έντυπο 4.2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού | Έντυπο 4.3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

ΔΕ: Δεν Εφαρμόζεται

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α |  | ZENDIA MACHINERY LTD | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES | Royal Engineering Co Ltd | Ecotricity Holdings Ltd |
|  |  | αρ.1 | αρ.2 | αρ.3 | αρ.4 |
|  |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο |
| 1 | Προμήθεια Φορτιστή | 32 | € 397,75 | € 12.728,00 | € 410,00 | € 15.200,00 | € 410,00 | € 15.200,00 | € 375,00 | € 12.000,00 |
| 2 | Σύνολο Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού |  | € 12.728,00 |  | € 13.120,00 |  | € 13.120,00 |  | € 12.000,00 |

Πίνακας Αρ. 2

| ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α |  | ZENDIA MACHINERY LTD | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES | Royal Engineering Co Ltd | Ecotricity Holdings Ltd |
|  |  | αρ.1 | αρ.2 | αρ.3 | αρ.4 |
|  |  | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο | Τιμή Μονάδας | Σύνολο |
| 1 | Εγκατάσταση Φορτιστή στην Επαρχία Λευκωσίας | 25 | € 0 | € 0 | € 65,00 | € 1.625,00 | € 60,00 | € 1.500,00 | € 140,00 | € 3.500,00 |
| 2 | Εγκατάσταση Φορτιστή στην Επαρχία Λεμεσού | 4 | € 0 | € 0 | € 65,00 | € 260,00 | € 80,00 | € 320,00 | € 210,00 | € 840,00 |
| 3 | Εγκατάσταση Φορτιστή στην Επαρχία Λάρνακας | 2 | € 0 | € 0 | € 65,00 | € 130,00 | € 80,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 360,00 |
| 4 | Εγκατάσταση Φορτιστή στην Επαρχία Πάφου | 1 | € 0 | € 0 | € 65,00 | € 65,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 240,00 | € 240,00 |
| 5 | Σύνολο Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης Εξοπλισμού |  | € 0 |  | € 2.080,00 |  | € 2.080,00 |  | € 4.940,00 |

Πίνακας Αρ. 3 - Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | ZENDIA MACHINERY LTD Αρ.1 | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES Αρ.2 | Royal Engineering Co Ltd Αρ.3 | Ecotricity Holdings Ltd Αρ.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Ο φορτιστής να είναι επιτοίχιος (wall-box) εναλλασσόμενου ρεύματος τριών φάσεων (AC 3 phase). Η παρεχόμενη ισχύς του φορτιστή στο ηλεκτρικό όχημα προς φόρτιση να είναι τουλάχιστον 10KW. | Ναι WEEYU ΗΝ10316 3 phase 11KW | Ναι 3 phase 11KW | Ναι 3 phase 11KW | Ναι 3 phase 22KW |
| 1.2 | Ο φορτιστής δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και η φόρτιση θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο με τη χρήση κάρτας, τεχνολογίας RFID. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραδοθεί με τρείς (3) τουλάχιστον κάρτες ενεργοποίησης του. | Ναι RFID card X3 | Ναι RFID cards: 3 pcs | Ναι RFID cards | Ναι RFID cards |
| 1.3 | Το καλώδιο φόρτισης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο φορτιστή και να έχει μήκος τουλάχιστον πέντε μέτρα (5m). Ο ρευματοδότης του φορτιστή να είναι Type 2 και να συνάδει με το πρότυπο EN62196-2. | Ναι 5m Type 2 | Ναι 5m Type 2 | Ναι 5m Type 2 | Ναι 5m Type 2 |
| 1.4 | Να δηλωθεί ο χρόνος πλήρους φόρτισης. Να ληφθεί υπόψιν το on board charger του οχήματος και η μπαταρία του: Κατασκευή οχήματος: MG Μοντέλο οχήματος: MG 5 EV Estate Exclusive Μπαταρία οχήματος: 61.1 KWh Onboard charger οχήματος: 7KW | Ναι Περίπου 6,5 ώρες | Ναι 5,6 ώρες | Ναι 8,7 ώρες | Ναι Περίπου 9 ώρες |
| 1.5 | Προστασία σταθμού φόρτισης IP54 ή μεγαλύτερου βαθμού προστασίας. | Ναι IP65 | Ναι IP55 | Ναι IP55 | Ναι IP65 |
| 1.6 | Προστασία σε βανδαλισμούς συμβατό κατά ελάχιστο με ΙK08. | Ναι IK10 | Ναι IK10 | Ναι IK10 | Ναι ΙΚ10 |
| 1.7 | Να εξασφαλίζονται όλα τα ανταλλακτικά του σταθμού φόρτισης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.8 | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος θερμοκρασίας: -5°C μέχρι +40°C. | Ναι -30°C ~ +55°C | Ναι -25°C ~ +50°C | Ναι -30°C ~ +50°C | Ναι -25°C ~ +55°C |
| 1.9 | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος σχετικής υγρασίας: 5% μέχρι 95% | Ναι 0% ~ 95% | Ναι 0% ~ 95% | Ναι 5% ~ 95% | Ναι 0% ~ 95% |
| 1.10 | Με την προσφορά να υποβληθεί δείγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CE), του φορτιστή. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύει κάθε φορτιστή κατά την παράδοση του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.10.1 | Ο φορτιστής να συμμορφώνεται με το πρότυπο: EN 61851-1(2017) | Ναι EN61851-1(2019) | Ναι IEC61851-1(2017) | Ναι EN61851-1(2019) | Ναι IEC61851-1 |
| 1.10.2 | Ο φορτιστής να συμμορφώνεται με το πρότυπο: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU | Ναι LVD:2014/35/EU | Ναι LVD:2014/35/EU | Ναι LVD:2014/35/EU | Ναι LVD:2014/35/EU |
| 1.11 | Ο φορτιστής να περιλαμβάνει συσκευή ανίχνευσης απωλειών συνεχούς ρεύματος (Residual direct current detection device – RDC-DD) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62955 (ΙΔdc:6mA) | Ναι IEC62955 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.12 | Η παροχή ρεύματος στα σημεία φόρτισης και η εγκατάσταση του σχετικού διακόπτη (isolator), είναι ευθύνη του Τμήματος και θα γίνει από το Τμήμα ενώ η σύνδεση του φορτιστή στον διακόπτη είναι ευθύνη και θα γίνει από τον Ανάδοχο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |  |
| 2.1 | Πρότυπα / Νομοθεσία |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα αντίστοιχα Κυπριακά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.1.2 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν με τον Περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.59(Ι)/2017. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.1.3 | Οποιαδήποτε απόκλιση, από τα πιο πάνω πρότυπα, πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να αναφέρεται το πρότυπο για την κατασκευή και τον έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Κατασκευή / Μοντέλο |  |  |  |  |
| 3.1 | Κατασκευαστής | Sichua Weiyu Electric Co | Nanjing Ruifanda New Energy Technology Co. Ltd | Anaheim Electronics | BENY NEW ENERGY |
| 3.2 | Μοντέλο | HN10316 | PEV-11KW01EN | AE-A-G11KW cable | BCP-AT2N-L |
| 3.3 | Χώρα Προέλευσης | Κίνα | Κίνα | Κίνα | Κίνα |
| 4 | Εγγύηση |  |  |  |  |
| 4.1 | Ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση φορτιστή: 2 χρόνια | Ναι 2 χρόνια | Ναι 2 χρόνια | Ναι 2 χρόνια | Ναι 3 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

05 Μαΐου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.019.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 05 Μαΐου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν όπως φαίνονται πιο κάτω.

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZENDIA MACHINERY LTD | 1 | €12.728,00 |
|  | CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES | 2 | €15.200,00 |
|  | Royal Engineering Co Ltd | 3 | €15.200,00 |
|  | Ecotricity Holdings Ltd | 4 | €16.940,00 |
|  | Electromatic Constructions Ltd | 5 | €17.600,00 |
|  | Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 6 | €21.120,00 |
|  | O.G.T. ENERGY SERVICES LTD | 7 | €21.150,00 |
|  | EKCO Maximum Power LTD | 8 | €22.062,08 |
|  | SMARTEC MOBILITY LTD | 9 | €22.368,00 |
|  | ELMASCO LTD | 10 | €23.040,00 |
|  | Cyprus Trading Corporation | 11 | €41.600,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστίνα Ευσταθίου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

17 Μαΐου, 2023

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.019.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 17 Μαΐου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού, των πρώτων έξι (6) προσφορών βάσει τιμής. Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινίσεις από τον προσφέροντα αρ.2 (CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES), από τον προσφέροντα αρ.3 (Royal Engineering Co Ltd), από τον προσφέροντα αρ.4 (Ecotricity Holding Ltd), από τον προσφέροντα αρ..6 (Α. ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ) και από τον προσφέροντα αρ.8 (EKCO Maximum Power LTD) με επιστολές ημερομηνίας 17 Μαΐου, 2023, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων (e-procurement). Αντίγραφα των επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστίνα Ευσταθίου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

26 Μαΐου, 2023

Πρακτικά 3ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.019.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 26 Μαΐου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά την συνεδρία η Επιτροπή έλεγξε τις απαντητικές επιστολές των προσφερόντων. Ο προσφέρων αρ.4 (Ecotricity Holding Ltd) δεν έχει απαντήσει και ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη της εν λόγω προσφοράς. Οι απαντήσεις των υπόλοιπων προσφερόντων μελετήθηκαν και έχουν γίνει αποδεκτές.

- Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την αξιολόγηση των πέντε (5) πρώτων οικονομικών προσφορών βάσει τιμής που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

- Η Επιτροπή αποφάσισε όπως αποστείλει επιστολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) στον προσφέροντα αρ.1 (ZENDIA MACHINERY LTD), για διευκρίνηση της χαμηλής τιμής που μας έχει προσφέρει. Αντίγραφο της επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Κατά την εξέταση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα αρ.2 (CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES) εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος στο Έντυπο 4.3 (Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού). Στο Έντυπο 4.3, το σύνολο ποσού είναι €13.120,00 ενώ στο Έντυπο 4.1 (Οικονομική Προσφορά – Σύνολο Ποσού Προσφοράς), το σύνολο ποσού εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού (το οποίο μεταφέρεται από το Έντυπο 4.3) είναι €2.080,00. Λόγω λάθους στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο Έντυπο 4.3, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται «Σύνολο Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού», είχε γραφτεί «Σύνολο Ποσού Προμήθειας Εξοπλισμού» και ο προσφέρων συμπλήρωσε το ποσό προμήθειας του εξοπλισμού στο Έντυπο 4.3 (Ανάλυση Ποσού Εργασιών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού). Η Επιτροπή θεωρεί μη ουσιώδες το λάθος και αποδέχτηκε το ποσό εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού που αναγράφεται το Έντυπο 4.1 (€2.080,00), το οποίο είναι λογικό. Σε περίπτωση που αναδειχθεί ο προσφέρων ως Ανάδοχος της σύμβασης, η τιμή μονάδας για εγκατάσταση του εξοπλισμού θα είναι: €2.080,00 / 32 = €65,00 ανά φορτιστή.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστίνα Ευσταθίου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.019.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |

09 Ιουνίου, 2023

Πρακτικά 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.019.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 09 Ιουνίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά την συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε την απαντητική επιστολή του προσφέροντα αρ.1 (ZENDIA MACHINERY LTD) και αποδέχτηκε τις διευκρινίσεις / εξηγήσεις για την χαμηλή τιμή της προσφοράς του.

- Η μέση τιμή των τεσσάρων (4) πρώτων προσφορών βάσει τιμής, που λήφθηκαν και είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 30,4%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 41,07% (€12.728,00 έναντι €21.600,00 της εκτίμησης κόστους για 32 φορτιστές).

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα δύο (32) φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον προσφέροντα αρ.1 (ZENDIA MACHINERY LTD) που υπέβαλε προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | ZENDIA MACHINERY LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | Sichua Weiyu Electric Co |
| Τύπος (μοντέλο): | HN10316 |
| Προέλευση: | Κίνα |
|  | Τιμή Μονάδας (€) | Ποσότητα | Σύνολο (€) |
| Ποσό προμήθειας φορτιστή | €397,75 | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |
| Ποσού εργασιών εγκατάστασης | € 0 | Τριάντα δύο (32) | € 0 |
| Σύνολο Ποσού Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) | Τριάντα δύο (32) | €12.728,00 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον Πίνακα Αρ.3 του Παραρτήματος 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |