| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.20.049.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

3 Ιουνίου, 2020

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 20.049.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT4174645 ημερ. 24/4/2020), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2020/S 083-195546 ημερ. 24/4/20) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4927 (γνωστοποίηση 774) και ημερομηνία 30 Απριλίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 20.049.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4927 | Γν.: 774 | Ημερ.: 30/4/2020 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 24/4/2020 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 26/5/2020 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 26/11/2020 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €212.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) €200.000 προμήθεια και €12.000 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.004 ημερ. 11/3/20 από τον Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Ένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα συμπληρωματικό/διορθωτικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Uniplant Ltd

Zendia Machinery Ltd

CIC LTD

Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ

Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ

Demetriades Handling Ltd

Man Sales & Services Ltd

M C Ordination Maintenance Limassol Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν έξι (6) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC LTD | 1 | €176.421,63 | €176.069,94 |
|  | Uniplant Ltd | 2 | €203.215,03 | €202.677,00 |
|  | Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ | 3 | €206.770,00 | €206.085,81 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 4 | €210.111,65 | €209.462,33 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 5 | €236.962,15 | €235.892,38 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 6 | €268.471,00 | €267.736,53 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με όλες τις προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Το Σύνολο Ποσού Προσφοράς στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Έντυπο 11.1Α) της προσφοράς αρ. 6 (Σπύρος Χούτρης & Υιοί Λτδ) αντί €268.471,00 που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών, αναγράφεται ως €260.471,00. Πρόκειται προφανώς για τυπογραφικό λάθος, επειδή το ποσό του ΦΠΑ είναι σωστό, και η Επιτροπή έχει κάνει την διόρθωση.

5.1.4	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 2,5%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 16,7%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων σαρώθρων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6	Κατά την διάρκεια της Αξιολόγησης, έχουν αποσταλεί από μία διευκρινιστική επιστολή στους προσφέροντες αρ. 1 (C.I.C Ltd) και αρ. 3 (Δ.Θ. Δημητρίου και Σια Λτδ). Αντίγραφα των επιστολών καθώς και των απαντητικών επιστολών τους επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.7	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Cyprus Import Corporation Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | Mercedes Benz Atego 1518LKO (Germany) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | JOHNSTON VT652 (England) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €167.900,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.521,63 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.169,94 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €176.421,63 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €176.069,94 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε με επιστολή ημερομηνίας 28/5/20 από το προσφέροντα και υπέβαλε μερικά διευκρινιστικά και επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, όπως φαίνονται στην επιστολή του ημερομηνίας 2/6/20. Αντίγραφα των δύο επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Μετά από μελέτη των στοιχείων που υποβλήθηκαν και επισυνάπτονται στο παράρτημα 3, και των υπόλοιπων εγγράφων της προσφοράς, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Uniplant Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | IVECO ML160E25K EVI D (Italy) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | DULEVO 7500 SKY (Italy) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €190.700,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.515,03 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.977,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €203.215,03 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €202.677,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Δ.Θ.Δημητρίου & Σια Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | IVECO ML150E25K RSW (Italy) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | Stock Sweeper S6400 (U.K.) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €190.490,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.280,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.595,81 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €206.770,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €206.085,81 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ζήτησε από τον προσφέροντα, με επιστολή ημερομηνίας 28/5/20, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, να υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (Declaration of Conformity CE) για το σάρωθρο, η οποία δεν είχε υποβληθεί με την προσφορά. Ο προσφέρων υπέβαλε τη Δήλωση, αντίγραφο της οποίας επίσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, αυθημερόν. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, του πιστοποιητικού συμμόρφωσης EK που ζητήθηκε και υποβλήθηκε και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | DAF LF230 FA (England) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | Kobit K6 (Chech) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €194.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.111,65 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €15.462,33 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €210.111,65 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €209.462,33 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

5.2.5	Προσφορά Αρ. 5

| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | DAF LF230 FA (England) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | FAUN Viajet 6/Vario (Germany) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €210.600,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €26.362,15 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25.292,38 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €236.962,15 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €235.892,38 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 5 είναι αποδεκτή.

5.2.6	Προσφορά Αρ. 6

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης & Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | IVECO Eurocargo150E25 (Italy) |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | BROCK AG VS6/2 (Germany) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €250.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.471,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €17.736,53 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €268.471,53 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €267.736,53 |

Η προσφoρά δεν αξιολογήθηκε, επειδή αν και ο προσφέρων έχει δηλώσει «Ναι» σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών, ότι δηλαδή ικανοποιεί τις προδιαγραφές, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία/φυλλάδια του κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν αρκετές δηλώσεις του προσφέροντα σε σημαντικά σημεία στον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές (Έντυπο 8). Επίσης ο προσφέρων δεν έχει καταγράψει καμιά παραπομπή σε φυλλάδια στην στήλη «Παραπομπή» του Πίνακα Συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, κάτι που έκανε δύσκολη την επιβεβαίωση των στοιχείων. Επειδή η προσφορά είναι η έκτη κατά σειρά κατάταξης όσον αφορά την τιμή, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει διευκρινίσεις από τον προσφέροντα.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στον προσφέροντα αρ. 1 (Cyprus Import Corporation Ltd), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος πλαισίου: | Mercedes Benz Atego 1518LKO (Germany) |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος ααρώθρου: | JOHNSTON VT652 (England) |
| Τιμή προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €167.900,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €8.521,63 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €176.421,63 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικό Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 CIC LTD | 2 Uniplant Ltd | 3 Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ | 3 Zendia Machinery Ltd | 4 Zendia Machinery Ltd | 5 Σπύρος Χούτρης & Υιός Λτδ |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.5 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (€100.000 τα τελευταία 3 χρόνια) | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6. | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.3.3 & 6.4.5 – Μέρος Α |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.6 | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.7 | Δήλωση συμφωνίας συνεργασίας για στελέχωση ομάδας έργου | Παράγραφος 8.3.1 (6) | ΔΕ | ΔΕ | Ναι | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.1Β | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης Οχήματος Πλαισίου | Έντυπο 11.2Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης σαρώθρου | Έντυπο 11.2Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Έντυπο 11.3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1A    -  Πίνακας Τιμών

|  |  | 20.049.ΕΠ.ΗΜΥ - Αυτοκινούμενο σάρωθρο A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | CIC Ltd | Uniplant Ltd | Δ.Θ.Δημητρίου & Σια Λτδ |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 167,900.00 | € 190,700.00 | € 190,490.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €200.000) |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 1,362.76 | € 1,339.32 | € 1,645.10 | € 1,616.81 | € 2,240.00 | € 2,201.47 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 2,095.37 | € 2,023.91 | € 2,499.61 | € 2,414.37 | € 3,995.00 | € 3,858.76 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,441.66 | € 1,368.55 | € 3,811.74 | € 3,618.43 | € 2,630.00 | € 2,496.62 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 2,183.41 | € 2,072.68 | € 1,631.21 | € 1,548.48 | € 3,995.00 | € 3,792.39 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 1,438.43 | € 1,365.48 | € 2,927.37 | € 2,778.91 | € 3,420.00 | € 3,246.56 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 8,521.63 | € 12,515.03 | € 16,280.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €12.000) |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 8,169.94 | € 11,977.00 | € 15,595.81 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €212.000) | € 176,421.63 | € 203,215.03 | € 206,770.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 33,520.11 | € 38,610.86 | € 39,286.30 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 176,069.94 | € 202,677.00 | € 206,085.81 |

Πίνακας Αρ. 1Β    -  Πίνακας Τιμών

|  |  | 20.049.ΕΠ.ΗΜΥ - Αυτοκινούμενο σάρωθρο Β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 4 | 5 | 6 |
|  | Προσφέρων | Zendia Machinery Ltd | Zendia Machinery Ltd | Σπύρος Χούτρης & Υιοί Λτδ |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 194,000.00 | € 210,600.00 | € 250,000.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €200.000) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 3,358.55 | € 3,300.79 | € 5,293.85 | € 5,202.80 | € 3,669.00 | € 3,605.90 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 3,323.80 | € 3,210.45 | € 5,402.60 | € 5,218.36 | € 4,774.00 | € 4,611.20 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 2,974.55 | € 2,823.70 | € 5,053.35 | € 4,797.07 | € 2,203.00 | € 2,091.28 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 3,323.80 | € 3,155.23 | € 5,402.60 | € 5,128.61 | € 4,832.00 | € 4,586.95 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 3,130.95 | € 2,972.16 | € 5,209.75 | € 4,945.54 | € 2,993.00 | € 2,841.21 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 16,111.65 | € 26,362.15 | € 18,471.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €12.000) |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 15,462.33 | € 25,292.38 | € 17,736.53 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €212.000) | € 210,111.65 | € 236,962.15 | € 268,471.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 39,921.21 | € 45,022.81 | € 51,009.49 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 209,462.33 | € 235,892.38 | € 267,736.53 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | CIC LTD | Uniplant Ltd | Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ | Zendia Machinery Ltd | Zendia Machinery Ltd | Σπύρος Χούτρηςε & Υιοί Λτδ |
|  | Κατασκευή / μοντέλο οχήματος πλαισίου: | Mercedes Benz Atego 1518LKO (Germany) | IVECO ML160E25K EVI D (Italy) | IVECO ML150E25K RSW (Italy) | DAF LF230 FA (England) | DAF LF230 FA (England) | IVECO Eurocargo150E25 (Italy) |
|  | Κατασκευή / μοντέλο σαρώθρου: | JOHNSTON VT652 (England) | DULEVO 7500 SKY (Italy) | Stock Sweeper S6400 (U.K.) | Kobit K6 (Chech) | FAUN Viajet 6/Vario (Germany) | BROCK AG VS6/2 (Germany) |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Το σάρωθρο θα χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό δρόμων, χώρων στάθμευσης, ρείθρων δρόμων και άλλων δημόσιων χώρων. Να είναι εύκολο στο χειρισμό με μεγάλη απόδοση στη σάρωση σε βεβαρημένο περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή δημιουργία σκόνης και ρίψης νερού για την καταστολή της. Να έχει τη μικρότερη δυνατή ακτίνα περιστροφής για να μπορεί να κινείται και να εργάζεται με ευελιξία σε σημεία με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. | Ναι Turning Circle: 14,7m | Ναι Kerb to kerb 11,42m | Ναι Kerb to kerb 13,20m | Ναι Turning Circle: 12,5m | Ναι Turning Circle: 12,5m | Ναι Kerb to kerb 13,20m |
|  | Το σάρωθρο και ο εξοπλισμός του θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αξιόπιστο, αποτελεσματικό και να έχει όσο το δυνατό χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το όχημα-πλαίσιο να φέρει δελτίο έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Type Approval), και με την παράδοση να υποβληθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity). Επίσης να πληροί τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι, CoC Mercedes Benz Type 967KMU3 | Ναι IVECO ML160E25K EVI D | Ναι IVECO ML150E25K RSW | Ναι DAF LF230 FA | Ναι DAF LF230 FA | Ναι IVECO Eurocargo150E25 |
|  | Το σάρωθρο (υπερκατασκευή) που θα προσφερθεί πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν του κατασκευαστή και να συνάδει με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/EC (Machinery Directive). Να επισυναφθεί Δήλωση Συμμόρφωσης CE. Να πληροί τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων. | Ναι | Ναι DoC | Ναι DoC | Ναι DoC | Ναι DoC | Δεν υποβλήθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) |
|  | Το σάρωθρο πρέπει να είναι καινούργιο, πρώτης χρήσης και να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα (όχι περισσότερο από 12 μήνες κατά την παράδοση). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το σάρωθρο (πλαίσιο και υπερκατασκευή) να διαθέτει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις για κινδύνους, από την λειτουργία ή τη χρήση του συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το χρώμα του σαρώθρου να είναι πορτοκαλί (RAL2011) ή παραπλήσιο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |  |  |  |
|  | Το πλήρες όχημα θα αποτελείται από ειδικό πλαίσιο (4Χ2) μεγέθους αναλόγου με το σάρωθρο, το οποίο μαζί με την υπερκατασκευή και τα συστήματα σάρωσης θα αποτελούν ενιαίο τμήμα στο σύνολο τους. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το μεταξόνιο και όλες οι διαστάσεις του οχήματος πρέπει να είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση της υπερκατασκευής και οι άξονες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις φορτίου και απόδοσης ισχύος του οχήματος | Ναι WB:3560mm | Ναι WB: 3105mm | Ναι WB: 3690mm | Ναι WB: 3260mm | Ναι WB: 3260mm | Ναι WB: 3690mm |
|  | Το πλαίσιο του σαρώθρου, να είναι πλαίσιο φορτηγού οχήματος, από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας, ισχυρής κατασκευής και θα φέρει προστασία εναντίον της διάβρωσης. Το επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό φορτίο (GVW) να είναι 15 τόνους ή περισσότερο. Να υπάρχει τραβηκτήρας τοποθετημένος σε κατάλληλη θέση για την ρυμούλκηση του σαρώθρου σε περίπτωση βλάβης | Ναι 15t | Ναι 16t | Ναι 15t | Ναι 16t | Ναι 16t | Ναι 15t |
| 3 | Κινητήρες |  |  |  |  |  |  |
|  | Οι κινητήρες, ένας για την κίνηση του οχήματος και ένας για τη λειτουργία του σαρώθρου, θα είναι βαρετού τύπου, πετρελαίου, Euro 6 ή αντίστοιχο για το όχημα και Euro mot stage 4 ή Tier 4 για την τουρμπίνα απορρόφησης, με ηλεκτρικό εκκινητή και με σύστημα ψύξης κατάλληλο για συνεχή λειτουργία κάτω από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Η ισχύς τους πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες φορτίου του οχήματος και όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος να εκτελούνται άνετα σε χαμηλές στροφές | Ναι 130kW Mercedes OM934 5132cc Euro6d JCB 55kW Tier4 Stage 5 | Ναι 185kW IVECO FPT, F4AFE611E 6,7lt Euro 6 Deutz TCD 3.6 100kW Stage4 – euro6 | Ναι 185kW IVECO Tector 7 6728cc Euro 6 JCB 68kW Tier4 - Stage4 | Ναι 172kWDAF PX-7 6,7lt Euro6 Caterpillar ce 74kW | Ναι 172kWDAF PX-7 6,7lt Euro6 Deutz 2.9TCD 55kW, Stage 5 | Ναι 185kW IVECO Tector 7 6728cc Euro 6 Deutz TCD 3.6 55-105 kW Stage 5 |
|  | Να υπάρχει αυτόματο σύστημα που να σταματά τον κινητήρα του σαρώθρου σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή χαμηλής πίεσης του λαδιού. Επίσης να υπάρχουν στην καμπίνα χειρισμού δείκτες ή λυχνίες για τη θερμοκρασία, ωρόμετρο, όργανο ένδειξης θερμοκρασίας και ότι άλλο προσφέρεται ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Δεν εντοπίστηκε στα φυλλάδια |
|  | Να υπάρχει κατάλληλη μόνωση ώστε η ηχορύπανση να είναι χαμηλή τόσο εντός του θαλάμου οδήγησης όσο και εκτός. Η στάθμη θορύβου του οχήματος να συνάδει με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/14/E.C.). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο κινητήρας του σαρώθρου να διαθέτει ξεχωριστή δεξαμενή καυσίμων χωρητικότητας 100L ή και περισσότερο με ένδειξη ποσότητας καυσίμου. | Ναι 190L | Ναι 100L | Ναι 160L | Ναι 100L | Ναι 130L | Ναι >100L |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Το όχημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα εναλλαγής ταχυτήτων είτε χειροκίνητο, είτε αυτοματοποιημένο είτε αυτόματο. Ο αριθμός των ταχυτήτων και των αναλογιών τους να επιλεγεί ώστε να συνάδει με την απόδοση του σαρώθρου. Tο όχημα να μπορεί να κινείται με ταχύτητα τουλάχιστον 85km/h. Να υπάρχει υπεραργή ταχύτητα εμπροσθοπορείας | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 1,84-5,53km/h | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 2,2km/h | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 2-5km/h | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 2km/h | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 2km/h | Ναι Χειροκίνητο 8+1+υπέραργη 2,03-3,24km/h |
| 4.1 | Να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή όπου να δίνονται στοιχεία που να αφορούν: To Μοντέλο του συστήματος μετάδοσης κίνησης Η ελάχιστη ταχύτητα κίνησης. Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης. Η σχέση κίνησης του πίσω άξονα. | Ναι 9S-1115 TD/12.73.ZF-ECOMID 1,84 km/h 90 km/h (ταχογρ) 4,778 | Ναι 9S 1110 TO 2,2 km/h 90 km/h (ταχογρ) 6,17 | Ναι ZF 9S75 TΟ 2,62km/h 90km/h (ταχογρ) 6,14 | Ναι ZF 9S1110 2,km/h 90km/h (ταχογρ) 4,56 | Ναι ZF 9S1110 2km/h 90km/h (ταχογρ) 4,56 | Ναι ZF 9S 75 TO 2,03-3,24km/h 90km/h (ταχογρ) 9.56 |
| 5 | Σύστημα ανάρτησης: Να είναι βαρετού τύπου, να επιτρέπει την εύκολη διακίνηση από σημεία με εμπόδια και ανώμαλο έδαφος. Να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ανάρτησης και στους δύο άξονες, που να προσφέρουν ομαλό και άνετο ταξίδι για τον οδηγό και τον επιβάτη ακόμα και με τη μέγιστη ταχύτητα. | Ναι F: parabolic springs R: Air suspension | Ναι Mechanical suspension | Ναι F&R Leaf Springs | Ναι F&R Parabolic Leaf Springs | Ναι F&R Parabolic Leaf Springs | Ναι F&R Leaf Springs |
| 6 | Σύστημα διεύθυνσης: Ελαφρύ και αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με το τιμόνι στην αριστερή πλευρά. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Σύστημα πέδησης: Διπλού κυκλώματος με αερόφρενα και να φέρει σύστημα αντιπλοκαρίσματος των φρένων (ABS), αξιόπιστο και αποτελεσματικό και να επενεργεί σε όλους τους τροχούς. Επίσης να υπάρχει πέδηση στάθμευσης που να επενεργεί σε τουλάχιστον 2 τροχούς. Οι σωληνώσεις, οι σύνδεσμοι και τα λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης | Ναι ABS, ASR, ESP, etc | Ναι ABS, ASR, EVSC | Ναι ABS, ASR, EVSC | Ναι ABS, ASR, AEBS etc | Ναι ABS, ASR, AEBS etc | Ναι ABS, ASR, EVSC |
| 8 | Τροχοί και ελαστικά: Βιομηχανικού τύπου ελαστικά με αέρα. Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο ή να παραδοθεί. | Ναι 275/80R22,5 | Ναι 11R22,5 | Ναι 11R22,5 | Ναι 285/70R19,5 | Ναι 285/70R19,5 | Ναι 11R22,5 |
| 9 | Θάλαμος οδήγησης |  |  |  |  | Ναι | Ναι |
|  | Ο θάλαμος οδήγησης να είναι κλειστού τύπου, να φέρει πίνακα με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου, πανοραμικός, με δύο πόρτες με ανοιγόμενα παράθυρα. Ο ανεμοθώρακας να είναι κατασκευασμένος από γυαλί ασφαλείας, με ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο θάλαμος του χειριστή να είναι εργονομικά σχεδιασμένος και θα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή οδήγηση και υψηλή λειτουργικότητα και ευκολία χρήσεως. Να είναι μεταλλικός και αεροστεγής, θα προσφέρει θερμική και ηχητική απομόνωση και θα φέρει προφύλαξη από τις σκόνες και τις καιρικές συνθήκες. Να είναι ανακλινόμενου τύπου και στερεωμένοι στο πλαίσιο μέσω ελαστικών απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στο θάλαμο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ρυθμιζόμενο, άνετο και εργονομικό κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση και προσκέφαλο. Επίσης να υπάρχει κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμός και 2 μεγάλοι ηλεκτρικοί καθρέφτες για θέαση πίσω. Επίσης καθρέφτες για παρακολούθηση της σάρωσης ώστε να προσφέρεται στον χειριστή πλήρης ορατότητα. Επιπρόσθετα να υπάρχουν εξωτερικοί καθρέφτες κλειστής γωνίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το σάρωθρο να είναι εφοδιασμένο με μηχανές έγχρωμης λήψης (κάμερες) κατάλληλες για λήψη μέρα και νύκτα, καθώς και με έγχρωμη οθόνη εντός του θαλάμου οδήγησης. Οι μηχανές έγχρωμης λήψης θα είναι τοποθετημένες τουλάχιστον μία στη δεξιά, μία στην αριστερή και μία στη πίσω πλευρά για θέαση του χώρου εργασίας, καθώς και των χώρων πίσω από το σάρωθρο. | Ναι 3 | Ναι 4 | Ναι 3 | Ναι 3 | Ναι 3 | Ναι |
|  | Το σάρωθρο να είναι εξοπλισμένο με όλα τα όργανα και χειριστήρια που χρειάζονται για την ασφαλή και εύκολη λειτουργία και συντήρηση του, περιλαμβανομένου ωρόμετρου και για τους δύο κινητήρες. Για τον κινητήρα του οχήματος πλαισίου να υπάρχει επίσης ταχογράφος, ταχύμετρο και οδόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού, χαλάκια πατώματος, ραδιόφωνο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχουν προειδοποιητικές λυχνίες /δείκτες για προστασία των κινητήρων (οχήματος και υπερκατασκευής) π.χ. για χαμηλή πίεση λαδιού, ψηλή θερμοκρασία κτλ. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τα όργανα χειρισμού και οι προειδοποιητικές λυχνίες να ομαδοποιηθούν και να τοποθετηθούν με τρόπον ώστε να είναι βολικά στο χειριστή, από την κανονική του θέση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όπου είναι δυνατόν, η κίνηση των χειριστηρίων να είναι στην ίδια κατεύθυνση με την ελεγχόμενη λειτουργία. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Σύστημα ηλεκτροφωτισμού: Πρέπει να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και να είναι κατάλληλο για νυκτερινή χρήση/ λειτουργία. Να διαθέτει φώτα πορείας δείκτες πορείας, φώτα πίσω, φώτα φρένων, προβολείς για νυκτερινή εργασία όπου είναι απαραίτητο και ότι άλλο προσφέρεται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένο σύστημα φωτισμού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή του σαρώθρου πρέπει να είναι μεταλλική από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας. Το σύστημα σάρωσης θα είναι απορροφητικό με κεφαλή/ές απορρόφησης και τουρμπίνα που θα απορροφά τα απορρίμματα στον κάδο. Το/α στόμιο/α απορρόφησης στον κάδο θα είναι όσο το δυνατό πιο μεγάλων διαστάσεων και να διαθέτουν πρόνοια για τη διαχείριση υλικών με μεγάλο όγκο. | Ναι Hopper and water tank Heavy duty stainless steel Discharge chute stainless steel 750mm | Ναι 550mm | Ναι Stainless steel BS/EN1.4003 750mm | Ναι High quality steel | Ναι High quality steel 640mm | Ναι Brock VS6/2 Stainless steel BS/EN1.4301 4mm |
|  | Το σύστημα απορρόφησης θα λειτουργεί με ξεχωριστό αυτόνομο κινητήρα ο οποίος πρέπει να έχει ονομαστική ισχύ που να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του συστήματος, για σάρωση στην δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του οχήματος, με ρυθμιστή στροφών και άλλα απαραίτητα χειριστήρια, ελεγχόμενα από τον θάλαμο του οδηγού, για την κίνηση των συστημάτων σάρωσης και αναρρόφησης. | Ναι Variable speed & pressure control | Ναι | Ναι Variable speed & pressure control | Ναι | Ναι Variable speed & pressure control | Ναι |
|  | Το σύστημα αναρρόφησης του σαρώθρου να έχει την ικανότητα να απορροφά βαριά και ογκώδη αντικείμενα. Να δοθούν οι διαστάσεις της χοάνης αναρρόφησης και του αναρροφητικού σωλήνα. Να δηλωθούν τα αντικείμενα που μπορούν να περισυλλεγούν | Ναι Χοάνη: 750mm Σωλήνας:250mm | Ναι Χοάνη: 550mm Σωλήνας:250mm | Ναι Χοάνη: 750mm Σωλήνας:230mm | Ναι Χοάνη: 560mm Σωλήνας:280mm | Ναι Χοάνη: 640mm Σωλήνας:250mm | Ναι Χοάνη: 650mm Σωλήνας:250mm |
|  | Να υπάρχει φυγοκεντρικός στρόβιλος με κενό αναρρόφησης από αντιδιαβρωτικό υλικό που να εξασφαλίζει την μεταφορά απορριμμάτων μεγάλου όγκου στην δεξαμενή αποθήκευσης. Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης από τον κινητήρα στο στρόβιλο να μην είναι απευθείας σύνδεση κινητήρα - στροβίλου, ώστε να αποφεύγεται η απότομη υπερφόρτωση κατά την εκκίνηση. Να περιγραφεί το σύστημα. | Ναι Fluid coupling & gearbox | Ναι Automated command clutch | Ναι Soft start fluid coupling & step up gearbox | Ναι High resistance steel Electric pneumatic clutch | Ναι High resistance steel Hydraulic pump | Ναι N-A-XTRA Wear protection V-belt |
|  | Να δοθούν: Διάμετρος στροβίλου (cm) Απόδοση στροβίλου (m3/h) Υλικό κατασκευής | Ναι 76cm 11.500 m3/h Stainless steel | Ναι 70cm 15.500 m3/h Hardox/max400 and Fe430 | Ναι 80cm 20.400 m3/h Abrasion resistance steel | Ναι 71,5cm 15.400 m3/h High wear resistance steel | Ναι 640cm 15.000 m3/h High wear resistance steel | Ναι 750cm 12.000 m3/h Hardox/ s235 |
|  | Το σύστημα σάρωσης θα αποτελείται από κεντρική βούρτσα, το σύστημα απορρόφησης και δύο πλευρικές βούρτσες με διάμετρο τουλάχιστον 600mm (μία δεξιά και μία αριστερά), τοποθετημένες μπροστά από την κεντρική βούρτσα ή το σύστημα απορρόφησης. Να διαθέτουν ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες κίνησης και η ανάρτηση τους να γίνεται υδραυλικά ή πνευματικά. Το σύστημα σάρωσης να μπορεί να ανυψώνεται περίπου 15 cm από το έδαφος, ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε ζημιά από τα κυρτώματα των δρόμων. Επίσης να υπάρχει σύστημα ασφάλειας που να ανυψώνει τις βούρτσες σε περίπτωση πρόσκρουσης σε κάποιο εμπόδιο. | Ναι 650mm 15cm | Ναι 700mm 16cm | Ναι 650mm 15cm | Ναι 700mm 15cm | Ναι 750mm 15cm | 700mm |
|  | Με το σάρωθρο να παραδοθεί μία επιπλέον κεντρική κυλινδρική βούρτσα και ένα επιπλέον σετ πλευρικών βούρτσων. Οι πλευρικές βούρτσες να είναι με μεταλλικές ίνες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η έξω πλευρά των βούρτσων κατά τη σάρωση να εκτείνεται 60cm έξω από την πλευρά του οχήματος. | Ναι, 60cm | Ναι | Ναι | Ναι, 60,6cm | Ναι | Ναι, 70cm |
|  | Οι κεφαλές αναρρόφησης και οι αγωγοί να είναι κατασκευασμένα από υλικά που να αντέχουν στα κτυπήματα από σκληρά απορρίμματα. Οι κεφαλές που βρίσκονται πίσω από τις πλευρικές βούρτσες να συσπειρώνονται προς τα πάνω μετά την σάρωση. Οι βούρτσες θα είναι ισχυρής κατασκευής. Οι ίνες σάρωσης θα είναι μεγάλης αντοχής και κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά που να προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής. | Ναι Cast aluminium | Ναι Hardox max/400 | Ναι Cast aluminium rubber lined (Εσωτερικά επενδυμένα με αντιτριβικό υλικό) | Ναι Χάλυβας επενδυμένος με καουτσιούκ κατά της τριβής | Ναι | Ναι Steel ST235 with hardox |
|  | Οι βούρτσες να μπορούν να αντικαθίσταται εύκολα και γρήγορα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την κίνηση των βουρτσών (ανύψωση, προέκταση, στροφές κλπ) μέσω χειριστηρίων ή κατάλληλων διακοπτών μέσα στην καμπίνα του σαρώθρου και να ενεργοποιεί κάθε βούρτσα αυτόνομα. Επίσης η σάρωση να μπορεί να σταματά και οι βούρτσες να ανυψώνονται με τη χρήση ενός μόνο μοχλού ή κουμπιού, για να επιτρέπει στο χειριστή να μεταβεί από ένα χώρο σε άλλο, χωρίς να πρέπει να απενεργοποιεί και ενεργοποιεί ξανά κάθε σύστημα χωριστά. Το ίδιο (ανύψωση των βούρτσων) να γίνεται αυτόματα όταν ο οδηγός του οχήματος επιλέξει να κινηθεί με την όπισθεν. | Ναι Με το πάτημα ενός κουμπιού, απενεργοποιείται η σάρωση και σταθμεύει τις βούρτσες. Με νέο πάτημα ενεργοποιεί τις προηγούμενες ρυθμίσεις. | Ναι Η σάρωση σταματά όταν ο χειριστής επιλέξει neutral speed | Ναι If a reverse run is engaged the sweep units will lift up automatically | Ναι If a reverse run is engaged the sweep units will lift up automatically | Ναι | Ναι Δεν εντοπίστηκε στα φυλλάδια |
|  | Κατά τη διάρκεια της σάρωσης θα πρέπει να αποφεύγεται η περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος με την διαφυγή σκόνης στο περιβάλλον. Ο μηχανισμός σάρωσης θα είναι με τέτοιο σχεδιασμό ώστε η διαφυγή μορίων σκόνης στο περιβάλλον, να ελαχιστοποιείται. Να περιγραφεί το σύστημα και σε περίπτωση χρησιμοποίησης φίλτρων να δηλωθούν η επιφάνεια τους, το κόστος ο χρόνος αντικατάστασης τους κτλ. | Ναι Μη αναλώσιμα, καθαρίζονται | Ναι Σχάρες που πλένονται | Ναι Σχάρες διαχωρισμού | Ναι | Ναι Leaf screen | Ναι |
|  | Tο σάρωθρο θα φέρει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 1500 λίτρων ή μεγαλύτερης, και να αναφερθεί η κατανάλωση νερού ανά χιλιόμετρο ή το λεπτό (lt/km) ή (lt/min). Το σύστημα ψεκασμού νερού θα αποτελείται από τη δεξαμενή νερού, από κατάλληλη αντλία πίεσης, σωληνώσεις και ψεκαστήρες νερού οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία του συστήματος σάρωσης και του οχήματος, έτσι που να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη σάρωση. Να δηλωθούν τα σημεία τοποθέτησης των ψεκαστήρων. | Ναι 1554 Λίτρα 0,85-1,71lt/km at 3,5bar Κεντρική βούρτσα, μπάρα στο μπροστινό μέρος και στο πάνω μέρος της πλάκας των πλαϊνών βούρτσων | Ναι 2100 Λίτρα 0-30lt/min Στόμια αναρρόφησης από 5 ψεκαστήρες, στις πλευρικές βούρτσες από 2 και κεντρική βούρτσα 4 | Ναι 1600 Λίτρα 3-4 ώρες 3,5bar Στόμια αναρρόφησης από 2 ψεκαστήρες, στις πλευρικές βούρτσες από 2 και κεντρική βούρτσα 4 | Ναι 1500 Λίτρα 50lt/min Στόμια αναρρόφησης από 5 ψεκαστήρες , στις πλευρικές βούρτσες από 2 και κεντρική βούρτσα 5 | Ναι 1900 Λίτρα (2 δεξαμενές 1200+700 L) 42lt/min 15 ψεκαστήρες | Ναι 1700 Λίτρα Δεν εντοπίστηκε στα φυλλάδια |
|  | Ο χειρισμός του ψεκασμού νερού και η ρύθμιση της ποσότητας ροής του νερού, να γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής του νερού να είναι ανοξείδωτος χάλυβας ή άλλο αντιδιαβρωτικό υλικό μεγάλης αντοχής | Ναι Stainless steel BS/EN 1.4003 | Ναι Stainless steel AISI304 | Ναι Stainless steel 4mm BS/EN 1.4003 | Ναι Stainless steel | Ναι 1o Πλαστικό 2ο Fiberglass | Ναι Stainless steel BS/EN 1.4301 |
| 12 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι κατάλληλο για σκούπισμα ξηρών και υγρών επιφανειών (κυρίως ασφαλτωμένων και τσιμεντένιων). Τα υλικά που θα συλλέγονται από το σάρωθρο είναι χώμα, άμμος, αμμοχάλικα, φύλλα, χαρτιά, πέτρες, λάσπες, μπουκάλια, μεταλλικά αντικείμενα και άλλα απορρίμματα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η ταχύτητα σάρωσης (ταχύτητα εργασίας σαρώθρου) θα πρέπει να φθάνει τα 15km/h και η ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 85 km/h και να μπορεί να αυξομειώνεται από τον χειριστή ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων, το είδος των απορριμμάτων και το είδος του οδοστρώματος. | Ναι 15km/h 90km/h | Ναι 15km/h 90km/h | Ναι 15km/h 90km/h | Ναι 18km/h 88,5km/h | Ναι 20km/h 88,5km/h | Ναι 15km/h 90km/h |
|  | Το σάρωθρο θα πρέπει να έχει ικανότητα σάρωσης σε δρόμους με κλίση 20%. | Ναι, 20% (Vehicle max gradeability 57%) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το πλάτος σάρωσης με την κεντρική και μια από τις πλευρικές βούρτσες να είναι τουλάχιστον 2300 mm. | Ναι, 2400mm | Ναι, 2300mm | Ναι, 2425mm | Ναι, 2500mm | Ναι, 2400mm | Ναι, 2500mm |
| 13 | ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |
|  | Η χωρητικότητα του κάδου απορριμμάτων (μικτός όγκος χωρητικότητας κάδου-gross volume capacity of the hopper) θα είναι 6-7m3. Αυτό να αποδεικνύεται στα φυλλάδια ή με δήλωση του κατασκευαστή. | Ναι, 6,5 m3 Καθαρός όγκος 5,7 m3 | Ναι, 6m3 Καθαρός όγκος 5,5 m3 | Ναι, 6,4 m3 Καθαρός όγκος 5,6 m3 | Ναι, 6m3 | Ναι, 6m3 | Ναι, 6m3 |
|  | Υλικό κατασκευής κάδου: Ανοξείδωτος χάλυβας εξαιρετικής ποιότητας ή άλλο μη διαβρώσιμο υλικό. Να είναι απολύτως στεγανή ώστε να καθιστά αδύνατη την διαφυγή υγρών απορριμμάτων από τις αρθρώσεις ή από άλλα σημεία της. | Ναι Stainless steel BS/EN 1.4003 | Ναι Stainless steel AISI304 | Ναι Stainless steel BS/EN 1.4003 4mm | Ναι | Ναι Stainless steel | Ναι Stainless steel BS/EN 1.4301 |
|  | Να υπάρχει προειδοποίηση υπερφόρτωσης (οπτική ή ακουστική) ή άλλος τρόπος που να αποτρέπει ζημιά του σαρώθρου όταν φορτώνεται πλήρως. | Ναι Weight overload indicator | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το σάρωθρο θα διαθέτει σύστημα υδραυλικής ανύψωσης και η εκκένωση του θα γίνεται με ανατροπή στο πίσω μέρος του σαρώθρου. Τα χειριστήρια να είναι τοποθετημένα στο θάλαμο οδήγησης. | Ναι, 54° | Ναι, 55° | Ναι, 54° | Ναι | Ναι, 60° | Ναι |
|  | Ο μηχανισμός ανύψωσης /ανατροπής του κάδου απορριμμάτων να ασφαλίζει, όταν ο κάδος βρίσκεται στην ανυψωμένη θέση για σκοπούς συντήρησης. Η πόρτα να έχει ισχυρό ελαστικό παρέμβυσμα για απόλυτη στεγανότητα και να ασφαλίζει και απασφαλίζει υδραυλικά με χειριστήριο είτε στην καμπίνα του οδηγού είτε εξωτερικά. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 14 | ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα πλύσης ψηλής πίεσης, 100-120bar και ροή 13lt/min περίπου, που να περιλαμβάνει αυλό (spray lance) με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού (πέκκο), και λάστιχο μήκους 10 μέτρων για την πλύση τόσο διαφόρων χώρων όσο και του ιδίου του μηχανήματος | Ναι 100bar 30lt/min 15m | Ναι 150bar 15lt/min 12m | Ναι 150bar 30lt/min 15m | Ναι 100bar 15lt/min 12m | Ναι 100bar 15lt/min 15m | Ναι 150bar 15lt/min 12m |
|  | Συσκευή με πιεσόμετρο και ελαστικό σωλήνα κατάλληλου μήκους για γέμισμα των ελαστικών με αέρα, που να εφαρμόζει στο υφιστάμενο σύστημα παροχής αέρα του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει χειροκίνητο ή ηλεκτρικό σύστημα έκτακτης ανάγκης που να ελευθερώνει τις βούρτσες και τα άλλα συστήματα (άνοιγμα και ανατροπή κάδου) σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα. | Ναι, electropneumatic | Ναι, χειροκίνητο | Ναι, ηλεκτρικό | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χειροκίνητος απορροφητικός σωλήνας (litter hose) διαμέτρου 150mm περίπου και μήκους τουλάχιστο 4m, κατάλληλα τοποθετημένος στη πίσω πλευρά του οχήματος για βοηθητικό καθαρισμό (από σημεία που δεν φτάνει το όχημα) σε απόσταση περίπου 5m. | Ναι Φ150mm, 7m | Ναι Φ200mm, 4m | Ναι Φ200mm, 6m PPL | Ναι Φ280mm, 4m | Ναι Φ200mm, 4m | Ναι Δεν εντοπίστηκαν οι διαστάσεις στα φυλλάδια |
|  | Στο όχημα πρέπει να υπάρχει σύστημα φωτεινού προειδοποιητικού τόξου, σε κατάλληλη θέση στην πίσω πλευρά του οχήματος. Ο χειριστής πρέπει να έχει την δυνατότητα επιλογής του φωτεινού προειδοποιητικού τόξου δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την εργασία του σαρώθρου, μέσω χειριστηρίου από την καμπίνα. Στην καμπίνα να υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν στο χειριστή την αντίστοιχη ένδειξη των φώτων του συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι Lp13 | Ναι | Ναι | Ναι Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία, στα φυλλάδια |
|  | Ρυμούλκηση: To σάρωθρο να διαθέτει τραβηκτήρα μπροστά ή πίσω. | Ναι, Μπροστά και πίσω | Ναι, μπροστά | Ναι, μπροστά | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ηχητικό σήμα για οπισθοπορεία του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συλλογή εργαλείων που να περιλαμβάνει όλα τα βασικά εργαλεία συντήρησης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλος ο εξοπλισμός ή οποιοδήποτε συστατικό του, η βλάβη των οποίων θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη, να σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ασφάλεια ακόμα και σε περίπτωση βλάβης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τουλάχιστο δύο φάρους εγκατεστημένους στην οροφή του σαρώθρου πορτοκαλί ή κίτρινου χρώματος, μπροστά και πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 15 | ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Βιβλίο συντήρησης – λειτουργίας εικονογραφημένο, κατάλογο ανταλλακτικών και σχέδιο ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης και των υπολοίπων συστημάτων. Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του σαρώθρου, εγχειρίδιο εργαστηρίου για τον κινητήρα και κατάλογοι ανταλλακτικών. Εάν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση καταλόγων ανταλλακτικών, για τον κινητήρα, πλαίσιο, ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος να παρέχει όλες τις διευκολύνσεις που πιθανό χρειαστούν για την εξασφάλιση οποιουδήποτε ανταλλακτικού του οχήματος, ζητηθεί | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τρίγωνο βλαβών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το περιεχόμενο του. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένα πυροσβεστήρας κατάλληλου τύπου και χωρητικότητας 4 – 5 Κg ή δύο πυροσβεστήρες 2-3 Kg στερεωμένοι σε κατάλληλη θέση στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι 4-5Κg | Ναι | Ναι 2 Χ 2Κg | Ναι | Ναι | Ναι 2 Χ 2Κg |
| 16 | ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Πλήρης κατάλογος με πλήρη περιγραφή όλων των στοιχείων του σαρώθρου όπως θα παραδοθεί και επίσης με πλήρη περιγραφή και θέση των συστημάτων ελέγχου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Περιγραφή συστήματος σάρωσης | Ναι, Αναρροφητικό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Περιγραφή βουρτσών σαρώθρου (αριθμός, υλικό, διαστάσεις, τρόπος κίνησης) | Πλευρικές βούρτσες από μεταλλικές ίνες, κεντρική βούρτσα από πλαστικές ίνες (Φυλλάδια) | Kεντρική βούρτσα D400mmX1500mm μεταλλικές και πλαστικές ίνες. Ακροφύσια Hardox400, 4mm (Φυλλάδια) | Kεντρική βούρτσα D380mmX1300mm μεταλλικές και πλαστικές ίνες. (Φυλλάδια) | Ναι (Φυλλάδια) | Ναι Kεντρική βούρτσα D400mmX1500mm . (Φυλλάδια) | Ναι (Φυλλάδια) |
|  | Περιγραφή του συστήματος ψεκασμού ύδατος. | Ψεκαστήρες πάνω από τις πλάκες των πλευρικών βούρτσων και δοκός ψεκασμού μπροστά από την κεντρική βούρτσα. | Αντλία 35lt/min at 3bar, ακροφύσια στις βούρτσες και το στόμιο. Με την όπισθεν σταματά η ροή νερού | Δεξαμενή, ψεκαστήρες βούρτσων και στομίων, φίλτρο, αντλία. Έλεγχος από κεντρικό πίνακα. | Ναι (Φυλλάδια) | Ναι (Φυλλάδια) | Ναι |
|  | Περιγραφή φίλτρων ή μηχανισμού κατακράτησης σκόνης | Βρίσκονται στην πίσω πόρτα και δεν είναι αναλώσιμα | Υδρομηχανικό σύστημα. Νερό και πλέγμα φίλτρου. | Μεταλλική σχάρα διαχωρισμού, με χειροκίνητο σύστημα δόνησης και αλυσίδες κατακράτησης υλικών | Ναι (Φυλλάδια) | Ναι (Φυλλάδια) | Ναι |
|  | Ικανότητα σάρωσης σε m2/h | 40.000m2/h | Ναι, 34.500m2/h | Ναι, 38.400m2/h | Ναι, 46.000m2/h | Ναι, 52.000m2/h | Ναι, 49500m2/h |
|  | Περιγραφή συστήματος εκκένωσης απορριμμάτων | Με ανύψωση του κάδου προς τα πίσω | Ανύψωση με έμβολο. Δύο πόρτες επιθεώρησης | Υδραυλικά προς τα πίσω. Υπάρχει και βοηθητική ηλεκτροϋδραυλική αντλία. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Επισκεψιμότητα μερών σαρώθρου | Εύκολη πρόσβαση. Μπορεί να γίνει έλεγχος από την κεντρική οθόνη στην καμπίνα. | Εύκολη πρόσβαση. Οι ηλεκτροβαλβίδες σε κουτί με πόρτα που κλείνει. | Πλάκες πρόσβασης. Στην οροφή πόρτα επίσκεψης. | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.049.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 28 Μαΐου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.049.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 28/5/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις έξι προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIC LTD | 1 | €176.421,63 | €176.069,94 |
|  | Uniplant Ltd | 2 | €203.215,03 | €202.677,00 |
|  | Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ | 3 | €206.770,00 | €206.085,81 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 4 | €210.111,65 | €209.462,33 |
|  | Zendia Machinery Ltd | 5 | €236.962,15 | €235.892,38 |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 6 | €268.471,00 | €267.736,53 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Με όλες τις προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών με αρ. 1, 2 και 3.

- Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τους προσφέροντες αρ. 1 (CIC LTD) και αρ. 3 (Δ.Θ. Δημητρίου και Σία Λτδ), διευκρινήσεις ή υποβολή περεταίρω στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές. Αντίγραφα των επιστολών που αποστάλθηκαν στους δύο προσφέροντες επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν με την προσφορά αρ. 2, αποφάσισε ότι αυτή ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Χρυσόστομος Στυλιανού

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.20.049.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 3 Ιουνίου, 2020 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 20.049.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  3/6/20 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χρυσόστομος Στυλιανού | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους δυο προσφέροντες αρ. 1 (C.I.C. Ltd) και αρ. 3 (Δ.Θ. Δημητρίου & Σια Λτδ). Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία και μετά από μελέτη όλων των άλλων στοιχείων που υποβλήθηκαν με τις δύο προσφορές, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι δύο προσφορές με αρ. 1 και 3 ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Αντίγραφα των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους δύο πιο πάνω προσφέροντες, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών αρ.4, 5 και 6.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι τα οχήματα που προσφέρουν ο προσφέρων με αρ. 4 και 5 (Zendia Machinery Ltd)  ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Η προσφoρά αρ. 6 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ), που είναι έκτη κατά σειρά τιμής αξιολόγησης, δεν αξιολογήθηκε, επειδή αν και ο προσφέρων έχει δηλώσει «Ναι» σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών, ότι δηλαδή ικανοποιεί τις προδιαγραφές, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία/φυλλάδια του κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν αρκετές δηλώσεις του προσφέροντα σε σημαντικά σημεία στον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές (Έντυπο 8). Επίσης ο προσφέρων δεν έχει καταγράψει καμιά παραπομπή σε φυλλάδια στην στήλη «Παραπομπή» του Πίνακα Συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, κάτι που έκανε δύσκολη την επιβεβαίωση των στοιχείων.

Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, οι προσφορές με αρ. 1,2,3,4 και 5 ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ η προσφορά αρ. 6, που είναι η πιο ακριβή, δεν αξιολογήθηκε λόγω έλλειψης σημαντικών στοιχείων και μη επαρκούς συμπλήρωσης του πίνακα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Επειδή η προσφορά είναι η έκτη κατά σειρά κατάταξης όσον αφορά την τιμή, η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει διευκρινίσεις από τον προσφέροντα.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία  Cyprus Import Corporation Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου, κατασκευής JOHNSTON  μοντέλο VT652, πάνω σε όχημα κατασκευής Mercedes Benz μοντέλο Atego 1518LKO στην τιμή των €176.421,63 συν το Φ.Π.Α.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των σαρώθρων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Επιτροπής.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Χρυσόστομος Στυλιανού

………………………. Χριστάκης Καλλονας