| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.085.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

7 Δεκεμβρίου, 2023

Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT6366533 ημερ. 27/10/2023) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5110 (γνωστοποίηση 2910) και ημερομηνία  3 Νοεμβρίου, 2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά για την  οποία θα γίνει ανάθεση Σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.085.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός πετρελαιοκίνητου περονοφόρου |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5110 | Γν.: 2910 | Ημερ.: 3/11/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 27/10/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 1/12/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 1/6/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €29.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια: €27.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Συντήρηση για 5 χρόνια: €2.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε – Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.001.23 -05.23.004 ημερομηνίας 18/9/2023 από Τμήμα Δημοσίων Έργων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Δύο |

  - Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός πετρελαιοκίνητου περονοφόρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

  - Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει κόστους, νοουμένου ότι η προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Y. Skembedjis & Sons Ltd

Conagro Ltd ΑΦΟΙ Α & Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο (2) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y. Skembedjis & Sons Ltd | 1 | €19.531,50 |
|  | Conagro Ltd | 2 | €35.760,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

4.1    Και με τις δύο προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίσθηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,66%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 32,65%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και από προηγούμενο διαγωνισμό. Οι τιμές των ευρωπαϊκών περονοφόρων είναι πολύ ψηλότερες από τις τιμές περονοφόρων που εισάγονται από χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα κλπ) και γι’ αυτό όταν γινόταν η εκτίμηση κόστους λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε προηγούμενο διαγωνισμό η τιμή του κινέζικου ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ήταν €20.850 και του ευρωπαϊκού €37.000. Οι λόγοι που οι τιμές του κινέζικού περονοφόρου που προσφέρεται είναι χαμηλές, είναι σύμφωνα με τον προσφέροντα, οι πιο κάτω:

α. Επειδή οι τιμές των κινέζικων περονοφόρων είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με των ευρωπαικών,

β. Γιατί ο προσφέρων βάζει μεγάλες παραγγελίες, εφόσον κατέχει το 62% των πωλήσεων περονοφόρων στην Κύπρο και

γ.  Γιατί βάζει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου οχήματος: | ZHEJIANG HANGCHA IMP& EXP CO LTD/ CPD30 - XH7F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €16.950,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.881,50 |
| Τιμή για επιλέον εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €700,00 (€28/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.531,50 |
| Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.407,65 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.831,50 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.1	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Conagro Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου οχήματος: | ΜΑΝΙΤΟU ΜΙ30D |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €31.330,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €3.430,00 |
| Τιμή για επιλέον εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.000,00 (€40/ώρα) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €35,760,00 |
| Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €35.549,35 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €34,760,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά μερικά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή, όπως φαίνεται στην επιστολή με ημερομηνία 5/12/23 που του αποστάληκε. Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν, αντίγραφα των οποίων επίσης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 και η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

8.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd) που υπέβαλε προσφορά, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου οχήματος: | ZHEJIANG HANGCHA IMP& EXP CO LTD/ CPD30 - XH7F |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €16.950,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.881,50 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.831,50 |

Κόστος εργατοώρας για επιπλέον εργασίες συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €28/ώρα

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Αν. Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Y. Skembedjis & Sons Ltd | 2 Conagro Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |
|  | Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |  |
|  | Στοιχεία κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στη συντήρηση | Επισυν/μενο 5 | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 8 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση ποσού προμήθειας | Έντυπο 4B | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση ποσού εργασιών προληπτικής συντήρησης | Έντυπο 4Γ | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές για επιπλέον εργασίες συντήρησης | Έντυπο 4Δ | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 23.085.ΕΠ.ΗΜΥ - Πετρελαιοκίνητο περονοφόρο |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | Y. Skembedjis & Sons Ltd | Conagro Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 16.950,00 | € 31.330,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €27.000 |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης (προληπτικής + διορθωτικής) | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | 1ο Έτος | € 227,00 | € 222,00 | € 850,00 | € 831,30 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 298,50 | € 285,51 | € 660,00 | € 631,27 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 759,00 | € 709,99 | € 630,00 | € 589,32 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 298,50 | € 273,08 | € 660,00 | € 603,80 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 298,50 | € 267,07 | € 630,00 | € 563,67 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 1.881,50 | € 3.430,00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €2.000) |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1.757,65 | € 3.219,35 |
| 2.7 | Κόστος εργατικών για επιπλέον εργασίες συντήρησης για 5 χρόνια (Έντυπο 11.3) | € 700,00 | € 1.000,00 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €29.000) | € 19.531,50 | € 35.760,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 3.710,99 | € 6.794,40 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 19.407,65 | € 35.549,35 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd | CONAGRO LTD |
| Κατασκευή / μοντέλο: | ZHEJIANG HANGCHA CPD30 - XH7F | ΜΑΝΙΤΟU ΜΙ30D |
| Χώρα προέλευσης: | Κίνα | Γαλλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | Tο περονοφόρο πρέπει να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα, να είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. (Θερμοκρασίες: Ελαχίστη: -5°C, Mεγίστη: 40°C). | Ναι -20°C +40°C | Ναι |
| 1.2 | Να φέρει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/42/EC και 2014/30/EC. Μαζί με τη προσφορά να υποβληθεί δείγμα δήλωσης συμμόρφωσης προς τις πιο πάνω οδηγίες. | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Nα παραδοθεί έτοιμο για χρήση με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| 2.1 | Πραγματική ανυψωτική δύναμη (ικανότητα φορτίου) μετά την τοποθέτηση προσαρτημάτων υδραυλικής πλαγιοδρόμησης (sideshift): 2,8 τόνοι σε απόσταση 50 εκατοστών του κέντρου φορτίου από τον ιστό. (Η ανυψωτική δύναμη και η απώλεια στην ανυψωτική δύναμη να αναφερθούν, εκτός αν τα προσαρτήματα υδραυλικής μετατόπισης και πλαγιοδρόμησης των περόνων είναι ενσωματωμένα). | Ναι 2.900Kg Intergral side shift | Ναι 3.000Kg Intergral side shift |
| 2.2 | Ύψος ανύψωσης περονών: ελάχιστο 4.0 μέτρα | Ναι, 4m | Ναι, 4m |
| 2.3 | Συνολικό ύψος περονοφόρου (με τον ιστό συμπτυγμένο): μέγιστο 2,80 μέτρα. | Ναι, 2,65m | Ναι, 2,65m |
| 2.4 | Ιστός: Συνηθισμένος τυποποιημένος ιστός Να κλίνει μπροστά / πίσω υδραυλικά. Υδραυλικό σύστημα πλαγιοδρόμησης περονών (sideshift). Υποστηρικτής φορτίου. | Ναι Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.5 | Πλαίσιο: Η κατασκευή να είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένη για στερεότητα, με σύστημα έλξης (τραβηκτήρα). | Ναι | Ναι |
| 2.6 | Θάλαμος χειριστή: |  |  |
| 2.6.1 | Ανοικτός θάλαμος χειριστή, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση φορτίων (FOPS), με τρόπον ώστε τα στηρίγματα να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. Πάνω από τον προστατευτικό θάλαμο ασφαλείας, να τοποθετηθεί αδιάβροχος διαφανής μουσαμάς ή άλλο είδος καλύμματος, με τρόπον που να μην εμποδίζεται η ορατότητα όταν το φορτίο βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο. | Ναι Ναι | Ναι Ναι |
| 2.6.2 | Να υπάρχουν καθρεφτάκια για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι |
| 2.6.3 | Κάθισμα οδηγού: Με ανάρτηση, στήριγμα ράχης και ρύθμιση για βάρος. | Ναι | Ναι |
| 2.7 | Κινητήρας: |  |  |
| 2.7.1 | Πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος με κατάλληλη ιπποδύναμη όπως προσφέρεται από τον κατασκευαστή, και ηλεκτρικό εκκινητή. | Ναι, XINCHA 3E22YG51 Stage V 44,8kW | Ναι, Kubota V2607 2615cc, 4cyl. 37,4kW |
| 2.8 | Δεξαμενή καυσίμου: Η χωρητικότητα του να είναι αρκετή για 7 ώρες λειτουργίας. | Ναι 70ltr | Ναι |
| 2.9 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Πρέπει να είναι υδροστατικού τύπου ή τύπου «power-shift» ή πλήρως αυτόματου τύπου. Πρέπει να επιτρέπει αργή βαθμιαία κίνηση του περονοφόρου κατά την εκκίνηση (inching capability). | Ναι, powershift Ναι | Ναι |
| 2.10 | Σύστημα οδήγησης: Βαρετού τύπου υδραυλικό σύστημα. | Ναι | Ναι |
| 2.11 | Σύστημα πέδησης: Αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πέδησης (φρένων) και πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο). | Ναι | Ναι |
| 2.12 | Περόνες: |  |  |
| 2.12.1 | Οι περόνες πρέπει να είναι λεπτυσμένες μπροστά και κατασκευασμένες από ψηλής ποιότητας σφυρήλατο κράμα σιδήρου, επεξεργασμένες για σκλήρυνση. | Ναι | Ναι |
| 2.12.2 | Μήκος περόνων: 1150 -1300mm | Ναι, 1220mm | Ναι, 1150mm |
| 2.13 | Ηλεκτρικό Σύστημα: |  |  |
| 2.13.1 | Το ηλεκτρικό σύστημα του περονοφόρου πρέπει να είναι κατάλληλο για νυκτερινή χρήση και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι |
| 2.13.1.1 | Μπαταρία: τύπου χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση. | Ναι | Ναι |
| 2.13.1.2 | Φωτισμός: Φώτα μπροστά (προβολείς οδήγησης) Φώτα εργασίας πίσω Δείκτες πορείας Φώτα φρένων Φάρος, πορτοκαλί χρώματος, πάνω από το θάλαμο Ηχητικό σήμα για όπισθεν κίνηση Κόρνα | Ναι | Ναι |
| 2.14 | Όργανα |  |  |
| 2.14.1 | Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα όργανα / μετρητές / δείκτες: Φωτισμού πίνακα Θερμοκρασίας κινητήρα (νερού) Στάθμης καυσίμου Φόρτισης μπαταρίας Ωρόμετρο Προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες | Ναι | Ναι |
| 2.14.2 | Όλα τα ηλεκτρικά κουμπιά, διακόπτες και όργανα πρέπει να είναι αδιάβροχα, κατάλληλα για χρήση με καμπίνα ανοικτού τύπου. | Ναι | Ναι |
| 2.15 | Τροχοί: |  |  |
| 2.15.1 | Οι τροχοί / ελαστικά να είναι συμπαγή χωρίς εσωτερικό με αέρα (super elastic), με σχήμα ελαστικού βαρετού βιομηχανικού τύπου. | Ναι, Pneumatic Shape Solid tyres | Ναι, Super elastic |
| 2.15.2 | Να υπάρχουν μονοί (2 τροχοί) ή διπλοί (4 τροχοί) μπροστά και δύο πίσω | F: 28X9.15-14PR (Double) R: 6.50-10-10PR | F: 28X9.15-12 (Single) R: 6.50-10-10 |
| 2.16 | Εργαλεία: |  |  |
| 2.16.1 | Εργαλεία για αλλαγή τροχών και θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων. | Ναι | Ναι |
| 2.17 | Εξοπλισμός ασφάλειας και εξαρτήματα: |  |  |
| 2.17.1 | Ένας πυροσβεστήρας 2 kg, ξηρού τύπου, κατάλληλα στερεωμένος στην καμπίνα του χειριστή. | Ναι | Ναι |
| 2.17.2 | Σύστημα ασφαλείας που να επιτρέπει ξεκίνημα του κινητήρα μόνο όταν ο μοχλός κίνησης βρίσκεται στο ουδέτερο σημείο. | Ναι | Ναι |
| 2.17.3 | Το ασφαλές φορτίο εργασίας σε διάφορες αποστάσεις κέντρου φορτίου από ιστό καθώς και το μέγιστο βάρος στην άκρη των περονών πρέπει να φαίνεται ευκρινώς σε πινακίδα που να διαβάζεται εύκολα από τον χειριστή όταν βρίσκεται καθισμένος στη θέση του. | Ναι | Ναι |
| 2.17.4 | Όλα τα χειριστήρια οδήγησης και χειρισμού πρέπει να είναι εμφανώς και ανεξίτηλα χαραγμένα με κατάλληλα σύμβολα. | Ναι | Ναι |
| 2.17.5 | Περιορισμοί και προειδοποιήσεις για το μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλα σημειωμένα στο όχημα, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι | Ναι |
| 2.18 | Χρώμα: Το περονοφόρο πρέπει να παραδοθεί μπογιατισμένο με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. Το χρώμα θα επιλεγεί από τα διαθέσιμα πρότυπα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι |

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Προσφερόμενη εγγύηση |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός από τα ελαστικά (2 τουλάχιστον χρόνια) | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Μπογιά και σκουριά (5 τουλάχιστον χρόνια) | 5 χρόνια | 5 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.085.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

5 Δεκεμβρίου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.085.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός πετρελαιοκίνητου περονοφόρου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 5/12/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Αν. Λειτουργός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y. Skembedjis & Sons Ltd | 1 | €19.531,50 |
|  | Conagro Ltd | 2 | €35.760,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Και με τις δύο προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των δύο προσφορών. Η Επιτροπή, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd),  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την προσφορά αρ. 2 (Conagro Ltd), αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει τεχνικά φυλλάδια ή επιστολή από τον κατασκευαστή που να τεκμηριώνουν τις δηλώσεις του για μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και αντίγραφο των οδηγιών συντήρησης/διάγνωσης βλαβών από τον κατασκευαστή, όπως ζητείται στο «Επισυναπτόμενο 3» του Μέρους Γ (Εργασίες Συντήρησης). Αντίγραφο της επιστολης με ημερομηνία 5/12/23 που αποστάληκε στον προσφέροντα, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Ζώης Χατζηνικολάου |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.085.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

7 Δεκεμβρίου, 2023

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.085.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός πετρελαιοκίνητου περονοφόρου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 7/12/23 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Αν. Λειτουργός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε την προσφορά του προσφέροντα αρ. 2 (Conagro Ltd) και την απαντητική επιστολη και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υπέβαλε, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

- Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,66%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 32,65%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και από προηγούμενο διαγωνισμό. Οι τιμές των ευρωπαϊκών περονοφόρων είναι πολύ ψηλότερες από τις τιμές περονοφόρων που εισάγονται από χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα κλπ) και γι’ αυτό όταν γινόταν η εκτίμηση κόστους λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε προηγούμενο διαγωνισμό η τιμή του κινέζικου ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ήταν €20.850 και του ευρωπαϊκού €37.000. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αρμόδιος Λειτουργός με την εταιρεία Y. Skembedjis & Sons Ltd, για την εκτίμηση κόστους πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, του αναφέρθηκε ότι οι λόγοι που οι τιμές που προσφέρει είναι χαμηλές, είναι οι πιο κάτω:

α. Επειδή οι τιμές των κινέζικων περονοφόρων είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με των ευρωπαικών,

β. Γιατί βάζει μεγάλες παραγγελίες, εφόσον κατέχει το 62% των πωλήσεων περονοφόρων στην Κύπρο και

γ.  Γιατί βάζει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον πρόσφέροντα αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd) που υπέβαλε την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου οχήματος: | ZHEJIANG HANGCHA IMP& EXP CO LTD/ CPD30 - XH7F |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €16.950,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.881,50 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.831,50 |

- Κόστος εργατοώρας για επιπλέον εργασίες συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €28/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δύο περονοφόρων, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Ζώης Χατζηνικολάου |
| --- | --- | --- |