| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.22.005.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

30 Μαρτίου, 2022

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση τριών ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT468 ημερ. 2/3/2022) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5024 (γνωστοποίηση 586) και ημερομηνία 11 Μαρτίου, 2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι  προσφορές για τις  οποίες θα γίνει ανάθεση Σύμβασης, εκτυπώθηκαν και επισυνάπτονται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.005.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση τριών ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5024 | Γν.: 586 | Ημερ.: 11/3/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 2/3/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 24/3/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 24/9/22 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €20.450 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΕΙΔΟΣ Α: Προμήθεια 2 μηχανών €14.000 Συντήρηση 2 μηχανών €300 Προαίρεση: ΕΙΔΟΣ Β: Προμήθεια 1 μηχανής €6.000 Συντήρηση 1 μηχανής €150 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε – Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. ΓΝΛ 21.05.03 ημερομηνίας 31/1/2022 από ΟΚΥΠΥ (Δ/νση Λευκωσίας) και Επιστολή Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 14/12/21 |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Δύο |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για ένα χρόνο δύο ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και μιας ηλεκτροκίνητης μηχανής σφουγγαρίσματος για πεζό χειριστή (προαίρεση) για Διοικητικό Δικαστήριο.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης της προσφοράς ανά Είδος, νοουμένου ότι η προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/διευκρινιστικά έγγραφα αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

C & A Cleaning Machines Ltd

Med Marketing Ltd

Cleancare Pavlides Ltd Klinete Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς (3) προσφορές για κάθε είδος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €12.266,00 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €13.647,00 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €19.360,00 |

ΕΙΔΟΣ Β:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €5.633,00 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €4.305,50 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €4.840,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παραγράφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και από τους τρείς προσφοροδότες, όλες οι προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.

Στην προσφορά αρ. 2 (Cleancare Pavlides Ltd) εντοπίστηκαν λάθη στον υπολογισμό των τιμών συντήρησης και για τα δύο είδη μηχανών.  Για το Είδος Α εντοπίστηκε λάθος στη πρόσθεση του κόστους ανταλλακτικών (€11) και του κόστους εργατικών (€40) για ένα χρόνο και αναγράφηκε €41 αντί €51. Για το Είδος Β το συνολικό κόστος €25,50 πολλαπλασιάστηκε επί 2 (δηλαδή για δύο μηχανές) ενώ η μηχανή είναι μία. Έγιναν οι σχετικές διορθώσεις.

Στην προσφορά αρ. 3 (Med Marketing Ltd) το ποσό συντήρησης για το Είδος Α (€140) δεν πολλαπλασιάστηκε επί τον αριθμό των μηχανών που είναι δύο. Έγινε η σχετική διόρθωση και το ποσό συντήρησης για ένα χρόνο διορθώθηκε σε €280.

Να σημειωθεί ότι, είτε με τη διόρθωση των πιο πάνω αριθμητικών λαθών είτε χωρίς τη διόρθωση, δεν αλλάζει η σειρά αξιολόγησης των προσφορών.

5.1.3	Η μέση τιμή των τριών ποσών αξιολόγησης που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι για το Είδος Α ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 9,99% και για το Είδος Β χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 14,75% . Η τιμή αξιολόγησης της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι για το Είδος Α χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 8,63% και για το Είδος Β χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 25,11%.

Το γεγονός ότι η τιμή αξιολόγησης της μηχανής για την οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση για το Είδος Β είναι κατά 25,11% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτίμηση του κόστους λήφθηκε υπόψη ότι υπάρχουν μηχανές που προσφέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά υπέρτερα αυτών που  ζητούνται στις προδιαγραφές, όπως μεγαλύτερη δυναμικότητα, μεγαλύτερο πλάτος σφουγγαρίσματος, μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα, προγράμματα σφουγγαρίσματος, διαφορετικά κόστη συντήρησης κλπ, και ως εκ τούτου η εκτίμηση λήφθηκε ως ο μέσος όρος αυτών των τιμών. Επίσης οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο κοστολόγησης από τους προσφέροντες και στο κέρδος που ο καθένας επιλέγει να έχει.

Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές προηγούμενων προσφορών και σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- ΕΙΔΟΣ Α: Δύο ηλεκτροκίνητες μηχανές σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 2 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €800 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €13.066,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | IPC GANSOW/ CT110 BT85 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 2 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.596,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €51,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €13.647,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €600,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €14.247,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, και αφού έκανε διορθώσεις στα αριθμητικά λάθη που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2 πιο πάνω, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Med Marketing Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | Karcher /B 150B Bp Pack |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.080,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €280,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €19.360,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €500,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €19.860,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, και αφού έκανε τη διόρθωση στο αριθμητικό λάθος που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.2 πιο πάνω, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

- ΕΙΔΟΣ Β: Μία ηλεκτροκίνητη μηχανή σφουγγαρίσματος για πεζό χειριστή

7.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.633,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.633,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €400,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €6.033,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

7.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | IPC GANSOW/ CT110 BT85 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.280,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25,50 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.305,50 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €300,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €4.605,50 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, και αφού έκανε διορθώσεις στα αριθμητικά λάθη που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2 πιο πάνω, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

7.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | Med Marketing Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανών: | Karcher /B 150B Bp Pack |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Τιμή μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.700,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €140,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.840,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €250,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ): | €5.090,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

8.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση των συμβάσεων στον προσφέροντα που υπέβαλε την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, για κάθε Είδος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Δύο ηλεκτροκίνητες μηχανές σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 2 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |

Κόστος εργατοώρα για διορθωτικές εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): €40/ώρα

ΕΙΔΟΣ Β: Μία ηλεκτροκίνητη μηχανή σφουγγαρίσματος για πεζό χειριστή (Προαίρεση)

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | IPC GANSOW/ CT110 BT85 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.280,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25,50 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.305,50 |

Κόστος εργατοώρα για διορθωτικές εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

Η αγορά της μηχανής για το Είδος Β, επαφίεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη και μπορεί να γίνει μετά από σχετικές οδηγίες του, εντός της διάρκειας ισχύος των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 24/9/22.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Cleancare Y. Pavlides Ltd | 2 Klinete Ltd | 3 Med marketing Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2.1 η/και 2.2 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Επισυν/μενο 5 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/μενο 6 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 8.3.Γ.1 Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1Α    -  Πίνακας Τιμών

|  | 22.005.ΕΠ.ΗΜΥ - ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητες μηχανές σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd |
|  | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €14.000) | € 12.266 | € 13.596 | € 19.080 |
| 2 | Ποσό Συντήρησης ενός χρόνου (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση κόστους €300) | € 0 | € 51 | € 280 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση κόστους €14.300) | € 12.266 | € 13.647 | € 19.360 |
| 4 | Ενδεικτικό κόστος εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ) | € 800 | € 600 | € 500 |
| 5 | Ποσό αξιολόγησης (3+4) (χωρίς ΦΠΑ) | € 13.066 | € 14.247 | € 19.860 |

Πίνακας Αρ. 1Β    -  Πίνακας Τιμών

|  | 22.005.ΕΠ.ΗΜΥ - ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή σφουγγαρίσματος για πεζό χειριστή |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd |
|  | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €6.000) | € 5.633 | € 4.280 | € 4.700 |
| 2 | Ποσό Συντήρησης ενός χρόνου (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση κόστους €150) | € 0 | € 25,50 | € 140 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) (Εκτίμηση κόστους €6.150) | € 5.633 | € 4.305,50 | € 4.840 |
| 4 | Ενδεικτικό κόστος εργατικών για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ) | € 400 | € 300 | € 250 |
| 5 | Ποσό αξιολόγησης (3+4) (χωρίς ΦΠΑ) | € 6.033 | € 4.605,50 | € 5.090 |

Πίνακας Αρ. 2Α

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ Α: Ηλεκτροκίνητη μηχανή με κάθισμα χειριστή

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | FIMAP MR75B | IPC GANSOW CT110 BT70 | Karcher B110R |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Ιταλία | Γερμανία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Αυτοκινούμενη, ηλεκτρική μηχανή σφουγγαρίσματος με περιστρεφόμενη/ες βούρτσα/ες τύπου δίσκων, με κάθισμα για τον χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | H μηχανή θα λειτουργεί με ενσωματωμένο συσσωρευτή, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 3 πιο κάτω, ο οποίος θα φορτίζεται από κατάλληλο φορτιστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Θα χρησιμοποιείται για σφουγγάρισμα των εσωτερικών χώρων σε πάτωμα από μωσαϊκό μαρμαράκι. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.4 | Να είναι κατασκευασμένη από μη οξειδωτικά υλικά ή από υλικά που αντέχουν στην οξείδωση. | Ναι, μεταλλικός σκελετός με προστασία από σκουριά, πλαστικά δοχεία | Ναι, μεταλλικός σκελετός με προστασία από σκουριά, πλαστικά δοχεία (polythene) | Ναι Πλαστικό, αλουμίνιο |
| 1.5 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτή, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι 2006/42/ΕC 2014/30/EC | Ναι 2006/42/CE 2014/30/CE 2000/14/CE | Ναι 2006/42/CE 2014/30/CE 2014/53/CE |
| 1.6 | Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο δείγματος Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Αποδοτικότητα (working capacity): περίπου 4500 m²/h | Ναι, 4500 m²/h (0,75Χ6000) | Ναι, 4550 m²/h (0,70X6500) | Ναι, 4500 m²/h (0,75Χ6000) |
| 2.1α | Πλάτος σφουγγαρίσματος: 75 cm ή μεγαλύτερο | Ναι, 75 cm | Ναι, 70cm | Ναι, 75cm |
| 2.1β | Να δοθούν το ακριβές πλάτος σφουγγαρίσματος, η διάμετρος της βούρτσας(ων) και η ταχύτητα κίνησης της μηχανής. | Ναι, 2X390mm 6km/h | 2X300mm Diam. 6,5Km/h | Ναι 2Χ385mm 6Km/h |
| 2.2 | Οι βούρτσες να είναι με ίνες από υλικό κατάλληλο για πάτωμα από μωσαϊκό μαρμαράκι και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με τη μηχανή να παραδοθεί ένα επιπλέον σετ βουρτσών. | Ναι, πολυπροπυλένιο | Ναι, πολυπροπυλένιο | Ναι |
| 2.3 | Λαστιχένιος συλλογέας απόνερων (Squeege): Με ρυθμιζόμενη πίεση, αιωρούμενη κίνηση ανάλογα με τα εμπόδια. Να αφαιρείται εύκολα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.4 | Το συνολικό πλάτος της μηχανής μαζί με τον συλλογέα απόνερων να μην υπερβαίνει το 1,2m. | Ναι, 990mm | Ναι, 942mm | Ναι, 950mm |
| 2.5 | Επίπεδα θορύβου: Να μην υπερβαίνουν τα 73 dB(A) σε απόσταση 3 m από την περίμετρο της μηχανής. Να υποβληθούν φυλλάδια ή επιστολή ή πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή που αναφέρουν τα επίπεδα θορύβου. | Ναι, 62 dB(A) ISO11201 Ναι | Ναι, 68,8dB(A) Ναι | Ναι, 63,6dB(A) Ναι |
| 2.6 | Χωρητικότητα δοχείου υγρού διαλύματος: 100 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 110 lt | Ναι, 110 lt | Ναι, 110 lt |
| 2.7 | Χωρητικότητα δοχείου επιστροφής: 110 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 125 lt | Ναι, 115 lt | Ναι, 110 lt |
| 3 | Συσσωρευτής (μπαταρία): |  |  |  |
| 3.1 | 24V, 36V, 48V ή περισσότερα Volts, επαναφορτιζόμενος, τύπου ”traction” ή “tubular”. | Ναι, (6VΧ4)24V Tubular 205Ah at 5hr | Ναι, (6VX4)24V Tubular 180Ah at 5hr | Ναι (6VX4) 24V Traction 210Ah at 5hr |
| 3.2 | Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή να είναι πάνω από 1000 κύκλους επαναφόρτισης. | Ναι, 1200 cycles | Ναι, 1200 cycles | Ναι, 2000 cycles |
| 3.3 | Να είναι αρκετή για συνεχή λειτουργία της μηχανής για τουλάχιστο 2,5 ώρες με όλους του κινητήρες σε ταυτόχρονη λειτουργία. | Ναι 3,5 hrs (4920AhX0,9/1810X0,7) | Ναι 3,1 hrs (4320AhX0,9/1750X0,7) | Ναι 2,7 hrs (4hrs) (5040AhX0,9/2400X0,7) |
| 3.4 | Ο συσσωρευτής να είναι τοποθετημένος σε βάση που αντέχει τη διάβρωση από τα οξέα του. | Ναι, Σε πλαστική βάση | Ναι | Ναι |
| 4 | Ηλεκτρικό σύστημα. |  |  |  |
| 4.1 | Η μηχανή να διαθέτει ρυθμιστή για ομαλή επιτάχυνση και λειτουργία. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Όλα τα ηλεκτρικά μέρη της μηχανής να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τη συγκέντρωση νερού ή υγρασίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3 | Να υπάρχει ένδειξη για τη φόρτιση της μπαταρίας και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Φορτιστής μπαταρίας: |  |  |  |
| 5.1 | Να διαθέτει μηχανισμό για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο φορτιστής να είναι μονοφασικός 230 V (±10%), 50 Hz και να μπορεί να φορτίζει μια πλήρως ξεφορτισμένη μπαταρία σε χρόνο10 ωρών ή λιγότερο. | Ναι, 230V 50Hz | Ναι,100-240V, 50-60Hz | Ναι, 230V 50/60Hz |
| 6 | Εργαλεία Με τη μηχανή να παραδοθεί θήκη με βασικά εργαλεία συντήρησης και οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία αν υπάρχουν. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Τεχνικές πληροφορίες |  |  |  |
|  | Να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες. |  |  |  |
| 7.1 | Ισχύς ηλεκτρικών κινητήρων α. βούρτσων, β. απορροφητήρα γ. προώθησης | Brush:2X500W= 1000W Suction:410W Drive: 400W Σύνολο 1810W | Brush:2X300W= 600W Suction:550W Drive: 600W Σύνολο 1750W | Brush:2X600W= 1200W Suction:600W Drive: 600W Σύνολο 2400W |
| 7.2 | Διαστάσεις και ακτίνα στροφής της μηχανής (LXWXH) | 1510X780x1320mm R: 1180mm | 1504X759x1201mm R: 1900mm | 1695X975x1315mm R: 1750mm |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα, Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια |

* Να συμπληρωθεί η προσφερόμενη εγγύηση.

Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη εγγύηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη. Στην περίπτωση, που η προσφερόμενη εγγύηση, που θα συμπληρωθεί, είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση είναι μεγαλύτερη από την ζητούμενη τότε θα ισχύει η εγγύηση που προσφέρεται από τον κατασκευαστή.

Πίνακας Αρ. 2Β

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΟΣ Β: Ηλεκτροκίνητη μηχανή πεζού χειριστή

| Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: | Klinete Ltd | Cleancare Pavlides Ltd | Med Marketing Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | FIMAP MxL 75B | IPC GANSOW CT71 BT70 | Karcher BD70/75 |
| Χώρα προέλευσης: | Ιταλία | Ιταλία | Γερμανία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Ηλεκτρική μηχανή σφουγγαρίσματος με περιστρεφόμενη/ες βούρτσα/ες για πεζό χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Να είναι κατασκευασμένη από μη οξειδωτικά υλικά ή από υλικά που αντέχουν στην οξείδωση. | Ναι, μεταλλικός σκελετός, πλαστικά δοχεία | Ναι,Chassis steel/aluminium, poluthene | Ναι, Plastic, Aluminium |
| 1.3 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτό, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.4 | Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο δείγματος Δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) προς τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Πλάτος σφουγγαρίσματος: 70 cm ή μεγαλύτερη Η μηχανή να είναι αυτοκινούμενη και να διαθέτει ρυθμιστή για ομαλή επιτάχυνση και λειτουργία. Να δοθούν: α. Η διάμετρος των βούρτσων και β. οι διαστάσεις της μηχανής | 76cm 2X400mm L1514XH1093XW795mm | 70cm 2X350mm L1297XH1033XW735mm | 70cm 2X356mm L1460XH1065XW750mm |
| 2.2 | Αποδοτικότητα: 2600 m2/h ή μεγαλύτερη | 3000 m2/h | 3150 m2/h | 3500 m2/h |
| 2.3 | Οι βούρτσες να είναι με ίνες κατάλληλες για καθαρισμό / σφουγγάρισμα μαρμάρινων και γρανιτένιων επιφανειών και με μεγάλη διάρκεια ζωής. | Ναι, polypropylene | Ναι, polypropylene | Ναι |
| 2.4 | Λαστιχένιος συλλογέας απόνερων (Squeege): Με ρυθμιζόμενη πίεση, αιωρούμενη κίνηση ανάλογα με τα εμπόδια. Να αφαιρείται εύκολα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.5 | Χωρητικότητα δοχείου υγρού διαλύματος: 60 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 74 lt | Ναι, 65 lt | Ναι, 75 lt |
| 2.6 | Χωρητικότητα δοχείου επιστροφής: 70 λίτρα ή περισσότερο | Ναι, 85 lt | Ναι, 70 lt | Ναι, 75 lt |
| 2.7 | Ηλεκτρική παροχή: 230 V, μονοφασική, 50 Hz | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Συσσωρευτής (μπαταρία): |  |  |  |
| 3.1 | 24V, 36V, 48V ή περισσότερα Volts, επαναφορτιζόμενος, χωρίς συντήρηση (maintenance free), τύπου ”traction” ή “tubular”. | Ναι, 24V traction type | Ναι, 2x12V tubular | Ναι , 4X6V |
| 3.2 | Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή να είναι: πάνω από 1000 κύκλους επαναφόρτισης. | Ναι, 1000 κύκλους | Ναι, 1200 κύκλους | Ναι, 2000 κύκλους |
| 3.3 | Χωρητικότητα του συσσωρευτή: 110 Ah (at 5hr discharge rate). | Ναι, 2X105Ah at 5hr | Ναι, 2X118Ah at 5 hr | Ναι, 210Ah at 5 hr |
| 3.4 | Ο συσσωρευτής να είναι τοποθετημένος σε βάση που αντέχει τη διάβρωση από τα οξέα του. | Ναι, Πλαστική βάση | Ναι | Ναι |
| 4 | Ηλεκτρικό σύστημα. |  | Ναι | Ναι |
| 4.1 | Όλα τα ηλεκτρικά μέρη της μηχανής να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τη συγκέντρωση υγρασίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Να υπάρχει ένδειξη για τη φόρτιση της μπαταρίας και ωρόμετρο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Φορτιστής μπαταρίας: |  |  |  |
| 5.1 | Να διαθέτει μηχανισμό για αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο φορτιστής να είναι μονοφασικός 230V (±10%), 50Hz και να μπορεί να φορτίζει μια πλήρως ξεφορτισμένη μπαταρία σε χρόνο λιγότερο από 10 ώρες. | Ναι, 1ph, 185-265V/50Hz | Ναι, 100-240v, 50-60Hz | Ναι, 240V, 50-60HZ |
| 6 | Εργαλεία Με τη μηχανή να παραδοθεί θήκη με βασικά εργαλεία συντήρησης και οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία αν υπάρχουν. | Δεν χρειάζονται | Ναι | Ναι |
| 7 | Τεχνικά εγχειρίδια | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Με τη μηχανή να παραδοθούν δύο σετ τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού και ανταλλακτικών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Τεχνικές πληροφορίες | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.1 | Μπαταρία: Κατασκευή, μοντέλο, χώρα προέλευσης, Αμπερώρια, κύκλοι επαναφόρτισης. | Ναι, Zenith, ZL120190, Κίνα, 105Ah at 5 hr, 1000 κύκλοι | Ναι, NBA 4TG12NH, Ιταλία, 12V 118Ah at 5 hr, 1200 κύκλοι | Ναι, LEOH LDC 6-245 AGM, Κίνα, 210Ah at 5hr, 2000 κύκλοι |
| 8.2 | Φορτιστής μπαταρίας: Κατασκευή, μοντέλο, χώρα προέλευσης, και άλλα χαρακτηριστικά. | Ναι, ΜΟΡΙ, MGX2410, Ιταλία | Ναι, SPE CBHD1-XR-P, Ιταλία | Ναι, SPE CBHF2, Ιταλία |
| 8.3 | Ηλεκτρικοί κινητήρες (βούρτσων, απορροφητήρα): Ισχύς, κλπ | Ναι, Βούρτσες 2Χ500W=1000W Απορροφητήρας 422W Κίνηση 300W | Ναι, Βούρτσες 2Χ400W=800W Απορροφητήρας 380W Κίνηση 200W | Ναι, Βούρτσες 2Χ500W=1000W Απορροφητήρας 500W Κίνηση 250W |
| 8.4 | Σύστημα ελέγχου: Να περιγραφεί | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.5 | Επίπεδα θορύβου: Να υποβληθούν φυλλάδια ή επιστολή ή πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή που αναφέρουν τα επίπεδα θορύβου. | Ναι, 70dB(A) | Ναι, 59dB(A) | Ναι, 65dB(A) |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα, Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια |

* Να συμπληρωθεί η προσφερόμενη εγγύηση.

Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη εγγύηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη. Στην περίπτωση, που η προσφερόμενη εγγύηση, που θα συμπληρωθεί, είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση είναι μεγαλύτερη από την ζητούμενη τότε θα ισχύει η εγγύηση που προσφέρεται από τον κατασκευαστή.

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.22.005 Αρ. τηλ.: 22800529 | 29 Μαρτίου, 2022 |
| --- | --- |

Πρακτικά  Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.005.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ηλεκτροκίνητων μηχανών σφουγγαρίσματος

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 29/3/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

ΕΙΔΟΣ Α:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €12.266,00 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €13.647,00 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €19.360,00 |

ΕΙΔΟΣ Β:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klinete Ltd | 1 | €5.633,00 |
|  | Cleancare Pavlides Ltd | 2 | €4.305,50 |
|  | Med Marketing Ltd | 3 | €4.840,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών, που επισυνάπτεται στο  Παράρτημα 1 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να  αξιολογηθούν περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή, μετά από  λεπτομερή μελέτη των εγγράφων της προσφοράς, των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και  των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές, έχει αποφασίσει ότι και οι τρείς προσφορές ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε με τον έλεγχο των τιμών των προσφορών. Η Επιτροπή επισήμανε τα πιο κάτω αριθμητικά λάθη ή λάθη από μεταφορά στις προσφορές αρ. 2 και 3:

5.1 Στην προσφορά αρ. 2 (Cleancare Pavlides Ltd) εντοπίστηκαν λάθη στον υπολογισμό των τιμών συντήρησης και για τα δύο είδη μηχανών.  Για το Είδος Α εντοπίστηκε λάθος στη πρόσθεση του κόστους ανταλλακτικών (€11) και του κόστους εργατικών (€40) για ένα χρόνο όπου αναγράφηκε €41 αντί €51. Για το Είδος Β το συνολικό κόστος €25,50 πολλαπλασιάστηκε επί 2 (δηλαδή για δύο μηχανές) ενώ η μηχανή είναι μία. Έγιναν οι σχετικές διορθώσεις.

5.2  Στην προσφορά αρ. 3 (Med Marketing Ltd) το ποσό συντήρησης για το Είδος Α (€140) δεν πολλαπλασιάστηκε επί τον αριθμό των μηχανών που είναι δύο. Έγινε η σχετική διόρθωση και το ποσό συντήρησης για ένα χρόνο έγινε €280.

Να σημειωθεί ότι, είτε με τη διόρθωση των πιο πάνω αριθμητικών λαθών είτε χωρίς τη διόρθωση, δεν αλλάζει η σειρά αξιολόγησης των προσφορών.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης για κάθε Είδος

στον πρόσφέροντα  που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Α: Δύο ηλεκτροκίνητες μηχανές σφουγγαρίσματος με κάθισμα χειριστή

| Προσφέρων: | Klinete Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | FIMAP SpA/ MR75B |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή για 2 μηχανές (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | Περιλαμβάνεται |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.266,00 |

Κόστος εργατοώρα για διορθωτικές εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): €40/ώρα

ΕΙΔΟΣ Β: Μία ηλεκτροκίνητη μηχανή σφουγγαρίσματος για πεζό χειριστή (Προαίρεση)

| Προσφέρων: | Cleancare Pavlides Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος Μηχανής: | IPC GANSOW/ CT110 BT85 |
| Προέλευση: | Ιταλία |
| Τιμή μηχανής (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.280,00 |
| Τιμή συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €25,50 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4.305,50 |

Κόστος εργατοώρα για διορθωτικές εργασίες (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

Η αγορά της μηχανής για το Είδος Β, επαφίεται στην απόλυτη κρίση του Εργοδότη και μπορεί να γίνει μετά από σχετικές οδηγίες του, εντός της διάρκειας ισχύος των προσφορών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |