# Text boxes

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Απλές Συμβουλές για την Ασφάλεια σας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

http://www.mcw.gov.cy/mcw/ems

ή απευθυνθείτε στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος σε όλες τις πόλεις:

Λευκωσία  τηλ.: 22800402

Λάρνακα - Αμμ/στος  τηλ.: 24813603

Λεμεσός τηλ.: 25827150

Πάφος τηλ.: 26821131

Γενικά

- Το υγραέριο είναι καθαρή και αποδοτική  πηγή ενέργειας και χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα.

- Η άγνοια όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα.

- Το παρόν έντυπο σκοπό έχει να δώσει στον καταναλωτή απλές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του υγραερίου.

Γνωρίζετε ότι, :

1.  Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα επομένως σε περίπτωση διαρροής θα συσσωρευτεί στα χαμηλότερα σημεία.  Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αποθηκεύεται η να γίνεται χρήση του σε υπόγειους χώρους ή κοντά σε αποχετεύσεις.

2.  Στο υγραέριο προσδίδεται σκόπιμα χαρακτηριστική μυρωδιά για να εντοπίζεται εύκολα τυχόν διαρροή.

3.  Όλες οι καινούριες συσκευές  που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υγραερίου (όπως θερμάστρες υγραερίου γκαζιέρες μαγειρέματος,  κ.λ.π) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως  να φέρουν τη  σήμανση CE.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 βασικές συμβουλές για τη χρήση υγραερίου.

Χρησιμοποιούμε τις συσκευές υγραερίου σε χώρους με ικανοποιητικό φυσικό αερισμό.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει φουγάρο εξαγωγής των καυσαερίων, αυτό να οδηγείται εκτός του κτιρίου.

Καυσαέρια συσκευών υγραερίου

Υγραέριο για σκοπούς κεντρικής θέρμανσης

1.Να αγοράζονται συσκευές υγραερίου που φέρουν τη σήμανση CE.

2.Τα εξαρτήματα, που χρησιμοποιούντα στις εγκαταστάσεις υγραερίου (λάστιχα, σωλήνες, διακόπτες, κ.λ.π), να είναι ειδικά κατασκευασμένα για το υγραέριο.

- Κλείνουμε αμέσως το ρολόι του  κυλίνδρου,

- Ανοίγουμε παράθυρα και πόρτες για να αεριστεί καλά ο χώρος,

- Απομακρυνόμαστε όλοι από το χώρο  της διαρροής.

Προσοχή!!!

Δεν ανάβουμε φώτα ή ηλεκτρικές συσκευές διότι από το σπινθήρα του διακόπτη μπορεί να προκληθεί  έκρηξη.

Τι κάνουμε όταν υποψιαστούμε διαρροή.

4.   Εάν γίνει διαρροή υγραερίου ένας σπινθήρας ή ένα τσιγάρο ή ακόμη μία πυρακτωμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

3. Οι κύλινδροι υγραερίου να  τοποθετούνται εκτός της οικίας/υποστατικου και σε υπαίθριο χώρο.

4.  Η αρχική εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και η συντήρηση τους να γίνεται από ειδικό.

5.Τοποθετείτε  τον  κύλινδρο υγραερίου πάντοτε σε κατακόρυφη θέση.

6.  Να ελέγχετε το στεγανωτικό δακτύλιο στη βαλβίδα του κυλίνδρου αν είναι σε καλή κατάσταση (να μην είναι “σκουριασμένος”).

7. Βεβαιώνεστε ότι τοποθετήσατε σωστά το ρολόι στον κύλινδρο.

8. Στις περιπτώσεις αγοράς συσκευών υγραερίου, συστήνεται όπως αυτές έχουν μηχανισμό αυτόματης διακοπής παροχής υγραερίου.

9.  Εάν εντοπίσετε βλάβη σε συσκευή υγραερίου ειδοποιήστε αμέσως τον ειδικό για την επιδιόρθωση της.

10. Όταν γίνεται χρήση συσκευών υγραερίου (γκαζιέρα, θερμάστρα υγραερίου) να αφήνετε πάντα ανοικτό παράθυρο για καλύτερο φυσικό αερισμό και αναπλήρωση του οξυγόνου που καταναλίσκεται.

Το Δοχείο Υγραερίου πρέπει :

- Να προστατεύεται από ξένη επέμβαση.

- Να φέρει προειδοποιητικές πινακίδες «ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ» και «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ».

- Να είναι γειωμένο.

- Κάθε πέντε χρόνια να υποβάλλεται σε περιοδικό έλεγχο από Οργανισμό Ελέγχου για την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Η εγκατάσταση πρέπει :

- Να εκτελείται και να συντηρείται από ειδικό τεχνικό.

- Να διαθέτει αυτόματα συστήματα ασφαλείας.

- Να διαθέτει διακόπτη (ρουπινέττο) έκτακτης ανάγκης.

Οι διασωληνώσεις πρέπει να είναι βαμμένες  με μπογιά κίτρινου χρώματος.