ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.095.Ε/Π.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5106 | Γν.: 2627 | Ημερ.: 06/10/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 02/10/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10/11/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 10/05/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €198.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια 5 οχημάτων €162.500,00 Συντήρηση 5 οχημάτων €2.500,00 Προμήθεια 1 οχήματος προαίρεσης €32.500,00 Συντήρηση 1 οχήματος προαίρεσης €500,00 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Έντυπο 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Τμήματος για το έτος 2023 για διαθεσιμότητα πιστώσεων με επιστολή αρ. φακ. 13.23.002.018.030 και 13.23.002.021.013 (Υπουργείου Οικονομικών) και ημερομηνίας 24/03/2023 |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Ένα (1) |

1.12 Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια, πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν.

1.13 Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14 Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) διορθωτικό / διευκρινιστικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15 Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ

CIC Automasters Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι δύο (2) πιο κάτω προσφορές:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 |
|  | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ | 2 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Οι δύο (2) προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1 Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

5.1.2 Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων: | CIC Automasters Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | FIAT |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | FIAT DOBLO EV VAN STD |
| Προέλευση οχήματος: | ΙΤΑΛΙΑ |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | WALLBOX |
| Τύπος φορτιστή (μοντέλο): | COMMANDER 2S |
| Προέλευση φορτιστή: | ΙΣΠΑΝΙΑ |

Η Επιτροπή μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ.2

| Προσφέρων: | DICKRAN OUZOUNIAN & CO. LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευαστής οχήματος: | TOYOTA MOTOR CORPORATION |
| Τύπος οχήματος (μοντέλο): | Short-Wheel Base, Comfort BPZS22R-LNENSW |
| Προέλευση οχήματος: | ΙΣΠΑΝΙΑ |
| Κατασκευαστής φορτιστή: | ABL-Toyota |
| Τύπος φορτιστή (μοντέλο): | eMH2 3 phase charger, 22kW |
| Προέλευση φορτιστή: | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού όπως υποβλήθηκαν στο Έντυπο 8 και τα τεχνικά φυλλάδια που υποβλήθηκαν με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και αυτός υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία για τεκμηρίωση των δηλώσεων του σε μερικές παραγράφους των  τεχνικών προδιαγραφών, όπως φαίνεται στη σχετική αλληλογραφία που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Μετά από λεπτομερή μελέτη, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, αφού η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP είναι 207Wh/km ενώ στη παράγραφο 2.1.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 205Wh/km.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.2 απορρίπτεται και δεν αξιολογείται περαιτέρω.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του προσφέροντα CIC Automasters Ltd για την προμήθεια και συντήρηση πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν, η οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε | _______________________ |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1 και 8.3.2 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  | Κριτήριο | CIC Automasters Ltd | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αρ.1 | Αρ.2 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |
| 1 | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3.1.1 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1.2 (Μέρος Α) | Ναι | Ναι |
| 3 | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 3 | ΔΕ | ΔΕ |
| 4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 (Μέρος Α) και Έντυπο 4 ≥ €1.000.000,00 | Ναι €12.588.179,00 | Ναι €52.703.346,00 |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 8.3.1.4 (Μέρος Α) και Έντυπο 5 ≥ €500.000,00 ≥ 3 εργοδοτούμενους | Ναι €436.325,00 €174.870,50 4 εργοδ. | Ναι €977.312,40 4 εργοδ. |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι |
| 7 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 (Μέρος Α) |  |  |
| 7.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.2 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1.2 (Μέρος Α) | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.3 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 (Μέρος Α) και Έντυπο 4 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 (Μέρος Α) και Έντυπο 5 | ΔΕ | ΔΕ |
| 7.6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζ. | Έντυπο 7 | ΔΕ | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Παράγραφος 8.3.2.2.β (Μέρος Α) | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2.2.γ (Μέρος Α) | Όχημα | ΔΕ Ιταλία | ΔΕ Ισπανία |
|  |  |  | Φορτιστής | ΔΕ Ισπανία | ΔΕ Γερμανία |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2.2.δ (Μέρος Α) | Ναι | ΔΕ |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι |
| 7 | Δέσμευση για Συνεργεία και Τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι | Ναι |
| 8 | Συντήρηση |  |  |  |
| 8.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 8.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι | Ναι |

ΔΕ: Δεν Εφαρμόζεται

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας 1: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές | CIC Automasters Ltd | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αρ.1 | Αρ.2 |
| 1. | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Τύπος οχήματος |  |  |
| 1.1.1 | Να είναι εμπορικό όχημα τύπου βαν, κατάλληλο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και κατάλληλο για τη μεταφορά τουλάχιστον 2 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. | Ναι | Ναι |
| 1.1.2 | Να έχει τουλάχιστο 4 πόρτες (μία για τον οδηγό, μία για το συνοδηγό, μία στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου και μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων, που να ανοίγει προς τα πάνω ή δίφυλλη). | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Άλλές απαιτήσεις |  |  |
| 1.2.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι |
| 1.2.2 | Κάθε όχημα κατά την παράδοση του να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity). Αν υπάρχει διαθέσιμο να υποβληθεί και με την προσφορά δείγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του οχήματος. | Ναι | Ναι |
| 1.2.3 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι |
|  | Να είναι καινούριο προϊόν, πρόσφατης παραγωγής και να ανήκει στην τρέχουσα σειρά/μοντέλο παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής του. |  |  |
|  | Να παραδοθεί με φορτισμένη μπαταρία. |  |  |
| 1.2.4 | Να είναι χρώματος άσπρου. | Ναι | Ναι |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| 2.1 | Κινητήρας |  |  |
| 2.1.1 | Τύπου: Ηλεκτρικός | Ναι | Ναι |
| 2.1.3 | Μέγιστη ισχύς: τουλάχιστον 90 KW. | Ναι 100kW | Ναι 100kW |
| 2.1.4 | Μέγιστη Ροπή: τουλάχιστον 245 Nm | Ναι 260Nm | Ναι 260Nm |
| 2.1.5 | Μπαταρία ψηλής τάσης: Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας ψηλής τάσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 44kWh. | Ναι 50kWh | Ναι 50kWh |
| 2.1.6 | Μπαταρία ψηλής τάσης: Θα πρέπει να φέρει εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% της ωφέλιμης χωρητικότητας εντός των πρώτων οκτώ (8) ετών χρήσης της ή 160.000χλμ. όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Ναι | Ναι |
| 2.1.7 | Αυτονομία: Η αυτονομία του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP πρέπει να είναι τουλάχιστον 220km. | Ναι 282km | Ναι 260km |
| 2.1.8 | Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η κατανάλωση του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP να μην είναι μεγαλύτερη από 205Wh/km. | Ναι 199Wh/km | Όχι 207Wh/km |
| 2.2 | Διαστάσεις/ Χωρητικότητα/ Φορτίο |  |  |
| 2.2.1 | Μεταξόνιο: 2500 – 3100 χιλιοστόμετρα (mm). | Ναι 2785mm | Ναι 2785mm |
| 2.2.2 | Χωρητικότητα χώρου εμπορευμάτων: 3 m3 μέχρι 4,2 m3 | Ναι 3,3m³ | Ναι 3,3m³ (3,8m³ with Smart Cargo) |
| 2.2.3 | Επιτρεπόμενο/ ωφέλιμο φορτίο (payload): τουλάχιστον 750 χιλιόγραμμα (Kg). | Ναι 800kg | Ναι 800kg |
| 2.2.4 | Ελάχιστο μήκος χώρου εμπορευμάτων: 1800mm. | Ναι 1817mm | Ναι 1817mm (3090mm with Smart Cargo) |
| 2.2.5 | Ελάχιστο ύψος χώρου εμπορευμάτων: 1200mm. | Ναι Min.1200mm / Max. 1270mm | Ναι 1200mm |
| 2.2.6 | Τα πλαϊνά μέρη του χώρου φορτίου να επενδυθούν με PVC ή ανάλογης ανθεκτικότητας υλικό. | Ναι | Ναι |
| 2.2.7 | Ο χώρος φορτίου να διαχωρίζεται από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού με μεταλλική σχάρα ή άλλο κατάλληλο διαχωριστικό. | Ναι | Ναι |
| 2.3 | Κιβώτιο Ταχυτήτων |  |  |
| 2.3.1 | Aυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | Ναι | Ναι |
| 2.3.2 | Μέγιστη ταχύτητα: Όχι λιγότερο από 130km/h. | Ναι 130km/h | Ναι 135km/h |
| 2.4 | Μετάδοση Κίνησης |  |  |
| 2.4.1 | Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). | Ναι | Ναι |
| 3 | Εξοπλισμός |  |  |
| 3.1 | Παθητικής ασφάλειας |  |  |
| 3.1.1 | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). | Ναι | Ναι |
| 3.1.2 | Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (ESP, ESC) ή άλλο ανάλογο σύστημα. | Ναι | Ναι |
| 3.1.3 | Αερόσακο οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι |
| 3.1.4 | Αυτόματο πιλότο (Ρυθμιστής / σταθεροποιητής ταχύτητας) (Cruise control). | Ναι | Ναι |
| 3.2 | Λειτουργικότητας |  |  |
| 3.2.1 | Κεντρικό σύστημα κλειδώματος. | Ναι | Ναι |
| 3.2.2 | Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού. | Ναι | Ναι |
| 3.2.3 | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες οδήγησης για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι |
| 3.2.4 | Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | Ναι | Ναι |
| 3.2.5 | Σύστημα πλοήγησης (Navigation) ή σύστημα που να μπορεί να συνδεθεί με smartphone, Android Auto και Apple CarPlay. | Ναι Android Auto και Apple CarPlay | Ναι Android Auto και Apple CarPlay |
| 3.3 | Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης |  |  |
| 3.3.1 | Εργοστασιακό, σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης, κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι |
| 3.3.2 | Το σύστημα κλιματισμού, να λειτουργεί με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον (π.χ. R134α). | Ναι | Ναι |
| 3.4 | Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός |  |  |
| 3.4.1 | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | Ναι | Ναι |
| 3.4.2 | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) του ίδιου τύπου και διαστάσεων όπως των άλλων τροχών του οχήματος, ή είτε τύπου space saver ή άλλου είδος εργοστασιακού εξοπλισμού για την επιδιόρθωση ελαστικού (Τire repair kit). | Ναι Tire Repair Kit | Ναι Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) |
| 3.4.3 | Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ, χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. | Ναι | Ναι |
| 3.5 | Διάφορα |  |  |
| 3.5.1 | Εργοστασιακό ραδιόφωνο FM και εργοστασιακά τοποθετημένα μεγάφωνα. | Ναι | Ναι |
| 3.5.2 | Bluetooth για ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου. | Ναι | Ναι |
| 3.5.3 | Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, κατάλληλα τοποθετημένο/ στερεωμένο στην καμπίνα του οδηγού. Ο πυροσβεστήρας να φέρει σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνάδει με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3. | Ναι | Ναι |
| 3.5.4 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι | Ναι |
| 3.5.5 | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/ γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | Ναι | Ναι |
| 3.5.6 | Δύο (2) χαλάκια δαπέδου. | Ναι | Ναι |
| 3.5.7 | Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα. | Ναι | Ναι |
| 3.5.8 | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | Ναι | Ναι |
| 3.5.9 | Ταχύμετρο: Ένδειξη ταχυμέτρου σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) και ένδειξη οδομέτρου σε χιλιόμετρα (km). | Ναι | Ναι |
| 3.5.10 | Κουτί πρώτων Βοηθειών: Ένα κουτί πρώτων βοηθειών με τα υλικά του (αυτοκόλλητους επιδέσμους και ταινίες, γάζες, ψαλίδι, παραμάνες, γάντια κ.λπ.). | Ναι | Ναι |
| 3.5.11 | Αισθητήρες παρκαρίσματος: Αισθητήρες τουλάχιστον πίσω με ηχητική σήμανση ή και οπτική ένδειξη μέσω οθόνης. Γίνεται δεκτή και έγχρωμη κάμερα για το πίσω μέρος για αποφυγή πιθανής σύγκρουσης κατά την κίνηση με όπισθεν. | Ναι Rear Parking Sensors | Ναι Rear Parking Sensors |
| 3.5.12 | Ρολόι: Ηλεκτρικό (ψηφιακό) ρολόι. | Ναι | Ναι |
| 3.5.13 | Κλειδιά: Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών του οχήματος (εκκίνηση λειτουργίας, πορτών κ.λπ.) με τηλεχειριστήριο. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με ανεξίτηλη ετικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος. | Ναι | Ναι |
| 3.5.14 | Φορτιστής εκτάκτου ανάγκης: Να παραδοθεί με το όχημα ένας μονοφασικός φορτιστής (230V, ≈2.5kW) για έκτακτη ανάγκη (Emergency charger). | Ναι | Ναι |
| 4 | Επιτοίχιος Φορτιστής |  |  |
| 4.1 | Με κάθε όχημα να παραδοθεί ένας επιτοίχιος (wall-box) εναλλασσόμενου ρεύματος τριών φάσεων (AC 3 phase). Η παρεχόμενη ισχύς στο ηλεκτρικό όχημα προς φόρτιση να είναι τουλάχιστον 10KW. | Ναι Commander 2S, 22kW (AC 3 phase) | Ναι |
| 4.2 | Ο φορτιστής δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Ο κάθε φορτιστής να έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης με τη χρήση κάρτας, τεχνολογίας RFID και να παραδοθούν τρείς (3) κάρτες ενεργοποίησης για κάθε φορτιστή. | Ναι | Ναι |
| 4.3 | Το καλώδιο φόρτισης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο φορτιστή και να έχει μήκος τουλάχιστον πέντε μέτρα (5m). Ο ρευματοδότης του φορτιστή να είναι Type 2 και να συνάδει με το πρότυπο EN62196-2. | Ναι | Ναι |
| 4.4 | Να δηλωθεί ο χρόνος πλήρους φόρτισης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7 ώρες. Να ληφθεί υπόψιν το on board charger του οχήματος που θα προσφερθεί. | Ναι 6,7 hours | Ναι <7 hours |
| 4.5 | Προστασία σταθμού φόρτισης IP54 ή μεγαλύτερου βαθμού προστασίας. | Ναι | Ναι |
| 4.6 | Προστασία σε βανδαλισμούς συμβατό κατά ελάχιστο με ΙK08. | Ναι | Ναι |
| 4.7 | Να εξασφαλίζονται όλα τα ανταλλακτικά του σταθμού φόρτισης κατά τη διάρκεια της σύμβασης. | Ναι | Ναι |
| 4.8 | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος θερμοκρασίας: -5°C μέχρι +40°C. | Ναι | Ναι |
| 4.9 | Ο σταθμός φόρτισης πρέπει να είναι ικανός για λειτουργία σε εύρος σχετικής υγρασίας: 5% μέχρι 95% | Ναι | Ναι |
| 4.10 | Με την προσφορά να υποβληθεί δείγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CE), του φορτιστή. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύει κάθε φορτιστή κατά την παράδοση του. | Ναι | Ναι |
| 4.11 | Ο φορτιστής να περιλαμβάνει συσκευή ανίχνευσης απωλειών συνεχούς ρεύματος (Residual direct current detection device – RDC-DD) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62955 (ΙΔdc:6mA) | Ναι | Ναι |
| 4.12 | Η παροχή ρεύματος στα σημεία φόρτισης και η εγκατάσταση του σχετικού διακόπτη (isolator), είναι ευθύνη του Τμήματος και θα γίνει από το Τμήμα ενώ η σύνδεση του φορτιστή στον διακόπτη είναι ευθύνη και θα γίνει από τον Ανάδοχο. | Ναι | Ναι |
| 4.13 | Πρότυπα / Νομοθεσία |  |  |
| 4.13.1 | Ο φορτιστής να συμμορφώνεται με τα πρότυπα: EN 61851-1(2017) και 2014/35/EU [Low Voltage Directive (LVD)] | Ναι | Ναι |
| 4.13.2 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα αντίστοιχα Κυπριακά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα. | Ναι | Ναι |
| 4.13.3 | Όλα τα αγαθά πρέπει να συνάδουν με τον Περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.59(Ι)/2017. | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Α/Α | Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | CIC Automasters Ltd | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Αρ.1 | Αρ.2 |
| 1 | Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός σκουριάς, ελαστικών και μπαταρία ψηλής τάσης. | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ή 100.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ. | Πέντε (5) χρόνια ή 100.000χλμ. Επιπλέον προσφέρεται η πρόσθετη εγγύηση Toyota Relax για 10 χρόνια ή 185.000km, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο Επιπλέον προσφέρεται η εγγύηση EV Health Check για 10 χρόνια |
| 2 | Σκουριά | Οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. | Οκτώ (8) χρόνια | Οκτώ (8) χρόνια |
| 3 | Μπαταρία ψηλής τάσης | Θα πρέπει να φέρει εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% εντός των πρώτων οκτώ (8) ετών χρήσης της ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | Εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% εντός των πρώτων οκτώ (8) ετών χρήσης της ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | Εγγύηση πτώσης απόδοσης όχι μεγαλύτερη από 30% εντός των πρώτων οκτώ (8) ετών χρήσης της ή 160.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο |
| 4 | Φορτιστής (Wall box) | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια | Δύο (2) χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.095.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 14 Νοεμβρίου, 2023 |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.095.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 14 Νοεμβρίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| 2 | Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτ. Τεχνικός Μηχανικός |
| 3 | Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | CIC Automasters Ltd | 1 |
|  | ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ | 2 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

- Οι δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογούνται περαιτέρω.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε | _______________________ |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.095.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 15 Νοεμβρίου, 2023 |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.095.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 15 Νοεμβρίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| 2 | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| 3 | Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή εξέτασε το τεχνικό μέρος των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τη προσφορά αρ.1 (CIC Automasters Ltd), η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τη προσφορά αρ.2 (ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οχήματος όπως δηλώθηκε στο Έντυπο 8 στην παράγραφο 2.1.8, είναι 206Wh/km ενώ στο τεχνικό φυλλάδιο (Specification & Equipment Sheet - Proace City EV) είναι 203Wh/km. Επίσης διαπίστωσε ότι χρήζουν διευκρίνισης τα σημεία 2.1.6 (Εγγύηση μπαταρίας ψηλής τάσης), 4.3 (Πρότυπο ΕΝ62196-2) και 4.9 (Λειτουργία φορτιστή σε υγρασία <95%). Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει με επιστολή την τεκμηρίωση των δηλώσεων του προσφέροντα για τις πιο πάνω παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού. Αντίγραφο της σχετικής επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε | _______________________ |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.23.095.Ε/Π.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 5 Δεκεμβρίου, 2023 |

Πρακτικά 3ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.095.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση

πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 3η φορά στις 5 Δεκεμβρίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| 2 | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| 3 | Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |

- Κατά την συνεδρία, η  Επιτροπή μελέτησε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο προσφέρων αρ.2 (ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΣΙΑ ΛΤΔ). Μετά από λεπτομερή μελέτη, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί την απαίτηση της παραγράφου 2.1.8 του Έντυπου 8 (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 205Wh/km), αφού η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οχήματος σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP είναι 207Wh/km όπως καταγράφεται στην απαντητική επιστολή του Οικονομικού Φορέα. Ως εκ τούτου η προσφορά απορρίπτεται και δεν αξιολογείται περαιτέρω.

- Η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς του προσφέροντα αρ.1 (CIC Automasters Ltd), για την προμήθεια και συντήρηση πέντε (5+1) ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαν, η οποία ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | _______________________ |
| Θεοπίστη Χριστοφόρου | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε | _______________________ |