| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.079.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

22 Νοεμβρίου, 2023

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 23.079.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων στις  25/9/2023), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2023/S 188-584480 ημερ. 25/9/23) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5105 (γνωστοποίηση 2564) και ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, 2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η μοναδική προσφρορά που υποβλήθηκε, επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.079.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5105 | Γν.: 2564 | Ημερ.: 29/9/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 25/9/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 13/11/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 13/5/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €210.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) €200.000 προμήθεια και €10.000 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης (5% του ποσού προσφοράς) |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 ημερ. 21/9/23 από Υπουργείο Οικονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Τρία |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια δύο κλειστών φορτηγων με ανυψωτική πλατφόρμα.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει κόστους (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τρία (3) συμπληρωματικά/διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Cyprus Import Corporation Ltd

ΚΥΚΟΝ LTD Πανάος Λτδ

Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ

SL METAL CREATIONS LTD

SAS HIGH TECHNOLOGY LTD

M.A. CYCOACH LTD V MATTHEW AND SONS LTD CTC AUTOMOTIVE

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μια μόνο προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SL METAL CREATIONS LTD | 1 | €201.500 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει, αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και ξεχωριστά το Έντυπο Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (Έντυπο 4) για τον Άλλο Φορέα (ΚΥΚΟΝ LTD), το οποίο υποβλήθηκε σε κοινό Έντυπο με τον προσφέροντα. Επίσης ζητήθηκε από τον προσφέροντα, να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για τις συμβάσεις που υπέβαλε στο Έντυπο 5 (τεκμηρίωση τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων).

Για τον Άλλο Φορέα υποβλήθηκε το δεύτερο μέρος του Έντυπου 5 (Προσωπικό προσφέροντα) όμως το πρώτο μέρος (Τεκμηρίωση τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων) δεν εντοπίστηκε στην προσφορά. Επειδή για τον Άλλο Φορέα, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την πώληση φορτηγών οχημάτων, έχει υποβληθεί στο Έντυπο 4, ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών €1.883.169, ο οποίος είναι κατα 367% μεγαλύτερος από το ποσό των συμβάσεων που ζητείται στο Έντυπο 5 να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία πέντε χρόνια (€500.000) η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό και μόνο αποτελεί εύλογη ενδείξη ότι ο προσφέρων κατά πάσα πιθανότητα ικανοποιεί την απαίτηση για τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις για το θέμα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον υπάρχουν ενδείξεις στην προσφορά, ότι ο προσφέρων ικανοποιεί  τη σχετικήν  απαίτηση του διαγωνισμού, με στοιχεία που υπήρχαν πριν την υποβολή της προσφοράς (αποτελούν δηλαδή ιστορικά δεδομένα που δεν μπορούν να παραποιηθούν) θα ήταν δίκαιο και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό δεν επηρεάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης εφόσον εφαρμόζεται για όλους τους προσφέροντες. Στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχουν άλλοι προσφέροντες.

Επίσης η Επιτροπή θεωρεί ότι με την υποβολή των στοιχείων που λείπουν, ο προσφέρων δεν αποκτά οποιοδήποτε πλεονέκτημα, εφόσον αυτά προϋπάρχουν και ούτε χρειάζεται συγκεκριμένη προσπάθεια ή κόστος για την ετοιμασία ή προσκόμιση τους. Σύμφωνα με την ερώτηση αρ. 9 της παραγράφου 4.7 (Συχνές ερωτήσεις) του οδηγού βέλτιστων πρακτικών της Αρμόδιας Αρχής, πιστοποιητικά που δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των προσφορών, μπορούν να ζητηθούν εκ των υστέρων, εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τα ερωτήματα όπως τίθενται στον οδηγό και οι απαντήσεις για την παρούσα προσφορά φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

| Πιστοποιητικά που δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των προσφορών, μπορούν να ζητηθούν εκ των υστέρων; Ναι, εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Το όργανο που έχει την ευθύνη της αξιολόγησης θα πρέπει να κρίνει, με γνώμονα τα πιο κάτω, κατά πόσο η υποβολή εκ των υστέρων πιστοποιητικών ή άλλης πληροφόρησης μπορεί να ζητηθεί και να γίνει αποδεκτή: |
| --- |
| ● Υπήρχε ως πιστοποιητικό ή έγγραφο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών; | Ναι |
| ● Αποκομίζει πλεονέκτημα; | Όχι |
| ● Μειώνονται τα δικαιώματα ή η προσλαμβανόμενη αξία από την ΑΑ; | Όχι |
| ● Χρειαζόταν συγκεκριμένη προσπάθεια ή κόστος από τον ΟΦ για την ετοιμασία ή την προσκόμιση; | Όχι |
| ● Αν ο ΟΦ είχε γνώση των όσων υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα μπορούσε να υποβάλει κάτι διαφορετικό; | Όχι |

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει, το Έντυπο 5 συμπληρωμένο καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει ολοκληρώσει κατά τα τελευταία 3 χρόνια συμβάσεις αξίας τουλάχιστο €500.000.

- Ο Προσφέρων, με απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 15/11/23, έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο 4 και 5 από τον Άλλο Φορέα (ΚΥΚΟΝ LTD), και αποδεικτικά στοιχεία για τις συμβάσεις που ο ίδιος και ο Άλλος Φορέας υπέβαλαν με το Έντυπο 5.

- Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας, με τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Ο προσφέρων υπέβαλε όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2  Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.5  	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.6	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, είναι έγκυρη, ικανοποιεί τους όρους του διαγωνισμού και στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,05% (€201.500,00 έναντι €210.000,00). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφoροδότες/προμηθευτές.

5.1.7	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου οχήματος σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2	Τιμές προσφοράς – Τεχνικές προδιαγραφές

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | SL METAL CREATIONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault Trucks/ D12LOW 4X2 R 210 E6 |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Υπερκατασκευή/ τύπος/ προέλευση | SL METAL CREATIONS LTD/ SL12T/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.200,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.300,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.500,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του οχήματος και του εξοπλισμού. Επίσης ζήτησε και υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν στι δηλώσεις συμμόρφωσης του προσφέροντα όσον αφορά τις παραγράφους 2.14, 2.2.1, 2.9.1.4 και 2.9.4.10  των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8), όπως φαίνεται στην επιστολή με ημερομηνία 17/11/23 που αποστάληκε στον προσφέροντα. Ο προσφέρων με απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 20/11/23 υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και η προσφορά του ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα, στον προσφέροντα αρ. 1 (SL METAL CREATIONS LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault Trucks/ D12LOW 4X2 R 210 E6 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Υπερκατασκευή/ τύπος/ προέλευση | SL METAL CREATIONS LTD/ SL12T/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.200,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.300,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.500,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €50/ώρα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | (1) SL METAL CREATIONS LTD |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.5 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι |
| 4. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€450.000,00) | Ναι €480.442,00 |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 (€500.000,00 – Προμήθεια) (€200.000,00 - Υπερκατασκευή) 3 εργοδοτούμενοι | Ναι (Άλλος Φορέας) €221.221,00 4 εργοδοτούμενοι |
| 6. | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ |
| 7 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 8 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.3.3 & 6.4.5 – Μέρος Α |  |
| 8.1 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 8.2 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 8.3.1 (6) Έντυπο 17 | Ναι |
| 8.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€450.000,00) | Ναι €1.883.169,00 |
| 8.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 (€500.000,00) 3 εργοδοτούμενοι | Ναι €560.500,00 9 εργοδοτούμενοι |
| 8.6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |  |
| 7.1 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.3 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι |
|  | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.6 | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| Προσφέρων: | SL METAL CREATIONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault Trucks/ D12LOW 4X2 R 210 E6 |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Υπερκατασκευή/ τύπος/ προέλευση | SL METAL CREATIONS LTD/ SL12T/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.200,00 |
| Ποσό συντήρησης οχημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.340,00 |
| Ποσό συντήρησης υπερκατασκευών για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €960,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.500,00 |

Κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης: €50/ώρα.

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές Απαιτήσεις για χαρακτηριστικά προδιαγραφές | SL METAL CREATIONS LTD |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | ΓΕΝΙΚΑ Το όχημα θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ταχυδρομείου σε σάκους και καροτσάκια ή για άλλο γενικό φορτίο. Να είναι κατάλληλο για χρήση στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι |
| 1.2 | Το όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο του τύπου 4Χ2, να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 2.1 | Απόδοση: |  |
| 2.1.1 | Μικτό βάρος (G.V.W.): 11.900 kg ή μεγαλύτερο | 12.000 Kg |
| 2.1.2 | Ωφέλιμο φορτίο μετά την τοποθέτηση της υπερκατασκευής: 4.200 kg | 6.100 Kg |
| 2.1.3 | Μέγιστη ταχύτητα: Όχι λιγότερη από 100 km/h. | km/h |
| 2.1.4 | Ικανότητα ανάβασης (gradeability) με μέγιστο φορτίο: όχι λιγότερη από 20%. | 29,2% |
| 2.1.5 | Το μεταξόνιο και το ύψος του πλαισίου (chassis) να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούν τις διαστάσεις της υπερκατασκευής και το συνολικό ύψος του οχήματος όπως περιγράφονται. | 5600 mm |
| 2.2 | Κινητήρας |  |
| 2.2.1 | Πετρελαιοκίνητος κινητήρας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με το πρότυπο Euro VI E ή νεότερο) με ισχύ και άλλα χαρακτηριστικά ανάλογα με το φορτίο και τις απαιτήσεις απόδοσης και σε κάθε περίπτωση η ισχύς να μην είναι μικρότερη από 200ΗΡ (147kW). | Ναι, 154kW (206ΗΡ) |
| 2.3 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |
| 2.3.1 | Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 100L και καπάκι που να κλειδώνει. | Ναι, 130L |
| 2.4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων και ταυτόχρονα σύστημα για παρεμπόδιση κίνησης προς τα πίσω χωρίς εμπλοκή της πισινής ταχύτητας (Hill Start Aid). | Ναι, Αυτοματοποιημένη εναλλαγή Optishift. Hill Start Aid |
| 2.5 | Σύστημα διεύθυνσης: Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Ναι |
| 2.5.1 | Να υπάρχει σύστημα υποβοήθησης διατήρησης της λωρίδας πορείας (Lane Guard System - LGS) | Ναι |
| 2.6 | Σύστημα ανάρτησης: Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα για αυτή τη χρήση. Τουλάχιστο στον πίσω άξονα να υπάρχουν βαρετού τύπου αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers). Να υπάρχει αντιστρεπτική δοκός τουλάχιστο στον ένα άξονα. | Ναι |
| 2.7 | Σύστημα πέδησης: |  |
| 2.7.1 | Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα ή με αεροϋδραυλικό σύστημα φρένων, διπλού κυκλώματος, με ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS) και σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ABS). | Ναι, ABS, ASR, EBA, ESC |
| 2.7.2 | Να υπάρχει πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο). Ο τρόπος χειρισμού του να είναι ανεξάρτητος από το χειρισμό της κύριας πέδησης. | Ναι |
| 2.7.3. | Το όχημα να διαθέτει μηχανόφρενο (engine brake) ή πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) ή επιβραδυντή (retarder) ή άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, Exhaust-brake |
| 2.7.4 | Να υπάρχει Σύστημα Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (Advanced Emergency Braking System - AEBS ή Emergency Brake Assist -EBA) , που να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί τα προπορευόμενα οχήματα, να προειδοποιεί τον οδηγό και να φρενάρει. | Ναι, EBA |
| 2.8 | Τροχοί και ελαστικά |  |
| 2.8.1 | Βαρετού τύπου ακτινωτά ελαστικά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic). | Ναι |
| 2.8.3 | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να παραδοθεί με το όχημα και αν υπάρχει επαρκής χώρος να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι |
| 2.9 | Καμπίνα οδηγού: Η καμπίνα να είναι: |  |
| 2.9.1 | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο | Ναι |
| 2.9.2 | εύκολα ανακλινόμενη | Ναι, υδραυλικά |
| 2.9.3 | στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Ναι |
| 2.9.4 | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: | Ναι |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι |
|  | Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα | Ναι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση με αέρα, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας. | Ναι |
|  | Δύο καθίσματα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας. | Ναι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Ναι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς καθρέφτες για θέαση πίσω ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους. | Ναι |
|  | σύστημα κλιματισμού. | Ναι |
|  | Ραδιόφωνο με USB, ΑΜ/FM. | Ναι |
|  | Εγκατάσταση συστήματος «Hands Free» για κινητό τηλέφωνο του οδηγού (Bluetooth). | Ναι |
|  | αναπτήρα τσιγάρων και σταχτοδοχείο. | Ναι |
|  | χαλάκια πατώματος. | Ναι |
|  | ρυθμιστή ταχύτητας (cruise control) | Ναι |
|  | πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Ναι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Ναι |
|  | ωρόμετρο | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού | Ναι |
|  | προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού | Ναι |
|  | λυχνία ή μετρητή για την φόρτιση του συσσωρευτή | Ναι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι |
| 2.10 | Φώτα και ηλεκτρικός εξοπλισμός |  |
| 2.10.1 | Ηλεκτρικό σύστημα υποστηριζόμενο από βαρετού τύπου γεννήτρια. | Ναι |
| 2.10.2 | Συσσωρευτές χωρητικότητας όχι λιγότερης από 150Ah που να μπορούν να παρέχουν ικανοποιητικά ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του ηλεκτροϋδραυλικού ανυψωτήρα στο πίσω μέρος του οχήματος. | Ναι, 170 Ah |
| 2.10.3 | Να υπάρχει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για κίνηση της τα πίσω. | Ναι |
| 2.11 | Διατάξεις προστασίας έναντι ενσφηνώσεως Τα οχήματα να φέρουν μπροστά και πίσω διατάξεις προστασίας έναντι ενσφηνώσεως, σταθερά εγκατεστημένες στο όχημα. | Ναι |
| 2.12 | Προστατευτικές ράβδοι Το όχημα να φέρει προστατευτικές ράβδους με αντανακλαστική βαφή ή ταινία, της προβλέπεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο. | Ναι |
| 2.13 | Τραβηκτήρες – λασπωτήρες Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος να τοποθετηθούν τραβηκτήρες ή γάντζοι για τη ρυμούλκηση του οχήματος και λασπωτήρες της πίσω τροχούς. | Ναι |
| 3. 3.1 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Αν η διαφορά του ύψους της υπερκατασκευής από την καμπίνα επιβατών είναι μεγαλύτερο από 45cm, να τοποθετηθεί κατάλληλη εργοστασιακή αεροτομή (wind breaker) πάνω από την καμπίνα επιβατών. | Ναι |
| 3.2 | Μέσα στην καμπίνα του οδηγού και σε κατάλληλη θέση να τοποθετηθεί της πυροσβεστήρας 2 κιλών, ξηρού τύπου. | Ναι |
| 3.3 | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης, εργαλεία αλλαγής τροχών και γρύλος. | Ναι |
| 3.4 | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας και καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το περιεχόμενο του. | Ναι |
| 3.5 | Σωλήνα εξαγωγής καυσαερίων με έξοδο σε σημείο που να μην ενοχλεί το προσωπικό που εργάζεται στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα του οχήματος. | Ναι |
| 4 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | SL METAL CREATIONS LTD |
| 4.1 | Διαστάσεις: Η υπερκατασκευή (κιβωτάμαξα) να είναι κλειστού τύπου με της ακόλουθες διαστάσεις: | Ναι |
| 4.1.1 | Εσωτερικό μήκος: 7,30 m (να χωρεί 8 τρόλλεϋς μήκους 85 cm έκαστο) | Ναι, 7,30 m |
| 4.1.2 | Εσωτερικό πλάτος: 2,2 m (να χωρεί 3 τρόλλεϋς πλάτους 67 cm έκαστο) | Ναι, 2,25 m |
| 4.1.3 | Καθαρό εσωτερικό ύψος: τουλάχιστο 2.05m σχηματίζοντας ελαφριά τοξοειδή καμπύλη της τα άκρα που θα έχουν ύψος 1,9m, εκτός αν είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο πάνελ οπότε το ύψος να είναι 2m. Το ύψος της πόρτας δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 1,8m. | Ναι, 2 m |
| 4.1.4 | Το συνολικό ύψος του οχήματος με την υπερκατασκευή να είναι όσο το δυνατό μικρότερο και να μη ξεπερνά τα 3,35 m. | Ναι, 3,15 m |
| 4.2 4.2.1 | Περίβλημα υπερκατασκευής: Το περίβλημα της υπερκατασκευής να κατασκευαστεί εξωτερικά από γαλβανισμένες λαμαρίνες σιδήρου ή μπογιατισμένα φύλλα αλουμινίου (στο χρώμα που ζητείται), ικανοποιητικού πάχους με εσωτερικές ενισχύσεις για περισσότερη αντοχή και στερεότητα. Μπορεί της να είναι κατασκευασμένο από πάνελ τύπου sandwich κολλημένα μεταξύ της με την προϋπόθεση ότι θα έχει την ίδια ανθεκτικότητα. Οι δύο πίσω κάθετες γωνιές της κιβωτάμαξας να ενισχυθούν με λαμαρίνα ή μεταλλικές γωνιές για προστασία από τυχαία κτυπήματα. | Ναι, Μονοκόμματα πάνελ με γαλβανιζέ λαμαρίνα 0,5mm πάχος |
| 4.2.2 | Της πλευρές και στην οροφή να χρησιμοποιηθεί πολυστερίνη ψηλής πυκνότητας (30Kg/m³ ή περισσότερο) ή ισοδύναμη μόνωση. | Ναι, 40±2Kg/m³ |
| 4.2.3 | Το εσωτερικό πλαίσιο να είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5mm. Σε περίπτωση που η κατασκευή είναι κατασκευασμένη από ισοθερμικό πάνελ πάχους 2 mm, δεν χρειάζεται η επιπρόσθετη επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλλά στην εσωτερική πλευρά να τοποθετηθούν περιμετρικά επιπρόσθετες μεταλλικές ράγες για προστασία από πιθανά κτυπήματα από τα καροτσάκια που θα μεταφέρει. | Ναι |
| 4.2.4 | Εσωτερικά να τοποθετηθούν περιμετρικά ράγες στερέωσης φορτίου σε ύψος 1,1m από το πάτωμα. | Ναι |
| 4.3 | Πάτωμα: Να κατασκευαστεί από αδιάβροχο μαύρο πλακάζ (κοντραπλακέ θαλάσσης – blockboard shuttering ) ή παρόμοιο υλικό και να καλυφθεί με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm. Στο δάπεδο να μην υπάρχει καμιά προεξοχή της τόξα τροχών. | Ναι |
| 4.4 | Οροφή: Το εξωτερικό πλαίσιο της οροφής να είναι συνεχόμενο δηλ. χωρίς ενώσεις ή με της λιγότερες δυνατές ενώσεις (κατασκευασμένες πιέζοντας τα άκρα των λαμαρινών και συγκολλώντας της ή με άλλο τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν την εισροή νερού). Οι άκρες να επεξεργασθούν κατάλληλα ώστε να αποκτήσουν καλή εμφάνιση. Η οροφή να σχηματίζει ελαφριά τοξοειδή καμπύλη της τα άκρα για να απομακρύνονται τα νερά της βροχής εκτός αν είναι κατασκευασμένη από μονοκόμματο πάνελ. | Ναι |
| 4.5 | Πίσω πόρτα: Η πίσω πόρτα να καλύπτει ολόκληρο το πλάτος της υπερκατασκευής και να αποτελείται από δύο μέρη στερεωμένα με εύκαμπτους συνδέσμους (μεντεσέδες) στην πάνω πλευρά. Όταν ανοίγει (προς τα πάνω) να διπλώνεται το ένα μέρος πάνω από το άλλο και να προστατεύει της χειριστές από τη βροχή, τον ήλιο κλπ. Να συγκρατείται στην ανοικτή θέση με ελατήρια αερίου (gas struts) ή παρόμοιου τύπου στηρίγματα και να υπάρχει επιπλέον ασφαλιστική ράβδος. Να υπάρχει αυτόματο σύστημα που να συγκρατεί το κάτω μέρος της πόρτας πάνω στο πάνω μέρος, όταν ανοίγει. | Ναι |
| 4.6 | Εσωτερικός φωτισμός: Ο εσωτερικός χώρος να φωτίζεται επαρκώς από δύο τουλάχιστον λαμπτήρες φθορισμού 18/20W, που να μην προεξέχουν από την οροφή ή με άλλου τύπου λαμπτήρες με ισοδύναμη φωτεινότητα (lux). Οι λαμπτήρες να προστατεύονται από συρμάτινο πλέγμα ή παρόμοιο σύστημα. | Ναι Ταινία LED σε ειδικό προφίλ σε όλο το μήκος της κιβωτάμαξας |
| 4.7 | Εξαερισμός: Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες εξαγωγής αέρα, στην οροφή ή στα πλευρικά τοιχώματα, με διακόπτη (ες), συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Εσωτερικά και εξωτερικά να φέρουν γρίλιες. | Ναι |
| 4.8 | Διακόπτης ανυψωτήρα, ανεμιστήρων και εσωτερικού φωτισμού. Στην καμπίνα του οδηγού να υπάρχει κεντρικός διακόπτης με ενδεικτική λυχνία που να συνδέει/αποσυνδέει την παροχή ηλεκτρισμού για τον ανυψωτήρα, το φωτισμό και της ανεμιστήρες εξαγωγής αέρα στο πίσω μέρος. | Ναι |
| 4.9 | Μοντάρισμα υπερκατασκευής: Η υπερκατασκευή να στερεωθεί στο πλαίσιο του οχήματος τηρώντας της σωστές αρχές μηχανικής για ασφάλεια και απορρόφηση των κραδασμών. | Ναι |
| 4.10 | Ο ανάδοχος σύμβασης για την υπερκατασκευή θα φέρει την ευθύνη για τη σωστή και ασφαλή τοποθέτηση της υπερκατασκευής στο πλαίσιο του οχήματος και οφείλει να ακολουθήσει πλήρως της σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου οχήματος. | Ναι |
| 5 5.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ Γενικά: Ο ανυψωτήρας να διαθέτει πλατφόρμα πλάτους περίπου ίσου με το πλάτος της υπερκατασκευής και μήκους 1700mm ±6%. | DHOLLANDIA DH-LM.10 1700 mm |
| 5.2 | Ικανότητα ανύψωσης: Ο ανυψωτήρας να μπορεί να ανυψώσει με ασφάλεια βάρος περίπου 1000 kg με απόσταση κέντρου βάρους από την εσωτερική πλευρά της πλατφόρμας, 600 mm. | Ναι, 1000 kg |
| 5.3 | Χειρισμός: Ο ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό. Η τάση της ηλεκτρικής παροχής να είναι η ίδια με του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος. Να υπάρχουν διπλά χειριστήρια, το ένα μέσα στο χώρο φορτίου και το άλλο έξω σε καλυμμένο χώρο. Τα χειριστήρια να είναι χαραγμένα/σημαδευμένα με κατάλληλα σύμβολα ή λέξεις/γράμματα στην ελληνική γλώσσα. | Ναι |
| 5.4 | Να διαθέτει σύστημα αποτροπής κύλισης των τρόλεϊ (roll stops) κατά την κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω της πλατφόρμας. | Ναι |
| 5.5 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβανομένης της πραγματικής ανυψωτικής δύναμης, της ηλεκτρικής ισχύος, ταχύτητας (ων), διαστάσεις και διαδρομή πλατφόρμας, βάρος, οδηγίες τοποθέτησης κλπ. | Ναι, Aluminium platform 1000Kg, 24V, 295Kg Lift/lower: 6sec Open /close: 9 sec |
| 6. 6.1 | ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σχεδιασμός, κατασκευή και ασφάλεια | Ναι |
| 6.1.1 | Ο σχεδιασμός και κατασκευή του εξοπλισμού να είναι σύμφωνα με τις γενικές αρχές και πρακτικές μηχανικής και να εφαρμόζει τις σύγχρονες ιδέες και πρακτικές για ασφάλεια. Να είναι εύκολος στη χρήση και συντήρηση. Τα υλικά κατασκευής να έχουν ψηλό βαθμό αντίστασης στη διάβρωση και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες που καθορίζονται στη παράγραφο 1.1. | Ναι |
| 6.1.2 | Όλες οι επιφάνειες εσωτερικές και εξωτερικές να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και να μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική ή μπογιά πολυουρεθάνης. Το κάτω μέρος της υπερκατασκευής εκτός από το αστάρι να καλυφθεί και με στρώμα στεγανωτικού υλικού (under-seal). | Ναι Ακρυλική μπογιά |
| 6.1.3 | Όλες οι κοιλότητες και τα άκρα σωλήνων ή πασαμάνων που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να κλείσουν και να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία για να μην μπαίνει νερό ή υγρασία. Επιπλέον όλες οι επιφάνειες να έχουν τέτοια μορφή και σχήμα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. | Ναι |
| 6.1.4 | Όλα τα χειριστήρια, οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες να σημανθούν καθαρά και ανεξίτηλα με σύμβολα ή λέξεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (εκτός από τα χειριστήρια του ανυψωτήρα τα οποία πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα). | Ναι |
| 6.2 | Ο εφεδρικός τροχός με ελαστικό να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι |
| 6.3 | Χρώμα: Κίτρινο χρώμα ταχυδρομείου, με κωδικό «Bantone 123» «RAL1018» ή ισοδύναμο. Δείγμα του χρώματος ή περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να δοθούν από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Προσφερόμενη Εγγύηση (σε χρόνια ή/ και χλμ.) |
| --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς και ελαστικών (Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 120.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο). | Τρία χρόνια ή 120.000 χλμ, όποιο έρθει πρώτο |
| Μπογιά και σκουριά (Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.) | Πέντε (5) χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.079.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

15 Νοεμβρίου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.079.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 15/11/23 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τη μοναδική προσφορά  που υποβλήθηκε από την εταιρεία  SL METAL CREATIONS LTD όπως φαίνεται πιο κάτω:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SL METAL CREATIONS LTD | 1 | €201.500 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 9.5 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και το εδάφιο (3) του άρθρου 56 του Νόμου 73(Ι) του 2016, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει:

α. Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και ξεχωριστά το Έντυπο Τεκμηρίωσης  Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (Έντυπο 4) για τον  Άλλο Φορέα, το οποίο στην προσφορά υποβλήθηκε σε κοινό Έντυπο με τον προσφέρονται και

β.  Αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τιμολόγια) για τα ποσά των συμβάσεων για τις υπερκατασκευές που αναφέρονται στο Έντυπο 5 για τον ίδιο τον προσφέροντα.

Για τον Άλλο Φορέα υποβλήθηκε το δεύτερο μέρος του Έντυπου 5 (Προσωπικό προσφέροντα) όμως το πρώτο μέρος (Τεκμηρίωση τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων) δεν εντοπίστηκε στην προσφορά. Επειδή για τον Άλλο Φορέα, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την πώληση φορτηγών οχημάτων, έχει υποβληθεί στο Έντυπο 4, ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών €1.883.169, ο οποίος είναι κατα 367% μεγαλύτερος από το ποσό των συμβάσεων που ζητείται στο Έντυπο 5 να έχει ολοκληρώσει τα τελευταία πέντε χρόνια (€500.000) η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό και μόνο αποτελεί εύλογη ενδείξη ότι ο προσφέρων κατά πάσα πιθανότητα ικανοποιεί την απαίτηση για τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις για το θέμα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον υπάρχουν ενδείξεις στην προσφορά, ότι ο προσφέρων ικανοποιεί  τη σχετικήν  απαίτηση του διαγωνισμού, με στοιχεία που υπήρχαν πριν την υποβολή της προσφοράς (αποτελούν δηλαδή ιστορικά δεδομένα που δεν μπορούν να παραποιηθούν) θα ήταν δίκαιο και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό δεν επηρεάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης εφόσον εφαρμόζεται για όλους τους προσφέροντες. Στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχουν άλλοι προσφέροντες.

Επίσης η Επιτροπή θεωρεί ότι με την υποβολή των στοιχείων που λείπουν, ο προσφέρων δεν αποκτά οποιοδήποτε πλεονέκτημα, εφόσον αυτά προϋπάρχουν και ούτε χρειάζεται συγκεκριμένη προσπάθεια ή κόστος για την ετοιμασία ή προσκόμιση τους. Σύμφωνα με την ερώτηση αρ. 9 της παραγράφου 4.7 (Συχνές ερωτήσεις) του οδηγού βέλτιστων πρακτικών της Αρμόδιας Αρχής, πιστοποιητικά που δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των προσφορών, μπορούν να ζητηθούν εκ των υστέρων, εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τα ερωτήματα όπως τίθενται στον οδηγό και οι απαντήσεις για την παρούσα προσφορά φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

| Πιστοποιητικά που δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή των προσφορών, μπορούν να ζητηθούν εκ των υστέρων; Ναι, εφόσον δεν καταστρατηγούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Το όργανο που έχει την ευθύνη της αξιολόγησης θα πρέπει να κρίνει, με γνώμονα τα πιο κάτω, κατά πόσο η υποβολή εκ των υστέρων πιστοποιητικών ή άλλης πληροφόρησης μπορεί να ζητηθεί και να γίνει αποδεκτή: |
| --- |
| ● Υπήρχε ως πιστοποιητικό ή έγγραφο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών; | Ναι |
| ● Αποκομίζει πλεονέκτημα; | Όχι |
| ● Μειώνονται τα δικαιώματα ή η προσλαμβανόμενη αξία από την ΑΑ; | Όχι |
| ● Χρειαζόταν συγκεκριμένη προσπάθεια ή κόστος από τον ΟΦ για την ετοιμασία ή την προσκόμιση; | Όχι |
| ● Αν ο ΟΦ είχε γνώση των όσων υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα μπορούσε να υποβάλει κάτι διαφορετικό; | Όχι |

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει, το Έντυπο 5 συμπληρωμένο καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει ολοκληρώσει κατά τα τελευταία 3 χρόνια συμβάσεις αξίας τουλάχιστο €500.000.

Αντίγραφα των επιστολών με ημερομηνία 15/11/23 που στάλθηκαν στον προσφέροντα, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.079.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

17 Νοεμβρίου, 2023

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.079.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  17/11/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον μοναδικό προσφέροντα (SL METAL CREATIONS LTD) με την απαντητική του επιστολή  ημερομηνίας 15/11/23, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογείται περαιτέρω. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση του τεχνικού μέρους της  προσφοράς. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις όπως φαίνονται στην διευκρινιστική επιστολή με ημερομηνία 17/11/23, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3,  που αποστάληλε στον προσφέροντα. Ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του οχήματος και του εξοπλισμού και όσον αφορά τις παραγράφους 2.14, 2.2.1, 2.9.1.4 και 2.9.4.10  των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8).

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| .................................. Χριστάκης Σκουφάρης | .................................. Ανδρέας Αλεξάνδρου | .................................. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.079.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

21 Νοεμβρίου, 2023

Πρακτικά 3ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.079.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 3η φορά στις  21/11/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα της προσφοράς, τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα (SL METAL CREATIONS LTD) για το τεχνικό μέρος της προσφοράς, με την απαντητική του επιστολή  ημερομηνίας 20/11/23, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 4,05% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφέροντες.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο κλειστών φορτηγών με ανυψωτική πλατφόρμα, στον προσφέροντα αρ. 1 (SL METAL CREATIONS LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Renault Trucks/ D12LOW 4X2 R 210 E6 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Υπερκατασκευή/ τύπος/ προέλευση | SL METAL CREATIONS LTD/ SL12T/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.200,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.300,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.500,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €50/ώρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του εξοπλισμού που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

……………………….. Χριστάκης Καλλονάς