| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.24.001.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

30 Ιανουαρίου, 2024

Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών σήμανσης οδοστρώματος με θερμοπλαστική μπογιά

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT6583291 ημερ. 4/1/2024) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5120 (γνωστοποίηση 41) και ημερομηνία  12 Ιανουαρίου, 2024 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά για την  οποία θα γίνει ανάθεση Σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 24.001.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών σήμανσης οδοστρώματος με θερμοπλαστική μπογιά |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5120 | Γν.: 41 | Ημερ.: 12/1/2024 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 4/1/2024 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 26/1/2024 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 26/7/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €73.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Προμήθεια: €70.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) Συντήρηση για 5 χρόνια: €3.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε – Δέσμευση μη απόσυρσης προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.001.23 -05.23.004 ημερομηνίας 18/9/2023 από Τμήμα Δημοσίων Έργων Λευκωσία Επιστολή αρ. 05.23.001/2 ημερομηνίας 27/9/2023 από Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λάρνακα |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Ένα |

  - Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια δύο μηχανών σήμανσης οδοστρώματος με θερμοπλαστική μπογιά για το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε Λευκωσία και Λάρνακα.

  - Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει κόστους, νοουμένου ότι η προσφορά ικανοποιεί ουσιαστικά τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού.

  - Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

  - Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

  - Στη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΑ) έχουν προσκληθεί ως Παρατηρητές ο Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Εισαγγελέας οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν.

  - Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 6.

- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A. Jacovides Trading Ltd AIRTELIS CPKM GENERAL TRADING AND COMPUTING SERVICES G.A.S. GENERAL AVIATION SERVICES LTD

M.K. TTS Ltd ZENDIA MACHINERY LTD ECONOMIC OPERATOR 1

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία (1) μονο προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machninery Ltd | 1 | €71,508,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παραγράφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

4.1   Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, η προσφορά ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίσθηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.3	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 2,04%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Zendia Machninery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος μηχνών σήμανσης οδοστρωματος: | HOFMANN Hmbh Road Marking Systems/RP100-1H |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας 2 μηχανών (χωρίς ΦΠΑ): | €69.940,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.568,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €71.508,00 |
| Σύνολο ενδεικτικού ποσού για επιπλέον εργασίες συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1500,00 (€30/ώραΧ25ώρεςΧ2 μηχανές) |
| Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €73.008,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 1 (Zendia Machninery Ltd) που υπέβαλε προσφορά, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος μηχανών σήμανσης οδοστρωματος: | HOFMANN Gmbh /RP100-1H |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας 2 μηχανών (χωρίς ΦΠΑ): | €69.940,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.568,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €71.508,00 |

Κόστος εργατοώρας για επιπλέον εργασίες συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχνικός 1ης Τάξης Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 Zendia Machninery Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 8.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |
|  | Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στη συντήρηση | Επισυν/μενο 5 | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 8 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι |
|  | Ανάλυση ποσού προμήθειας | Έντυπο 4B | Ναι |
|  | Ανάλυση ποσού εργασιών προληπτικής συντήρησης | Έντυπο 4Γ | Ναι |
|  | Τιμές για επιπλέον εργασίες συντήρησης | Έντυπο 4Δ | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 24.001.ΕΠ.ΗΜΥ – Δύο μηχανές σήμανσης οδοστρώματος με θερμοπλαστική μπογια |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 |
|  | Προσφέρων | Zendia Machinery ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας (2 μηχανές) | € 69.940,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους Προμήθειας: €70.000) |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης (προληπτικής + διορθωτικής) |  |
| 2.1 | 1ο Έτος | €426,00 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 290,00 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 272,00 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 290,00 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 290,00 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 1.568,00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €3.000) |  |
| 2.7 | Κόστος εργατικών για επιπλέον εργασίες συντήρησης για 5 χρόνια (Έντυπο 4Δ) | €1.500,00 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (1+2.5) (Εκτίμηση κόστους €73.000) | €71.508,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 13.586,52 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό πενταετούς συντήρησης + ποσό για επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 73.008,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- |
| Προσφέρων: | Zendia Machninery Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: | HOFMANN Gmbh /RP100-1H |
| Χώρα προέλευσης: | Γερμανία |
| 1 | Γενικά |  |
| 1.1 | Η μηχανή θα χρησιμοποιείται για σήμανση οδοστρώματος σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Να είναι κατάλληλη για χρήση στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι |
| 1.2 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτόν. Να φέρει σήμανση CE και σχετική δήλωση του κατασκευαστή να υποβληθεί με την προσφορά. | Ναι |
| 2 | Μηχανή |  |
| 2.1 | Αυτοκινούμενη με πεζό χειριστή, με μικρή ακτίνα στροφής, να οδηγείται εύκολα, κατάλληλη για εφαρμογή θερμοπλαστικής μπογιάς και φωσφοριζόντων ψηφίδων. | Ναι |
| 2.2 | Το βάρος μεταφοράς να μην υπερβαίνει τα 450Kg | Ναι, 380Kg |
| 3 | Καζάνι |  |
| 3.1 | Το καζάνι να είναι χωρητικότητας 90 -120 λίτρων για να παρέχει συνεχώς ζεστό υλικό για τη σήμανση. Τα τοιχώματα του καζανιού να είναι διπλά και ο ενδιάμεσος χώρος γεμάτος με θερμικό λάδι κατάλληλο για ψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της θερμοπλαστικής μπογιάς στη θερμοκρασία τήξης που είναι 200-220°C. | Ναι , 115 ltr 230°C |
| 3.2 | Το καζάνι να είναι αποτελεσματικά μονωμένο, και να μπορεί εύκολα να γεμίζει και αδειάζει με υλικό θερμοπλαστικής μπογιάς. Η διατήρηση της θερμοκρασίας της μπογιάς να επιτυγχάνεται με ενσωματωμένο καυστήρα προπανίου/βουτανίου που τροφοδοτείται από κύλινδρο αερίου κατάλληλου μεγέθους. | Ναι |
| 3.3 | Τα συστήματα θέρμανσης και ανάδευσης πρέπει να είναι αποτελεσματικά έτσι ώστε το προς εφαρμογή υλικό να παραμένει σε κατάσταση εφαρμογής. | Ναι |
| 3.4 | Να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση ή από αύξηση της πίεσης στο καζάνι πέραν του κανονικού. | Ναι, Gas pressure regulator, excess flow cutoff valve |
| 3.5 | Να υπάρχει μια ρυθμιζόμενη πόρτα εξόδου στη βάση του καζανιού, για ελεγχόμενη ροή στο πέδιλο τοποθέτησης της μπογιάς. | Ναι |
| 4 | Καυστήρας: |  |
| 4.1 | Να χρησιμοποιεί υγραέριο προπανίου/βουτανίου και να διαθέτει διακόπτες, ρυθμιστές και όλα τα άλλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του. Η αρχική ανάφλεξη να επιτυγχάνεται είτε ηλεκτρικά, είτε με το χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν όλα τα συστήματα για ασφαλή άναμμα της φλόγας χωρίς κίνδυνο για τον εξοπλισμό και το χειριστή. Επίσης να υπάρχει βοηθητικό σύστημα διατήρησης της φλόγας. | Ναι |
| 4.2 | Η παροχή υγραερίου να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση που σβήνει η φλόγα. | Ναι, Automatic gas switch off |
| 4.3 | Το σύστημα θέρμανσης του λαδιού και του υλικού να ελέγχεται θερμοστατικά για τις διάφορες προεπιλεγμένες θερμοκρασίες. | Ναι, Ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμοστάτης |
| 5 | Αναδευτήρας: |  |
| 5.1 | Να υπάρχει αναδευτήρας, που να καλύπτει ολόκληρο το εσωτερικό τοίχωμα και τον πυθμένα του δοχείου. Να κινείται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα είτε χειροκίνητα, είτε από ένα βαρετού τύπου υδραυλικό κινητήρα μέσω κιβωτίου μείωσης στροφών και να είναι σε θέση να ξεκινά ακόμη και σε ημίπηκτο (ιξώδες) υλικό. | Ναι Χειροκίνητο |
| 5.2 | Να υπάρχει θερμοστάτης για έλεγχο της θερμοκρασίας και θερμόμετρο. | Ναι |
| 6 | Παπουτσάκια (Shoe): Να υπάρχουν παπουτσάκια (πέδιλα) που να τοποθετούνται και αφαιρούνται εύκολα, σε διάφορα μεγέθη από 10 cm (ή λιγότερο), 15cm, 20cm και 30 cm, και ρυθμιζόμενο πάχος μπογιάς από 2 mm ή λιγότερο, έως τουλάχιστον 5 mm. Θα πρέπει να λειτουργεί με μοχλό ή άλλο κατάλληλο μέσο. | Ναι 10cm, 15cm, 20cm και 30 cm 2 mm έως 5 mm |
| 7 | Εξάρτημα ρύθμισης διακεκομμένης γραμμής: Να υπάρχει εξάρτημα/συσκευή κατάλληλο για όλους τους συνήθεις συνδυασμούς διακοπτόμενης γραμμής. | Ναι, Electronic spacing device. ELGI Plus |
| 8 | Διανομέας ψηφίδων: Το μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλο για ρυθμιζόμενη (σε ροή και πλάτος γραμμής), εφαρμογή γυάλινων φωσφοριζόντων ψηφίδων. | Ναι |
| 9 | Δείκτης πορείας: Να υπάρχει δείκτης καθοδήγησης πορείας για να είναι δυνατή η παρακολούθηση προσημειωμένης πορείας ή σημείων αναφοράς. | Ναι |
| 10 | Τιμόνι: Μηχανικό, με μικρή ακτίνα στροφής και εύκολη λειτουργία από τον χειριστή με τη χρήση ενός χεριού. | Ναι |
| 11 | Τροχοί: Τροχοί με ρουλεμάν με πνευματικά ή συμπαγή ελαστικά. | Ναι F: Swivel D250mm R: 2 D250X60mm |
| 12 | Λεπτομέρειες θα πρέπει να δίνονται ως εξής: |  |
| 12.1 | Καζάνι: Διαστάσεις, χωρητικότητα (χρήσιμη), κατασκευή και μόνωση. | Ναι, 115 Ltr |
| 12.2 | Κινητήρας και σύστημα κίνησης: Αερόψυκτος με ηλεκτρικό εκκινητήρα και δύναμο. Να δηλωθεί ο τύπος, κυβισμός, ισχύς κ.λπ. | Ναι, Honda GX200 4kW (5.5HP) air cooled, gasoline 200cc |
| 12.3 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Να περιγραφεί | Ναι, infinitely variable hydrostatic, power rear wheels |
| 12.4 | Τιμόνι: Τύπος, ακτίνα στροφής κ.λπ. | Ναι, Turning circle 2,7m |
| 12.5 | Σύστημα φρένων: Να περιγραφεί το σύστημα φρένων και χειρόφρενου. | Ναι, Hydrostatic |
| 12.6 | Σύστημα αέρος: Περιγραφή συμπιεστή, λεπτομέρειες, λειτουργίες κ.λπ. (εάν υπάρχουν) | Ναι , 2 cylinder compressor |
| 12.7 | Υδραυλικό σύστημα: Στοιχεία αντλίας, υδραυλικές λειτουργίες κλπ (εάν υπάρχουν) | Ναι, Hydraulic pump |
| 12.8 | Δοχείο και διανομή ψηφίδων: Λεπτομέρειες του δοχείου ψηφίδων και του συστήματος διανομής. | Ναι, capacity 20Ltr |
| 12.9 | Διαστάσεις και βάρος μηχανής: Καθαρό βάρος και βάρος λειτουργίας. | Ναι, LXWXH 1800X1200X1200mm 380Kg – 675Kg |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Προσφερόμενη Εγγύηση (σε χρόνια) |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα | Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια | 2 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Δεν υπάρχει

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.24.001.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

30 Ιανουαρίου, 2024

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 24.001.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση δύο μηχανών σήμανσης οδοστρώματος με θερμοπλαστική μπογιά

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 30/1/24 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός , Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Zendia machinery Ltd, όπως φαίνεται πιο κάτω.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machninery Ltd | 1 | €71,508,00 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και Όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, η προσφορά ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και ως εκ τούτου  είναι αποδεκτή.

- Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 2,04%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα Zendia Machninery Ltd, που υπέβαλε τη μοναδική προσφορά και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, σε λογική τιμή (2,04% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος), ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος μηχανών σήμανσης οδοστρωματος: | HOFMANN Gmbh /RP100-1H |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας 2 μηχανών (χωρίς ΦΠΑ): | €69.940,00 |
| Τιμή προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.568,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €71.508,00 |

Κόστος εργατοώρας για επιπλέον εργασίες συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €30/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |