| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.20.22.077.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Οκτωβρίου, 2021

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση τριών μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT50 ημερ. 16/9/2022), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2022/S 182-514492 ημερ. 16/9/22) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5052 (γνωστοποίηση 2504) και ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, 2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

H μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.077.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση τριών μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5052 | Γν.: 2504 | Ημερ.: 23/09/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 16/09/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 21/10/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 21/4/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) | €195.000 προμήθεια €6.300 η συντήρηση |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 ημερ. 4/10/21 από Υπουργείο Οικονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Κανένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια τριών μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για Αμεα.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε διορθωτικό ή διευκρινιστικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CIC LTD

ENCORP LTD

M.A. Cycoach LTD

Trans Consulting Services

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μόνο μία (1) προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyprus Import Corporation Ltd | 1 | €72.862,00 |

Οι λόγοι που δεν υπέβαλαν προσφορά, όπως μας ανέφεραν μερικοί από τους προμηθευτές είναι:

α. CIC Automotive Ltd: O κατασκευαστής δε δίνει οχήματα αυτή τη χρονική περίοδο, έχει πρόβλημα με την παραγωγή.

β. Geo Pavlides Ltd: Τα οχήματα που διαθέτει ο κατασκευαστής αυτή την περίοδο είναι με χαμηλή οροφή και δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές.

γ. Michaels Automotive: Δεν είχε κατάλληλο συνεργάτη για την υπερκατασκευή.

δ. CTC Ltd: O κατασκευαστής δε δίνει οχήματα αυτή τη χρονική περίοδο, έχει πρόβλημα με την παραγωγή.

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφέρων υπέβαλε όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η προσφορά του ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Η προσφορά περιλαμβάνει τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.4	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε και στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,49%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν  σε προηγούμενο διαγωνισμό και σε πληροφορίες από προμηθευτές. Να σημειωθεί ότι τιμές που δόθηκαν από άλλους οικονομικούς φορείς ήταν χαμηλότερες, όμως τελικά δεν υποβλήθηκαν άλλες προσφορές.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων και εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ AG/ SPRINTER 315 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €225.600,00 (€75.200,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.900,00 (€2.300,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €232.500,00 |
| Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €58/ώρα |

Από τον προσφέροντα ζητήθηκε να υποβάλει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων (e-procurement) τα στοιχεία που φαίνονται στη διευκρινιστική επιστολή ημερομηνίας 25/10/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Ο προσφέρων υπέβαλε μέσω του e-procurement τα στοιχεία που ζητήθηκαν, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Κατά την εξέταση του Οικονομικού μέρους της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιμή προσφοράς είναι κατά 15,49% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις απότομες αυξήσεις στις τιμές πολλών προϊόντων που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες  λόγω της γενικότερης παγκόσμιας κατάστασης και της γεωπολιτικής αστάθειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιμή βρίσκεται εντός λογικών ορίων. Το κόστος της εργατοώρας για εργασίες συντήρησης είναι επίσης λογικό. Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση τριών μικρών λεωφορείων, στον προσφέροντα αρ.1 (CIC LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε τιμή που υπό τις περιστάσεις θεωρείται λογική, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ AG/ SPRINTER 315 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €225.600,00 (€75.200,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.900,00 (€2.300,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €232.500,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €58/ώρα

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 CIC Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι |
| 3. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€350.000) | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι |
| 4. | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4.2 και Έντυπο 5 (€300.000) | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 6 | Δήλωση Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 | Έντυπο 19 | Ναι |
| 6. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.3 – Μέρος Α |  |
| 6.1 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι |
| 6.2 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | Ναι |
| 6.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ |
| 6.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι |
| 6.5 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 6.6 | Δήλωση Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 | Έντυπο 19 | Ναι |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι |
| 7.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενα 3.2 | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.3 | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι |
| 5 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι |
| 7 | Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.6 | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

: Τρία μικρά λεωφορεία με 8 καθίσματα επιβατών που μπορούν να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν 3-4 τροχοκαθίσματα

|  |  | 1 CIC Ltd |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ποσό Προμήθειας Εξοπλισμού (Έντυπο 11.3) | €225.600 (€75.200 Χ 3) |
| 2 | Ποσό Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης (Έντυπο 11.3) | €6.900 (€2.300 Χ 3) |
| 3 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) | €232.500,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €58/ώρα

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | CIC Ltd |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 315 |
|  | Χώρα προέλευσης: | Γερμανία/ Κύπρος |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |
|  | To κάθε όχημα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, που να ικανοποιεί τα ακόλουθα: | ΝΑΙ |
| 1.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Τμήματος οδικών Μεταφορών και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | ΝΑΙ |
| 1.2 | Να είναι δεξιοτίμονο και κατάλληλο για χρήση ως λεωφορείο για μεταφορά επιβατών. | ΝΑΙ |
| 1.3 | Να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμου. | ΝΑΙ |
| 1.4 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | ΝΑΙ |
| 1.5 | Να είναι χρώματος άσπρου. | ΝΑΙ |
| 1.6 | Το Είδος Α να είναι κατηγορίας Β σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο 94(Ι)/2001 (με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη των 3500Kg και με 8 θέσεις επιβατών). | ΝΑΙ GVW 3490Kg |
| 2. | Διαστάσεις/Μάζες |  |
| 2.1 | Επιτρεπόμενο Φορτίο (payload): 75 kg ανά επιβάτη και 250Kg ανά τροχοκάθισμα. | NAI |
| 2.2 | Καθαρό ύψος χώρου επιβατών: όχι μικρότερο από 1700 mm | NAI, 1700 mm |
| 3. | Κινητήρας |  |
| 3.1 | Τύπος: πετρελαιοκινητήρας. | ΝΑΙ, Euro6d N1 |
| 3.2 | Μέγιστη ισχύς: 100 KW (135ΗΡ) ή μεγαλύτερη. | ΝΑΙ 110kW (150ΗΡ) |
| 4. | Μετάδοση Κίνησης / Ανάρτηση |  |
| 4.1 | Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). | ΝΑΙ |
| 4.2 | Συμβατικό (χειροκίνητο) ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων, 5 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια. | ΝΑΙ, χειροκίνητο 6+1 |
| 4.3 | Ανάρτηση κατάλληλη για λεωφορεία του μεγέθους που ζητείται που να περιλαμβάνει σταθεροποιητες (stabilizers) τουλάχιστον μπροστά και αποσβεστήρες ταλαντώσεων. | ΝΑΙ |
| 5. | Εξοπλισμός |  |
|  | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). | ΝΑΙ |
|  | Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή/ αντιολισθητικό σύστημα πέδησης ή άλλο ανάλογο σύστημα (ESP, ESC, VSC, VSM, TRC). | ΝΑΙ, ΕSP |
|  | Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανήφορο (Hill Start Assist) | ΝΑΙ |
|  | Αερόσακο οδηγού και όπου προσφέρονται από τον κατασκευαστή του οχήματος και συνοδηγού/ων. | ΝΑΙ οδηγού και συνοδηγού |
|  | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες οπισθοσκόπησης, και εσωτερικό καθρέφτη. | ΝΑΙ |
|  | Αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό | ΝΑΙ |
|  | Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | ΝΑΙ, υδραυλικά |
|  | Ψηλής ποιότητας εργοστασιακό ραδιόφωνο FM, τέσσερα τουλάχιστο μεγάφωνα κατάλληλα τοποθετημένα στο χώρο οδηγού/επιβατών, για καλή ηχητική απόδοση. | ΝΑΙ, DAB Radio |
|  | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | ΝΑΙ, 235/65 R16C |
|  | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό), ίδιου τύπου μοντέλου και διαστάσεων με τα ελαστικά που περιγράφονται πιο πάνω, τοποθετημένο σε ειδική βάση στήριξης, εφαρμοσμένη κάτω από το πάτωμα. | ΝΑΙ |
|  | Δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, βάρους 1-2 περίπου κιλών ο κάθε ένας, κατάλληλα τοποθετημένους/ στερεωμένους, ο ένας στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου κοντά στη θέση του οδηγού και ο δεύτερος στο πίσω μέρος του λεωφορείου. | ΝΑΙ |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | ΝΑΙ |
|  | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | ΝΑΙ |
|  | Ψηλής ποιότητας Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών που να περιλαμβάνει συγκολλητικούς επιδέσμους και συγκολλητικές ταινίες, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, επιδέσμους, γάζες, καρφίτσες ασφάλειας, γάντια μίας χρήσης, φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση πληγών και εγκαυμάτων. | ΝΑΙ |
|  | Λασπωτήρες εμπρός/πίσω. | ΝΑΙ |
|  | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | ΝΑΙ |
|  | Αν το ύψος του πατώματος στην πόρτα είναι μεγαλύτερο από 320mm να υπάρχει ηλεκτρικά αναδιπλούμενο βοηθητικό σκαλοπάτι, κάτω από την πλαϊνή συρόμενη πόρτα, το οποίο να λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Το σκαλί δεν χρειάζεται αν το όχημα διαθέτει σύστημα χαμηλώματος του αμαξώματος ώστε το ύψος του πατώματος στην είσοδο να είναι ίσο ή μικρότερο από 320mm. | ΝΑΙ, ηλεκτρικό σκαλοπάτι |
| 6. | Κατασκευή |  |
| 6.1 | Θύρες |  |
| 6.1.1 | Να υπάρχουν τέσσερις θύρες, μία για τον οδηγό στην δεξιά πλευρά του λεωφορείου, μία για το συνοδηγό στην αριστερή πλευρά, μια για τους επιβάτες στην αριστερή πλευρά (χειροκίνητη) και μία πίσω δίφυλλη για τα τροχοκαθίσματα. | ΝΑΙ |
| 6.2 | Παράθυρα / Υαλοπίνακες |  |
| 6.2.1 | Να υπάρχουν παράθυρα οδηγού/συνοδηγού πλήρως ανοιγόμενα καθώς επίσης σταθερά ή ανοιγόμενα παράθυρα σε κάθε πλευρά του χώρου επιβατών. | ΝΑΙ Σταθερά παράθυρα στο χώρο επιβατών |
| 6.3 | Έξοδοι κινδύνου/Παράθυρα κινδύνου: |  |
| 6.3.1 | Το όχημα να διαθέτει εξόδους κινδύνου ή και παράθυρα κινδύνου εύκολα προσβάσιμα από τους επιβάτες τα οποία να συνάδουν με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. | ΝΑΙ |
| 6.4 | Καθίσματα |  |
| 6.4.1 | Στο λεωφορείο να υπάρχουν καθίσματα με ή χωρίς αναδιπλούμενη πλάτη (στερεωμένα στο πάτωμα ή/ και στα πλαϊνά τοιχώματα που να βλέπουν εμπρός), τόσα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν οκτώ (8) άτομα, εκτός του οδηγού. Να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να τοποθετούνται 3-4 τροχοκαθίσματα. Με τα οχήματα να παραδοθούν 3 σετ ζωνών στερέωσης τροχοκαθισμάτων. | ΝΑΙ ΝΑΙ, 8 καθίσματα, αφαιρούνται για 3 τροχοκαθίσματα |
| 6.4.2 | Υπό μορφή σχεδίου κάτοψης, να δοθεί η διαρρύθμιση των καθισμάτων, στο πάτωμα του λεωφορείου. | ΝΑΙ |
| 6.4.3 | Τα καθίσματα να είναι λεωφορειακού τύπου. | ΝΑΙ |
| 6.4.4 | Τα καθίσματα να έχουν ψηλή πλάτη και υποστηρίγματα κεφαλής (head restraints). | ΝΑΙ |
| 6.4.5 | Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/85/ΕΚ προκειμένου οι επιβάτες να κάθονται άνετα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά (230mm). Επίσης ο χώρος για κάθε τροχοκάθισμα να είναι όπως προβλέπεται στην πιο πάνω οδηγία. | ΝΑΙ |
| 6.4.6 | Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με εγκεκριμένου τύπου ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, αυτόματης περιέλιξης. | ΝΑΙ |
| 6.4.7 | Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενο μπρος πίσω. Επίσης η κλίση της πλάτης του καθίσματος πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη μπρος πίσω. | ΝΑΙ |
| 6.5 | Φωτισμός / Ηλεκτρική εγκατάσταση / Ηλεκτρικό σύστημα: |  |
| 6.5.1 | Ικανοποιητικός αριθμός φωτιστικών μονάδων για επαρκή φωτισμό της καμπίνας του οδηγού και των επιβατών. | ΝΑΙ |
| 6.5.2 | Συσσωρευτή/ες με κατάλληλη χωρητικότητα (Ah) για λειτουργία του ανυψωτήρα. | ΝΑΙ, 70Ah |
| 6.6 | Θέρμανση/ κλιματισμός/ αερισμός |  |
| 6.6.1 | Το όχημα να διαθέτει σύστημα θέρμανσης/ κλιματισμού κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών του οδηγού/ συνοδηγού και επιβατών σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | ΝΑΙ, TEMPMATIC |
| 6.6.2 | Το συστήματα κλιματισμού, να λειτουργούν με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. | ΝΑΙ |
| 6.6.3 | Το όχημα να διαθέτει είτε συνδυασμό ενιαίου συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού είτε ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού για κάλυψη των αναγκών του χώρου των επιβατών σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του λεωφορείου και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Να υπάρχουν κανάλια διασποράς για ψυχρό αέρα για όλους τους επιβάτες. Ο αέρας στα στόμια να διοχετεύεται μέσω λεπτού αεραγωγού εφαρμοσμένου εσωτερικά κατά μήκος του λεωφορείου. | ΝΑΙ |
| 6.7 | Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός με πλατφόρμα (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ (και για τα δύο Είδη οχημάτων) | Braunability E series |
|  | Ο ανυψωτήρας να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -5°C και +50°C και 95% σχετική υγρασία | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | ΝΑΙ |
|  | Να δηλωθούν οι διαστάσεις της πλατφόρμας | ΝΑΙ, WXLXH 860X1320X1420mm |
|  | Ωφέλιμο φορτίο: ≥300 κιλά. | 400Kg |
|  | Να φέρει χειριστήριο έλεγχου | ΝΑΙ |
|  | Κατασκευή από χάλυβα μπογιατισμένο με μπογιά αδιάβροχη (αντισκουριακής προστασίας). | ΝΑΙ |
|  | Τροφοδοσία από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος | ΝΑΙ |
| 6.8 | Ζώνες ασφαλείας για στερέωση αναπηρικών καθισμάτων εντός οχήματος |  |
|  | Πάνω από το μεταλλικό πάτωμα να τοποθετηθεί δεύτερο αλουμινένιο πάτωμα ή πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω σε ανοξείδωτο μεταλλικό σκελετό, με κανάλια για ασφάλιση των καθισμάτων και των τροχοκαθισμάτων. | ΝΑΙ |
|  | Τα καθίσματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, και χειρολαβή στην πλευρά του διαδρόμου και ειδικούς μηχανισμούς για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση τους στο πάτωμα. | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |
|  | Οι ζώνες ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 77/541/ΕC | ΝΑΙ |
|  | Μαζί με τα οχήματα να παραδοθούν και οι ανάλογες ζώνες πρόσδεσης των τροχοκαθισμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.4.1. | ΝΑΙ |
|  | Η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/85/ΕC καθορίζει τις απαιτήσεις για πρόσδεση του αναπηρικού τροχοκαθίσματος και των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών. | ΝΑΙ |
|  | Η ευρωπαϊκή Οδηγία 76/115/EC καθορίζει τις απαιτήσεις φορτίου στο αγκυροβόλιο των ζωνών ασφαλείας και συστήματος δαπέδου ανά κατηγορία οχήματος: Οχήματα M2 και Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, με περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του οδηγού. | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | ΝΑΙ |
|  | Να υπάρχει θήκη για φύλαξη των ζωνών ασφαλείας των τροχοκαθισμάτων όταν δεν μεταφέρονται τροχοκαθίσματα. | ΝΑΙ |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Αρ. Προσφοράς 1 |
| --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. | Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 80.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | 3 χρόνια ή 80.000km |
| Μπογιά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | 5 χρόνια |
| Σκουριά | Επτά (7) τουλάχιστον χρόνια | 7 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Δεν υπάρχουν

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.077.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 25 Οκτωβρίου, 2022 |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.077.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση τριών (3) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 25/10/2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε όπως φαίνεται πιο κάτω:.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyprus Import Corporation Ltd | 1 | €72.862,00 |

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφέρων υπέβαλε όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η προσφορά του ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε στη αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς.

Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα διευκρινήσεις, όπως φαίνονται στην επιστολή της με ημερομηνία 25/10/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Επίσης ο Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης ζήτησε τηλεφωνικά από μερικούς πιθανούς προσφέροντες, τους λόγους που δεν υπέβαλαν προσφορά. Όπως ανέφεραν μερικοί από τους πιθανούς προσφέροντες, οι λόγοι που δεν υπέβαλαν προσφορά είναι:

α. CIC Automotive Ltd: O κατασκευαστής δε μπορεί να δώσει οχήματα αυτή τη περίοδο, έχει πρόβλημα με την παραγωγή.

β. Geo Pavlides Ltd: Τα οχήματα που διαθέτει ο κατασκευαστής αυτή την περίοδο είναι με χαμηλή οροφή και δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές.

γ. Michaels Automotive: Δεν είχε κατάλληλο συνεργάτη για την υπερκατασκευή.

δ. CTC Ltd: O κατασκευαστής δε μπορεί να δώσει οχήματα αυτή τη περίοδο, έχει πρόβλημα με την παραγωγή.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.077.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Οκτωβρίου, 2022

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.077.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση τριών (3) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 26/10/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή εξέτασε το τεχνικό μέρος της προσφοράς και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα CIC Ltd, μέσω του e-procurement. Αντίγραφα των στοιχείων που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Από την εξέταση των στοιχείων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά ικανοποιεί  τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την οικονομική προσφορά του μοναδικού προσφέροντα CIC Ltd. Η τιμή της προσφοράς, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,49%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν  σε προηγούμενο διαγωνισμό και σε πληροφορίες από προμηθευτές. Να σημειωθεί ότι οι τιμές που δόθηκαν από άλλους οικονομικούς φορείς ήταν χαμηλότερες, όμως τελικά δεν υποβλήθηκαν άλλες προσφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απότομες αυξήσεις στις τιμές πολλών προϊόντων που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες  λόγω της γενικότερης παγκόσμιας κατάστασης και της γεωπολιτικής αστάθειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιμή βρίσκεται εντός λογικών ορίων. Το κόστος της εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (€58/ώρα) είναι επίσης λογικό. Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση τριών μικρών λεωφορείων, στον προσφέροντα αρ.1 (CIC LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε τιμή που υπό τις περιστάσεις θεωρείται λογική, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ AG/ SPRINTER 315 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €225.600,00 (€75.200,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.900,00 (€2.300,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €232.500,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €58/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς