| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.004.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

5 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 22.004.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση επτά (7+1) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων την 28/6/2022, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2022/S 125-352618 ημερ. 1/7/2022) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5040 (γνωστοποίηση 1802) και ημερομηνία 1/7/2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.004.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση επτά (7+1) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5040 | Γν.: 1802 | Ημερ.: 1/7/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 28/06/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 29/07/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 29/1/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€636.500,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Είδος Α Προμήθεια: €150.000 (3 οχήματα) Συντήρηση: €7.500 (3 οχήματα) Είδος Β Προμήθεια: €73.000 (1 όχημα) Συντήρηση: €2.800 (1 όχημα) Είδος Γ Προμήθεια: €219.000 (3 οχήματα) Συντήρηση: €8.400 (3 οχήματα) Προαίρεση: Προμήθεια: €73.000 (1 όχημα) Συντήρηση: €2.800 (1 όχημα) ΣΥΝΟΛΟ: €636.500 (8 οχήματα) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν ζητήθηκε |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Υπουργείο Οικονομικών, Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Τέσσερα (4) |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση 7 (+1) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση κόστους, ανά Είδος (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τέσσερα (4) συμπληρωματικά/διευκρινιστικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A. Soulis Enterprises Ltd CIC Ltd CTC Automotive Ltd ENCORP LTD Ledra Engineering Ltd M. Anastasiou and Chr. Chrysanthou Sales and Services Ltd

Panaos ltd

SL METAL CREATIONS LTD

Trans Consulting Services Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι δύο (2) πιο κάτω προσφορές:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Ltd | 1 | Είδος A: €219.954,00 Είδος Β: €84.672,00 Είδος Γ: €258.261,00 ΣΥΝΟΛΟ: €562.887,00 |
|  | CTC Automotive Ltd | 2 | Είδος Γ: €239.634,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο προσφέρων αρ. 1 (CIC Ltd) έχει υποβάλει όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, η προσφορά του ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογείται περαιτέρω.

Από τον προσφέροντα αρ. 2 (CTC Automotive Ltd) ζητήθηκε να υποβάλει τα στοιχεία που φαίνονται στη διευκρινιστική επιστολή ημερομηνίας 1/8/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Ο προσφέρων αντί για το Έντυπο 4 (Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Προσφέροντος) με τον κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020 και 2021 υπέβαλε παρόμοιο έντυπο στην Αγγλική γλώσσα στο οποίο φαίνονται ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Στα έγγραφα του διαγωνισμού (παρ. 6.3.1 του Μέρους Α)  ζητείται όπως οι προσφέροντες έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με €350.000,00. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν φαίνεται πως ο προσφέρων έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μόνο για τα δύο έτη 2019 και 2020,  €47.861.383,00 ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατά το 2021 είχε κύκλο εργασιών μηδέν. Ως εκ τούτου ικανοποιεί την προϋπόθεση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει συμπληρωμένο το Έντυπο 4 στην ελληνική γλώσσα όπως είχε δημοσιευτεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε και ζήτησε την υποβολή του Έντυπου 19 (Δήλωση αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014) και τα ‘Επισυναπτόμενα 3.1 και 3.2. τα οποία δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά.

Στην απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 5/8/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, ο Ανάδοχος έχει υποβάλει όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου η προσφορά αρ. 2 μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Και οι δύο προσφορές περιλαμβάνουν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκαν τα πιο κάτω λάθη που οφείλονται σε λάθος του Εντύπου Προσφοράς. Ενώ το Έντυπο 11.4 (Σύνολο Ενδεικτικού Ποσού Εργασιών Συντήρησης που καλύπτονται από εγγύηση) των αρχικών εγγράφων είχε διαγραφεί με το διορθωτικό έγγραφο αρ. 1, στο Έντυπο 11.1 (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς) δεν είχε διαγραφεί η γραμμή όπου θα αναγραφόταν το αντίστοιχο ποσό από το Έντυπο 11.4. Έτσι και οι δύο προσφέροντες έχουν γράψει ενδεικτικό ποσό εργασιών συντήρησης, το οποίο όμως δεν έχει ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στον υπολογισμό της τιμής προσφοράς. Οι τιμές προσφοράς για κάθε Είδος διορθώθηκαν αφαιρώντας το πιο πάνω ενδεικτικό ποσό συντήρησης. Να σημειωθεί ότι και αν ακόμα ληφθεί υπόψη το πιο πάνω ποσό (για το Είδος Γ για το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές) δεν αλλάζει η σειρά κατάταξης των προσφορών. Επίσης το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν υπολογίζεται στην τιμή ανάθεσης.

Αντίγραφα των δύο Εντύπων των δύο προσφορών,  στα οποία φαίνονται τα ποσά όπως υποβλήθηκαν, και χειρόγραφα το διορθωμένο ποσό  προσφοράς,  επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

5.1.4	Πιο κάτω φαίνεται σύγκριση της Μέσης Τιμής των προσφορών που υποβλήθηκαν ανά Είδος, και  της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση για τα Είδη Β και Γ, σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Εκτίμηση κόστους | Μέση τιμή προμήθειας και συντήρησης σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) | Κόστος φθηνότερης προσφοράς σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ Α | €157.500 | €215.604 (+36,8%) | €215.604 (+36,8%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Β | €75.800 | €83.222 (+9,79%) | €83.222 (+9,79%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Γ | €227.400 | €244,522 (+7,5%) | €235.134 (+3,4%) |

Η Τιμή της προσφοράς για το Είδος Α είναι κατά 36,8% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, θεωρείται ψηλή και δε γίνεται αποδεκτή. Η εκτίμηση κόστους έχει βασιστεί σε τιμές για παρόμοια οχήματα από προηγούμενους διαγωνισμούς.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων και εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.6 Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από το Είδος Α και κατά σειρά αριθμού προσφοράς που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2. ΕΙΔΟΣ Α: 3 μικρά λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ με 8 θέσεις επιβατών

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 315 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €209.397,00 (€69.799,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.207,00 (€2.069,00Χ3) |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €4.350,00 (€1.450,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €219.954,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Κατά την εξέταση του Οικονομικού μέρους της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιμή της προσφοράς είναι κατά 36,8% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, θεωρείται πολύ ψηλή και η Προσφορά αρ. 1 δεν είναι αποδεκτή.

5.3. ΕΙΔΟΣ B: 1 μικρό λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 4 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 8-10 θέσεις επιβατών

5.3.1 Προσφορά αρ. 1.

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 517 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €81.153,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.069,00 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.450,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €84.672,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Κατά την εξέταση του Οικονομικού μέρους της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιμή προσφοράς είναι κατά 9,79% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τις απότομες αυξήσεις στις τιμές πολλών προϊόντων που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες  λόγω της γενικότερης παγκόσμιας κατάστασης και της γεωπολιτικής αστάθειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιμή βρίσκεται εντός λογικών ορίων και ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.4. ΕΙΔΟΣ Γ: 3 μικρά λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 2 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 14-16 θέσεις επιβατών

5.4.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 517 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €247.704,00 (€82.568,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.207,00 (€2.069,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.950,10 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €4.350,00 (€1.450,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €258,261,00 |
| Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €258,004.10 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

5.4.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | CΤC Automotive Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO ΒUS Daily Start 60C18H B FVS |
| Προέλευση οχημάτων | Ιταλία |
| Υπερκατασκευή | IVECO BUS |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων με υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €228.984,00 (€76.328,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.150,00 (€2.050,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €5.839,60 |
| Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες (χωρίς ΦΠΑ | €4.500,00 (€1.500,00Χ3) |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €239.634,00 |
| Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €239.323,60 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να μη γίνει ανάθεση σύμβασης για το Είδος Α αλλά μόνο για τα Είδη Β και Γ, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ B: 1 μικρό λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 4 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 8-10 θέσεις επιβατών

Γίνεται εισήγηση για τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε και ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και η τιμή της είναι λογική.

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 517 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €81.153,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.069,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €83.222,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €58/ώρα

ΕΙΔΟΣ Γ: 3 μικρά λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 2 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 14-16 θέσεις επιβατών

Γίνεται εισήγηση για τη φθηνότερη προσφορά που υποβλήθηκε και ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

| Προσφέρων: | CΤC Automotive Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO ΒUS Daily Start 60C18H B FVS |
| Προέλευση οχημάτων | Ιταλία |
| Υπερκατασκευή | IVECO BUS |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων με υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €228.984,00 (€76.328,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.150,00 (€2.050,00Χ3) |
| Ποσό ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €235.134,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €60/ώρα

Για το Είδος Γ υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον όχημα. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να εξασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι τις 29/7/2023.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 CIC Ltd | 2 CTC Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι |
| 3. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€350.000) | Ναι | Ναι |
|  | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι | Ναι |
| 4. | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4.2 και Έντυπο 5 (€300.000) | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι |
| 6 | Δήλωση Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 | Έντυπο 19 | Ναι | Ναι |
| 6. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 – Μέρος Α |  |  |
| 6.1 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) & 8.3.5 | Ναι | ΔΕ |
| 6.2 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | Ναι | ΔΕ |
| 6.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | ΔΕ | ΔΕ |
| 6.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | ΔΕ | ΔΕ |
| 6.5 | Δήλωση Αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 | Έντυπο 19 | Ναι | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | Ναι | Ναι |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενα 3.2 (για Είδη Α, Β και Γ) | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.2 | Ναι | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης | Έντυπο 11.3 | Ναι | Ναι |
| 5 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι | Ναι |
| 7 | Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

ΕΙΔΟΣ Α: Τρία μικρά λεωφορεία με 8 καθίσματα επιβατών που μπορούν να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν 3-4 τροχοκαθίσματα

|  |  | 1 CIC Ltd |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ποσό Προμήθειας Εξοπλισμού (Έντυπο 11.2) | €209.397,00 (€69.799Χ3) |
| 2 | Ποσό Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης (Έντυπο 11.3) | €6.207,00 (€2.069Χ3) |
| 4 | Σύνολο Ενδεικτικού Ποσού Εργασιών για εργασίες Διορθωτικής Συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (Έντυπο 11.4) | €4.350,00 (€1.450Χ3) |
| 5 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΕΙΔΟΣ Α (χωρίς ΦΠΑ) | €219.954,00 |

ΕΙΔΟΣ Β: Ένα μικρό λεωφορείο με 8-10 καθίσματα επιβατών και 4 θέσεις για τροχοκαθίσματα

|  |  | 1 CIC Ltd |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ποσό Προμήθειας Εξοπλισμού (Έντυπο 11.2) | €81.153,00 |
| 2 | Ποσό Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης (Έντυπο 11.3) | €2.069,00 |
| 4 | Σύνολο Ενδεικτικού Ποσού Εργασιών για εργασίες Διορθωτικής Συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης (Έντυπο 11.4) | €1.450,00 |
| 5 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΕΙΔΟΣ Β (Χωρίς ΦΠΑ) | €84.672,00 |

|  | 22.004.ΕΠ.ΗΜΥ - ΕΙΔΟΣ Γ Τρία μικρά λωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για 14-16 θέσεις επιβατών και 2 θέσεις για τροχοκαθίσματα για ΑμεΑ |
| --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 |
|  | Προσφέρων | CIC Ltd | CTC Automotive Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 247,704.00 | € 228,984.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €219.000 |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Προληπτικής Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | 1ο Έτος | € 954.00 | € 937.59 | € 1,050.00 | € 1,031.94 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 1,560.00 | € 1,506.80 | € 1,050.00 | € 1,014.19 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 1,002.00 | € 951.18 | € 1,950.00 | € 1,851.11 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 1,641.00 | € 1,557.78 | € 1,050.00 | € 979.61 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 1,050.00 | € 996.75 | € 1,050.00 | € 962.76 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €8.400) | € 6,207.00 | € 6,150.00 |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 5,950.10 | € 5,839.60 |
| 2.70 | Κόστος εργατικών για επιπλέον εργασίες συντήρησης για 5 χρόνια (Έντυπο 11.4) | € 4,350.00 | € 4,500.00 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €227.400) | € 258,261.00 | € 239,634.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 49,069.59 | € 45,530.46 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 258,004.10 | € 239,323.60 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | CIC Ltd | CTC Automotive ltd |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | MERCEDES-BENZ/ ΕΙΔΟΣ Α: SPRINTER 315 ΕΙΔΟΣ Β & Γ: SPRINTER 517 | IVECO Daily Start 60C18H B FVS ΕΙΔΟΣ Γ |
|  | Χώρα προέλευσης: | Γερμανία/ Κύπρος | Ιταλία |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |
|  | To κάθε όχημα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, που να ικανοποιεί τα ακόλουθα: | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.1 | Να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Τμήματος οδικών Μεταφορών και να συνάδει με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.2 | Να είναι δεξιοτίμονο και κατάλληλο για χρήση ως λεωφορείο για μεταφορά επιβατών. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.3 | Να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.4 | Να είναι κατάλληλο για λειτουργία κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.5 | Να είναι χρώματος άσπρου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 1.6 | Το Είδος Α να είναι κατηγορίας Β σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο 94(Ι)/2001 (με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη των 3500Kg και με 8 θέσεις επιβατών). | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 2. | Διαστάσεις/Μάζες |  |  |
| 2.1 | Επιτρεπόμενο Φορτίο (payload): 75 kg ανά επιβάτη και 250Kg ανά τροχοκάθισμα. | NAI | NAΙ |
| 2.2 | Καθαρό ύψος χώρου επιβατών: όχι μικρότερο από 1700 mm | NAI, 1700 mm | NAI, 1900mm (ΕΙΔΟΣ Γ) |
| 3. | Κινητήρας |  |  |
| 3.1 | Τύπος: πετρελαιοκινητήρας. | ΝΑΙ, Euro6d N1 | ΝΑΙ, 2998cc |
| 3.2 | Μέγιστη ισχύς: ΕΙΔΟΣ Α: 100 KW (135ΗΡ) ή μεγαλύτερη. ΕΙΔΟΣ Β και Γ: 120 KW (163ΗΡ) ή μεγαλύτερη. | ΝΑΙ Eίδος A: 110kW (150ΗΡ) Eίδος Β και Γ : 125kW (170ΗΡ) | ΝΑΙ Eίδος Γ: 129kW (176HP) |
| 4. | Μετάδοση Κίνησης / Ανάρτηση |  |  |
| 4.1 | Να έχει κίνηση στους δύο τροχούς (4X2). Για τα είδη Β και Γ οι πίσω τροχοί να είναι διπλοί. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 4.2 | Συμβατικό (χειροκίνητο) ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων, 5 τουλάχιστον ταχυτήτων συν οπίσθια. | ΝΑΙ, χειροκίνητο 6+1 | ΝΑΙ, χειροκίνητο 6+1 |
| 4.3 | Ανάρτηση κατάλληλη για λεωφορεία του μεγέθους που ζητείται που να περιλαμβάνει σταθεροποιητες (stabilizers) τουλάχιστον μπροστά και αποσβεστήρες ταλαντώσεων. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 5. | Εξοπλισμός |  |  |
|  | Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Σύστημα ηλεκτρονικού σταθεροποιητή/ αντιολισθητικό σύστημα πέδησης ή άλλο ανάλογο σύστημα (ESP, ESC, VSC, VSM, TRC). | ΝΑΙ, ΕSP | ΝΑΙ, ESP (ABS, ASR,EBD,HHC) |
|  | Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανήφορο (Hill Start Assist) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Αερόσακο οδηγού και όπου προσφέρονται από τον κατασκευαστή του οχήματος και συνοδηγού/ων. | ΝΑΙ οδηγού και συνοδηγού | ΝΑΙ |
|  | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέφτες οπισθοσκόπησης, και εσωτερικό καθρέφτη. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. | ΝΑΙ, υδραυλικά | ΝΑΙ, ηλεκτρικά |
|  | Ψηλής ποιότητας εργοστασιακό ραδιόφωνο FM, τέσσερα τουλάχιστο μεγάφωνα κατάλληλα τοποθετημένα στο χώρο οδηγού/επιβατών, για καλή ηχητική απόδοση. | ΝΑΙ, DAB Radio | ΝΑΙ, DAB Radio |
|  | Ελαστικά ακτινωτών ενισχύσεων (radial), χωρίς αεροθάλαμο/σαμπρέλα (tubeless). | ΝΑΙ, 235/65 R16C | ΝΑΙ, 225/75 R16 |
|  | Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό), ίδιου τύπου μοντέλου και διαστάσεων με τα ελαστικά που περιγράφονται πιο πάνω, τοποθετημένο σε ειδική βάση στήριξης, εφαρμοσμένη κάτω από το πάτωμα. | ΝΑΙ | ΝΑΙ, without carrier |
|  | Δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, βάρους 1-2 περίπου κιλών ο κάθε ένας, κατάλληλα τοποθετημένους/ στερεωμένους, ο ένας στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου κοντά στη θέση του οδηγού και ο δεύτερος στο πίσω μέρος του λεωφορείου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Σειρά εργαλείων, που συστήνει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων και των εργαλείων (συν κρίκο/γρύλο) που χρειάζονται για την αλλαγή τροχού. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Ψηλής ποιότητας Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών που να περιλαμβάνει συγκολλητικούς επιδέσμους και συγκολλητικές ταινίες, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, επιδέσμους, γάζες, καρφίτσες ασφάλειας, γάντια μίας χρήσης, φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση πληγών και εγκαυμάτων. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Λασπωτήρες εμπρός/πίσω. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Όλα τα συστήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Αν το ύψος του πατώματος στην πόρτα είναι μεγαλύτερο από 320mm να υπάρχει ηλεκτρικά αναδιπλούμενο βοηθητικό σκαλοπάτι, κάτω από την πλαϊνή συρόμενη πόρτα, το οποίο να λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Το σκαλί δεν χρειάζεται αν το όχημα διαθέτει σύστημα χαμηλώματος του αμαξώματος ώστε το ύψος του πατώματος στην είσοδο να είναι ίσο ή μικρότερο από 320mm. | ΝΑΙ, ηλεκτρικό σκαλοπάτι | ΝΑΙ, retractable step |
| 6. | Κατασκευή |  |  |
| 6.1 | Θύρες |  |  |
| 6.1.1 | Να υπάρχουν τέσσερις θύρες, μία για τον οδηγό στην δεξιά πλευρά του λεωφορείου, μία για το συνοδηγό στην αριστερή πλευρά, μια για τους επιβάτες στην αριστερή πλευρά (χειροκίνητη) και μία πίσω δίφυλλη για τα τροχοκαθίσματα. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.2 | Παράθυρα / Υαλοπίνακες |  |  |
| 6.2.1 | Να υπάρχουν παράθυρα οδηγού/συνοδηγού πλήρως ανοιγόμενα καθώς επίσης σταθερά ή ανοιγόμενα παράθυρα σε κάθε πλευρά του χώρου επιβατών. | ΝΑΙ Σταθερά παράθυρα στο χώρο επιβατών | ΝΑΙ Σταθερά παράθυρα στο χώρο επιβατών |
| 6.3 | Έξοδοι κινδύνου/Παράθυρα κινδύνου: |  |  |
| 6.3.1 | Το όχημα να διαθέτει εξόδους κινδύνου ή και παράθυρα κινδύνου εύκολα προσβάσιμα από τους επιβάτες τα οποία να συνάδουν με την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. | ΝΑΙ | ΝΑΙ, rear doors and roof hatch in glass |
| 6.4 | Καθίσματα |  |  |
| 6.4.1 | Στο λεωφορείο να υπάρχουν καθίσματα με ή χωρίς αναδιπλούμενη πλάτη (στερεωμένα στο πάτωμα ή/ και στα πλαϊνά τοιχώματα που να βλέπουν εμπρός), τόσα ώστε να μπορούν να μεταφερθούν: ΕΙΔΟΣ Α: Οκτώ (8) άτομα, εκτός του οδηγού. Να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να τοποθετούνται 3-4 τροχοκαθίσματα. Με τα οχήματα να παραδοθούν 3 σετ ζωνών στερέωσης τροχοκαθισμάτων. ΕΙΔΟΣ Β: Οκτώ ως δέκα (8-10) άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και τέσσερις (4) θέσεις για τροχοκαθίσματα. Ο αριθμός των τροχοκαθισμάτων να μπορεί να αυξηθεί κατά 1 αφαιρώντας καθίσματα. Με τα οχήματα να παραδοθούν 5 σετ ζωνών στερέωσης τροχοκαθισμάτων. Μαζί με κάθε όχημα, να παραδοθούν δύο επιπλέον καθίσματα. ΕΙΔΟΣ Γ: Δεκατέσσερα (14-16) άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και δύο (2) θέσεις για τροχοκαθίσματα. Ο αριθμός των τροχοκαθισμάτων να μπορεί να αυξηθεί κατά 2 αφαιρώντας καθίσματα. Με τα οχήματα να παραδοθούν 4 σετ ζωνών στερέωσης τροχοκαθισμάτων. Μαζί με κάθε όχημα, αν ζητηθούν κατά την παραγγελία, να παραδοθούν τρία επιπλέον καθίσματα. | ΝΑΙ ΝΑΙ, 8 καθίσματα, αφαιρούνται για 3 τροχοκαθίσματα ΝΑΙ, 9 καθίσματα και 4 τροχοκαθίσματα ΝΑΙ, 14 καθίσματα και 2 τροχοκαθίσματα | ΝΑΙ ___ ___ ΝΑΙ, 16 καθίσματα και 2 τροχοκαθίσματα |
| 6.4.2 | Υπό μορφή σχεδίου κάτοψης, να δοθεί η διαρρύθμιση των καθισμάτων, στο πάτωμα του λεωφορείου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.4.3 | Τα καθίσματα να είναι λεωφορειακού τύπου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.4.4 | Τα καθίσματα να έχουν ψηλή πλάτη και υποστηρίγματα κεφαλής (head restraints). | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.4.5 | Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/85/ΕΚ προκειμένου οι επιβάτες να κάθονται άνετα και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά (230mm). Επίσης ο χώρος για κάθε τροχοκάθισμα να είναι όπως προβλέπεται στην πιο πάνω οδηγία. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.4.6 | Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με εγκεκριμένου τύπου ζώνες ασφαλείας τριών σημείων, αυτόματης περιέλιξης. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.4.7 | Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενο μπρος πίσω. Επίσης η κλίση της πλάτης του καθίσματος πρέπει να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη μπρος πίσω. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.5 | Φωτισμός / Ηλεκτρική εγκατάσταση / Ηλεκτρικό σύστημα: |  |  |
| 6.5.1 | Ικανοποιητικός αριθμός φωτιστικών μονάδων για επαρκή φωτισμό της καμπίνας του οδηγού και των επιβατών. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.5.2 | Συσσωρευτή/ες με κατάλληλη χωρητικότητα (Ah) για λειτουργία του ανυψωτήρα. | ΝΑΙ, 70Ah | ΝΑΙ |
| 6.6 | Θέρμανση/ κλιματισμός/ αερισμός |  |  |
| 6.6.1 | Το όχημα να διαθέτει σύστημα θέρμανσης/ κλιματισμού κατάλληλο για κάλυψη των αναγκών του οδηγού/ συνοδηγού και επιβατών σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | ΝΑΙ, TEMPMATIC | ΝΑΙ |
| 6.6.2 | Το συστήματα κλιματισμού, να λειτουργούν με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.6.3 | Το όχημα να διαθέτει είτε συνδυασμό ενιαίου συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού είτε ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού για κάλυψη των αναγκών του χώρου των επιβατών σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του λεωφορείου και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Να υπάρχουν κανάλια διασποράς για ψυχρό αέρα για όλους τους επιβάτες. Ο αέρας στα στόμια να διοχετεύεται μέσω λεπτού αεραγωγού εφαρμοσμένου εσωτερικά κατά μήκος του λεωφορείου. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.7 | Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός με πλατφόρμα (ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ (και για τα δύο Είδη οχημάτων) | Braunability E-130 | Dhollandia DH-CH001.03 |
|  | Ο ανυψωτήρας να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού όταν λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -5°C και +50°C και 95% σχετική υγρασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Να δηλωθούν οι διαστάσεις της πλατφόρμας | ΝΑΙ, WXLXH 860X1320X1420mm | ΝΑΙ, WXL800X1260 |
|  | Ωφέλιμο φορτίο: ≥300 κιλά. | 400Kg | 300Kg |
|  | Να φέρει χειριστήριο έλεγχου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Κατασκευή από χάλυβα μπογιατισμένο με μπογιά αδιάβροχη (αντισκουριακής προστασίας). | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Τροφοδοσία από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6.8 | Ζώνες ασφαλείας για στερέωση αναπηρικών καθισμάτων εντός οχήματος |  |  |
|  | Πάνω από το μεταλλικό πάτωμα να τοποθετηθεί δεύτερο αλουμινένιο πάτωμα ή πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω σε ανοξείδωτο μεταλλικό σκελετό, με κανάλια για ασφάλιση των καθισμάτων και των τροχοκαθισμάτων. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Τα καθίσματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, και χειρολαβή στην πλευρά του διαδρόμου και ειδικούς μηχανισμούς για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση τους στο πάτωμα. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Οι ζώνες ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 77/541/ΕC | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Μαζί με τα οχήματα να παραδοθούν και οι ανάλογες ζώνες πρόσδεσης των τροχοκαθισμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.4.1. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/85/ΕC καθορίζει τις απαιτήσεις για πρόσδεση του αναπηρικού τροχοκαθίσματος και των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Η ευρωπαϊκή Οδηγία 76/115/EC καθορίζει τις απαιτήσεις φορτίου στο αγκυροβόλιο των ζωνών ασφαλείας και συστήματος δαπέδου ανά κατηγορία οχήματος: Οχήματα M2 και Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, με περισσότερες από οκτώ θέσεις πέραν του οδηγού. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι τυποποιημένα προϊόντα τα οποία να προέρχονται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες των συγκεκριμένων προϊόντων. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
|  | Να υπάρχει θήκη για φύλαξη των ζωνών ασφαλείας των τροχοκαθισμάτων όταν δεν μεταφέρονται τροχοκαθίσματα. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Αρ. Προσφοράς 1 | Αρ. Προσφοράς 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. | Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 80.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | 3 χρόνια ή 80.000km | 3 χρόνια ή 80.000km |
| Μπογιά και σκουριά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | 5 χρόνια | 5 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.004.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 1 Αυγούστου, 2022 |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.004.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση επτά (7+1) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε την 1η/8/2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CIC Ltd | 1 | Είδος A: €219.954,00 Είδος Β: €84.672,00 Είδος Γ: €258.261,00 ΣΥΝΟΛΟ: €562.887,00 |
|  | CTC Automotive Ltd | 2 | Είδος Γ: €239.634,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Τόμου Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

3.1 Ο προσφέρων αρ. 1 (CIC Ltd) έχει υποβάλει όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και αξιολογείται περαιτέρω.

  - Ο προσφέρων αρ. 2 (CTC Automotive Ltd), αντί για το Έντυπο 4 (Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Προσφέροντος) με τον κύκλο εργασιών για τα έτη 2019, 2020 και 2021 υπέβαλε παρόμοιο έντυπο στην Αγγλική γλώσσα στο οποίο φαίνονται ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Στα έγγραφα του διαγωνισμού (παρ. 6.3.1 του Μέρους Α)  ζητείται όπως οι προσφέροντες έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με €350.000,00. Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν φαίνεται πως ο προσφέρων έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μόνο για τα δύο έτη 2019 και 2020,  €47.861.383,00 ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατά το 2021 είχε κύκλο εργασιών μηδέν. Ως εκ τούτου ικανοποιεί την προϋπόθεση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει συμπληρωμένο το Έντυπο 4 στην ελληνική γλώσσα όπως είχε δημοσιευτεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε και ζήτησε την υποβολή του Έντυπου 19 (Δήλωση αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014) και τα ‘Επισυναπτόμενα 3.1 και 3.2.

Αντίγραφο της επιστολής με ημερομηνία 1/8/22 με την οποία ζητήθηκε από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω στοιχεία επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς αρ. 1 (CIC Ltd), διαπίστωσε ότι τα οχήματα που προσφέρονται ικανοποιούν τις προδιαγραφές και για τα τρία Είδη.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.004.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

5 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.004.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση επτά (7+1) μικρών λεωφορείων με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑμεΑ

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 5/9/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 2  με την απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 5/8/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, διαπίστωσε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε το τεχνικό μέρος της προσφοράς αρ. 2 (CTC Automotive Ltd).  Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά που υπέβαλε ο προσφέρων αρ. 2  για το Είδος Γ ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Στη συνέχει η Επιτροπή εξέτασε το Οικονομικό μέρος των προσφορών.

Κατ’ αρχήν οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκαν τα πιο κάτω λάθη που οφείλονται σε λάθος του Εντύπου Προσφοράς.

Ενώ το Έντυπο 11.4 (Σύνολο Ενδεικτικού Ποσού Εργασιών Συντήρησης που καλύπτονται από εγγύηση) των αρχικών εγγράφων είχε διαγραφεί με διόρθωση στο διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο αρ. 1, στο Έντυπο 11.1 (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς) δεν είχε διαγραφεί η γραμμή όπου θα αναγραφόταν το ποσό. Έτσι και οι δύο προσφέροντες έχουν γράψει ενδεικτικό ποσό εργασιών συντήρησης, το οποίο όμως δεν έχει ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης στον υπολογισμό της τιμής προσφοράς. Οι τιμές προσφοράς για κάθε Είδος διορθώθηκαν αφαιρώντας το πιο πάνω ενδεικτικό ποσό συντήρησης. Να σημειωθεί ότι και αν ακόμα ληφθεί υπόψη το πιο πάνω ποσό (για το Είδος Γ για το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές) δεν αλλάζει η σειρά κατάταξης των προσφορών. Επίσης το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και δεν υπολογίζεται στην τιμή ανάθεσης.

4.    Αντίγραφα των δύο Εντύπων των δύο προσφορών,  στα οποία φαίνονται τα ποσά όπως υποβλήθηκαν, και χειρόγραφα το διορθωμένο ποσό  προσφοράς,  επισυνάπτονται στο παράρτημα 7.

5.	Πιο κάτω φαίνεται σύγκριση της Μέσης Τιμής των προσφορών που υποβλήθηκαν ανά Είδος, και  της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση για τα Είδη Β και Γ, σε σχέση με την εκτίμηση κόστους του Τμήματος.

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Εκτίμηση κόστους | Μέση τιμή προμήθειας και συντήρησης σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) | Κόστος φθηνότερης προσφοράς σε σχέση με την εκτίμηση κόστους (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΙΔΟΣ Α | €157.500 | €215.604 (+36,8%) | €215.604 (+36,8%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Β | €75.800 | €83.222 (+9,79%) | €83.222 (+9,79%) |
|  | ΕΙΔΟΣ Γ | €227.400 | €244,522 (+7,5%) | €235.134 (+3,4%) |

Η Τιμή της προσφοράς για το Είδος Α είναι κατά 36,8% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος, θεωρείται ψηλή και δε γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή. Η εκτίμηση κόστους έχει βασιστεί σε τιμές για παρόμοια οχήματα από προηγούμενους διαγωνισμούς.

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να μη γίνει ανάθεση σύμβασης για το Είδος Α αλλά μόνο για τα Είδη Β και Γ, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ B: 1 μικρό λεωφορείο με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 4 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 8-10 θέσεις επιβατών

| Προσφέρων: | CIC LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | MERCEDES-BENZ/ SPRINTER 517 |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία/ Κύπρος |
| Υπερκατασκευή | S. CH. Koukoulides & Son Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €81.153,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €2.069,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €83.222,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €58/ώρα

ΕΙΔΟΣ Γ: 3 μικρά λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για ΑΜΕΑ με 2 θέσεις για τροχοκαθίσματα και 14-16 θέσεις επιβατών

| Προσφέρων: | CΤC Automotive Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | IVECO ΒUS Daily Start 60C18H B FVS |
| Προέλευση οχημάτων | Ιταλία |
| Υπερκατασκευή | IVECO BUS |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Ιταλία |
| Ποσό προμήθειας οχημάτων με υπερκατασκευή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €228.984,00 (€76.328,00Χ3) |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.150,00 (€2.050,00Χ3) |
| Ποσό ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €235.134,00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €60/ώρα

Με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον όχημα. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να εξασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή μέχρι τις 29/7/2023.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

Παράρτημα 7

Υποβληθέντα από προσφέροντες Έντυπα 11.1 (Οικονομική Προσφορά) με χειρόγραφες διορθώσεις