| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.003.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Απριλίου, 2023

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 23.003.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων την  1/3/2023), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2023/S 046-133970 ημερ. 1/3/23) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5075 (γνωστοποίηση 486) και ημερομηνία  3 Μαρτίου, 2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

H μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.003.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5075 | Γν.: 486 | Ημερ.: 3/3/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 1/3/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 7/4/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 7/10/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €486.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) €469.500 προμήθεια και €17.000 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης (5% του ποσού προσφοράς) |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.001/17 ημερ. 18/2/22 από Τμήμα Δημοσίων Έργων, |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Κανένα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει κόστους (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε συμπληρωματικό/διορθωτικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

Cyprus Import Corporation Ltd

Conagro Ltd

Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ

SL METAL CREATIONS LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία μόνο προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €488.050,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η Επιτροπή, αποφάσισε και ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει, αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου, Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3), το Έντυπο Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (Έντυπα 4) και  το Έντυπο Τεκμηρίωσης Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Έντυπο 5) του Άλλου Φορέα, ο οποίος σύμφωνα με τη Δήλωσή του (Έντυπο 17) θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν την προμήθεια και συντήρηση του οχήματος. Επίσης του ζητήθηκε από τον προσφέροντα, να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για τις συμβάσεις που υπέβαλε στο Έντυπο 5 (τεκμηρίωση τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων).

- Ο Προσφέρων, με απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 21/4/23, έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και συμπληρωμένα και υπογραμμένα τα Έντυπα 3, 4 και 5 από τον Άλλο Φορέα (Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ), και αποδεικτικά στοιχεία για τις συμβάσεις που ίδιος υπέβαλε με το Έντυπο 5.

- Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Αντίγραφα της επιστολής με ημερομηνία 12/4/23 που στάλθηκε στον προσφέροντα, καθώς και η απαντητική του επιστολή με ημερομηνία 21/4/23, με τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Ο προσφέρων υπέβαλε τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Όπως αναφέρεται στη Δήλωση Άλλων Φορέων (Έντυπο 17) που υποβλήθηκε με την προσφορά από την Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ, η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται από αυτό τον Φορέα. Επίσης στην παράγραφο 2.1 των τεχνικών προδιαγραφών (αντίγραφο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7) αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα: «Κατασκευαστής πλαισίου: Daimler Truck AG και καλύπτεται από την αντιπροσωπεία της ΚΥΠΡΟΥ (CIC Ltd) σε παγκύπριο επίπεδο».

5.1.3 Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.5  	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.6	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 0,32% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφέροντες και από επιμέρους τιμές από προηγούμενους διαγωνισμούς. Να σημειωθεί ότι ο προσφέρων συμπεριέλαβε στην προσφορά του και ένα αντίβαρο 1300Kg αξίας €7.950, που απαιτείται από τον κατασκευαστή της φρέζας εκχιονισμού για τη χρήση της και το οποίο δεν είχε υπολογιστεί κατά τον υπολογισμό της εκτίμησης κόστους. Αν εξαιρεθεί το κόστος του αντίβαρου από την τιμή της προσφοράς, αυτή θα είναι κατά 1,31% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Σημειώνεται ότι στο Έντυπο 11.3 (Ανάλυση ποσού προμήθειας εξοπλισμού), αναφέρεται ότι στη προσφορά μπορεί να συμπεριληφθεί «Οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πιο πάνω ανάλυση αλλά απαιτείται από τις προδιαγραφές, και τα σχέδια για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (Ο Ανάδοχος να τα καθορίσει)».

5.1.7	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου οχήματος σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2	Τιμές προσφοράς – Τεχνικές προδιαγραφές

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz U530 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας οχήματος(χωρίς ΦΠΑ): | €279.000,00 |
| Ποσό προμήθειας ντεπόζιτου νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €9.800,00 |
| Ποσό προμήθειας αντλίας νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €5.950,00 |
| Ποσό προμήθειας τυλικτήρα με λάστιχο ψηλής πίεσης και αυλού πυρόσβεσης (χωρίς ΦΠΑ): | €5.400,00 |
| Ποσό προμήθειας συστήματος ψεκασμού νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €4.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρα άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €43.000,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μεγάλης (ΕΙΔΟΣ Α) (χωρίς ΦΠΑ): | €27.650,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μικρής (ΕΙΔΟΣ Β) (χωρίς ΦΠΑ): | €22.450,00 |
| Ποσό προμήθειας φρέζας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €63.600,00 |
| Ποσό προμήθειας αντίβαρου 1300κιλών για φρέζα εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €7.950,00 |
| Ποσό συντήρησης οχήματος για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €488.050,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα, στον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz U530 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας οχήματος(χωρίς ΦΠΑ): | €279.000,00 |
| Ποσό προμήθειας ντεπόζιτου νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €9.800,00 |
| Ποσό προμήθειας αντλίας νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €5.950,00 |
| Ποσό προμήθειας τυλικτήρα με λάστιχο ψηλής πίεσης και αυλού πυρόσβεσης (χωρίς ΦΠΑ): | €5.400,00 |
| Ποσό προμήθειας συστήματος ψεκασμού νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €4.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρα άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €43.000,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μεγάλης (ΕΙΔΟΣ Α) (χωρίς ΦΠΑ): | €27.650,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μικρής (ΕΙΔΟΣ Β) (χωρίς ΦΠΑ): | €22.450,00 |
| Ποσό προμήθειας φρέζας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €63.600,00 |
| Ποσό προμήθειας αντίβαρου 1300κιλών για φρέζα εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €7.950,00 |
| Ποσό συντήρησης οχήματος για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €488.050,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €60.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (Έντυπο 11.3, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7) η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να  παραγγείλει ή να μη παραγγείλει τη μικρή λεπίδα ή την φρέζα εκχιονισμού και να τις παραγγείλει εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | (1) Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.5 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 3 | Ναι |
| 4. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€500.000,00) | Ναι €1.531.000 |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 | Ναι |
| 6. | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ |
| 7 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι |
| 8 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.3.3 & 6.4.5 – Μέρος Α |  |
| 8.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 8.3.1 (6) Έντυπο 17 | Ναι |
| 8.2 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Έντυπο 3 | Ναι |
| 8.3 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€500.000,00) | Ναι €195.137.740 |
| 8.4 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 | Ναι |
| 8.5 | Πιστοποιητικό CYS EN ISO90001:2015 ή ισοδύναμο | Παράγραφος 6.4.5 και 8.3.1.4 (δ) | Ναι |
| 8.6 | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι |
| 7 | Περιγραφή Ομάδας Έργου | Έντυπο 10 | Ναι |
| 8 | Συντήρηση |  |  |
| 8.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι |
| 8.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι |
| 8.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενα 3.2Α. 3.2Β, 3.2Γ, 3.2Δ, 3.2Ε και 3.2ΣΤ | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.3 | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι |
|  | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.6 | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz U530 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας οχήματος(χωρίς ΦΠΑ): | €279.000,00 |
| Ποσό προμήθειας ντεπόζιτου νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €9.800,00 |
| Ποσό προμήθειας αντλίας νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €5.950,00 |
| Ποσό προμήθειας τυλικτήρα με λάστιχο ψηλής πίεσης και αυλού πυρόσβεσης (χωρίς ΦΠΑ): | €5.400,00 |
| Ποσό προμήθειας συστήματος ψεκασμού νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €4.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρα άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €43.000,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μεγάλης (ΕΙΔΟΣ Α) (χωρίς ΦΠΑ): | €27.650,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μικρής (ΕΙΔΟΣ Β) (χωρίς ΦΠΑ): | €22.450,00 |
| Ποσό προμήθειας φρέζας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €63.600,00 |
| Ποσό προμήθειας αντίβαρου 1300κιλών για φρέζα εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €7.950,00 |
| Ποσό συντήρησης οχήματος για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €488.050,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
|  | Κατασκευή / μοντέλο: | Mercedes Benz/ U530 |
|  | Χώρα προέλευσης: | Γερμανία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Συμμόρφωση (Ναι/Όχι) |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| Α.1 | Σκοπός της παρούσας προσφοράς είναι η προμήθεια οχήματος ειδικής χρήσης (4X4) για το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Να είναι κατάλληλο για χωμάτινους δρόμους αλλά και εκτός δρόμου συνθήκες και εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη με απότομες κλίσεις. Να είναι ικανό για συνεχόμενη χρήση στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. | Ναι |
| Α.2 | Κατά τους χειμερινούς μήνες το όχημα θα χρησιμοποείται για εκχιονισμό σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, σε οδόστρωμα καλυμμένο με παγετό και χιόνι εντός και εκτός των ορεινών κοινοτήτων και σε περιβάλλον με θερμοκρασίες κάτω του μηδέν. Το όχημα να μπορεί να δέχεται: Φρέζα Εκχιονισμού Λεπίδα εκχιονισμού, Επιστρωτήρας άλατος Ντεπόζιτο νερού 4000 λτ με αντλία | Ναι |
| B. | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |  |
| B.1 | Η αναφορά και παραπομπή στις προδιαγραφές σε συγκεκριμένα πρότυπα περιλαμβάνει και την αποδοχή ισοδύναμων προτύπων. Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούμενης τιμής. Το όχημα πρέπει να πληροί τις πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες καθώς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. | Ναι |
| B.2 | Το όχημα και ο εξοπλισμός να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατασκευής του ιδίου ή του προηγούμενου έτους από το έτος διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Πριν από την παράδοση του οχήματος μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία κατασκευής του. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει το όχημα εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στο όνομα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και με πλήρη τη δεξαμενή καυσίμων, έτοιμο για χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την παράδοση του οχήματος είναι η υποβολή γραπτής επιβεβαίωσης στην οποία ο κατασκευαστής του οχήματος να πιστοποιεί τη συμβατότητα του προσφερόμενου οχήματος με τον εξοπλισμό αποχιονισμού που θα εγκατασταθεί στο όχημα. | Ναι |
| B.3 | Το πλαίσιο του οχήματος θα έχει μόνιμα το φορτίο (υπερκατασκευή με κιβωτάμαξα και πλάκα ανάρτησης εξοπλισμού αποχιονισμού). | Ναι |
| Β.4 | Το συνολικό μικτό βάρος του οχήματος (GVW – gross vehicle weight) να βρίσκεται στα οριζόμενα στο ΕΝ 1846-2 όρια προκειμένου η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται σε οχήματα κλάσης (S). | Ναι |
| 1 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |
| 1.1 | Το μεταξόνιο να είναι από 3000 mm μέχρι 4050mm. | Ναι, 3350 mm |
| 1.2 | Ο οπίσθιος πρόβολος να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό ώστε να τηρείται η απαίτηση για τη γωνία αναχώρησης. | Ναι |
| 1.3 | Η μπροστινή γωνία κλίσης (προσέγγισης) καθώς και η οπίσθια γωνία κλίσης (αναχώρησης) να είναι ≥ 25°. Να δηλωθούν. | Ναι, F: 25° R:41° |
| 2 | ΠΛΑΙΣΙΟ |  |
| 2.1 | Το πλαίσιο του οχήματος να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να αντιπροσωπεύονται στην Κύπρο και να διασφαλίζουν το Τμήμα Δημοσίων Έργων με αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και με ικανοποιητικό απόθεμα ανταλλακτικών. | Ναι |
| 2.2 | Το όχημα να είναι δεξιοτίμονο και τύπου 4Χ4. | Ναι |
| 2.3 | Το επιτρεπόμενο συνολικό (μικτό) βάρος του οχήματος (GVW) όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή των πλαισίων να είναι ≤ 17.000 Kg. | Ναι, GVW 16.500 Kg |
| 2.4 | Η απόσταση από το έδαφος κάτω από τους άξονες να είναι ≥ από 320mm. | Ναι, 379 mm |
| 2.5 | Το όχημα να φέρει πείρο έλξης στον μπροστινό προφυλακτήρα και άγκιστρο ρυμούλκησης στο κέντρο της οπίσθιας γέφυρας. | Ναι |
| 2.6 | Μετατροπές στο πλαίσιο επιτρέπονται νοουμένου ότι γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλαισίου προς τους υπερκατασκευαστές και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζονται οι εγγυήσεις από τον κατασκευαστή του πλαισίου του οχήματος. | Ναι |
| 2.7 | Το βάρος του πλαισίου (kerb weight) θα πρέπει να δηλωθεί. | Ναι, 7440 Kg |
| 3 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |  |
| 3.1 | Να είναι πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος με υπερσυμπιεστή, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου. | Ναι |
| 3.2 | Ο κινητήρας στις ονομαστικές στροφές λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύμφωνα και με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Ε.Ε: Να έχει ισχύ ≥ 220 Kw. Ροπή ≥ 1200Nm και κατάλληλη για την απόδοση των επιδόσεων του οχήματος. | Ναι 220kW (299HP) 1200Nm at 1200-1600 rpm |
| 3.3 | Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου του οχήματος να είναι τουλάχιστον 200 λίτρα. Η δεξαμενή καυσίμου να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει. Το κύκλωμα καυσίμων θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με διαχωριστή νερού (νεροπαγίδα). | Ναι, 200 lt |
| 3.4 | Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι ≥ 85 km/h. | Ναι, 90 km/h |
| 3.5 | Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. και η εμφανής διαδρομή του να προστατεύεται με κατάλληλο προφυλακτήρα για αποφυγή επαφής και εγκαύματος. | Ναι |
| 3.6 | Το σύστημα ψύξης του κινητήρα να είναι κατάλληλο για τις συνθήκες της Κύπρου. Επίσης στο μπροστινό στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος του να εφαρμοστεί εργοστασιακό ειδικό μεταλλικό πλέγμα το οποίο να αποτρέπει την είσοδο ξηράς βλάστησης κλπ στο σύστημα ψύξης. | Ναι |
| 3.7 | Η εισαγωγή αέρα μηχανής να μην ξεπερνά το ύψος της καμπίνας του οχήματος ή να προεξέχει από τα πλαϊνά της καμπίνας. | Ναι |
| 3.8 | Η υπολογιζόμενη / ενδεικτική κατανάλωση καυσίμου να δηλωθεί αν αυτό είναι εφικτό από τον κατασκευαστή | Ναι, 18-35 lt/100km ανάλογα με τη χρήση |
| 4 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ |  |
| 4.1 | Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι ημιαυτόματο (με ενσωματωμένο συμπλέκτη) με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων και επιλογή χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις επιδόσεις του οχήματος. | Ναι |
| 4.2 | Η εκκίνηση καθώς και οι εναλλαγές των ταχυτήτων να γίνονται χωρίς την χρήση πατιδιού συμπλέκτη, δηλαδή να μην φέρει πατίδι του συμπλέκτη. Το όχημα μπορεί να φέρει πατίδι συμπλέκτη για οποιανδήποτε άλλη λειτουργία, το οποίο όμως να μην είναι αναγκαίο στην εναλλαγή των ταχυτήτων. | Ναι |
| 4.3 | Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ή μοχλό ταχείας εναλλαγής εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας. | Ναι |
| 5 | ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ (P.T.O.) – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |
| 5.1 | Να υπάρχει/ουν κατάλληλος/οι δυναμολήπτης/ες (P.T.O) ο οποίος/οι να δίνει/ουν την απαραίτητη ισχύ/ροπή στα προσαρτήματα (επιστρωτήρας άλατος, λεπίδα και φρέζα εκχιονισμού, αντλία νερού, ψαλίδι θάμνων). Τα σχετικά τεχνικά στοιχεία να δηλωθούν. | Ναι |
| 5.2 | Το σύστημα να επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία του επιστρωτήρα άλατος και την κίνηση του οχήματος με ταχύτητα τουλάχιστον 15 km/h. Όσον αφορά τη φρέζα αποχιονισμού το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει οι στροφές της να είναι ανεξάρτητες από τις στροφές του κινητήρα και την ταχύτητα του οχήματος. | Ναι |
| 5.3 | Οι διακόπτες χειρισμού των δυναμοληπτών (PTO) να βρίσκονται σε προσιτή θέση για τον οδηγό ή και τον συνοδηγό. | Ναι |
| 5.4 | Να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες με κατάλληλη ένδειξη για τη λειτουργία των δυναμοληπτών στην καμπίνα του οχήματος. | Ναι |
| 5.5 | Το όχημα να διαθέτει κατάλληλο υδραυλικό σύστημα με απολήξεις από ταχυσύνδεσμους σε όλα τα σημεία προσαρμογής για τη λειτουργία των υδραυλικών εμβόλων του συστήματος αποχιονισμού και των άλλων προσαρτημάτων/εξαρτήσεων. | Ναι |
| 6 | ΑΞΟΝΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ |  |
| 6.1 | Το όχημα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4Χ4) δηλαδή ένα διευθυντήριο κινητήριο εμπρός και ένα οπίσθιο κινητήριο άξονα, με κεντρικό διαφορικό. | Ναι |
| 6.2 | Να φέρει διαφορικά συστήματα (Differential Lock) που να ελέγχονται μέσω κατάλληλων διακοπτών από τη θέση του οδηγού. | Ναι |
| 6.3 | Ο οπίσθιος άξονας να διαθέτει γέφυρες μείωσης στροφών κοντά στην πλήμνη των τροχών (hub reduction axles / planetary). | Ναι |
| 6.4 | Τα χαρακτηριστικά του κάθε άξονα να δηλωθούν και να υποβληθούν τα τεχνικά φυλλάδια. | Ναι, F:7500Kg, R:9500Kg |
| 6.5 | Να υποβληθεί μελέτη κατανομής φορτίων στους άξονες του προσφερόμενου οχήματος. | Ναι |
| 7 | ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ |  |
| 7.1 | Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς στον μπροστινό και στον πίσω άξονα. Τα ελαστικά πρέπει να είναι των ίδιων διαστάσεων σε όλους τους άξονες. | Ναι |
| 7.2 | Τα ελαστικά να είναι κατασκευής των τελευταίων δεκαοχτώ (18) μηνών προ του χρόνου παράδοσης του οχήματος, καινούργια, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). | Ναι, Michelin XYZ3 |
| 7.3 | Οι διαστάσεις των ελαστικών να αναφερθούν. | Ναι, 425/65/R22.5 |
| 7.4 | Το πέλμα των ελαστικών να είναι κατάλληλο για την κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμου. | Ναι, cross country |
| 7.5 | Οι πιέσεις λειτουργίας των ελαστικών να είναι τυπωμένες στο πλαίσιο του αμαξώματος πάνω από τη θέση των τροχών (μονάδα μέτρησης σε bar). | Ναι |
| 7.6 | Κάθε όχημα να παραδοθεί με ένα εφεδρικό τροχό, όμοιο με τους υπόλοιπους του οχήματος τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. | Ναι |
| 7.7 | Στην προσφορά, να δηλωθούν οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, καθώς και το μέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη πίεση λειτουργίας των προσφερόμενων ελαστικών. | Ναι, Speed index K Load index 165 Load capacity 10.300Kg |
| 8 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |
| 8.1 | Το σύστημα πέδησης να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 71/320/EEC καθώς και στις απαιτήσεις του EN 1846-2. | Ναι |
| 8.2 | Το κύριο σύστημα πέδησης να είναι βαρέως τύπου και να λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα (πλήρη αερόφρενα) επενεργώντας μέσω διπλού κυκλώματος ασφαλείας σε όλους τους τροχούς του οχήματος. | Ναι |
| 8.4 | Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει πνευματικό (δι’ αέρος) μηχανόφρενο (χειρόφρενο) που να επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. | Ναι |
| 8.5 | Να έχει αυτόματο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS). | Ναι |
| 8.6 | Το όχημα να διαθέτει exhaust brake ή engine brake. | Ναι, Engine brake |
| 9 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |
| 9.1 | Το σύστημα διεύθυνσης να είναι δεξιοτίμονο υδραυλικά υποβοηθούμενο. | Ναι |
| 10 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ |  |
| 10.1 | Το σύστημα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου ικανό για οδήγηση με ψηλές ταχύτητες σε εκτός δρόμου συνθήκες και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συνεχούς φόρτωση του οχήματος. Το σύστημα ανάρτησης να περιγράφεται στην προσφορά. | Ναι |
| 10.2 | Να περιλαμβάνει αποσβεστήρες τηλεσκοπικού τύπου (αμορτισέρ) και αντιστρεπτικές δοκούς βαρέως τύπου σε όλους τους άξονες (Stabilizer). | Ναι |
| 11 | ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |
| 11.1 | Η καμπίνα να αναδιπλώνεται εύκολα υδραυλικά ή ηλεκτρικά για τις απαιτούμενες επισκευές στον κινητήρα. | Ναι |
| 11.2 | Να είναι εφοδιασμένη με ηχητική και θερμική μόνωση. | Ναι |
| 11.4 | Να έχει βαθμίδες ανάβασης και κατάβασης (με αντιολισθητική επιφάνεια καθώς και χερούλια εργονομικά τοποθετημένα) στη θέση του οδηγού και του πληρώματος. | Ναι |
| 11.5 | Η καμπίνα οδήγησης να έχει τον πιο κάτω εξοπλισμό: Πανοραμικό ανεμοθώρακα με κρύσταλλο ασφαλείας τύπου laminated με αυτόματο σύστημα ψεκασμού νερού. Μπροστινό προφυλακτήρα, βαρετού τύπου, Να φέρει μία πόρτα σε κάθε πλευρά με ηλεκτρικά παράθυρα, Να φέρει ανεξάρτητο, πνευματικό (δι’ αέρος) ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού. Όλα τα καθίσματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 76/115/EEC και 77/541/EEC, Θερμαινόμενοι καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, Να φέρει θερμαινόμενο κυρτό καθρέπτη «ράμπας» (kerb mirror) στη πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού, Να φέρει σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης, Σύστημα κλιματισμού (AIR CONDITION) εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, Να φέρει αλεξήλια (sun visor) για τον οδηγό και τον συνοδηγό, Εσωτερικό φωτισμό, Ραδιόφωνο με υποδοχή CD ή USB ή Bluetooth ή άλλη πηγή εισόδου, Χαλάκια πατώματος, Χειρολαβές για το προσωπικό. | Ναι |
| 11.6 | Ο πίνακας ελέγχου του οχήματος στην καμπίνα να φέρει: Χιλιομετροδείκτη και στροφόμετρο, Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα, Ένδειξη στάθμης δεξαμενής καυσίμου, Δείκτη θερμοκρασίας κινητήρα, Ένδειξη πιέσεως λιπαντικού κινητήρα, Μανόμετρα για το σύστημα πέδησης, Δείκτες για τα φώτα πορείας και κατεύθυνσης, Τους απαραίτητους διακόπτες και δείκτες για τον φωτισμό στην υπερκατασκευή (σημεία πρόσβασης, αναλάμποντα φώτα κλπ). Γενικά όλους τους δείκτες/ χειριστήρια που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. καθώς και στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή. | Ναι |
| 11.7 | Να υπάρχουν όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο της αντλίας νερού (P.T.O. switch & lamp). | Ναι |
| 11.8 | Να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο του εξοπλισμού αποχιονισμού. Ο πίνακας να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: Διακόπτη λειτουργίας και ένδειξη λειτουργίας του Ρ.Τ.Ο. για φρέζα αποχιονισμού (P.T.O. switch & lamp), Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης της λεπίδας στο οδόστρωμα. Να διαθέτει χειριστήριο υδραυλικών το οποίο θα ελέγχει τις κινήσεις άνω-κάτω και την κλίση της λεπίδας με ιδιαίτερα προσόντα ακριβούς χειρισμού. | Ναι |
| 11.9 | Για όλα τα όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο της φρέζας και της λεπίδας αποχιονισμού που θα βρίσκονται εντός της καμπίνας οδήγησης αλλά και αυτά στο χώρο της αντλίας θα πρέπει να υπάρχουν ετικέτες στα Ελληνικά με κατάλληλη σήμανση ή περιγραφή της λειτουργίας του κάθε οργάνου. Οι ετικέτες να είναι κατασκευασμένες από μέταλλο ή σκληρό πλαστικό με ανάγλυφη επιγραφή και να είναι κατάλληλα στερεωμένες. | Ναι |
| 12 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |
|  | Γενικά: Το ηλεκτρικό σύστημα που αφορά την υπερκατασκευή, αντλία κλπ. θα πρέπει να συνδεθεί με το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος. | Ναι |
| 12.1 | Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος και η αντιπαρασιτική προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του CYS EN 1846-2. | Ναι |
| 12.2 | Να φέρει δύο συσσωρευτές χωρητικότητας τουλάχιστον 125 Ah ο καθένας, προφυλαγμένους από καιρικές συνθήκες. | Ναι, 2X12V/ 140Ah |
| 12.3 | Φωτισμός του οχήματος να είναι σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | Ναι |
| 12.4 | Επιπρόσθετα από τα φώτα φρένων που καθορίζονται στον Κ.Ο.Κ. το όχημα να φέρει και δύο φώτα φρένων ψηλής έντασης στο πάνω πίσω μέρος της υπερκατασκευής. | Ναι |
| 12.11 | Φωτεινό και ηχητικό σήμα οπισθοπορίας του οχήματος | Ναι |
| 12.12 | Δύο (2) προβολείς ομίχλης στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος (Εργοστασιακός φωτισμός του οχήματος). Δύο (2) προβολείς ομίχλης σε κατάλληλες βάσεις στο εμπρόσθιο επάνω τμήμα της καμπίνας του οχήματος (Για χρήση κατά την λειτουργεία αποχιονισμού). Για τους δύο τύπους φωτισμού να υπάρχει στην καμπίνα διακόπτης επιλογής για διαχωρισμό της λειτουργείας (πάνω ή κάτω) και επιλογή για ταυτόχρονη λειτουργεία και των δύο τύπων φωτισμού. | Ναι |
| 12.15 | Το όχημα να φέρει ένα ζεύγος από αναλάμποντα φώτα (φάροι), χρώματος πορτοκαλί, τύπου LED, τα οποία να είναι εγκαταστημένα στην καμπίνα του οχήματος. Το σύστημα να ενεργοποιείται με ανεξάρτητο διακόπτη στην καμπίνα του οχήματος. | Ναι |
| 12.16 | Να φέρει γενικό διακόπτη απομόνωσης του ηλεκτρικού κυκλώματος του οχήματος σε προσιτή θέση. | Ναι |
| 12.19 | Ένα (1) προσθαφαιρούμενο προβολέα διαμ. περίπου 200mm σε αρθρωτή βάση στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης. Ο προβολέας να είναι τεχνολογίας LED ισχύος αντίστοιχης της λυχνίας τουλάχιστον των 70W, διακόπτη ON/OFF, καλώδιο μήκους 2 m περίπου και κατάλληλο ρευματολήπτη. | Ναι |
| 13 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (SUPERSTRUCTURE) |  |
| 13.1.1 | Κιβωτάμαξα Η κιβωτάμαξα (κάσια) να είναι ορθογώνιου σχήματος, με ανοιγόμενες τις πλαϊνές και την πίσω πόρτα. Η κατασκευή πρέπει γενικά να διέπεται από τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. | Ναι |
| 13.1.2 | Διαστάσεις Εσωτερικό μήκος: περίπου 3m Εσωτερικό πλάτος: 2,15 m Εσωτερικό καθαρό ύψος: 0.4 m | Ναι 2,85m 2,2m 0,4m |
| 13.2 | Η στήριξη της δεξαμενής νερού και του επιστρωτήρα άλατος στο πλαίσιο να γίνει μέσω υποπλαισίου αποτελούμενου από χαλύβδινους δοκούς κατάλληλης διατομής και αντοχής και τοποθετημένου επί του πλαισίου κατά τρόπο ώστε να την προστατεύει από τη μεταφορά τάσεων και στρέψεων των δοκών του πλαισίου όταν το όχημα κινείται σε ανώμαλο έδαφος. Να δηλώνονται με την προσφορά οι διαστάσεις του υποπλαισίου, η διαδικασία της αντισκωριακής επεξεργασίας, καθώς και ο τρόπος στήριξης του υποπλαισίου στο πλαίσιο. Το υλικό, η κατασκευή και η τοποθέτηση του υποπλαισίου στο πλαίσιο, καθώς και η στήριξη γενικά της υπερκατασκευής να καλύπτει τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του πλαισίου. Τα φτερά κάλυψης των οπίσθιων τροχών να είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό FIBER GLASS (GRP) ή αντίστοιχο υλικό ή μεταλλικά. Φτερά κατασκευασμένα από πλαστικό δεν θα γίνουν αποδεκτά. Τα φτερά και των τεσσάρων τροχών του οχήματος θα έχουν ικανοποιητική απόσταση από το πέλμα των τροχών ώστε να επιτυγχάνεται με σχετική ευκολία η τοποθέτηση των αλυσίδων χιονιού. | Ναι |
| 14 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ |  |
| 14.1 | Η δεξαμενή να έχει ορθογωνική μορφή και να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αφαιρείται εύκολα. Το κέντρο βάρος της να περιοριστεί χαμηλά. Να είναι εγκατεστημένη σε κατάλληλες βάσεις απορρόφησης των κραδασμών. | Ναι |
| 14.2 | Η δεξαμενή να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό και αν χρειάζεται οι κάθετες επιφάνειες της, να είναι ενισχυμένες με κατάλληλες νευρώσεις. | Ναι |
| 14.3 | Η χωρητικότητα της να είναι περίπου 4.000±100 λίτρα. (διαστάσεις περίπου ΜΧΠΧΥ: 2,4 Χ2Χ1,1m) | Ναι |
| 14.4 | Η δεξαμενή να φέρει στο εσωτερικό της προσθαφαιρούμενα αντιπαφλαστικά διαχωριστικά διαφράγματα (χωρίς να είναι απαραίτητο να μπορούν να αφαιρεθούν εκτός της δεξαμενής). | Ναι |
| 14.5 | Η σύνδεση της υδατοδεξαμενής με την αντλία να είναι ελαστική με σωλήνα ικανοποιητικής διαμέτρου ώστε να πληροί τις μέγιστες δυνατότητες της αντλίας νερού. | Ναι |
| 14.8 | Η δεξαμενή να είναι εξοπλισμένη με σύστημα ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης. | Ναι |
| 14.9 | Στην οροφή της δεξαμενής να υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαμέτρου 500 mm περίπου για την επίσκεψη στο εσωτερικό της για έλεγχο και επισκευή. | Ναι |
| 14.10 | Η δεξαμενή να φέρει ανάλογες εξαγωγές με βαλβίδες για την αποστράγγιση της. | Ναι |
| 14.11 | Η οροφή της δεξαμενής να φέρει ανάλογες υποδοχές για την ανύψωση /αφαίρεση της για σκοπούς επιδιόρθωσης. | Ναι |
| 14.12 | Η δεξαμενή να φέρει δείκτη στάθμης περιεχομένου με διακόπτη από διάφανο πλαστικό σωλήνα τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο χώρο της αντλίας. | Ναι |
| 14.13 | Στην πίσω πλευρά του οχήματος να υπάρχει έξοδος νερού με ρουπινέτο πίλιας και λάστιχο μήκους 20m | Ναι |
| 14.14 | Η δεξαμενή να δοκιμαστεί για τυχόν απώλειες πριν από την τοποθέτηση της στο όχημα. | Ναι |
| 15 | ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ |  |
| 15.1 | Ονομαστική παροχή (Νοminal delivery rate) 200 lt/min, σε ονομαστική πίεση παροχής (Nominal delivery pressure) 20 bar σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 1028-1 με ταξινόμηση FPN 10-2000. | Ναι, ANNOVI REVERBESI BHS200, 201 lt/min, 20/50bar |
| 15.2 | Η αντλία να παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (Engine ΡΤΟ ή gearbox PTO) του οχήματος | Ναι |
| 15.3 | Η αντλία να βρίσκεται σε ερμάρι με κλειδαριά το οποίο να περικλείει, πέραν της αντλίας, και τυλικτήρα με λάστιχο διαμέτρου 25mm και μήκους 100 μέτρα με αυλό ψηλής πίεσης με χειρολαβή κατασκευασμένο από ανοξείδωτα υλικά. | Ναι |
| 15.4 | Η αντλία νερού και όλα τα συστήματα που την αποτελούν να είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να μην παθαίνουν φθορά λόγω αποστράγγισης του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα (χειμερινή περίοδο κατά την οποία τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται ως εκχιονιστικά, περίπου 5 μήνες). | Ναι |
| 16 | ΤΥΛΙΚΤΗΡΑΣ |  |
| 16.1 | Nα υπάρχει ένας (1) τυλικτήρας με λάστιχο ψηλής πίεσης μήκους 100m και διαμέτρου 25mm | Ναι, Rosenbauer Flammifer KR511 |
| 16.2 | Η λειτουργία περιέλιξης να γίνεται ηλεκτρικά αλλά και χειροκίνητα, με διακόπτη που θα βρίσκεται κοντά στον τυλικτήρα. Ο μηχανισμός (μοτέρ) να βρίσκεται εσωτερικά του τυλικτήρα. | Ναι |
| 17 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΟΧΗΜΑ |  |
| 17.1 | Το όχημα να είναι εξοπλισμένο με σύστημα για ψεκασμό νερού (ράντισμα) στην μπροστινή ή την πίσω πλευρά του οχήματος και σε όλο το πλάτος του οχήματος (σύστημα τύπου αντένα). | Ναι, AMA H sprayer |
| 17.2 | Να τροφοδοτείται από τη δεξαμενή νερού του οχήματος (αν χρειάζεται μέσω της αντλίας) και η παροχή στα ακροφύσια να γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων που να επιτρέπει την αναδίπλωση της καμπίνας. | Ναι |
| 17.3 | Ο χειρισμός του συστήματος να ελέγχεται από το χώρο της αντλίας. | Ναι |
| 18 | ΦΡΕΖΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ | Ναι |
| 18.1 | Η φρέζα θα προσαρμόζεται στην πλάκα στήριξης εξαρτήσεων στο μπροστινό μέρος όλων των οχημάτων και να παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του οχήματος. Όταν η φρέζα συνδέεται στο όχημα να ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος το οποίο να μην του επιτρέπει να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων ανά ώρα. | Ναι Kahlbacher KFS950 |
| 18.2 | Θα είναι ικανότητας αποχιονισμού περίπου 1.200 ton/h | Ναι |
| 18.3 | Θα αποτελείται από το σύστημα κοπής του χιονιού και το σύστημα αναρρόφησης και εκτόξευσης του. | Ναι |
| 18.4 | Το σύστημα κοπής να περιλαμβάνει τον περιστρεφόμενο μηχανισμό (τύμπανο) με τα μαχαίρια κοπής και τα λοιπά βοηθητικά εξαρτήματα το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει πλάτος αποχιονισμού 2,5 μέτρα τουλάχιστον, ώστε ύστερα από μια διαδρομή να ανοίγεται μία άνετη λωρίδα διέλευσης για ένα φορτηγό όχημα. | Ναι, 2600mm |
| 18.5 | Το μήκος εκτόξευσης χιονιού θα είναι ρυθμιζόμενο άνω των 20 μέτρων | Ναι, 30m |
| 18.6 | Η χοάνη εκτόξευσης θα πρέπει να ευρίσκεται σε τέτοια θέση (όχι μπροστά από τον οδηγό) έτσι ώστε το εκτοξευόμενο χιόνι να μην εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού και να μπορεί να περιστρέφεται με υδραυλικό μηχανισμό δεξιά και αριστερά. | Ναι |
| 18.7 | Θα έχει δυνατότητα αποχιονισμού σε πρώτη φάση σε ύψος παγωμένου χιονιού κατ' ευθείαν μέχρι 0,80μ τουλάχιστον και σε ύψος νωπού χιονιού κατ' ευθείαν μέχρι 1,30μ τουλάχιστον. Η εξωτερική διάμετρος του στροφείου της φρέζας (στα σημεία κοπής) πρέπει να είναι τουλάχιστον 95 cm. | Ναι |
| 18.8 | Το κοπτικό χείλος στο κάτω μέρος αυτής να είναι τύπου HARDOX και να έχει την δυνατότητα αντικατάστασης. | Ναι |
| 18.9 | Οι κοχλίες κοπής και εκτόξευσης του χιονιού να είναι εξοπλισμένοι με συμπλέκτη καθώς επίσης και με ακίδα διάτμησης για περισσότερη προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης. | Ναι |
| 18.10 | Η φρέζα να είναι εξοπλισμένη με σύστημα πλευρικό προστατευτικό για ανώμαλες επιφάνειες. | Ναι |
| 18.11 | Οι κινήσεις της φρέζας να υποστηρίζονται από υδραυλικό σύστημα και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα πιο κάτω: Κίνηση Πάνω / Κάτω Πλευρική κλίση Περιστροφή εκτοξευτήρα Οποιαδήποτε άλλη κίνηση υποστηρίζεται από την φρέζα θα πρέπει να γίνει πρόνοια έτσι ώστε να εκτελείτε από την καμπίνα του οδηγού | Ναι |
| 19 | ΕΠΙΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ |  |
|  | Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος οχήματος και θα χρησιμοποιείται για διασκορπισμό άλατος καθώς το όχημα κινείται. Πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες του συγκεκριμένου προϊόντος. Να αναφερθεί ο τρόπος που παίρνει κίνηση (υδραυλικά ή ηλεκτρικά). | Ναι Kugelmann Duplex 2.9 |
|  | Να είναι κατάλληλος για χρήση στο όχημα και αποδεκτός από τον κατασκευαστή του οχήματος. Ο εξοπλισμός, να προσφερθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία για το σκοπό που προορίζεται. | Ναι |
|  | Η μελέτη, ο σχεδιασμός και οι αποδόσεις του εξοπλισμού πρέπει να συνάδουν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και οδηγίες. Να υποβληθεί δείγμα πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE για το συγκεκριμένο μοντέλο. | Ναι |
|  | Ο κάδος καθώς και ο σπειροειδής έλικας μεταφοράς του άλατος, ο δίσκος διασκόρπισης, οι βίδες και όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το άλας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Όσα εξωτερικά μέρη δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα να είναι μπογιατισμένα ή επεξεργασμένα για προστασία από τη διάβρωση. | Ναι |
|  | Ο εξοπλισμός να είναι κατάλληλος για λειτουργία στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι -10°C. | Ναι |
|  | Το σχήμα του κάδου να είναι τέτοιο, ώστε να αδειάζει όλο το υλικό με τον σπειροειδή έλικα. | Ναι |
|  | Στο σημείο γεμίσματος στο πάνω μέρος του κάδου, να υπάρχουν κατάλληλα κόσκινα (μεταλλικό πλέγμα) που να εμποδίζουν την είσοδο μεγάλων κομματιών υλικού που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο σύστημα του έλικα. | Ναι |
|  | Χωρητικότητα κάδου: 2,6-3 κυβικά μέτρα. | Ναι, 2,9 m³ |
|  | Να φέρει κατάλληλο σπειροειδή έλικα για τη μεταφορά του υλικού στο σύστημα διανομής. Πάνω από τον έλικα να υπάρχει κάλυμμα ώστε το βάρος του άλατος που βρίσκεται από πάνω, να μη δυσκολεύει την λειτουργία του έλικα. | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του έλικα και του δίσκου διανομής. Το πλάτος διασκόρπισης να ρυθμίζεται από 2 μέχρι περίπου 12 μέτρα. | Ναι |
|  | Τα χειριστήρια για τον έλικα και το σύστημα διασκορπισμού, να βρίσκονται στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι |
|  | Το σύστημα διασκορπισμού να διπλώνεται προς τα πάνω όταν δε χρησιμοποιείται και να μπορεί να τοποθετείται στη θέση εργασίας από ένα μόνο άτομο. | Ναι |
|  | Να υπάρχει αναδιπλούμενη σκάλα στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση στο πάνω μέρος του κάδου. | Ναι |
|  | Για την τοποθέτηση και αφαίρεση του επιστρωτήρα στο όχημα, να υπάρχουν τέσσερα στηρίγματα που θα τοποθετούνται σε υποδοχές στις τέσσερις γωνιές του. Τα δύο πίσω υποστηρίγματα, θα κρατούν τον επιστρωτήρα στο ύψος της κιβωτάμαξας και τα μπροστινά στηρίγματα θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζονται ως προς το ύψος (π.χ. με κοχλία και μανέλα), ώστε να τον σηκώνουν λίγο πιο πάνω από το ύψος της κιβωτάμαξας. Η φόρτωση και ξεφόρτωση, θα γίνεται με την είσοδο της κιβωτάμαξας του οχήματος κάτω από τον επιστρωτήρα και την τοποθέτηση ή αφαίρεση των υποστηριγμάτων ανάλογα. | Ναι |
|  | Στη πίσω και πάνω μέρος του επιστρωτήρα, να υπάρχει φάρος, χρώματος πορτοκαλί, με διακόπτη στην καμπίνα του οχήματος. | Ναι |
| 20. | ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΟΣ Α και ΕΙΔΟΣ Β) |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ψηλής αντοχής που αντέχει στη διάβρωση με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία. Θα χρησιμοποιείται για καθαρισμό χιονιού και μικρής ποσότητας χώματος σε δρόμους. | Ναι A: Kahlbacher Praxos 300 B: Kahlbacher HES 270 |
|  | Τύπος λεπίδας: ευθεία, διατομής καμπύλης μορφής. | Ναι |
|  | Να συνοδεύεται από πλάκα ανάρτησης που θα προσαρμοστεί στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του οχήματος και πάνω στην οποία θα προσαρμόζεται εύκολα η λεπίδα μόνο από τον οδηγό-χειριστή. Η πλάκα θα είναι κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 3. Όταν η λεπίδα συνδέεται στο όχημα να ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα περιορισμού της ταχύτητας του οχήματος το οποίο να μην του επιτρέπει να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων ανά ώρα. | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα αυτόματης παράκαμψης εμποδίων και ανωμαλιών οδοστρώματος με ανύψωση, κάθε φορά, του αντίστοιχου τομέα της λεπίδας. Οι τομείς της λεπίδας για το ΕΙΔΟΣ Α να είναι τουλάχιστον τρείς και να διαθέτουν ειδικά ελατήρια κατά το άνοιγμα. Επίσης, να φέρει και σύστημα προστασίας από πλευρικά κτυπήματα, με άμεση επαναφορά σε θέση εργασίας. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος. | Ναι |
|  | Να φέρει μηχανισμό παρακολούθησης της επιφάνειας του οδοστρώματος. | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα ανεβάσματος-κατεβάσματος της λεπίδας και ρυθμίσεως των γωνιών αυτής προς τα δεξιά και αριστερά. | Ναι |
|  | Να ελέγχεται από το χειριστήριο υδραυλικών του οχήματος στο θάλαμο οδήγησης του οχήματος. | Ναι |
|  | Να συνοδεύεται από σύστημα σήμανσης και φωτισμό πορείας και εργασίας καθώς και από ειδικό κάλυμμα καθ' όλο το μήκος της λεπίδας, που θα παρεμποδίζει την εκτόξευση του χιονιού για να μην μειώνεται η ορατότητα του οδηγού-χειριστή. Κατά προτίμηση σπαστά πετάσματα ευκόλως χρησιμοποιούμενα. | Ναι |
|  | Οι κοπτικές ακμές της λεπίδας (ακρολέπιδα και μεσαίες λεπίδες κοπής) να είναι από μέταλλο τύπου HARDOX και να αντικαθίστανται εύκολα. Να έχουν αντοχή στην τριβή, την οξείδωση, και τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και κατάλληλη συμπεριφορά έναντι της ασφάλτου (μη καταστροφή). Να αναφερθεί το πάχος τους και το ύψος τους. | Ναι HARDOX 20mm X 200mm |
|  | Να φέρει ειδικά πέδιλα ή τροχούς για την καλή στήριξή της κατά την αποσύμπλεξη από τον φορέα (όχημα) και την σταθεροποίησή της στη θέση εναπόθεσης. | Ναι |
|  | Να φέρει προειδοποιητικά φωτάκια στις δύο άκρες. | Ναι |
|  | Τάση χειριστηρίου: 24 V (Συμβατό με το προσφερόμενο όχημα) | Ναι |
|  | Να φέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σύστημα απαραίτητο για την καλή απόδοση και λειτουργία της λεπίδας. | Ναι |
|  | Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει με στεγανό ρευματοδότη πού θα τοποθετείται στη μάσκα ή στην ποδιά του οχήματος. | Ναι |
|  | Διαστάσεις: Μήκος λεπίδας: ΕΙΔΟΣ Α: 3500 mm, ΕΙΔΟΣ Β: 3000mm Ύψος λεπίδας: ΕΙΔΟΣ Α: τουλάχιστον 1200 mm ΕΙΔΟΣ Β: τουλάχιστον 800 mm Γωνία κλίσεως ως προς τον κατά μήκος άξονα της εξάρτησης: 30° τουλάχιστον Βάρος (χωρίς την πλάκα προσαρμογής): Να δηλωθεί | Ναι Μήκος λεπίδας: ΕΙΔΟΣ Α: 3700 mm, ΕΙΔΟΣ Β: 3160mm Ύψος λεπίδας: ΕΙΔΟΣ Α: 1350 mm, ΕΙΔΟΣ Β: 1150mm Γωνία κλίσεως: 30° Βάρος ΕΙΔΟΣ Α: 1230 Kg, ΕΙΔΟΣ Β: 750 Kg |
| 21 | ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Implement mounting plate) | Ναι |
| 21.1 | Η πλάκα θα πρέπει να συνάδει με το πρότυπο, DIN76060 type B, cat 3, ώστε να μπορεί να στηρίζει υπάρχοντα προσαρτήματα.(Λεπίδα εκχιονισμού Assaloni REVO 4 TECNA30, Θαμνοκοπτικό ψαλίδι Ducker) | Ναι |
| 22 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |
| 22.1 | Εργοστασιακό σύστημα απεικόνισης με δύο έγχρωμες κάμερες οι οποίες να προσφέρουν δυνατότητα ελέγχου του χώρου μπροστά και πίσω από το όχημα. Η μπροστινή κάμερα να εξυπηρετεί τον οδηγό στην προσαρμογή των εξαρτημάτων και η κάμερα στο οπίσθιο μέρος να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης του χώρου όπισθεν του οχήματος κατά την οπισθοπορεία. | Ναι |
| 22.2 | Το όχημα θα διαθέτει κατάλληλη έγχρωμη οθόνη με συνεχή παροχή εικόνας από τις δύο κάμερες στον θάλαμο οδήγησης. | Ναι |
| 23 | ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |  |
| 23.1 | Ειδική παροχή 12V τουλάχιστον 15Amp μέσω κατάλληλου μετατροπέα τάσης για την σύνδεση του ασυρμάτου σε θέση που θα υποδείξει το Τμήμα, μέσα στο θάλαμο οδήγησης. Η παροχή να είναι ασφαλισμένη και να μην γίνεται από ενδιάμεση λήψη των συσσωρευτών. | Ναι |
| 23.2 | Η παροχή να είναι διπλή, με συνεχόμενη και διακοπτόμενη (από το διακόπτη λειτουργίας του οχήματος) τάση. | Ναι |
| 24 | ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΞΟ |  |
| 24.1 | Σε κατάλληλο χώρο πίσω από την καμπίνα να τοποθετηθεί ένα κινητό φωτεινό προειδοποιητικό τόξο με λάμπες, που να διπλώνεται πάνω από την καμπίνα. | Ναι |
| 24.2 | Το τόξο να διαθέτει οκτώ (8) τουλάχιστον στρογγυλές λυχνίες LED (δίοδοι εκπομπής φωτός), με ψηλή ένταση φωτεινότητας, χρώματος κίτρινο (amber), με διάμετρο 200 mm ή και μεγαλύτερη. Οι λυχνίες να συνάδουν με το πρότυπο EN12352:2006 σύμφωνα με το τύπο L8H. Να υποβληθεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (CE Certificate of Conformity) από ανεξάρτητο οργανισμό. | Ναι 220mm |
| 24.3 | Οι λάμπες να τοποθετηθούν σε πλαίσιο από αλουμίνιο διαστάσεων περίπου 0,9mΧ0,9m, να σχηματίζουν τόξο μήκους περίπου 1,1m και να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δείχνει λοξώς αριστερά, λοξώς δεξιά, οριζόντια αριστερά, οριζόντια δεξιά και προς τα κάτω. | Ναι 1,12m |
| 24.4 | Η φωτεινότητα του συστήματος θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος από ηλιόλουστη μέρα μέχρι νύκτα. | Ναι |
| 24.5 | Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος να γίνεται από την μπαταρία του οχήματος και να παρέχει ρεύμα ακόμα και όταν ο κινητήρας του οχήματος δεν εργάζεται. | Ναι |
| 25 | ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ |  |
| 25.1 | Κάτω από την υπερκατασκευή να υπάρχει ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας περίπου 200 λίτρων κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό, για πλύσιμο των χεριών. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και στην αριστερή πλευρά του οχήματος, βρύση μπίλιας (1/2΄΄) που κλειδώνει. Στο κάτω μέρος να υπάρχει οπή καθαρισμού. | Ναι |
| 26 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |  |
| 26.1 | Μαζί με το κάθε όχημα να παραδοθεί και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός, ιδίων διαστάσεων με τους τροχούς του οχήματος. | Ναι |
| 26.2 | Η ευθύνη και τα έξοδα εγκατάστασης όλου του εξοπλισμού ανήκουν στον Ανάδοχο. | Ναι |
| 26.3 | Το όχημα να διαθέτει βάσεις στήριξης για τον παρακάτω εξοπλισμό ο οποίος θα είναι εργονομικά τοποθετημένος σε κατάλληλες ταχυ-απασφαλιζόμενες βάσεις στήριξης. Ο εξοπλισμός τον οποίο θα πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 6 KG, η κατασκευή του οποίου ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση στο όχημα. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα CO2 3kg σε κατάλληλη θέση στο θάλαμο οδήγησης Δύο (2) αντανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας, Ένας (1) υδραυλικός ανυψωτήρας (γρύλλος) για το όχημα, Ένα (1) σωλήνα πλήρωσης αέρος ελαστικών με μανόμετρο, Εργαλεία σε θήκη για την συντήρηση του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαλείων για την αντικατάσταση των τροχών και την ανύψωση της καμπίνας οδήγησης, Δύο (2) τάκους αναστολής κύλισης του οχήματος, Πλήρη σειρά κλειδιών και συνήθη εργαλείων του εξοπλισμού αποχιονισμού, Ένα σετ αλυσίδων χιονιού βαριάς χρήσης και για τους 4 τροχούς και Τυχόν απαιτούμενα αντίβαρα για κυκλοφορία του οχήματος μόνο με τη φρέζα. | Ναι |
| 26.4 | Το χρώμα του οχήματος να είναι πορτοκαλί RAL2011 ή παραπλήσιο. | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης |  |
| --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών: Τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια ή 70.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο | 4 χρόνια ή 70.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο |
| Μπογιά και σκουριά: Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | 5 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Δεν υπάρχουν

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.003.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 12 Απριλίου, 2023 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.003.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12/4/23 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

Ο κ. Κυριάκος Μωϋσής, συμμετείχε στην συνεδρία, μέσω τηλεδιάσκεψης.

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τη μοναδική προσφορά  που υποβλήθηκε από την εταιρεία  Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ όπως φαίνεται πιο κάτω:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €488.050,00 |

- Η προσφορά, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

- Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 9.5 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και το εδάφιο (3) του άρθρου 56 του Νόμου 73(Ι) του 2016, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου, Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3), Τεκμηρίωση  Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (Έντυπο 4) και Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Έντυπο 5) για τον  Άλλο Φορέα, ο οποίος σύμφωνα με τη Δήλωσή του (Έντυπο 17) θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν την προμήθεια και συντήρηση του οχήματος. Σημειώνεται επίσης ότι,  στην παράγραφο 2.1 των τεχνικών προδιαγραφών (αντίγραφο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7) αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα: «Κατασκευαστής πλαισίου: Daimler Truck AG και καλύπτεται από την αντιπροσωπεία της ΚΥΠΡΟΥ (CIC Ltd) σε παγκύπριο επίπεδο».

Επίσης, ζητήθηκε να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για Τεκμηρίωση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του ίδιου του Προσφέροντα για τις συμβάσεις που υπέβαλε στο Έντυπο 5.

Αντίγραφο της επιστολής με ημερομηνία 12/4/23 που στάλθηκε στον προσφέροντα, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.003.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 25 Απριλίου, 2023 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.003.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  25/4/23 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον μοναδικό προσφέροντα (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ) με την απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 21/4/23, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

- Ο Προσφέρων, έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου και τα Έντυπα 3, 4 και 5, συμπληρωμένα και υπογραμμένα από για τον Άλλο Φορέα (Mercedes Benz ΕΛΛΑΣ), καθώς επίσης και στοιχεία για τεκμηρίωση των Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων του ίδιου του προσφέροντα (για τις συμβάσεις που ανέφερε στο Έντυπο 5 της προσφοράς του).  Ως εκ τούτου η προσφορά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών της  προσφοράς. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά η Επιτροπή αποφάσισε ότι αυτή  ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

- Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκε, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 0,32% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφέροντες και από επιμέρους τιμές από προηγούμενους διαγωνισμούς. Να σημειωθεί ότι ο προσφέρων συμπεριέλαβε στην προσφορά του και ένα αντίβαρο 1300Kg αξίας €7.950, που απαιτείται από τον κατασκευαστή της φρέζας εκχιονισμού για τη χρήση της και το οποίο δεν είχε υπολογιστεί κατά τον υπολογισμό της εκτίμησης κόστους. Αν εξαιρεθεί το κόστος του αντίβαρου από την τιμή της προσφοράς, αυτή θα είναι κατά 1,31% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος. Σημειώνεται ότι στο Έντυπο 11.3 (Ανάλυση ποσού προμήθειας εξοπλισμού), αναφέρεται ότι στη προσφορά μπορεί να συμπεριληφθεί «Οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πιο πάνω ανάλυση αλλά απαιτείται από τις προδιαγραφές, και τα σχέδια για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (Ο Ανάδοχος να τα καθορίσει)».

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος γενικής χρήσης με προσαρτήματα, στον προσφέροντα αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Mercedes Benz U530 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Ποσό προμήθειας οχήματος(χωρίς ΦΠΑ): | €279.000,00 |
| Ποσό προμήθειας ντεπόζιτου νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €9.800,00 |
| Ποσό προμήθειας αντλίας νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €5.950,00 |
| Ποσό προμήθειας τυλικτήρα με λάστιχο ψηλής πίεσης και αυλού πυρόσβεσης (χωρίς ΦΠΑ): | €5.400,00 |
| Ποσό προμήθειας συστήματος ψεκασμού νερού (χωρίς ΦΠΑ): | €4.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρα άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €43.000,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μεγάλης (ΕΙΔΟΣ Α) (χωρίς ΦΠΑ): | €27.650,00 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας μικρής (ΕΙΔΟΣ Β) (χωρίς ΦΠΑ): | €22.450,00 |
| Ποσό προμήθειας φρέζας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €63.600,00 |
| Ποσό προμήθειας αντίβαρου 1300κιλών για φρέζα εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €7.950,00 |
| Ποσό συντήρησης οχήματος για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.500,00 |
| Ποσό συντήρησης προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €6.250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €488.050,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €60.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (Έντυπο 11.2, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7) η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να  παραγγείλει ή να μη παραγγείλει τη μικρή λεπίδα ή την φρέζα εκχιονισμού και να τις παραγγείλει εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του εξοπλισμού που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

Παράρτημα 7

- Έντυπο 11.3

- Υποβληθέν από προσφέροντα Έντυπο 8, παράγραφος 2.1.

ΕΝΤΥΠΟ 11.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Όχημα | 1 | € | € |
|  | Ντεπόζιτο νερού | 1 | € | € |
|  | Αντλία νερού | 1 | € | € |
|  | Τυλκτήρας με λάστιχο ψηλής πίεσης και αυλό πυρόσβεσης | 1 | € | € |
|  | Σύστημα ψεκασμού | 1 | € | € |
|  | Επιστρωτήρας άλατος | 1 | € | € |
|  | Λεπίδα μεγάλη (ΕΙΔΟΣ Α) | 1 | € | € |
|  | Λεπίδα μικρή (ΕΙΔΟΣ Β) * | 1 | € | € |
|  | Φρέζα εκχιονισμού* | 1 | € | € |
|  | Οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πιο πάνω ανάλυση αλλά απαιτείται από τις προδιαγραφές, και τα σχέδια για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (Ο Ανάδοχος να τα καθορίσει) ………………………………… |  | € | € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) (μεταφέρεται στο Έντυπο 11.1, παρ.1.1) | € _______ |

*  Η  αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει ή όχι το προσάρτημα με τον αστερίσκο ή να το αγοράσει εντός 12 μηνών από  την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.