| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.068.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

23 Ιουλίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση 2(+1) συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα

για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3740648 ημερ. 26/6/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4884 (γνωστοποίηση 1407) και ημερομηνία  5 Ιουλίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Αντίγραφο της προσφοράς που υποβλήθηκε, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.068.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση 2(+1) συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα για το Τμήμα Δημοσίων Έργων |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4884 | Γν.: 1407 | Ημερ.: 5/7/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 26/6/2019 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 19/7/2019 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 19/4/2020 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €10.100 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 09.42.001 ημερ. 22/1/19 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και επιστολές Επαρχιακών Μηχανικών Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου. |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | --- |

1.12 Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση δύο συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A4 LTD

CYCON TECH

UNITRAK MACHINERY LTD

Ledra Engineering Co Ltd

Zendia Machinery Ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μια (1) μόνο προσφορά από την εταιρεία Zendia Machinery Ltd, στη συνολική τιμή των €12.736 χωρίς Φ.Π.Α.

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στις παραγράφους 6.3.Α και 6.3.Γ του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Με την προσφορά έχουν υποβληθεί όλα τα πιο πάνω έγγραφα.

Με βάση τα πιο πάνω η προσφορά ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε και που είναι έγκυρη, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 26% (€12.736 έναντι €10.100 της εκτίμησης κόστους). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμή που λήφθηκε από το διαδίκτυο καθόσον  κανένας οικονομικός φορέας από τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες, δεν είχε απαντήσει ή δεν είχε ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | Κ.Μ. International/ Crack Jet II |
| Προέλευση: | Η.Π.Α. |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ): | €12.486,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.736,00 |

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν τα Επισυναπτόμενα 2, 3, 5, 6, και 9 που αφορούν τη συντήρηση του εξοπλισμού. Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα, καθώς επίσης και ΄τεχνικά φυλλάδια ή επιστολή από τον κατασκευαστή με το οποίο επιβεβαιώνονται μερικά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών που δεν φαίνονται στα φυλλάδια που υποβλήθηκαν με την προφορά, κάτι που ό προσφέρων έπραξε αυθημερόν. Αντίγραφα των πιο πάνω, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, καθώς επίσης και των στοιχείων που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση δύο συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα για το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον προσφέροντα αρ. 1 (Zendia Machinery Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | Κ.Μ. International/ Crack Jet II |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Η.Π.Α. |
| Ποσό προμήθειας δύο συστημάτων (χωρίς ΦΠΑ): | €12.486,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς ΦΠΑ): | €250,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.736,00 |

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί εντός της περιόδου ισχύος της προσφοράς, που είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (δηλαδή μέχρις τις 19/4/19), να προμηθεύσει ένα επιπλέον σύστημα με τους ίδιους όρους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 6.3.Α) |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 3 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 1 | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 2 | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση αξίας €---) | ΔΕ |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 6.3.Β) |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος 3 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες | Επισυν/μενο 6 | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5Α | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Κόστος δύο (2) μηχανών (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zendia Machinery Ltd | 1 | €12.486,00 | €250,00 | €12.736,00 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: | 1 |
| --- | --- |
| Προσφέρων: | Zendia Machinery Ltd |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |
|  | Το σύστημα (Hot Air Lance) να είναι κατάλληλο για καθάρισμα ακαθαρσιών, βλάστησης και υγρασίας από ενώσεις και ρωγμές οδοστρώματος για τοποθέτηση σφραγιστικού υλικού. Θα περιλαμβάνει το ακροφύσιο, καυστήρα, λάστιχα και βαλβίδες, αεροσυμπιεστή με κινητήρα, φιάλη υγραερίου και αμαξίδιο πάνω στο οποίο θα βρίσκονται όλα τα πιο πάνω. | Ναι |
|  | Το σύστημα (αεροσυμπιεστής, φιάλη υγραερίου κλπ) να τοποθετηθεί πάνω σε αμαξίδιο που θα σπρώχνεται από ένα άτομο και ένας ή δύο από τους τροχούς του θα είναι ελεύθερης περιστροφής (swivel wheel) για να περιστρέφεται εύκολα. | Ναι Ο μπροστινός τροχός; είναι ελεύθερης περιστροφής |
|  | Να παράγει θερμότητα μέχρι 1000°C με ταχύτητα ζεστού αέρα στην έξοδο 900m/min | Ναι, 1538°C (2800°F) |
|  | Συμπιεστής: Η μονάδα να διαθέτει κατάλληλο συμπιεστή αέρος για την παροχή πιεσμένου αέρα 150m³/h (90cfm) και πίεση 6-12bar. Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης. Ο κινητήρας (Μηχανή Εσωτερικής Καύσης) του συμπιεστή να έχει ισχύ τουλάχιστον 5ΗΡ. | Ναι, 2 cylinder, single stage, 90cfm, 6-12bar 5,5HP |
|  | Το ακροφύσιο (lance) να είναι κατασκευασμένο από ψηλής αντοχής ανοξείδωτο υλικό. Όλες οι σωληνώσεις και το χερούλι να είναι επίσης κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό. | Ναι, stainless steel & black steel |
|  | Το σύστημα να διαθέτει δύο ξεχωριστούς διακόπτες (ball valves) για έλεγχο της πίεσης του αέρα και έλεγχο του μίγματος και της ταχύτητας του αέρα στην έξοδο. | Λόγω σχεδιασμού δεν απαιτούνται ξεχωριστές βαλβίδες. Η μίξη του αέρα και του υγραερίου γίνονται σε ειδικό θάλαμο και το μίγμα παροχετεύεται από ένα μόνο λάστιχο προς το ακροφύσιο. |
|  | Το ροή του γκαζιού θα ελέγχεται από βαλβίδα. Ο καυστήρας να είναι τέτοιος ώστε όλο το γκάζι να καίγεται πριν την έξοδο. | Ναι |
|  | Λάστιχα: Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατάλληλα ενισχυμένα λάστιχα αέρα για πίεση μέχρι 15bar και υγραερίου για πίεση μέχρι 20bar. Το μήκος των λαστίχων να είναι 7m ή μεγαλύτερα. | Ναι, 20,7bar (300psi) 7,62m (25ft) |
|  | Με το σύστημα να παραδοθεί φιάλη υγραερίου 10 - 15 κιλών με ρυθμιστή πίεσης. | Ναι, 13,6Kg (30lbs) |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.068.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 23 Ιουλίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.068.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση για ένα χρόνο, δύο συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 23/7/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Zendia Machinery Ltd, στη τιμή των €12.736 χωρίς Φ.Π.Α.

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).  Με την προσφορά υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την τεχνική προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται. Με την προσφoρά δεν υποβλήθηκαν τα Επισυναπτόμενα 2, 3, 5, 6, και 9 που αφορούν τη συντήρηση του εξοπλισμού. Η Επιτροπή ζήτησε από τον προσφέροντα να υποβάλει τα πιο πάνω έντυπα, καθώς επίσης και ηλεκτρονικό μήνυμα από τον κατασκευαστή με το οποίο επιβεβαιώνονται μερικά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, κάτι που ό προσφέρων έπραξε αυθημερόν. Αντίγραφα των πιο πάνω, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και των στοιχείων που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τιμή της προσφοράς, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 26% (€12.736 έναντι €10.100 της εκτίμησης κόστους). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμή που λήφθηκε από το διαδίκτυο καθόσον  κανένας οικονομικός φορέας από τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες, δεν είχε απαντήσει ή δεν είχε ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τιμή είναι λογική.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Zendia Machinery Ltd, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για ένα χρόνο, δύο συστημάτων καθαρισμού ρωγμών οδοστρώματος με ζεστό πεπιεσμένο αέρα, κατασκευής Κ.Μ. International μοντέλου Crack JET II στην τιμή των €12.736,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Χριστάκης Καλλονάς