| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Οκτωβρίου, 2022

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 22.064.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και  επιστρωτήρα άλατος

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων στις 7/9/2022, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2022/S 175 - 494956 ημερ. 7/9/2022) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5051 (γνωστοποίηση 2400) και ημερομηνία 16/9/2022 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 22.064.ΕΠ.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και επιστρωτήρα άλατος |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5051 | Γν.: 2400 | Ημερ.: 16/9/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 7/9/2022 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 7/10/2022 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 7/4/2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €251.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Προμήθεια: €240.000 (χωρίς ΦΠΑ) Συντήρηση για 5 χρόνια: €11.000 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης Προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 Τμήμα Δημοσίων Έργων |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών /διευκρινιστικών Εγγράφων: | Ένα (1) |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και επιστρωτήρα άλατος.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση κόστους, (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) συμπληρωματικό/διευκρινιστικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

CIC Ltd M.A. CYCOACH LTD ENCORP LTD NORICUM TRADE AND INVESTMENTS SAS HIGH TECHNOLOGY LTD S.M.A.T CRANES L ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ

Panaos ltd

SL METAL CREATIONS LTD

Trans Consulting Services Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ CONAGRO LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν οι τρείς (3) πιο κάτω προσφορές:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €268.965,00 |
|  | SL Metal Creations Ltd | 2 | €287.920,00 |
|  | ENCORP LTD | 3 | €297.333,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Ο Προσφέρων αρ. 2 (SL Metal Creations Ltd), δεν υπέβαλε τα πιο κάτω στοιχεία:

- Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Έντυπο 7 ) για τον Άλλο Φορέα.

- Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης από τους κατασκευαστές του οχήματος, όπως ζητείται στο «Επισυναπτόμενο  3.1».

Ο Προσφέρων αρ. 3 (ENCORP LTD), δεν υπέβαλε τα πιο κάτω στοιχεία:

- Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) για τον Άλλο Φορέα (ΜΜ EMSQUARED TRUCKS LTD).

- Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας του προσωπικού του Άλλου Φορέα (για τουλάχιστο 3 άτομα), συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα στο Έντυπο 5.

- Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Έντυπο 7 ) για τον Άλλο Φορέα.

- Συμπληρωμένο το Έντυπο 8 (Πίνακας Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές).

Η Επιτροπή ζήτησε από τους δύο πιο πάνω προσφέροντες, με επιστολές της ημερομηνίας 11/10/22, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3, να υποβάλουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Οι προσφέροντες υπέβαλαν τα πιο πάνω στοιχεία και οι προσφορές τους ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Έτσι και οι τρείς προσφορές ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Και οι τρείς προσφορές περιλαμβάνουν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Στην προσφορά αρ. 2 (SL Metal Creations Ltd) έγινε λάθος κατά τη μεταφορά του ποσού προμήθειας του εξοπλισμού από το Έντυπο 11.3 (Ποσό Προμήθειας Εξοπλισμού) στο Έντυπο 11.1 (Οικονομική Προσφορά). Αντί να μεταφερθεί και να γραφτεί το ποσό των €265.700, αναγράφηκε το ποσό των €276.700, με αποτέλεσμα το Σύνολο Ποσού Προσφοράς να είναι €287.920 αντί €276.920. Η Επιτροπή έκανε τις σχετικές διορθώσεις.

5.1.5	 Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 11,98%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,15%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από προηγούμενο διαγωνισμό και από πληροφορίες από προμηθευτές.

5.1.6	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων και εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.7 Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Α. Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €259.093,71 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.871,29 |
| Β. Ποσό προληπτικής συντήρησης αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV), για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.448,90 |
| Γ. Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.000,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (Α+Β+Γ) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €269.542,61 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | SL Metal Creations Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β |
| Προέλευση οχήματος | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή | SL Metal Creations Ltd |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Α. Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €265.700,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.220,00 |
| Β. Ποσό προληπτικής συντήρησης αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV), για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.597,45 |
| Γ. Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.250,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (Α+Β+Γ) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €277.547,45 |

Η Επιτροπή αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία και τεχνικά φυλλάδια που  υποβλήθηκαν με την προσφορά και όσα ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | ENCORP LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | TATRA 4X4 Phoenix T158 |
| Προέλευση οχήματος | Τσεχία |
| Υπερκατασκευή | ENCORP LTD |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Α. Ποσό προμήθειας οχήματος με υπερκατασκευή και προσαρτήματα (χωρίς Φ.Π.Α.): | €285.703,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.630,00 |
| Β. Ποσό προληπτικής συντήρησης αναγόμενο σε σημερινές τιμές (NPV), για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.960,28 |
| Γ. Ενδεικτικό ποσό εργασιών για επιπλέον εργασίες | €1.250,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (Α+Β+Γ) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €297.913,28 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε διευκρινίσεις και επιπρόσθετα στοιχεία για μερικές παραγράφους των προδιαγραφών από τον κατασκευαστή του οχήματος και λεπτομέρειες της προληπτικής συντήρησης από τους κατασκευαστές του οχήματος και του εξοπλισμού. Αντίγραφο της σχετικής αλληλογραφίας, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που  υποβλήθηκαν με την προσφορά και όσα ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος με τα προσαρτήματα, στον προσφέροντα αρ.1 (Σπύρο Χούτρη και Υιοί Λτδ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση κόστους, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος/ χώρα κατασκευής: | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β - Γερμανία |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος λεπίδας εκχιονισμού: | ΚΑHLABACHER HES270 – Αυστρία |
| Κατασκευή/τύπος επιστρωτήρα άλατος: | KUGELMANN Spreader Duplex 2,7m³ - Γερμανία |
| Υπερκατασκευή | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ |
| Προέλευση υπερκατασκευής | Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με κρίκο και γερανό (χωρίς Φ.Π.Α.): | €192.093,71 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €26.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρας άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €40.500,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης οχήματος και προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.871,29 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €268.965.00 |

Κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.): €40/ώρα

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | 1 SL Metal Creations Ltd | 2 Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 3 ENCORP LTD |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.2.4 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3.1 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€500.000) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4.2 και Έντυπο 5 (€500.000) οχήματα (€200.000) υπερκατ | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Δήλωση αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014 | Έντυπο 19 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6. | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.2.2 & 6.2.3 – Μέρος Α |  |  |  |
| 7.1 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) & 8.3.5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Δήλωση άλλων φορέων | Έντυπο 17 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.4 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.2.2 του Μέρους Α και Έντυπο 4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8.5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων ή κατάσταση προσωπικού | Παράγραφος 6.2.3 και Έντυπο 5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους και μέρος αντικειμένου | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.3 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4 | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Τιμές για Επιπλέον Εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης | Έντυπο 11.6 | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Εργασίες προληπτικής Συντήρησης | Επισυναπτόμενα 3.2Α, 3.2Β & 3.2Γ | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 22.064.ΕΠ.ΗΜΥ - Φορτηγό 4Χ4 με προσαρτήματα |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 |
|  | Προσφέρων | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | SL Metal Creations Ltd | ENCORP LTD |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 259,093.71 | € 265,700.00 | € 285,703.00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας (όχημα, λεπίδα, επιστρωτήρας άλατος): €240.000 |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης (προληπτικής + διορθωτικής) | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | 1ο Έτος | € 1,332.75 | € 1,309.83 | € 1,150.00 | € 1,130.22 | € 950.00 | € 933.66 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 2,020.51 | € 1,951.61 | € 1,850.00 | € 1,786.91 | € 650.00 | € 627.83 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 3,061.39 | € 2,906.13 | € 3,450.00 | € 3,275.03 | € 4,750.00 | € 4,509.11 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 2,078.20 | € 1,972.61 | € 1,970.00 | € 1,837.93 | € 3,015.00 | € 2,812.87 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 1,378.44 | € 1,308.53 | € 2,800.00 | € 2,567.36 | € 2,265.00 | € 2,076.81 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς Έντυπο 11.4) | € 9,871.29 | € 11,220.00 | € 11,630.00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €11.000) |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 9,448.90 | € 10,597.45 | € 10,960.28 |
| 2.70 | Κόστος εργατικών για επιπλέον εργασίες συντήρησης για 5 χρόνια (Έντυπο 11.5) | € 1,000.00 | € 1,250.00 | € 1,250.00 |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €251.000) | € 268,965.00 | € 276,920.00 | € 297,333.00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 51,103.35 | € 52,614.80 | € 56,493.27 |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 269,542.61 | € 277,547.45 | € 297,913.28 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | SL Metal Creations Ltd | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | ENCORP LTD |
|  | Κατασκευή / μοντέλο φορτηγών: | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β | TATRA 4X4 Phoenix T158 |
|  | Χώρα προέλευσης: | Γερμανία | Γερμανία | Τσεχία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | Τo όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Το όχημα να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 1.3 | Το όχημα θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει εξοπλισμό και υλικά σε ασφαλτοστρωμένους και μη-ασφαλτοστρωμένους δρόμους και ως εκχιονιστικό με λεπίδα, κάτω από τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. (Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: μεταξύ -5°C και + 43°C). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά Το πλαίσιο θα είναι του τύπου 4Χ4 με μονή καμπίνα επιβατών. Το μεταξόνιο να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις διαστάσεις της υπερκατασκευής όπως περιγράφεται. | Ναι WB 3900mm | Ναι WB 3900mm | Ναι WB 3700mm |
| 2.2 | Μικτό βάρος (G.V.W): 16 τόνοι ή μεγαλύτερο Το φορτηγό όταν θα έχει τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος την λεπίδα εκχιονισμού θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει εκτός από το γερανό, επιπρόσθετο φορτίο 1,5 τόνου. | 18 τόνοι Ναι | 18 τόνοι Ναι | 18 τόνοι Ναι |
| 2.3 2.3.1 | Κινητήρας Υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος κινητήρας με μεγίστη ισχύ 190 kW ή περισσότερη και οι εκπομπές καυσαερίων να είναι σύμφωνα με το πρότυπο Euro6d | 200kW, Euro6e | 200kW, Euro6e | 270kW, Euro6e |
| 2.4 2.4.1 | Μετάδοση κίνησης Κιβώτιο ταχυτήτων με αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων ή μηχανικό με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων (automated) κατάλληλο για χρήση ως εκχιονιστικό. | Ναι, αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων | Ναι, αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων | Ναι, Automated ZF |
| 2.5 | Σύστημα ανάρτησης Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα αυτών των διαστάσεων και βάρους που να παρέχει ασφάλεια και άνεση. Να υπάρχουν αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers) τουλάχιστο στον ένα άξονα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.6 | Σύστημα πέδησης |  |  |  |
| 2.6.1 | Ανεξάρτητo σύστημα φρένων διπλού κυκλώματος, με σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (abs). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.6.2 | Να υπάρχει μηχανόφρενο (engine brake) η πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) η επιβραδυντή (retarder) η άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, engine brake | Ναι, engine brake | Ναι, engine brake |
| 2.6.3 | Να υπάρχει ανεξάρτητη πέδηση στάθμευσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.7 | Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.8 | Τροχοί και ελαστικά |  |  |  |
| 2.8.1 | Μονοί τροχοί και στους δύο άξονες με ελαστικά κατάλληλα για κίνηση εντός και εκτός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.8.2 | Τα ελαστικά να είναι ακτινωτά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.9 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |  |  |
| 2.9.1 | Χωρητικότητα: όχι λιγότερη από 120 L. Να έχει καπάκι που να κλειδώνει. | Ναι, 290Lt | Ναι, 290Lt | Ναι, 220Lt |
| 2.10 | Συσσωρευτής Βαρετού τύπου, χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση τουλάχιστον 150Ah | Ναι, 2X12V/170Ah low maintenace | Ναι, 2X12V/170Ah low maintenace | Ναι, 2X12V/180Ah |
| 2.11 2.11.1 | Φωτισμός Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.11.2 | Στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχει 7πολικος ρευματοδότης για την παροχή ρεύματος για τα φώτα ρυμουλκούμενης άμαξας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2.11.3 | Στο πάνω δεξιό και αριστερό μέρος της καμπίνας του οχήματος να τοποθετηθεί ζεύγος από αναλάμποντα φώτα (φάροι), χρώματος πορτοκαλί, που να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα από ανεξάρτητο διακόπτη στην καμπίνα του οχήματος | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | Καμπίνα οδηγού Η καμπίνα να δέχεται 3 άτομα περιλαμβανομένου του οδηγού και να είναι: | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο. |  |  |  |
|  | στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ηλεκτρικά παράθυρα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | καθίσματα συνοδηγού/ων με ζώνες ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς, ηλεκτρικά ή μηχανικά ρυθμιζόμενους θερμαινόμενους καθρέφτες για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | σύστημα κλιματισμού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | σύστημα αποθάμβωσης και αποπάγωσης ανεμοθώρακα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ραδιόφωνο με USB, FM. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Bluetooth για ασύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | χαλάκια πατώματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ωρόμετρο | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα αν υπάρχουν αερόφρενα | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης ή λυχνία θερμοκρασίας νερού ψύξης | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνία ή μετρητή για τη φόρτιση του συσσωρευτή. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | διακόπτη για εκκίνηση και άλλες βασικές λειτουργίες. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ (ΚΑΣΙΑ) |  |  |  |
| 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 | Διαστάσεις Εσωτερικό μήκος: 4 m (±0,2m) Εσωτερικό πλάτος: 2,1 m Εσωτερικό καθαρό ύψος: 0.4 m | Ναι, | Ναι, 4m 2,4m 0,4m | Ναι |
| 4.2 | Ενίσχυση πλαισίου Το πλαίσιο να ενισχυθεί κατάλληλα με βοηθητικό / ενισχυτικό πλαίσιο (ψευδοπλαίσιο)(subframe). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2.1 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3 | Πάτωμα |  |  |  |
|  | Να κατασκευαστεί από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3mm με συγκολλημένα κατά διαστήματα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες εγκάρσιες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να έχουν ύψος 65mm και να έχουν σχήμα «Ι» η «Π». Η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη απο 260mm. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Οι εγκάρσιες διαδοκιδες να κολληθούν σε δυο βαρετού τύπου δοκούς, με διατομή σχήματος «Π» η άλλης ισοδύναμης διατομής, ύψους όχι λιγότερο από 120 mm. | Ναι | Ναι, Π 140mm | Ναι |
| 4.4 | Πλευρές. |  |  |  |
| 4.4.1 | Να έχουν ύψος 40cm και να είναι ανοιγόμενες, κατασκευασμένες από χαλύβδινη λαμαρίνα. Στις πλευρικές και την πίσω πόρτα να κολληθούν γάντζοι για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. | Ναι | Ναι, 2mm | Ναι |
| 4.4.2 | Μπροστινή πλευρά Το ύψος της μπροστινής πλευράς της κιβωτάμαξας να είναι 40cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 3mm. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.4.3 | Πίσω πόρτα Η πίσω πόρτα να στερεωθεί αρθρωτά σε αμφότερες τις πάνω και κάτω αρθρώσεις, ώστε να επιτρέπει περιστροφή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Στις αρθρώσεις να χρησιμοποιούνται πείροι που θα αφαιρούνται για να ανοίγει η πόρτα. Η πίσω πόρτα, όταν ανοίγει να συγκρατείται από δυνατές αλυσίδες καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μη κάνουν θόρυβο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Ανυψωτικός μηχανισμός (Κρίκος) |  |  |  |
| 5.1 | Ο κρίκος να είναι καινούριος, υδραυλικός. Το μοντάρισμα του κρίκου να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όπου χρειάζεται να τοποθετηθούν γρασαδόροι. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.2 | Ο κρίκος να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. Επίσης να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CΕ από τον εγκαταστάτη του για την εγκατάσταση του στο όχημα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.3 | Η δυναμικότητα του κρίκου πρέπει να είναι επαρκής για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο (φορτίο + βάρος κάσιας + συντελεστής ασφάλειας). | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.4 | Τα χειριστήρια για τον κρίκο (εμπλοκή – δυναμολήπτη - PΤΟ) να τοποθετηθούν σε εργονομική θέση στην καμπίνα του οδηγού και να μαρκαριστούν με σαφή και ανεξίτηλα σημάδια. H ταχύτητα καθόδου του κρίκου να είναι ελεγχόμενη/ ρυθμιζόμενη (το χειριστήριο να μην είναι τύπου on/off). Κατά την ενεργοποίηση του δυναμολήπτη και ανύψωση της κάσιας να ανάβει προειδοποιητική κόκκινη λυχνία μέσα στη καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.5 | Η διάμετρος του πείρου της κάσιας να μην είναι μικρότερη από 40mm. | Ναι, 40mm | Ναι, 40mm | Ναι |
| 5.6 | Στο δοχείο του λαδιού του υδραυλικού να υπάρχει δείκτης της στάθμης του λαδιού και εξαεριστήρας. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 6 | Γερανός |  |  |  |
|  | Μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας να εγκατασταθεί ένας υδραυλικός γερανός που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | Ναι, Ferrari 571-A1 & 540-A1 | Ναι, Xuzhou BOB Lift SQ4ZA1 & SQ2ZA1 | Ναι, Autogru PM9522SPC |
|  | Όλες οι λειτουργίες του να είναι υδραυλικές εκτός από την οριζόντια επέκταση των σταθεροποιητών (outriggers). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία για τουλάχιστον δύο ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Θέση κατά την διακίνηση: Συμπτυγμένος στο χώρο μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας. Το ολικό ύψος του από το έδαφος να μην υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα (όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση). | Ναι A: 3420mm B: 3200mm | Ναι | Ναι |
|  | Ασφαλής ικανότητα ανύψωσης: ´Oχι λιγότερη από 2.300 kg σε ακτίνα 3 μέτρα. | Ναι, 2.493Kg στα 3m | Ναι, 3.108Kg στα 3m | Ναι, 2.580Kg στα 3m |
|  | Μεγίστη οριζόντια επέκταση: 4,9 μέτρα ή μεγαλύτερη. | Ναι, 5,55m | Ναι, 6m | Ναι, 6,3m |
|  | Μεγίστη κάθετη ανύψωση: 5,5 μέτρα από το έδαφος. | Ναι, 8,5m | Ναι, 8,9m | Ναι, 9,40m |
|  | Γωνία περιστροφής: όχι λιγότερη από 360° | Ναι, 400° | Ναι, 400° | Ναι, 400° |
|  | Αριθμός σταθεροποιητών: 2, ελεγχόμενοι από κιβώτιο με βαλβίδες ελέγχου, εκτός από την οριζόντια επέκταση τους. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ολικό πλάτος οχήματος με συμπτυγμένο το γερανό: όχι περισσότερο από 2,50 m | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χειριστήρια Ελέγχου: Διπλά (τοποθετημένα και στις δύο πλευρές) με σαφείς ενδείξεις χειρισμού / λειτουργίας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ικανότητα γάντζου (Ασφαλές Φορτίο Λειτουργίας): περισσότερο από 3000 kg. Ο γάντζος πρέπει να διαθέτει ασφάλεια (σύρτη). Να αναφερθεί με πιο πρότυπο συνάδει (π.χ.BS2903 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα της Ε.Ε. ή του ISO). | 5400 kg Ναι, 2006/42/EC | 5400 kg Ναι, 2006/42/EC | 7500 kg Ναι, 2006/42/EC |
|  | Μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να προστατεύσει το υδραυλικό σύστημα όταν η πίεση υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε το φορτίο να μην υποχωρεί προς τα κάτω, σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο γερανός να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | Ναι 2006/42/EC 2014/30/EC | Ναι 2006/42/EC EN12100:2010 EN60204-1:2018 EN12999:2020 | Ναι 2006/42/EC 2014/30/EC |
|  | Υπολογισμοί για τη σταθερότητα του γερανού με επέκταση των βραχιόνων στην ακραία πλευρική θέση με μέγιστο φορτίο και τους σταθεροποιητές τοποθετημένους σε θέση εργασίας να υποβληθούν για το μοντέλο του οχήματος μόλις αυτό γίνει γνωστό στον κατασκευαστή της υπερκατασκευής. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | H εφαρμογή (μοντάρισμα) του γερανού να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή γερανών. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 7 | Πλάκα στήριξης προσαρτημάτων (Implement mounting plate) |  |  |  |
| 7.1 | Η πλάκα θα πρέπει να συνάδει με το πρότυπο, DIN76060 type B, cat 3, ώστε να μπορεί να στηρίζει την Λεπίδα εκχιονισμού | Ναι, C5V | Ναι, AROCS2233 | Ναι |
| 8 | Λεπίδα Εκχιονισμού |  |  |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο ψηλής αντοχής που αντέχει στη διάβρωση με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία. Θα χρησιμοποιείται για καθαρισμό χιονιού και μικρής ποσότητας χώματος σε δρόμους. | Ναι, KAHLBAHER HES-270 | Ναι, RIKO, Ribinca d.o.o /SPG | Ναι, Orsi Assaloni G2 3050 STRENX 700/S700MC |
|  | Να συνοδεύεται από πλάκα ανάρτησης που θα προσαρμοστεί στο μπροστινό μέρος του πλαισίου του οχήματος και πάνω στην οποία θα προσαρμόζεται εύκολα η λεπίδα μόνο από τον οδηγό-χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα αυτόματης παράκαμψης εμποδίων και ανωμαλιών οδοστρώματος με ελατήρια απορρόφησης κραδασμών ή άλλο σύστημα. Επίσης, να φέρει και σύστημα προστασίας από πλευρικά κτυπήματα, με άμεση επαναφορά σε θέση εργασίας. Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα ανεβάσματος-κατεβάσματος της λεπίδας και ρυθμίσεως των γωνιών αυτής προς τα δεξιά και αριστερά. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να ελέγχεται από χειριστήριο (ενσύρματο ή ασύρματο) στο θάλαμο οδήγησης του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει προειδοποιητικά φώτα στις δύο άκρες. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Οι κοπτικές ακμές της λεπίδας (ακρολέπιδα και μεσαίες λεπίδες κοπής) να είναι από μέταλλο τύπου HARDOX και να αντικαθίστανται εύκολα. Να έχουν αντοχή στην τριβή, την οξείδωση, και τις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και κατάλληλη συμπεριφορά έναντι της ασφάλτου (μη καταστροφή). Να αναφερθεί το πάχος τους και το ύψος τους. | Ναι HARDOX 200X20mm | Ναι HARDOX 450 | Ναι Πάχος 20mm Ύψος 150mm |
|  | Να φέρει ειδικά πέδιλα ή τροχούς για την καλή στήριξή της κατά την αποσύμπλεξη από το όχημα και την σταθεροποίησή της στη θέση εναπόθεσης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σύστημα απαραίτητο για την καλή απόδοση και λειτουργία της λεπίδας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η ηλεκτρική σύνδεση θα γίνει με κατάλληλο στεγανό ρευματοδότη πού θα τοποθετείται στη μάσκα ή στην ποδιά του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Διαστάσεις Μήκος λεπίδας: 3000 mm ή μεγαλύτερο, Τύπος λεπίδας: ευθεία, διατομής καμπύλης μορφής Γωνία κλίσεως δεξιά /αριστερά: 25° τουλάχιστον Ύψος λεπίδας: τουλάχιστον 800 mm Βάρος (χωρίς την πλάκα προσαρμογής): Να δηλωθεί Τάση χειριστηρίου: Συμβατό με το προσφερόμενο όχημα | 3160mm Ναι 34° 1000mm 750Kg Ναι | 3000mm Ναι 30° Ναι, 1070mm 810Kg Ναι | 3050mm Ναι 35° Ναι, 1370mm 920Kg Ναι, 24V |
|  | Να φέρει σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το χρώμα της να είναι πορτοκαλί RAL2011 ή παραπλήσιο. | Ναι | Ναι, RAL2011 | Ναι, RAL2011 |
| 9 | Επιστρωτήρας Άλατος |  |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του οχήματος και θα χρησιμοποιείται για διασκορπισμό άλατος καθώς το όχημα κινείται. Πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν πρόσφατης παραγωγής που προέρχεται από υφιστάμενες παραγωγικές ή κατασκευαστικές ή μεταποιητικές μονάδες του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο εξοπλισμός να φέρει όλα τα εξαρτήματα για σύνδεση και λειτουργία με το όχημα. | Ναι KUGELMANN A-DUPLEX 2,7m³ | Ναι EPOKE A/S Bulk spreader/ SH | Orsi Assaloni ALP 23-27 |
|  | Ο εξοπλισμός, θα παίρνει κίνηση από δυναμολήπτη και υδραυλική αντλία και να προσφερθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία για το σκοπό που προορίζεται. Σε περίπτωση που η κίνηση δίνεται από Engine PTO, θα πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσος συμπλέκτης που να αποσυνδέει την υδραυλική αντλία και κινητήρα από το δυναμολήπτη. Κατά την παραλαβή θα γίνει δοκιμή λειτουργίας πάνω στο όχημα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η μελέτη, ο σχεδιασμός και οι αποδόσεις του εξοπλισμού πρέπει να συνάδουν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και οδηγίες. Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο κάδος καθώς και ο σπειροειδής έλικας ή η αλυσίδα μεταφοράς του άλατος, ο δίσκος διασκόρπισης, οι βίδες και όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το άλας να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Όσα εξωτερικά μέρη δεν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα να είναι μπογιατισμένα ή επεξεργασμένα για προστασία από τη διάβρωση. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ο εξοπλισμός να είναι κατάλληλος για λειτουργία στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μέχρι -10°C. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το σχήμα του κάδου να είναι τέτοιο, ώστε να αδειάζει όλο το υλικό με τον σπειροειδή έλικα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στο σημείο γεμίσματος στο πάνω μέρος του κάδου, να υπάρχουν κατάλληλα κόσκινα (μεταλλικό πλέγμα) που να εμποδίζουν την είσοδο μεγάλων κομματιών υλικού που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο σύστημα του έλικα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χωρητικότητα κάδου: 2,3-3 κυβικά μέτρα | Ναι 2,7 κ.μ. | Ναι 2,3-3 κ.μ. | Ναι 2,7 κ.μ. |
|  | Να φέρει κατάλληλο σπειροειδή έλικα ή αλυσίδα για τη μεταφορά του υλικού στο σύστημα διανομής. Πάνω από τον έλικα ή την αλυσίδα να υπάρχει κάλυμμα ώστε το βάρος του άλατος που βρίσκεται από πάνω, να μη δυσκολεύει την λειτουργία του έλικα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να φέρει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του έλικα και του δίσκου διανομής. Το πλάτος διασκόρπισης να ρυθμίζεται από 2 μέχρι περίπου 12 μέτρα. | Ναι | Ναι | Ναι 2-10m |
|  | Τα χειριστήρια για τον έλικα και το σύστημα διασκορπισμού, να βρίσκονται στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Το σύστημα διασκορπισμού να διπλώνεται προς τα πάνω όταν δε χρησιμοποιείται και να μπορεί να τοποθετείται στη θέση εργασίας από ένα μόνο άτομο. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει αναδιπλούμενη σκάλα στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση στο πάνω μέρος του κάδου. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για την τοποθέτηση και αφαίρεση του επιστρωτήρα στο όχημα, να υπάρχουν τέσσερα στηρίγματα που θα τοποθετούνται σε υποδοχές στις τέσσερις γωνιές του. Τα δύο πίσω υποστηρίγματα, θα κρατούν τον επιστρωτήρα στο ύψος της κιβωτάμαξας και τα μπροστινά στηρίγματα θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζονται ως προς το ύψος (π.χ. με κοχλία και μανέλα), ώστε να τον σηκώνουν λίγο πιο πάνω από το ύψος της κιβωτάμαξας. Η φόρτωση και ξεφόρτωση, θα γίνεται με την είσοδο της κιβωτάμαξας του οχήματος κάτω από τον επιστρωτήρα και την τοποθέτηση ή αφαίρεση των υποστηριγμάτων ανάλογα. Να υπάρχει κατάλληλο σύστημα για στερέωση του επιστρωτήρα στο όχημα. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αν το ύψος του επιστρωτήρα είναι μεγαλύτερο από αυτό της καμπίνας του οχήματος, στη πίσω και πάνω μέρος του επιστρωτήρα, να υπάρχει φάρος, χρώματος πορτοκαλί, με διακόπτη στην καμπίνα του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 10 | Βοηθητικές κατασκευές |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα: |  |  |  |
|  | Κιβώτιο εργαλείων πλαστικό ή κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1.5 ή 2.0 mm και μπογιατισμένο με εποξική μπογιά. Να στερεωθεί πάνω στο πλαίσιο σε βολικό σημείο κάτω από το πάτωμα και να έχει περίπου τις πιο κάτω διαστάσεις ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο. | Ναι | Ναι | Ναι 2mm |
|  | Πλάτος: 450 – 650 mm Ύψος: 300 - 400 mm Βάθος: 450 - 600mm | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η πόρτα του να ανοίγει από πάνω προς τα κάτω και να έχει κλειδαριά. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Γάντζοι να κολληθούν στις πλευρικές και την πίσω πόρτα για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. Επίσης στο μπροστινό και το πίσω μέρος του πατώματος της κάσιας να τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνιές, τέσσερις βαρετού τύπου γάντζοι βυθιζόμενου τύπου για πρόσδεση βαρετού φορτίου που θα μεταφέρει το φορτηγό. Οι γάντζοι να στερεωθούν στο πλαίσιο της κάσιας σε κατάλληλο δυνατό σημείο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 11 | Δοχείο νερού: Να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση κάτω από την κάσια. Να έχει χωρητικότητα περίπου 30 λίτρων και να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και ρουπινέτο μπίλιας που κλειδώνει και οπή καθαρισμού στο κάτω μέρος. | Ναι | Ναι SS 1,5mm πάχος | Ναι |
| 12 | Λασπωτήρες πίσω τροχών Να κατασκευαστούν από κατάλληλα ενισχυμένη χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm ή από πλαστικό και μπορούν να στερεωθούν απευθείας κάτω από το πάτωμα. Στο πίσω μέρος τους να υπάρχουν επιπρόσθετοι ελαστικοί λασπωτήρες. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13 | Φωτεινό προειδοποιητικό τόξο και πινακίδα |  |  |  |
| 13.1 | Μαζί με όχημα να παραδοθεί ένα κινητό φωτεινό προειδοποιητικό τόξο με λάμπες το οποίο θα φυλάγεται στον αποθηκευτικό χώρο πίσω από την καμπίνα και τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος με δύο γάντζους ή άλλο κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι ορατό από μακριά. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.2 | Το τόξο να διαθέτει οκτώ (8) τουλάχιστον στρογγυλές λυχνίες LED (δίοδοι εκπομπής φωτός), με ψηλή ένταση φωτεινότητας, χρώματος κίτρινο (amber), με διάμετρο 200 mm ή και μεγαλύτερη. Οι λυχνίες να συνάδουν με το πρότυπο EN12352:2006 σύμφωνα με το τύπο L8H. Να υποβληθεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (CE Certificate of Conformity) από ανεξάρτητο οργανισμό. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.3 | Οι λάμπες να τοποθετηθούν σε πλαίσιο από αλουμίνιο διαστάσεων περίπου 0,9mΧ0,9m, να σχηματίζουν τόξο μήκους περίπου 1,1m και να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δείχνει λοξώς αριστερά, λοξώς δεξιά, οριζόντια αριστερά, οριζόντια δεξιά και προς τα κάτω. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.4 | Η φωτεινότητα του συστήματος θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος από ηλιόλουστη μέρα μέχρι νύκτα. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.5 | Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος να γίνεται από την μπαταρία του οχήματος μέσω 7- πολικού ρευματοδότη που θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του οχήματος και να παρέχει ρεύμα ακόμα και όταν ο κινητήρας του οχήματος δεν εργάζεται. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 13.6 | Κάτω από το φωτεινό τόξο να υπάρχει στρογγυλή πινακίδα με σήμα τόξου που να μπορεί να περιστρέφεται (με διάμετρο όχι μικρότερη από 1,2 m . Το τόξο να είναι χρώματος άσπρου σε μπλε στρογγυλή πινακίδα (αντανακλαστική μεμβράνη Τύπου ΙΙ) και να μπορεί να δείχνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Το τόξο να έχει διαστάσεις ανάλογες του μεγέθους της μπλε πινακίδας (Μήκος 100 cm και πλάτος 50 cm περίπου). Η πινακίδα να στερεώνεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του φωτεινού τόξου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο ώστε να είναι ορατή από μακριά. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 14 | Εξοπλισμός ρυμούλκησης |  |  |  |
|  | Το φορτηγό να διαθέτει πίσω τραβηκτήρα που να μπορεί να έλκει καρότσα με φορτίο συνολικού βάρους 2,8 τόνων και να είναι κατάλληλος για τη χρήση άμαξας με τραβηκτήρα με θηλειά (eye type). Επίσης να υπάρχει 7πολικος ρευματοδότης (24V) για σύνδεση με το σύστημα φωτισμού της μηχανής η καρότσας που θα σύρεται. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 15 | Εργαλεία και βοηθητικός εξοπλισμός |  |  |  |
|  | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να παραδοθεί με το όχημα και αν υπάρχει χώρος να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Αντιολισθητικές αλυσίδες για όλους τους τροχούς | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εργαλεία αλλαγής τροχών (να περιλαμβάνονται ανυψωτήρας [γρύλλος] κατάλληλης δυναμικότητας, κλειδί τροχών κλπ). | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένας πυροσβεστήρας ξηρού τύπου (χωρητικότητας περίπου 2 kg) στερεωμένος στο εσωτερικό της καμπίνας του οδηγού σε κατάλληλη θέση για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένα καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το ανάλογο περιεχόμενο. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 17 17.1 | Μπογιάτισμα Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 17.2 | Όλες οι κοιλότητες που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. Το τελικό χρώμα τόσο της καμπίνας όσο και της υπερκατασκευής θα επιλεγούν από τα διαθέσιμα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι | Ναι |
| 17.3 | Το χρώμα του οχήματος να είναι πορτοκαλί RAL2011 ή παραπλήσιο. | Ναι | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Ελάχιστη Απαιτούμενη | Αρ. Προσφοράς 1 | Αρ. Προσφοράς 2 | Αρ. Προσφοράς 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς, ελαστικών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. | Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 50.000 χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο. | 3 χρόνια ή 80.000χλμ. | 3 χρόνια ή 80.000χλμ. | 3 χρόνια ή 50.000χλμ. |
| Μπογιά και σκουριά | Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια | 5 χρόνια | 5 χρόνια | 5 χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 11 Οκτωβρίου, 2022 |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.064.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και επιστρωτήρα άλατος

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 11/10/2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις τρείς προσφορές που υποβλήθηκαν από τους πιο κάτω προσφέροντες.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Συνολικό Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ | 1 | €268.965,00 |
|  | SL Metal Creations Ltd | 2 | €287.920,00 |
|  | ENCORP LTD | 3 | €297.333,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 6.2 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στην Έκθεση Αξιολόγησης. Από τους προσφέροντες αρ. 2 και 3 ζητήθηκαν να υποβάλουν μερικά έντυπα και πληροφορίες που δεν υποβλήθηκαν με τις προσφορές, όπως φαίνεται στις επιστολές με ημερομηνία 11/10/22 αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να προχωρήσει με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών τους.

- Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς αρ. 1 (Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ). Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή αποφάσισε ότι αυτή  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και είναι αποδεκτή.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

19 Οκτωβρίου, 2022

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.064.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγών 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και επιστρωτήρα άλατος

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις 19/10/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή εξέτασε τις απαντήσεις και τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους προσφέροντες αρ. 2 και 3.

- Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν φαίνεται ότι η προσφορά αρ 2 (SL Metal Creations Ltd) ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έτσι η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς. Μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 2, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά αρ. 2, ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και είναι αποδεκτή.

- Σημειώνεται ότι στην προσφορά αρ. 2 (SL Metal Creations Ltd) έγινε λάθος κατά τη μεταφορά του ποσού προμήθειας του εξοπλισμού από το Έντυπο 11.3 (Ποσό Προμήθειας Εξοπλισμού) στο Έντυπο 11.1 (Οικονομική Προσφορά). Αντί να μεταφερθεί και να γραφτεί το ποσό των €265.700, αναγράφηκε το ποσό των €276.700 (προστέθηκε το ποσό συντήρησης δύο φορές) με αποτέλεσμα το Σύνολο Ποσού Προσφοράς να είναι €287.920 αντί €276.920. Η Επιτροπή έκανε τις σχετικές διορθώσεις.

- Ο προσφέρων αρ. 3 (ENCORP LTD), με επιστολή του ημερομηνίας 17/10/22, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης, ζήτησε παράταση μίας βδομάδας για την υποβολή των στοιχείων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα του για παράταση στην υποβολή των στοιχείων για μια βδομάδα, δηλ. μέχρι τις 25/10/22.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.064.ΕΠ.ΗΜΥ |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

26 Οκτωβρίου, 2022

Πρακτικά 3ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 22.064.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγών 4Χ4 με κρίκο, γερανό, λεπίδα εκχιονισμού και επιστρωτήρα άλατος

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 3η φορά στις 26/10/22 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 3 (ENCORP LTD).  Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν φαίνεται ότι η προσφορά αρ. 3 ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και έτσι η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς.

- Η Επιτροπή εξέτασε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα αρ. 3, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Οι λεπτομέρειες για την προληπτική συντήρηση της λεπίδας και του επιστρωτήρα άλατος δόθηκαν στην ιταλική γλώσσα. Η μετάφραση σε άλλη γλώσσα γίνεται μόνο όταν γίνει ανάθεση της σύμβασης. Επειδή η συντήρηση των δύο αυτών προσαρτημάτων είναι πολύ απλή και επειδή ο προσφέρων είναι τρίτος στην σειρά κατάταξης όσον αφορά την τιμή της προσφοράς,  η Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο να ζητήσει την υποβολή της συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα αλλά να την αποδεχτεί όπως υποβλήθηκε. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά αρ. 3  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού και είναι αποδεκτή.

- Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 11,98%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση για ανάθεση της σύμβασης, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 7,15% και θεωρείται λογική.

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να γίνει ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος με τα προσαρτήματα, στον προσφέροντα αρ.1 (Σπύρο Χούτρη και Υιοί Λτδ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση κόστους και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος/ χώρα κατασκευής: | Daimler Trucks AG- Mercedes Benz/ Arocs 5 1827 ΑΚ 4Χ4 Β - Γερμανία |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος λεπίδας εκχιονισμού /χώρα κατασκευής:: | ΚΑHLABACHER HES270 – Αυστρία |
| Κατασκευή/τύπος επιστρωτήρα άλατος/ χώρα κατασκευής:: | KUGELMANN Spreader Duplex 2,7m³ - Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/ χώρα κατασκευής: | Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ - Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας οχήματος με κρίκο και γερανό (χωρίς Φ.Π.Α.): | €192.093,71 |
| Ποσό προμήθειας λεπίδας εκχιονισμού (χωρίς ΦΠΑ): | €26.500,00 |
| Ποσό προμήθειας επιστρωτήρα άλατος (χωρίς ΦΠΑ): | €40.500,00 |
| Ποσό προληπτικής συντήρησης οχήματος και προσαρτημάτων για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €9.871,29 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €268.965.00 |

Το κόστος εργατοώρας για εργασίες συντήρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι  €40/ώρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 του Παραρτήματος 2 της Έκθεσης Αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ……………………… Ανδρέας Αλεξάνδρου | ……………………… Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |