| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.078.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |

5 Ιανουαρίου, 2024

Πρόεδρο

Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και Έργων

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός αρ. 23.078.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων στις  3/11/2023), στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2023/S 215-676753 ημερ. 3/11/23) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5111 (γνωστοποίηση 2981) και ημερομηνία 10 Νοεμβρίου, 2023 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφoρές που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Μάρκος Μάρκου

Διευθυντής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 23.078.ΕΠΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 5111 | Γν.: 2981 | Ημερ.: 10/11/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 3/11/2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 19/12/2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 19/6/2024 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €230.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) €225.000 προμήθεια και €5.000 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης (5% του ποσού προσφοράς) |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 13.23.002.018.030 ημερ. 21/9/23 από Υπουργείο Οικονομικών |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Τέσσερα |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός φορτηγού 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει κόστους (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν τέσσερα (4) συμπληρωματικά/διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

A Soulis Enterprises Ltd Cyprus Import Corporation Ltd CONAGRO LTD

ΚΥΚΟΝ LTD

Σπύρος Χούτρης και Υιοί Λτδ

SL METAL CREATIONS LTD Panaos Ltd

ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ

V MATTHEW AND SONS LTD ENCORP LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν πέντε προσφορές από πέντε προσφοροδότες, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Soulis Enterprises Ltd | 1 | €195.170,00 |
|  | SL METAL CREATIONS LTD | 2 | €200.945,86 |
|  | ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ | 3 | €217.835,86 |
|  | Panaos Ltd | 4 | €218.735,86 |
|  | ENCORP LTD | 5 | €226.000,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά του Προσφέροντα αρ. 5 (ENCORP LTD) δεν έχουν υποβληθεί τα πιο κάτω Έντυπα:

- Έντυπο Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Προσφέροντος (Έντυπο 4),

- Δέσμευση για Συνεργεία και Τεχνίτες (Έντυπο 18),

- Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3.1)

- Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης για το όχημα (Επισυναπτόμενο 3.2Α)

- Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης για την υπερκατασκευή (Επισυναπτόμενο 3.2Β) .

Η Επιτροπή διερεύνησε αν μπορεί να τεκμηριωθεί η Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια του Προσφέροντος από στοιχεία σε άλλα έγγραφα που υποβλήθηκαν με την προσφορά. Από τα στοιχεία (αξία συμβάσεων τα τελευταία 5 χρόνια) που υποβλήθηκαν στο Έντυπο 5 (Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Προσφέροντος) φαίνεται ότι ο μέσος κύκλος εργασιών του προσφέροντα τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη είναι €337,666 (€1.013.000/ 3 χρόνια) και ως εκ τούτου δεν ικανοποιεί την απαίτηση για μέσο κύκλο εργασιών €450.000, όπως ζητείται στην παράγραφο 6.3.2 του Μέρους Α, των εγγράφων του διαγωνισμού.

Με βάση τα πιο πάνω ο Προσφέρων αρ. 5 δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια) και ως εκ τούτου η προσφορά του δε γίνεται αποδεκτή και δεν αξιολογείται περαιτέρω.

- Οι υπόλοιπες τέσσερεις προσφορές έχουν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Οι προσφορές που υποβλήθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ελέγχθηκαν κατά πόσο περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται. Όλοι οι προσφέροντες υπέβαλαν τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν.

5.1.2 Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.3  	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.

5.1.4	Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 9,49,%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,14% (€195,170 έναντι €230.000). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφoροδότες/προμηθευτές.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων οχημάτων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2	Τιμές προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | A Soulis Enterprises Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | A Soulis Enterprises Ltd-SOU005 /Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €184.254,14 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.915,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.170,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.942,21 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή για τεκμηρίωση των δηλώσεων του σε μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8) και επίσης του ζητήθηκε να παρουσιάσει τεχνικό φάκελο για την τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας στο όχημα. Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και η προσφορά του ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυναπτονται στο Παράρτημα 3. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | SL METAL CREATIONS LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | SL METAL CREATIONS LTD-SLN /Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €189.860,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.085,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €200.945,86 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €201.707,20 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή για τεκμηρίωση των δηλώσεων του σε μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8). Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν (τεκμηρίωση για τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πλαισίου και δείγμα τεχνικού φακέλου για την κατασκευή και τοποθέτηση σε φορτηγό ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας) και η προσφορά του ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυναπτονται στο Παράρτημα 3. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

5.2.3	Προσφορά Αρ. 3

| Προσφέρων: | ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €203.600,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €14.235,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €217.835,86 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €218.386,45 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή για τεκμηρίωση των δηλώσεων του σε μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8) και επίσης του ζητήθηκε να παρουσιάσει τεχνικό φάκελο για την τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας στο όχημα. Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν (τεκμηρίωση για τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πλαισίου και πιστοποιητικό EN ISO 9001/2015 για κατασκευή αμαξωμάτων σε φορτηγά οχήματα) και η προσφορά του ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυναπτονται στο Παράρτημα 3. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 3 είναι αποδεκτή.

5.2.4	Προσφορά Αρ. 4

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | Πανάος Λτδ/ Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €206.510,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.225,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €218.735,86 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): | €219.408,03 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, ζήτησε από τον προσφέροντα και υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια από τον κατασκευαστή για τεκμηρίωση των δηλώσεων του σε μερικά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (Έντυπο 8). Ο προσφέρων υπέβαλε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και η προσφορά του ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους άλλους όρους του διαγωνισμού. Αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας επισυναπτονται στο Παράρτημα 3. Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 4 είναι αποδεκτή.

6.	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 8Χ4 με κρίκο και γερανό, στον προσφέροντα αρ. 1 (A Soulis Enterprises Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | A Soulis Enterprises Ltd-SOU005 /Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €184.254,14 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.915,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.170,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €61/ώρα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.1, 8.3.2 και 8.3.3 του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο | (1) A Soulis Enterprises Ltd | (2) SL METAL CREATIONS LTD | (3) ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ | (4) Panaos Ltd | (5) ENCORP LTD |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.1) |  |  |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.5 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€450.000,00) | Ναι €6.222.484 | Ναι €480.442 | Ναι €1.497.820 | Ναι €800.703 | Δεν υποβλήθηκε (€337.666 από Έντυπο 5) |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 (€500.000 Προμήθεια) | Ναι Άλλος Φορέας | Ναι Άλλος Φορέας | Ναι Άλλος Φορέας | Ναι Άλλος Φορέας | Ναι €1.013.000 |
|  |  | (€200.000 Υπερκατασκευή) | €201.221,80 | €689.581,20 | €293.977,00 | €580.165,00 |  |
|  |  | 3 εργοδοτούμενοι | 5 εργοδοτούμενοι | 4 εργοδοτούμενοι | 7 εργοδοτούμενοι | 10 εργοδοτούμενοι | 12 εργοδοτούμενοι |
| 6. | Βιογραφικά σημειώματα Ομάδας Έργου | Παράγραφος 4.2, Παραρτήματος ΙΙ (Όροι Εντολής- Προδιαγραφές) και Έντυπο 6 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 8 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 9 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων | Παράγραφος 6.3.3 & 6.4.5 – Μέρος Α |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Δήλωση άλλων φορέων | Παράγραφος 8.3.1 (6) Έντυπο 17 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ΔΕ |
| 9.2 | Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας | Παράγραφος 6.3 του Μέρους Α και Έντυπο 4 (€500.000,00) | Ναι €45.275.800 | Ναι €45.275.800 | Ναι €45.275.800 | Ναι €45.275.800 | ΔΕ |
| 9.3 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 6.4 και Έντυπο 5 (€500.000 Προμήθεια) | Ναι €1.682.848,80 | Ναι €1.682.848,80 | Ναι €1.682.848,80 | Ναι €1.682.848,80 | ΔΕ |
|  |  | (€200.000 Υπερκατασκευή) | Προσφέρων | Προσφέρων | Προσφέρων | Προσφέρων |  |
|  |  | 3 εργοδοτούμενοι | 7 εργοδοτούμενοι | 7 εργοδοτούμενοι | 7 εργοδοτούμενοι | 7 εργοδοτούμενοι |  |
| 9.4 | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.1 (2) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ΔΕ |
|  | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 7 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ΔΕ |
| Β | Τεχνικό Μέρος (παρ. 8.3.2) |  |  |  |  |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που ο κατασκευαστής είναι άλλος από τον Προσφέροντα |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 9 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Παράγραφος 8.3.2 (γ) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5 | Δήλωση για υπεργολάβους | Παράγραφος 8.3.2 (δ) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Δέσμευση για συνεργεία και τεχνίτες | Έντυπο 18 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Δεν υποβλήθηκε |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Δεν υποβλήθηκε |
| 7.2 | Εργασίες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.2Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Δεν υποβλήθηκε |
| 7.3 | Εργασίες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυναπτόμενο 3.2Β | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Δεν υποβλήθηκε |
| Γ | Οικονομικός φάκελος (παρ. 8.3.3) |  |  |  |  |  |
|  | Οικονομική Προσφορά | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Έντυπο 11.1 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Προμήθειας | Έντυπο 11.3 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | Έντυπο 11.4 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης | Έντυπο 11.5 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Υλικά/ ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού | Έντυπο 11.6 | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| 23.078.ΕΠ.ΗΜΥ - Φορτηγό 8Χ4 με κρίκο και γερανό |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Προσφέρων | A Soulis Enterprises Ltd | SL Metal Creations Ltd | ΑΦΟΙ Α & Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ | Panaos Ltd | ENCORP LTD |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 184.254,14 | € 189.860,00 | € 203.600,00 | € 206.510,00 | € 218.500,00 |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €225.000) |  |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | 1ο Έτος | € 1.176,41 | € 1.150,52 | € 1.236,41 | € 1.209,20 | € 1.981,41 | € 1.937,81 | € 1.366,41 | € 1.336,34 | € 1.500,00 | € 1.466,99 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 2.295,67 | € 2.195,75 | € 2.290,67 | € 2.190,97 | € 2.605,67 | € 2.492,26 | € 2.465,67 | € 2.358,35 | € 1.500,00 | € 1.434,71 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 2.711,19 | € 2.536,12 | € 2.771,19 | € 2.592,25 | € 3.336,19 | € 3.120,76 | € 2.911,19 | € 2.723,21 | € 1.500,00 | € 1.403,14 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 2.303,28 | € 2.107,14 | € 2.298,28 | € 2.102,57 | € 3.113,28 | € 2.848,16 | € 2.473,28 | € 2.262,66 | € 1.500,00 | € 1.372,27 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 2.429,31 | € 2.173,53 | € 2.489,31 | € 2.227,22 | € 3.199,31 | € 2.862,46 | € 3.009,31 | € 2.692,47 | € 1.500,00 | € 1.342,07 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 10.915,86 | € 11.085,86 | € 14.235,86 | € 12.225,86 | € 7.500,00 |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €5.000) |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 10.163,07 | € 10.322,20 | € 13.261,45 | € 11.373,03 | € 7.019,18 |
| 3 | Κόστος εργατικών για 5 χρόνια (Έντυπο 4Δ) | € 1.525,00 | € 1.525,00 | € 1.525,00 | € 1.525,00 | € 1.500,00 |
| 4 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €230.000) | € 195.170,00 | € 200.945,86 | € 217.835,86 | € 218.735,86 | € 226.000,00 |
| 5 | ΦΠΑ 19% | € 37.082,30 | € 38.179,71 | € 41.388,81 | € 41.559,81 | € 42.940,00 |
| 6 | Τιμή Αξιολόγησης [(Ποσό Προμήθειας + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές+ Επιπλέον εργασίες συντήρησης] | € 195.942,21 | € 201.707,20 | € 218.386,45 | € 219.408,03 | € 227.019,18 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

|  | Αρ. Προσφοράς: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων: | A Soulis Enterprises Ltd | SL Metal Creations Ltd | ΑΦΟΙ Α & Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ | Panaos Ltd |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές Απαιτήσεις για χαρακτηριστικά προδιαγραφές |  |  |  |  |
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το όχημα πρέπει να είναι δεξιοτίμονο (RHD) και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κύπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 2. | ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
|  | Το φορτηγό θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει γεωτρητικό εξοπλισμό και υλικά (σωλήνες, στελέχη τρυπανιών, εργαλεία, τσιμέντο κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις γεώτρησης σε όλη την Κύπρο. Θα ταξιδεύει σε ασφαλτοστρωμένους και μη-ασφαλτοστρωμένους δρόμους και σε ορεινούς δρόμους σε υψόμετρο μέχρι 2.000 μέτρα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3. | ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΜΠΙΝΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Γενικά |  |  |  |  |
|  | Το πλαίσιο θα είναι του τύπου 8x4. | Ναι, 8Χ4/4 | Ναι, 8Χ4/4 | Ναι, 8Χ4/4 | Ναι, 8Χ4/4 |
| 3.2 | Βάρη, Διαστάσεις και Απόδοση |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Το όχημα να είναι σε θέση να μεταφέρει καθαρό ωφέλιμο φορτίο 17.000 kg. | Ναι (≈20.031Kg) (ΤΟΜ ≈17.031Kg) | Ναι (≈21.680Kg) (ΤΟΜ 18.680Kg) | Ναι (≈20.000Kg) (ΤΟΜ 17.000Kg) | Ναι (≈21.353Kg) (ΤΟΜ 18.353Kg) |
| 3.2.2 | Το μεταξόνιο και άλλες διαστάσεις να είναι τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις χώρου για την τοποθέτηση του γερανού και της κάσιας (παρ.4 & 6). | Ναι, 5750mm | Ναι, 5750mm | Ναι, 5750mm | Ναι, 5750mm |
| 3.2.3 | Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος να μην είναι λιγότερη από 85 km/h και η ικανότητα ανάβασης (gradeability) με μέγιστο φορτίο, όχι λιγότερη από 30%. | Ναι >126 km/h Max. 53% | Ναι >126 km/h Max. 53% | Ναι >126 km/h Max. 53% | Ναι >126 km/h Max. 53% |
| 3.3 | Κινητήρας |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος κινητήρας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με το πρότυπο Euro VI E ή νεώτερο, με μέγιστη ισχύ περίπου 335 kW (450ΗP) ή μεγαλύτερη. | Ναι, 335kW, 6cyl. | Ναι, 335kW, 6cyl. | Ναι, 335kW, 6cyl. | Ναι, 335kW, 6cyl. |
| 3.4 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Χωρητικότητα: όχι λιγότερη από 200 L. Να υπάρχει νεροπαγίδα και καπάκι που να κλειδώνει η δεξαμενή. | Ναι, 290 L | Ναι, 290 L | Ναι, 290 L | Ναι, 290 L |
| 3.5 | Μετάδοση κίνησης |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων και ταυτόχρονα σύστημα για παρεμπόδιση κίνησης προς τα πίσω σε ανωφέρεια (hill hold, roll back holder). Ο αριθμός ταχυτήτων και των αναλογιών τους να επιλεγεί ώστε να συνάδει με την απόδοση του οχήματος. (βλέπε παρ. 3.2). | Ναι Automated Integrated hill holder | Ναι Automated Integrated hill holder | Ναι Automated Integrated hill holder | Ναι Automated Integrated hill holder |
| 3.5.3 | Άξονες |  |  |  |  |
| 3.5.3.1 | Οι άξονες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις φορτίου και απόδοσης ισχύος του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.5.3.2 | Οι πίσω δίδυμοι άξονες (tandem) να διαθέτουν διαξονικό διαφορικό που να κλειδώνει για καλύτερη έλξη σε ανώμαλο και ολισθηρό έδαφος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.6 | Τροχοί και ελαστικά |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Βαρετού τύπου ακτινωτά ελαστικά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic) κατάλληλα και για χρήση εκτός δρόμου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.6.2 | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.7 | Σύστημα πέδησης (Φρένα) |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με βαρετού τύπου σύστημα αερόφρενων, διπλού κυκλώματος με ξηραντή αέρα, με σύστημα ABS, που να παρέχει ασφάλεια ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του συστήματος παροχής αέρα. | Ναι ABS, ASR, ESP | Ναι ABS, ASR, ESP | Ναι ABS, ASR, ESP | Ναι ABS, ASR, ESP |
| 3.7.2 | Να υπάρχει πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο). Ο τρόπος χειρισμού του να είναι ανεξάρτητος από το χειρισμό της κύριας πέδησης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.7.3 | Το όχημα να διαθέτει μηχανόφρενο (engine brake) ή πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) ή επιβραδυντή (retarder) ή άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, engine brake | Ναι, engine brake | Ναι, engine brake | Ναι, engine brake |
| 3.8 | Σύστημα διεύθυνσης |  |  |  |  |
|  | Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Ναι, power assisted | Ναι, power assisted | Ναι, power assisted | Ναι, power assisted |
| 3.9 | Ανάρτηση |  |  |  |  |
|  | Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα με αυτή τη χρήση. Τουλάχιστο στους μπροστινούς άξονες να υπάρχουν βαρετού τύπου αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.10 3.10.1 | Πλαίσιο Βαρετού τύπου, εύκαμπτο στη στρέψη, κατασκευασμένο από ψηλής ποιότητας χάλυβα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.10.2 | Στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του οχήματος να τοποθετηθεί τραβηκτήρας ή γάντζος για τη ρυμούλκηση του οχήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.11 | Καμπίνα οδηγού |  |  |  |  |
|  | Η καμπίνα να είναι: |  |  |  |  |
| 3.11.1 | μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.11.2 | εύκολα ανακλινόμενη (υδραυλικά ή ηλεκτρικά) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.11.3 | στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω ελαστικών απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.11.4 | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση αέρος, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | καθίσματα συνοδηγων, με προσκέφαλο (headrest) και ζώνες ασφαλείας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς καθρέφτες για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | σύστημα κλιματισμού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ραδιόφωνο FM με USB και Bluetooth | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | χαλάκια πατώματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | στροφόμετρο κινητήρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | ωρόμετρο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνία ή μετρητή για την φόρτιση της μπαταρίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | διακόπτη για εκκίνηση και άλλες βασικές λειτουργίες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.12 | Φώτα και ηλεκτρικός εξοπλισμός |  |  |  |  |
| 3.12.1 | Ηλεκτρικό σύστημα τάσεως 24V, υποστηριζόμενο από βαρετού τύπου εκκινητήρα και γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. | Ναι, 2X12V, 170Ah | Ναι, 2X12V, 170Ah | Ναι, 2X12V, 170Ah | Ναι, 2X12V, 170Ah |
| 3.12.2 | Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.12.3 | Να υπάρχει προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για κίνηση προς τα πίσω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Σημείωση: Εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έχει διαφορετική τάση λειτουργίας (voltage) από αυτή των μπαταριών του οχήματος, να τροφοδοτηθεί μέσω μετατροπέα συνεχούς ρεύματος (D.C./D.C. converter) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3.13 | Εργαλεία και βοηθητικός εξοπλισμός |  |  |  |  |
|  | Μαζί με το όχημα να παραδοθούν και τα πιο κάτω είδη: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένας ανταλλακτικός τροχός με ελαστικό. Αν υπάρχει χώρος να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση κάτω από την κάσια. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Εργαλεία αλλαγής τροχών (να περιλαμβάνει ανυψωτήρα [γρύλλο] κατάλληλης δυναμικότητας, κλειδί τροχών κλπ) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συσκευή με πιεσόμετρο και ελαστικό σωλήνα κατάλληλου μήκους για γέμισμα των ελαστικών με αέρα, που να εφαρμόζει στο υφιστάμενο σύστημα παροχής αέρα του οχήματος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένας πυροσβεστήρας ξηρού τύπου (χωρητικότητας περίπου 3 kg) , κατάλληλα στερεωμένος στο εσωτερικό της καμπίνας του οδηγού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Φανός με καλώδιο μήκους 10 μέτρων, με ρευματολήπτη από ρευματοδότη στην καμπίνα του οδηγού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ένα καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το ανάλογο περιεχόμενο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4. | ΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΚΟΣ |  |  |  |  |
| 4.1 | Κατασκευή και γενική περιγραφή |  |  |  |  |
|  | Κάσια από χάλυβα, ορθογώνιου σχήματος με κρίκο για ανατροπή προς τα πίσω,με ανοιγόμενες τις πλευρικές και την πίσω πόρτα. Η κατασκευή πρέπει γενικά να διέπεται από τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.2 | Διαστάσεις |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Εσωτερικό μήκος: 7-7,5 m | Ναι, 7m | Ναι, 7m | Ναι. 7.1m | Ναι, 7m |
| 4.2.2 | Εσωτερικό πλάτος: 2,40 m | Ναι, 2,40m | Ναι, 2,40m | Ναι, 2,40m | Ναι, 2,40m |
| 4.2.3 | Εσωτερικό καθαρό ύψος: 60 cm | Ναι, 60cm | Ναι, 60cm | Ναι, 60cm | Ναι, 60cm |
| 4.3 4.3.1 | Ενίσχυση πλαισίου Το πλαίσιο να ενισχυθεί κατάλληλα με βοηθητικό / ενισχυτικό πλαίσιο (ψευδοπλαίσιο- subframe (με ύψος κύριων δοκών ≈160mm) λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του κρίκου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.3.2 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.4 | Πάτωμα |  |  |  |  |
|  | Να κατασκευαστεί από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 6mm με συγκολλημένα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες εγκάρσιες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. Οι εγκάρσιες δοκοί να έχουν ύψος όχι λιγότερο από 80mm και να έχουν σχήμα «Ι» ή «Π». Η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη από 260mm. Οι εγκάρσιες δοκοί να κολληθούν σε δύο βαρετού τύπου δοκούς ύψους όχι λιγότερο από 180 mm. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η εφαρμογή της υπερκατασκευής στο πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το ύψος του πατώματος της κάσιας από το έδαφος να είναι το ελάχιστο δυνατό. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.5 | Πλευρικές πόρτες |  |  |  |  |
|  | Η κάσια να έχει τρείς ή τέσσερις ανοιγόμενες πόρτες σε κάθε πλευρά. Να έχουν ύψος 600 mm και να είναι κατασκευασμένες από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3mm. | Ναι, 3 πόρτες | Ναι, 3 πόρτες | Ναι, 3 πόρτες | Ναι, 4 πόρτες |
|  | Η απόσταση μεταξύ των κάθετων ενισχύσεων τους να είναι περίπου 500mm. Οποιοδήποτε άλλο σχέδιο πόρτων γίνεται αποδεκτό, με την προϋπόθεση ότι ο προσφοροδότης θα εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και αντοχή τους. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όταν οι πλευρικές πόρτες κλείνουν η εξωτερική επιφάνεια του κατώτερου τμήματός τους να εφαρμόζει με την επιφάνεια του πατώματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πάνω από τις πλευρικές και στιν πίσω πόρτα να τοποθετηθούν κάγκελα, ύψους περίπου 500 mm, τα οποία να στερεώνονται πάνω στις πόρτες με τρόπο που να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα (π.χ. να υπάρχουν σωλήνες οδηγοί). | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.6 | Μπροστινή πλευρά |  |  |  |  |
|  | Το ύψος της μπροστινής πλευράς να είναι 60cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 5mm. Εξωτερικά να ενισχυθεί με πυκνά τοποθετημένες δοκούς ώστε να αντέχει χτυπήματα από βαριούς σωλήνες κατά τη φόρτωση. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.6.1 | Πάνω από τη μπροστινή πλευρά να τοποθετηθεί μια βαριά σχάρα ύψους περίπου 500mm με τρόπο που να μην εμποδίζει τη λειτουργία του γερανού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.7 | Πίσω πόρτα |  |  |  |  |
|  | Η πίσω πόρτα να είναι παρόμοιας κατασκευής με τις πλευρικές πόρτες. Να στερεωθεί αρθρωτά σε αμφότερες τις πάνω και κάτω αρθρώσεις, ώστε να επιτρέπει περιστροφή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Στις αρθρώσεις να χρησιμοποιούνται πείροι που θα αφαιρούνται για να ανοίγει η πόρτα. Η πίσω πόρτα, όταν ανοίγει να συγκρατείται από δυνατές αλυσίδες καλυμμένες με πλαστικό κάλυμμα ή άλλο κατάλληλο υλικό για να μη κάνουν θόρυβο. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8 | Βοηθητικές κατασκευές |  |  |  |  |
|  | Η υπερκατασκευή να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.1 | Κιβώτιο εργαλείων κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1.5 ή 2.0 mm και μπογιατισμένο με εποξική μπογιά. Να στερεωθεί πάνω στο πλαίσιο σε βολικό σημείο κάτω από το πάτωμα και να έχει τις πιο κάτω διαστάσεις. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Πλάτος: περίπου 400mm Ύψος: περίπου 300mm Βάθος: περίπου 600mm | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η πόρτα του να ανοίγει από πάνω προς τα κάτω και να έχει κλειδαριά. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.2 | Γάντζοι να κολληθούν στις πλευρικές και την πίσω πόρτα για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.3 | Σκάλα. Σε κατάλληλο χώρο στη δεξιά ή αριστερή πλευρά της κάσιας, να τοποθετηθεί σκάλα με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, για εύκολη πρόσβαση στην κάσια. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.4 | Δοχείο νερού: Να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση κάτω από την κάσια. Να έχει χωρητικότητα περίπου 30 λίτρων και να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό ή πλαστικό. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και ρουπινέτο μπίλιας που κλειδώνει και οπή καθαρισμού στο κάτω μέρος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.8.4 | Λασπωτήρες πίσω τροχών |  |  |  |  |
|  | Να στερεωθούν απευθείας κάτω από το πάτωμα. Στο πίσω μέρος τους να υπάρχουν επιπρόσθετοι ελαστικοί λασπωτήρες. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 4.9 | Ανυψωτικός μηχανισμός (Κρίκος) |  |  |  |  |
|  | Να τοποθετηθούν δύο υδραυλικοί κρίκοι κάτω από την κάσια, με παραλληλόγραμμο ψαλίδι στήριξης, ώστε να υπάρχει ευστάθεια κατά την ανατροπή. | Ναι HyVa Tbc | Ναι Penta | Ναι Penta | Ναι Binotto |
|  | Κρίκος τοποθετημένος μπροστά μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτός υπό τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία του γερανού. Η δυναμικότητα του κρίκου πρέπει να είναι επαρκής για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο (φορτίο + βάρος κάσιας + συντελεστής ασφάλειας). | Ναι 2Χ (13-25t)=26-50t | Ναι 2x16,7t=33,4tons | Ναι 2x16,7t=33,4tons | Ναι 32 tons |
|  | Τα χειριστήρια για τον κρίκο (εμπλοκή δυναμολήπτη-PΤΟ) να τοποθετηθούν σε εργονομική θέση στην καμπίνα του οδηγού και να μαρκαριστούν με σαφή και ανεξίτηλα σημάδια. Κατά την ενεργοποίηση του δυναμολήπτη και ανύψωση της κάσιας να ανάβει προειδοποιητική κόκκινη λυχνία μέσα στη καμπίνα. H ταχύτητα καθόδου του κρίκου να είναι ελεγχόμενη/ ρυθμιζόμενη (το χειριστήριο να μην είναι τύπου on/off). | Ναι Proportional air control | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Η διάμετρος του πείρου της κάσιας να μην είναι μικρότερη από 50mm. Ο κρίκος να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. | Ναι Ναι Τεχνικός φάκελος και δηλώσεις συμμόρφωσης CE | Ναι Ναι ΕΝ ISO 9001/2015 | Ναι Ναι ΕΝ ISO 9001/2015 | Ναι Ναι ΕΝ ISO 9001/2015 |
| 4.10 | Πογιάτισμα Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες εκτός από την επιφάνεια του πατώματος (συμπεριλαμβανομένου του κάτω μέρους του) που πρέπει να ασταρωθεί, να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και να μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Όλες οι κοιλότητες που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. Το τελικό χρώμα τόσο της καμπίνας όσο και της υπερκατασκευής θα επιλεγούν από τα διαθέσιμα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5. | ΓΕΡΑΝΟΣ |  |  |  |  |
|  | Μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας να εγκατασταθεί ένας υδραυλικός γερανός που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | Ναι HC130A2 | Ναι Bob Lift SQ5ZA2 | Ναι PK14.501 SLD5 | Ναι HIAB 138 B2 X-Hi Duo |
|  | Όλες οι λειτουργίες του να είναι υδραυλικές. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής λειτουργία για τουλάχιστον δύο ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 43°C. Για το σκοπό αυτό να υπάρχει ψύκτης λαδιού (oil cooler) για το υδραυλικό σύστημα του γερανού Για το σκοπό αυτό να υπάρχει ψύκτης λαδιού (oil cooler) για το υδραυλικό σύστημα του γερανού. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Θέση κατά την διακίνηση: Συμπτυγμένος στο χώρο μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας. Το ολικό ύψος του από το έδαφος να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα (όταν είναι στη συμπτυγμένη θέση). | Ναι ≈3299mm | Ναι ≈3626mm | Ναι ≈3373mm | Ναι ≈3381mm |
|  | Ασφαλής ικανότητα ανύψωσης: ´Oχι λιγότερη από 4.100 kg σε ακτίνα 2,7 μέτρα. | Ναι 4210Kg at 2,73m | Ναι 4560Kg at 2,7m | Ναι, 4312Kg at 2,7m | Ναι, 4400Kg at 2,8m |
|  | Μεγίστη οριζόντια επέκταση: όχι λιγότερη από 7,5 μέτρα. | Ναι 7,82m | Ναι 8,05m | Ναι 8m | Ναι, 8m |
|  | Μεγίστη κάθετη ανύψωση: όχι λιγότερη από 8 μέτρα | Ναι 11,22mm | Ναι 10,5m | Ναι 11,5m | Ναι, 10,8m |
|  | Γωνία περιστροφής: όχι λιγότερη από 360° | Ναι 410° | Ναι 400° | Ναι 420° | Ναι 415° |
|  | Αριθμός σταθεροποιητών: 2, ελεγχόμενοι από κιβώτιο με βαλβίδες ελέγχου. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Ολικό πλάτος οχήματος με συμπτυγμένο το γερανό: όχι περισσότερο από 2500 mm | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Χειριστήρια Ελέγχου: Διπλά (τοποθετημένα και στις δύο πλευρές) με σαφείς ενδείξεις χειρισμού / λειτουργίας. Να υπάρχει επίσης τηλεχειριστήριο. | Ναι, Scanreco | Ναι, Damesa/ UniQ | Ναι, Scanreco | Ναι, HIAB |
|  | Ικανότητα γάντζου (Ασφαλές Φορτίο Λειτουργίας): περισσότερο από 4100kg. Ο γάντζος πρέπει να διαθέτει ασφάλεια (σύρτη). Να αναφερθεί με πιο πρότυπο συνάδει (π.χ. BS2903 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα της Ε.Ε. ή του ISO) και να υποβληθεί πιστοποιητικό που να πιστοποιεί αυτή τη συμμόρφωση. | Ναι 8000Kg 2006/42/CE EN1677-2 etc | Ναι 5300Kg 2006/42/CE | Ναι 8000Kg EN12100 | Ναι 8000Kg 2006/42CE – HIAB |
|  | Μια ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να προστατεύσει το υδραυλικό σύστημα όταν η πίεση υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε το φορτίο να μην υποχωρεί προς τα κάτω, σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς που έχουν εφαρμογή σε αυτό και εφόσον προβλέπεται σε αυτές, να φέρει και τη σήμανση CE. Να υποβληθεί σχετική δήλωση του κατασκευαστή. Η κατασκευή του γερανού θα είναι σύμφωνη με το ισχύον Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12999. Επίσης να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CΕ από τον εγκαταστάτη του για την εγκατάσταση του στο όχημα. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | Να υποβληθούν υπολογισμοί για τη σταθερότητα του γερανού με επέκταση των βραχιόνων στην ακραία πλευρική θέση με μέγιστο φορτίο και τους σταθεροποιητές τοποθετημένους σε θέση εργασίας. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  | H εφαρμογή (μοντάρισμα) του γερανού να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή γερανών. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|  |  | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| 5.16 | Μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και της κάσιας και περίπου στο ύψος του πατώματος της κάσιας, να τοποθετηθεί εργοστασιακή πλατφόρμα από τον κατασκευαστή του γερανού με τα ανάλογα σύστήματα ασφάλειας για το χειριστή του γερανού για σκοπούς επίβλεψης της φορτοεκφόρτωσης υλικών με τη χρήση του τηλεχειριστήριου. Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτό κάθισμα για το χειριστή. | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

# ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

| Περίοδος Ευθύνης | Προσφερόμενη Εγγύηση | Προσφερόμενη Εγγύηση | Προσφερόμενη Εγγύηση | Προσφερόμενη Εγγύηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Για όλα τα συστήματα του οχήματος, εκτός μπογιάς, σκουριάς και ελαστικών.( Τρία (3) τουλάχιστον χρόνια ή 50.000χλμ., όποιο από τα δύο έρθει πρώτο.) | Τρία χρόνια ή 50.000 χλμ, όποιο έρθει πρώτο | Τρία χρόνια ή 50.000 χλμ, όποιο έρθει πρώτο | Τρία χρόνια ή 50.000 χλμ, όποιο έρθει πρώτο | Τρία χρόνια ή 50.000 χλμ, όποιο έρθει πρώτο |
| Μπογιά και σκουριά (Πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.) | Πέντε χρόνια | Πέντε χρόνια | Πέντε χρόνια | Πέντε χρόνια |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.078.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

22 Δεκεμβρίου, 2023

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.078.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 22/12/23 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης,  ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις πέντε προσφορές  που υποβλήθηκαν, όπως φαίνεται πιο κάτω:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Soulis Enterprises Ltd | 1 | €195.170,00 |
|  | SL METAL CREATIONS LTD | 2 | €200.945,86 |
|  | ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ | 3 | €217.835,86 |
|  | Panaos Ltd | 4 | €218.735,86 |
|  | ENCORP LTD | 5 | €226.000,00 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στην Παράγραφο 8.3.1 του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά του Προσφέροντα αρ. 5 (ENCORP LTD) δεν έχουν υποβληθεί τα πιο κάτω Έντυπα:

- Έντυπο Τεκμηρίωσης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Προσφέροντος (Έντυπο 4),

- Δέσμευση για Συνεργεία και Τεχνίτες (Έντυπο 18),

- Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης (Επισυναπτόμενο 3.1)

- Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης για το όχημα (Επισυναπτόμενο 3.2Α)

- Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης για την υπερκατασκευή (Επισυναπτόμενο 3.2Β) .

Η Επιτροπή διερεύνησε αν μπορεί να τεκμηριωθεί η Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια του Προσφέροντος από στοιχεία σε άλλα έγγραφα που υποβλήθηκαν με την προσφορά. Από τα στοιχεία (αξία συμβάσεων τα τελευταία 5 χρόνια) που υποβλήθηκαν στο Έντυπο 5 (Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Προσφέροντος) φαίνεται ότι ο μέσος κύκλος εργασιών του προσφέροντα τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη είναι €337,666 (€1.013.000/ 3 χρόνια) και ως εκ τούτου δεν ικανοποιεί την απαίτηση για μέσο κύκλο εργασιών €450.000, όπως ζητείται στην παράγραφο 6.3.2 του Μέρους Α, των εγγράφων του διαγωνισμού.

Με βάση τα πιο πάνω ο Προσφέρων αρ. 5 δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια) και ως εκ τούτου η προσφορά του δε γίνεται αποδεκτή και δεν αξιολογείται περαιτέρω.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις προσφορές έχουν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών που να σημειωθεί έχουν υποβληθεί για το ίδιο όχημα πλαίσιο (Daimler Trucks AG, Mercedes Arocs 5 3746K) αλλά με διαφορετικές υπερκατασκευές (κρίκο, κάσια και γερανό).

Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για τον υπολογισμό του καθαρού ωφέλιμου φορτίου που μπορεί να μεταφέρει το όχημα, οι προσφέροντες αρ. 1 (A. Soulis Enterprises Ltd) και 3 (ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ)  χρησιμοποίησαν ως μικτό βάρος του οχήματος, το βάρος που το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει για αυτού του είδους τα οχήματα (34 τόνοι), ενώ οι προσφέροντες αρ. 2 (SL METAL CREATIONS LTD) και 4 (Panaos Ltd) χρησιμοποίησαν το πραγματικό μικτό βάρος του οχήματος (37 τόνοι). Έτσι ενώ το φορτηγό, που είναι το ίδιο και για τις τέσσερεις προσφορές μπορεί να μεταφέρει βάρος 20-21 τόνους (ανάλογα με το βάρος της υπερκατασκευής και του γερανού), το ΤΟΜ επιτρέπει να μεταφέρονται 3 τόνοι λιγότερο (περίπου 17-18 τόνους). Και οι τέσσερεις προσφορές ικανοποιούν την απαίτηση των προδιαγραφών για μεταφορά καθαρού ωφέλιμου φορτίου 17.000Kg, όπως απαιτείται στην παράγραφο 3.2.1 των προδιαγραφών.

- Συνεχίζοντας την μελέτη των προδιαγραφών και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις και από τους τέσσερεις προσφέροντες όσον αφορά τέσσερεις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών για το όχημα πλαίσιο. Για τους προσφέροντες αρ. 1 (A. Soulis Enterprises Ltd) και αρ. 3 (Α/φοι Α και Γ Κουτσόφτα Λτδ) ζητήθηκε επιπρόσθετα να παρουσιαστεί τεχνικός φάκελος για την τοποθέτηση της ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας στο όχημα δυνάμει της παραγράφου 10 (2) των περί των βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμών του 2008 (Κ.Δ.Π. 428/2008). Οι προσφέροντες αρ. 2 (SL METAL CREATIONS LTD) και 4 (Panaos Ltd) έχουν υποβάλει με τις προσφορές τους Πιστοποιητικό EN ISO9001:2015 από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης για σχεδιασμό κατασκευή και συντήρηση υπερκατασκευών σε οχήματα και δείγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης CE και έτσι δεν χρειάζεται να υποβληθεί o τεχνικός φάκελος.

Αντίγραφα των διευκρινιστικών επιστολών που αποστάληκαν στοιυς προσφέροντες, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της έκθεσης αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.23.078.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 |  |
| --- | --- |

3 Ιανουαρίου, 2024

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 23.078.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός φορτηγού 8Χ4 με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για 2η φορά στις  3/1/24 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Κυριάκος Μωϋσή | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης, Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους τέσσερεις προσφέροντες (αρ.1, 2,3 και 4), καθώς και τα έγγραφα του διαγωνισμού, αποφάσισε ότι αυτές  ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού.

2.1  Οι προσφέροντες αρ. 2 (SL METAL CREATIONS LTD) και 4 (Panaos Ltd) υπέβαλαν στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δηλώσεις τους για μερικές παραγράφους των προδιαγραφών του οχήματος πλαισίου, όπως φαίνεται στην σχετική αλληλογραφία.

2.2 Ο προσφέρων αρ. 1 (A. Soulis Enterprises Ltd) υπέβαλε τεκμηρίωση για τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πλαισίου και δείγμα τεχνικού φακέλου για την κατασκευή και τοποθέτηση σε φορτηγό ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας. Το δείγμα του τεχνικού φακέλου που λήφθηκε, αποτελείται από 173 σελίδες, και στην έκθεση αξιολόγησης έχουν επισυναφθεί μόνο μερικές ενδεικτικές σελιδές. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, θα ετοιμαστεί και παραδοθεί ολοκληρωμένος τεχνικός φάκελος με τα στοιχεία του εξοπλισμού, κατά την παράδοση του οχήματος, όπως προνοείται στην νομοθεσία (Κ.Δ.Π. 428/2008 παρ. 9.1.β).

2.3  Ο προσφέρων αρ. 3 (ΑΦΟΙ Α ΚΑΙ Γ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ ΛΤΔ) υπέβαλε τεκμηρίωση για τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος πλαισίου και πιστοποιητικό EN ISO 9001/2015 για κατασκευή αμαξωμάτων σε φορτηγά οχήματα.

Αντίγραφα των απαντήσεων των τεσσάρων προσφερόντων, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης. Για το όχημα πλαίσιο, τα τεχνικά φυλλάδια είναι τα ίδια και για τους τέσσερεις προσφέροντες και επισυνάπτονται μια μόνο φορά.

- Η μέση τιμή των τεσσάρων προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 9,49,%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία γίνεται εισήγηση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 15,14% (€195,170 έναντι €230.000). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφoροδότες/προμηθευτές.

- Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της Σύμβασης στον προσφέροντα αρ. 1 (A. Soulis Enterprises Ltd) που υπέβαλε την πιο χαμηλή σε τιμή προσφορά και ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | DAIMLER TRUCKS AG/ AROCS 5 3746K 8X4/4 |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή/προέλευση: | A Soulis Enterprises Ltd-SOU005 /Κύπρος |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €184.254,14 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.915,86 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €195.170,00 |

Επίσης το κόστος της εργατοώρας για εργασίες διορθωτικής συντήρησης που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εγγύησης είναι €61/ώρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και του εξοπλισμού που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Κυριάκος Μωϋσή |
| --- | --- | --- |