| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| --- | --- | --- |

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ………………………………………………………

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: PS/C/………

ΤΟΜΟΣ Ε

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

(……… μήνας ………) 201.. .

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ………………………………………………………

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: PS/C/………

ΤΟΜΟΣ Ε

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

(……… μήνας ………) 201.. .

Πρόλογος

1.	Τα Έγγραφα του διαγωνισμού είναι αυτά που αναφέρονται στον Τόμο Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς (για Τεχνικά Έργα).

2.	Οι Προδιαγραφές και τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού τροποποιούνται και επεκτείνονται με τα πιο κάτω:

(α)	Παράρτημα 0/1, Πίνακας Παραρτημάτων με Αριθμητική Σειρά, που αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και περιλαμβάνονται στο Συμβόλαιο.

(β)	Όροι του Συμβολαίου: Μέρος ΙΙ – Ειδικοί Όροι

(γ)	Οποιεσδήποτε Ειδικές Πρόνοιες επισυνάπτονται στο παρόν.

3.	Όπου οποιαδήποτε Αριθμημένα Παραρτήματα δεν συνάδουν με οποιεσδήποτε πρόνοιες των Προδιαγραφών, τότε τα Αριθμημένα Παραρτήματα θα είναι πάντοτε επικρατέστερα.

4.   	Αναφορά στα Άρθρα (παραγράφους) των Προδιαγραφών θα ισχύει εξίσου στους πίνακες. Όπου ένα Άρθρο αναθεωρείται ή αντικαθίσταται, οποιοσδήποτε Πίνακας αναφέρεται στο αρχικό Άρθρο θα ισχύει εκτός αν ο Πίνακας αναθεωρείται επίσης. Όταν ένας Πίνακας αναθεωρείται οποιαδήποτε αναφορά, σε Άρθρο, προς τον αρχικό Πίνακα θα ισχύει για τον αναθεωρημένο Πίνακα.

5.	Νοείται ότι δεν θα ισχύουν οποιαδήποτε Άρθρα των Προδιαγραφών τα οποία είναι σχετικά με εργασία ή υλικά που δεν χρειάζονται για το Έργο.

6.	Νοείται ότι δεν θα ισχύουν οποιαδήποτε Παραρτήματα αναφέρονται στις Προδιαγραφές ή στα άλλα έγγραφα του Διαγωνισμού τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.

7.	Οπουδήποτε στα έγγραφα του παρόντος Συμβολαίου αναγράφεται «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων» να αντικατασταθεί με «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

8.	Όπου στα Έγγραφα Διαγωνισμού υπάρχει αναφορά σε «υδατόπηκτο σκυρωτό» ή σε «υδροσκυρωτό θεμέλιο», θα εννοείται «Υλικό Τύπου 1».

9.	Όπου στα Έγγραφα Διαγωνισμού υπάρχει αναφορά σε «ισοπεδωτική στρώση», θα εννοείται «Στρώση εξομάλυνσης».

10.	Όπου στα Έγγραφα Διαγωνισμού υπάρχει αναφορά σε «ακραίο τμήμα απόκλισης», θα εννοείται «ακραίο τμήμα απόληξης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0/1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1     -	Σχέδια του Συμβολαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/2     -	Τοποθεσία του Έργου

Περιληπτική Περιγραφή του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3     -	Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/4     -	Μεταφορά του Προσωπικού του Μηχανικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/5     -	Μέτρα για την Ασφάλεια της Τροχαίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/6     -	Τμηματική Εκτέλεση του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7     -	Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/8     -	Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/9     -    Σχέδια Αποτύπωσης Κατασκευής (As built

drawings)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/10   -	Επιστημονικό Προσωπικό Εργολάβου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/2     -	Οπλισμένη Γη (Reinforced Soils)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/3     -	Συναφείς Εργασίες Προσαρμογής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 500/1     -	Αδρανή Υλικά για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 700/1     -	Αδρανή Υλικά για Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 800/2     -	Σωλήνες για Αποχετεύσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 800/3     -	Αγωγοί Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1000/1   -	Εργασίες για Υπηρεσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1400/1   -	Οδικός Φωτισμός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 101.2, Σχέδια του Συμβολαίου

1. 	Ίδε Κατάλογο Σχεδίων στον Τόμο Δ.

2. 	Ίδε Σχέδιο Δείγματος Πινακίδας Έργου στο Φύλλο 2 από 2 αυτού του Παραρτήματος.

2.1	Ο χώρος τοποθέτησης της Πινακίδας Έργου θα είναι της έγκρισης του Μηχανικού.

Σημ.:	Ο Εργολάβος υποχρεούται να αφαιρέσει την Πινακίδα του Έργου με την Τελική Παραλαβή του Έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 101.2, Σχέδια του Συμβολαίου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 2 από 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 2 από 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 2 από 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/1

Φύλλο 2 από 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 102.1, Τοποθεσία Έργου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

Άρθρο 103.1, Περιληπτική Περιγραφή του Έργου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 102.1, Τοποθεσία Έργου

(Θα δίνεται εδώ μια περιγραφή της τοποθεσίας του Έργου, Επαρχία, κλπ.).

Άρθρο 103.1, Περιληπτική Περιγραφή του Έργου

(Θα δίνονται εδώ συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Έργου).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 111.1, Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 111.1, Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

### Α.    Κινητά Γραφεία για τον Μηχανικό

Ο Εργολάβος σε 14 μέρες από την εντολή του Μηχανικού για έναρξη εργασιών, θα προμηθεύσει και τοποθετήσει στο εργοτάξιο, σε θέση που θα εγκρίνει ο Μηχανικός, προκατασκευασμένο κινητό γραφείο εσωτερικού μεγέθους 12 τετρ.μ. και επιπρόσθετα 2 ανεξάρτητα αποχωρητήρια (ανδρών/γυναικών) με εξωτερικό αποχετευτικό σύστημα. Ο Εργολάβος επίσης θα κατασκευάσει, δίπλα από το γραφείο, χώρο στάθμευσης 2 οχημάτων με υλικό θεμελίωσης τύπου 1.

Το Γραφείο θα είναι εξοπλισμένο με τα πιο κάτω:

1    έπιπλο γραφείου		1,80μ. x 0,80μ. με 4 συρτάρια

1    έπιπλο γραφείου		1,30μ. x 0,80μ. με 2 συρτάρια

1    Πινακίδα ανακοινώσεων 	1,30μ. x 0,80μ.

4    Καρέκλες γραφείου

1    ψυγείο χωρητικότητας 4 κυβικών ποδών τουλάχιστον (με συνεχή λειτουργία)

1    βιβλιοθήκη με κλειδαριά διαστάσεων περίπου 0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

1    γκαζιέρα

O Εργολάβος θα προμηθεύσει τα πιο κάτω όργανα με όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό:

1	ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (digital camera) τουλάχιστον 10 Mega Pixels

1	Ολοκληρωμένος Γεωδαιτικός Σταθμός (TOTAL STATION) με όλα τα σχετικά εξαρτήματα

1    	Χωροβάτη (LEVEL) με όλα τα σχετικά εξαρτήματα

Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια του Έργου θα συντηρεί και καθαρίζει όλους τους χώρους. Επίσης θα παρέχει όλη τη συνηθισμένη γραφική ύλη και εξοπλισμό, περιλαμβανομένων τρυπητηριών, συνδετήρων, trays, καλάθων, υπολογιστικών αριθμομηχανών (scientific), trays, box files, χαρτιού, φακέλων, τετραδίων, σημειωματαρίων, ημερολογίων, μολυβιών, πεννών, σβηστηριών, μελανιών, κλπ. για 4 άτομα περίπου.

Το Γραφείο θα έχει κουρτίνες, φωτισμό, κλιματιστικό ζεστού/κρύου και συνεχή παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συντηρείται και καθαρίζεται από τον Εργολάβο και θα φέρει τα διακριτικά «ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του από το Μηχανικό και το προσωπικό του.

Το Γραφείο, τα αποχωρητήρια και ο εξοπλισμός τους θα παραμένουν περιουσία του Εργολάβου και θα απομακρυνθούν από το Εργοτάξιο 3 μήνες μετά την Παραλαβή του Έργου. Η γραφική ύλη και τα αναλώσιμα υλικά θα παραμένουν περιουσία του Εργοδότη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 111.1, Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

Β.    Μόνιμα Γραφεία και Εξοπλισμός για τον Μηχανικό (60τ.μ.)

Ο Εργολάβος σε 28 μέρες από την εντολή του Μηχανικού για έναρξη εργασιών, θα εξασφαλίσει σε χώρο πλησίον του Εργοταξίου που θα ικανοποιεί το Μηχανικό, γραφεία 60 τ.μ. περίπου ενιαίου χώρου διαχωρισμένο όπως πιο κάτω:

1   χώρο 20 τ.μ. περίπου ως αίθουσα συνεδριάσεων/γραφείων

2   χώροι 12 τ.μ. ο καθένας ως γραφεία

χώρο 6 τ.μ. περίπου  για 2 W.C. (ανδρών/γυναικών)

1   χώρο 10 τ.μ. περίπου ως κουζίνα.

Ο Εργολάβος επίσης θα κατασκευάσει, δίπλα από τα γραφεία, χώρο στάθμευσης 4 οχημάτων με υλικό θεμελίωσης τύπου 1.

Οι πιο πάνω αίθουσες και γραφεία θα έχουν συνεχή παροχή πόσιμου νερού, φωτισμού και ηλεκτρικού ρεύματος. Πλην των W.C. θα κλιματίζονται με ζεστό και κρύο αέρα με συστήματα “split unit’’ και θα είναι εξοπλισμένα με τα πιο κάτω:

1  τραπέζι 1,50 μ. x 2,50 μ. για συνεδριάσεις

3  τραπέζια 1,60 μ. x 0,80 μ.

8  καρέκλες

1  έπιπλο γραφείου	1,80μ. x 0,80μ. με 4 συρτάρια

3  έπιπλα γραφείου	1,30μ. x 0,80μ. με 2 συρτάρια

1  Πινακίδα ανακοινώσεων 1,80 μ. x 1,00 μ.

4  Καρέκλες γραφείου με αγκώνες γυριστές

1  ψυγείο χωρητικότητας 14 κυβικών ποδών τουλάχιστον (με συνεχή

λειτουργία)

2  βιβλιοθήκες με κλειδαριές διαστάσεων έκαστη περίπου 				     0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

1  γκαζιέρα

2  μετροταινίες των 50 μ.

2  μέτρα των 5 μ.

1  τροχό μέτρησης αποστάσεων

1  τηλεομοιοτυπική  συσκευή (Fax machine)

1  φωτοτυπική μηχανή με δυνατότητα φωτοτύπησης εγγράφων

μεγέθους Α3 και Α4

1 γραμμή σταθερής τηλεφωνίας (4 συσκευές συνδεδεμένες με κεντρικό σύστημα) και σύνδεση με το διαδίκτυο σε 2 σημεία τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κεντρικού switch

2  έπιπλα Η/Υ με ράφια για την τοποθέτηση του «minitower», του

πληκτρολογίου και του εκτυπωτή

2  Η.Υ. τύπου “Minitower” με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α. Intel core i5 4th generation στα 3.6GHz

β. 8GB RAM 1333Mhz, DDR3 με δυνατότητα αναβάθμισης

γ. Hard Disk Drive 1TB, 7200rpm SATA

δ. DVD +RW Dual Layer

ε. Οθόνη LED 19’’ με μεγάφωνα (τελευταίας έκδοσης) resolution 1600 x 900

ζ.  Λειτουργικό σύστημα Windows (τρέχουσας έκδοσης)

η. Λογισμικό Microsoft Office (τρέχουσας έκδοσης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 2 από 2

θ. Λογισμικό Antivirus (τρέχουσας έκδοσης)

ι.  Όποια   λογισμικά  προγράμματα  θα  χρησιμοποιεί ο Εργολάβος για  τις ανάγκες  του  Έργου  π.χ.  για  έκδοση  πιστοποιητικών   πληρωμής, για προγραμματισμό εργασιών, για σχεδιασμό διατομών, για υπολογισμό ποσοτήτων, για σχεδιασμό αποτύπωσης κατασκευής έργου (όπως ODOS, RDES, AutoCAD, κλπ.)

κ. USB ports (2 USB 3.0 μπροστά, 6 USB 2.0 πίσω)

λ.  2 USB memory sticks 32GB το καθένα

μ. 1 εξωτερικό δίσκο (χωρίς ρεύμα) 2,5¨, USB 3.0, χωρητικότητας 1TΒ

ν. Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics Basic με 1 GΒ εσωτερική μνήμη

ξ. Κάρτα ήχου τύπου STEREO

ο. 1 πληκτρολόγιο (Keyboard) τύπου USB

π.1 Optical mouse USB

Όλα τα λογισμικά θα είναι αδειούχα (licensed) για όλη τη διάρκεια χρήσης τους.

1 Εκτυπωτής Laser μεγέθους Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x600 dpi

β.  Speed 18 p.p.m.

1 Εκτυπωτής Inkjet μεγέθους A3/Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x1200 dpi

β.  Speed 8 p.p.m. έγχρωμο, 15 p.p.m. ασπρόμαυρο

O Εργολάβος επίσης θα προμηθεύσει τα πιο κάτω με όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό:

1	ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (digital camera) τουλάχιστον 10 Mega Pixels

1	Ολοκληρωμένος Γεωδαιτικός Σταθμός (TOTAL STATION) με όλα τα σχετικά εξαρτήματα

1    	Χωροβάτη  (LEVEL) και όλα τα σχετικά εξαρτήματα.

Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια του Έργου θα συντηρεί και καθαρίζει όλους τους χώρους. Επίσης θα παρέχει όλη τη συνηθισμένη γραφική ύλη και εξοπλισμό, περιλαμβανομένων τρυπητηριών, συνδετήρων, καλάθων αχρήστων, υπολογιστικών αριθμομηχανών (scientific), trays, box files, χαρτιού, φακέλων, τετραδίων, σημειωματαρίων, ημερολογίων, μολυβιών, πεννών, σβηστηριών, μελανιών, κλπ, για 6 άτομα περίπου, που χρειάζονται για την Επίβλεψη του Έργου.

Τα Γραφεία του Μηχανικού και ο εξοπλισμός θα παραμένουν περιουσία του Εργολάβου και θα απομακρυνθούν από το Εργοτάξιο 3 μήνες μετά την Παραλαβή του Έργου.

Η γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά θα παραμείνουν περιουσία του Εργοδότη.

Νοείται ότι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού           που περιγράφεται πιο πάνω είναι αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 111.1, Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

Β.    Μόνιμα Γραφεία και Εξοπλισμός για τον Μηχανικό (120τ.μ.)

Ο Εργολάβος σε 28 μέρες από την εντολή του Μηχανικού για έναρξη εργασιών, θα εξασφαλίσει, σε χώρο πλησίον του Εργοταξίου που θα ικανοποιεί το Μηχανικό, γραφεία 120 τ.μ. περίπου ενιαίου χώρου διαχωρισμένο όπως πιο κάτω:

1 Γραφείο Μηχανικού Έργου 18τ.μ. περίπου

1 χώρο 12τ.μ. περίπου ως Αρχείο

1   χώρο 20 τ.μ. περίπου ως αίθουσα συνεδριάσεων

4   χώρους 12 τ.μ. ο καθένας ως γραφεία

χώρο 6 τ.μ. περίπου  για 2 W.C. (ανδρών/γυναικών)

1   χώρο 15 τ.μ. περίπου ως κουζίνα.

Ο Εργολάβος επίσης θα κατασκευάσει δίπλα από τα γραφεία χώρο στάθμευσης 120τ.μ. περίπου με υλικό θεμελίωσης τύπου 1. Το όλο σύμπλεγμα των γραφείων, της αυλής και των χώρων στάθμευσης θα είναι, κατ΄ ελάχιστον εμβαδού 300τ.μ. και θα είναι περιφραγμένο. Θα υπάρχει διπλή καγκελόθυρα εισόδου με κλειδαριά και ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του όλου συμπλέγματος καθ΄ όλο το 24ωρο.

Οι πιο πάνω αίθουσες και γραφεία θα έχουν συνεχή παροχή πόσιμου νερού, φωτισμού και ηλεκτρικού ρεύματος. Πλην των W.C. θα κλιματίζονται με ζεστό και κρύο αέρα με συστήματα “split unit” και θα είναι εξοπλισμένα με τα πιο κάτω:

1  τραπέζι 1,50 μ. x 2,50 μ. για συνεδριάσεις

5  τραπέζια 1,60 μ. x 0,80 μ.

12  καρέκλες

1    έπιπλο γραφείου	1,80μ. x 0,80μ. με 4 συρτάρια

7    έπιπλα γραφείου	1,30μ. x 0,80μ. με 2 συρτάρια

1  Πινακίδα ανακοινώσεων 1,80 μ. x 1,00 μ.

8  Καρέκλες γραφείου με αγκώνες γυριστές

1  ψυγείο χωρητικότητας 14 κυβικών ποδών τουλάχιστον (με συνεχή

λειτουργία)

5  βιβλιοθήκες με κλειδαριές διαστάσεων έκαστη περίπου 				     0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

3  ράφια αρχείου διαστάσεων έκαστο περίπου 0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

1  γκαζιέρα

2  μετροταινίες των 50 μ.

4  μέτρα των 5 μ.

1  τροχό μέτρησης αποστάσεων

1  τηλεομοιοτυπική  συσκευή (Fax machine)

1  φωτοτυπική μηχανή με δυνατότητα φωτοτύπησης εγγράφων

μεγέθους Α3 και Α4

2  γραμμές σταθερής τηλεφωνίας (6 συσκευές συνδεδεμένες με κεντρικό

σύστημα) και σύνδεση με το διαδίκτυο σε 3 σημεία τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κεντρικού switch

3  έπιπλα  Η/Υ με ράφια για την τοποθέτηση του “minitower”, του

πληκτρολογίου και του εκτυπωτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 2 από 2

3  Η.Υ. τύπου “Minitower” με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α. Intel core i5 4th generation στα 3.6GHz

β. 8GB RAM 1333MΗz, DDR3 με δυνατότητα αναβάθμισης

γ. Hard Disk Drive 1TB, 7200rpm SATA

δ. DVD +RW Dual Layer

ε. Οθόνη LED 19’’ με μεγάφωνα (τελευταίας έκδοσης) resolution 1600 x 900

ζ.  Λειτουργικό σύστημα Windows (τρέχουσας έκδοσης)

η. Λογισμικό Microsoft Office (τρέχουσας έκδοσης)

θ. Λογισμικό Antivirus (τρέχουσας έκδοσης)

ι.  Όποια   λογισμικά  προγράμματα  θα  χρησιμοποιεί ο Εργολάβος για  τις ανάγκες  του  Έργου  π.χ.  για  έκδοση  πιστοποιητικών   πληρωμής, για προγραμματισμό εργασιών, για σχεδιασμό διατομών, για υπολογισμό ποσοτήτων, για σχεδιασμό αποτύπωσης κατασκευής έργου (όπως ODOS, RDES, AutoCAD, κλπ.)

κ. USB ports (2 USB 3.0 μπροστά, 6 USB 2.0 πίσω)

λ.  2 USB memory sticks 32GB το καθένα

μ. 1 εξωτερικό δίσκο (χωρίς ρεύμα) 2,5¨, USB 3.0, χωρητικότητας 1TΒ

ν. Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics Basic με 1 GΒ εσωτερική μνήμη

ξ. Κάρτα ήχου τύπου STEREO

ο. 1 πληκτρολόγιο (Keyboard) τύπου USB

π.1 Optical mouse USB

Όλα τα λογισμικά θα είναι αδειούχα (licensed) για όλη τη διάρκεια χρήσης τους.

2 Εκτυπωτές Laser μεγέθους Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x600 dpi

β.  Speed 18 p.p.m.

1 Εκτυπωτής Inkjet μεγέθους A3/Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x1200 dpi

β.  Speed 8 p.p.m. έγχρωμο, 15 p.p.m. ασπρόμαυρο

O Εργολάβος επίσης θα προμηθεύσει τα πιο κάτω με όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό:

1	ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (digital camera) τουλάχιστον 10 Mega Pixels

1	Ολοκληρωμένος Γεωδαιτικός Σταθμός (TOTAL STATION) με όλα τα σχετικά εξαρτήματα

1	Χωροβάτη  (LEVEL) και όλα τα σχετικά εξαρτήματα.

Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια του Έργου θα συντηρεί και καθαρίζει όλους τους χώρους. Επίσης θα παρέχει όλη τη συνηθισμένη γραφική ύλη και εξοπλισμό, περιλαμβανομένων τρυπητηριών, συνδετήρων, καλάθων αχρήστων, υπολογιστικών αριθμομηχανών (scientific), trays, box files, χαρτιού, φακέλων, τετραδίων, σημειωματαρίων, ημερολογίων, μολυβιών, πεννών, σβηστηριών, μελανιών, κλπ, για 10 άτομα περίπου, που χρειάζονται για την Επίβλεψη του Έργου.

Τα Γραφεία του Μηχανικού και ο εξοπλισμός θα παραμένουν περιουσία του Εργολάβου και θα απομακρυνθούν από το Εργοτάξιο 3 μήνες μετά την Παραλαβή του Έργου.

Η γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά θα παραμείνουν περιουσία του Εργοδότη.

Νοείται ότι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού          που περιγράφεται πιο πάνω είναι αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 111.1, Γραφεία και Εξοπλισμός του Μηχανικού

Β.    Μόνιμα Γραφεία  και Εξοπλισμός για τον Μηχανικό (180τ.μ.)

Ο Εργολάβος σε 28 μέρες από την εντολή του Μηχανικού για έναρξη εργασιών θα εξασφαλίσει, σε χώρο πλησίον του Εργοταξίου που θα ικανοποιεί το Μηχανικό, γραφεία 180 τ.μ. περίπου ενιαίου χώρου διαχωρισμένο όπως πιο κάτω:

1 Γραφείο Μηχανικού Έργου 20τ.μ. περίπου

1 Γραφείο Επιβλέποντα Μηχανικού 15τ.μ. περίπου

1 χώρο 20τ.μ. περίπου ως Αρχείο

1   χώρο 25 τ.μ. περίπου ως αίθουσα συνεδριάσεων

5   χώρους 12 τ.μ. ο καθένας ως γραφεία

χώρο 10 τ.μ. περίπου  για 3 W.C. (ανδρών/γυναικών)

1   χώρο 20 τ.μ. περίπου ως κουζίνα.

Ο Εργολάβος επίσης θα κατασκευάσει δίπλα από τα γραφεία χώρο στάθμευσης 200τ.μ. περίπου με υλικό θεμελίωσης τύπου 1. Το όλο σύμπλεγμα των γραφείων, της αυλής και των χώρων στάθμευσης θα είναι, κατ΄ ελάχιστον, εμβαδού 500τ.μ. και θα είναι περιφραγμένο. Θα υπάρχει διπλή καγκελόθυρα εισόδου με κλειδαριά και ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του όλου συμπλέγματος καθ΄ όλο το 24ωρο.

Οι πιο πάνω αίθουσες και γραφεία θα έχουν συνεχή παροχή πόσιμου νερού, φωτισμού και ηλεκτρικού ρεύματος. Πλην των W.C. θα κλιματίζονται με ζεστό και κρύο αέρα με συστήματα “split unit” και θα είναι εξοπλισμένα με τα πιο κάτω:

1  	τραπέζι 1,50 μ. x  3,50 μ. για συνεδριάσεις

8 	τραπέζια 1,60 μ. x  0,80 μ.

20  καρέκλες

2  	έπιπλα γραφείου 1,80 μ. x 0,80 μ. με 4 συρτάρια

10  	έπιπλα γραφείου 1,30 μ. x 0,80 μ. με 2 συρτάρια

2 	Πινακίδες ανακοινώσεων 1,80 μ. x  1,00 μ.

12 	Καρέκλες γραφείου με αγκώνες γυριστές

1 	ψυγείο χωρητικότητας 14 κυβικών ποδών τουλάχιστον (με συνεχή

λειτουργία)

8  	βιβλιοθήκες με κλειδαριές διαστάσεων έκαστη περίπου 			     0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

4	ράφια αρχείου διαστάσεων έκαστο περίπου 0,90μ.x0,45μ.x2,10μ.

1  	γκαζιέρα

2  	μετροταινίες των 50 μ.

6  	μέτρα των 5 μ.

1  	τροχό μέτρησης αποστάσεων

1  	τηλεομοιοτυπική  συσκευή (Fax machine)

1 	φωτοτυπική μηχανή με δυνατότητα φωτοτύπησης εγγράφων

μεγέθους Α3 και Α4

2 	γραμμές σταθερής τηλεφωνίας (8 συσκευές συνδεδεμένες με κεντρικό

σύστημα) και σύνδεση με το διαδίκτυο σε 4 σημεία τα οποία θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κεντρικού switch

4  	έπιπλα  Η/Υ με ράφια για την τοποθέτηση του «minitower», του

πληκτρολογίου και του εκτυπωτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/3

Φύλλο 2 από 2

4  Η.Υ. τύπου “Minitower” με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α. Intel core i5 4th generation στα 3.6GHz

β. 8GB RAM 1333MΗz, DDR3 με δυνατότητα αναβάθμισης

γ. Hard Disk Drive 1TB, 7200rpm SATA

δ. DVD +RW Dual Layer

ε. Οθόνη LED 19’’ με μεγάφωνα (τελευταίας έκδοσης) resolution 1600 x 900

ζ. Λειτουργικό σύστημα Windows (τρέχουσας έκδοσης)

η. Λογισμικό Microsoft Office (τρέχουσας έκδοσης)

θ. Λογισμικό Antivirus (τρέχουσας έκδοσης)

ι.  Όποια   λογισμικά  προγράμματα  θα  χρησιμοποιεί ο Εργολάβος για  τις ανάγκες  του  Έργου  π.χ.  για  έκδοση  πιστοποιητικών   πληρωμής, για προγραμματισμό εργασιών, για σχεδιασμό διατομών, για υπολογισμό ποσοτήτων, για σχεδιασμό αποτύπωσης κατασκευής έργου (όπως ODOS, RDES, AutoCAD, κλπ.)

κ. USB ports (2 USB 3.0 μπροστά, 6 USB 2.0 πίσω)

λ.  2 USB memory sticks 32GB το καθένα

μ. 1 εξωτερικό δίσκο (χωρίς ρεύμα) 2,5¨, USB 3.0, χωρητικότητας 1TΒ

ν. Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics Basic με 1 GΒ εσωτερική μνήμη

ξ. Κάρτα ήχου τύπου STEREO

ο. 1 πληκτρολόγιο (Keyboard) τύπου USB

π.1 Optical mouse USB

Όλα τα λογισμικά θα είναι αδειούχα (licensed) για όλη τη διάρκεια χρήσης τους.

2 Εκτυπωτές Laser μεγέθους Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x600 dpi

β.  Speed 18 p.p.m.

2 Εκτυπωτές Inkjet μεγέθους A3/Α4 με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

α.  600x1200 dpi

β.  Speed 8 p.p.m. έγχρωμο, 15 p.p.m. ασπρόμαυρο

O Εργολάβος επίσης θα προμηθεύσει τα πιο κάτω με όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό:

1    ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (digital camera) τουλάχιστον 10 Mega Pixels

1	Ολοκληρωμένος Γεωδαιτικός Σταθμός (TOTAL STATION) με όλα τα σχετικά εξαρτήματα

1    	Χωροβάτη  (LEVEL) και όλα τα σχετικά εξαρτήματα.

Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια του Έργου θα συντηρεί και καθαρίζει όλους τους χώρους. Επίσης θα παρέχει όλη τη συνηθισμένη γραφική ύλη και εξοπλισμό, περιλαμβανομένων τρυπητηριών, συνδετήρων, καλάθων αχρήστων, υπολογιστικών αριθμομηχανών (scientific), trays, box files, χαρτιού, φακέλων, τετραδίων, σημειωματαρίων, ημερολογίων, μολυβιών, πεννών, σβηστηριών, μελανιών, κλπ, για 15 άτομα περίπου, που χρειάζονται για την Επίβλεψη του Έργου.

Τα Γραφεία του Μηχανικού και ο εξοπλισμός θα παραμένουν περιουσία του Εργολάβου και θα απομακρυνθούν από το Εργοτάξιο 6 μήνες μετά την Παραλαβή του Έργου.

Η γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά θα παραμείνουν περιουσία του Εργοδότη.

Νοείται ότι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του εξοπλισμού          που περιγράφεται πιο πάνω είναι αποκλειστική ευθύνη του Εργολάβου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/4

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 114.1, Μεταφορά του Προσωπικού του Μηχανικού

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/4

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 114.1, Μεταφορά του Προσωπικού του Μηχανικού

Ο Εργολάβος με την έναρξη των εργασιών θα προμηθεύει τους πιο κάτω τύπους αυτοκινήτων όπου αναφέρεται.

Τύπος Α  - Αυτοκίνητο μακράς βάσης, 5-πορτο με κίνηση στους 4 τροχούς

Τύπος Β  - Αυτοκίνητο κοντής βάσης, 3-πορτο με κίνηση στους 4 τροχούς, 5-θέσεο

Τύπος Γ  - Διπλοκάμπινο πικ-απ, 4-πορτο με κίνηση στους 4 τροχούς.

Τα αυτοκίνητα θα είναι κατάλληλα για οποιοδήποτε είδος δρόμου, με κλειστή καμπίνα από λαμαρίνα, σε χρώμα της έγκρισης του Μηχανικού. Θα φέρει τα διακριτικά «ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» στις δύο πλάγιες πλευρές του καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης από το Μηχανικό και το προσωπικό του και δεν θα φέρει οποιοδήποτε διακριτικό που να έχει σχέση με τον Εργολάβο.

Τα αυτοκίνητα θα είναι καινούργια ή σχεδόν καινούργια, ηλικίας όχι πέραν των 4 χρονών κατά την υπογραφή του Συμβολαίου. Νοείται ότι η ηλικία θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής τους. Θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού, πυροσβεστήρα, έξτρα τροχό, φώτα στάθμευσης και κινδύνου, σύστημα ανάρτησης βαρετού τύπου, κλειδαριά στο ντεπόζιτο καυσίμων, εσωτερικά και εξωτερικά καθρεφτάκια, λασπωτήρες, λαστιχένια πατίδια για το φρένο και clutch, σχοινί για ρυμούλκηση και άγκιστρα μπροστά και πίσω.

Τα αυτοκίνητα θα παραμείνουν περιουσία του Εργολάβου και, εκτός αν επιστραφούν ενωρίτερα από το Μηχανικό, θα παραληφθούν σταδιακά μετά την Παραλαβή του Έργου, εντός της περιόδου απομάκρυνσης των γραφείων που αναφέρεται στο Παράρτημα 100/3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/5

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 127.2, Μέτρα για την Ασφάλεια της Τροχαίας

      - Ο Εργολάβος πληροφορείται ότι το Έργο αφορά τη βελτίωση του δρόμου και θα φροντίσει όπως υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη κίνηση της τροχαίας, μέρα και νύχτα για όλη την περίοδο εκτέλεσης, με επαρκή ασφάλεια και προστασία, της ικανοποιήσεως του Μηχανικού.

      - Χωρίς περιορισμό στις πρόνοιες του Άρθρου 127 των Τεχνικών Προδιαγραφών, η μονοδρόμηση σε στενά σημεία του δρόμου και μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα, θα εναλλάσσεται με τη χρήση φορητών φώτων τροχαίας, εκτός όπου γίνονται άλλες διευθετήσεις για συνεχή ροή.

      - Τα μετακινούμενα στηθαία ασφάλειας και κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες των Κανονισμών 4 και 5 των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 (ΚΔΠ 444/2001). Στην περίπτωση που τα εν λόγω στηθαία συνάδουν με τα αντίστοιχα Πρότυπα CYS EN 1317-1, CYS EN 1317-2 ή/και CYS EN 1317-4 και συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα, θα θεωρείται ότι αυτά πληρούν τις πιο πάνω πρόνοιες της Νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχτεί με άλλο τρόπο, όπως πχ. με δοκιμές ή/και ελέγχους, η καταλληλότητα των στηθαίων αυτών.

      - Προδιαγραφές για προσωρινά φώτα τροχαίας (που θα δίνονται από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών).

…………………………..

…………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/5

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 127.2, Μέτρα για την Ασφάλεια της Τροχαίας

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/6

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 128.1, Τμηματική Εκτέλεση του Έργου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/6

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 128.1, Τμηματική Εκτέλεση του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 129.1, Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 1 από 6

Άρθρο 129.1, Κατασκευές από Μελέτη Εργολάβου

1.	     ΓΕΝΙΚΑ

1.1	Μετά την αποστολή της επιστολής αποδοχής, για κάθε κατασκευή που προνοείται στο Συμβόλαιο, ο Εργολάβος θα υποβάλει  μελέτη στο Μηχανικό για σχόλια/έγκριση. Τα σχόλια/έγκριση θα δοθούν στον Εργολάβο εντός 4* εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της μελέτης. Ο Εργολάβος θα ενσωματώσει στη μελέτη οποιαδήποτε διόρθωση ή αλλαγή που προκύπτουν από τα σχόλια του Μηχανικού και να επαναϋποβάλει τη μελέτη στον Μηχανικό. Σχόλια ή/και έγκριση για επαναϋποβολές θα δίνονται μέσα σε 2* εβδομάδες. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί τελική έγκριση.

1.2	Καμιά εργασία δεν θα αρχίσει στις προτεινόμενες κατασκευές μέχρις ότου συμπληρωθεί η πιο πάνω διαδικασία, ο δε Εργολάβος θεωρείται ότι έχει υπολογίσει ικανοποιητικό χρόνο στο πρόγραμμα εργασίας του για τη διαδικασία αυτή.

1.3	Η μελέτη για την κάθε κατασκευή θα συνοδεύεται από προδιαγραφές, υπολογισμούς, σχέδια, σύνοψη μελέτης και αναλυτική κοστολόγηση των επιμέρους εργασιών για την κάθε κατασκευή. Νοείται ότι τα ολικά ποσά της αναλυτικής κοστολόγησης θα συμφωνούν με τα σχετικά άρθρα του δελτίου ποσοτήτων.

1.4	Η Σύνοψη Μελέτης πρέπει μεταξύ άλλων να περιγράφει τα κριτήρια σχεδιασμού όπως φορτία (μόνιμα και κινητά) παράγοντες φορτίων, παραμέτρους και σεισμικά φορτία/συντελεστές επιτάχυνσης που έχουν ληφθεί στον σχεδιασμό, τη γεωλογική/γεωτεχνική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί και τους κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν.

1.5	Η υποβολή της Σύνοψης Μελέτης συστήνεται όπως προηγηθεί της υποβολής της μελέτης όπως περιγράφεται στο 1.3 πιο πάνω. Σε τέτοια περίπτωση τα σχόλια/έγκριση του Μηχανικού θα δοθούν εντός 3* εβδομάδων.

1.6	Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής γεωλογική/γεωτεχνική έρευνα όπου και στο βαθμό που αυτή απαιτείται για τον πλήρη στατικό και αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών.

1.7	Τα σχέδια και οι μελέτες θα ετοιμαστούν, ελεγχθούν και υπογραφούν από προσοντούχους Μηχανικούς με ικανοποιητική πείρα στο συγκεκριμένο τύπο κατασκευής και θα υποβληθούν Πιστοποιητικά Μελέτης και Ελέγχου σύμφωνα με τα έντυπα στο τέλος του παρόντος παραρτήματος. Αναφέρεται σχετικά ότι ο έλεγχος οποιασδήποτε μελέτης διενεργείται από ανεξάρτητο προσοντούχο Μηχανικό.

* Τροποποιείται ανάλογα με την περίπτωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 2 από 6

1.8	Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα της μελέτης και κατασκευής. Η μελέτη θα καλύπτει τόσο την τελειωμένη κατασκευή όσο και τα στάδια κατασκευής. Ο έλεγχος και έγκριση της μελέτης από τον Μηχανικό δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο από τις ευθύνες του που απορρέουν από το συμβόλαιο.

1.9	Ο Εργολάβος θα ετοιμάσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που αφορά το στάδιο της μελέτης (για όλες τις μελέτες) το οποίο αφού τύχει της συναίνεσης του Μηχανικού, θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του Εργολάβου που αφορά το στάδιο κατασκευής.

1.10	Ο Εργολάβος θα αποζημιώνει τον Εργοδότη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί εξ υπαιτιότητας ή επαγγελματικής αμέλειάς του ή πλημμελούς μελέτης του. Για κάλυψη των αποζημιώσεων αυτών ο Εργολάβος θα είναι υπόχρεος να διατηρεί ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης για ποσό μέχρι €…………….. (για κάθε απαίτηση και συνολικά) με ποσό απαλλαγής €20.000 και να τυγχάνει της έγκρισης του Εργοδότη. Η ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης θα έχει ισχύ για περίοδο πέντε (5) χρόνια, η οποία θα αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης της Σύμβασης. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Εργολάβο την ανανέωση της επαγγελματικής του ασφάλειας για πρόσθετη περίοδο. Το κόστος της ανανέωσης θα καταβληθεί από τον Εργοδότη στον Εργολάβο μετά από την υποβολή από αυτόν σχετικού τιμολογίου.

2.            	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 3 από 6

ΕΝΤΥΠΟ I

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα

Επάγγελμα

Ημερομηνία Γέννησης				 Εθνικότητα

Γλώσσες

Ακαδημαϊκά Προσόντα

| Σχολή | Περίοδος | Δίπλωμα/Πτυχίο |
| --- | --- | --- |
| Κολλέγιο/Πανεπιστήμιο | Από | Μέχρι |  |

Επαγγελματικά Προσόντα

| Ινστιτούτο/ Επαγγελματικό Σώμα | Χώρα | Βαθμός Μέλους |
| --- | --- | --- |

Περίληψη μεταπτυχιακής εμπειρίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 4 από 6

Σχετική Μεταπτυχιακή Εμπειρία

| Θέση/Περίοδος |  | Περιγραφή Καθηκόντων |
| --- | --- | --- |

Επαγγελματική Κατάρτιση / Σεμινάρια κλπ.

Άλλες Πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 5 από 6

ΕΝΤΥΠΟ II – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πιστοποιούμε ότι η μελέτη της …………………………………(Στοιχεία Κατασκευής) έχει γίνει με όλο το δυνατό επαγγελματισμό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

| (α) | Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με (κατάλογος προτύπων και επιπρόσθετων μεθόδων ή κριτηρίων με αναφορές και δικαιολόγηση της καταλληλότητας τους): |
| --- | --- |
| (β) | Ο σχεδιασμός έχει μεταφερθεί σε κατασκευαστικά σχέδια και αναπτύγματα οπλισμού (Bar Bending Schedules) με ακρίβεια. Οι αριθμοί των σχεδίων και αναπτυγμάτων είναι (Πίνακας Σχεδίων και/ή Αναπτυγμάτων): |

Υπογραφή:

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Ονοματεπώνυμο:

Θέση και Εταιρεία (εάν εφαρμόζεται να υποβληθεί ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρείας):

Ημερομηνία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/7

Φύλλο 6 από 6

ΕΝΤΥΠΟ III – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πιστοποιούμε ότι ο έλεγχος σχεδιασμού της …………………………………(Στοιχεία Κατασκευής) έχει γίνει με όλη τη δυνατή επιδεξιότητα και προσοχή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι:

| (α) | Συμμορφώνεται με (κατάλογος προτύπων και επιπρόσθετων μεθόδων ή κριτηρίων με αναφορές και δικαιολόγηση της καταλληλότητάς τους): |
| --- | --- |
| (β) | Ο σχεδιασμός έχει μεταφερθεί σε κατασκευαστικά σχέδια και αναπτύγματα οπλισμού (Bar Bending Schedules) με ακρίβεια. Οι αριθμοί των σχεδίων και αναπτυγμάτων είναι (Πίνακας Σχεδίων και/ή Αναπτυγμάτων): |

Υπογραφή:

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Ονοματεπώνυμο:

Θέση και Εταιρεία (εάν εφαρμόζεται να υποβληθεί ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρείας):

Ημερομηνία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/8

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 132, Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/8

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 132, Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Ο Εργολάβος θα εφαρμόσει τα παρακάτω Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

- Φωτογράφηση:

Η φωτογράφηση θα γίνεται από εξειδικευμένο οίκο, της έγκρισης του Μηχανικού. Η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωμες και μεγέθους 130mm x180mm. Θα παραδίδονται στο Μηχανικό εντός οκτώ (8) εβδομάδων μετά την Παραλαβή του Έργου, σε πέντε (5) αντίτυπα σε ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM) και σε λεύκωμα. Οι φωτογραφίες θα φέρουν ημερομηνία λήψης τους.

2.	Οπτικοακουστικό υλικό:

Θα ετοιμαστεί έγχρωμη ταινία (video). Η βιντεογράφηση θα γίνει από εξειδικευμένο οίκο, της έγκρισης του Μηχανικού, ελάχιστης διάρκειας 20 λεπτών και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού. Η ταινία θα καλύπτει όλες τις σημαντικές φάσεις της κατασκευής του Έργου συμπεριλαμβανομένης της μελέτης (θα δίδονται στοιχεία από τους μελετητές των Έργων), των μέτρων ασφάλειας και υγείας, των κατασκευαστικών εργασιών εκσκαφών/ επιχωματώσεων, των σημαντικών κατασκευών από σκυρόδεμα (γέφυρες, κοιλαδογέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους κλπ.), των υπηρεσιών κλπ. Η ταινία θα παραδίδεται στο Μηχανικό εντός οκτώ (8) εβδομάδων μετά την Παραλαβή του Έργου, σε πέντε (5) αντίτυπα κατάλληλα για video και πέντε (5) κατάλληλα για DVD.

3.	Έντυπο υλικό:

Θα ετοιμαστεί έντυπο υλικό του Έργου σε μορφή βιβλίου. Η ετοιμασία του βιβλίου θα γίνει από εξειδικευμένο οίκο, της έγκρισης του Μηχανικού.

Το βιβλίο θα περιέχει όλες τις σημαντικές φάσεις του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού, ως ακολούθως:

1.	Την ταυτότητα του Έργου

2.	Τη σημασία του Έργου

3.	Τη Χρηματοδότηση του Έργου

4.	Τη Μελέτη του Έργου

5.	Την Κατασκευή του Έργου

6.	Την Επίβλεψη του Έργου

7.	Τις σημαντικές κατασκευές από σκυρόδεμα

8.	Την Ασφάλεια και Υγεία

9. 	Το Περιβάλλον

10. 	Τη Συντήρηση του Έργου

Το κείμενο θα είναι γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Την κάθε σελίδα στην ελληνική γλώσσα θα την ακολουθεί η αντίστοιχη σελίδα στην αγγλική γλώσσα.

Το βιβλίο θα είναι καλής ποιότητας χαρτιού, μεγέθους Α4. Το εξώφυλλο θα είναι πλαστικοποιημένο. Το βιβλίο θα παραδίδεται στο Μηχανικό, εντός οκτώ (8) εβδομάδων, μετά την Παραλαβή του Έργου, σε πέντε (5) αντίτυπα.

Θα παραχθεί επίσης σε ηλεκτρονική έκδοση σε πέντε (5) αντίτυπα, σε μορφή CD-ROM, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί σε κάθε σύστημα Η/Υ. Κάθε CD-ROM θα φέρει εκτυπωμένη ετικέτα με τα στοιχεία του Έργου, το οποίο θα τοποθετηθεί σε χάρτινη θήκη/φάκελο, και θα ενσωματωθεί στο πίσω μέρος του βιβλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/8

Φύλλο 2 από 2

4.	Πινακίδες

Ο Εργολάβος θα αναρτήσει 2 πινακίδες, οι οποίες θα φέρουν το όνομα του Έργου και την αναγραφή: «Το Έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Έμβλημα καθώς και το Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πινακίδες θα αποτελούν επιπρόσθετο μέρος των πινακίδων του Έργου και θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 2500x800χιλ.

5.	Αναμνηστικές Πλάκες

Με την ολοκλήρωση του Έργου και την αφαίρεση των πινακίδων, ο Εργολάβος θα κατασκευάσει ισάριθμες Αναμνηστικές Πλάκες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το Ευρωπαϊκό Έμβλημα, κείμενο στο οποίο θα γίνεται μνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα ακριβή χαρακτηριστικά, η διάταξη και η χωροθέτηση των πινακίδων και των αναμνηστικών πλακών θα δοθούν από το Μηχανικό.

6.	Ανακοινώσεις

Θα δημοσιευθούν δύο ανακοινώσεις (με την έναρξη και αποπεράτωση του έργου) μεγέθους ενός τετάρτου σελίδας σε δύο εφημερίδες Παγκύπριας εμβέλειας. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν το τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Έμβλημα και περιγραφή των κυρίως εργασιών με έμφαση στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την κατασκευή του Έργου.

Το ακόλουθο λεκτικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα μέτρα δημοσιότητας:

«Το Έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/9

Φύλλο 1 από 2

Άρθρο 133, Σχέδια Αποτύπωσης Κατασκευής (As built drawings)

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «Σχέδια Κατασκευής (As built drawings)» και το σχετικό άρθρο στο Δελτίο αρ. 1, αναφέρονται τόσο στα σχέδια χωρομετρήσεων για σκοπούς καταγραφής αρχικών, ενδιάμεσων και τελικών χωρομετρήσεων, όσο και στα κατασκευαστικά σχέδια (working drawings, shop drawings) όπου απαιτούνται, όπως επίσης και στα τελικά σχέδια κατασκευής (as built drawings) που θα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές, είτε αυτές έχουν γίνει κατ’ εντολή του Μηχανικού είτε μετά από αίτημα του Εργολάβου και έχουν εγκριθεί από τον Μηχανικό.

Χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε άλλων προνοιών του Συμβολαίου, ο Εργολάβος θα ετοιμάσει σχέδια χωρομετρήσεων και σχέδια κατασκευής (as built drawings) για τα πιο κάτω:

1. Εγκαταστάσεις αποχετευτικού συστήματος λυμάτων: Θα λαμβάνονται σημεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης στο πάνω μέρος κεντρικού αγωγού που θα τοποθετήσει ο Εργολάβος, σε κάθε διατομή και στην είσοδο/έξοδο φρεατίων. Επίσης για τις οικιακές συνδέσεις που θα τοποθετήσει ή θα επεκτείνει ο Εργολάβος, στο πάνω μέρος του αγωγού, στην αρχή και στο τέλος ή και σε ενδιάμεσο σημείο όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης. Επιπρόσθετα, ένα σημείο στο κέντρο φρεατίου, πάνω στην πλάκα καλύμματος.

<(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)>

2. Εγκαταστάσεις Οχετών Ομβρίων: Θα λαμβάνονται σημεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης στο πάνω μέρος του οχετού, σε κάθε διατομή και στην είσοδο/ έξοδο φρεατίων. Επίσης για συνδέσεις φρεατίων υδροσυλλογής, στο πάνω μέρος της σωλήνας σύνδεσης, στην αρχή και στο τέλος ή και σε ενδιάμεσο σημείο όπου υπάρχει αλλαγή κλίσης. Επιπρόσθετα, ένα σημείο στο κέντρο φρεατίου,    πάνω στην πλάκα καλύμματος και πάνω στη σχάρα υδροσυλλογής. <(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)>

3. Καλώδια Μέσης & Χαμηλής Τάσης και Οδικού Φωτισμού: Για σκάμματα που προηγούνται της κατασκευής της βάσης του κρασπέδου στα πεζοδρόμια, κάθε σκάμμα θα αποτυπώνεται από τον Εργολάβο και θα υποβάλλεται στον Μηχανικό για να ελέγχεται η ορθότητα της θέσης και του βάθους του σκάμματος. Θα λαμβάνονται σημεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης στο κέντρο του σκάμματος, σε κάθε διατομή και όπου υπάρχει αλλαγή πορείας. Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, αυτά θα αποτυπώνονται από το σχεδιαστήριο της Α.Η.Κ. και από τον Εργολάβο.

Για όλα τα υπόλοιπα σκάμματα και άλλες εγκαταστάσεις της Α.Η.Κ. θα ετοιμάζονται σχέδια αποτύπωσης της κατασκευής σύμφωνα με την <παράγραφο 19.1 της Προδιαγραφής Α.Η.Κ. 17-016, Έκδοση 4 που επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του Τόμου.>

<(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/9

Φύλλο 2 από 2

4. Κράσπεδα και Πεζοδρόμια: Μετά τη συμπλήρωση των πεζοδρομίων, θα λαμβάνονται σημεία οριζοντιογραφικής και υψομετρικής αποτύπωσης στην αρχή και στο τέλος ευθύγραμμων τμημάτων των κρασπέδων, της οριογραμμής των πεζοδρομίων και των περιζωμάτων και κάθε δύο μέτρα σε καμπύλες. Θα αποτυπώνονται επίσης οι θέσεις των ράμπων για πεζούς και για αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια και οι λεκάνες των δέντρων.

Τα πιο πάνω στοιχεία θα υποβάλλονται προκαταρκτικά μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αντίστοιχης εργασίας σε κάθε δρόμο ή σε κάθε αυτοτελές τμήμα του Έργου ξεχωριστά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία Excel και AutoCAD) και συνολικά για όλο το Έργο μετά την παραλαβή του Έργου. Όλα τα σχέδια οριζοντιογραφίας θα είναι στο σύστημα συντεταγμένων του δικτύου αναφοράς του Έργου. Για κάθε είδος εργασίας θα χρησιμοποιείται ξεχωριστό layer (ή layers) που θα διαφέρει/ουν από τα layers της αρχικής μελέτης.

Τα αντίστοιχα σχέδια της αρχικής μελέτης θα δοθούν στον Εργολάβο σε ηλεκτρονική μορφή (AutoCAD), για να αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού των σχεδίων αποτύπωσης της κατασκευής.

Η πληρωμή για την τοπογραφική αποτύπωση και για την ετοιμασία όλων των ηλεκτρονικών αρχείων για υποβολή, θα γίνεται κάτω από το <άρθρο 1.12> του Δελτίου ποσοτήτων (συνολικό ποσό για όλο το Έργο), εκτός όπου η εργασία αυτή περιλαμβάνεται σε άλλα άρθρα και δεν πληρώνεται ξεχωριστά.

«Για σκοπούς αρχικής εκτίμησης του μήκους των σκαμμάτων της Α.Η.Κ. που θα πρέπει να αποτυπωθούν όπως καθορίζεται πιο πάνω, υπολογίζεται ότι συνολικά θα κατασκευαστούν <αριθμός μέτρων> σκάμματος πριν από την κατασκευή της βάσης του κρασπέδου. Σε περίπτωση αυξομείωσης των σκαμμάτων που θα αποτυπώνονται, σε ποσοστό μέχρι ±20% της αρχικής εκτίμησης, δεν θα γίνεται καμιά αναπροσαρμογή στο ποσό του <άρθρου 1.12>. Αν η αυξομείωση είναι πάνω από ±20%, θα γίνεται ανάλογη αναπροσαρμογή του ποσού του <άρθρου 1.12>, με τιμή μονάδας που θα συμφωνείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Συμβόλαιο. Η επιμέτρηση για ενδιάμεση πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με την Παράγραφο 16.0 του Προλόγου στο Δελτίο Ποσοτήτων, που περιλαμβάνεται στον Τόμο Γ του Συμβολαίου. Στο άρθρο 16.3 προστίθεται παράγραφος η) Ηλεκτρονικά αντίτυπα όπως καθορίζονται. Παράλειψη του Εργολάβου να υποβάλλει τμηματικά τα πιο πάνω, θα σημαίνει μη έγκριση της αντίστοιχης κατασκευής από τον Μηχανικό και κατά συνέπεια μη συμπερίληψη της στο επόμενο ενδιάμεσο ή και στο τελικό πιστοποιητικό για πληρωμή». <(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/10

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 135, Επιστημονικό Προσωπικό Εργολάβου

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100/10

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 135, Επιστημονικό Προσωπικό Εργολάβου

Ο Εργολάβος θα εργοδοτεί, με συνεχή απασχόληση στο Έργο, τουλάχιστον <ολογράφως> (<αριθμητικά>) Πολιτικούς Μηχανικούς με πείρα σε έργα <Οδοποιίας> μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 220, Οπλισμένη Γη

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 220, Οπλισμένη Γη

Οι πιο κάτω παράμετροι θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη:

α)	Σχεδιασμός για περίοδο ζωής 120 χρόνια.

β) 	Το σκυρόδεμα για τα πλαίσια όψης να είναι κατηγορίας C35/45 και το τέλειωμα του εμφανούς σκυροδέματος να είναι fair-faced.

γ) 	Η επιχωμάτωση να αποτελείται από υλικό με ελάχιστες προδιαγραφές υλικού στρώσης στέψης.

δ) 	Για έλεγχο σεισμικής αντοχής να χρησιμοποιηθεί a/g=0,25 (να επιβεβαιωθεί για συγκεκριμένες περιοχές).

ε) 	Φόρτιση από διακίνηση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο: ελάχιστη επιπλέον φόρτιση 12,5 kN/m2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/3

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 222, Συναφείς Εργασίες Προσαρμογής

Ο Προσφέρων θα τιμολογήσει τις Συναφείς Εργασίες Προσαρμογής που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Ποσοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 200/3

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 222, Συναφείς Εργασίες Προσαρμογής

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 500/1

Φύλλο 1 από 1

Αδρανή Υλικά για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 500/1

Φύλλο 1 από 2

Αδρανή Υλικά για Ασφαλτικό Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

(Εισαγωγή επιπλέον προνοιών από τον μελετητή όπου απαιτείται

Για τα αδρανή ασφαλτομειγμάτων για συγκεκριμένες κατασκευές του Έργου ή για συγκεκριμένο μέρος ή θέσεις των κατασκευών του Έργου που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα θα υπερισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 501.5. Οι επιπλέον αυτές προδιαγραφές θα καθορίζονται από τον μελετητή του Έργου. Οι σημειώσεις του πίνακα της παραγράφου 501.5 θα εξακολουθούν να ισχύουν.)

Α.       Χονδρά αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεμα  - Επιπλέον προδιαγραφές

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Ασφαλτική βάση | Συνδετική στρώση | Επιφανειακή στρώση | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων (max) | CYS EN 933-3 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 20% (FI20) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 20% (FI20) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 20% (FI20) ] |  |  |
| Κατηγορία βαθμού θραύσης τεμαχίων | CYS ΕΝ 933-5 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από C100 ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από C100 ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από C100 ] |  |  |
| Απώλεια σε τριβή και κρούση (max) (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 30% (LA30) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 30% (LA30) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 25% (LA25) ] |  |  |
| Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | Καμία απαίτηση (NR) | Καμία απαίτηση (NR) | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από PSV50] |  |  |
| Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | Καμία απαίτηση (NR) | Καμία απαίτηση (NR) | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από (AAV10] |  |  |
| Απορροφητικότητα νερού | CYS ΕΝ 1097-6 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3,5% max] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3,5% max] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3,5% max] |  |  |
| Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulfate value) | CYS EN 1367-2 Annex C | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MS25] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MS25] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MS25] |  |  |
| Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Παράρτημα Β | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 8 τεμάχια max ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 8 τεμάχια max ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 8 τεμάχια max ] |  |  |
| Αντοχή χονδρών αδρανών σε φθορά (micro-deval) | EN 1097-1 & CYS EN 1097-1 Annex C | [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D<11,2mm] [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D>11,2mm] | [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D<11,2mm] [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D>11,2mm] | [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D<11,2mm] [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D>11,2mm] |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 500/1

Φύλλο 2 από 2

Β.	Λεπτά αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεμα – Επιπλέον προδιαγραφές

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Συνδετική στρώση και ασφαλτική βάση | Επιφανειακή στρώση | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποιότητα παιπάλης* (max) | CYS EN 933-9 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MBF10] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MBF10] |  |  |
| Απορροφητικότητα νερού | CYS ΕΝ 1097-6 | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3,5% max] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3,5% max] |  |  |
| Αντοχή λεπτών αδρανών σε φθορά (micro-deval) και διαβαθμισμένων αδρανών με D≤4mm | CYS EN 1097-1 Μεθοδο-λογία δοκιμής από MOT Ontario LS-619, R27 | [Να γραφτεί το όριο] | [Να γραφτεί το όριο] |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   (*)	Οι επισημάνσεις στον πίνακα μπορούν να αναφέρονται στα πιο κάτω σημεία ή να μην αναφέρονται αν έχουν περιληφθεί στη μελέτη του έργου.

Σημεία επισημάνσεων:

- Κατασκευές ψηλής σημαντικότητας όπου δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες προβλέψεις που να επιτρέπουν την χρήση αδρανών χωρίς τα επιπλέον χαρακτηριστικά.

- Κατασκευές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χημικών δράσεων όπως θεμελιώσεις σε επιθετικό έδαφος (aggressive ground), δεξαμενές χημικών κλπ.

- Κατασκευές οι οποίες υπόκεινται σε σημαντική λείανση από πέλματα ελαστικών.

- Στοιχεία όταν δεν έχουν γίνει πρόνοιες στη μελέτη ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς περιβαλλοντικές δράσεις για τις κατασκευές που:

  - βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800m ή

  - σε απόσταση μικρότερη από 200m από την θάλασσα

  - ή σε απόσταση ή θέση που η δράση της θάλασσας να επηρεάζει τις κατασκευές

- Κύριες κατασκευές ή συμπληρωματικές κατασκευές για τις οποίες θεωρείται με βάση τη μελέτη του έργου ότι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με αδρανή που να έχουν τα επιπλέον χαρακτηριστικά που απαιτούνται είτε για λόγους ανθεκτικότητας είτε για άλλους λόγους.

- Άλλο όπως θα προσδιορίζεται από τον μελετητή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 700/1

Φύλλο 1 από 1

Αδρανή Υλικά για Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 700/1

Φύλλο 1 από 4

Αδρανή Υλικά για Σκυρόδεμα – Επιπλέον Προδιαγραφές

(Εισαγωγή επιπλέον προνοιών από τον μελετητή όπου απαιτείται

Για τα αδρανή σκυροδέματος για συγκεκριμένες κατασκευές του Έργου ή για συγκεκριμένο μέρος ή θέσεις των κατασκευών του Έργου που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα θα υπερισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 702.1. Οι επιπλέον αυτές προδιαγραφές θα καθορίζονται από τον μελετητή του Έργου. Οι σημειώσεις του πίνακα της παραγράφου 702.1 θα εξακολουθούν να ισχύουν.)

| Αδρανή για Σκυρόδεμα – Επιπλέον προδιαγραφές |
| --- |
| Στήλη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Γραμμή | Παράγραφος στο Πρότυπο | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (*) |
|  |  |  |  | ΧΟΝΔΡΑ ΑΔΡΑΝΗ | ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΏΝ | ΛΕΠΤΑ ΑΔΡΑΝΗ |  |  |
|  |  | Ελληνικά | Αγγλικά | (Coarse Aggregates) | (All-in Aggregates) | (Fine Aggregates) |  |  |
| 1 | 4.4 | Σχήμα αδρανών | Particle shape | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 20% (FI20) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 20% (FI20) ] Αφορά το χονδρό μέρος. |  |  |  |
| 2 | 4.2 | Μέγεθος αδρανών | Particle size | [Να γραφτεί το όριο] | [Να γραφτεί το όριο] | [Να γραφτεί το όριο] |  |  |
| 3 | 5.5 | Πυκνότητα αδρανών | Particle density | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα] |  |  |
| 4 | 4.6 | Περιεκτικό-τητα σε παιπάλη | Fines content | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από f1,5]. | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από f3]. | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από f10 για θραυστά υλικά] |  |  |
| 5 | 4.7 | Ποιότητα Παιπάλης | Fines quality |  |  | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 3g/Kg για περιεκτικότητα άνω του 3% ] |  |  |
| 6 | 5.2 | Αντοχή σε κατακερ-ματισμό | Resistance to fragmentation | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 30% (LA30) ] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 30% (LA30) ]. Αφορά το χονδρό μέρος. |  |  |  |
| 7 | 5.4.1 | Αντοχή σε ολισθη-ρότητα | Resistance to polishing | [Να γραφτεί το όριο PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων] | [Να γραφτεί το όριο PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων]. Αφορά το χονδρό μέρος. |  |  |  |
| 8 | 5.4.2 | Αντοχή σε φθορά | Resistance to abrasion | [Να γραφτεί το όριο AAV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων] | [Να γραφτεί το όριο AAV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων] Αφορά το χονδρό μέρος. |  |  |  |
| 9 | 6.2 | Περιεκτι-κότητα σε χλώριο | Chlorides | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 0.1%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 0.1%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 0.1%] |  |  |
| 10 | 6.3.1 | Θειικά διαλυτά σε οξύ | Acid sulfates | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από AS 0,8] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από AS 0,8] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από AS 0,8] |  |  |
| 11 | 6.3.2 | Συνολική περιεκτι-κότητα θείου | Total sulfur | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 1%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 1%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 1%] |  |  |
| 12 | 5.5 | Απορρο-φητικότητα σε νερό | Water absorption | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 4%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 4%] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από 4%] |  |  |
| 13 | 5.7.1 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη | Durability against freeze-thaw | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MS25] | [Να γραφτεί το όριο – πιο αυστηρό από MS25] | Δεν υπάρχει απαίτηση |  |  |
| 14 | 5.7.3 | Αντοχή σε αλκαλο-πυριτικές αντιδράσεις | Durability against alcalisilica reactivity | [Να γραφτεί το όριο] | [Να γραφτεί το όριο] | [Να γραφτεί το όριο] |  |  |
| 15 | CYS EN 12620 5.3 CYS EN 1097-1 & CYS EN 1097-1 Annex C | Αντοχή χονδρών αδρανών σε φθορά (micro-deval) | Resistance to wear of coarse aggregate (micro-deval) | [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D<11,2mm] [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D>11,2mm] | [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D<11,2mm] [Να γραφτεί το όριο για σκύρα με D>11,2mm] Αφορά το χονδρό μέρος. |  |  |  |
| 16 | CYS EN 1097-1 (Γενικές αρχές & Εξοπλισμός) MOT Ontario LS-619, R27 (Μεθοδολογία δοκιμής) | Αντοχή λεπτών αδρανών σε φθορά (micro-deval) | Resistance of Fine Aggregate to Degradationby Abrasion in the Micro-Deval Apparatus |  | [Να γραφτεί το όριο] Αφορά το λεπτό μέρος. | [Να γραφτεί το όριο] |  |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   (*)	Οι επισημάνσεις στον πίνακα μπορούν να αναφέρονται στα πιο κάτω σημεία ή γενικά στο θέμα της μελέτης του έργου.

Σημεία επισημάνσεων:

- Δομικά στοιχεία όπως δοκοί, κολώνες, πέδιλα κλπ σε κατασκευές ειδικών έργων όπως για παράδειγμα γέφυρες, σήραγγες, φράγματα κλπ ή σε κτήρια ψηλής σημαντικότητας όπως για παράδειγμα κτήρια τάξης IV κατά τον αντισεισμικό κανονισμό όπου δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες προβλέψεις που να επιτρέπουν την χρήση αδρανών χωρίς τα επιπλέον χαρακτηριστικά.

- Στοιχεία σε θαλάσσια έργα τα οποία είναι μερικώς βυθισμένα ή στα οποία παρατηρούνται κύκλοι ύγρανσης/ξήρανσης με θαλασσινό νερό ή κατάβρεξη με θαλασσινό νερό κλπ.

- Κατασκευές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χημικών δράσεων όπως θεμελιώσεις σε επιθετικό έδαφος (aggressive ground), δεξαμενές χημικών κλπ.

- Κατασκευές οι οποίες υπόκεινται σε σημαντική λείανση από πέλματα ελαστικών όπως  για παράδειγμα οδοστρώματα από σκυρόδεμα σε δρόμους με αρκετό κυκλοφοριακό φόρτο, ρείθρα για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί ικανοποιητική θλιπτική αντοχή (πχ C30/37) ή άλλα κατάλληλα μέτρα κλπ.

- Δομικά στοιχεία κτηρίων όπως δοκοί, κολώνες, πέδιλα κλπ όταν δεν έχουν γίνει πρόνοιες στη μελέτη ώστε να αντιμετωπίζονται επαρκώς περιβαλλοντικές δράσεις για τις κατασκευές που:

  - βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 800m ή

  - σε απόσταση μικρότερη από 200m από την θάλασσα

  - ή σε απόσταση ή θέση που η δράση της θάλασσας να επηρεάζει τις κατασκευές

- Κύριες κατασκευές ή συμπληρωματικές κατασκευές για τις οποίες θεωρείται με βάση τη μελέτη του έργου ότι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με αδρανή που να έχουν τα επιπλέον χαρακτηριστικά που απαιτούνται είτε για λόγους ανθεκτικότητας, είτε επειδή οι λοιπές πρόνοιες (χρήση λόγου νερού/τσιμέντου, προσθήκη προσμίκτων, καθορισμός επικάλυψης, θλιπτική αντοχή) δεν επαρκούν είτε για άλλους λόγους.

- Άλλο όπως θα προσδιορίζεται από τον μελετητή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 800/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 802.1, Σωλήνες για Αποχετεύσεις

Εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στα σχέδια και τα Δελτία Ποσοτήτων, όλες οι σωλήνες θα είναι τσιμεντοσωλήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  800/3

Άρθρο 803.1, Αγωγοί Υπηρεσιών

Οι αγωγοί για την εγκατάσταση υπηρεσιών θα είναι πλαστικές σωλήνες σύμφωνα με τα σχέδια και προδιαγραφές. Σιδερένιες σωλήνες θα χρησιμοποιούνται μόνο όπου ορίζεται στα σχέδια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 800/2

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 802.1, Σωλήνες για Αποχετεύσεις

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  800/3

Άρθρο 803.1, Αγωγοί Υπηρεσιών

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1000/1

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 1001, Εργασίες για Υπηρεσίες - Γενικά

Εργασίες, παράλληλα με τις εργασίες του Εργολάβου, θα εκτελούν οι πιο κάτω Αρχές:

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου			(Α.Η.Κ.)

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων            		(Τ.Α.Υ.)

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών	(Τ.Η.Υ.)

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας ……..		(Σ.Υ…..)

Συμβούλιο Αποχετεύσεως ……..			(Σ.Α…..)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προτού αρχίσουν οι εργασίες, ο Εργολάβος πρέπει να επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας για να του υποδειχθεί η ακριβής θέση του δικτύου των Αρχών.  Σε περίπτωση που προκληθούν οποιεσδήποτε ζημιές την ευθύνη των οποίων έχει ο Εργολάβος, τότε ο Εργολάβος θα καταβάλει όλα τα έξοδα για τις αναγκαίες επιδιορθώσεις, καθώς επίσης και αποζημιώσεις προς τις Αρχές σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος.

Ο Εργολάβος θα παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση και χρόνο στις πιο πάνω Υπηρεσίες για την εκτέλεση των εργασιών τους.

Αναφέρεται σχετικά ότι:

(α)	Ο ακριβής εντοπισμός των υφιστάμενων υπόγειων υπηρεσιών, είτε 	φαίνονται στα σχέδια είτε όχι, αποτελεί ευθύνη του Εργολάβου (σε 	συνεργασία με τις Υπηρεσίες). Αποτυχία του Εργολάβου να εντοπίσει υφιστάμενες υπόγειες υπηρεσίες έγκαιρα πριν την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε περιοχή του Έργου που ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα εργασία που καθίσταται «άχρηστη» (abortive) ή/και δραστηριοποίηση (mobilization) και αποδραστηριοποίηση (demobilization) σε διαφορετικές περιοχές του Έργου δεν θα αποτελέσει βάση για οποιεσδήποτε αποζημιώσεις.

(β)	Ο συντονισμός της εκτέλεσης των προτεινόμενων εργασιών με τις 	Υπηρεσίες αποτελεί ευθύνη του Εργολάβου

(γ)	Ο Εργολάβος προτού αρχίσει εργασίες σε οποιοδήποτε τμήμα του 	Έργου και αφού συμβουλευθεί τις Υπηρεσίες, θα ετοιμάσει και 	υποβάλει στο Μηχανικό για έγκριση λεπτομερή κατασκευαστικά 	σχέδια στα οποία να φαίνονται όλες οι αλληλένδετες εργασίες και να 	υποδεικνύονται οι πιθανές συγκρούσεις και εισηγήσεις για επίλυσή τους.

Τυχόν καθυστερήσεις που ενδεχομένως να προκληθούν στην εξέλιξη των εργασιών ένεκα απρόβλεπτων εμποδίων λόγω υφιστάμενων υπόγειων υπηρεσιών, ή ένεκα μη αναμενόμενων καθυστερήσεων στην ανταπόκριση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για τις εργασίες μετακίνησης των υφιστάμενων υπηρεσιών, ή την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών, θα θεωρείται ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της παραγράφου (ε) του εδαφίου 44.1 των Όρων του Συμβολαίου και συνεπώς ουδεμία οικονομική αποζημίωση θα δικαιούται ο Εργολάβος για τυχόν παράταση χρόνου, που ενδεχομένως του παραχωρηθεί γι’ αυτό το λόγο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1000/1

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 1001, Εργασίες για Υπηρεσίες - Γενικά

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1400/1

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 1400, Οδικός Φωτισμός - Γενικά

(Το Παράρτημα αυτό δεν χρησιμοποιείται).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1400/1

Φύλλο 1 από 1

Άρθρο 1400, Οδικός Φωτισμός - Γενικά

Η εγκατάσταση καλωδίων και κολώνων για τον οδικό φωτισμό θα γίνει από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ				1-5

Φύλλο 1 από 5

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Εδάφιο 1.1   Ορισμοί

1.1(α)       (i)	«Εργοδότης» σημαίνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εκπρόσωπο το Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων.

(iv)	«Μηχανικός» σημαίνει τον  ……………….

- Εδάφιο 16.3  Νέο Προσωπικό Εργολάβου

«Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου 16.1, εάν για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου απαιτείται η εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά την ημερομηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής δεν εργοδοτείτο από τον Εργολάβο, τότε ο Εργολάβος οφείλει να αποτείνεται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού από τον κατάλογο ανέργων για ικανοποίηση των αναγκών του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για κάθε Υπεργολάβο από την ίδια ημερομηνία, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης της σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ του Εργολάβου και του Υπεργολάβου αυτού.

Νοείται ότι είναι δυνατή η εργοδότηση άλλων προσώπων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ανέργων εάν ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ικανοποιηθεί και πιστοποιήσει ότι ο Εργολάβος ή ο Υπεργολάβος, ανάλογα με την περίπτωση, εύλογα δεν μπορούσαν να εξεύρουν κατάλληλο προσωπικό από τον κατάλογο ανέργων ή ότι συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι που εύλογα δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

Νοείται ότι σε περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι, μετά την ημερομηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής ο εργολάβος ή οποιοσδήποτε Υπεργολάβος του εργοδότησε οποιοδήποτε πρόσωπο για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου κατά παράβαση των προνοιών του εδαφίου αυτού, τότε για κάθε τέτοιο πρόσωπο θα επιβάλλεται στον Εργολάβο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ίση με μία φορά τον ετήσιο μισθό του προσώπου αυτού όπως προβλέπεται από τη σχετική κλαδική συλλογική σύμβαση.»

3. 	Εδάφιο 28.2   Προνόμια λατομείων

Μετά την πρώτη παράγραφο του εδαφίου, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα προαναφερόμενα, ο Εργολάβος κατά την προσωρινή παραλαβή του Έργου και πριν την καταβολή προς αυτόν της σχετικής πληρωμής οφείλει να προσκομίσει στον Εργοδότη βεβαίωση από την Υπηρεσία Μεταλλείων με την οποία να βεβαιώνεται ότι έχει καταβάλει τα λατομικά δικαιώματα που αφορούν το Έργο. Στην περίπτωση που τέτοια βεβαίωση δεν προσκομίζεται, ο Εργοδότης δύναται να αποκόπτει από τις πληρωμές του Εργολάβου το οφειλόμενο ποσό και να το εμβάζει στην Υπηρεσία Μεταλλείων.»

Φύλλο 2 από 5

Δείγμα εντύπου της πιο πάνω βεβαίωσης ακολουθεί και θα αποτελεί το Παράρτημα «Π6» στη σελίδα Β11 των Όρων του Συμβολαίου (ΤΟΜΟΣ Β).

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 1422 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βεβαίωση Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ………………………………………..(ονομασία Εργολάβου) ως Εργολάβος για το Έργο ……………………………………………………. (ονομασία Έργου) με αριθμό Συμβολαίου ……………………. έχει καταβάλει στην Υπηρεσία Μεταλλείων όλα τα λατομικά δικαιώματα που θα έπρεπε να καταβληθούν για το προαναφερόμενο Έργο. Ημερομηνία ……………………………….. …………………………………………… (Όνομα, Υπογραφή και Σφραγίδα) (για Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων)

4. 		Εδάφιο 34.7  Ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία

Το περιεχόμενο του εδαφίου 34.7 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου με τα ακόλουθα:

«Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Εργολάβος οφείλει, χωρίς περιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών του ή των υποχρεώσεων και ευθυνών του Εργοδότη που απορρέουν από τα άρθρα 19 και 24, να λαµβάνει όλα τα μέτρα για προστασία και ασφάλεια των εργοδοτουµένων του, των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις εργασίες, περιλαμβανομένων των εργοδοτουµένων του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής ή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 31 των Όρων, και να συμμορφώνεται µε τις οδηγίες του Μηχανικού και, χωρίς περιορισµό της γενικότητας, µε όλες τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµων του 1996-2015, των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισµών του 2015, του περί Εργοστασίων Νόµου Κεφ. 134, των περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισµών του 1973, περιλαμβανομένων και όλων των άλλων Κανονισµών που έχουν εκδοθεί δυνάµει των πιο πάνω Νόµων, και κάθε Νόµου και Κανονισµού που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους πιο πάνω Νόµους και Κανονισµούς.

Φύλλο 3 από 5

Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο Εργολάβος οφείλει:

(α)	να εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο εκτέλεσης), κατά την έννοια των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015, και να το υποβάλει στο Μηχανικό πριν το Χρόνο Έναρξης. Νοείται ότι στο Σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι εργασίες των Υπεργολάβων, του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου Εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 31 των Όρων. Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση µη υποβολής του Σχεδίου όπως καθορίζεται πιο πάνω, ο Μηχανικός έχει δικαίωμα να εκδώσει οδηγίες για την αναστολή όλων των εργασιών στο Έργο ή µέρoς αυτού σύμφωνα µε την παράγραφο (δ) του εδαφίου 40.1,

(β)	εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Μέρος ΙΙ των Όρων, να ορίζει κατάλληλα προσοντούχο, σύμφωνα µε τους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)   Κανονισμούς   του   2015,  εργοδοτούµενο  του  ως «Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου», κατά την έννοια των ίδιων Κανονισμών. Νοείται ότι οι εξουσίες του Συντονιστή αυτού, όπως καθορίζονται στους εν λόγω Κανονισμούς, θα εκτείνονται και στους εργοδοτουµένους των Υπεργολάβων, καθώς και στους εργοδοτουµένους του Εργοδότη, οποιουδήποτε άλλου εργολάβου που εργοδοτείται από τον Εργοδότη, και οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, εκτελούν δικές τους εργασίες µε βάση το άρθρο 31 των Όρων,

(γ) 	να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργοδοτούµενοι του, περιλαμβανομένων των εργοδοτουµένων των Υπεργολάβων, γνωρίζουν το περιεχόμενο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και ότι αντίγραφο του Σχεδίου βρίσκεται σε προσβάσιµο χώρο στο Εργοτάξιο,

(δ) 	µε σκοπό την αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του   Φακέλου   Ασφάλειας και  Υγείας, να   παρέχει στο «Συντονιστή για θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου», όλες τις πληροφορίες για κάθε μεταβολή που δυνατό να επηρεάζει τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο,

(ε) 	να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, όπως καθορίζεται στους περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη εργασιών,

(στ) σε περίπτωση που ο «Συντονιστής για θέματα  Ασφάλειας  και Υγείας κατά την εκτέλεση του Έργου» είναι εργοδοτούµενος του, να παραδώσει στον Εργοδότη όχι αργότερα από 21 ημέρες μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής για ολόκληρο το Έργο, το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, αναπροσαρμοσμένο ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του Έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε, και

(ζ)  να λαμβάνει υπόψη τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας κατά την ετοιμασία του προγράμματος εργασίας του εδαφίου 14.1».

Φύλλο 4 από 5

5. 		Εδάφιο 42.1 Παραχώρηση Εργοταξίου και Πρόσβασης

Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου 42.1 των Όρων του Συμβολαίου για την παραχώρηση του Εργοταξίου, τονίζεται ότι τα τμήματα του Εργοταξίου που καθορίζονται στο Παράρτημα 100/6 του Τόμου Ε ή όπως αυτά θα συμφωνηθούν με τον Μηχανικό, θα παραδίνονται στον Εργολάβο σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν με τον Μηχανικό.

6. 	Εδάφιο 60.2 Μηνιαίες Πληρωμές

Αντικαθίσταται η προτελευταία παράγραφος του εδαφίου 60.2 («Νοείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει … στην Υπηρεσία αυτή.») με την ακόλουθη παράγραφο:

«Νοείται περαιτέρω ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από οποιοδήποτε Πιστοποιητικό Πληρωμής, με τη μέθοδο του συμψηφισμού, οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Εργολάβος προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους.»

7. 	Εδάφιο 60.11 Προκαταβολή

Αφαιρείται η φράση «Νοείται ότι στο ποσό που θα καταβάλλεται στον Εργολάβο ως προκαταβολή και στο ποσό της Εγγύησης Προκαταβολής θα προστίθεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία» στο τέλος της πρώτης παραγράφου.

8. 	Εδάφιο 68.2 Ειδοποιήσεις στον Εργοδότη και στο Μηχανικό

Οποιαδήποτε ειδοποίηση θα δοθεί στον Εργοδότη ή στο Μηχανικό σύμφωνα με τους Όρους του Συμβολαίου πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή δια τηλεομοιότυπου ή με το να αφεθεί στις αντίστοιχες διευθύνσεις που ορίζονται πιο κάτω. Οποιαδήποτε ειδοποίηση απευθύνεται ή κοινοποιείται στον Εργοδότη θα πρέπει επίσης να κοινοποιείται στον Διευθυντή Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω:

Εργοδότης:

Διευθυντής Τμήματος Δημοσίων Έργων

Λεωφόρος Στροβόλου 165,

2048 Λευκωσία.

Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22510456

Μηχανικός:

Κοινοποιήσεις:

Διευθυντής Διεύθυνσης Ελέγχου

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αχαιών 28, Ενορία Αγ. Ανδρέα

1424 Λευκωσία.

Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22776272

Φύλλο 5 από 5

9.  	Εδάφιο 70.1   Αυξομειώσεις Τιμών

(α) 	Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμών

(i)	Σύμφωνα με το Εδάφιο 70.1 των Όρων του Συμβολαίου, ο κάθε τύπος αναπροσαρμογής τιμών θα εφαρμόζεται όπως πιο κάτω:

Τύπος 1:  P = Po [( K + α  L  + β  F   ) - 1]

Lo       Fo

Θα εφαρμόζεται στα Δελτία Αρ. ..............

Τύπος 2:  P = Po [( K + α   L   + β  F   + γ   C   + δ  S    ) - 1]

Lo        Fo         Co        So

Θα εφαρμόζεται στα Δελτία Αρ. ..............

Τύπος 3:  P = Po [( K + α  L   + β   F   + ε  G   + ζ  Α   ) - 1]

Lo         Fo        Go       Αo

Θα εφαρμόζεται στα Δελτία Αρ. ..................

(ii)	Οι σταθεροί συντελεστές που θα χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω τύπους θα είναι:

Συντελεστής

Κ             α              β              γ                  δ                ε                ζ

Τύπος

1          	0,50         0,27         0,23           -                   -                 -                 -

2 	0,35         0,25         0,05         0,18        	    0,17             -                 -

3          	0,30         0,13         0,12           -                   -              0,20           0,25

Ο τύπος αναπροσαρμογής Τιμών δεν θα εφαρμόζεται στις Εργασίες με Απολογισμό.   Όμως  ο  λόγος     L  ,   όπως    ορίζεται   στο    Εδάφιο    70.1   των

Lo

Όρων του Συμβολαίου, θα εφαρμόζεται απ' ευθείας στις βασικές τιμές μονάδας των πιο κάτω άρθρων του Δελτίου για Εργασίες με Απολογισμό.

L      στα Άρθρα  ............... μέχρι ................ .

Lo

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

……………… (Να συμπληρώνεται ανάλογα από τον Μελετητή)

ΤΟΜΟΣ Γ: 	ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ						1-71

Α.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		1-62

1.	ΜΕΡΟΣ 100: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						1-11

2.	ΜΕΡΟΣ 400: ΘΕΜΕΛΙΟ, ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ			11-11

3.	ΜΕΡΟΣ 500: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ		11-28

4.	ΜΕΡΟΣ 700: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ					29-37

5.	ΜΕΡΟΣ 800: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			37-38

6.	ΜΕΡΟΣ 1000: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					38-38

7.	ΜΕΡΟΣ 1100: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (όπου  εφαρμόζεται)			38-41

8.	ΜΕΡΟΣ 1200: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΔΩΝ						41-42

9.	ΜΕΡΟΣ 1300: ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ							42-45

10.	ΜΕΡΟΣ 1900: ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΟΛΤΟΣ				45-57

11.	ΜΕΡΟΣ 2000: ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (όπου εφαρμόζεται)				58-62

Β.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ		63-71

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

## ΤΟΜΟΣ Γ: ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α.       ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.	ΜΕΡΟΣ 100: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  - Στο τέλος της υποπαραγράφου 104.1 προστίθεται η εξής πρόταση:

«Αναφορά ή παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα ή και σε συγκεκριμένη κατασκευή ή και παραγωγή ή και τύπο υλικού ή και ονομασία ή και κατασκευαστή ή και προμηθευτή, νοείται ότι γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα».

  - Η υποπαράγραφος 105.1(γ) αντικαθίσταται με τα πιο κάτω:

«Εξασφαλίζει όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό που εργάζεται στο εργοτάξιο, μετά από σχετική γραπτή εκτίμηση κινδύνου ανά θέση εργασίας,»

1.3	Η υποπαράγραφος 120.1 αντικαθίσταται με τα πιο κάτω:

Όλα τα υλικά, πρώτες ύλες καθώς και το τελικό προϊόν, πρέπει να ικανοποιούν τις πρόνοιες των εν ισχύ ευρωπαϊκών προτύπων όπου υπάρχουν και όπου απαιτείται να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 για τα δομικά προϊόντα και τον Περί Δομικών Προϊόντων Νόμο Ν.130(Ι)/2013. Εννοείται ότι, ο Εργολάβος πρέπει να εξασφαλίσει τη Δήλωση Επιδόσεων και τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τιμές που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω έγγραφα (Δήλωση Επιδόσεων και σήμανση CE) πρέπει να συνοδεύουν το κάθε προϊόν που διατίθεται στο Έργο. Ο Εργολάβος οφείλει κάθε φορά να υποβάλλει τα απαραίτητα σχετικά πιστοποιητικά.

1.4	Οι υποπαράγραφοι 123.1 και 123.2 διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

123.1	Ο Εργολάβος, πριν την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται όπως ετοιμάσει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, με βάση την παράγραφο 7(1)(α) των Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011 (ΚΔΠ159/2011) και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους, του οποίου θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα και τη φύλαξη του στο εργοτάξιο και θα το θέτει στη διάθεση των Επιθεωρητών ή άλλων εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όποτε του ζητηθεί.

123.2	Σε περίπτωση που ο Εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος τα απόβλητα, υποχρεούται όπως, πριν την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, υποβάλει στο Μηχανικό, εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων που να αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία των συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που διενεργεί για ολοκλήρωση των προνοιών της Σύμβασης αυτής ή την καταχώρησή του στο αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

Η Άδεια/Πιστοποιητικό Καταχώρησης εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με βάση τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011-2016.

123.3 	Σε περίπτωση όμως που ο Εργολάβος δεν θα διαχειριστεί ο ίδιος τα απόβλητα αλλά Υπεργολάβος του για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πιο πάνω παραγράφου (123.2), ο Εργολάβος υποχρεούται όπως, πριν την έναρξη εκτέλεσης του Έργου, υποβάλει στο Μηχανικό τη σχετική εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων την οποία κατέχει ο Υπεργολάβος του ή την καταχώρησή του στο αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.

123.4	Ο Εργολάβος ή ο Υπεργολάβος, ως η παράγραφος 123.3, υποχρεούται όπως παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένη Μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ, και να τηρεί Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων, σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ31/2016. Δείγμα του εντύπου επισυνάπτεται στο Παράρτημα.

123.5	Σε περίπτωση που ο Εργολάβος ή ο Υπεργολάβος του απορρίψει υλικά ανεξέλεγκτα στην ύπαιθρο ή άλλους χώρους, θα είναι υπόχρεος να τα μετακινήσει και να επαναφέρει τους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με δικά του έξοδα και να τα διαχειριστεί σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011-2016 και τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011 (Κ.Δ.Π.159/2011) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταγγελθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θα εκτεθεί στις πρόνοιες περί διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς.

1.5	Προστίθεται υποπαράγραφος 126.4 ως ακολούθως:

126.4 Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κινδύνου έκθεσης σε αμίαντο. και την προστασία τόσο των προσώπων στην εργασία όσο και τρίτων προσώπων. Προς τούτο οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμών του 2006-2015.

Επισυνάπτονται επίσης: «Καθοδηγητικό Σημείωμα», το Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης για εργασίες με αμίαντο «ΤΕΕ-ΑΜΙ-1» και «Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι», του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο)

Κανονισμοί του 2006 & 2015

ΚΔΠ 316/2006 & ΚΔΠ 46/2015

(Κανονισμός 8, Παράρτημα Ι)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόσωπο που με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, υποχρεούται να ειδοποιήσει για την έναρξη εργασιών με αμίαντο, καλείται να μελετήσει προσεκτικά τις πιο κάτω πληροφορίες και τις σημειώσεις που βρίσκονται στο πάνω μέρος του εντύπου της Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο.

1.  Για  κάθε  εργασία,  κατά  την  οποία  πρόσωπα  στην  εργασία  εκτίθενται  ή  μπορεί  να εκτεθούν κατά την εργασία τους σε σκόνη, που προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο, ο  εργοδότης υποχρεούται να διαβιβάζει στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας),	μέσω του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, γραπτή Ειδοποίηση και να δίδει τις σχετικές πληροφορίες.

2.  Το έντυπο Ειδοποίησης ΤΕΕ-ΑΜΙ-1 πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε εργασία με αμίαντο κατά την οποία εφαρμόζονται οι πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών και να σταλεί ή να παραδοθεί στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας της Επαρχίας στην οποία θα εκτελεστεί η εργασία.

3.  Μαζί με την Ειδοποίηση πρέπει να υποβληθεί και το ειδικό Σχέδιο Εργασίας που αφορά τις  δραστηριότητες με τον αμίαντο ή και με αμιαντούχα υλικά. Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο Εργασίας αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας κατασκευαστικού ή οικοδομικού του έργου (όπου αυτό απαιτείται).

4.  Στις περιπτώσεις ουσιώδους	αλλαγής της	εργασίας, ώστε τα δεδομένα που υποβλήθηκαν να έχουν μεταβληθεί, περιλαμβανομένου και του χρόνου περάτωσης της εργασίας,  απαιτείται  να  γίνει  άμεση  αναθεώρηση  των  στοιχείων  του  εντύπου  της Ειδοποίησης καθώς και του Σχεδίου Εργασίας.  Γι’ αυτό πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας το έντυπο με τα αναθεωρημένα στοιχεία και το νέο Σχέδιο Εργασίας.

5.  Η ορθή αποτύπωση των ζητουμένων πληροφοριών, αποτελεί νομική υποχρέωση του προσώπου που πρέπει να ειδοποιήσει για τις εργασίες.

6.  Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του εντύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας

Λευκωσίας: Ανδρέα Αβρααμίδη 18, 2024 Στρόβολος – Τηλ. : 22879191-2, Φαξ: 22429178

E-mail:dlionic@dli.mlsi.gov.cy

Λεμεσού: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός ή Τ.Θ. 71037, 3840 Λεμεσός

Τηλ.: 25827200-215, Φαξ: 25561412, Ε-mail:dliolim@dli.mlsi.gov.cy                     Λάρνακας: Μέγαρο Κοιν. Ασφαλίσεων, Φίλιου Τσιγαρίδη, 6023 Λάρνακα ή Τ.Θ. 40136, 6301 Λάρνακα – Τηλ.: 24805327-16, Φαξ: 24305130 E-mail:dliolar@dli.mlsi.gov.cy

Πάφου: Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος ή Τ.Θ. 60067, 8100 Πάφος

Τηλ.: 26822719 –15-16, Φαξ: 26822720, E-mail:dliopaf@dli.mlsi.gov.cy

Αμμοχώστου: Γωνία Ιφιγενείας και Ελευθερίας 82, 5380 Δήμος Δερύνειας ή Τ.Θ. 36185, 5386

Δήμος Δερύνειας- Tηλ.: 23819750-1-2-4, Φαξ: 23819766, E-mail: dlioamm@dli.mlsi.gov.cy

Για Επίσημη Χρήση

Ημερ. Παραλαβής:..........................

Κωδ. Μηχ.

Εργοταξίου/Υποστατικού:................

Έντυπο ΤΕΕ-ΑΜΙ-1

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 και 2015

ΚΔΠ 316/2006 & ΚΔΠ 46/2015 (Κανονισμός 8, Παράρτημα Ι)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

Σημειώσεις:

i.Στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες να αναγράφεται το σύμβολο «Χ».

ii.Το όνομα που αναφέρεται θα πρέπει να είναι πλήρες και να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα.

Για  νομικό  πρόσωπο  (π.χ.  Εταιρεία),  να  αναγράφεται  το  όνομα  όπως  είναι  καταχωρημένο  στον Έφορο Εταιρειών.

iii. Απαγορεύεται η έναρξη οποιασδήποτε εργασίας χωρίς την έγκριση του Σχεδίου Εργασίας από τον Αρχιεπιθεωρητή.

1. Προς: Αρχιεπιθεωρητή

Μέσω Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας ……………………

(να αναφερθεί το όνομα της Επαρχίας όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες)

2. Ακριβής διεύθυνση εργοταξίου/χώρου όπου θα εκτελεστούν εργασίες με αμίαντο

| Οδός και αριθμός:................……............................. (Σημ.i) | Ενορία:............……………….................. (Σημ.i) |
| --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............………............................ | Επαρχία: ..............………………...................... |
| Άλλες διευκρινίσεις: ………………………………………...………………………………………………………… |

3. Ιδιοκτήτης έργου (Κύριος του Έργου)

3.1. Όνομα:  ………………………………………………………………...............………………...............(Σημ.ii)

3.2. Ταχυδρομική Διεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.

Β.  Ταχ. Θυρ: ……   Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………      Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

3.3. Τηλέφωνο: ………………………….	3.4.  Τηλεομοιότυπο: ……………………

3.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………

4. Eίδος του έργου (σύντομη περιγραφή εργασιών) π.χ. Κατεδάφιση, αποξήλωση στέγης με αμιαντόφυλλα ή τοιχοποιίας με πλάκες από αμιαντοτσιμέντο, αφαίρεση αμιαντοσωλήνων ή μόνωσης με αμίαντο, κ.λπ.

5. Ο εργοδότης (εργολάβος ή υπεργολάβος) που θα διεξάγει τις εργασίες με αμίαντο

5.1. Όνομα:……………………………………………………………………………………………………..(Σημ.ii)

5.2.Ταχυδρομική Διεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.  Οδός και αριθμός:................……....................…….. (Σημ.i)

Β. Ταχ. Θυρ: ……   Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………          Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

5.3. Τηλέφωνο: …………………..	5.4. Τηλεομοιότυπο: ……………

5.5. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………

5.6. Στην περίπτωση που υπάρχει εργολάβος ολόκληρου του έργου να δηλωθεί το όνομα και το τηλέφωνό του.

…………………………………………………………………………………………………………………………...

6.   Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου

Έχει οριστεί;        ΝΑΙ	               ΟΧΙ

(Στην περίπτωση που έχει οριστεί συντονιστής, η συμπλήρωση των πιο κάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική)

6.1. Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………….……..............(Σημ.ii)

6.2. Ταχυδρομική Διεύθυνση (να συμπληρωθεί τουλάχιστο μια από τις δύο ενότητες Α ή Β)

Α.

Β. Ταχ. Θυρ: ……   Ταχ. Κώδ. Ταχ. Θυρ.: ………    Περ. Ταχ. Θυρ. (Πόλη/Προάστ./Χωριό):...............…

6.3. Τηλέφωνο:………………….	6.4. Τηλεομοιότυπο: ……………

6.5.    Ηλεκτρονική διεύθυνση: ............……………………

7.   Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο

8.   Προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών σε μέρες

9.   Μορφή αμιάντου (χρυσότιλος, κροκιδόλιθος, αμοσίτης, τσιμεντοαμίαντος, κ.λπ.)

10. Μέγιστη ποσότητα αμιάντου που βρίσκεται στο χώρο εργασίας (m2 , m3 , κ.λπ.)

11. Κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αμίαντος (π.χ. φθαρμένος, θρυμματισμός, κ.λπ.)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

12. Συνολικός αριθμός εργοδοτουμένων που θα εμπλακούν στις εργασίες

13. Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων ή Άδεια Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Συλλογή και Μεταφορά) (επισυνάπτεται στο Σχέδιο Εργασίας)

Αρ.: …………………                                     Ημερομηνία Λήξης: ………………………….

14. Άδεια οικοδομής/κατεδάφισης (όπου απαιτείται) :

Αριθμός Φακ.: …………	Αρμόδια Αρχή: ………..…..…..

14. Η παρούσα Γνωστοποίηση συμπληρώθηκε από:

(Τα στοιχεία αφορούν   τον εργοδότη που θα διεξάγει τις εργασίες εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή το  υπεύθυνο πρόσωπο που υποβάλλει την Γνωστοποίηση εκ μέρους του)

| Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………..……………………………… |
| --- |
| Iδιότητα : ………………………………………….(π.χ. διευθυντής, μηχανικός έργου, επιστάτης, κ.λπ.) |
| Τηλέφωνο: ………….… | Τηλεομοιότυπο: ………….… | Ηλεκτρονική διεύθυνση:……………………. |

| ………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Υπογραφή | Σφραγίδα |

15. Ημερομηνία διαβίβασης: .......…………......….

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Η ME ΑΜΙΑΝΤΙΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ

Οι πιο κάτω όροι βασίζονται στις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2015 και των σχετικών Κανονισμών και ειδικότερα στις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας (Προστασία από Αμίαντο) Κανονισμών του 2006 και 2015 (Κ.Δ.Π.316/2006 και Κ.Δ.Π. 46/2015).

- Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά και τουλάχιστον 14 ημέρες πριν, ο εργοδότης (εργολάβος ή υπεργολάβος), πρέπει να αποστείλει ή να επιδώσει γραπτή Ειδοποίηση στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), μέσω του Αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες. Η Ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του εργοδότη και της επιχείρησής του, σύντομη περιγραφή της μορφής του αμιάντου, στοιχεία της μέγιστης ποσότητας αμιάντου, των διεργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν, του αριθμού εργοδοτουμένων που θα εμπλακούν στις εργασίες και την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και σε έντυπη μορφή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος αυτού.

- Εάν πρόκειται να διεξαχθούν εργασίες κατεδάφισης ή συντήρησης, ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) πρέπει, πριν την έναρξη των εργασιών, να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τον εντοπισμό των χώρων, εγκαταστάσεων και υλικών που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, ζητώντας μεταξύ άλλων πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες ή και τους διαχειριστές των χώρων/υποστατικών/εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο αποτύπωσης των σημείων / περιοχών όπου υπάρχει αμίαντος / υπάρχουν αμιαντούχα υλικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα συλλεγούν.  Το σχέδιο αποτύπωσης πρέπει επίσης να αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) που απαιτείται σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2015.

- Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης ή απομάκρυνσης αμιάντου ή/και αμιαντούχων υλικών από υποστατικά/κατασκευές ή και εγκαταστάσεις πρέπει να καταρτίζεται Σχέδιο Εργασίας και να υποβάλλεται μαζί με την Ειδοποίηση, μέσω του Αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας της επαρχίας όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες, στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας) για έγκριση.

  - Το Σχέδιο Εργασίας το οποίο αποτελεί μέρος του ΣΑΥ του έργου, πρέπει να προβλέπει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων στον χώρο εργασίας.  Επίσης, πρέπει να αποδεικνύει τις ικανότητες του εργοδότη στον τομέα της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατεδάφισης ή αφαίρεσης αμιάντου καθώς και επισκευής ή και συντήρησης υποστατικών, εγκαταστάσεων ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.

  - Το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι:

- Ο αμίαντος ή και τα αμιαντούχα υλικά απομακρύνονται πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, εκτός αν η εν λόγω απομάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερο κίνδυνο για τους εργοδοτούμενους παρά αν ο αμίαντος ή τα αμιαντούχα υλικά δεν μετακινηθούν,

- χορηγείται ο κατάλληλος και επαρκής ατομικός εξοπλισμός προστασίας, για την προστασία του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες και

- λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά σε αυτόν.

Παράλληλα, το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

- τα στοιχεία επικοινωνίας του εργολάβου, συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, κ.α.

- τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών,

- την κατάσταση των αμιαντούχων υλικών,

- το σχεδιάγραμμα του τόπου εκτέλεσης των εργασιών στο οποίο να φαίνεται η θέση της μονάδας απολύμανσης, ο χώρος αποθήκευσης, ο χώρος αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης ή/και άλλα δίκτυα υπηρεσιών και άλλες τυχόν δραστηριότητες στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών,

- τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας με αμίαντο ή αμιαντούχα υλικά,

- τα χαρακτηριστικά των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία και την απολύμανση του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες καθώς και των υπόλοιπων προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά σε αυτόν,

- το πρόγραμμα ελέγχων της εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας

- τον τρόπο σφραγίσματος, μεταφοράς και αποθήκευσής των αμιαντούχων υλικών,

- τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και

- την μέθοδο καθαρισμού και αποκατάστασης της περιοχής.

  - Το Σχέδιο Εργασίας πρέπει να είναι διαθέσιμο για έλεγχο στον χώρο διεξαγωγής των εργασιών.

- Η ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικής με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου, μπορεί να γίνει μόνο αν ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) έχει τύχει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή και κατέχει σχετική άδεια που να βρίσκεται σε ισχύ.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) οφείλει να παρέχει στους εργοδοτούμενους του κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας, πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία ώστε να διασφαλίσει την προστασία τους καθώς και την παρεμπόδιση της έκθεσης τους σε αμίαντο.  Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελούν Παράρτημα του Σχεδίου Εργασίας.

- Ο χώρος όπου διεξάγονται οι εργασίες με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά πρέπει να είναι οριοθετημένος, περιφραγμένος με κατάλληλη και ικανοποιητικής αντοχής περίφραξη ύψους τουλάχιστον 1.80 m και να φέρει τις απαιτούμενες πινακίδες προειδοποίησης για τις εργασίες με αμίαντο.

- Οι μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μην παράγεται σκόνη αμιάντου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην εισέρχεται σκόνη αμιάντου στον αέρα, αλλά να δεσμεύεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο εκπομπής ή παραγωγής της όπως π.χ. με τη μέθοδο εγκλεισμού ή και με άλλες μεθόδους.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) κατά τη διάρκεια των εργασιών με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά μεριμνά για την τήρηση μητρώου εργοδοτουμένων, στο οποίο καταχωρείται η φύση και η διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν και το εκτιμημένο επίπεδο έκθεσης σε αμίαντο.  Στο μητρώο καταχωρούνται επίσης στοιχεία ή και παρατηρήσεις σχετικά με τα τεχνικά ή και άλλα μέτρα και μέσα πρόληψης ή περιορισμού των κινδύνων από τον αμίαντο ή τα αμιαντούχα υλικά.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών να πραγματοποιεί δειγματοληψίες και μετρήσεις της περιεκτικότητας του αέρα, σε ίνες αμιάντου, ώστε να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει έκθεση των προσώπων στην εργασία σε αμίαντο.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) οφείλει να διευθύνει την επιχείρηση ή να διεξάγει τις δραστηριότητές του κατά τέτοιον τρόπο και πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά που μπορούν να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, δεν εκτίθενται σε αμίαντο.

- Μετά την αφαίρεση του αμιάντου ή των υλικών που περιέχουν αμίαντο, πρέπει να διασφαλίζεται από τον εργοδότη ότι ο αμίαντος ή και τα αμιαντούχα υλικά τοποθετούνται σε κατάλληλα σφραγισμένα κυτία, δοχεία ή κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, τα οποία θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη και ευκρινή σήμανση ότι περιέχουν αμίαντο.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) μεριμνά για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και συντήρηση όλων των υποστατικών ή/και εγκαταστάσεων, κιβωτίων ή/και άλλων δοχείων και εξοπλισμών που χρησιμεύουν για την αποθήκευση ή μεταφορά αμιαντούχων υλικών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με αμίαντο.

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με αμίαντο και πριν από την παράδοση προς χρήση των χώρων ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος), μεριμνά για τον έλεγχο όλων των κλειστών χώρων και διασφαλίζει ότι οι χώροι αυτοί είναι απαλλαγμένοι από ίνες αμιάντου.

- Ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) μεριμνά για τη διατήρηση αρχείου εργασιών που εκτελούνται με αμίαντο ή με αμιαντούχα υλικά και τα δεδομένα του αρχείου τηρούνται για περίοδο 5 τουλάχιστον ετών.

- Ο εργοδότης (εργολάβος / υπεργολάβος) διασφαλίζει ότι για κάθε εργοδοτούμενο, πριν αρχίσει να εκτίθεται σε σκόνη που προέρχεται από αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο και καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης, υπάρχει διαθέσιμη ιατρική βεβαίωση ότι είναι κατάλληλος να εκτελεί τη συγκεκριμένη εργασία.

- Η πιο πάνω ιατρική βεβαίωση για την εκτίμηση της καταλληλότητας για εργασία με αμίαντο, πρέπει να βασίζεται στη διενέργεια των αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν γενική κλινική εξέταση και πλήρη λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων.  Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται πριν την έναρξη της έκθεσης με αμίαντο καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα τρία έτη.  Οι ιατρικές βεβαιώσεις, για την καταλληλότητα των εργαζομένων για εκτέλεση εργασιών με αμίαντο, από πνευμονολόγο ιατρό θα πρέπει να αποτελούν Παράρτημα του Σχεδίου Εργασίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.6	Η υποπαράγραφος 127.1 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

127.1	Χωρίς περιορισμό στις πρόνοιες της παραγράφου 126, και χωρίς περιορισμό των υποχρεώσεων του Εργολάβου που προκύπτουν από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ο Εργολάβος θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη προσπέλαση της τροχαίας κίνησης και πεζών στο δρόμο, στις παρόδους και στις ιδιωτικές περιουσίες, και παραπλήσιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2015 και τους Κανονισμούς που απορρέουν από αυτούς.

1.7 	Προστίθεται υποπαράγραφος 127.8 ως ακολούθως:

127.8	Φωτισμός κατά την εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύκτας

- Ο εργολάβος θα προμηθεύει, εγκαθιστά, λειτουργεί, συντηρεί και αντικαθιστά  κατάλληλα φωτιστικά συστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια όλου του προσωπικού και απρόσκοπτη επίβλεψη και επιτέλεση της εργασίας.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών θα είναι τέτοια ώστε να πληρούνται τα ακόλουθα:

  - Θα παρέχεται ελάχιστη φωτεινή ένταση (illumination intensity, illuminance) 110 lux σε κάθε σημείο του εργοταξίου όπου διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία.

  - Θα παρέχεται ελάχιστη φωτεινή ένταση (illumination intensity, illuminance) 55 lux σε όλο το χώρο του εργοταξίου, όπου είναι δυνατόν να διακινηθεί προσωπικό με τα πόδια ή όπου είναι παρόν  προσωπικό ακόμα και αν δεν εργάζεται.

  - Τα φώτα οχημάτων και μηχανημάτων δεν θεωρούνται αποδεκτές πηγές φωτός και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την μέτρηση της φωτεινής έντασης.

  - Το επίπεδο του φωτισμού θα μετρείται με κατάλληλο φωτόμετρο (lux meter). Οι μετρήσεις Θα λαμβάνονται  σε οριζόντιο επίπεδο και σε ύψος 900 mm από το επίπεδο του οδοστρώματος ή του εδάφους. Εφόσον απαιτείται ο εργολάβος θα προσθέτει επιπλέον φώτα ώστε  το επίπεδο φωτισμού να είναι συνεχές και οι απαιτήσεις να πληρούνται σε κάθε σημείο. Ο εργολάβος είναι υπόχρεος να διαθέτει, σε κάθε νυκτερινή εργασία, κατάλληλο φωτόμετρο (lux meter), αποδεκτό από τον μηχανικό, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης του, με πρόσφατο πιστοποιητικό βαθμονόμησης (Calibration certificate).

1.8 	Προστίθεται παράγραφος 133 ως ακολούθως:

133 Σχέδια Αποτύπωσης Κατασκευής (As built drawings)

Ο Εργολάβος θα ετοιμάσει Σχέδια Αποτύπωσης Κατασκευής (As build drawings) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 100/9.

1.9 	Προστίθεται παράγραφος 134 ως ακολούθως:

134 Δειγματοληψίες Υλικών

Για τις δειγματοληψίες όλων των υλικών, ο Εργολάβος θα παρέχει στον Μηχανικό κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα όπως ορίζεται στις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται από τον Εργολάβο υπό την επίβλεψη και στην παρουσία του Μηχανικού ή αντιπροσώπου του σε χρόνο και τοποθεσία που θα ορίζεται από τον Μηχανικό ή αντιπρόσωπό του. Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση του Εργολάβου δεν αφαιρεί το δικαίωμα του Μηχανικού σε δειγματοληψία υλικών του Έργου από τον ίδιο ή αντιπρόσωπό του ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από τον ίδιο.

1.10 	Προστίθεται παράγραφος 135 ως ακολούθως:

135 Επιστημονικό Προσωπικό Εργολάβου

Ο Εργολάβος θα εργοδοτεί Επιστημονικό Προσωπικό όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 100/10.

2.   ΜΕΡΟΣ 400: ΘΕΜΕΛΙΟ, ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ, στο ΜΕΡΟΣ 400: ΘΕΜΕΛΙΟ, ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ, που αφορά σταθεροποίηση και βελτίωση στρώσεων έδρασης οδοστρωμάτων και επιχωμάτων με υδράσβεστο, εφαρμόζεται και στο ΜΕΡΟΣ 200: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ.

3.   ΜΕΡΟΣ 500: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

3.1 Η παράγραφος 501 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

501 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

501.1.	Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να συνάδουν με το Πρότυπο CYS ΕΝ 13043. Αποθηκεύονται σε σωρούς όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 508 και ελέγχονται από τον Εργολάβο ή/και το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ανάλογα με τις οδηγίες του Μηχανικού. Μετά τον έλεγχο, και νοουμένου ότι εγκριθούν, δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέου υλικού σε σωρούς εκτός και αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Μηχανικό.

501.2.	Οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Μέρος των Προδιαγραφών και οι οποίοι δεν ορίζονται άλλως σε αυτό, θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς το Πρότυπο CYS ΕΝ 13043. Για την απόδοση στην ελληνική των αγγλικών όρων που αναφέρονται στο Πρότυπο, έχουν χρησιμοποιηθεί οι πιο κάτω αντιστοιχίες:

natural aggregate			:		φυσικό αδρανές

manufactured aggregate		:		τεχνητό αδρανές

recycled aggregate		:		ανακυκλωθέν αδρανές

aggregate size			:		μέγεθος αδρανούς

coarse aggregate			:		χονδρά αδρανή

fine aggregate			:		λεπτά αδρανή

fines					:		παιπάλη

filler aggregate			:		πληρωτικό

mixed filler				:       		μεικτό πληρωτικό

added filler				:      	 	πρόσθετο πληρωτικό

all-in-aggregate			:       		διαβαθμισμένο μείγμα αδρανών

grading				:		κοκκομετρική διαβάθμιση

undersize				:		διερχόμενο (από κόσκινο)

oversize				:		συγκρατούμενο (σε κόσκινο)

category				:		κατηγορία

501.3.	H κοκκομετρική διαβάθμιση των χονδρών αδρανών θα πρέπει να συνάδει με τη Κατηγορία GC90/10 του Προτύπου CYS EN 13043 Τα όρια αποκλίσεων της κοκκομετρικής διαβάθμισης των χονδρών αδρανών θα πρέπει να συνάδουν με την κατηγορία G20/15. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε παιπάλη θα πρέπει να συνάδει με την κατηγορία f2.

501.4.	H κοκκομετρική διαβάθμιση των λεπτών αδρανών θα πρέπει να συνάδει με τη Κατηγορία GF85 του Προτύπου CYS EN 13043. Τα όρια αποκλίσεων της κοκκομετρικής διαβάθμισης των λεπτών αδρανών θα πρέπει να συνάδουν με την κατηγορία GTC10. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε παιπάλη θα πρέπει να συνάδει με την κατηγορία f16 εκτός για τα λεπτά αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα για τα οποία η μέγιστη περιεκτικότητα σε παιπάλη θα πρέπει να συνάδει με την κατηγορία f3.

501.5. Οι ιδιότητες των αδρανών, ελεγχόμενες κεχωρισμένα για κάθε είδος αδρανούς και κάθε μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών, πρέπει να πληρούν τις ιδιότητες του Πίνακα 5/1. Επιπλέον, θα υπερισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 500/1 για τις κατασκευές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Πίνακας 5/1

Α.       Χονδρά αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεμα

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Ασφαλτική βάση | Συνδετική στρώση | Επιφανειακή στρώση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κοκκομετρική διαβάθμιση | CYS EN 933-1 | Δηλώνεται το d/D | Δηλώνεται το d/D | Δηλώνεται το d/D |
| Κατηγορία Παιπάλης | CYS EN 933-1 | 2% f2 | 2% f2 | 2% f2 |
| Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων (max) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) | 20% (FI20) | 20% (FI20) |
| Κατηγορία βαθμού θραύσης τεμαχίων | CYS ΕΝ 933-5 | C100 | C100 | C100 |
| Αντίσταση σε φθορά micro-Deval (α) (γ) | CYS EN 1097-1 | Δηλώνεται το όριο με μέγιστο 30% | Δηλώνεται το όριο με μέγιστο 30% | Δηλώνεται το όριο με μέγιστο 30% |
| Απώλεια σε τριβή και κρούση (max) (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) | 30% (LA30) | 25% (LA25) |
| Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | Καμία απαίτηση (NR) | Καμία απαίτηση (NR) | 50 (PSV50) |
| Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | Καμία απαίτηση (NR) | Καμία απαίτηση (NR) | 10 (AAV10) |
| Απορροφητικότητα νερού (β) (γ) | CYS ΕΝ 1097-6 | 3,5% max | 3,5% max | 3,5% max |
| Πυκνότητα αδρανών (β) (γ) | CYS ΕΝ 1097-6 | Δηλώνεται | Δηλώνεται | Δηλώνεται |
| Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulfate soundness value) (γ) | CYS EN 1367-2 Annex C | 25% (MS25) | 25% (MS25) | 25% (MS25) |
| Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulfate soundness value) (γ) | CYS EN 1367-2 Κλάσμα 10/14 | 25% (MS25) | 25% (MS25) | 25% (MS25) |
| Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulfate soundness value) (γ) | CYS EN 1367-2 Κλάσμα 6,3/10 | 25% (MS25) | 25% (MS25) | 25% (MS25) |
| Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Παράρτημα Β | 8 τεμάχια max | 8 τεμάχια max | 8 τεμάχια max |

(α) Η δηλωμένη τιμή αφορά το κλάσμα 4-8mm και 11,2-16mm για αδρανή με ονομαστικό μέγεθος που να περιλαμβάνει όλο ή μέρος του κλάσματος. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα εν λόγω κλάσματα, τότε δηλώνονται όλα τα κλάσματα του Παραρτήματος Β του Προτύπου CYS EN 1097-1 D≤10mm και το κλάσμα 11,2-16mm για αδρανή με D>10mm.

(β) Δηλώνεται η τιμή για το κάθε ένα από τα πιο κάτω κλάσματα: 4-6,3mm, 6,3-10mm, 10-14mm, 14-20mm. Πέραν από την τήρηση του μέγιστου ορίου, δηλώνεται η ακριβής τιμή του αποτελέσματος της πυκνότητας και απορροφητικότητας για το μέγεθος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε δοκιμής πυκνότητας ή/και απορροφητικότητας είτε σε επιμέρους κλάσμα είτε στο μέγεθος που χρησιμοποιείται πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης της Σύνθεσης Μείγματος να μην αποκλίνει από την δηλωμένη τιμή πέραν του πλαισίου αβεβαιότητας του εργαστηρίου ελέγχου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από ±0,04Mg/m3  για την πυκνότητα (oven dry, apparent, SSD) ή ± 0,5% για την απορροφητικότητα.

(γ) Η μεθοδολογία εφαρμογής του ελέγχου για διασφάλιση της ανθεκτικότητας αναφέρεται σε άλλη παράγραφο.

Β.	Λεπτά αδρανή για ασφαλτικό σκυρόδεμα

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Συνδετική στρώση και ασφαλτική βάση | Επιφανειακή στρώση |
| --- | --- | --- | --- |
| Κοκκομετρική διαβάθμιση | CYS EN 933-1 | Δηλώνεται το d/D | Δηλώνεται το d/D |
| Κατηγορία Παιπάλης | CYS EN 933-1 | 16% f16 | 16% f16 |
| Αντίσταση σε φθορά micro-Deval | Παράγραφος 554 | Δηλώνεται το όριο με μέγιστο 25% | Δηλώνεται το όριο με μέγιστο 25% |
| Ποιότητα παιπάλης* (max) | CYS EN 933-9 | 10g/kg (MBF10) | 10g/kg (MBF10) |
| Απορροφητικότητα νερού | CYS ΕΝ 1097-6 | 3,5% max | 3,5% max |
| Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulfate soundness value) | CYS EN 1367-2 | Δεν υπάρχει απαίτηση | Δεν υπάρχει απαίτηση |

*	Ελέγχεται μόνο εφόσον το ποσοστό παιπάλης στο ελεγχόμενο αδρανές υπερβαίνει το 3%.

Σημειώσεις

(1)	Τα αδρανή που θα χρησιμοποιούνται στο Μείγμα Μελέτης, στο Τυπικό Μείγμα Έργου και το Μείγμα Παραγωγής που αναφέρονται στο Μέρος 500 θα επιλέγονται από τα μεγέθη που καθορίζονται στην παράγραφο 501.10.

(2)	Για τα διαβαθμισμένα αδρανή με D≤4mm θα ισχύουν τα όρια για τα λεπτά αδρανή

(3) 	Όλες οι παραλαβές αδρανών υλικών θα συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και Σήμανση CE. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη για την ορθή προμήθεια των υλικών και τη διατήρηση μητρώου με τα δελτία αποστολής και τις Δηλώσεις Επιδόσεων/Σημάνσεις CE για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου και μέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. Οποτεδήποτε ζητήσει ο Μηχανικός από τον Εργολάβο τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να του παραχωρούνται.

501.6.	Τα αδρανή πρέπει να προέρχονται από θραύση σκληρού πετρώματος, να αποτελούνται από σκληρά, υγιή και καθαρά τεμάχια και κόκκους, και να είναι απαλλαγμένα από φυτά ή οργανικές προσμίξεις, μαλακά ή διαβρωμένα υλικά, αργιλώδη ή εύθρυπτα τεμάχια, σκόνη κρητίδας (κιμωλίας) ή άλλες ουσίες ή ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν ή δυσχεράνουν την επικάλυψη των αδρανών με την άσφαλτο ή να επηρεάσουν δυσμενώς την αντοχή ή την ανθεκτικότητα στο χρόνο του ασφαλτικού σκυροδέματος.

501.7.	Τα αδρανή πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένα από θειικές ή θειούχες ενώσεις ή ενώσεις του χλωρίου ή άλλες προσμίξεις (περιλαμβανομένων των προϊόντων αποσάθρωσης) που θα μπορούσαν να υποστούν αποσύνθεση κατά την ξήρανση ή ανάμιξη των αδρανών ή ακολούθως κατά την έκθεση τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

501.8.	Το μητρικό πέτρωμα από το οποίο προέρχονται τα λεπτά αδρανή θα πρέπει να ελέγχεται με τη δοκιμή αποκόλλησης (stripping test) σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Κατά τη δοκιμή αυτή δεν πρέπει να αποκολληθούν περισσότερα από 8 τεμάχια από το δοκίμιο που γίνεται με 150 τεμάχια.

501.9.	Το ποσοστό των επιβλαβών προσμίξεων στα λεπτά αδρανή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που καθορίζονται πιο κάτω:

| Είδος πρόσμιξης | Δοκιμή | Μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό κατά βάρος (%) |
| --- | --- | --- |
| Αργιλώδη ή/και εύθρυπτα τεμάχια | ASTM-C142 | 3,0 |
| Θειικές και θειούχες ενώσεις (εκφρασμένες σαν SO3) | CYS EN 1744-1 | 2 |

3.2 Προστίθενται οι παράγραφοι 501.10, 501.11, 501.12, 501.13 και 501.14 ως ακολούθως:

501.10 Κοκκομετρικά μεγέθη των αδρανών για ασφαλτομείγματα

Τα αδρανή που θα χρησιμοποιούνται στο Μείγμα Μελέτης, στο Τυπικό Μείγμα Έργου και το Μείγμα Παραγωγής που αναφέρονται στο Μέρος 500 θα επιλέγονται από τα μεγέθη του πιο κάτω πίνακα. Δεν θα χρησιμοποιούνται αδρανή με ονομαστικό μέγεθος μεγαλύτερου αδρανούς D>20mm για συνδετικές στρώσεις, ούτε αδρανή με ονομαστικό μέγεθος μεγαλύτερου αδρανούς D>14mm για επιφανειακές στρώσεις εκτός αν δοθεί ειδική έγκριση από τον Μηχανικό.

| Ασφαλτικό Σκυρόδεμα για επιφανειακές στρώσεις |
| --- |
|  | Στήλη 1 | Στήλη 2 | Στήλη 3 |
| Γραμμή 1 | Επιλογή από Στήλη 2 και Στήλη 3. | 4/10 Είτε D<11,2mm, d≥4mm και D/d≤4 | 10/14 Είτε 8/14 Είτε 6,3/14 Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 (βλ. Σημείωση 2) |
| Γραμμή 2 | Επιλογή από στήλη 2 ή από στήλη 3 ή και από τις δύο στήλες | 0/4 | 0/2 Είτε 0/1 |
| Σημειώσεις: 1) Η ανάμειξη των χονδρών αδρανών ή των λεπτών αδρανών ή των χονδρών με τα λεπτά αδρανή πριν την εισαγωγή τους στον αναμεικτήρα δεν επιτρέπεται 2) Σε περίπτωση που D>14 τότε θα πρέπει τόσο το κλάσμα 10/14 όσο και το συνολικό μέγεθος να βρίσκονται εντός των ορίων για επιφανειακές στρώσεις. 3) Το D και d έχουν τη σημασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 του CYS ΕΝ 13043 4) Επιτρέπεται η ύπαρξη υπερμεγέθους υλικού στα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Παραγράφου 4 του CYS EN 13043 5) Διαφοροποίηση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Εργολάβο και έγκριση του Μηχανικού ή αν αναφέρεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο. |

| Ασφαλτικό Σκυρόδεμα για συνδετικές στρώσεις |
| --- |
|  | Στήλη 1 | Στήλη 2 | Στήλη 3 | Στήλη 4 |
| Γραμμή 1 | Επιλογή από Στήλη 2 και Στήλη 3. Κατ’ επιλογή από Στήλη 4 | 4/10 Είτε D<11,2mm, d≥4mm και D/d≤4 | 8/20 Είτε Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 | 10/14 Είτε 8/14 Είτε 6,3/14 Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 (βλ. Σημείωση 2) |
| Γραμμή 2 | Επιλογή από στήλη 2 ή από στήλη 3 ή και από τις δύο στήλες | 0/4 | 0/2 Είτε 0/1 |  |
| Σημειώσεις: 1) Η ανάμειξη των χονδρών αδρανών ή των λεπτών αδρανών ή των χονδρών με τα λεπτά αδρανή πριν την εισαγωγή τους στον αναμεικτήρα δεν επιτρέπεται 2) Το D και d έχουν τη σημασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 του CYS ΕΝ 13043 3) Επιτρέπεται η ύπαρξη υπερμεγέθους υλικού στα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Παραγράφου 4 του CYS EN 13043 4) Διαφοροποίηση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Εργολάβο και έγκριση του Μηχανικού ή αν αναφέρεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο. |

| Ασφαλτικό Σκυρόδεμα για Βασικές Στρώσεις |
| --- |
|  | Στήλη 1 | Στήλη 2 | Στήλη 3 | Στήλη 4 | Στήλη 5 |
| Γραμμή 1 | Επιλογή από Στήλη 2 και Στήλη 3 και Στήλη 4. Κατ’ επιλογή από Στήλη 5. | 4/10 Είτε D<11,2mm, d≥4mm και D/d≤4 | 8/20 Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 | 20/31,5 (40) Είτε 14/31,5 Είτε D>20 mm και D/d≤2 | 10/14 Είτε 8/14 Είτε 6,3/14 Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 |
| Γραμμή 2 | Επιλογή από στήλη 2 ή από στήλη 3 ή και από τις δύο στήλες | 0/4 | 0/2 Είτε 0/1 |  |  |
| Σημειώσεις: 1) Η ανάμειξη των χονδρών αδρανών ή των λεπτών αδρανών ή των χονδρών με τα λεπτά αδρανή πριν την εισαγωγή τους στον αναμεικτήρα δεν επιτρέπεται 2) Το D και d έχουν τη σημασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 του CYS ΕΝ 13043 3) Επιτρέπεται η ύπαρξη υπερμεγέθους υλικού στα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Παραγράφου 4 του CYS EN 13043 4) Διαφοροποίηση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Εργολάβο και έγκριση του Μηχανικού ή αν αναφέρεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο. |

501.11	Έλεγχος όλων των αδρανών στο εργοστάσιο παραγωγής

Ο Μηχανικός μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τον Εργολάβο, τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών για να εξακριβωθεί κατά πόσο τα αδρανή είναι σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 13043 και τις προδιαγραφές.

Η διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιμών αφορά οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται στο Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτομείγματος και για το οποίο οφείλει ο Εργολάβος να φροντίσει ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα λαμβάνονται δείγματα από τους σωρούς σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού και θα ελέγχονται σε συστηματική βάση. Θα λαμβάνονται επίσης δείγματα από τους κάδους υποδοχής των αδρανών («αβάτζες») του εργοστασίου παραγωγής ασφαλτομείγματος ή/και από την ταινία μεταφοράς των υλικών στον αναμεικτήρα.

Για το σκοπό αυτό ο Εργολάβος θα διαθέτει ανά πάσα στιγμή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο το οποίο όταν του ζητηθεί θα λαμβάνει τα δείγματα στην παρουσία του Μηχανικού του Έργου (ή εκπροσώπου του) και θα παραδίδει τα δείγματα στον Μηχανικό του Έργου. Ο Εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει επίσης ανά πάσα στιγμή αρχείο με τις παραλαβές υλικών και τις αντίστοιχες Δηλώσεις Επιδόσεων/Σημάνσεις CE για όλα τα υλικά που εισέρχονται στο χώρο του Εργοστασίου Ασφαλτομείγματος. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η είσοδος προϊόντων που αποκλίνουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις ασχέτως της τελικής τους χρήσης. Δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση αδρανών που αποκλίνουν από τις επιπλέον απαιτήσεις που έχουν τεθεί για συγκεκριμένες κατασκευές σε αυτές τις συγκεκριμένες κατασκευές.

Ο συστηματικός έλεγχος των υλικών μπορεί να εφαρμόζεται σε μία ή σε περισσότερες ή και όλες τις δοκιμές που εμπίπτουν στις νομοθετικές απαιτήσεις των αδρανών υλικών κατά την κρίση του Μηχανικού. Μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε αυτές ή σε άλλες δοκιμές ώστε να διαπιστώνεται η σταθερότητα της προμήθειας αδρανών υλικών. Σε κάθε περίπτωση που βρεθούν υλικά να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τότε θα διακόπτεται η προμήθεια ασφαλτομείγματος και ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εισηγήσεις για απομάκρυνση των ακατάλληλων αδρανών υλικών και παραλαβή νέων υλικών τα οποία θα συνοδεύονται από εργαστηριακούς ελέγχους. Ο Μηχανικός μπορεί να αποδεχτεί τις εισηγήσεις ή/και να δώσει περαιτέρω οδηγίες ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των αδρανών προτού αυτά χρησιμοποιηθούν.

501.12  Αποδοχή των αδρανών υλικών

Πριν την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης υποβάλλονται στοιχεία για τα αδρανή υλικά που να πιστοποιούν τις ιδιότητες που αναφέρονται στις προδιαγραφές. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν απαραίτητα την Δήλωση Επίδοσης, την Σήμανση CE και αντίγραφα των εργαστηριακών ελέγχων που να τεκμηριώνουν την συμμόρφωση των αδρανών με τις προδιαγραφές.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί το μέγιστο ένα έτος πριν την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων εκτός αν το πρότυπο CYS ΕΝ 13043 υποδεικνύει μικρότερο χρόνο. Η ταυτοποίηση του υλικού με το υλικό στο οποίο είχαν διεξαχθεί εργαστηριακοί έλεγχοι που τεκμηριώνουν την συμμόρφωση των αδρανών με τις προδιαγραφές γίνεται με οπτικό έλεγχο και έλεγχο της κοκκομετρικής διαβάθμισης και έλεγχο της πυκνότητας και απορροφητικότητας. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά αποκλίνει από την Δήλωση Επιδόσεων τότε ο Εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE αφού πρώτα προβεί σε νέα σειρά εργαστηριακών ελέγχων.

Υπόδειγμα των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη Δήλωση Επίδοσης φαίνεται στην παράγραφο 555.

501.13	Περιπτώσεις όπου μέρος των ελέγχων σε αδρανή (σκύρα) διαφοροποιείται

Θα τηρείται η πιο κάτω μεθοδολογία για διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κατασκευών σε σχέση με τις επιδόσεις των υλικών στη δοκιμή Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) και Αποσάθρωσης Θειικού Μαγνησίου. Το λατομείο από το οποίο θα λαμβάνονται τα υλικά για το έργο θα τηρεί μία μορφή διασφάλισης της ανθεκτικότητας για τα υλικά που παράγονται η οποία θα δηλώνεται στην αρχή του έργου. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατά τη διάρκεια του έργου εκτός αν εγκριθεί από τον Μηχανικό.

Περίπτωση Α

Σε περίπτωση που στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE δηλώνεται MDE≤20% ή μικρότερο για τα κλάσματα ελέγχου (4-8mm και 11,2-16mm) στα μεγέθη των αδρανών που θα χρησιμοποιηθούν, τότε δεν απαιτείται επιβεβαιωτική δοκιμή δείγματος αναφορικά με την απαίτηση σε Θειικό Μαγνήσιο κατά CYS ΕΝ 1367-2. Απαιτείται, συστηματικός έλεγχος της δοκιμής Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) και πυκνότητας/απορροφητικότητας ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα της προμήθειας αδρανών.

Σε περίπτωση που σε ελέγχους για τη δοκιμή Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) διαφανεί ότι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 20% αλλά όχι μεγαλύτερο από 25%, τότε το υλικό ελέγχεται και στη δοκιμή Αποσάθρωσης Θειικού Μαγνησίου κατά CYS ΕΝ 1367-2 στα κλάσματα 6,3/10mm και 10/14mm (όπου το κλάσμα περιλαμβάνεται στην ονομαστική κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού).

Σε περίπτωση που σε ελέγχους για τη δοκιμή Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) διαφανεί ότι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 25%, τότε το υλικό ελέγχεται και στις δύο πιο κάτω δοκιμές:

- στη δοκιμή Αποσάθρωσης Θειικού Μαγνησίου κατά CYS ΕΝ 1367-2 στα κλάσματα 6,3/10mm και 10/14mm (όπου το κλάσμα περιλαμβάνεται στην ονομαστική κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού) και

- κατά CYS ΕΝ 1367-2 Annex C στα μεγέθη των σκύρων.

Περίπτωση Β

Σε περίπτωση που στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE δηλώνεται MDE≤25% για τα κλάσματα ελέγχου (4-8mm και 11,2-16mm) στα μεγέθη των αδρανών που θα χρησιμοποιηθούν, τότε δεν απαιτείται επιβεβαιωτική δοκιμή δείγματος αναφορικά με την απαίτηση σε Θειικό Μαγνήσιο κατά CYS ΕΝ 1367-2. Σε περίπτωση που σε κατοπινούς ελέγχους για τη δοκιμή micro-Deval διαφανεί ότι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 25%, τότε το υλικό ελέγχεται και στη δοκιμή Αποσάθρωσης Θειικού Μαγνησίου κατά CYS ΕΝ 1367-2 στα κλάσματα 6,3/10mm και 10/14mm (όπου το κλάσμα περιλαμβάνεται στην ονομαστική κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού) και κατά CYS ΕΝ 1367-2 Annex C στα μεγέθη των σκύρων.

Περίπτωση Γ

Σε περίπτωση που στη Δήλωση Επιδόσεων και στη Σήμανση CE δηλώνεται MDE≤30% για τα κλάσματα ελέγχου (4-8mm και 11,2-16mm) στα μεγέθη των αδρανών που θα χρησιμοποιηθούν, τότε απαιτείται συστηματικός έλεγχος σε Θειικό Μαγνήσιο κατά CYS ΕΝ 1367-2 τόσο στα κλάσματα 6,3/10mm και 10/14mm (όπου το κλάσμα περιλαμβάνεται στην ονομαστική κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού) όσο και κατά CYS ΕΝ 1367-2 Annex C στα μεγέθη των σκύρων που χρησιμοποιούνται.

501.14  Λήψη δειγμάτων από κατασκευασμένη στρώση για έλεγχο αδρανών

Ο Εργολάβος οφείλει να λαμβάνει δείγματα ασφαλτομείγματος με πυρηνοληπτική μηχανή για τον καθορισμό της ποιότητας των αδρανών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο έλεγχος έναντι των απαιτήσεων στη δοκιμή Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) αναφέρεται στην παράγραφο 553.

3.3    Η παράγραφος 536 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

536	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

536.1	Όταν ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10 τοις εκατό των αδρανών συγκρατείται στο κόσκινο με άνοιγμα 28mm, τότε η πυκνότητα των συμπυκνωθείσων στρώσεων σε όλο το έργο θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με την «Πυκνότητα Τυπικού Μείγματος Έργου». Σε αντίθετη περίπτωση ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται σε σχέση με τη «Μέγιστη Πυκνότητα – Maximum Density».

536.2	Η «Πυκνότητα Τυπικού Μείγματος Έργου» πρέπει να προσδιορίζεται με την ετοιμασία 6 τυπικών δοκιμίων Marshall από υλικό που θα ληφθεί από το εγκεκριμένο «Τυπικό Μείγμα Έργου» σύμφωνα με τη παράγραφο 536,4 πιο κάτω. Για κάθε δοκίμιο θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και θα συγκρίνεται με τη μέση τιμή της πυκνότητας των έξι δοκιμίων. Οποιαδήποτε τιμή πυκνότητας διαφέρει από τη μέση τιμή περισσότερο από 0,015 θα απορρίπτεται και, νοουμένου ότι δεν θα βρεθούν περισσότερα από δύο απορριπτέα αποτελέσματα πυκνότητας, η μέση τιμή των αποδεκτών αποτελεσμάτων θα αποτελεί τη «Πυκνότητα Τυπικού Μείγματος Έργου».

536.3	Η «Μέγιστη Πυκνότητα – Maximum Density» πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12697-5.

536.4	Η πυκνότητα των δοκιμίων θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 12697-6 Διαδικασία Β (Procedure B). Εάν η απορροφητικότητα των δοκιμίων κατά μάζα είναι μεγαλύτερη του 2% θα διακόπτεται η Διαδικασία Β και θα ακολουθείται η Διαδικασία C (Procedure C) του πιο πάνω προτύπου. Η απορροφητικότητα των δοκιμίων κατά μάζα ορίζεται ως:

((m3 – m1)/(m3 – m2)) X 100

όπου:

m1     =     είναι η μάζα του ξηρού δοκιμίου

m2      =    είναι η μάζα του δοκιμίου στο νερό

m3 = είναι η μάζα του δοκιμίου σε κατάσταση κορεσμού και  επιφανειακά στεγνού

Πριν την έναρξη της δοκιμής με τη Διαδικασία Β θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα δοκίμια έχουν ξηρανθεί με την τοποθέτηση τους σε αεριζόμενο φούρνο στους 50 0C ± 5 0C μέχρι που μεταξύ δύο διαδοχικών ζυγισμάτων η διαφορά στη μάζα τους δεν είναι μεγαλύτερη από 0,05%. Τα διαδοχικά ζυγίσματα θα απέχουν χρονικό διάστημα δύο ωρών. Η μάζα m1 θα λαμβάνεται όταν το δοκίμιο έχει κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου.

Σε περίπτωση που, όπως αναφέρεται πιο πάνω, διακοπεί η Διαδικασία Β ώστε να ακολουθηθεί η Διαδικασία C, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα δοκίμια έχουν ξηρανθεί με την τοποθέτηση τους  σε  αεριζόμενο  φούρνο στους 50 0C ± 5 0C μέχρι που μεταξύ δύο διαδοχικών ζυγισμάτων η διαφορά στη μάζα τους δεν είναι μεγαλύτερη από 0,05%. Τα διαδοχικά ζυγίσματα θα απέχουν χρονικό διάστημα δύο ωρών. Η μάζα m1 θα λαμβάνεται όταν το δοκίμιο έχει κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι λοιπές διατάξεις της Διαδικασίας C.

3.4   Οι υποπαράγραφοι 546.1, 546.2, 546.3, 546.4 και 546.5  τροποποιούνται για να διαβάζονται ως ακολούθως:

546	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

546.1	Ο Εργολάβος οφείλει, εντός 48 ωρών από τη λήψη του κάθε ζεύγους πυρήνων που καθορίζονται στην Παράγραφο 545, να προσδιορίζει τη πυκνότητα τους. Η μέση τιμή της επιτόπου πυκνότητας του   κάθε ζεύγους πυρήνων θα θεωρείται ότι αποτελεί την επιτόπου πυκνότητα της συμπυκνωθείσας στρώσης στην περιοχή που λήφθηκε το ζεύγος πυρήνων.

546.2	Η επιτόπου πυκνότητα της στρώσης κύλισης και της βασικής στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε 20 διαδοχικές επιτόπου πυκνότητες, όχι περισσότερες από τρεις να είναι είτε μικρότερες του 96 τοις εκατό είτε μεγαλύτερες του 98 τοις εκατό της «Πυκνότητας Τυπικού Μείγματος Έργου», ή μικρότερες του 93 τοις εκατό της «Μέγιστης Πυκνότητας», όπου τούτο εφαρμόζεται, όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 536. Κανένα αποτέλεσμα οποιασδήποτε επιτόπου πυκνότητας δεν πρέπει να βρεθεί μικρότερο του 93 τοις εκατό ή μεγαλύτερο του 101 τοις εκατό της «Πυκνότητας Τυπικού Μείγματος Έργου». Ο προσδιορισμός της επιτόπου πυκνότητας γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 536.4 σε δοκίμια από τον ασφαλτοτάπητα που λήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 546.1.

546.3	Η μέση επιτόπου πυκνότητα της ασφαλτικής βάσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 95 τοις εκατό της πυκνότητας «refusal density (RD)», που υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12697-9 Equation 4. Κανένα αποτέλεσμα της επιτόπου πυκνότητας δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 93 τοις εκατό της πυκνότητας RD.

546.4    Εάν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαπιστωθεί ότι το ασφαλτικό σκυρόδεμα σε κάποια περιοχή δεν συνάδει με τις Προδιαγραφές τότε, αφού γίνουν οι περαιτέρω έλεγχοι που καθορίζονται στην Παράγραφο 547, αυτό θα πρέπει να αποκόπτεται και αντικαθίσταται όπως περιγράφεται στις Παραγράφους 528 και 529.

546.5   Νοείται ότι οι ληφθέντες πυρήνες θα χρησιμοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό του πάχους της στρώσης σύμφωνα με την Παράγραφο 545 και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις επιτρεπτές αποκλίσεις σύμφωνα με την Παράγραφο 517.

3.5	  Προστίθεται η παράγραφος 553 ως ακολούθως:

553		ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

553.1	Με σκοπό τον έλεγχο των αδρανών που χρησιμοποιήθηκαν στο ασφαλτόμειγμα, ο Εργολάβος οφείλει να λαμβάνει με πυρηνοληπτική μηχανή της έγκρισης του Μηχανικού, κάθε 1000m2 διαστρωθείσας επιφάνειας, ή για κάθε επιφάνεια που διαστρώνεται ανά 2 ωρών εργασία, όποια επιφάνεια είναι η πιο μικρή, ζεύγος πυρήνων του ασφαλτικού σκυροδέματος διαμέτρου 150mm ή 200mm που θα φθάνουν μέχρι το κάτω μέρος της υποκείμενης στρώσης, σε θέσεις που εύλογα θα καθορίζει ο Μηχανικός.

553.2	Οι πυρήνες θα υποβάλλονται σε εκχύλιση του συνδετικού υλικού αφού καθαριστούν και αφαιρεθεί, όπου απαιτείται, η περίμετρος του πυρήνα που περιέχει κομμένα αδρανή σε βάθος περίπου ίσο με το μέγεθος του ονομαστικού αδρανούς της κάθε στρώσης.

553.3	Τα αδρανή (σκύρα και άμμος) θα λαμβάνονται ώστε να ελέγχονται έναντι των απαιτήσεων των προδιαγραφών

553.4	Για τη δοκιμή Αντοχής σε φθορά (micro-Deval) οι απαιτήσεις του προτύπου για ελάχιστη αρχική μάζα και έλεγχο του διερχόμενου ποσοστού στο ενδιάμεσο κόσκινο του κλάσματος στο οποίο εκτελείται η δοκιμή, δεν εφαρμόζονται. Στο όριο προστίθεται περιθώριο 2% (σε απόλυτη τιμή).

533.5	Σε περίπτωση αποτυχίας, το επηρεαζόμενο τμήμα του ασφαλτοτάπητα θα αποκόπτεται σύμφωνα με τις παραγράφους 528 και 529.

533.6	Νοείται ότι οι πυρήνες που θα χρησιμοποιούνται θα μπορούν να είναι οι ίδιοι με εκείνους που είχε προηγηθεί ο έλεγχος συμπύκνωσης ή άλλοι έλεγχοι.

3.6	  Προστίθεται η παράγραφος 554 ως ακολούθως:

554		ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΜΜΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΘΟΡΑ MICRO-DEVAL

554.1	Γενικά

Η δοκιμή εκτελείται ως περιγράφεται στο CYS ΕΝ 1097-1 (δοκιμή τριβής micro-Deval) για τον υπολογισμό της αντίστασης στην τριβή micro-Deval, με τις πιο κάτω συνθήκες αναφορικά με τη μεθοδολογία.

Η μέθοδος βασίζεται στο πρότυπο ASTM D7428 - 08 Standard Test Method for Resistance of Fine Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro Deval Apparatus και ΜΟΤ Ontario LS 619 R27 Method of test for the resistance of fine aggregates to degradation by abrasion in the micro-Deval apparatus.

554.2	Κόσκινα

Τα κόσκινα 10mm, 11,2mm (ή 12,5mm) και 14mm που περιγράφονται στο CYS ΕΝ 1097-1 αντικαθίστανται με τα κόσκινα 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 600 μm, 300 μm, 150 μm, 75 μm και ένα προστατευτικό κόσκινο πχ 6,3 mm.

554.3	Προετοιμασία δοκιμίου

Η δοκιμή θα εκτελείται σε δύο μερίδες δοκιμές όπου η ποσότητα του δείγματος το επιτρέπει και ο συντελεστής micro-Deval θα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο επιμέρους αποτελεσμάτων.

Η μερίδα δοκιμής  θα συνίσταται από υλικό που διέρχεται το κόσκινο 4.75 mm και συγκρατείται στο κόσκινο 75 μm. Το ξηραμένο στο φούρνο δείγμα θα προετοιμάζεται σύμφωνα με την πιο κάτω κοκκομετρική διαβάθμιση και θα έχει συνολική μάζα 500 ± 5 g. Το δείγμα ζυγίζεται και καταγράφεται η μάζα Α σε γραμμάρια με ακρίβεια ενός δεκαδικού (0,1g).

| Διερχόμενο κόσκινο | Συγκρατούμενο κόσκινο | Μάζα που απαιτείται |
| --- | --- | --- |
| 4,75 mm | 2,36 mm | 50 g |
| 2,36 mm | 1,18 mm | 125 g |
| 1,18 mm | 600 μm | 125 g |
| 600 μm | 300 μm | 100 g |
| 300 μm | 150 μm | 75 g |
| 150 μm | 75 μm | 25 g |
| Fineness modulus:2,8 | Σύνολο: | 500 g |

Σημειώσεις:

- Όπου δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα στο δείγμα για κάποιο κόσκινο, μπορεί να λαμβάνεται ποσότητα από το πλησιέστερο συγκρατούμενο κόσκινο.

- Για υλικά με αποτέλεσμα κάτω από περίπου 20% δεν αναμένεται να αλλάζει το αποτέλεσμα λόγω της κοκκομέτρησης του δοκιμίου. Εντούτοις, η μέθοδος αναφοράς όπου αυτή απαιτηθεί θα περιλαμβάνει την κοκκομετρική διαβάθμιση του πίνακα.

- Μπορεί να χρησιμοποιείται η Ευρωπαϊκή σειρά κοσκίνων (4mm, 2mm, 1mm, 0,5mm, 0,250mm, 0,125mm, 0.063mm) κατόπιν έγκρισης του Μηχανικού. Εντούτοις, η μέθοδος αναφοράς όπου αυτή απαιτηθεί θα περιλαμβάνει τα κόσκινα του πίνακα.

554.4	Διαδικασία

- Η μερίδα δοκιμής εμβαπτίζεται για 15-24 ώρες σε νερό θερμοκρασίας 20± 5 ºC. Συνολικά προστίθεται στην κάθε μερίδα δοκιμής 0,75 ± 0,05 L.

- Προστίθενται 1250 ± 5 g ατσάλινων σφαιρών.

- Το δοχείο micro-Deval με την μερίδα δοκιμής, το φορτίο ατσάλινων σφαιρών και το νερό περιστρέφεται με ρυθμό 100 ± 5 στροφές ανά λεπτό για 1500 ± 10 περιστροφές (15min ±5s).

- Μετά το τέλος της περιστροφής η κάθε μερίδα δοκιμής πλένεται στο κόσκινο 75μm και η μάζα που συγκρατείται ξηραίνεται στο φούρνο σε θερμοκρασία 110 ± 5 ºC μέχρι σταθερής μάζας.

- Το ξηραμένο υλικό ζυγίζεται στο πλησιέστερο 0,1 g και καταγράφεται η μάζα Β.

554.5	Υπολογισμός συντελεστή micro-Deval

Για κάθε δοκίμιο υπολογίζεται ο συντελεστής απώλειας micro-Deval, (MDf), στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο για το κάθε ένα από τα δύο δοκίμια:

MDf1=100*(Α-Β)/Α

MDf2=100*(Α-Β)/Α

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τις τιμές που υπολογίστηκαν για τα δύο δοκίμια, υπολογίζεται ο μέσος όρος του συντελεστή micro-Deval ως:

MDf= (MDf1+ MDf2)/2 σε ακέραιο αριθμό.

3.7    Προστίθεται η παράγραφος 555 ως ακολούθως:

555	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE

555.1	Παρατίθεται παράδειγμα μέρους της Δήλωσης Επίδοσης που θα πρέπει να παραδίδεται με κάθε Σήμανση CE και Δελτίο Παράδοσης και να συνδέεται με αυτά με βάση την ημερομηνία ή παρτίδα κλπ. όταν θα χρησιμοποιείται η Περίπτωση Α της παραγράφου 501.13 Νοείται ότι το πληροφοριακό μέρος μπορεί να έχει άλλη μορφή ή να βρίσκεται σε συνοδευτικά έγγραφα.

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 8/20 για ασφαλτομείγματα Συνδετική Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 8/20 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,53±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 20% (MDE20) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 4/10 για ασφαλτομείγματα Επιφανειακής Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 4/10 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,50±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 20% (MDE20) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | 50 PSV50 |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | 10 AAV10 |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

555.2	Παρατίθεται παράδειγμα μέρους της Δήλωσης Επίδοσης που θα πρέπει να παραδίδεται με κάθε Σήμανση CE και Δελτίο Παράδοσης και να συνδέεται με αυτά με βάση την ημερομηνία ή παρτίδα κλπ. όταν θα χρησιμοποιείται η Περίπτωση Β της παραγράφου 501.13 Νοείται ότι το πληροφοριακό μέρος μπορεί να έχει άλλη μορφή ή να βρίσκεται σε συνοδευτικά έγγραφα.

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 8/20 για ασφαλτομείγματα Συνδετικής Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 8/20 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,53±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 25% (MDE25) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 4/10 για ασφαλτομείγματα Συνδετικής Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 4/10 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,50±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 25% (MDE25) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

555.3	Παρατίθεται παράδειγμα μέρους της Δήλωσης Επίδοσης που θα πρέπει να παραδίδεται με κάθε Σήμανση CE και Δελτίο Παράδοσης και να συνδέεται με αυτά με βάση την ημερομηνία ή παρτίδα κλπ. όταν θα χρησιμοποιείται η Περίπτωση Γ της παραγράφου 501.13 Νοείται ότι το πληροφοριακό μέρος μπορεί να έχει άλλη μορφή ή να βρίσκεται σε συνοδευτικά έγγραφα.

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 8/20 για ασφαλτομείγματα Συνδετική Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 8/20 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,53±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 30% (MDE30) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 4/10 για ασφαλτομείγματα Συνδετικής Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | 20% (FI20) |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 4/10 GC90/10 G20/15 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,50±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f2 (2%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | C100 |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | 30% (MDE30) |
| 8 | Αντοχή σε κατακερματισμό (δοκιμή Los Angeles) | CYS EN 1097-2 | 30% (LA30) |
| 9 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 3,0%±0,5 |
| 10 | Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value – PSV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value– AAV) | CYS EN 1097-8 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 12 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 13 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | 25% (MS25) |
| 14 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 15 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |

555.4	Παρατίθεται παράδειγμα μέρους της Δήλωσης Επίδοσης για Αδρανή Υλικά 0/4mm και άμμους που θα πρέπει να παραδίδεται με κάθε Σήμανση CE και Δελτίο Παράδοσης και να συνδέεται με αυτά με βάση την ημερομηνία ή παρτίδα κλπ. Νοείται ότι το πληροφοριακό μέρος μπορεί να έχει άλλη μορφή ή να βρίσκεται σε συνοδευτικά έγγραφα.

| CYS ΕΝ 13043 |
| --- |
| Αδρανή 0/4 για ασφαλτομείγματα Επιφανειακής Στρώσης |
| Δήλωση Επίδοσης |
| Ιδιότητες |
| 1 | Σχήμα αδρανών (Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων) | CYS EN 933-3 | Δεν ελέγχεται |
| 2 | Μέγεθος αδρανών (Κοκκομετρική Διαβάθμιση) | CYS EN 933-1 | 0/4 GA85 GTC10 |
| 3 | Πυκνότητα αδρανών | CYS EN 1097-6 | 2,57±0,04 Mg/m3 |
| 4 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | CYS EN 933-1 | f16 (16%) |
| 5 | Ποιότητα παιπάλης | CYS EN 933-9 | MBF10 (10g/kg) |
| 6 | Ποσοστό θραυστών επιφανειών | CYS ΕΝ 933-5 | Δεν ελέγχεται |
| 7 | Αντοχή σε φθορά micro-Deval | CYS EN 1097-1 | Δεν ελέγχεται |
| 8 | Απορροφητικότητα σε νερό | CYS EN 1097-6 | 2,7%±0,5 |
| 9 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 10 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 6,3-10mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| 11 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη/Δοκιμή θειικού μαγνησίου Κλάσμα 10-14mm | CYS EN 1367-2 | NR (Δεν απαιτείται) |
| Πληροφοριακό μέρος – Άλλες ιδιότητες |
| 12 | Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | max 8 τεμάχια |
| 13 | Αντοχή άμμων σε φθορά micro-Deval | Τόμος Γ’ ΤΔΕ, Μέρος 500 | 25% |

4.   ΜΕΡΟΣ 700: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

4.1 Προστίθεται παράγραφος 700 ως ακολούθως:

700 ΓΕΝΙΚΑ

Όλα τα υλικά, πρώτες ύλες καθώς και το τελικό προϊόν, πρέπει να ικανοποιούν τις πρόνοιες των εν ισχύ ευρωπαϊκών προτύπων, όπου υπάρχουν, και όπου απαιτείται να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τα Δομικά Προϊόντα. Ο Εργολάβος οφείλει κάθε φορά που θα του ζητείται, να υποβάλλει στο Μηχανικό τα απαραίτητα σχετικά πιστοποιητικά.

702 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

4.2  Η παράγραφος 702.1 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

702.1	Ο άμμος και τα σκύρα πρέπει να είναι σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο CYS ΕΝ 12620 για το οποίο θα ισχύουν οι προϋποθέσεις που φαίνονται στον Πίνακα 7/1. Επιπλέον, θα υπερισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 700/1 για τις κατασκευές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

| CYS EN 12620: Αδρανή για Σκυρόδεμα |
| --- |
| Στήλη | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Γραμμή | Παράγραφος στο Πρότυπο | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
|  |  |  |  | ΧΟΝΔΡΑ ΑΔΡΑΝΗ | ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΏΝ | ΛΕΠΤΑ ΑΔΡΑΝΗ |
|  |  | Ελληνικά | Αγγλικά | (Coarse Aggregates) | (All-in Aggregates) | (Fine Aggregates) |
| 1 | 4.4 | Σχήμα αδρανών | Particle shape | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl 20 | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl 20. Αφορά το χονδρό μέρος (Ι) |  |
| 2 | 4.2 | Μέγεθος αδρανών | Particle size | Δηλώνεται το d/D του προϊόντος | Δηλώνεται το d/D του προϊόντος | Δηλώνεται το d/D του προϊόντος |
| 3 | 5.5 | Πυκνότητα αδρανών | Particle density | Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα | Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα | Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα |
| 4 | 4.6 | Περιεκτικότητα σε παιπάλη | Fines content | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f1,5. | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f3. | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f10. Για τη φυσική άμμο που παράγεται από φυσικά αμμοχάλικα ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f3. |
| 5 | 4.7 | Ποιότητα παιπάλης | Fines quality |  |  | ‘Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη από 3% τότε το ΜΒ είναι και δηλώνεται όχι μεγαλύτερο από 3g/Kg |
| 6 | 5.2 | Αντοχή σε κατακερματισμό | Resistance to fragmentation | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA30 | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA30. Αφορά το χονδρό μέρος (Ι). |  |
| 7 | 5.4.1 | Αντοχή σε ολισθηρότητα | Resistance to polishing | Δηλώνεται η κατηγορία PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων | Δηλώνεται η κατηγορία PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων. Αφορά το χονδρό μέρος (Ι). |  |
| 8 | 5.4.2 | Αντοχή σε φθορά | Resistance to abrasion | Δηλώνεται η κατηγορία AAV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων | Δηλώνεται η κατηγορία AAV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων. Αφορά το χονδρό μέρος (Ι). |  |
| 9 | 6.2 | Περιεκτικότητα σε χλώριο | Chlorides | Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% | Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% | Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% |
| 10 | 6.3.1 | Θειικά διαλυτά σε οξύ | Acid sulfates | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS 0,8. | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS 0,8. | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS 0,8. |
| 11 | 6.3.2 | Συνολική περιεκτικότητα θείου | Total sulfur | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% |
| 12 | 5.5 | Απορροφητικότητα σε νερό | Water absorption | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% | Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% |
| 13 | 5.7.1 | Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη | Durability against freeze-thaw | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS 25 | Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS25 για το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές | Δεν υπάρχει απαίτηση |
| 14 | 5.7.3 | Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις | Durability against alcalisilica reactivity | Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα | Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα | Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   (1)	Χονδρό αδρανές στο διαβαθμισμένο μείγμα αδρανών σημαίνει το μέγεθος το μεγαλύτερο από 4mm

(2)	Τα κόσκινα που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των προϊόντων είναι αυτά της βασικής σειράς μαζί με τη σειρά 2 όπως καθορίζονται στον Πίνακα (Τable) 1 των παραγράφων  (clause) 4 του προτύπου CYS EN 12620.

(3)	Η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη - απόψυξη ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS) σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1367 - 2/2009.  Στη δοκιμή συμμετέχουν όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα των χονδρών αδρανών συμπεριλαμβανομένων και των διαθαθμισμένων μειγμάτων, τα οποία έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στα μεγέθη που ορίζονται στο Παράρτημα Γ (Annex C) του προτύπου αυτού.

(4) 	Για σκυρόδεμα με αντοχή C16/20 η αντοχή σε ψύξη - απόψυξη για Χονδρά Αδρανή θα είναι ανώτατη επιτρεπτή ΜS25.

(5) 	Η χρήση διαβαθμισμένου μείγματος αδρανών (all-in) επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για σκυρόδεμα κλάσης μέχρι C12/15.

(6) 	Όλες οι παραλαβές αδρανών υλικών θα συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και Σήμανση CE. Ο Εργολάβος έχει ευθύνη για την ορθή προμήθεια των υλικών και τη διατήρηση μητρώου με τα δελτία αποστολής και τις Δηλώσεις Επιδόσεων/Σημάνσεις CE για όλη τη διάρκεια του Συμβολαίου μέχρι και την τελική παραλαβή του Έργου. Οποτεδήποτε ζητήσει ο Μηχανικός από τον Εργολάβο τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να του παραχωρούνται.

4.3   Η παράγραφος 702.3 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

702.3	Ο Μηχανικός μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τον Εργολάβο, τη διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών για να εξακριβωθεί κατά πόσο τα αδρανή είναι σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12620 και τις προδιαγραφές.

Η διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιμών αφορά οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται στο Εργοστάσιο Παραγωγής Σκυροδέματος και για το οποίο οφείλει ο Εργολάβος να φροντίσει ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις.  Ως  εκ  τούτου  θα λαμβάνονται δείγματα από τους σωρούς σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού και θα ελέγχονται σε συστηματική βάση. Θα λαμβάνονται επίσης δείγματα από τους κάδους υποδοχής των αδρανών («αβάτζες») του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέματος ή/και από την ταινία μεταφοράς των υλικών στον αναμεικτήρα.

Για το σκοπό αυτό ο Εργολάβος θα διαθέτει ανά πάσα στιγμή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο το οποίο όταν του ζητηθεί θα λαμβάνει τα δείγματα στην παρουσία του Μηχανικού του Έργου (ή εκπροσώπου του) και θα παραδίδει τα δείγματα στον Μηχανικό του Έργου. Ο Εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει επίσης ανά πάσα στιγμή αρχείο με τις παραλαβές υλικών και τις αντίστοιχες Δηλώσεις Επιδόσεων/Σημάνσεις CE για όλα τα υλικά που εισέρχονται στο χώρο του Εργοστασίου Σκυροδέματος. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η είσοδος προϊόντων που αποκλίνουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις ασχέτως της τελικής τους χρήσης.

Ο συστηματικός έλεγχος των υλικών μπορεί να εφαρμόζεται σε μία ή σε περισσότερες ή και όλες τις δοκιμές που εμπίπτουν στις νομοθετικές απαιτήσεις των αδρανών υλικών κατά την κρίση του Μηχανικού. Μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε αυτές ή σε άλλες δοκιμές ώστε να διαπιστώνεται η σταθερότητα της προμήθειας αδρανών υλικών.

Σε κάθε περίπτωση που βρεθούν υλικά να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τότε θα διακόπτεται η προμήθεια σκυροδέματος  και ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εισηγήσεις για απομάκρυνση των ακατάλληλων αδρανών υλικών και παραλαβή νέων υλικών τα οποία θα συνοδεύονται από εργαστηριακούς ελέγχους. Ο Μηχανικός μπορεί να αποδεχτεί τις εισηγήσεις ή/και να δώσει περαιτέρω οδηγίες ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των αδρανών προτού αυτά χρησιμοποιηθούν.

4.4 	Προστίθεται η παράγραφος 702.6 ως ακολούθως:

702.6	Κοκκομετρικά μεγέθη των αδρανών για σκυρόδεμα

Τα αδρανή που θα χρησιμοποιούνται στο Σχεδιασμό Μείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 706 θα πρέπει να επιλέγονται από τα μεγέθη του πιο κάτω πίνακα. Δεν θα χρησιμοποιούνται αδρανή με ονομαστικό μέγεθος μεγαλύτερου αδρανούς D>20mm εκτός αν αναφέρεται αλλού στο Συμβόλαιο ή δοθεί σχετική έγκριση από τον Μηχανικό.

| Επιλογή αδρανών για σκυρόδεμα |
| --- |
|  | Στήλη 1 | Στήλη 2 | Στήλη 3 |
| Γραμμή 1 | Επιλογή από Στήλη 2 και Στήλη 3. | 4/10 Είτε D<11,2mm, d≥4mm και D/d≤4 | 8/20 Είτε D>11,2 mm και D/d≤2 |
| Γραμμή 2 | Επιλογή από στήλη 2 ή από στήλη 3 ή και από τις δύο στήλες | 0/4 | 0/2 Είτε 0/1 |
| Σημειώσεις: Η ανάμειξη των χονδρών αδρανών ή των λεπτών αδρανών ή των χονδρών με τα λεπτά αδρανή πριν την εισαγωγή τους στον αναμεικτήρα δεν επιτρέπεται Το D και d έχουν τη σημασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.7 του CYS ΕΝ 12620 Η παρουσία υπερμεγέθους υλικού επιτρέπεται στα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Παραγράφου 4 του CYS EN 12620 |

4.5 	Προστίθεται η παράγραφος 702.7 ως ακολούθως:

702.7	Κοκκομετρική καμπύλη μείγματος αδρανών

Τα αδρανή θα πρέπει να συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, στο Σχεδιασμό Μείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 706, η κοκκομετρική διαβάθμιση του μείγματος αδρανών στον αναμεικτήρα, όταν ελέγχεται σύμφωνα με το Πρότυπο EN933-1 ή/και με θεωρητική αναλογία των επιμέρους μεγεθών να συνάδει με τα όρια του πιο κάτω γραφήματος για «ΜΧ-Λ Δ: Μέτρια χονδρόκοκκη – λεπτόκοκκη διαβάθμιση» ή για «Χ-ΜΧ Σ: Χονδρή – μέτρια χονδρόκοκκη διαβάθμιση» ή για συνδυασμό αυτών των δύο διαβαθμίσεων. Το μείγμα αδρανών στον αναμεικτήρα είναι αυτό που προκύπτει μετά την εισαγωγή των επιμέρους μεγεθών αδρανών υλικών στον αναμεικτήρα του εργοστασίου σκυροδέματος. Διαφοροποίηση επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Εργολάβου και έγκριση του Μηχανικού.

Η ακριβής θέση της καμπύλης εξαρτάται από τον σχεδιασμό του μείγματος.

Στο γράφημα ισχύουν οι πιο κάτω συμβολισμοί:

Λ Δ: Λεπτόκοκκη διαβάθμιση

ΜΧ-Λ Δ: Μέτρια χονδρόκοκκη – λεπτόκοκκη διαβάθμιση

Χ-ΜΧ Σ: Χονδρή – μέτρια χονδρόκοκκη διαβάθμιση

Χ Δ: Χονδρή διαβάθμιση.

## 705 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

4.6  Ο Πίνακας 7/2 αντικαθίσταται με αναθεωρημένο ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7/2

Απαιτήσεις Σκυροδέματος

| Κατηγορίες σκυροδέματος | C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mέγιστο ονομαστικό μέγεθος αδρανών (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα τσιμέντου (cu.m) | 200 | 270 | 320 | 360 | 400 | 400 | 400 | 425 |
| Κάθιση (mm) | 120 | 120 | 120 | 120* | 120* | 120* | 120* | 120* |
| Μέγιστη αναλογία νερού/ Τσιμέντου | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| Χαρακτηριστική ενδεικτική αντοχή κύβων 150 mm στις 7 μέρες (MPa) | 6.5 | 10.0 | 13.5 | 20 | 20 | 26 | 32 | 42 |
| Χαρακτηριστική αντοχή κύβων 150 mm στις 28 μέρες (MPa) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 |
| Προκαταρκτική εργαστηριακή αντοχή κύβων 150 mm | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | 45 |
| στις 7 μέρες (MPa)* | (17) | (21) | (25) | (29) | (33) | (39) | (45) | (50)** |
| Προκαταρκτική εργαστηριακή αντοχή κύβων 150 mm | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 53 | 58 |
| στις 28 μέρες (MPa)* | (22) | (27) | (32) | (37) | (42) | (49) | (57) | (62)** |

* Για την επίτευξη υψηλότερης εργασιμότητας (κάθισης) όταν απαιτείται για την τοποθέτηση στους ξυλότυπους, θα διατηρείται η μέγιστη αναλογία νερού / τσιμέντου που φαίνεται στον Πίνακα και θα γίνεται χρήση υπερ-ρευστοποιητή.

** Οι αντοχές που φαίνονται στις παρενθέσεις ( ) είναι για σκυρόδεμα που δεν παρασκευάζεται σε εργοστάσια παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος.

## 708 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

## 4.7 Ο Πίνακας 7/4 αντικαθίσταται με αναθεωρημένο ως ακολούθως:

## ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4

| C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % |
| 13 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
| 12 | 7 | 17 | 7 | 23 | 3 | 28 | 3 | 33 | 3 |
| 11 | 10 | 16 | 10 | 22 | 6 | 27 | 6 | 32 | 6 |
| 10 | 17 | 15 | 17 | 21 | 10 | 26 | 10 | 31 | 10 |
| 9 | 25 | 14 | 25 | 20 | 17 | 25 | 17 | 30 | 17 |
| 8 | 35 | 13 | 35 | 19 | 25 | 24 | 25 | 29 | 25 |
| 7 | 49 | 12 | 49 | 18 | 35 | 23 | 35 | 28 | 35 |
| 6 | 65 | 11 | 65 | 17 | 47 | 22 | 47 | 27 | 47 |
| 5 | 83 | 10 | 83 | 16 | 61 | 21 | 61 | 26 | 61 |
| 4 | - | 9 | - | 15 | 77 | 20 | 77 | 25 | 77 |
| 3 | - | 8 | - | 14 | 94 | 19 | 94 | 24 | 94 |

| C30/37 | C35/45 | C40/50 |
| --- | --- | --- |
| a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % | a N/Sq.mm | Ao % |
| 41 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 |
| 40 | 3 | 48 | 3 | 53 | 3 |
| 39 | 6 | 47 | 6 | 52 | 6 |
| 38 | 10 | 46 | 10 | 51 | 10 |
| 37 | 17 | 45 | 17 | 50 | 17 |
| 36 | 25 | 44 | 25 | 49 | 25 |
| 35 | 35 | 43 | 35 | 48 | 35 |
| 34 | 47 | 42 | 47 | 47 | 47 |
| 33 | 61 | 41 | 61 | 46 | 61 |
| 32 | 77 | 40 | 77 | 45 | 77 |
| 31 | 94 | 39 | 94 | 44 | 94 |

# ΠIΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤIΚΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΓIΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡIΑΣ

# C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50

Ορισμοί:  a	=  Μέσος όρος αντοχών κύβων από 4 συνεχόμενες δοκιμές τωv 28 ημερών ή     αντοχή οποιασδήποτε δοκιμής τωv 28 ημερών πoυ δεv πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τo άρθρο 708.3.  Σε περίπτωση πoυ ταυτόχρονα o μέσος όρος και oι μεμονωμένες αντοχές δεv πληρούν τις προδιαγραφές τότε σαv a θα παίρνεται o μέσος όρος τωv αντοχών.

Ao 	=   Η επί τοις εκατό της τιμής αγοράς τoυ σκυροδέματος χρηματική αποκοπή.

## 5.   ΜΕΡΟΣ 800: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.	Στην υποπαράγραφο 803.2 η φράση «….  μόλις έχει συμπληρωθεί η εγκατάσταση του.» αντικαθίσταται με τη φράση « …. μόλις θα έχει συμπληρωθεί η εγκατάσταση του.»

2.	Στην υποπαράγραφο 804.3 η φράση «Επιπρόσθετη εκσκαφή και επανόρθωση …» αντικαθίσταται με τη φράση «Επιπρόσθετη εκσκαφή και παλινόρθωση…».

3.	Στην υποπαράγραφο 804.4 η φράση « … θα επανορθώνεται» αντικαθίσταται με τη φράση « …. θα παλινορθώνεται».

4.	Στην υποπαράγραφο 805.2 η φράση «Με εξαίρεση της πλαστικές σωλήνες…» αντικαθίσταται με τη φράση «Εκτός όπου καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια…». Για τον ίδιο λόγο διαγράφεται και η υποσημείωση μετά τον Πίνακα 800/5, η οποία αναφέρεται στην έδραση και επικάλυψη των πλαστικών σωλήνων με σκυρόδεμα. Οι πλαστικές σωλήνες θα εδράζονται και θα επικαλύπτονται με αδρανή υλικά όπως προδιαγράφονται, εκτός όπου καθορίζεται σκυρόδεμα στα σχέδια (δίοδοι Υπηρεσιών).

6.	ΜΕΡΟΣ 1000: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.1	Στην Παράγραφο 1001 προστίθεται υποπαράγραφος 3 ως ακολούθως:

3.	Ο συντονισμός των διαφόρων Υπηρεσιών για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους αποτελεί ευθύνη του Εργολάβου. Ο Εργολάβος δεν θα δικαιούται πρόσθετη πληρωμή σε περίπτωση που του δίνεται παράταση χρόνου λόγω καθυστερήσεων που προκαλούνται από τις Υπηρεσίες.

6.2	Στην υποπαράγραφο 1002.1, η φράση «Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.ΤΗ.Κ.)» αντικαθίσταται με τη φράση

«Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών»

6.3	Η Παράγραφος 1007 αντικαθίσταται με τους Όρους και Προδιαγραφές της ΑΗΚ, που επισυνάπτονται στο τέλος αυτού του Τόμου.

6.4	Η υποπαράγραφος 1008.1 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως: (όπου εφαρμόζεται)

-------------------------- (θα δίνεται πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού των φώτων τροχαίας από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών)

7.	ΜΕΡΟΣ 1100:  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (όπου εφαρμόζεται)

7.1	Προστίθεται παράγραφος  1104.1,  ως ακολούθως:

1104.1 Ανύψωση Υφιστάμενων Μεταλλικών Στηθαίων Ασφαλείας

1.	Ο Εργολάβος, εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να ανυψώσει προσεκτικά και χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, το σύστημα μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας και ορθοστατών που βρίσκεται στην άκρη, στην κεντρική νησίδα και κατά μήκος του δρόμου. Η ανύψωσή τους θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία ή σε θέσεις που θα υποδειχτούν από τον Μηχανικό.

2.	Το σύστημα στηθαίου θα πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογηθεί και έπειτα να ανυψωθούν οι ορθοστάτες στο ύψος που απαιτείται.

3.	Το σύστημα θα πρέπει να επανασυναρμολογηθεί με τα χαρακτηριστικά και ανοχές ενός καινούριου συστήματος.

4.	Είναι ευθύνη του Εργολάβου να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα οποιεσδήποτε ζημιές που οφείλονται σε απρόσεκτες ή λανθασμένες δικές του ενέργειες.

7.2	Προστίθεται παράγραφος  1108, ως ακολούθως:

1108	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικου οδοστρώματος (Cold milling of bituminous bound flexible pavemΕnt

- Όπου απαιτείται φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος θα γίνεται από κατάλληλο μηχάνημα με την έγκριση του Μηχανικού. Το φρεζάρισμα θα γίνεται με τρόπο που να αποφεύγεται η υπερβολική παραγωγή σκόνης. Για ελαχιστοποίηση της σκόνης θα γίνεται ψεκασμός με νερό.

- Οι επιφάνειες όλων των άκρων της αφαιρούμενης επιφάνειας θα κόβονται με κατάλληλο δισκοπρίονο και θα είναι ευθύγραμμες, τακτοποιημένες και κατακόρυφες. Ο Εργολάβος θα σκουπίσει και θα καθαρίσει τις φρεζαρισμένες επιφάνειες με μηχανικά μέσα ώστε η τελική επιφάνεια να είναι καθαρή, με ομοιόμορφη υφή, απαλλαγμένη από κυματισμούς και με βάθος αυλάκωσης (groove) που να μην υπερβαίνει τα 10mm. Η εξάρτηση των “δοντιών” του μηχανήματος και οι αποστάσεις των θα συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο αποτέλεσμα. Τα σκασμένα, καταστραμμένα ή υπέρμετρα φθαρμένα “δόντια” πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

- Όπου καθορίζονται υψόμετρα τα οδοστρώματα θα φρεζάρονται με μέγιστη απόκλιση (tolerance) ±6mm. Φρεζαρισμένες επιφάνειες με μεγαλύτερες αποκλίσεις θα επιδιορθώνονται με περαιτέρω φρεζάρισμα ή ομαλοποίηση με κατάλληλα υλικά της αποδοχής του Μηχανικού.

- Υφιστάμενες σιδηροκατασκευές, δεν θα διαταράσσονται από την δράση του φρεζαρίσματος. Όπου είναι αναγκαίο, η προς αφαίρεση επιφάνεια πλησίον σιδηροκατασκευών ή φρεατίων θα αφαιρείται με άλλους τρόπους, της έγκρισης του Μηχανικού.

- Εάν στην φρεζαρισμένη επιφάνεια παρατηρείται απόκλιση μεγαλύτερη από 10mm, όταν μετρείται εγκάρσια ή κατά μήκος με χρήση ευθύγραμμου 3-μετρου πήχη, πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις στα “δόντια” (cutting teeth) που είναι πάνω στο τύμπανο (drum) του μηχανήματος προτού η εργασία συνεχιστεί. Οποιαδήποτε ασυνέχεια μεταξύ διπλανών διελεύσεων που είναι μεγαλύτερη των 10mm, όταν μετρείται εγκάρσια με χρήση ευθύγραμμου 3-μετρου πήχη, θα διορθώνεται με περαιτέρω φρεζάρισμα ή ομαλοποίηση με κατάλληλα υλικά της αποδοχής του μηχανικού πριν την τοποθέτηση ασφαλτικών υλικών.

- Όπου είναι δυνατόν, ο Εργολάβος θα προγραμματίζει την εργασία με τρόπο που να επιτρέπει φρεζάρισμα στο πλήρες πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας (lane).

- Αμέσως μετά το φρεζάρισμα, πλεονάσματα υλικών θα απομακρύνονται με κατάλληλο μηχάνημα και η φρεζαρισμένη επιφάνεια θα σκουπίζεται, ώστε να απομακρύνονται όλη η σκόνη και υπολείμματα της απόξεσης.

- Τα αφαιρούμενα με την απόξεση υλικά θα είναι ιδιοκτησία του Εργολάβου,  ο οποίος οφείλει να τα αποθέσει σε χώρους που θα υποδείξει ο ίδιος και  που θα εγκριθούν από τον Μηχανικό.

- Η ποσότητα της συγκολλητικής επάλειψης (tack coat) που Θα τοποθετείται σε επιφάνεια που φρεζαρίστηκε, αμέσως πριν την τοποθέτησης νέας στρώσης, θα αυξάνεται κατά 50% σε σχέση με την ποσότητα που θα τοποθετείται σε μία ασφαλτική επιφάνεια που δεν είναι φρεζαρισμένη.

7.3	H παράγραφος  1109 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

1109 ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Ο Εργολάβος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να προστατεύσει τα καπάκια και τις σχάρες κατά τη διάρκεια των εργασιών επίστρωσης. Θα πρέπει να εντοπίσει, να διασφαλίσει τις θέσεις, να μετακινεί, να καθαρίζει και προφυλάσσει για ανύψωση όλα τα επηρεαζόμενα καπάκια και σχάρες περιλαμβανομένων των πλαισίων τους. Ο Εργολάβος θα πρέπει να τα ανυψώσει στις απαιτούμενες θέσεις χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένα βάθρα από σκυρόδεμα.

- Οι σχάρες, καπάκια και τα πλαίσιά τους θα πρέπει να στερεωθούν κατάλληλα με τη χρήση ενισχυμένου τσιμεντοπηλού της έγκρισης του Μηχανικού. Η περιοχή δίπλα στα καπάκια θα πρέπει να επιδιορθωθεί χρησιμοποιώντας σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, σε ύψος 50mm κάτω από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος. Το υπόλοιπο πάχος 50mm να γεμίσει με άσφαλτο στρώσης κύλισης και να συμπιεστεί. Η εσωτερική επιφάνεια των παραδεξαμένων να επιδιορθωθεί. Μετά την επιδιόρθωση της γύρω επιφάνειας ο Εργολάβος θα πρέπει να μετακινήσει όλα τα άχρηστα υλικά. Πριν την τελική εφαρμογή των καπακιών και των σχαρών θα πρέπει να τοποθετηθεί γράσο στην εσωτερική βάση και τα πλευρά του πλαισίου.

3.	ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ

α) Φρεάτια και σχάρες συλλογής όμβριων σε δρόμους όπου τοποθετείται ασφαλτική στρώση χωρίς να προηγηθεί φρεζάρισμα (milling), σε νέα ή υφιστάμενα οδοστρώματα.

Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος υποχρεωτικά θα ανυψώσει όλα τα φρεάτια και τις σχάρες συλλογής όμβριων στο τελικό υψόμετρο του δρόμου. Επιτρεπόμενη μέγιστη απόκλιση: δύο χιλιοστά (2mm) σε οποιοδήποτε σημείο της άνω επιφάνειας του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας. Οι άνω επιφάνειες των φρεατίων και σχαρών συλλογής όμβριων δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, από το τελικό επίπεδο του οδοστρώματος. Οι εργασίες αυτές θα πληρώνονται σύμφωνα με το δελτίο ποσοτήτων.

β) Φρεάτια και σχάρες συλλογής όμβριων σε δρόμους όπου τοποθετείται νέα στρώση αφού προηγηθεί φρεζάρισμα (milling).

Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος οφείλει να προγραμματίσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε το τελικό υψόμετρο των φρεατίων ή σχαρών να είναι στο επίπεδο της τελικής επιφάνειας του δρόμου. Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση:  πέντε χιλιοστά (5mm)  σε οποιοδήποτε σημείο της άνω επιφάνειας του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας. Οι άνω επιφάνειες των φρεατίων και σχαρών συλλογής όμβριων δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, από το τελικό επίπεδο του οδοστρώματος. Το τυχόν κόστος των εργασιών αυτών θα ενσωματώνεται στις τιμές άλλων εργασιών. Η υποχρέωση αυτή του εργολάβου θα ισχύει ανεξαρτήτως της κατάστασης των φρεατίων που προϋπήρχε.

γ) Προσδιορισμός απόκλισης

Ο προσδιορισμός της απόκλισης θα γίνεται με χρήση ευθύγραμμου τρίμετρου πήχη τοποθετούμενου σε οποιαδήποτε διεύθυνση και κατάλληλης βαθμονομημένης σφήνας.

7.4	Προστίθενται παράγραφοι  1110-1112, ως ακολούθως:

1110	Προστασία της Οδικής Σήμανσης και Σηματοδότησης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Εργολάβος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να προφυλάξει από τυχόν φθορά και ζημιές την υφιστάμενη σήμανση και σηματοδότηση, όπως μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, οριοδείκτες, χιλιομετροδείκτες κλπ. Ο Εργολάβος θα πρέπει να επανορθώσει με δικά του έξοδα όποια από αυτά, που κατά τη
γνώμη του Μηχανικού, έχουν υποστεί ζημιά από αμέλεια ή απροσεξία του Εργολάβου.

1111	Καθάρισμα, Διαμόρφωση και Επένδυση Αυλακιών

1.	Ο Εργολάβος θα πρέπει να καθαρίσει τα αυλάκια κατά μήκος του δρόμου από ξένα σώματα, να κόψει και να μετακινήσει τη βλάστηση. Όπου τα αυλάκια έχουν πάθει φθορά ή διάβρωση, ο Εργολάβος θα πρέπει να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση και εάν απαιτείται, να σκάψει, να επιχωματώσει, να φορμάρει και να συμπυκνώσει. Όπου είναι αναγκαίο, ο Εργολάβος θα φέρει κατάλληλα δάνεια υλικά. Όλα τα ξένα χώματα και ακαθαρσίες θα πρέπει να απομακρυνθούν από τον Εργολάβο σε χώρους που ο ίδιος θα διαθέσει και που θα τύχουν της έγκρισης του Μηχανικού.

2.	Μετά από τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, ο Εργολάβος υποχρεούται να επενδύσει τα αυλάκια όπως δεικνύονται στα σχέδια και στις θέσεις που προκαθορίζονται ή που θα του υποδείξει ο Μηχανικός. Οιεσδήποτε αναγκαίες επιχωματώσεις, πριν την σκυροδέτηση, θα πρέπει να γίνουν με υλικό υποθεμελίου τύπου 2 σε στρώσεις που να μην υπερβαίνουν τα 200χιλ. ασυμπίεστου πάχους η κάθε μια και να συμπυκνώσει βάσει της παραγράφου 210, του μέρους 200 των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1112.1 Αφαίρεση Οδοστρώματος κοντά σε Κυκλώματα Scoot

Δεν πρέπει να γίνεται αφαίρεση ασφαλτικών στρώσεων σε περιοχές που απέχουν λιγότερο από 2 μέτρα από περιοχές του κυκλώματος Scoot.

1112.2 Αφαίρεση Οδοστρώματος κοντά σε σημεία όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι επαγωγικοί βρόγχοι καταμέτρησης τροχαίας ή/και ανιχνευτές βάρους τύπου piezoelectric

Η αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 μέτρων από τους επαγωγικούς βρόγχους ή τους ανιχνευτές βάρους τύπου piezoelectric εκτός εάν δοθούν άλλες οδηγίες από τον Μηχανικό ή εκτός εάν γίνεται ειδική πρόνοια για αφαίρεσή τους. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στους επαγωγικούς βρόγχους ή τους αισθητήρες βάρους τύπου piezoelectric, ο Εργολάβος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την επανεγκατάστασή τους (κυκλοφοριακή διαχείριση, κόψιμο ασφάλτου, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση) σε διάστημα μέχρι 2 εβδομάδων μετά την συμπλήρωση της τελικής στρώσης ασφάλτου.

Για τους επαγωγικούς βρόγχους ο εξοπλισμός για επανεγκατάσταση και λειτουργία περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Loop connection cable (twisted pair cable)

- Epoxy material for sensor

Για τους ανιχνευτές βάρους τύπου piezoelectric εξοπλισμός για επανεγκατάσταση και λειτουργία περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Piezoelectric Sensor Class I (MS13M35C1)

- Inductive loops

- Epoxy 4.5kg/5ltr (PU200)

- HI TRAC 100 Sec SPV PCB (SECIPCB)

8.      ΜΕΡΟΣ 1200: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΔΩΝ

1. Τα εδάφια (ii), (iii), και (iv) της υποπαραγράφου 1201.1, τροποποιούνται ως ακολούθως (η τροποποίηση αφορά μόνο το πάχος επικάλυψης του γαλβανίσματος για το κάθε είδος σύρματος):

(ii) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο:

Διάμετρος: 3.00 ± 0.07mm (σύμφωνα με το ΕΝ10218-2, πίνακας 1)

Τάση εφελκυσμού: 400-650 Ν/mm² σύμφωνα με το ΕΝ 10223-6:1998, παρ. 6

Επικάλυψη: Γαλβάνισμα εν θερμώ (Ζn 95 Αl 5). Πάχος επικάλυψης 255g/m², σύμφωνα με το ΕΝ10244-2:2001, πίνακας 2, σελ.7.

(iii) Σύρμα τάνυσης (Tension wire):

Διάμετρος: 4.00 ± 0.08mm (EN 10218-2)

Τάση εφελκυσμού: 400-650 Ν/mm² σύμφωνα με το ΕΝ 10223-6:1998, παρ. 6

Επικάλυψη: Γαλβάνισμα εν θερμώ (Zn 95 Αl5), πάχος επικάλυψης 275g/m²,

(ΕΝ 10244-2, πιν. 2, σελ. 7)

(iv) Σύρμα για δέσιμο του συρματοπλέγματος στις γραμμές σύσφιξης:

Διάμετρος 2.00 ± 0.05mm (EN 10218-2)

Τάση εφελκυσμού: 400-650 Ν/mm² σύμφωνα με το ΕΝ10223-5:1998, παρ. 6

Επικάλυψη: Γαλβάνισμα εν θερμώ (Zn 95 Αl5), πάχος επικάλυψης 215g/m²,

(ΕΝ 10244-2, πιν. 2, σελ. 7)

9.      ΜΕΡΟΣ 1300:  ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

9.1  H υποπαράγραφος 1301.3.1. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1301.3.1. Πρόσθετα με τις πιο πάνω ιδιότητες η προσφερόμενη μπογιά πρέπει να παρουσιάζει τις πιο κάτω ιδιότητες/απόδοση στην πράξη, όπως καθορίζονται στο ΕΝ 1436: 1998

(α)	Συντελεστής αντανάκλασης Qd, για ξηρές επιφάνειες δρόμου (πίνακας 1, παρ. 4.2)

Ελάχιστη τιμή για την άσπρη γραμμή, Qd  ( 130 mcd. m-² .lx -1

Ελάχιστη τιμή για την κίτρινη γραμμή, Qd  ( 100 mcd. m-² .lx -1

(β)	Συντελεστής αντανάκλασης RL κάτω από συνθήκες φωτισμού από φώτα αυτοκινήτου (σταθερή πηγή φωτός)

Ελάχιστη τιμή RL για στεγνό δρόμο, RL ( 200 mcd. m-² .lx -1 για την άσπρη γραμμή

Ελάχιστη τιμή RL για στεγνό δρόμο, RL ( 150 mcd. m-² .lx -1 για την κίτρινη γραμμή

Ελάχιστη τιμή RL  για βρεγμένο δρόμο RL ( 35 mcd. m-² .lx -1

(γ)    Συντελεστής αντιολισθηρότητας, SRT ( 45.

9.2		Οι υποπαράγραφοι 1301.5.1 και 1301.5.2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

1301.5.1	Application for lines up to and including 300 mm wide shall be with a self propelled mobile screed machine subject to Engineer´s approval. Lines shall be minimum 2 mm thick and maximum 3mm thick.

1301.5.2	Application for traffic markings, such as arrows, shapes, stripes, etc. shall be constructed using a template and shall be minimum 3 mm thick and  maximum 5mm thick.

9.3	Προστίθενται Παράγραφοι 1311, 1312 και 1313 ως ακολούθως:

1311 Profiled Road Markings (Γραμμή Κραδασμού)

1.	Materials

The material shall be a thermoplastic compound conforming to the requirements of Clause 1301.

The material shall be in powder form packaged in 25kg bags and clearly marked with the batch number and date of manufacture.

The manufacturer shall be a company quality assured under EN9002 or ISO 9001:2000 and supply evidence of this status.

2.	Surface Preparation

1.	All surfaces prior to marking shall be thoroughly swept clean. Finally they shall be cleaned with oil-free compressed air.

2.	All debris shall be collected into containers and removed off site at least at the end of each day’s work.

3.	Markings shall be applied only to clean dry unfrozen surfaces free of ice, snow and water.

3.	Application

1.	Notwithstanding the provisions of Clause 1301.5, the equipment is subject to the approval of the Engineer.

1312  Temporary Road Markings

1.	Temporary roadmarkings will be applied with the following characteristics:

Materials

1.	All paints to be used should be retroreflective, achieved by the use of glass beads or subsequent application of appropriate material. A  highly integrally coloured and film former materials is to be used, as single component colour, on acrylic basis with volatilizing solvents. The level of brightness should be matt silk. All colour to be used should be designed for extreme UV-load.

2.	Yellow paints shall match colour 08E51 of BS4800:1981 or colour 356 of BS381C:1980.

3.	The chromaticity and luminance factors of retroreflecting materials and ordinary colour (non retroreflecting) for surface markings should be within the boundaries, specified in EN1436.

4.  Materials and performance should comply with EN1436.

5.  Markings with glass beads.

For night visibility all retroreflective colour must have a brightness (p(

of not less than 100 (mcd/m2 x lx( in used conditions. This requires a (p( value of 150 by new marking.

Note:

p: brightness of night visibility, measured by DIN 67 520 part 3

DIN: German Industrial Standard

6.	The white lines must be retroreflective, using glass beads or subsequent application of appropriate material. The amount of glass beads must be chosen to achieve the required brightness for night visibility (as above).

7.	The coefficient of friction of the new surface marking must not fall below an SRT value of 45 in used conditions (SRT value remaining after one year). This requires an SRT value of 50 by new marking. the values are mean values from at least 5 single values in each case.

Note: SRT measuring instrument: Transport and Road Research Laboratory (UK).

8.	The drying time shall be between 7 and 30 minutes through the full coat.

##### Surface Preparation

1.	All surfaces prior to marking shall be thoroughly swept clean. Finally they shall be cleaned with oil-free compressed air.

2.	All debris shall be collected into containers and removed off site at least at the end of each day's work.

3.	Markings shall be applied only to clean dry unfrozen surfaces free of ice, snow and water.

##### Application and Equipment

1.	The equipment for the work shall include everything necessary to clean the existing surface, a mechanical marking machine and such auxiliary hand painting equipment as is necessary. The mechanical marker shall be an approved atomizing spray or screed-type marking machine suitable for application of the required material and suitably equipped to mark intermitten lines.

2.	The machine shall produce an even and uniform film of average wet thickness of 400 microns, shall be designed so as to apply marking of uniform cross-section and clear-cut edges without running or spattering and within the limits for straightness given in Clause 705.

3.	Suitable adjustments or additional equipment capable of painting the shapes and dimensions required shall be provided. Where the use of glass beads is specified a special dispenser shall be provided, attached to marking machine, for the release of glass beads immediately after the spray of paint.

4.	The markings shall be applied strictly in accordance with the manufacturer's instructions.

5.	A certificate from on authorized independent private or government laboratory and a manufacturer's certificate shall be provided to the Engineer at least one week before marking commences, certifying compliance of the marking material with the appropriate specification.

6.	After application of the paint, all markings shall be protected from damage until the paint is dry. The fresh paint shall be protected from all traffic, both vehicular and pedestrian, and from injury of damage of any kind.

1313  εγχρωμη Αντιολισθητική Επιφάνεια

1.	Πριν την κατασκευή της έγχρωμης (κόκκινης) αντιολισθητικής επιφάνειας θα προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας του οδοστρώματος.

2.	Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υφιστάμενη επιφάνεια, πριν την τοποθέτηση μείγματος θα πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη ή οποιαδήποτε άλλα ξένα σώματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακαθαρσίες, η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί καλά με νερό πιεσμένο και απορρυπαντικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολύ καλό στέγνωμα με πιεσμένο αέρα.

3.	Το πάχος της τελειωμένης αντιολισθητικής επιφάνειάς της θα πρέπει να είναι λιγότερο από 5mm.

4.	Για την κατασκευή της έγχρωμης αντιολισθητικής νησίδας θα χρησιμοποιηθούν εποξειδικά υλικά δύο συστατικών, τη βάση και τον καταλύτη.

Πριν την ανάμειξη των συστατικών θα τοποθετηθεί αν χρειάζεται χρώμα κόκκινο υπό μορφή σκόνης ώστε το τελειωμένο εποξειδικό υλικό να έχει το ίδιο χρώμα με τα χαλίκια που θα χρησιμοποιηθούν.

5.	Η εφαρμογή του μείγματος του υλικού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανήματα.

6.	Η τοποθέτησή του θα γίνεται σε θερμοκρασία επιφάνειας μεταξύ 5ºC και 55ºC.

7.	Τα χαλίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από βαμμένο βωξίτη ή γρανίτη και θα πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη και ξένα χώματα.

8.	Όσον αφορά τα χαλίκια αυτά θα πρέπει να έχουν δείκτη PSV (Polished Stone Value) με ελάχιστη τιμή 60 και ο δείκτης τους AAV (Aggregate Abrasion Value) θα πρέπει να έχει μέγιστη τιμή 4 και να χρησιμοποιηθούν σε ποσοστό ώστε η κάλυψή τους να είναι 7-8kg/m² τουλάχιστον και κοκκομετρική διαβάθμιση όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω:

| Aggregate Grading: σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας |
| --- |
|  | Standard Road Grade | Pedestrian Grade |
| Retained: | 3.35mm BS Sieve 5% max | 1.70mm BS Sieve 5% max |
| Passing: | 1.18mm BS Sieve 5% max | 0.71mm BS Sieve 5% max |

9.	Μετά την εφαρμογή και πριν την επανέναρξη της κυκλοφορίας, τα επιπλέον χαλίκια θα απομακρυνθούν με απορροφητική σκούπα ή σκούπα νερού.

10.	Το εποξειδικό υλικό που συγκρατεί τα χαλίκια στη θέση τους θα έχει ελάχιστη αναλογία κάλυψης 1.80 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.

10.	ΜΕΡΟΣ 1900: ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΟΛΤΟΣ

Προστίθεται ΜΕΡΟΣ 1900 ως ακολούθως:

1901   Αντικείμενο

Το έγγραφο αυτό περιέχει πρόνοιες, περιγράφει διαδικασίες και εισάγει περιορισμούς με σκοπό την σωστή κατασκευή ασφαλτικών επιστρώσεων από σφραγιστικό ασφαλτοπολτό ( Slurry Seal και Microsurfacing ).

1902   Σχετικές Προδιαγραφές

| CYS EN |  |
| --- | --- |
| 932-1:1997 | Tests for General Properties of Aggregates – Part 1: Methods for Sampling |  |
| 932-2:1999 | Tests for General Properties of Aggregates – Part 2: Methods for Reducing Laboratory Samples |  |
| 933-1:2012 | Tests for Geometrical Properties of Aggregates – Part 1: Determination of Particle Size Distribution – Sieving Method |  |
| 933-2:1996 | Tests for Geometrical Properties of Aggregates – Part 1: Determination of Particle Size Distribution – Test Sieves, Nominal Size of Apertures |  |
| 933-3:2012 | Tests for Geometrical Properties of Aggregates – Part 3: Determination of Particle Shape – Flakiness Index |  |
| 933-8:2012 | Tests for Geometrical Properties of Aggregates – Part 8: Assessment of Fines – Sand Equivalent Test |  |
| 933-9:2009 + A1 2013 | Tests for Geometrical Properties of Aggregates – Part 8: Assessment of Fines – Methylene Blue Test |  |
| 1097-1:2011 | Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates – Part 1: Determination of the Resistance to Wear (Micro-Deval) |  |
| 1097-2:2010 | Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates – Part 2: Methods For the Determination of Resistance to Fragmentation |  |
| 1097-5:2008 | Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates – Part 5: Determination of the Water Content by Drying in a Ventilated Oven |  |
| 1097-7:2008 | Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates – Part 7: Determination of the Particle Density of Filler – Pyknometer Method |  |
| 1097-8:2009 | Tests for Mechanical and Physical Properties of Aggregates – Part 8: Determination of the Polished Stone Value |  |
| 12273 | Slurry Surfacing - Requirements |
| 1367-2:2009 | Tests for Thermal and Weathering Properties of Aggregates – Part 2: Magnesium Sulfate Test |
| 1428:2012 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Water Content in Bituminous Emulsions – Azeotropic Distillation Method |
| 1429:2013 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Residue on Sieving of Bituminous Emulsions, and Determination of Storage Stability by Sieving |
| 1430:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Particle Polarity of Bituminous Emulsions |
| 1431:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Residual Binder and Oil Distillate From Bitumen Emulsions by Distillation |
| 12274-1:2002 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 1: Sampling for Binder Extraction |
| 12274-2:2003 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 2: Determination of Residual Binder Content |
| 12274-3:2002 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 3: Consistency |
| 12274-4:2003 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 4: Determination of Cohesion of the Mix |
| 12274-5:2003 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 5: Determination of Wearing |
| 12274-6:2002 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 6: Rate of Application |
| 12274-8:2005 | Slurry Surfacing – Test Methods – Part 8: Visual Assessment of Defects |
| 12594:2007 | Bitumen and Bituminous Binders – Preparation of Test Samples |
| 12697-1:2012 | Bituminous Mixtures – Test Methods for Hot Mix Asphalt – Part 1: Soluble Binder Content |
| 12697-2:2002+ A1 2007 | Bituminous Mixtures – Test Methods for Hot Mix Asphalt – Part 2: Determination of Particle Size Distribution |
| 12846-1:2011 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Efflux Time by the Efflux Viscometer – Part 1: Bituminous Emulsions |
| 12847:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Settling Tendency of Bituminous Emulsions |
| 12848:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Mixing Stability with Cement of Bituminous Emulsions |
| 12850:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of pH Value of Bituminous Emulsions |
| 13043:2002 | Aggregates for Bituminous Mixtures and Surface Treatments for Roads, Airfields and Other Trafficked Areas |
| 13075-1:2009 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of Breaking Behavior – Part 1: Determination of Breaking Value of Cationic Bituminous Emulsions, Mineral Filler Method |
| 13398:2010 | Bitumen and Bituminous Binders – Determination of the Elastic Recovery of Modified Bitumen |
| 13808:2013 | Bitumen and Bituminous Binders – Framework for Specifying Cationic Bituminous Emulsions |

1903   Ορισμός

Μείγματα σφραγιστικού ασφαλτοπολτού (Slurry Seal) με κατιονικό  ασφαλτικό γαλάκτωμα, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές αυτές είναι μείγματα λεπτοκόκκων αδρανών με ή χωρίς παιπάλη με ή χωρίς ανάμειξη νερού, ομοιόμορφα αναμειγμένα με ασφαλτικό γαλάκτωμα (μείγμα νερού, ασφάλτου και γαλακτοποιητή).

Τα μείγματα σφραγιστικού ασφαλτοπολτού (Microsurfacing) έχουν όλα τα συστατικά του Slurry Seal και επιπλέον περιέχουν πολυμερικό.

Ο Εργολάβος θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE σύμφωνα με το EN 1273, annex ZA μαζί με τα αποτελέσματα Type Approval Installation Trial (TAIT) certificate που να αναφέρουν το επίπεδο απόδοσης που μπορούν να πετύχουν.

1904     Σχεδιασμός Σύνθεσης Μείγματος

1904.1	Οι ποιοτικές απαιτήσεις των αδρανών θα είναι σύμφωνα με το CYS EN 13043 εκτός όπου οι παρόντες όροι τροποποιούν πρόνοιες της προδιαγραφής CYS EN 13043 και τους Πίνακες I και II.

1904.2	Τα όρια των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων δίδονται στον Πίνακα III.

1904.3	Άμμος λείας υφής με υδροαπορροφητικότητα μικρότερη από 1,25% δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% του συνολικού μείγματος αδρανών. Είναι όμως δυνατόν να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση 100% θραυστού υλικού.

1904.4	Όταν το μείγμα αδρανών ελέγχεται CYS EN 933-8 και πριν την προσθήκη οιασδήποτε χημικώς ενεργού παιπάλης, πρέπει να έχει ισοδύναμο άμμου μεγαλύτερο από 40 εάν το ασφαλτικό γαλάκτωμα είναι ανιονικό, ή μεγαλύτερο από 60 αν αυτό είναι κατιονικό. Εάν αυτοί οι όροι δεν πληρούνται, πρέπει να γίνει δοκιμή μεθυλενίου μπλε (CYS EN 933-9) στο μείγμα. Στη περίπτωση που η τιμή της δοκιμής αυτής είναι μικρότερη από 1 και ταυτόχρονα η τιμή του ισοδύναμου άμμου είναι μεγαλύτερη από 35 στην περίπτωση των ανιονικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων και μεγαλύτερη από 50 στη περίπτωση των κατιονικών, τότε το μείγμα αδρανών είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί.

1904.5	Οι ελάχιστες τιμές του «δείκτη αντίστασης σε στίλβωση» των αδρανών, PSV (Polished Stone Value) κατά CYS EN 1097-8 σε σχέση με την επικινδυνότητα της θέσης και τον φόρτο της κυκλοφορίας θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα V και το παράρτημα 1900/1.

1904.6	Οι μέγιστες τιμές του «δείκτη απότριψης» των αδρανών, AAV (Aggregate Abrasion Value) κατά CYS EN 1097-8 θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα VI και το Παράρτημα 1900/1.

1904.7	Παιπάλη (Filler)

1904.7.1 	Η παιπάλη μπορεί να είναι δύο τύπων: η χημικώς ενεργός και η χημικώς ανενεργός. Και οι δύο τύποι πρέπει να είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή CYS EN 933-9.

1904.8	Ασφαλτικό γαλάκτωμα

1904.8.1 	Το ασφαλτικό γαλάκτωμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους τύπους C60BX ή  C60BPX ( Όπου C =  cationic, B = Paving grade bitumen, P = presence of polymer, X = Breaking value according to CYS EN 13075-1) της προδιαγραφής  CYS EN 13808 για κατιονικά ασφαλτικά γαλακτώματα ή του αντίστοιχου τύπου για ανιονικά ασφαλτικά γαλακτώματα.

1904.8.2. Είναι επίσης δυνατή η χρήση τροποποιημένου (Microsurfacing) με την προσθήκη κατάλληλου πολυμερούς κατιονικού ασφαλτικού γαλακτώματος, που θα είναι σύμφωνα με τον τύπο C60BPX της προδιαγραφής CYS EN 13808.

1904.8.3 	Στην περίπτωση που γίνεται χρήση τροποποιητή, το πολυμερικό υλικό θα αναμειγνύεται στην άσφαλτο ή στον γαλακτοποιητή, πριν τη διαδικασία γαλακτοποιήσεως.

1904.8.4 Το τροποποιημένο ασφαλτικό γαλάκτωμα θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου CYS EN 13808 για το τύπο C60BPX και επιπρόσθετα να έχει υπόλειμμα αποστάξεως ή εξατμίσεως μεγαλύτερο του 62% όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο CYS EN 1428. Η θερμοκρασία κατά την δοκιμή αυτή πρέπει να διατηρείται μικρότερη των 138°C διότι υψηλότερη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει διάσπαση των πολυμερών.

1904.8.5 	Η ελάχιστη ποσότητα του πολυμερικού τροποποιητή θα καθορίζεται από το Εργαστήριο που θα ετοιμάσει τη μελέτη σύνθεσης (Mix Design). Δεν πρέπει όμως να είναι λιγότερη από το 3% του βάρους της ασφάλτου.

1904.8.6 	Η ελαστική επαναφορά όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1907 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50%.

1904.9	Σύνθεση μειγμάτων ασφαλτοπολτού (Slurry Seal και Microsurfacing)

1904.9.1 	Η τελική σύνθεση του ασφαλτοπολτού θα πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις προδιαγραφές αυτές και να εγκριθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Η καταλληλότητα όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να ελεγχθεί εκ των προτέρων σύμφωνα με τους ελέγχους που προδιαγράφονται στα CYS EN 12274-3, CYS EN 12274-4, CYS EN 12274-5 (Slurry Surfacing – Test methods).

1904.9.2 	Το μείγμα ασφαλτοπολτού πρέπει να επιτύχει μια πρώτη πήξη σε χρόνο όχι λιγότερο από 15 λεπτά και όχι περισσότερο από 12 ώρες. Ο χρόνος πήξης μείγματος μπορεί να ρυθμιστεί με την προσθήκη παιπάλης ή χημικών παραγόντων (πρόσμικτων).

1904.9.3 	Το μείγμα ασφαλτοπολτού θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε έναν από τους τέσσερεις τύπους ασφαλτοπολτού των οποίων οι απαιτήσεις κοκκομετρικής διαβάθμισης του μείγματος των αδρανών δίδονται στον Πίνακα III. Επίσης ενδεικτικά μείγματα σφραγιστικού ασφαλτοπολτού παρουσιάζονται στον Πίνακα IV.

1904.9.4 	Ο τύπος 1 είναι κατάλληλος για τη σφράγιση ρωγμών, πλήρωση κενών και αποκατάσταση επιφανειακών φθορών. Η περιεκτικότητα της παραμένουσας ασφάλτου πρέπει να κυμαίνεται από 9% μέχρι 12% κατά βάρος του ξηρού αδρανούς. Πρέπει να διαστρώνεται σε ποσότητα 4 μέχρι 9 Kg/m². Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως σε αεροδρόμια και σε δρόμους με φθαρμένες επιφάνειες με σκοπό να επαναφέρουμε τα αρχικά χαρακτηριστικά της υδατοστεγανότητας (waterproofing).

1904.9.5 	Ο τύπος 2 είναι κατάλληλος για την πλήρωση επιφανειακών κενών, την αποκατάσταση σοβαρών επιφανειακών φθορών και την εξασφάλιση μιας ελάχιστου πάχους επιφανειακής στρώσης. Η περιεκτικότητα της παραμένουσας ασφάλτου πρέπει να κυμαίνεται από 6% μέχρι 10% κατά βάρος του ξηρού αδρανούς. Πρέπει να διαστρώνεται σε ποσότητα 7 Kg/m² μέχρι 12 Kg/m². O τύπος αυτός χρησιμοποιείται σε αεροδρόμια και οδοστρώματα τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές φθορές ή παρουσιάζουν πολλές ρωγμές. Δυνατόν επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιφανειακή στρώση πάνω σε ασφαλτική στρώση βάσης ή σε βάσεις από έδαφος-τσιμέντο ή σαν σφραγιστική στρώση πάνω σε σταθεροποιημένες στρώσεις βάσης.

1904.9.6 	Οι τύποι 3 και 4 είναι κατάλληλοί για μια καινούρια στρώση κυκλοφορίας.    Επίσης χρησιμοποιούνται εάν υπάρχουν προβλήματα ολισθηρότητας σ’ ένα δρόμο. Για τον τύπο 3 η παραμένουσα άσφαλτος πρέπει να κυμαίνεται    από 5.5%-9% κατά βάρος του ξηρού αδρανούς. Πρέπει δε να διαστρώνεται   σε ποσότητα 10 Kg/m² έως  15 Kg/m².

Για τον τύπο 4 η παραμένουσα άσφαλτος πρέπει να κυμαίνεται από 5% - 6.5 % κατά βάρος του ξηρού αδρανούς. Πρέπει δε να διαστρώνεται σε ποσότητα 13 Kg/m²  έως 20 Kg/m².

1904.9.7 Δοκιμή Σύνθεσης ( Consistency Test )

Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την καλύτερη σύνθεση αδρανών, παιπάλης, νερού και γαλακτώματος. Μια ροή (flow) 20-30mm θεωρείται ότι είναι η συνεκτικότητα που κανονικά απαιτείται για ένα εργάσιμο μείγμα στο εργοτάξιο. Η δοκιμή σύνθεσης θα διεξάγεται σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12274-3.

1904.10 Δοκιμή Χρόνου Πήξης ( Set Time )

Η δοκιμή αυτή προσδιορίζει το χρόνο που απαιτείται για να φθάσει ο   ασφαλτοπολτός στην αρχική του πήξη με τη μέθοδο της κηλίδας επί χάρτου (Paper Blot Method). Ένα σωστά μελετημένο μείγμα ασφαλτοπολτού πρέπει να πήξει σε διάστημα όχι περισσότερο από 12 ώρες. Χρόνος πήξεως 1 ώρας θεωρείται αποδεκτός για ένα ασφαλτοπολτό ταχείας πήξης. Η δοκιμή του χρόνου πήξης θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο.

1904.11 Δοκιμή Χρόνου Στερεοποίησης (Determination of Cohesion of the

Mix)

Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την αρχική πρόσφυση της στρώσης από ασφαλτοπολτό και την αντίσταση στην κυκλοφορία οχημάτων. Ένα σωστά μελετημένο μείγμα ασφαλτοπολτού πρέπει να έχει στερεοποιηθεί πλήρως μετά την πάροδο 5 ωρών από την τοποθέτηση. Η δοκιμή καθώς και ο εξοπλισμός που απαιτείται θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12274-4. Για Microsurfacing πρέπει να φθάσει τα 20 kg/cm σε 60 λεπτά.

Για Slurry Seal πρέπει να φθάσει τα 20 kg/cm σε 5 ώρες.

1904.12 Δοκιμή Απώλειας μετά από υγρή απότριψη (Determination of Wearing)

Η δοκιμή αυτή καλύπτει τον έλεγχο της στρώσης κυλίσεως από ασφαλτοπολτό κάτω από συνθήκες υγρής τριβής. Ο ασφαλτοπολτός πρέπει να δείξει απώλεια όχι μεγαλύτερη από 800g/m². Η δοκιμή καθώς και ο εξοπλισμός που απαιτείται θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 12274-5.

1905	   Κατασκευή Σφραγιστικού Ασφαλτοπολτού (Construction)

Οι εργασίες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κατασκευής αποτελούνται από την πρόσληψη του προσωπικού, προμήθεια του μηχανικού εξοπλισμού και των υλικών καθώς και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών που έχουν σχέση με τη σωστή εφαρμογή ενός ασφαλτοπολτού με ασφαλτικό γαλάκτωμα πάνω στην προκαθορισμένη επιφάνεια.

1905.1	Μηχανικός Εξοπλισμός

Όλος ο εξοπλισμός, εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση της εργασίας πρέπει να διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

1905.2	Εξοπλισμός Ανάμειξης Πολτού

1905.2.1 	Το μηχάνημα (μονάδα) ανάμειξης του ασφαλτοπολτού θα πρέπει να έχει την ικανότητα ανάμειξης συνεχούς ροής, τροφοδότησης με ακρίβεια με μία προκαθορισμένη αναλογία αδρανών, νερού και ασφαλτικού γαλακτώματος και προώθηση προς εκκένωση του πλήρως αναμεμειγμένου προϊόντος σε συνεχή βάση. Το μηχάνημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβρέχει τα αδρανή αμέσως πριν την ανάμειξη τους με το γαλάκτωμα και να αναμειγνύει πλήρως όλα τα συστατικά του μείγματος χωρίς βίαιη ανάμειξη.

1905.2.2 Το μηχάνημα ανάμειξης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα δοκιμασμένο σύστημα τροφοδοσίας λεπτού υλικού το οποίο θα περιλαμβάνει μία συσκευή ακριβούς μέτρησης ή κάποιο άλλο σύστημα για να εισάγεται μία προκαθορισμένη αναλογία παιπάλης (filler) στην μονάδα ανάμειξης. Η τροφοδοσία της παιπάλης πρέπει να γίνεται συγχρόνως με τα αδρανή και στην ίδια θέση τροφοδοσίας των. Το σύστημα τροφοδοσίας του λεπτού υλικού είναι απαραίτητο όταν η προστιθέμενη παιπάλη είναι ανά μέρος του μείγματος των αδρανών.

1905.2.3 	Το μηχάνημα ανάμειξης θα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα  πίεσης νερού και σύστημα ψεκασμού με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα κατάλληλο για να καλύψει πλήρως την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστεί με τον ασφαλτοπολτό.

1905.3	Συσκευή διάστρωσης του ασφαλτοπολτού

Συνδεδεμένος με το μηχάνημα ανάμειξης πρέπει να είναι ένας μηχανικός διαστρωτήρας (του τύπου καθαριστήρων παραθύρων) εφοδιασμένος στο άκρο που έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του οδοστρώματος με εύκαμπτο υλικό (ελαστικό) για να προλαβαίνει απώλεια του ασφαλτοπολτού από το διανομέα. Θα πρέπει να διατηρείται έτσι ώστε, να προλαμβάνεται απώλεια του ασφαλτοπολτού από διαφοροποίηση του πάχους και της στέψης με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξασφάλιση ομοιόμορφης διάστρωσης. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει συσκευή ρυθμιζόμενης κατανομής του ασφαλτοπολτού και ένας ευέλικτος διακόπτης παροχής. Το κιβώτιο διάστρωσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου πλάτους. Το κιβώτιο θα πρέπει να διατηρείται καθαρό και δεν θα επιτρέπεται συσσώρευση ασφάλτου ή αδρανών σ’ αυτό ή στις γωνίες του.

Η χρήση εξομαλυντήριας ράβδου ή άλλων εξομαλυντήρων του διαστρωμένου υλικού πρέπει να εγκριθεί από τον Μηχανικό.

1905.4	Βοηθητικός Εξοπλισμός

Περιλαμβάνει χειροκίνητους διαστρωτήρες (τύπου καθαριστήρων παραθύρων), φτυάρια και άλλα εργαλεία που δυνατόν να χρειαστούν για την εκτέλεση του έργου.

1905.5	Εξοπλισμός Καθαρισμού

Αυτός περιλαμβάνει μηχανικές σκούπες, μηχανικούς φυσητήρες αεροσυμπιεστές, συσκευές εκτοξεύσεως νερού και σκούπες χειρός κατάλληλα για τον καθαρισμό της επιφάνειας και των ρωγμών της παλιάς επιφάνειας.

1905.6	Προετοιμασία της επιφάνειας

1905.6.1 Αμέσως πριν από την διάστρωση του σφραγιστικού ασφαλτοπολτού,  καθαρίζεται η επιφάνεια απ’ όλα τα χαλαρά υλικά, κηλίδες από λάσπη, φυτικές ύλες και άλλα ανεπιθύμητα υλικά. Οποιαδήποτε καθιερωμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων είναι αποδεκτή εκτός από το πλύσιμο με νερό η οποία δεν επιτρέπεται σε περιοχή όπου υπάρχουν ρωγμές στην επιφάνεια του οδοστρώματος.

1905.6.2  Εάν ο σφραγιστικός ασφαλτοπολτός θα διαστρωθεί πάνω σε επιφάνεια από τούβλα ή σκυρόδεμα, ασφαλτική επιφάνεια υψηλής απορροφητικότητας ή πάνω σε επιφάνεια όπου τα αδρανή υλικά έχουν 
απογυμνωθεί και έχουν λειανθεί συνιστάται μία συγκολλητική επάλειψη με αραιωμένο με νερό γαλάκτωμα του ιδίου τύπου που θα χρησιμοποιηθεί και στον ασφαλτοπολτό και με αναλογία 1 μέρος νερό προς 3 μέρη γαλακτώματος. Το μείγμα αυτό στρώνεται στην επιφάνεια με ένα διαχυτήρα ασφάλτου ή ένα κατάλληλο φορτηγό καταβρεχτήρα ασφάλτου ή ένα κατάλληλο φορτηγό καταβρεχτήρα (Υδροφόρα). Η κανονική ποσότητα εφαρμογής είναι 0,226 L έως 0.452 L του αραιωμένου γαλακτώματος για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.

1905.7   Σύνθεση του μείγματος σφραγιστικού ασφαλτοπολτού.

Η ποσότητα του ασφαλτικού γαλακτώματος που θα πρέπει να αναμειχθεί με τα αδρανή θα είναι εκείνη που έχει προσδιοριστεί από την εργαστηριακή μελέτη σύνθεσης μείγματος μετά την τελική ρύθμιση της στο εργοτάξιο. Θα πρέπει να προστίθεται, εάν απαιτείται, η ελάχιστη κατά το δυνατόν ποσότητα νερού ώστε να λαμβάνεται ένα ρευστό και ομοιογενές μείγμα.

1905.8   Περιορισμοί εξ’ αιτίας καιρικών συνθηκών

Ο ασφαλτοπολτός δεν θα πρέπει να διαστρώνεται εάν η θερμοκρασία είτε του οδοστρώματος είτε του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 13ºC και συνεχίζει να μειώνεται. Μπορεί όμως να διαστρώνεται όταν η θερμοκρασία τόσον του περιβάλλοντος όσον και του οδοστρώματος δεν είναι μικρότερη από 7ºC και τείνει αυξανόμενη. Το μείγμα δεν θα διαστρώνεται αν η υψηλή σχετική υγρασία παρατείνει το χρόνο στερεοποίησης πέραν από ένα ανεκτό χρονικό όριο.

1905.9  Έλεγχος Κυκλοφορίας

Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευτεί ο ασφαλτοπολτός από την κυκλοφορία μέχρις ότου στερεοποιηθεί επαρκώς, ώστε να μπορεί να δεχθεί την κυκλοφορία. Το χρονικό διάστημα από την διάστρωση μέχρι να επιτραπεί η κυκλοφορία πάνω στη διαστρωθείσα επιφάνεια, εξαρτάται από τον τύπο του ασφαλτικού γαλακτώματος, τα χαρακτηριστικά του μείγματος και τις καιρικές συνθήκες και θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

1905.10 Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο που αποστραγγίζεται εύκολα. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε η σωρός να μην αλλοιώνεται με μεγάλες πέτρες, χώματα ή χορτάρια. Τα αδρανή θα πρέπει να φορτώνονται στην μονάδα παραγωγής του ασφαλτοπολτού χωρίς αποδιαβάθμιση (διαχωρισμό).

1905.11  Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα πρέπει να αποθηκεύεται σε μόνιμες δεξαμενές βαγόνια ή βυτιοφόρα τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για το γέμισμα των δεξαμενών της Μονάδας παραγωγής του ασφαλτοπολτού.           Οι δεξαμενές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες ώστε να   αποφεύγεται η είσοδος νερού στο γαλάκτωμα. Αν είναι απαραίτητο, θα
πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα θέρμανσης για να αποφευχθεί ψύξη του γαλακτώματος κάτω από την επιτρεπόμενη θερμοκρασία.

1905.12   Νερό

Όλο το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στο μείγμα του ασφαλτοπολτού πρέπει να είναι πόσιμο και ελεύθερο από επιβλαβή διαλυτά άλατα.

1905.13   Διάστρωση ασφαλτοπολτού

1905.13.1 Γενικά

Η επιφάνεια προς διάστρωση πρέπει να διαβρέχεται δια ψεκασμού με νερό πριν από την διάστρωση του ασφαλτοπολτού, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν. Το νερό που χρησιμοποιείται για την διαβροχή θα προστίθεται με τέτοιο ρυθμό ώστε όλη η επιφάνεια να είναι υγρή χωρίς όμως εμφανή ροή περίσσειας νερού μπροστά από το κιβώτιο του ασφαλτοπολτού. Το μείγμα του ασφαλτοπολτού πρέπει να έχει την επιθυμητή σύνθεση όταν διαστρώνεται πάνω στην επιφάνεια και δεν πρέπει να προστίθενται άλλα πρόσθετα στοιχεία. Η ανάμειξη ασφαλτοπολτού θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα τμήματα του διαστρωτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διάστρωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία πλήρης επικάλυψη. Υπερφόρτωση του διαστρωτήρα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν επιτρέπεται διαχωρισμός του γαλακτώματος με τα λεπτά αδρανή από τα χονδρόκοκκα αδρανή. Εάν τα χονδρόκοκκα αδρανή κατακαθίσουν στον πυθμένα του μείγματος ο ασφαλτοπολτός πρέπει να απομακρύνεται από το οδόστρωμα. Δεν επιτρέπεται υπερβολική διάσπαση του γαλακτώματος μέσα στο κιβώτιο του διαστρωτήρα. Δεν πρέπει να αφήνονται γραμμώσεις στο τελειωμένο οδόστρωμα παρόμοιες με αυτές που δημιουργούνται από υπερμεγέθη αδρανή.

1905.13.2 Ενώσεις διαστρώσεων

Η υψομετρική διαφορά στις κατά μήκος και πλάτος ενώσεις διαστρώσεων θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο.

1905.13.3 Εργασία χειρός

Κατάλληλοι ελαστικοί διαστρωτήρες χειρός (του τύπου καθαριστήρων παραθύρων) πρέπει να χρησιμοποιούνται για την διάστρωση του ασφαλτοπολτού σε περιοχές μη προσιτές στο διαστρωτήρα. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιπέδωση ώστε η εργασία με το χέρι να μην αφήσει άσχημη εμφάνιση.

1905.13.4 Κυλίνδρωση – Συμπίεση

Κανονικά δεν απαιτείται κυλίνδρωση σε στρώσεις μειγμάτων από ασφαλτοπολτό. Εν τούτοις, σε περιοχές χαμηλής κρίσιμης κυκλοφορίας ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να απαιτήσει όπως η διαστρωνόμενη επιφάνεια συμπιέζεται με οδοστρωτήρα. Στην περίπτωση αυτή ο οδοστρωτήρας θα είναι  βάρους 4-5 τόνων και  θα  εκτελεί  τουλάχιστον 5 διελεύσεις. Εάν χρησιμοποιηθεί ελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας αυτός θα πρέπει να εργάζεται με πίεση ελαστικών 34KPA (50PSI).

1906	Ποιοτικός έλεγχος του διαστρωμένου λεπτοτάπητα σφραγιστικού ασφαλτοπολτού ( Slurry Seal και Microsurfacing ) στο έργο

1906.1   Αντιπροσωπευτική δειγματοληψία

Η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία στο διαστρωνόμενο λεπτοτάπητα σφραγιστικού ασφαλτοπολτού (Slurry Seal και Microsurfacing) θα γίνεται μία έως δύο το πολύ φορές για κάθε ημερήσια παραγωγή σύμφωνα με την προδιαγραφή CYS EN 12274-1.

1906.2 Προσδιορισμός της κοκκομετρικής διαβάθμισης του μείγματος αδρανών υλικών και του βάρους του απομένοντος ασφαλτικού συνδετικού εκπεφρασμένους επί τις % του βάρους των ξηρών αδρανών υλικών.

Το ασφαλτόμειγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο όπου γίνονται οι δοκιμές σύμφωνα με τις προδιαγραφές CYS EN 12697-1 και CYS EN 12697-2 .

1906.3 Προσδιορισμός του βάρους των ξηρών αδρανών υλικών ανά τετραγωνικό μέτρο διαστρωθείσας επιφάνειας.

Το ασφαλτόμειγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο όπου γίνονται οι δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CYS EN 12274-6 .

1907	Έλεγχος Ελαστικής Επαναφοράς Ελαστομερούς Κατιονικού Γαλακτώματος.

1907.1   Ετοιμασία δοκιμίων ασφαλτικού γαλακτώματος.

Τα δείγματα του συνδετικού υλικού θα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στο CYS EN 1431.

Η ετοιμασία του δοκιμίου γίνεται σύμφωνα με το CYS EN 12594.

Τα δοκίμια του ασφαλτικού κατιονικού γαλακτώματος θα πρέπει να κρατηθούν σε μεταλλικό πυρίμαχο δοχείο και να διατηρηθούν προσεκτικά, υγρά ή λιωμένα για χρόνο όχι περισσότερο από 30 λεπτά. Η θερμοκρασία του υλικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 80°C-90°C από το αναμενόμενο σημείο μαλθώσεως όπως καθορίζεται σύμφωνα με το CYS EN 1427. Για τροποποιημένη άσφαλτο η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ 180°C-200°C ανεξάρτητα από το σημείο μαλθώσεως. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που απαιτούνται στη συνέχεια μπορούν να επιτευχθούν με ψύξη.

Αργότερα αφού αφήσουμε το υλικό να κρυώσει το χύνουμε στη συσκευή ολκιμότητος και προχωρούμε στις διαδικασίες που περιγράφονται στο CYS EN 13398.

1907.2 Εκτέλεση της δοκιμής και μέτρηση της ελαστικής επαναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 13398.

Τα δοκίμια που θα ετοιμάζονται με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στο CYS EN 13398 θα διατηρούνται σε θερμοκρασία δοκιμής για 90 λεπτά. Ακολούθως  θα  ελέγχονται  στη  θερμοκρασία  δοκιμής 25°C ± 0.5°C και σε ταχύτητα 50.0mm/min ± 2.5 mm/min στη συσκευή ολκιμότητας μέχρι επιμήκυνση 200 mm ± 1mm οπότε και σταματάμε την περαιτέρω επιμήκυνση. Μέσα σε χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων από το σταμάτημα της επιμήκυνσης, η ίνα η οποία έχει επιμηκυνθεί κόβεται στη μέση με ψαλίδι και μετριέται σε μιλίμετρα (mm) το μήκος των δυο τμημάτων μετά από 30 λεπτά.

Για παράδειγμα αν η απόσταση των άκρων των δυο τμημάτων μετά από χρόνο 30 λεπτών είναι d (mm), τότε η επί της εκατό (%) ελαστική επαναφορά θα είναι:  d.100

200

1907.3    Επιθεώρηση της κατάστασης της επιφάνειας σύμφωνα με το                 EN 12274-8  για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α

Minimum Performance Characteristics For Slurry Surfacing σύμφωνα με

CYS EN 12273, Performance categories

| Characteristics of slurry surfacing required by mandate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technical Requirements | Normative Reference | Unit | Category |
| PI-Bleeding, fatting up and tracking | EN 12274-8 | % | 4 |
| P2- Delamination, loss of aggregate, wearing, lane joint gaps, rutting or slippage | EN 12274-8 | % | 2 |
| P3-Corrugation, bumps and ridges | EN 12274-8 | % | 4 |
| P4(n) – Groups of small and repetitive defects in not more than rectangles (n) | EN 12274-8 | % | 4 |
| L- Longitudinal grooves (score marks) | EN 12274-8 | m | 3 |
| Surface Characteristics |  |  |  |
| Macrotexture | EN 13036-1 | mm | 3 |

# ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Χονδρά αδρανή για Σφραγιστικό Ασφαλτοπολτό (Slurry Seal and Microsurfacing)

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Σφραγιστικός Ασφαλτοπολτός |
| --- | --- | --- |
| Δείκτης πλακοειδών τεμαχίων (max) | EN933-3 | 20% ( FI20) |
| Κατηγορία βαθμού θραύσης τεμαχίων | EN 933-5 | C100 |
| Απώλεια σε τριβή και κρούση (max) (δοκιμή Los Angeles) | EN1097-2 | 25% (LA25)* |
| Απώλεια σε κρούση (max) (δοκιμή κρούσεως) | EN1097-2 | 26% (SZ26) * |
| Αντίσταση στη στίλβωση (min) (Polished stone value-PSV) | EN1097-8 | Βλ. Πίνακα V |
| Απώλεια σε επιφανειακή φθορά (max) (Aggregate abrasion value-AAV) | EN1097-8 | Βλ. Πίνακα VΙ |
| Απορροφητικότητα νερού | EN1097-6 | 3%max |
| **Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulphate soundness value) | EN1367-2 | 18% (MS18) |
| Δοκιμή αποκόλλησης (δοκιμασία σε 150 τεμάχια) | Παράρτημα αΒ | 6 τεμάχια max |

*	Σε οδούς που βρίσκονται εκτός δημοτικών ορίων και που έχουν συνολικό πλάτος οδοστρώματος (μη περιλαμβανομένων των ερεισμάτων) μικρότερο των 6,75m επιτρέπεται για τη στρώση κύλισης, η χρήση χονδρών αδρανών κατηγορίας LA30 και  SZ32.

** Σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ 164/2011 και την απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών  Αρ. Σ.Ε.Π.10/11

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Λεπτά αδρανή για Σφραγιστικό Ασφαλτοπολτό (Slurry Seal and Microsurfacing)

| Δοκιμή | Πρότυπο Δοκιμής | Σφραγιστικός Ασφαλτοπολτός |
| --- | --- | --- |
| Ποιότητα παιπάλης * (max) | EN 933-9 | 10g/kg (MBF10) |
| Απορροφητικότητα νερού | EN1097-6 | 3% max |
| **Απώλεια σε δοκιμή υγείας σε θειικό μαγνήσιο (max) (magnesium sulphate soundness value) | EN1367-2 | 25% (MS25) |

*  Ελέγχεται μόνο εφόσον το ποσοστό παιπάλης στο ελεγχόμενο αδρανές υπερβαίνει το 3%.

** Σύμφωνα με το διάταγμα ΚΔΠ 164/2011 και την απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών

Αρ. Σ.Ε.Π.10/11

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI

###### Απαιτήσεις Κοκκομετρικής Διαβάθμισης των Αδρανών

(Περιλαμβανομένης και της παιπάλης – mineral filler)

| Sieve | Διερχόμενο Ποσοστό % |
| --- | --- |
| mm | ΤΥΠΟΣ 1 | ΤΥΠΟΣ 2 | ΤΥΠΟΣ 3 | ΤΥΠΟΣ 4 |
| 12.5 |  |  |  | 100 |
| 10.0 |  |  |  | 85-98 |
| 8.0 |  |  | 100 | 77-92 |
| 6.3 |  | 100 | 80-95 |  |
| 4.0 | 100 | 75-90 | 60-84 | 55-74 |
| 2.0 | 77-92 | 55-75 | 40-64 | 35-55 |
| 1.0 | 53-74 | 40-60 | 25-45 | 25-41 |
| 0.50 | 35-56 | 25-45 | 15-31 | 15-30 |
| 0.25 | 20-40 | 15-30 | 10-22 | 9-20 |
| 0.125 | 12-26 | 8-20 | 6-14 | 5-12 |
| 0.063 | 10-18 | 6-12 | 5-9 | 3-7 |

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

Ενδεικτικά μείγματα Σφραγιστικού Ασφαλτοπολτού (Slurry Seal και Microsurfacing)

| Απαιτήσεις Κοκκομετρικής Διαβάθμισης Αδρανών | ΤΥΠΟΣ 1 | ΤΥΠΟΣ 2 | ΤΥΠΟΣ 3 | ΤΥΠΟΣ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Περιεκτικότητα % σε άσφαλτο στην ποσότητα των ξηρών αδρανών | 9-12 | 6-10 | 5.5-9 | 5-6.5 |
| Ποσότητα εφαρμοσμένου ασφαλτοπολτού kg/m² | 4-9 | 7-12 | 10-15 | 13-20 |
| Αντίσταση στην ολίσθηση (Skid Resistance) | > 55 | > 60 | > 65 | > 65 |

# ΠΙΝΑΚΑΣ V

Ελάχιστες τιμές "Δείκτη Αντίστασης σε Στίλβωση" (PSV) σε σχέση με την επικινδυνότητα της θέσης και την κυκλοφορία.

| Κατηγορία Θέσης | Κυκλοφορία | Ελαφρά | Μέση | Βαριά | Πολύ Βαριά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημερήσιος Κυκλοφοριακός Φόρτος ανά λωρίδα | μέχρι 500 | 500-3000 | 3000-8000 | πάνω από 8000 |
| Α | Επικίνδυνες Θέσεις | 50 | 56 | 62 | 68 |
| Β | Συνήθεις Θέσεις | 44 | 50 | 56 | 62 |
| Γ | Εύκολες Θέσεις | ------ | 44 |  |  |
| Οι θέσεις χαρακτηρίζονται σε κατηγορίες κινδύνου ως εξής: Α. Επικίνδυνες θέσεις Προσεγγίσεις σε σηματοδότες, διαβάσεις πεζών και διασταυρώσεις. Κυκλικοί κόμβοι και προσεγγίσεις σε κόμβους. Καμπύλες σε οριζοντιογραφία σε ακτίνα μικρότερη από 150m ή ακτίνα μεγαλύτερη από 150m και μέχρι 300m αν συνδυάζεται με κυρτή κατακόρυφη καμπύλη με ακτίνα μέχρι 800m, σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 65km/h. Τμήματα με κλίση πάνω από 5% και μήκους πάνω από 100m. Β. Συνήθεις θέσεις Τμήματα ευθύγραμμα ή με ακτίνα καμπυλότητας μεγαλύτερη από 150m με κλίσεις όχι μεγαλύτερες από 5% σε: Αυτοκινητόδρομους. Κεντρικές αστικές αρτηρίες και κύριου υπεραστικούς δρόμους Άλλους δρόμους με κυκλοφορία βαριά. Γ. Εύκολες Θέσεις Τμήματα γενικώς ευθύγραμμα σε δρόμους με ελαφρά ή μέση κυκλοφορία, με ελαφρές κλίσεις και καμπύλες μεγάλης ακτίνας, χωρίς επικίνδυνες διασταυρώσεις και άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες. |

# ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές "Δείκτη Απότριψης" (ΑΑV) σε σχέση με την κυκλοφορία

| Κυκλοφορία | Ελαφρά | Μέση | Βαριά | Πολύ Βαριά |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος ανά λωρίδα | μέχρι 500 | 500-3000 | 3000-8000 | πάνω από 8000 |
| Max. AAV | 15 | 15 | 10 | 10 |

11.	ΜΕΡΟΣ 2000: ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (όπου εφαρμόζεται)

Προστίθεται ΜΕΡΟΣ 2000 ως ακολούθως:

2000: ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

2000.1 	Γενικά

Τα Ηχοπετάσματα πρέπει να αποτελούνται από τα υλικά όπως δείχνονται στα σχέδια και να κατασκευασθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

2000.2 	Ανοχές

Οι ανοχές έχουν ως εξής:

i) 	Για όλα τα ηχοπετάσματα η οριζόντια στοίχιση δεν πρέπει να αποκλίνει από την συμφωνηθείσα γραμμή περισσότερο από ± 75 χιλιοστά ή κατά περισσότερο από 15 χιλιοστά σε κάθε 2 διαδοχικά πετάσματα.
ii) 	Το άνω άκρο του ηχοπετάσματος πρέπει να έχει το καθορισμένο ύψος πάνω από το έδαφος ή από το τελικό επίπεδο του πεζοδρομίου / ερείσματος του δρόμου, με ανοχή ± 50 mm και η απόκλιση από το εγκεκριμένο επίπεδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά σε κάθε 2 διαδοχικά πετάσματα.

2000.3 	Σκυρόδεμα

Το Οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

2000.4	Εξαρτήματα

Όλες οι, βίδες και παξιμάδια πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα CYS EN ISO 4016, CYS EN ISO 4018 και CYS EN ISO 4034, για CYS EN ISO 898-1 κατηγορία ιδιότητας 4,6 ή 4,8. Οι βίδες,  ροδέλες  και τα καρφιά να είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN ISO 1461, εκτός αν είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

2000.5	Μεταλλικά μέλη

# 5.1	Οι ατσάλινοι στύλοι, όπου ορίζεται πρέπει:

# (i) 	να είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461, και να είναι είτε:

(α) 	Βαμμένοι με στόχο την επίτευξη μίας ξηρής μεμβράνης με ελάχιστο συνολικό πάχος συστήματος βαφής από 175 μικρομέτρων ή

(β) 	Με επικάλυψη από πλαστικό σύμφωνα με το Πρότυπο BS1722: Μέρος 16.

# (ii) 	να έχουν βελτιωμένη ατμοσφαιρική διάβρωση σύμφωνα με το CYS EN 1090-2:2008 (BS 5400: Μέρος 6: 1999).

# 5.2	Αλουμίνιο

Τα στοιχεία, μέλη και στύλοι των ηχοπετασμάτων από Αλουμίνιο πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο CYS-EN 1999-1-1.

2000.6	Διαφανή υλικά

6.1	Όπου προδιαγράφεται / δείχνεται στα σχέδια, τα ηχομονωτικά πετάσματα πρέπει να είναι διαφανή και σύμφωνα με το πρότυπο CYS-EN 14388. Το Διαφανές υλικό να είναι Perspex Clearview OX03 ή ισοδύναμο, να έχει πιστοποιητικό ποιότητας και 10 χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή. Η εγγύηση να καλύπτει ότι τα διαφανή πετάσματα δεν θα γίνουν ημι-διαφανή.

  - Στα διαφανή ηχοπετάσματα να εφαρμόζονται / τοποθετούνται από τον κατασκευαστή φιγούρες αρπακτικών πτηνών ή άλλα σχήματα ή λωρίδες, που να αποτρέπουν τα πουλιά από το να πλησιάζουν / προσκρούουν στο ηχοπέτασμα. Οι φιγούρες / σχήματα να έχουν διαστάσεις τέτοιες που να είναι ευδιάκριτες από μακριά. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη από την κεφαλή μέχρι την ουρά να είναι γύρω στα 25εκ. περίπου και των φτερών γύρω στα 20εκ. περίπου με πλάτος σώματος/φτερών γύρω στα 4εκ. περίπου. Ο σχηματισμός (φιγούρες, σχήματα ή λωρίδες) να καλύπτει τουλάχιστον το 5% της επιφάνειας των ηχοπετασμάτων, θα πρέπει να έχει εφαρμοσθεί σε ηχοπετάσματα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι της έγκρισης του Μηχανικού. Η ποιότητα του ηχοπετάσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1, να μην αλλοιώνεται από την εφαρμογή των πιο πάνω.

2000.7	Ξυλεία

Όπου προβλέπεται η χρήση ξύλινων ηχοπετασμάτων, η ξυλεία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν.

Οι επιφάνειες του ξύλου πρέπει να είναι λείες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη παράγραφο 8.

Η ποιότητα της ξυλείας πρέπει να είναι σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.1.

Το πάχος των σανίδων των πετασμάτων πρέπει να είναι αρκετό ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ηχητική μόνωση. και το πλάτος τους δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 150 mm, μετρούμενο σε περιεκτικότητα υγρασίας 28%.

Οι εκτεθειμένες επιφάνειες της οριζόντιας σανίδας που τοποθετείται στο πάνω μέρος του συστήματος, πρέπει να προστατεύονται για αλλοίωση από τις καιρικές συνθήκες με ξύλινο σκέπασμα ή ράβδο στην κορυφή.

Η ξυλεία πρέπει να διατηρηθεί, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 7.2.

Όλα τα συστατικά και η ξυλεία πρέπει να έχουν εγγύηση του κατασκευαστή, ότι τα ηχοπετάσματα θα είναι ελεύθερα συντήρησης για 10 χρόνια.

7.1	Ποιότητα της ξυλείας

Η ξυλεία για χρήση σε μόνιμα έργα πρέπει να είναι είτε από κατάλληλη φυσική       αντοχή ή να επεξεργασθεί με συντηρητικά ξύλου, σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 7.2.

Σε περίπτωση που η φυσική αντοχή χρησιμοποιείται ως κριτήριο, η ξυλεία πρέπει να είναι κατηγορίας 1, εάν χρησιμοποιηθεί σε επαφή με το έδαφος (π.χ. πάσσαλοι φράχτη) και κατηγορίας 2 ή καλύτερης αν δεν χρησιμοποιηθεί σε επαφή με το έδαφος (π.χ. σανίδες περίφραξης), σύμφωνα με το πρότυπο EN 350-1.

Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ηχοπετασμάτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας που περιγράφονται στην υποπαράγραφο 7.3.

7.2	Διατήρηση της ξυλείας

α) 	Πριν από την επεξεργασία συντήρησης και όταν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι 28% ή λιγότερο, όπως καθορίζεται με το CYS EN 13183-1 ή CYS EN 13183-2, η ποιότητα του ξύλου πρέπει να είναι με βάση την υποπαράγραφο 7.1.

β) 	Η συντήρηση του ξύλου πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύστημα που περιγράφεται στο CYS EN 351-1.

- Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το συντηρητικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι με βάση τις βιολογικές απαιτήσεις δοκιμών της κατηγορίας κινδύνου 3 συντηρητικό για ξυλεία που δεν θα έχει επαφή με το έδαφος (π.χ. σανίδες περίφραξης) ή με κατηγορία κινδύνου 4 για τη ξυλεία που θα χρησιμοποιείται σε επαφή με το έδαφος  (π.χ. πάσσαλοι φράχτη), όπως ορίζεται στο CYS EN 599-1

- Εάν χυμός ξύλου είναι παρόντας στην ξυλεία, ανεξάρτητα από τη φυσική αντοχή του εσωτερικού του ξύλου (εγκάρδιου), η ξυλεία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με συντηρητικό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (i) πιο πάνω.

- Το επίπεδο της επεξεργασίας για έλατο Douglas που θα έρθει σε επαφή με το έδαφος πρέπει να συμμορφώνεται με την κατηγορία διείσδυσης P8 CYS EN 351-1, δηλαδή πλήρης διείσδυση στο χυμό.

- Ξυλεία που θα βαφτεί μετά την επεξεργασία δεν πρέπει να εκτεθεί σε κριεζότο.

7.3 	Αειφορία Ξυλείας

Όλη η ξυλεία και το ξύλο που περιέχονται σε προϊόντα που διατίθενται ή χρησιμοποιούνται  και που αυτά θα χρησιμοποιηθούν είτε για μόνιμες είτε σε προσωρινές κατασκευές, πρέπει να προέρχονται από δένδρα που κόπηκαν νόμιμα και που μεγαλώνουν σε δάση ή καλλιεργούνται σε φυτείες για τη διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας, της παραγωγικότητας και τη ζωτικότητας, για να αποτρέψουν τυχόν βλάβες σε άλλα οικοσυστήματα και στους αυτόχθονες ή σε κόσμο που εξαρτάται από τα δάση. Ο Μηχανικός θα απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία ότι η ξυλεία και το ξύλο που παραδίδονται ή χρησιμοποιούνται είναι από νόμιμη και βιώσιμη πηγή.

2000.8	Μελέτη / Σχεδιασμός

Ο Εργολάβος θα σχεδιάσει τα ηχοπετάσματα που περιλαμβάνονται στο έργο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τις διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2000.9 του παρόντος τμήματος. Επιπρόσθετα θα σχεδιάσει όλα τα αγκύρια, στηρίξεις και βάσεις των στύλων και θα τα υποβάλει στο Μηχανικό για έγκριση. Ο Εργολάβος να υποβάλει επίσης το σχεδιασμό στο Μηχανικό για έγκριση της αισθητικής. Ο Εργολάβος να λαμβάνει επίσης υπόψη τα ακόλουθα:

- Ο Εργολάβος θα κατασκευάσει επί τόπου 2 πετάσματα σαν δείγμα του ηχοπετάσματος που προτείνει για το έργο. Το δείγμα θα κατασκευαστεί όχι λιγότερο από 6 εβδομάδες πριν την έναρξη της κατασκευής. Οι αποστάσεις των κατακόρυφων στύλων πρέπει να είναι 2,4 μέτρα τουλάχιστον από κέντρο σε κέντρο εκτός αν άλλως περιγράφονται στο άρθρο 2000.9 του παρόντος τμήματος. Μετά την έγκριση από το Μηχανικό του δείγματος, το δείγμα θα χρησιμοποιείται ως πρότυπο, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται καθ’ όλη τη Σύμβαση.

- Ο Εργολάβος θα παρέχει κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια της μελέτης.

- Ο Εργολάβος εκτός των πιο πάνω θα παρέχει στο Μηχανικό τα ακόλουθα:

(α)	Υπολογισμούς σχεδιασμού,

(β)	κατασκευαστικά σχέδια,

(γ)	τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή για το σύστημα ηχοπετάσματος που προτείνει και τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών από Εγκεκριμένο Ανεξάρτητο Οργανισμό, όπως ορίζεται στις Προδιαγραφές,

(δ)	Στοιχεία των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στο ηχοπέτασμα,

(ε)	Στοιχεία των θυρών εξόδου και των μεθόδων / τρόπου στήριξης των, κατά περίπτωση,

(στ)	Στοιχεία στερέωσης τους στις όμορες κατασκευές και στηθαία ασφαλείας, κατά περίπτωση,

(ζ)	Βεβαίωση ότι το προσφερόμενο σύστημα έχει ικανοποιητική εμπειρία στον τομέα, η οποία να τεκμηριώνεται από λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις/αρχεία εγκατάστασης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τουλάχιστον 5 έργα παρόμοιας φύσης.

Όλα τα πιο πάνω, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλονται για τεχνική και αισθητική έγκριση του Μηχανικού και πριν από την έναρξη της εγκατάστασης των ηχοπετασμάτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, έτσι ώστε η πρόοδος των εργασιών να μην επηρεάζεται.

- Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης να τοποθετούνται έτσι ώστε οι βίδες είτε δεν θα προεξέχουν από στην πλευρά της οδού, ή θα γίνεται μόνο με ειδική βίδα με τετράγωνο κεφάλι, ή παξιμάδι-τρούλο της έγκρισης του Μηχανικού.

- Η στερέωση που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σχεδιασμένη για την αποφυγή ζημιά εκ προθέσεως. Ο σχεδιασμός και τα υλικά, πρέπει επίσης να δίνουν την δυνατότητα αντικατάστασης των στοιχείων που παθαίνουν.

- Το σκάλιασμα των πετασμάτων δεν θα επιτρέπεται, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2000.9 ή έχουν την έγκριση του Μηχανικού για σκοπούς αισθητικής.

- Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι έτσι ώστε οι μετακινήσεις ή η φθορά, λόγω της αλλαγής στην υγρασία ή των  καιρικών συνθηκών δεν θα μειώσουν την ακουστική ικανότητα του ηχοπετάσματος.

- όλες οι ενώσεις πρέπει να είναι καλυμμένες από ταινίες ή μέσα σε εισδοχές για να εξασφαλίζεται η ακουστική ακεραιότητα της κατασκευής.

- Ο σχεδιασμός να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του ηχοπετάσματος μπορούν να στραγγίζουν ελεύθερα και δεν θα επιτρέπουν στο νερό να μείνει στην επιφάνειά τους ή μέσα στους αρμούς.

- Όπου στο άρθρο 2000.9 απαιτούνται θύρες πρόσβασης/εξόδου, ο σχεδιασμός τους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ταιριάζουν διακριτικά με το ηχοπέτασμα. Πρέπει να ανοίγουν μακριά από το οδόστρωμα και να μην αφήνουν κανένα κενό όταν είναι κλειστές. Οι θύρες θα κλείνουν αυτόματα με την παροχή ελατηρίου  ή ειδικού μηχανισμού της έγκρισης του Μηχανικού και να είναι εφοδιασμένες με λουκέτο. Σε ηχοπετάσματα μέχρι και 2,00 μέτρα ύψος  το άνω άκρο τους στην θύρα πρέπει να είναι το καθορισμένο ύψος του ηχοπετάσματος. Σε περιπτώσεις ηχοπετάσματος πάνω από  2.00 μέτρα ύψος να είναι 2,00 ύψος και με την προϋπόθεση, ότι  με ένα πέτασμα-ανώφλι θα  ευθυγραμμίζεται με την κορυφή του ηχοπετάσματος.

2000.9	Απαιτήσεις Μελέτης / Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού

Το Σύστημα ηχοπετασμάτων πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σχεδιασμού:

- Οι στύλοι των ηχοπετασμάτων να είναι είτε από γαλβανισμένο σίδηρο και μπογιατισμένοι με χρώμα της έγκρισης του Μηχανικού ή αλουμίνιο, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και όπως δείχνεται στα σχέδια.

- Οι στύλοι να είναι τουλάχιστον 2,40 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλο (κέντρο/κέντρο).

- Ο Εργολάβος, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια, δεν απαιτείται να σχεδιάσει τους τοίχους / στηθαία στα οποία εδράζονται τα ηχοπετάσματα. Ο Εργολάβος να σχεδιάσει τον τρόπο στερέωσης των ηχοπετασμάτων στους τοίχους / στηθαία.

- Παράγοντες, που επηρεάζουν την αισθητική να εγκριθούν από το Μηχανικό.

- Τα ύψη των ηχοπετασμάτων να είναι όπως δείχνεται στα σχέδια. Το τελικό υψόμετρο του πάνω μέρους του ηχοπετάσματος να είναι όπως δείχνεται στα σχέδια.

- Τα πετάσματα να είναι από το υλικό, που δείχνεται στα σχέδια, σύμφωνα με προηγούμενες παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής.

- Τα ηχοπετάσματα να αντέχουν σε ταχύτητα ανέμου σύμφωνα με το CYS-EN1990 & 1991 και το Εθνικό Προσάρτημα του CYS-EN1991-1-4:2005 Ευροκώδικας 1, Μέρος 1-4.

- Το σύστημα ηχοπετασμάτων να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN 14388.

- Η ηχητική απορρόφηση (DLα) των ηχοπετασμάτων να είναι μεταξύ 8 έως 11 dB (κατηγορία Α3 με βάση το Πρότυπο CYS EN1793-1). Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για ξύλινα ηχοπετάσματα.

- Η ηχομόνωση για τον αερομεταφερόμενο ήχο (DLR) των ηχοπετασμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 24 dB (κατηγορία Β3, σύμφωνα με το Πρότυπο  CYS EN1793-2).

2000.10	Καθάρισμα – anti-graffiti

- Οι εμφανείς επιφάνειες του σκυροδέματος του τοίχου / βάσης τοποθέτησης των ηχοπετασμάτων καθώς και τα ηχοπετάσματα πρέπει να προστατευθούν με anti-graffiti coating, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- To anti-graffiti coating πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο, στους λεκέδες, στην ακτινοβολία UV, τη διάβρωση (weathering) και στα αλκαλικά (alkali resistant), να έχει αντοχή στην τριβή, να είναι εύκολο στο καθάρισμα, φιλικό στο περιβάλλον, να μην περιέχει τοξικές ουσίες, να έχει βάση το νερό, να είναι διαπερατό στον ατμό (vapour permeable), να είναι άχρωμο και διαφανές. Η καλυμμένη επιφάνεια με anti-graffiti να μην επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων.

- Όταν τοποθετείται σε επιφάνεια σκυροδέματος να έχει ελάχιστο πάχος 25-50 micros.

- Το anti-graffiti coating πρέπει να είναι της έγκρισης του κατασκευαστή των ηχοπετασμάτων και η εφαρμογή του θα εξακολουθεί να δεσμεύει τους κατασκευαστές με τη 10χρονη εγγύηση, για μη αλλοίωση της διαφάνειας και φθορά των φύλλων του ηχοπετάσματος.

- Ο κατασκευαστής του ηχοπετάσματος να υποβάλει τη μεθοδολογία καθαρισμού των ηχοπετασμάτων και να διασφαλίζεται ότι:

  - Με το καθάρισμα των ηχοπετασμάτων δεν θα αλλοιώνεται η επιφάνεια τους και

  - Δεν θα δημιουργούνται ρωγμές στην επιφάνεια του πλαστικού, στην περίπτωση των διαφανών ηχοπετασμάτων.

Β. 	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.	Στην παράγραφο 24.0, Γενική Εκσκαφή, προστίθενται υποπαράγραφοι 24.3(π) και (ρ) ως ακολούθως:

« (π)   κόψιμο ασφάλτου με δίσκο

(ρ)   ετοιμασία και συμπύκνωση του πυθμένα εκσκαφής»

2.	Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου 27.3 τροποποιείται για να διαβάζεται όπως πιο κάτω:

(β)  επιλογή υλικού προκαθορισμένου τύπου και διάστρωσή του σε χώρους  όπως φαίνεται στα σχέδια, περιλαμβανομένου και του υλικού που περιγράφεται στην παράγραφο 209.1 των προδιαγραφών.

3.	Η παράγραφος 33.2 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

33.2	Η επιμέτρηση για τις Σωλήνες Αποχετεύσεων/Σωληνωτούς Οχετούς θα είναι το άθροισμα των επιμέρους μηκών μετρουμένων σε κάτοψη μεταξύ των εξωτερικών όψεων των πτερυγότοιχων, ή των εσωτερικών όψεων των φρεατίων επισκέψεως, ή το σημείο τομής των κεντρικών αξόνων στα σημεία ενώσεως των σωλήνων, ή τα κέντρα των φρεατίων συλλογής, για ολοκληρωμένη κατασκευή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωλήνων που περιέχονται σε κάθε κανάλι/σκάμμα.

4. 	Στην παράγραφο 38.0, Επενδυμένο Αυλάκι (Paved Ditch), προστίθεται υποπαράγραφος 38.3 (μ) ως ακολούθως:

«(μ)  οπλισμός, όπου εφαρμόζεται»

5. 	Στην Παράγραφο 75.0, Οριζόντια Σήμανση, προστίθεται υποπαράγραφος 75.3(ζ) ως ακολούθως:

«(ζ)  προσωρινή σήμανση, όπου εφαρμόζεται»

6.	Η παράγραφος 75.2 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

75.2	 Η επιμέτρηση για την Οριζόντια Σήμανση θα είναι το μήκος/ εμβαδό/αριθμός γραμμών ή σχημάτων ανάλογα με το πώς περιγράφεται στο Δελτίο Ποσοτήτων, που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Σχέδια και προδιαγραφές και έχουν παραληφθεί από το Μηχανικό. Η επιμέτρηση των γραμμών θα είναι όπως φαίνεται στα πρότυπα σχέδια, δηλαδή στην περίπτωση των διακεκομμένων γραμμών η επιμέτρηση περιλαμβάνει και τα διάκενα, ενώ η διπλή γραμμή θα μετράται ως μια γραμμή. Επιπλέον στην περίπτωση των διακεκομμένων γραμμών, η επιμέτρηση θα αρχίζει και θα τελειώνει με συνεχή γραμμή (solid line).

7.	Η υποπαράγραφος 93.3(στ) τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

«στ) Προμήθεια και στερέωμα πρισματικών ανακλαστικών»

8.	Η παράγραφος 94.0 τροποποιείται για να διαβάζεται ως ακολούθως:

94.0	Ακραίο Τμήμα Απόληξης

94.1	Η μονάδα επιμέτρησης για το Ακραίο Τμήμα Απόληξης θα είναι ……….. αριθμός.

94.2	Η επιμέτρηση για το Ακραίο Τμήμα Απόληξης θα είναι ο αριθμός συμπληρωμένων ακραίων τμημάτων αποδεκτών σύμφωνα με το Συμβόλαιο.

94.3	Τα άρθρα για το Ακραίο Τμήμα Απόληξης θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

α)  όπως Παράγραφο 93.3

β)  στερέωμα τμημάτων απόληξης.

9.	Οι παράγραφοι 107 και 112 τροποποιούνται ως ακολούθως:

107.0	Σκάμματα για καλώδια/πλαστικές σωλήνες της ΑΗΚ

εντός των ορίων του Έργου

107.1	Η μονάδα επιμέτρησης για το σκάμμα για καλώδια/πλαστικές σωλήνες  της ΑΗΚ θα είναι ………………….  τρεχούμενο μέτρο.

107.2	Η επιμέτρηση για το σκάμμα της ΑΗΚ θα είναι το μήκος του συμπληρωμένου σκάμματος.

107.3	Τα άρθρα για το σκάμμα της ΑΗΚ θα είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 1-5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

(α)	Εκσκαφή σκάμματος σε οποιουδήποτε είδους έδαφος συμπεριλαμ-βανομένου βράχου με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα κάτω από το επίπεδο  εδράσεως οδοστρώματος (formation level).

(β)	Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ζημιών σε περιουσίες, κατασκευές,  αποχετεύσεις  ή υπηρεσίες.

(γ)  	Χαλάρωση ή θρυμματισμός υλικών πριν ή κατά την εκσκαφή.

(δ)  	Φόρτωση για μεταφορά.

(ε) 		Διαλογή, αντικατάσταση και απομάκρυνση  ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών.

(στ)	Πολλαπλή μετακίνηση και αποθήκευση του υλικού εκσκαφής σε σωρούς.

(ζ)	Θρυμματισμό υλικών για να συνάδουν με τις προδιαγραφές για υλικά επιχωματώσεων.

(η)	Υπερεκσκαφή για χώρο εργασίας, στήριξη, καλούπι ή άλλες προσωρινές εργασίες.

(θ)  	Στήριξη παρειών - Ξυλότυπο και όλα τα σχετικά με αυτό.

(ι)	Καθαρισμός πυθμένα σκάμματος από χαλίκια κλπ, πριν την τοποθέτηση καλωδίων.

(κ)    Διατήρηση στραγγισμένων συνθηκών στο σκάμμα.

(λ)    Φορμάρισμα πυθμένα και παρειών του σκάμματος.

(μ)	Φόρτωμα από τις αποθήκες της ΑΗΚ εξαρτημάτων και των άλλων αναγκαίων υλικών, μεταφορά στο εργοτάξιο, ξεφόρτωμα, αποθήκευση, μεταφορά εντός του εργοταξίου και τοποθέτηση.

(ν)	Σφράγιση και αποσφράγιση των στομίων νέων ή υφιστάμενων σωλήνων και φρεατίων.

(ξ)	Σφράγιση και αποσφράγιση των καλωδίων με πώματα σφράγισης άκρου καλωδίου.

(ο)	Προμήθεια, τοποθέτηση, κόψιμο, σύνδεση, στήριξη πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων όλων των πλαστικών σωλήνων πλην της προμήθειας και τοποθέτησης των πλαστικών σωλήνων Φ90mm ή/και Τρισωλήνιου PE32mm.

(π)	Απόφραξη, καθάρισμα και τοποθέτηση σχοινιού για τράβηγμα μανδρίλιας διαμέσου των νέων ή υφιστάμενων πλαστικών σωλήνων σε όλο το μήκος τους.

(ρ)	Δημιουργία ανοιγμάτων στους τοίχους υφιστάμενων φρεατίων, σε κράσπεδα, ρείθρα, τοίχους περίφραξης, συνδετικών λάκκων και άλλων κατασκευών.

(σ)	Τα ανοίγματα θα γίνονται με κατάλληλα μέσα και θα περιλαμβάνουν προσαρμογή των πλαστικών ενώσεων, εφαρμογή σωλήνων, προμήθεια υλικών και σοβάτισμα τοίχων ,προμήθεια χημικών υλικών και επικάλυψη υφιστάμενου σκυροδέματος, προστασία δικτύου και υφιστάμενων κατασκευών.

(τ)     Προμήθεια και διάστρωση υλικού βάσης και επικάλυψης καλωδίων.

(υ)	Προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος για την επικάλυψη πλαστικών σωλήνων.

(φ)	Προμήθεια, διάστρωση και συμπύκνωση υλικού παλινόρθωσης  μέχρι την τελική επιφάνεια χωματουργικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

(χ)	Τοποθέτηση προστατευτικών πλακών κάλυψης καλωδίων και τοποθέτηση προειδοποιητικής ταινίας σήμανσης.

(ψ)    Γενική αποκατάσταση - Καθαρισμός.

(ω)	Φόρτωμα, μεταφορά πίσω στις αποθήκες της ΑΗΚ πλεοναζόντων υλικών και εξαρτημάτων, ξεφόρτωμα.

112.0	Τοποθέτηση Καλωδίων  / Δέσμης Καλωδίων / Πλαστικών σωλήνων Φ90mm ή και Τρισωληνίου PE32mm / Χάλκινου Αγωγού/ της ΑΗΚ εκτός και εντός των ορίων του έργου

112.1	Η μονάδα επιμέτρησης για την μεταφορά και τοποθέτηση καλωδίων  Χαμηλής τάσης (Χ.Τ) και οδικού φωτισμού θα είναι ……….…… τρεχούμενο μέτρο καλωδίου.

112.2	Η μονάδα επιμέτρησης για τη μεταφορά και τοποθέτηση καλωδίων Μέσης τάσης (Μ.Τ.)  θα είναι ………….. τρεχούμενο μέτρο δέσμης τριών μονοπολικών καλωδίων.

112.3	Η μονάδα επιμέτρησης για τη μεταφορά και τοποθέτηση χάλκινου αγωγού γείωσης θα είναι ……….. τρεχούμενο μέτρο αγωγού.

112.4	Η μονάδα επιμέτρησης για τη μεταφορά και τοποθέτηση Πλαστικών σωλήνων Φ90mm ή και τρισωλήνιου ΡΕ 32mm θα είναι ………….. τρεχούμενο μέτρο Πλαστικού σωλήνα Φ90mm και τρισωληνίου PE.

112.5	Η επιμέτρηση για την τοποθέτηση καλωδίου/δέσμης καλωδίων/ Πλαστικών σωλήνων Φ90mm και τρισωλήνιο PE 32mm/χάλκινου αγωγού θα είναι το μήκος του τοποθετημένου καλωδίου / δέσμης καλωδίων /χάλκινου αγωγού/Πλαστικού σωλήνα Φ90mm και τρισωλήνιο ΡΕ 32mm που παραμένει στο σκάμμα μετά και τη σύνδεση ή τερματισμό αυτών. Το πλεονασματικό μήκος του καλωδίου/δέσμης καλωδίου/χάλκινου αγωγού/τρισωλήνιο ΡΕ 32mm που αφήνεται για την κατασκευή των συνδέσεων ή για τερματισμό καλωδίων δεν υπολογίζεται.

112.6	Τα άρθρα για καλώδια της ΑΗΚ και τοποθέτηση Πλαστικών σωλήνων Φ90mm θα είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

(α)	Φόρτωση από τις αποθήκες της ΑΗΚ, μεταφορά σε οποιοδήποτε μέρος του εργοταξίου και εκφόρτωση.

(β)	Τοποθέτηση, κόψιμο, σύνδεση, στήριξη πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων των πλαστικών σωλήνων.

(γ)	Απόφραξη, καθάρισμα και τοποθέτηση σχοινιού για τράβηγμα μανδρίλιας διαμέσου των πλαστικών σωλήνων σε όλο το μήκος τους.

(δ)	Δημιουργία ανοιγμάτων στους τοίχους υφιστάμενων φρεατίων, σε κράσπεδα, ρείθρα, τοίχους περίφραξης, συνδετικών λάκκων και άλλων κατασκευών.

(ε)	Τα ανοίγματα θα γίνονται με κατάλληλα μέσα και θα περιλαμβάνουν προσαρμογή των πλαστικών ενώσεων, εφαρμογή σωλήνων, προμήθεια υλικών και σοβάτισμα τοίχων, προμήθεια χημικών υλικών

και επικάλυψη υφιστάμενου σκυροδέματος, προστασία δικτύου και υφιστάμενων.

(στ)	Τοποθέτηση καλωδίων, χάλκινου αγωγού και όλα τα σχετικά με αυτή.

(ζ)	Τοποθέτηση τρισωληνίου ΡΕ 32mm και όλα τα σχετικά με αυτή σε χώμα ή σε σωλήνα 90mm – 110mm.

(η)	Επιστροφή στις αποθήκες της ΑΗΚ, πάνω στα στροφεία, οποιονδήποτε πλεοναζόντων καλωδίων.

(θ)	Επιστροφή στις αποθήκες όλων των πλεοναζόντων υλικών (τρισωληνίου & χάλκινου αγωγού).

(ι)	Τοποθέτηση σωλήνα ΡΕ 63mm ή 90mm για τον τερματισμό καλωδίου Χ.Τ. σε πάσσαλο και μεταλλικού γαλβανισμένου καναλιού για τον τερματισμό καλωδίου Μ.Τ. σε πάσσαλο

(κ)	Τοποθέτηση Δετών καλωδίων σε καλώδια Μ.Τ.

10.	Προστίθενται παράγραφοι 118-129 ως ακολούθως:

118.0	Προστασία Υφιστάμενων Καλωδίων (ΑΗΚ)εντός και εκτός των ορίων του έργου

118.1	Η μονάδα επιμέτρησης για την Προστασία Υφιστάμενων Πλαστικών σωλήνων/Καλωδίων (ΑΗΚ) θα είναι ………………….  τρεχούμενο μέτρο.

118.2	Η επιμέτρηση για την Προστασία Υφιστάμενων Πλαστικών σωλήνων/Καλωδίων (ΑΗΚ) θα είναι το ευθύγραμμο μήκος Σωλήνων/Καλωδίων.

118.3	Τα άρθρα για την Προστασία Υφιστάμενων Σωλήνων/Καλωδίων (ΑΗΚ) θα είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α)	Εκσκαφή σε οποιουδήποτε είδους έδαφος συμπεριλαμβανομένου βράχου με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα

(β)    Ακριβή εντοπισμό Πλαστικών σωλήνων/Καλωδίων (ΑΗΚ)

(γ)	Προστασία Πλαστικών σωλήνων/Καλωδίων (ΑΗΚ) με την τοποθέτηση σάκκων άμμου πάνω από αυτά

(δ)    Απομάκρυνση ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών

(ε)    Παλινόρθωση με κατάλληλα υλικά και συμπύκνωση

(στ)  Γενική αποκατάσταση και καθαρισμός

(ζ)	Αποκατάσταση ζημιών εξ υπαιτιότητας του Εργολάβου σε αγωγούς/ καλώδια.

119.0	Φρεάτια Παροχών για τον Τερματισμό ή διακλάδωση του Δικτύου ΑΗΚ σε Ιδιωτικά Υποστατικά.

119.1	Η μονάδα επιμέτρησης για τα Φρεάτια Παροχών του Δικτύου ΑΗΚ σε ιδιωτικά υποστατικά θα είναι …………… αριθμός.

119.2	Η επιμέτρηση για τα φρεάτια παροχών θα είναι ο αριθμός των ολοκληρωμένων φρεατίων.

119.3	Τα άρθρα για τα Φρεάτια Παροχών ΑΗΚ θα είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α)  Απομάκρυνση επιφανειακού χώματος

(β)	Γενική εκσκαφή σε οποιουδήποτε είδους εδάφους συμπεριλαμβανο-                                       μένου βράχου και υφιστάμενου οδοστρώματος/πεζοδρομίου με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα.

(γ)  Φορμάρισμα πυθμένα και πρανών.

(δ)  Στήριξη παρειών.

(ε)   Ξυλότυπο και όλα τα σχετικά με αυτό.

(στ)  Οπλισμός και όλα τα σχετικά με αυτό

(ζ)	Κατασκευή βάσεων, τοίχων, οροφής και πλακών καλύψεως όπως φαίνεται στα σχέδια.

(η)	Φόρτωση, μεταφορά πλαισίων, καλυμμάτων και όλα τα συναφή εξαρτήματα τους  από τις αποθήκες της ΑΗΚ.

(θ)	Τοποθέτηση πλαισίων και καλυμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(ι)	Προμήθεια υλικών για τοποθέτηση, πιάσιμο πλαισίου και κλείσιμο οπών.

(κ) 	Κλείσιμο με τσιμεντοπηλό των οπών μετά την τοποθέτηση των σωλήνων.

(λ)  Διατήρηση στραγγισμένων συνθηκών στα φρεάτια.

(μ)  Παλινόρθωση με σκυρόδεμα ή άλλο κατάλληλο υλικό.

(ν)  Παλινόρθωση και συμπύκνωση χώματος γύρω από το φρεάτιο.

(ξ)  Απομάκρυνση ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών.

(ο)  Καθαρισμό του φρεατίου.

(π)  Γενική αποκατάσταση.

120.0	Αφαίρεση κορμού κολώνας, βραχίονα και φωτιστικού οδικού φωτισμού εντός και εκτός έργου

120. 1	Η μονάδα επιμέτρησης για την αφαίρεση κορμού κολώνας, βραχίονα και φωτιστικού  οδικού φωτισμού θα είναι ……… αριθμός.

120. 2	Η επιμέτρηση για αφαίρεση κορμού κολώνας, βραχίονα και φωτιστικό οδικού φωτισμού θα είναι ο αριθμός των κολόνων που θα αφαιρεθούν.

120. 3	Τα άρθρα για την αφαίρεση κορμού κολώνας, βραχίονα και φωτιστικό οδικού φωτισμού θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 και θα περιλαμβάνουν:

(α)  Αποσυναρμολόγηση, κολώνας, βραχίονα και φωτιστικού.

(β)	Μεταφορά και αποθήκευση όπου χρειάζεται μέχρι την επανατοποθέτηση τους ή μεταφορά στις Αποθήκες ΑΗΚ.

(γ)	Απομάκρυνση υφιστάμενης βάσης και όλων των πλεοναζόντων υλικών.

(δ)  Αντικατάσταση φθαρμένων ή απωλεσθέντων υλικών.

(ε)  Παλινόρθωση και γενικός καθαρισμός.

121.0	Εκσκαφή λάκκων για στήσιμο Πασσάλων και επίτονων (stay wire)

121.1	Η μονάδα επιμέτρησης για την εκσκαφή λάκκου Διαστάσεων 60Χ60 εκ σε βάθος 150 εκ θα είναι ……… αριθμός.

121.2	Η επιμέτρηση για εκσκαφή λάκκων θα είναι ο αριθμός των λάκκων που θα σκαφτούν.

121.3	Τα άρθρα για την εκσκαφή λάκκων θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 και θα περιλαμβάνουν:

(α)	Χάραξη με αεροσυμπιεστή ή άλλο τρόπο ασφάλτου ή πλακών πεζοδρομίου σύμφωνα με τις υποδείξεις εκπροσώπου ΑΗΚ.

(β)	Εκσκαφή σκάμματος σε οποιουδήποτε είδους εδάφους συμπεριλαμ-βανομένου βράχου με μηχανικά ή χειρονακτικά μέσα.

(γ)	Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ζημιών σε περιουσίες, κατασκευές, αποχετεύσεις ή υπηρεσίες.

(δ)  Φορμάρισμα πυθμένα του σκάμματος.

122.0	Στήσιμο Πασσάλων

122.1	Η μονάδα επιμέτρησης για το στήσιμο Πασσάλων  θα είναι ……… αριθμός.

122.2	Η επιμέτρηση για το στήσιμο Πασσάλων θα είναι ο αριθμός των πασσάλων  που θα εγκατασταθούν.

122.3	Τα άρθρα για θα για το στήσιμο Πασσάλων είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 και θα περιλαμβάνουν :

(α)	Παραλαβή, φόρτωση και μεταφορά Πασσάλου από τις αποθήκες ΑΗΚ ή αλλού.

(β)	Στήσιμο των πασσάλων με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, που διαθέτει ο εκσκαφέας, ώστε να κρατά τον πάσσαλο σταθερό στον πυθμένα του σκάμματος μέχρι την επανατοποθέτηση του χώματος εκσκαφής, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες εκπροσώπων ΑΗΚ.

(γ)  Επιχωμάτωση και συμπίεση σε στρώσεις βάθους 30εκ.

(δ)  Παλινόρθωση.

123.0	Στήσιμο Επίτονου (Stay wire - εγκατάσταση στελέχους και τσιμεντένιας πλάκας αντιστήριξης)

123.1	Η μονάδα επιμέτρησης για το στήσιμο Επίτονου θα είναι ……… αριθμός.

123 2	Η επιμέτρηση για το στήσιμο Επίτονου θα είναι ο αριθμός των Επιτόνων που θα εγκατασταθούν.

123.3	Τα άρθρα για θα για το στήσιμο Επιτόνων είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 και θα περιλαμβάνουν :

(α)	Παραλαβή, φόρτωση και μεταφορά των πλακών αντιστήριξης και του μεταλλικού στελέχους από τις αποθήκες ΑΗΚ ή αλλού.

(β)	Τοποθέτηση πλάκας αντιστήριξης και στελέχους υπό κλίση σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη εκπροσώπων ΑΗΚ.

(γ)  Επιχωμάτωση και συμπίεση σε στρώσεις βάθους 30εκ.

(δ)  Παλινόρθωση.

124.0	Αφαίρεση και μεταφορά Πασσάλου ΑΗΚ

124.1	Η μονάδα επιμέτρησης για την αφαίρεση και μεταφορά Πασσάλου ΑΗΚ θα είναι ……… αριθμός.

124.2	Η επιμέτρηση για την αφαίρεση και μεταφορά Πασσάλου θα είναι ο αριθμός των Πασσάλων που θα εγκατασταθούν.

124.3	Τα άρθρα για την αφαίρεση και μεταφορά Πασσάλου είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 και θα περιλαμβάνουν :

(α)	Επιφανειακός καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών που πιθανό να εμποδίζουν το τράβηγμα του πασσάλου.

(β)  Τράβηγμα Πασσάλων με την βοήθεια εκσκαφέα.

(γ)  Φόρτωση και μεταφορά Πασσάλων στις αποθήκες της ΑΗΚ.

(δ)  Παλινόρθωση και καθαρισμός.

125.0	Αφαίρεση Αμιαντοσωλήνων

125.1	Η μονάδα επιμέτρησης για αφαίρεση Αμιαντοσωλήνων θα είναι ........ τρεχούμενο μέτρο.

125.2	Η επιμέτρηση για αφαίρεση Αμιαντοσωλήνων θα είναι το μήκος του δικτύου (δέσμης) Αμιαντοσωλήνων που αφαιρέθηκε.

125.3	Τα άρθρα για αφαίρεση Αμιαντοσωλήνων θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

(α) εξασφάλιση των εγκρίσεων/αδειών από την Αρμόδια Αρχή με βάση τους Περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην εργασία) Νόμο και Κανονισμούς του 1993 και 2000 και τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ316/2006)

(β)  εντοπισμό αμιαντοσωλήνων

(γ)  εκσκαφή με μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα και απομάκρυνση

ακατάλληλων υλικών

(δ)  αφαίρεση και διαχείριση αμιαντοσωλήνων

(ε)   φόρτωση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση αμιαντοσωλήνων σε

εγκεκριμένο χώρο

(στ) παλινόρθωση σκάμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές

(ζ)   μεταφορά και μόνιμη απόρριψη σε εγκεκριμένο χώρο

(η)   επαναφορά χώρων στην προηγούμενη τους μορφή.

126.0 Προετοιμασία επιφάνειας για να δεχθεί τον σφραγιστικό ασφαλτοπολτό

126.1	Η μονάδα επιμέτρησης για την προετοιμασία της επιφάνειας θα είναι ............... τετραγωνικό μέτρο.

126.2	Η επιμέτρηση για την προετοιμασία της επιφάνειας θα υπολογίζεται σαν το εμβαδόν κατόψεως της επιφάνειας όπως φαίνεται στα σχέδια ή ορίζεται από το Μηχανικό.

126.3	Τα άρθρα για την προετοιμασία της επιφάνειας θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

(α)   αφαίρεση χαλαρών υλικών από την επιφάνεια με χρήση

σκουπών και πεπιεσμένου αέρα

(β)   ομοιόμορφη διάβρεξη της επιφάνειας με νερό.

127.0    Σφραγιστικός Ασφαλτοπολτός (Slurry Seal και Microsurfacing)

127.1	Η μονάδα επιμέτρησης για τον Σφραγιστικό Ασφαλτοπολτό θα είναι ............... τετραγωνικό μέτρο.

127.2	Η επιμέτρηση για τον Σφραγιστικό Ασφαλτοπολτό θα υπολογίζεται από το εμβαδόν της άνω επιφάνειας της στρώσης.

127.3	Τα άρθρα για τον Σφραγιστικό Ασφαλτοπολτό  θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

α)    προκαταρκτικές δοκιμές

β)    διαβάθμιση, μέτρηση, ανάμειξη και εναπόθεση υλικού

γ)    διάστρωση και συμπύκνωση υλικού

δ)	δημιουργία ενώσεων, περιλαμβανομένης ετοιμασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές

ε) 	προστασία κρασπέδων, κάλυψη και αποκάλυψη καναλιών αποχέτευσης, φρεατίων επισκέψεως, σχαρών, αρμών διαστολής, καρφιών, οδικών σημάνσεων και επίτευξη καθαρών γραμμών

στ)    διαμόρφωση των εγκαρσίων και κατά μήκος κλίσεων

ζ)	μέτρα που απαιτούνται για προστασία μετά που θα δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.

128.0 	Κόψιμο ασφάλτου (Asphalt Slot Cutting) για SCOOT ή άλλες Υπηρεσίες

128.1	Η μονάδα επιμέτρησης για Κόψιμο ασφάλτου (Asphalt Slot Cutting) για SCOOT ή άλλες Υπηρεσίες θα είναι ............... τρεχούμενο μέτρο.

128.2	Η επιμέτρηση για το Κόψιμο ασφάλτου (Asphalt Slot Cutting) για SCOOT ή άλλες Υπηρεσίες θα είναι το μήκος του κοψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανικού.

128.3	Τα άρθρα για το Κόψιμο ασφάλτου (Asphalt Slot Cutting) για SCOOT ή άλλες Υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

(α)	κόψιμο ασφάλτου με τη χρήση ειδικού κόπτη (slot cutter). Το πάχος της σχισμής (slot) θα είναι 10χιλ. και το βάθος μεταξύ 50-100χιλ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανικού. Η θέση και οι διαστάσεις του ανιχνευτή θα υποδειχθούν από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών.

(β)	βράσιμο στην αναγκαία θερμοκρασία του ασφαλτικού υλικού επαναγέμισης (bituminous backfill) με πύραυνο. Το υλικό επαναγέμισης θα προμηθεύσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

(γ)	την εγκατάσταση καλωδίων του SCOOT ή άλλων υπηρεσιών στο οδόστρωμα.

(δ)	την τοποθέτηση εποξειδικής ρητίνης για την στερέωση των καλωδίων (το Τ.Δ.Ε. θα προμηθεύσει την ρητίνη).

(ε)	κάλυψη των καλωδίων με το ζεστό ασφαλτικό υλικό επαναγέμισης (bituminous backfill).

(στ)	την τοποθέτηση της κατάλληλης κάθετης σήμανσης (πινακίδες).

129.0 Δοκιμαστικές εκσκαφές για εντοπισμό Υφιστάμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

129.1	Η μονάδα επιμέτρησης για Δοκιμαστικές εκσκαφές για εντοπισμό Υφιστάμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας  θα είναι ........... κυβικό μέτρο.

129.2	Η επιμέτρηση για Δοκιμαστικές εκσκαφές για εντοπισμό Υφιστάμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας θα είναι ο όγκος της εκσκαφής που έχει πραγματοποιηθεί.

129.3	Τα άρθρα για Δοκιμαστικές εκσκαφές για εντοπισμό Υφιστάμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, θα είναι σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 μέχρι 5 του Προλόγου αυτού και θα περιλαμβάνουν:

α) 	εντοπισμό Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Κοινής

Ωφελείας

β) 	δαπάνες μελετών, σχεδίων κλπ

γ) 		εκσκαφή με μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα  σε κάθε είδους 					επιφάνειας/ εδάφους

δ) 	απομάκρυνση υλικών εκσκαφής

ε) 		στήριξη παρειών

στ) 	παλινόρθωση με κατάλληλα υλικά, στην προτέρα κατάσταση

ζ)  	απομάκρυνση ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών

η) 	γενική αποκατάσταση

θ)		καθαρισμό

ι)		δαπάνες από τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης  και λειτουργίας 				μηχανημάτων

κ)   	λήψη των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

ΤΟΜΟΣ Ε – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

# Text boxes

| Οδός και αριθμός:................……....................…….. (Σημ.i) | Ενορία:..........……......…....... (Σημ.i) |
| --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ..............… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:……… | Επαρχία: .............……… |

|  | Ενορία:..........……......…........ (Σημ.i) |
| --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ….................……… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:……… | Επαρχία: ..............……… |

| Οδός και αριθμός:................……..........................……... (Σημ.i) | Ενορία:..........……......……........ (Σημ.i) |
| --- | --- |
| Προάστειο/Χωριό/Πόλη: ...............……… | Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού:……… | Επαρχία: ..............……… |